审批意见： 定环表【2023】 87 号 根据沧州卜达环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北盛烨体育用品有限公司新建年产 1000 吨塑胶跑道胶粘剂、500 吨环保水性涂料项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北方循环经济示范园区 S5-03，新建塑胶跑道胶粘剂生产线和环保水性涂料生产线，配置搅拌罐、上料机、真空泵、高速分散机等设备及相关环保设施，项目建成后年产 1000 吨塑胶跑道胶粘剂、500 吨环保水性涂料。项目已在行政审批局备案（定行审项企备[2023]061号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、研磨废气、上料废气、加热搅拌废气、混合废气、灌装废气、过滤灌装废气经集气罩+布袋除尘器+喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理+ 15m 高排气筒排放，非甲烷总烃、甲醛、颗粒物排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，无组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界大气污染物浓度限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录 B 表B.1 厂区内 VOC S 无组织特别排放限值，无组织甲醛排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 4 企业边界大气污染物浓度限值。 2、项目废水为纯水制备排水及职工生活污水。职工生活污水经化粪池处理后与纯水制备排水一同排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废过滤棉，过废过滤网等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2023/039号 )许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年 7月 19 日