审批意见： 定环表【2023】91号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对保定永伟宏达电焊网有限公司热镀生产线等量置换项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、本项目等量置换保定永伟昌盛金属制品有限公司部分车间及1条年产750t热镀锌网热镀锌生产线。项目建成后保定永伟宏达电焊网有限公司新增1条热镀锌网生产线，产能为年产热镀锌网750t。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.项目酸洗工序采取双层水帘封闭酸雾吸收装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒P1排空,外排废气HCL满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组排放限值要求；热镀锌锅废气经锅顶密闭+集气装置+湿式除尘器+15m高排气筒P4排空，外排废气颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-1993）表2限值要求；燃气锌锅加热炉天然气经15m高排气筒P5排空，燃烧废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求；生产车间密闭，确保厂区无组织污染物稳定达标排放。 2.项目生产废水由厂区污水暂存池收集后排入高蓬镇宜净污水处理厂集中统一处理，外排废水满足定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水水质要求。 3、设备采取选用低噪设备、厂房基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废酸（酸渣）、布袋除尘器锌尘、湿式除尘器锌泥、助镀废渣等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 6、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实在线监测等有关要求。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2023 年 7月 24日