审批意见： 定环表【2023】 95 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市新年华鞋业有限公司技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市明月店镇侯家洼村北300米，本次技改在现有厂区东北侧新增占地1333.3m2，为东厂区。西厂区淘汰 8 台 PVC 注塑机，新增 2 条 EVA 造粒生产线等生产设备及配套环保治理设施；在东厂区新增 8 台 EVA 注塑机、1 条 EVA 造粒生产线、4 条涂胶烘干生产线等生产设备及配套环保治理设施。项目 EVA 造粒生产线所用原料均为原包料，生产的 EVA 颗粒，作为原料全部用于项目 EVA 拖鞋的生产。定州市自然资源和规划局、定州市明月店镇政府已出具相关意见。本项目建成后产能不变，仍为年产 100万拖鞋。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、EVA 注塑、EVA造粒、涂胶烘干、开炼、密炼工序产生的废气与密炼、配料、破碎工序产生的颗粒物一同经“布袋除尘器+低温等离子装置+两级活性炭吸附装置”+ 15m 排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级（染料尘）标准。 无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业标准要求，非甲烷总烃无组织厂房外监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 附录 A 表 A.1 特别排放限值要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 2、西厂区无新增废水产生。东厂区新增生活污水，用于厂区泼洒抑尘不外排，废水排放满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2020）》道路清扫、消防用水标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，东厂区北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4 类标准，其他厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、若涉及拆迁，建设单位应落实相关部门的管理要求。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年8月10日