审批意见： 定环表[2023] 99 号 根据河北汇美环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对当代创研河北生物技术有限公司北京当代创研生物医药产业园项目一期工程医疗器械生产项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市双天工业园区，该项目已在定州市工业和信息化局备案（定行审项企备[2023]102号），在现有车间内安装设备生产线。主要生产工序为切割、粗加工、焊接、抛丸、硅烷陶化、喷粉、注塑/吹塑等工序，项目实施后年产医疗床、护理站等医疗器械、康复器械60000张（个）。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 切割废气、焊接烟气经袋式除尘器+15米排气筒（P1）排空，抛丸废气经滤芯除尘器+15米排气筒（P1）排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表2其它二级标准；烘干废气采用天然气为燃料+低氮燃烧器+15米排气筒（P2）排空，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文件要求）；喷粉废气经旋风分离器+滤芯除尘器+15米排气筒（P3），颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表2染料尘二级标准；固化废气、电烤箱废气经低氮燃烧器+干式过滤箱+两级活性炭+15米排气筒（P4）排空，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文件要求），非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业要求；注塑/吹塑废气经活性炭+催化燃烧+15米排放筒（P5）排空，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业要求；粉碎机废气经袋式除尘器+15米排放筒（P6）排空，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）表5特别排放限值；食堂油烟经油烟净化器引至楼顶排放，油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2小型标准；厂区内无组织排放非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A中表A.1中标准，厂界满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界浓度限值。 设置事故池一座，项目生产废水经厂区污水处理站处理，食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理后一并进入叮咛店镇污水处理厂处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准及叮咛店镇污水处理厂进水水质要求。 3、项目通过设备减震、厂房隔声等措施，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目产生的危废废油、废油桶、废活性炭、废过滤棉、脱脂槽渣、硅烷陶化槽渣、废包装桶、污水处理站污泥等收集后暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，一般固废按环评要求收集后合理处置。 5、按要求落实风险防范措施,确保各类突发事件环境影响得到有效控制。 6、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2023/044号 )许可的总量。 7、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2023 年 8 月 23 日