审批意见： 定环表【2023】104号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市鑫康金属制品有限公司电泳生产线技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、本项目位于定州市沙河工业园区（定州市鑫康金属制品有限公司二厂区内）。技术改造内容为新增三条电泳生产线及配套设施。项目完成后，预计年加工汽车零部件2000t，金属丝网5000t。项目取得市工业和信息化局出具的备案信息，备案编号：定州工信技改备字【2023】34号。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.项目1#、2#生产线烘干工序废气经一套两级活性炭吸附装置+15m高排气筒P1排空，3#生产线烘干工序废气经一套两级活性炭吸附装置+15m高排气筒P3排空，外排废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求；1#、2#生产线脱脂、烘干天然气加热工序废气经15m高排气筒P2排空，3#生产线脱脂、烘干天然气加热工序废气经15m高排气筒P4排空，外排天然气燃烧废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求；厂区生产车间密闭，厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A中表A.1中标准；厂界无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业要求。 2.项目生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排，回用水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准要求。 3、设备采取选用低噪设备、厂房基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的危险废物脱脂槽渣、废硅烷皮膜剂、污水站污泥、废活性炭分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 6、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2023年8月30日