定环书【2023】 11 号

定州市鑫康金属制品有限公司电镀生产线技改项目环境影响报告书审批意见

定州市鑫康金属制品有限公司：

你公司报来的《定州市鑫康金属制品有限公司电镀生产线技改项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）现定州市鑫康金属制品有限公司现厂区内。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资10%。

三、工程建设主要内容：依托现有厂房，对1#车间五金小件环形线进行技术改造，优化产品工艺，提高产品质量，技改完成后维持产能不变。其他车间不变，全厂总产能保持不变，仍为年产3000吨金属制品。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、电镀生产车间酸洗废气经集气管道收集+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准限值要求。天然气燃气锅炉采取低氮燃烧器+15米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放标准。

2、项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入定州市李亲顾镇污水处理厂深度处理，厂区总排口废水相应污染物需满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3特别排放限值标准，（BOD5、阴离子表面活性剂）满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。生活污水经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的废酸（酸渣）、阳极泥、电镀废渣、含有毒有害物质的废包装材料、废钝化液、污泥、废滤布、总锌废液、废电镀槽液、废活性炭等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5.落实《定州市金属丝网加工行业环境整治提升方案》（定政办字【2021】43号）中有关改造提升要求，特别是注意要求做好酸槽抬升、重点区域防渗等措施，消除污染隐患。

6、主要污染物不得突破原项目排污许可总量。

7、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，落实在线监测及联网等有关要求。

8、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2023年8月31日