审批意见： 定环表[2023] 107 号 根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市盛棠汽车零部件有限公司年电泳加工汽车配件200万件项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市经济开发区祥园路10号，建设1条电泳生产线,项目建成后年电泳加工200万件汽车配件。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 电泳及固化工序废气经集气装置+两级活性炭吸附装置+15米排气筒排放（DA001），非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求；天然气热风炉采用低氮燃烧+15米排气筒排放（DA001），颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2其他炉窑二级标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求；厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A中表A.1中标准；厂界无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业要求。污水处理站生化段密闭，定期喷洒除臭剂，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准。 项目生产废水经厂区污水处理站（破乳一级沉淀+絮凝二级沉淀+调节+水解酸化+接触氧化+MBR膜池+清毒）处理与生活污水、纯水制备废水水排入定州市铁西污水处理厂处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4三级标准及铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目通过设备减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目产生的危废脱脂废渣、磷化渣、电泳漆渣、废超滤膜、污水站污泥、废活性炭、废过滤棉、废危化品包装桶收集后暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，一般固废按环评要求收集后合理处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2023/046号)许可的总量。 6、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规定期限完成自主验收。 2023 年 9 月 15 日