审批意见： 定环表【2023】 108 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州丰利金属制品有限公司热镀锌生产线技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、本项目等量置换定州市宏特金属制品有限公司1条年产8000t热镀锌生产线。项目建成后定州丰利金属制品有限公司新增1条热镀锌生产线，同时拆除现有厂区1条热镀锌生产线进行重新建设，建设完成后厂区布设1条热镀锌丝生产线、1条热镀锌铝生产线及相应配套设备，区域产能不发生变化，仍为年产热镀丝9500t。项目取得市工业和信息化局的备案信息，备案编号为：定州工信技改备字【2023】33号。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.项目拔丝工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）排空，外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放标准；酸洗工序采取双层水帘封闭酸雾吸收装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒P3排空,外排废气HCL满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组排放限值要求；热镀锌锅废气经锅顶密闭+集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒P4排空，外排废气NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-1993）表2限值要求，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求；燃气炉加热工序废气经15m高排气筒P5排空，退火炉加热工序废气经15m高排气筒P2排空， 外排燃烧废气均需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求；生产车间密闭，确保厂区无组织污染物稳定达标排放。 2.项目生产废水及生活污水经管网排入高蓬镇宜净污水处理厂集中统一处理，外排废水满足定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水水质要求。 3、设备采取选用低噪设备、厂房基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废酸（酸渣）、布袋除尘器锌尘（铝）、废布袋、助镀废渣、原料包装废包装材料等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 6、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，定期向环保部门报送监测报告，落实在线监测等有关要求。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2023年9月20日