审批意见： 定环表[2023] 110号 根据河北英岚环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市科泽塑胶制品厂扩建年产5000吨废旧PE塑料造粒项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。该项目位于定州市北方循环经济示范园区初加工区经一辅路027号，新增占地3037.5m3，新增占地区域布置现有工程PVC 装饰线条、硬面颗粒生产线，本次扩建项目新增4条废旧PE塑料造粒生产线，布置于现有厂区西北部，购置搅拌机、挤出机、空气冷却塔等生产设备及其配套环保设施，扩建项目建成后，年产PVC装饰线条4000吨、PVC硬面颗粒1000吨，PE塑料颗粒5000吨。根据环评报告，项目选址可行。 二、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、PE塑料颗粒生产线热熔挤出废气经集气罩+喷淋塔（2个、配除雾器）+二级活性炭吸附装置+15米排气筒(DA003)排放，外排废气非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求；PVC装饰条、硬面颗粒生产线热熔挤出废气经集气罩+碱液喷淋塔（配除雾器）+二级活性炭吸附装置+15米排气筒(DA002)排放，外排废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 有机化工业大气污染物排放限值，HCL满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；PVC装饰条、硬面颗粒生产线破碎、磨粉工序废气依照原环评处置措施进行治理；车间密闭，厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准；厂界及车间口无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业要求及表3要求。 2、项目生产用水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后经管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3、项目通过设备减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目产生的危险废物废活性炭、废碱液、废过滤棉暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，一般固废按环评要求收集后合理处置。 5、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 6、项目主要污染物不得突破原项目排污许可总量。 7、PVC装饰条、硬面颗粒生产线依照原环评要求禁止使用废旧塑料。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规定期限完成自主验收。 2023年9月25日