审批意见： 定环表【2023】113号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市永兴塑料制品厂技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市叮咛店镇子远村村北安承线南侧，项目新增占地5758m2，项目建成后全厂占地面积为7333m2（11亩），项目利用已有生产车间进行建设，淘汰4台注塑机，新增1台吹塑机、3条液压生产线、2台破碎机等生产设备及治理措施，本项目建成后生产能力不发生变化，仍为年产塑料制品300 吨。项目取得市工业和信息化局出具的项目备案信息，备案编号为：定州工信技改备字【2023】37号。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目生产用水循环使用不外排。不新增职工，不新增生活污水。 2、项目注塑、挤出液压、吹塑工序。破碎工序废气经集气罩+喷淋塔+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排空，外排废气非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求，废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（染料尘）标准；车间密闭，厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准；厂界及车间口无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业要求及表3要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破现有工程许可的总量。 6、禁止从事废旧塑料回收再生利用。 7、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年10月8日