审批意见： 定环表【2023】115号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市四新工业有限公司产品性能提升及自动化改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、定州市四新工业有限公司产品性能提升及自动化改造项目位于河北定州经济开发区旭阳大道东侧，投资 2000 万元，拟在现有厂区内进行改造，新增机加工车间建筑面积为2100m2，仓库建筑面积 2000m2，购置低压压铸机、射芯机、砂处理机、水处理设备、清洗机、热处理炉、抛丸机、机加工设备等生产设备及辅助设施。项目完成后产能不变，仍年产汽车变速器拨叉及相关零部件 346 万套及年产3600 吨汽车变速箱。定州市工业和信息化局已备案（备案编号：定州工信技改备字[2023]38号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、制芯、砂芯工序废气分别经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+ 15m 排气筒排放，颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726－2020）表 1 排放限值要求，甲醛、酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1其他行业标准、表2其他企业要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表 A.1 特别排放限值要求；新增砂处理、抛丸、砂带工序废气经集气装置+布袋除尘器+15m 排气筒排放，颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726－2020）表 1 排放限值要求。 2、清洗废水经厂区内水处理设备处理后部分回用，剩余部分与生活污水一并排入定州市铁西污水处理厂处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求；回用水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表 1洗涤用水标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、含油泥渣、废切削液、脱脂清洗废油、废淬火油、废淬火油桶等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年10月9日