审批意见： 定环表【2023】114号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州源泰塑料科技有限公司造粒生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、定州源泰塑料科技有限公司位于定州市明月店镇侯家洼村村北定州源泰塑料科技有限公司，投资40万元，在现有老厂区西侧新增西厂区，现有老厂区东南侧新增东厂区，本项目在老厂区新增造粒生产线 1 条，并对现有环保设备进行升级；西厂区新增挤出压片生产线 1 条、破碎机 1 台等生产设备及配套环保治理设施，东厂区新增造粒生产线 1 条、破碎机 1 台等生产设备及配套环保治理设施。各厂区 PVC、PE造粒生产线所用原料均为原包料，生产出来的 PE和 PVC 颗粒作为原料用于生产板材，项目建成后产能不变，仍为年产 300吨板材。定州市自然资源和规划局、定州市明月店镇人民政府已出具相关意见。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、老厂区造粒挤出、压片、破碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子装置+活性炭吸附装置+ 15m 排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准、表2中其他企业标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 相关要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级（染料尘）标准；HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准。西厂区挤出压片、破碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子装置+活性炭吸附装置+ 15m 排气筒排放，东厂区造粒、破碎工序废气经集气罩+喷淋塔+低温等离子装置+活性炭吸附装置+ 15m 排气筒排放，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值；非甲烷总烃同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准、表2中其他企业标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 相关要求；HCL排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准。 2、本项目老厂区无新增废水产生。东、西厂区新增生活污水，用于厂区泼洒抑尘不外排，废水排放满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2002）》道路清扫、消防用水标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，项目西厂区北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其他厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。东厂区南侧敏感点侯家洼村噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准要求。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年10月9日