定环书【2023】12号

关于长亨汽车零部件（定州）有限公司年产汽车内外饰塑胶件182万套项目环境影响报告书审批意见

长亨汽车零部件（定州）有限公司：

你公司报来的《长亨汽车零部件（定州）有限公司年产汽车内外饰塑胶件182万套项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于定州经济开发区。河北省发展和改革委员会出具项目备案（冀发改外资备【2022】13号），项目总投资18000万元，其中环保投资307.5万元，占总投资1.71%。

三、工程建设主要内容：此项目依托现有一座标准化厂房，建设汽车饰件生产线8条，大型欧标全自动喷漆生产线1条，半自动喷漆生产线2条，项目建成后实现年产汽车内外饰塑胶件182万套。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、注塑工序废气经集气罩+UV光氧+二级活性炭吸附装置+19米排气筒排放，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准要求，非甲烷总烃最低去除率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业最低去除率要求；苯乙烯、臭气浓度同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；粉碎废气经集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+19米排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准要求，

喷漆生产线废气经微负压+玻璃纤维过滤棉+RTO燃烧装置（配备低氮燃烧器）+19米排气筒排放，有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准；颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）文件要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表2中染料尘标准要求；二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）文件要求。烘干炉燃烧废气经低氮燃烧+19米排气筒，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准。

- 项目生产废水及生活废水经预处理设施处理后，经市政管网排入铁西污水处理厂，厂区总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足铁西污水处理厂进水水质要求。

- 采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，南、北、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，东厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。危险废物分类暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、项目应落实环评提出监测计划，设置环保设施运行记录台账并做好记录。

6、项目不得突破项目核准的主要污染物排放总量（定总量确认【2023/045】）。

7、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2023年10月17日