定环书【2023】 13 号

定州市宝塔通信器材有限公司整体搬迁项目环境影响报告书审批意见

定州市宝塔通信器材有限公司：

你公司报来的《定州市宝塔通信器材有限公司整体搬迁项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园），项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资10%。

三、工程建设主要内容：本项目为整体搬迁项目，主要建设厂房及电镀丝网生产线，除将原有1条拔丝电镀锌丝生产线变更为1条电镀丝网生产线外，其他生产线均不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、电镀锌酸洗工序废气经采取高效酸雾抑制剂+集气罩+酸雾吸收塔+15米排气筒排放，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准限值要求。拔丝工序无组织排放，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准。

2、项目生产废水经厂区收集后，定期排入定州市高蓬镇宜净污水处理厂集中统一处理，厂区总排口出水水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市宜净污水处理厂进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的废酸等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5.落实《定州市金属丝网加工行业环境整治提升方案》（定政办字【2021】43号）中有关改造提升要求，特别是注意要求做好酸槽抬升、重点区域防渗等措施，消除污染隐患。

6、主要污染物不得突破原项目排污许可总量。

7、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，落实在线监测及联网等有关要求。

8、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2023年11月1日