审批意见： 定环表【2023】126号 根据河北英岚环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北竞优新材料科技有限公司年产28000吨再生塑料颗粒、低烟无卤料、PE护套料项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、河北竞优新材料科技有限公司拟定在定州市北方循环经济示范园区经七路005号，此次环评开展依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号）中“生产、处置或储存能力增大30%及以上的”，为重大变动。该项目建设低烟无卤料生产线5条、PE护套料生产线1条、再生塑料颗粒生产线1条，配置破碎机、撕碎机、甩干机、洗料机、搅拌机、密炼机、提料机、挤出机、切粒机、混料机、储料罐等配套设施和相关环保设施。项目完成后，年产低烟无卤料、PE护套料、再生塑料颗粒28000吨。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、密炼、挤出废气经集气罩+喷淋塔（配除雾器）+活性炭吸附装置+ 15m 排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准、表2中其他企业标准、表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 相关要求。 2、破碎、清洗、甩干废水经沉淀池沉淀、压滤机过滤，职工生活污水经化粪池处理，以上处理后废水一同排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废过滤棉等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2023/101号）许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年11月8日