审批意见： 定环表【2023】131 号 根据河北得奈环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北梓澈玻璃制品有限公司建设年产8000吨钢化玻璃、2000吨中空玻璃项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市正阳工业园区，项目租赁现有生产车间，购置切割机、磨边机、钢化炉、水切割、丁基胶涂布机等设备及配套环保设施，年产8000吨钢化玻璃、2000吨中空玻璃。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目生产清洗和磨边、切割废水经设备自带沉淀装置处理后循环使用不外排，生活污水经管网进入河北红阳润达有限公司污水处理厂处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 2、中空玻璃生产线涂胶、打胶、封胶、固化工序生产的废气经集气罩+二级活性炭吸附+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表1其他行业排放限值；磨边工序采用湿式磨边，车间密闭，减少无组织排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；厂界非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322－2016）表2要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023 年 12 月 8 日