审批意见： 定环表【2024】 13 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市万晟鞋厂年产 90 万双拖鞋新增厂区技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、定州市万晟鞋厂老厂区位于定州市明月店镇陵北村，新厂区位于定州市周村镇大吴村村北。老厂区未建项目不再建设，改至新厂区建设。新厂区建设造粒车间、注塑车间等设施，搬迁部分老厂区设备至新厂区，新增部分设备，项目建成后全厂总产能不变，仍为年产 90 万双拖鞋。其中新厂区年产 PVC 拖鞋 9 万双、EVA 拖鞋 27 万双，老厂区年产 PVC 拖鞋36万双、EVA 拖鞋 18 万双。项目EVA、PVC造粒生产线所用原料均为原包料，生产的EVA、PVC颗粒，作为原料全部用于本项目EVA 、PVC拖鞋的生产。定州市自然资源和规划局、周村镇人民政府已出具相关意见。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、现有老厂区项目注塑、涂胶、烘干、搅拌、破碎工序产生的废气经集气罩+喷淋塔+低温等离子装置+活性炭吸附+ 15m 排气筒排放；新厂区项目注塑、开炼、密炼、挤出、造粒、涂胶、滴塑工序废气经集气罩+布袋除尘器+两级活性炭+15m 排气筒排放，搅拌、破碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+ 15m 排气筒排放。非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级（染料尘）标准，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 二级标准及表2无组织排放监控浓度限值。 车间密闭，减少无组织排放。无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业标准要求，厂房外监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 附录 A 表 A.1 特别排放限值要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9企业边界大气污染物浓度限值要求。 2、项目生产废水循环使用不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥；生活污水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2020）》道路清扫、消防用水标准后用于厂区泼洒抑尘。 3、项目通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，陵北村执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准要求。 4、按环评要求合理处置一般固废。危险废物废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、禁止从事废旧塑料回收再生利用。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024年2月4日