审批意见： 定环表[2024] 19 号 根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市润达体育用品有限公司铸造生产线提升增效技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州经济开发区现有厂区内，不新增占地。本项目主要建设内容为对现有生产车间进行规范化布置，车间内按功能进行分区，增加1台1t/h电炉，延长工作时间并配置相应环保设施。本次技改后增加铸件产能4000吨，项目提效扩能改造完成后年产14000吨铸件，新增的4000吨铸件为毛坯铸件，不在厂区进行喷漆或浸塑等后序处理，直接作为成品外售。项目取得定州市工业和信息化局的备案意见，备案文号为：定州工信技改备字【2024】3号。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 项目新增电炉熔化废气经电炉区域半密闭+集气管道+电炉上方集气罩+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）排放，混砂工序和一部分砂处理废气经集气罩+布袋除尘器（TA004）+15m高排气筒（DA001）排放，另一部分砂处理工序废气经集气罩+布袋除尘器（TA007）+15m高排气筒（DA004）排放，浇注区域半封闭，经集气罩收集的浇注废气与经集气罩收集的落砂工序废气经布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）排放，抛丸工序废气经设备自带布袋除尘器（TA003、TA008）+15m高排气筒（DA002）排放，外排废气颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值要求。确保项目车间密闭，确保无组织废气达标排放。 项目生产用水循环使用，不外排；不新增劳动定员，无生活污水排放。 3、项目通过设备减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、项目产生一般固废按环评要求收集后合理处置。 5、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 6、项目不得突破本项目主要污染物总量核算审核表核算的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规定期限完成自主验收。 2024年2月22日