审批意见： 定环表【2024】 24 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北逢瑞祥铜雕工艺品有限公司铸造加工生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 本项目为技改项目，项目位于河北省定州市砖路镇北渠河村，新增占地700m2。项目新建钢结构生产车间700m2，项目购置电熔炉4台（3用1备）、电烤箱2台、蒸汽发生器1台，新增制蜡制壳工序1条。本项目建成后不新增产能，仍为年产雕塑工艺品1000吨。定州市工业和信息化局已备案（备案编号：定州工信技改备字[2023]47号）。定州市自然资源和规划局、定州市砖路镇人民政府已出具相关意见。根据环评报告及专家评审意见,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、融蜡、注蜡、蜡型修整、脱蜡、浇注、烘烤工序废气经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m排气筒（P2）排放，莫来粉投料搅拌、熔炼、落砂、喷砂工序废气经集气罩+布袋除尘器（TA002）处理后与经集气罩+除尘柜（TA001）处理的打磨工序废气共同经15m排气筒（P1）排放，外排颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）表1其它行业标准；加强车间无组织废气收集，生产车间进行密闭，无组织颗粒物、SO2、NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A.1要求；无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）表2其他企业边界浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 附录 A 表 A.1 特别排放限值要求。 2、本项目生产用水循环使用，定期补充不外排。职工生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准，厂界北侧、南侧、西南侧北渠河村敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废过滤棉、废原料包装材料等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 5、建设单位需要加强周边敏感点的环境质量的监测，如发现本项目特征污染物敏感点环境质量超标现象，则立即停产整改，确保在周边敏感点环境质量达到相应标准后，方可恢复生产。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 3 月13 日