审批意见： 定环表【2024】 27 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州卓凡工艺品有限公司铸造加工生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市砖路镇北渠河村村东北，项目已在定州市工业和信息化局备案（定州工信技改备字[2023]51号），定州市自然和资源规划局和砖路镇人民政府出具了占地符合规划的相关意见。本次技改项目不新增占地，对现有厂区生产车间进行规范化布置，建设铸造车间、制蜡制壳车间、打磨焊接车间、制壳制蜡车间等构筑物，购置电熔炉3台（2用1备）、电烤箱3台（2用1备）、蒸汽发生器1台、制蜡制壳生产线1条等设施并配置相应环保设施，项目完成后年产铜雕塑1000吨。根据环评报告及专家评审意见,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、浇注工序废气经集气罩+布袋除尘器（TA003）处理，融蜡、注蜡、蜡型修整、脱蜡、烘烤工序废气经集气罩+喷淋塔（TA005）处理后，共同进入二级活性炭吸附装置（TA004）+15m排气筒（P2）排放;莫来粉投料搅拌、熔炼、落砂、喷砂工序废气经集气罩+布袋除尘器（TA002）处理后与经集气罩+除尘柜（TA001）处理的打磨工序废气共同经15m排气筒（P1）排放，外排颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）表1其它行业标准；加强车间无组织废气收集，生产车间进行密闭，无组织颗粒物、SO2、NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A.1要求；无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB132322-2016）表2其他企业边界浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 附录 A 表 A.1 特别排放限值要求。 2、项目生产用水循环使用，定期补充不外排，生活盥洗水用于厂区泼洒抑尘。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。危险废物废活性炭、废过滤棉、废原料包装材料暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 3 月13 日