审批意见： 定环表【2024】 29 号 根据河北博郧环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北汇亚新材料集团股份有限公司新建碳分子筛原料和花泥的研发和制造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、河北汇亚新材料集团股份有限公司新建碳分子筛原料和花泥的研发和制造项目位于定州市叮咛店镇双天工业园区，该项目租用河北蓝禾生物科技集团有限公司的厂房，建设碳分子筛原料生产线、花泥生产线、碳分子筛原料和花泥共用生产线，购置相应生产设备和环保治理设备，形成年产 1.2 万吨碳分子筛原料（碳源）和 10 万立方花泥（无土栽培基质）的生产能力。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2023]262号）。根据环评报告及专家函审意见,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、混合搅拌、发泡定型、烘干工序废气经密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒排放，去皮、断切、切片工序废气密闭集气罩+脉冲布袋除尘器+15m 排气筒排放。非甲烷总烃、甲醛、酚类（以苯酚计）、颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。 无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业标准；无组织颗粒物、甲醛、酚类（以苯酚计）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 特别排放限值。 2、项目混合用水进入产品，电加热用水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入叮咛店镇污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》中的表 4 三级标准，同时满足叮咛店镇污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，东、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废包装桶、废包装袋、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2024/107号）许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 3 月 14 日