审批意见： 定环表【2024】 33 号 根据河北林诺环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市嘉晖塑料制品厂扩建项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目老厂区位于定州市明月店镇侯家洼村北，老厂区新增PVC造粒生产线。新厂区位于三十里铺村南，新增占地2.4亩，新增 EVA 造粒、EVA拖鞋和PE塑料膜生产线。项目生产线所用原料均为原包料。项目建成后老厂区年产塑料鞋带150t/a，PVC颗粒800t/a；新厂区年产EVA颗粒400t/a、EVA拖鞋100万双、PE塑料膜300t/a。定州市自然资源和规划局、定州市明月店镇政府已出具相关意见。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、老厂区塑料鞋带生产废气和PVC造粒生产废气分别经2套低温等离子+两级活性炭吸附+15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级（染料尘）排放标准，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。新厂区EVA拖鞋、PE膜生产废气和EVA颗粒生产废气分别经2套低温等离子+两级活性炭吸附+15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5所有合成树脂特别排放标准限值，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5所有合成树脂特别排放标准限值，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 2、冷却水全部循环使用不外排。生活废水排入防渗化粪池，定期清掏用作农肥。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，新厂区北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准，新厂区其他厂界及老厂区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/0203号）许可的总量。 6、禁止从事废旧塑料回收再生利用。 7、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 3 月 19 日