审批意见： 定环表【2024】 43 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市鑫康金属制品有限公司电泳生产线技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、本项目位于定州市沙河工业园区（定州市鑫康金属制品有限公司二厂现有厂区内）。主要建设内容为新增三条电泳生产线及配套设施。项目完成后，预计年加工汽车零部件及五金小件10000t，金属丝网5000t。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，实现污染物稳定达标排放。 1.项目酸洗工序废气经酸雾吸收塔+15米排气筒排放，HCL满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；喷砂工序废气经布袋除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；燃气蒸汽发生器废气经12米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值；烘干工序废气经两级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求。 2.项目生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排，回用水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准要求。 3、设备采取选用低噪设备、厂房基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的危险废物分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2024年4 月 15日