# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:定州之源汽车零部件制造有限公司

年产200万套汽车零部件项目

建设单位(盖章): 定州之源汽车零部件制造有限公司

# 编制日期：2019年12月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 定州之源汽车零部件制造有限公司年产200万套汽车零部件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-130000-36-03-001466 |
| 建设单位 | 定州之源汽车零部件制造有限公司 |
| 法人代表 | 王瑞芳 | 联系人 | 马长青 |
| 通讯地址 | 河北保定定州市经济开发区银河大道西侧 |
| 联系电话 | 13643228777 | 传真 | -- | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 河北保定定州市经济开发区银河大道西侧 |
| 立项审批部门 | 河北省发展和改革委员会 | 批准文号 | 冀发改产业备字 [2019]166号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 25140 | 绿化面积（平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 8300 | 其中：环保 投资（万元） | 13 | 环保投资占 总投资比例 | 0.16% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 | 2022年03月 |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 定州之源汽车零部件制造有限公司成立于2010年，主要经营范围汽车零部件制造销售，主要产品为中小型冲压件和焊接件，主要生产设备自动化低能耗，生产过程较为清洁，符合政府绿色、环保发展理念。随着汽车制造业发展，汽车的普及率加大，公司订单不断增加，产品供应量越来越大，公司现有的生产基地面积已经不能适应未来产能规划和市场拓展需求。在市场发展和需求定位明确的前提下，同时为壮大定州市机加工行业发展，促进定州市产业结构转型及经济发展，公司需要规划新的生产基地，在此社会背景下，定州之源汽车零部件制造有限公司拟投资8300万元在河北保定定州市经济开发区银河大道西侧建设定州之源汽车零部件制造有限公司年产200万套汽车零部件项目，本项目生产工艺简单，清洁环保，产生废气、固废及废水均能得到合理处置，对周围环境影响不大。 |

建设项目基本情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中有关规定，该项目属于“二十二、金属制品业，67金属制品加工制造”中的“其他”,应当编制环境影响报告表。定州之源汽车零部件制造有限公司于2019年12月委托我单位承担该项目环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环境影响评价技术导则等有关规定和环境主管部门的要求编写完成了本项目环境影响报告表。 项目概况 1、概况 （1）项目名称：定州之源汽车零部件制造有限公司年产200万套汽车零部件项目； （2）项目性质：新建； （3）建设单位：定州之源汽车零部件制造有限公司； （4）建设地点：本项目选址位于河北保定定州市经济开发区内银河大道西侧，厂址地理位置中心坐标为东经：114°55'23.06"，北纬：38°33'51.36"；项目东侧为银河大道及绿化带、西侧为河北皓和睿装饰工程有限公司，南侧为定州市金和渊汽车配件有限公司、国有（厂房），北侧为国有（厂房）。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧760m的赵村。 （5）占地面积及建筑面积：本项目占地面积25140m2，总建筑面积28173.6m2。建设内容主要包括：综合厂房1、综合厂房2、办公室以及其他配套设施等，冲压生产线2条，自动化焊接生产线2条。 （6）项目投资：项目总投资为8300万元。其中环保投资13万元，占总投资的0.16%。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动人员100人，采用每天2班，每班8小时工作制，年工作290天。 （8）项目规模：年产200万套汽车零部件。 2、建设内容 本项目建设包括综合厂房1、综合厂房2、办公室以及其他配套设施等，冲压生产线2条，自动化焊接生产线2条。总建筑面积28173.6m2。设冲压生产线2条、卷料开平生产线1条、剪板机2台、电阻焊机生产线30把（台）、焊接机组（二保焊机及辅助设备）20个、焊烟净化装置20个等。工程主要建设内容见表1。 表1 工程主要建设内容一览表 工程组成 工程名称 建设内容 主体工程 综合厂房1 1座 轻钢结构，建筑面积5657.5m2，内设冲压生产线2条，焊接生产线2条，布设剪板下料冲压区，焊接区和物流中转区 综合厂房2 1座 轻钢结构，建筑面积6355m2 辅助工程 办公楼 1座 4 层 ，钢框架结构，一层五金周转及屋顶设备间建筑面积527m2, 2到4层办公区1296m2 危废间 1间，砌体结构，建筑面积 15 m2 门卫 2座 1 层 ，砌体结构，建筑面积 67.32m2 消防泵房 1座，砌体结构，建筑面积 16.83m2 消防水池 1座，容积396m3 公用 工程 供水 由定州市经济开发区东方供水公司提供 供电 由定州市经济开发区供电网提供，配备2台变压器（250kv） 供热 办公室冬季采用热力公司供暖，夏季空调制冷 环保 工程 废气 焊接工序产生的粉尘经移动式焊烟净化器处理无组织排放 废水 经化粪池处理后经市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理 噪声 采取低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施 固废 不合格品、下脚料，集中收集后外售 生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一处理 废液压油及废桶，废切削液及废桶，暂存危废间，定期交由有资质单位处置 焊渣集中收集后外售 除尘灰集中收集后外售 3、主要设备 主要生产设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号 名称 数量 单位 1 冲压生产线2条（液压机/机械压力机） 20 台 2 输送链 2 条 3 冲压机械臂 8 个 4 剪板机 2 台 5 空气压缩机 2 台 6 金属圆锯机 1 台 7 卧式带锯机 1 台 8 摇臂钻床 1 台 9 台式钻床 2 台 10 卷料开平生产线 1 条 11 电阻焊机生产线（悬点焊机和固点焊机） 30 把（台） 12 焊接机组（二保焊机、机械臂、控制柜、送丝机构等） 20 个 13 焊烟净化装置 20 个 14 螺柱焊机 1 台 15 氩弧电焊机（维修使用） 1 台 16 逆变弧焊机-电焊机（维修使用） 1 台 17 空气等离子切割机（维修使用） 1 台 18 起重机 6 台 19 变压器（250kv） 2 台 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗见表3。 表3 主要原辅材料消耗 名称 单位 年用量 备注 钢板 t/a 4000 外购 钢管 t/a 100 外购 焊丝 t/a 20 外购 CO2 瓶/a 750 外购 液压油 t/a 3.4 外购(170kg/桶) 切削液 桶/a 10 外购（20L每桶） 水 t/a 1160 园区东方供水公司提供 电 kwh 200万 园区供电网提供 5、生产规模 本项目生产规模见下表4。 表4 项目规模一览表 序号 产品 年产量 单位 备注 1 汽车零部件 195 万套 -- 2 管道连接器 5 万件 -- 6、公用工程 （1）给、排水 给水：本项目用水由定州市经济开发区东方供水公司供给，主要为生活用水。 本项目厂区劳动定员100人，项目无食堂及浴室，生活用水主要为盥洗用水。参考《河北省用水定额（DB13/T1161.3-2016）》的用水标准并结合当地实际情况，本项目用水量按40L/人·d计算，生活用水量为4m3/d ，1160m3/a。 排水：项目废水主要为职工生活盥洗废水,废水产生量按用水量80%计算，则产生量为3.2m3/d，水质简单，经化粪池处理后再经市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理。 本项目水量平衡图见图1,表5。 表5 项目给排水平衡情况一览表单位 m3/d 用水 去向 总用水量 新鲜水量 循环水量 耗损量 排水量 排水去向 生活 用水 4 4 0 0.8 3.2 经化粪池处理，再经市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目厂区电源由定州市经济开发区供电网提供，总用电量为200万kW·h/a。配备2台变压器（250kv）。 （3）供热 项目无生产用热，办公室冬季采用园区热力公司供暖，夏季空调制冷。 7、选址可行性 本项目位于河北保定定州市经济开发区内银河大道西侧，厂址地理位置中心坐标为东经：114°55'23.06"，北纬：38°33'51.36"；项目东侧为银河大道及绿化带、西侧为河北皓和睿装饰工程有限公司，南侧为定州市金和渊汽车配件有限公司、国有（厂房），北侧为国有（厂房）。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧760m的赵村。评价范围内无文物、景观、水源保护区和自然保护区等环境保护目标。根据定州市银河大道西侧地块规划设计条件附图，该项目占地为二类工业用地，符合定州市经济开发区土地利用总体规划（详见附件）。因此，建设项目厂址从基础条件和环境条件方面看选址合理。 8、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，不属于限制类和淘汰类项目。根据河北省人民政府办公厅冀政办发【2015】7号《关于印发河北省新増限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，河北省新增限制类产业目录和新增淘汰类产业目录中未包括本项目。为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），全面响应中央和省委、省政府关于大气污染防治工作的重要指示和安排部署，大力推进大气污染治理工作，加快改善环境空气质量，符合国家和省委、省政府下达的大气污染治理目标和任务，能够完成全市空气质量根本好转和“保底线、退后十”的目标。本项目属于国家鼓励类、不属于限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。且项目已在河北省发展和改革委员会备案备案，备案号为冀发改产业备字[2019]166号，因此符合国家及地方产业政策要求。 “三线一单”符合性分析 （1）根据环保部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析本项目与该文件“三线一单”的符合性。 项目三线一单符合性分析见表6： 表6 三线一单符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养一生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持一生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。定州市生态保护区面积为17.20km2，占定州市国土面积的1.34%，生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区，红线区为定州市行政区内的的南水北调中线主干渠饮用水水源地保护区的一级区和大沙河河滨岸带。 主要分布在市域背部唐河、南部沙河、东南部木刀沟沿线和西北部南水北调工程沿线。项目厂址距离最近的唐河保护区的距离为2120米，不在定州市生态保护红线区范围内。项目附近红线区分布图见附图5 资源利用上线 本项目营运过程中有一定量的电力资源、水资源、土地等资源消耗，1.项目用水由园区供水管网提供，用水量约为1160m3/a；用水主要为生活用水，生活废水经化粪池处理后经市政污水管网排进定州铁西污水处理厂。 用电由园区供电网提供年用电量约200万kWh，配备2台变压器（250kv）。可满足项目要求，且生产和照明设备均使用节能设备，不使用煤炭等能源。最大程度减少能源消耗。 项目处于经济开发区，占地为二类工业用地，不侵占基本农田，不会触及土地利用上限。 项目资源消耗量相对较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线 1.项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及修改单要求，根据《2018年保定市环境质量状况（公报）》，项目附近环境空气中NO2、PM10、PM2.5和O3均不达标，六项污染物中有四项不达标，因此判定本项目所在区域环境空气质量不达标； 2.项目区域地下水水质较好，是当地居民生活及工农业生产的主要水源，水质可以达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类标准；项目生活废水经化粪池处理后经市政污水管网排进定州铁西污水处理厂。 3.项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。项目区域声环境环境容量较大，本项目生产设备运行噪声采取低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施后，噪声贡献值较小，不会涉及声环境质量底线。 4.生活垃圾、下脚料等一般固废和危险废物均得到合理处置 项目实施后区域内的环境质量可维持现状。 环境准入负面清单 本项目所在区域已开展规划环评，定州经济开发区准入企业条件要求如下： 1.符合国家产业政策要求，清洁生产水平达符合国家产业政策要求，清洁生到国内先进水平以上，建设内容满足循环产水平达到国内先进水平以上，经济要求建设内容满足循环经济要求 2.进园企业符合园区用地规划要求，产业类别符合国家产业发展方向及园区产业定位，限制日采地下水600立方米以上的工业项目入区；3.冀政[2009]89号规定保定市全市范围限制印染、皮革及毛皮鞣制、炼焦、水泥、有色金属冶炼、高污染的化学品等行业的建设项目。 4.符合《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业发展的若干意见》（国发［2009］38号）中相关规定，抑制钢铁、水泥等高耗能、高污染产业；鼓励发展高科技术、高附加值、低能耗、低排放的新工艺和新产品，延长产业链，形成新的增长点 本项目属于汽车零部件及配件制造行业，供水为园区水管网，不开采地下水，占地类型二类工业用地。 因此，本项目的建设符合定州经济开发区准入要求。 （2）建立“三挂钩”机制 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审批意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审批意见予以简化。 本项目为未在项目所在地引进项目的负面清单内，符合项目所在地发展定位，符合规划环评结论及审批意见要求。 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批改地区同类行业的项目环评文件。 本项目所在区域现有同类型生产企业从开始生产至今没有发生过环境污染或生态破坏严重、环境违法违规多发等情况。 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的依法不予审批其环评文件。对未到达环境质量目标考核要求的地区，除民生项目于节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 本项目产生的废水、废气、噪声、固废经采取合理的处置措施后均能做到达标排放。 表7 “三挂钩”机制符合性分析 序号 “三挂钩”机制 与本项目相关内容 符合性分析 1 加强规划环评与建设项目环评联动机制 本项目所在区域已开展规划环评 符合 2 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制 本项目为新建项目，同类型项目未发现环境污染或生态破坏严重、环境违法违规多发现象 符合 3 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制 项目所处区域环境质量为不达标区，项目产生的污染物量小，对环境影响较小 符合 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处于北纬 38°14ˊ至 38°40ˊ，东经 114°48ˊ至 115°15ˊ 之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼，定州位于保定和石家庄之间， 北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。自古就有“九州咽喉地，神京扼要区”之称。市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄68公里，距保定56公里，距河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，定州市是华北地区重要交通枢纽。 本项目选址位于河北省保定定州市经济开发区银河大道西侧，厂址地理位置中心坐标为东经：114°55'23.06"，北纬：38°33'51.36"；项目项目东侧为银河大道及绿化带、西侧为河北皓和睿装饰工程有限公司，南侧为定州市金和渊汽车配件有限公司、国有（厂房），北侧为国有（厂房）。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧760m的赵村。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形、地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4～71.4m，东南地面高程33.2～36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4‰～0.7‰。本项目厂址位于定州市经济开发区银河大道西侧，地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。 3、区域水文地质条件 ①地下水： 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141 万m³/a，地下水资源量为15509.92 万m³/a；其中降水入渗补给量为11104万立方米，为主要补给项；河道渗漏量为3540万立方米；侧向流入量为1661万立方米；渠系渗漏量为752万立方米；灌渠田间入渗量为113万立方米；井灌回归量为3392万立方米，越流流出量为393万立方米，侧流流出量为1029万立方米。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层， 处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50m左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深水含水组。 浅层含水层属浅水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质黏土和粉土，厚度一般为15～25m。浅层含水组分分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m³/h.m，东部单位涌水量也在20m³/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水利坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2低界，埋深290～360m。含水层岩性以中砾为主，300m 以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110m～120m。受唐河和沙河冲击扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m³/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砾、粗砾为主，风化强烈。含水层厚度为90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流排水方式以侧向径流排泄为主人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水利坡度大于东部。 ②工程地质： 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质沙土夹薄层的细砂为主，向下为亚黏土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有良好的富水性。 本项目厂区出漏地层为第四系洪冲积物，地势平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，厂址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。境内河流多数发源于山西省， 顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km，境内流域面积105.5km2。沙河属季节性河流。 ②孟良河：孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家沟、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村流入安国市界，在军洗村村北入沙河，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：唐河发源于山西省浑源县东龙咀村的翠屏山，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄之泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性排水河流，非雨季时处于干涸状态。 定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游入沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。 5、气候、气象 定州市属温带-暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷，干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中， 秋季秋高气爽；年均日照2611.9 小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7 月温度最高， 月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为 503.2mm；累计年均绝对湿度为 11.3HP；累年年均蒸发量 1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为2.0m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968 年 12 月 1 日。 定州市多年气候统计结果见表8。 表8 定州市多年气候统计资料一览表 项目 单位 数值 项目 单位 数值 多年平均降水量 mm 481.79 冬季主导风向 -- 西北风 多年最大降水量 mm 779.6 夏季主导风向 -- 东北风 多年最小降雨量 mm 291.9 多年平均气压 mm 1010.2 多年平均气温 ℃ 13.1 多年平均蒸发量 mm 1634.38 极端最高气温 ℃ 41 多年平均日照时数 H 2417.4 极端最低气温 ℃ -18.2 多年平均风速 m/s 2.0 多年平均相对湿度 % 63.0 多年最大平均风速 H 22 6、土壤 定州市土壤肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42 个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植被资源主要人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008 年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 定州市下辖现辖5个乡、19个镇、3个城区办事处，486 个村街、31个社区 市区面积1274平方公里，总耕地115.56万亩；定州市域总户籍人口为119万人，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38平方公里。2012 年市域城镇化水平约为35.07%。2015年，城区规划面积达到100平方公里，城市人口50万以上。 2、社会经济发展 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料 61.6万吨，水果13万吨，蔬菜 132 万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利客车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往 50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势企业，九个工业小区厨具规模。 第三产业快速增长，内部结果进一步优化。全市共有各类市场93 处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全市市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138 家，从业人员7345人，销售收入77469 万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北。塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 文化卫生 定州市是全国“两基”工作先进市。全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中心6所。1995年普及九年义务教育，2000年代表全省通过国家“普九验收”；2006年通过省“普九”复查验收，学前三年教育普及达标。河北农业大学中兽医学院（原河北中兽医学校），创建于1956年，校址在河北省历史文化名城-定州市，是全国唯一的一所中兽医大专院校。保定师专定州分校升格为“冀中职业学校”，成为全省唯一拥有独立大专院校县（市）；李亲顾中学通过省级示范性高中评估验收，2007年新华中学通过省级示范性高中评估验收，成为保定市唯一拥有4所省级示范性高中的县级市。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075 张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师 529人，职业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。本项目厂址附近无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点的分布。 土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农业用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用用地6274.64 公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农业用地中，耕地86564.02 公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用土地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。 定州经济开发区概况 规划范围及准入条件 河北定州经济开发区，即原定州市唐河循环经济产业园区，规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环，规划范围52.91km2。 河北定州经济开发区以汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业为主的新型产业聚集区:以发展循环经济为典范的生态型现代产业园区。根据原定州市唐河循环经济产业园区规划环评，定州经济开发区规划未明确具体入园企业和项目，对定州经济开发区规划准入条件要求见表9。 表9 定州经济开发区规划准入条件要求 序号 准入条件 项目 符合性 1 符合国家产业政策要求，清洁生产水平达符合国家产业政策要求，清洁生到国内先进水平以上，建设内容满足循环产水平达到国内先进水平以上，经济要求建设内容满足循环经济要求 属于汽车零部件及其平均制造行业，符合国家产业政策要求，清洁生产水平达符合国家产业政策要求，清洁生到国内先进水平以上，建设内容满足循环产水平达到国内先进水平以上，经济要求建设内容满足循环经济要求 符合 2 进园企业符合园区用地规划要求，产业类别符合国家产业发展方向及园区产业定位，限制日采地下水600立方米以上的工业项目入区 符合园区用地规划要求，产业类别符合国家产业发展方向，不属于园区产业定位中限制和淘汰类:项目用水由园区水厂经管网 供应，不开采地下水 符合 3 冀政[2009]89号规定保定市全市范围限制印染、皮革及毛皮鞣制、炼焦、水泥、有色金属冶炼、高污染的化学品等行业的建设项目 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于限制类项目 符合 4 符合《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业发展的若干意见》（国发［2009］38号）中相关规定，抑制钢铁、水泥等高耗能、高污染产业；鼓励发展高科技术、高附加值、低能耗、低排放的新工艺和新产品，延长产业链，形成新的增长点 符合《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业发展的若干意见》（国发［2009］38号）中相关规定 符合 项目符合定州经济开发区准入条件，占地为规划的二类工业用地。 (2)园区基础设施 ①供电 定州经济开发区现有35kV变电站1座，远期改为110KV变电站:另外定州市经济开发区规划在园区西北部新建定州北220KV变电站，容量3×180MVA:西南部新建一座220KV变电站，容量3x180MVA;搬迁新建客车厂110KV变电站，容量为3×50MVA;新建4座110KV变电站，容量均为3x50MVA。 ②供水 园区现有座4万t/d的供水水厂，位于园区长安二街与旭阳路交口西北角，为园区企业供水。 ③排水 园区现有污水处理厂为铁西污水处理厂，位于赵村乡大寺头村村南，占地5km2,设计规模为4万t/d,采用"CASS"处理 工艺，主要处理园区生活污水。一期2万t/d已建成运行，目前实际处理水量为7000m3/d,出水作为定州电厂二期工程的中水水源。铁西污水处理厂进、出水水质要求见表10。 表10 铁西污水处理厂进、出水水质一览表 污染物 进水水质（mg/L） 出水水质（mg/L） COD 350 50 BOD5 200 10 SS 400 10 氨氮 40 5 TP 6 0.5 ④供热 园区采用集中供热的方式，取缔低效的小型燃煤锅炉，发展热电联产，以达到节约能源、改善环境质量的目的。规划产业园区供热总负荷约1000th.规划产业园区新建-座热电厂，为产业区集中采暖热源，装机容量600MW,地36公顷。目前由旭阳集团供热公司供热园内企业用热。 本项目选址位于河北定州经济开发区，占地为二类工业用地，选址符合当地规划要求。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 根据《2018年保定市环境质量公报》，项目所在区域为环境空气质量二类区；地下水环境为III类水体；根据《保定市主城区声环境功能区划（2016年修订）》，项目所在区域为3类声环境功能区。 1.环境空气质量现状： (1)环境空气质量基本污染物区域达标判定引用保定市生态环境局发布的《保定市2018年度环境质量状况公报》，评价基准年2018年，区域环境质量达标情况如下表11所示： 表11 区域环境空气质量统计结果表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 21μg/m3 60μg/m3 35.0 达标 NO2 年平均浓度 47μg/m3 40μg/m3 117.5 不达标 PM10 年平均浓度 114μg/m3 70μg/m3 162.9 不达标 PM2.5 年平均浓度 67μg/m3 35μg/m3 191.4 不达标 CO 日平均第95位百分位数 2.4mg/m3 4mg/m3 60 达标 O3 8小时平均第90位百分位数 210μg/m3 160μg/m3 131.2 不达标 根据上表得知，本项目NO2、PM10、PM2.5和O3均不达标，六项污染物中有四项不达标，因此判定本项目所在区域环境空气质量不达标。 为改善环境空气质量，保定市大力推进《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37）和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104号）。保定主城区2018年环境空气质量达到或好于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数为159天（其中一级21天），达标率为43.8％，与2017年持平。6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，比上年削减20.2%。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，比上年削减15.6%。二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，较上年降低了27.6%。二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，比上年降低了6%。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，较上年降低了33.3%。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米，比上年降低了3.7%。2018年市区降水pH范围在6.82～8.67之间。全年无酸雨样品出现。 大气环境质量现状：本项目大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 2、水环境质量现状： 2017年保定市常规监测的八条河流为拒马河、唐河、潴龙河（大沙河）、府河、孝义河、漕河、大石河和沙河灌渠。20个监测断面中，拒马河落宝滩断面和漕河马庄断面全年断流，其余18个有水断面中水质状况为优（Ⅰ～Ⅱ类水质）的断面占55.6%，水质良好（Ⅲ类水质）的断面占5.6%，水质中度污染（Ⅴ类水质）的断面占11.1%，重度污染（劣Ⅴ类水质）断面占27.8％。监测断面达标率为61.2%（按Ⅲ类标准计算） 因此，本项目所在区域地下水可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状： 2017年监测保定市区域环境噪声点位209个。全市区域环境噪声昼间监测平均等效声级为61.9分贝，达到3类区昼间标准，较上年增加3.6分贝。点位达标率为36.8%，较上年下降了25.9个百分点。 2017年保定市功能区噪声监测结果显示：1、2、3、4类区昼间和1、2类区夜间等效声级全部达到国家规定的标准，3、4类区夜间等效声级未达标。与上年相比，第1、2季度3、4类区夜间和第1季度2类区昼、夜间噪声等效声级，以及第3季度2、3、4类区昼间和1、3、4类区夜间噪声等效声级，第4季度1、3、4类区昼、夜间噪声等效声级有所上升，其它各个类区昼间和夜间噪声等效声级均有所下降。 综上，区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、土壤环境质量现状： 项目所在区域土壤符合《土壤环境质量建设用地土壤环境风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。 5、生态环境质量现状：区域内主要以农业生态环境为主，生态环境质量较好。区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北保定定州市经济开发区内银河大道西侧，厂址地理位置中心坐标为东经：114°55'23.06"，北纬：38°33'51.36"；项目东侧为银河大道及绿化带、西侧为河北皓和睿装饰工程有限公司，南侧为定州市金和渊汽车配件有限公司、国有（厂房），北侧为国有（厂房）。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧760m的赵村。项目附近自无然保护区、文物、景观及其他环境敏感点，根据本项目工程特点及周围环境特征，确定该项目的环境保护目标及保护级别。见表12。 表12 环境保护目标一览表 名 称 坐标° 保 护 对 象 保 护 内 容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护级别 纬度 经度 庄头村 38.584048° 114.911858° 居民 大气环境 二类环境空气功能区 西北 2000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求 西坂幸福新村 38.573848° 114.925771° 居民 北 795 韩家庄村 38.570711° 114.891958° 居民 西 2340 定州市韩家庄村小学 38.563899° 114.892057° 居民 西南 2590 西南佐村 38.556381° 114.904238° 居民 西南 1640 赵村 38.557300° 114.911974° 居民 西南 760 定州市赵村小学 38.552295° 114.912650° 居民 西南 1480 西甘德村 38.549172° 114.927478° 居民 东南 1210 西甘德村学校 38.553324° 114.928652° 居民 东南 1220 辛庄子村 38.551770° 114.935898° 居民 东南 1435 东甘德村 38.545982° 114.936684° 居民 东南 2070 庞白土村 38.545954° 114.945929° 居民 东南 2420 水环境 厂址所在区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 东、南、西、北厂界 居民 - 0 - 《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），见表13。 表13 环境空气质量标准 类别 污染物 项目 平均时间 浓度限值 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求 24小时平均 150μg/m³ 1小时平均 500μg/m³ NO2 年平均 40μg/m³ 24小时平均 80μg/m³ 1小时平均 200μg/m³ CO 24小时平均 4mg/m³ 1小时平均 10mg/m³ O3 日最大8小时平均 160μg/m³ 1小时平均 200μg/m³ PM10 年平均 70μg/m³ 24小时平均 150μg/m³ PM2.5 年平均 35μg/m³ 24小时平均 75μg/m³ TSP 年平均 200μg/m³ 24小时平均 10000μg/m³ 2、区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区标准。见表14。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L pH除外 项目名称 Ⅲ类标准 pH 6.5-8.5 总硬度 ≤450 溶解性总固体 ≤1000 氨氮 ≤0.5 硝酸盐氮 ≤20 亚硝酸盐氮 ≤1.0 挥发酚 ≤0.002 氰化物 ≤0.05 总铁 ≤0.3 3、厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目 类别 昼间 夜间 单位 区域声环境 3类 65 55 dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、建筑施工期扬尘无组织排放执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。 2、建筑施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体数据见表16。 3、焊接工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值要求，见表16。 4、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体数据见表16。 5、废水排放执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 污染物 污染物染物 执行标准 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 定州市铁西污水处理厂进水水质要求 本项目执行标准 COD mg/L 500 350 350 BOD5mg/L 300 200 200 氨氮 mg/L 400 40 40 SS mg/L -- 400 400 6、固废：本项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定和要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB18597-1997） 各项污染物排放和控制标准见下表16 表16 污染物排放标准 项目 污染因子 标准值 标准来源 建筑 施工期 PM10 80µg/m3 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值 厂界噪声 昼间≤70dB(A)， 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运 营 期 东、西、南、北侧厂界噪声 昼间≤65dB(A)， 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类 颗粒物 无组织排放 周界外浓度最高点1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值要求 废水 氨氮≤40mg/L BOD5≤200mg/L COD≤350mg/L SS≤400mg/L 废水排放执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求 固废 一般固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定和要求 生活垃圾 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB18597-1997） 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
| 总量控制标准 | 根据《国家生态环境保护“十三五”规划》，“十三五”期间全国实行总量控制的污染物为： COD、氨氮、SO2、NOx。根据国家有关政策的要求，结合建设项目污染物产生和排放特点情况：本项目废水主要为生活污水，先经厂区化粪池处理后再经市政管网排入定州市铁西污水处理厂，生活污水水质简单， COD、氨氮总量按《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求标准核算；厂区不设锅炉，不涉及SO2、NOx排放， 按照最大限度减少污染物排放及区域污染物排放总量原则，建议该项目污染物排放总量控制指标如下： 该项目运营期污染物达标排放量计算过程见表17。 表17 项目运营期污染物达标排放量 项目 排放/协议标准（mg/L、 mg/m³） 排气量 （m³/d、 m³/h） 运行时间 （d/a、h/a） 污染物 年排放量 （t/a） COD 350 3.2 290 0.325 NH3-N 40 3.2 290 0.0371 SO2 0 0 4640 0 NOx 0 0 4640 0 核算公式 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废水量（m³/d）×生产时间（d/a）/106 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废气量（m³/d）×生产时间（h/a）/109 核算结果 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为COD：0.325t/a；氨氮：0.0371t/a；二氧化硫：0t/a；氮氧化物：0t/a； 按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总「2014」283号）的规定，该项目运营期污染物排放情况见表18。 表18 项目运营期污染物排放量（单位：t/a） 指标 项目实际排放总量 项目达标排放量 COD 0.269 0.325 NH3-N 0.035 0.0371 SO2 0 0 NOx 0 0 综上所述，按照最大限度减少污染物排放及区域污染物排放总量原则，建议本项目污染源排放总量控制指标为：S02：0t/a、NOX：0t/a、氨氮：0.0371t/a、COD：0.325t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程及产排污节点图如下。 冲压生产线： 图2 冲压生产线工艺流程及产排污节点图 焊接生产线 图3 钢板焊接生产线工艺流程及产排污节点图 图4 钢管焊接生产线工艺流程及产排污节点图 工艺简介： 剪板下料：将外购原材料钢板根据生产要求用剪板机、开卷机下料。外购原材料钢管按照生产要求用圆锯机、带锯机剪切下料。此工序产生噪声（N1），经选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等达到降噪目的。此工序产生固废下脚料S1，集中收集后外售。 模具冲压：将剪好的材料进入相应的模具，用压力机冲压加工。此工序产生噪声（N2），经选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等达到降噪目的。此工序产生固废下脚料S2，集中收集后外售。 钻孔：部分钢管按生产要求用台钻钻孔，此工序产生噪声（N3），经选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等达到降噪目的。此工序产生固废下脚料S3，集中收集后外售。 焊接：将部分材料用二保焊机、电阻焊机焊接成型后入库备用。此工序产生噪声（N4），经选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等达到降噪目的。此工序产生焊渣S4，集中收集后外售。焊接工序产生焊接烟尘G1，经移动式焊烟净化器处理后，以无组织形式在车间内排放。

主要污染工序： 本项目生产过程中主要污染物的产生情况见表19。 表19本项目生产过程中主要污染物的产生情况一览表 污染 类别 代号 污染源名称 主要污染物 治理措施或去向 产生 规律 废气 G1 焊接工序 粉尘 经移动式焊烟净化器处理，车间无组织排放 间断 废水 W1 职工盥洗废水 COD、BOD5、 氨氮、SS 经厂区化粪池处理后，再经市政水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理。 间断 噪声 N1 剪板下料工序 等效连续A声级 采取低噪声设备、厂房隔声、基础减振、经距离衰减 连续 N2 冲压工序 N3 钻孔工序 N4 焊接工序 固废 S1 剪板下料 等工序 下脚料 集中收集后外售 间断 S2 冲压工序 下脚料 间断 S3 钻孔工序 下脚料 间断 S4 焊接工序 焊渣 间断 S5 焊尘处理 除尘灰 间断 S6 职工生活 生活垃圾 环卫部门统一处理 间断 S7 冲压工序 废液压油 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 间断 S8 锯管下料工序 废切削液 间断 S9 锯管下料、 冲压工序 废切削液桶、 废液压油桶 间断 S10 生产工程 不合格品 集中收集后外售 间断 一、施工期污染源分析 1、废气：基础施工中土建挖方环节、材料等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送材料引起道路扬尘等。 2、废水：施工人员盥洗废水。 3、噪声：设备运输车辆产生的交通噪声，基础开挖施工机械产生的噪声。 4、固体废物：施工阶段地基开挖产生的弃土、主体工程建设产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期污染源分析 1、废气 项目营运期废气主要为焊接工序产生的焊接粉尘，经移动式焊烟净化器处理后，车间无组织排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求，即≤1.0mg/m3。 2、废水 项目废水主要为职工盥洗废水。废水排放量按用水量80%计，生活污水排放量为3.2m3/d，水质简单，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，各污染物产生浓度及产生量分别为：COD:450mg/L，0.418t/a；BOD5:200mg/L, 0.186t/a ；SS :400mg/L，0.371t/a；氨氮:40mg/L，0.0371t/a经厂区化粪池处理后再经市政水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理。生活一体化处理设施去除效率，经文献和行业类比COD 为35% ，BOD5为10 %，SS为30% ，氨氮为3% ，则各污染物出厂排放浓度及产生量分别为：COD ：290mg/L，0.269t/a；BOD5:180mg/L, 0.167t/a ；SS：280mg/L，0.26t/a；氨氮：38mg/L，0.035t/a。 生活废水执行的排放标准如下表20： 表20 废水排放标准 污染物 污染物染物 执行标准 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 定州市铁西污水处理厂进水水质要求 本项目执行标准 COD mg/L 500 350 350 BOD5 300 200 200 氨氮 mg/L 400 40 40 SS mg/L -- 400 400 3、噪声 本项目噪声主要是焊机、剪板机、开卷机、圆锯机、带锯机、钻床等生产设备运行过程产生的设备噪声，噪声源强75-95dB(A)。采取选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降噪后，其厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。3类标准昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 4、固体废物 固体废物：项目产生的固废分为一般固废和危险废物。 一般废物包括剪板下料、冲压工序等产生的下脚料、焊接工序产生的焊渣、移动式焊烟净化器收集的除尘灰、生产的不合格产品及职工日常生活产生的生活垃圾。 下脚料、不合格品、焊渣、除尘灰集中收集后外售。生活垃圾由环卫部门统一处理。 危险废物主要为冲压工序产生的废液压油及废桶、锯管下料工序用切削液产生的废切削液及废桶。根据《国家危险废物名录》，废液压油属于HW08类，废切削液属于HW09类,废液压油桶、废切削液桶属于HW49类。以上危险废物暂存危废间定期交由有资质单位处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生速率及 产生量（单位） | 排放速率及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 工序 | 无组织 | 粉尘 | 0.046kg/h，0.16t/a | 0.0067kg/h，0.0232t/a |
| 废水 | 职工盥洗废水（928m3/a） | COD | 450mg/L，0.418t/a | 290mg/L，0.269t/a |
| BOD5 |  | BOD5 | 200mg/L，0.418t/a | 180mg/L，0.167t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.371t/a | 280mg/L，0.26t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.0371t/a | 38mg/L，0.035t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格品和下脚料 | 410t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 除尘灰 | 0.1368t/a |  |
|  |  | 焊渣 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废液压油 及废桶 | 0.34t/a， 20个/a | 暂存危废间定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 废切削液 及废桶 | 20L/a,10个/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 14.5t/a | 收集后由环卫部门统一 处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是生产设备运行过程产生的设备噪声，噪声源强75-85dB(A)。采取低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域生态环境产生进一步污染影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据工程建设内容分析，施工期的环境影响具有短期、可恢复和局地性质。 1、环境空气影响分析 施工扬尘主要产生于地基挖掘和施工弃土临时堆存、建筑材料及建筑垃圾的运输和堆存等过程中。另外，由于建材运输车辆进出工地，从而不可避免地使车辆轮胎将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆经过时产生二次扬尘，影响周围环境空气，以上扬尘将伴随整个施工过程。 为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013年]104号)、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》、河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中的相关规定进行施工： (1)施工现场及在建工程必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 (2)工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。 (3)施工现场出入口设置水池，池内铺设碎石，减少驶出工地车辆轮胎携带的泥土量。 (4)施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 (5)施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。 (6)施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 (7)施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 (8)建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 (9)施工层建筑垃圾必须使用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。 (10)遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填。 (11)施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 (12)建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。 (13)施工场地扬尘排放符合表21规定的浓度限值。 表21施工场地扬尘排放标准 控制项目 检测点浓度限值a（µg/m3） 达标判定依据（次/天） PM10 80 ≤2 a指检测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（区、市）PM10小时平均浓度的差值。当县（区、市）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。 采取以上防治措施后，施工期废气不会对区域环境空气造成明显影响，施工期结束后起影响也随之消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员盥洗废水。施工期的盥洗废水水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。因此，施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 噪声源主要来自施工作业机械，本项目均使用低噪声施工机械，经过类比调查和资料分析，本项目拟使用的各类建筑施工机械产噪值如下： 表22 施工机械产噪值一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 1 装载机 80/5 4 打桩机 85/2 2 挖掘机 83/5 5 运输车辆 82/3 3 推土机 85/3 使用点源衰减模式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果如下： 表23 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号 机械名称 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] 施工阶段 10m 20m 30m 40m 60m 100m 1 装载机 60 54 100 47 44 40 土石方 2 挖掘机 63 57 53 51 47 43 3 推土机 65 59 55 53 49 45 4 打桩机 65 59 55 53 49 45 建筑结构 5 运输卡车 62 56 52 100 46 42 物料运输 依据上表，昼间本项目施工厂界可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准，夜间不施工。 本项目提出如下噪声污染防治措施： (1)强噪声机械的降噪措施：如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术，施工机械设备与基础或连接部位之间使用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术等。 (2)控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的需在施工前三日内到环境保护局备案，经环保主管部门同意后方可施工。 (3)人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 (4)加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向环境保护局申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期(土石方阶段、结构阶段、装修阶段)可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过当地环保局审查备案后方可开工。 (5)建立“公众参与”的监督制度。 (6)合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离敏感点布置，确保施工噪声场界达标。 施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束，所以本项目对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目施工过程中产生建筑垃圾，应统一由当地环卫部门清运，严禁乱倒乱放；弃土用于回填和绿化覆土；施工人员产生的少量生活垃圾由环卫部门清运，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、污染源分析 废气 本项目大气污染物主要是焊接工序产生的粉尘。 各工位焊接工序产生的粉尘经移动式焊烟净化器处理后，车间无组织排放。根据《焊接安全技术》中各种焊接工艺及焊材烟尘产生量：每千克材料发尘量为5～8g，取其最大值以8g/kg计。经厂家提供资料，本项目焊丝用量为20t/a，每班焊接6小时，年工作290天，则焊接时间3480h/a，则本项目焊接烟尘源强为0.16t/a，产生速率0.046kg/h。 根据同行业类比，移动式焊烟净化器处理的收集效率为90%，处理效率95%。则未被收集直接无组织排放的焊接烟尘为0.016t/a；经移动式焊烟净化器处理后无组织排放的焊接烟尘为0.0072t/a； 综上所述，本项目焊接烟尘无组织排放总量为0.0232t/a，排放速率为0.0067kg/h，经AERSCREEN大气估算模式预测，最大落地浓度为0.0030209mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表24 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表25 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 GB 3095-2012 （4）污染源参数 表26 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效 高度 (m) 矩形面源 114.923729 38.564709 61 75.98 78.53 10.0 PM10 0.0067 kg/h 项目参数 估算模式所用参数见表27。 表27 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40°C 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / (5) 评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下 表28 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 PM10 450.0 3.0209 0.6713 / 根据AERSCREEN预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为0.6713%，Cmax为3.0209ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。区域规划的环境影响评价，当主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准，对于主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准时，则认为区域规划环境影响可以接受。不需做进一步影响预测分析，只对污染源排放量进行核算。 （6）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E 年排放—项目年排放量，t/a； Mi 有组织 —第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi 有组织 —第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj 无组织 —第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj 无组织 —第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表29 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 有组织年排放量（t/a） 无组织年排放量（t/a） 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0 0.0232 0.0232 （7）大气环境防护距离 采用《大气环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目生产线无组织排放源颗粒物的大气环境防护距离。经计算，评价范围内没有超标点，无需设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离分析 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。通过前面的分析，本项目主要无组织排放的污染物为颗粒物，本项目无组织排放源主要为生产车间。 卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中的公式，即 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 B、C、D—卫生防护距离计算参数，见表30。 表30 卫生防护距离计算系数选取 卫生防护距离 L≤1000 当地近五年平均风速（m/s） 计算参数 面积S A B C D 2.0 5657.5 350 0.021 1.85 0.84 根据本项目车间无组织排放参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表31。 表31 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Q （kg/h） Cm （mg/m3） S （m2） 平均风速 （m/s） 卫生防护距离计算值(m) 最终防护距离（m） 生产车间 颗粒物 0.0067 1.0 5657.5 2.0 0.073 100 经计算得出：本项目的卫生防护距离L颗粒物=0.073m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中计算的卫生防护距离确定方法，卫生防护距离在100m以内时，极差为50m；超过100m 但小于或等于1000m时，极差为100m，计算的L值在两极之间时，取较宽的一级，根据此规定以及计算结果，本项目为机加工项目，噪声为主要污染问题，参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）确定本项目的卫生防护距离为100m。距离本项目最近的环境敏感点为西南侧760m的赵村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在该项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 项目大气环境影响评价自查表32 表32 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（ ） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 本项目最大占标率≤100%□ 本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 本项目最大占标率≤10%□ 本项目最大标率＞10%□ 二类区 本项目最大占标率≤30%□ 本项目最大标率＞30%□ 非正常排放 1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h 非正常占标率≤100%□ 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 叠加达标□ 叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2: （0）t/a NOx: （0）t/a 颗粒物: （0 ）t/a VOCS（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 水环境影响分析 项目废水主要为职工的盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计算，则生活废水产生量为3.2m³/d（928m3/a），水质简单，经化粪池处理后经市政水管网排入定州市污水处理厂集中处理。水质满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 化粪池一般由相连的三个池子组成，中间通过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流进3池，以达到沉淀或杀灭寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第三层粪液成为优质化肥。化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24～36h、清掏周期为180～360d。 新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分成3层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中，含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经粪管溢流至第二池，而大部分未经发酵的粪皮和粪渣留在第一池内继续发酵，流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少，流入第三池的粪液一般已经腐透，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭，第三池的基本功能主要储存已基本无害化的粪液作用。三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器由厂子外购或自行预制，便器采用直通式，与进粪管连接，也可使用水封式便器，不再安装进粪管。进粪管：塑料、铸铁、水泥管均可，内壁光滑，防止结粪，内径为10cm，长度为30-50cm。过粪管以塑料管最好，直径为10-15cm，1到2池的过粪管长约70-75cm,2到3池的过粪管长约50-55cm。 三格池用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇，预制均可，以“目”字形为主要类型，若受地形限制，“品”字形，“丁”字型都可以。容积达到贮粪俩个月为宜，三格池有效深度应不小于1m，1到3格容积比例一般为2:1:3，盖板可自行预制，要做到既密闭，又便于取粪和清渣。 化粪池方法优点很多： 1.不占地表面积，池体上部可作为绿化地带停车道，道路等。地形受限可适当预制。2.造价低投资小。3.运行费用低，采用流体学控制运行过程，有污水时自动运行，无污水时自动停运，彻底解决了白天污水量大，夜间污水量小的麻烦。4.无需专人管理，清掏周期长。 生活污水处理工艺流程图见图5。 图5生活污水处理工艺流程图 经化粪池处理后，废水水质为COD：290mg/L、BOD5：180mg/L；SS: 280mg/L、NH3-N: 38mg/L。 （1）地表水环境影响分析 ①地表水评价工作级别划分依据 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关要求，地表水环境评价工作等级划分依据见表33。 表33 地表水评价工作级别确定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- 根据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3-2018）》中的规定，该项目废水经市政水管网排入定州市污水处理厂集中处理，评价等级属于三级B，不用开展地表水环境影响评价。 ②地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表如下。 表34 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉 水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放☑；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建☑；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 替代排放源情况 污染源名城 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （） （总排水口） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 （2）地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中规定，经查阅“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”，参照地下水环境影响评价项目类别，本项目属于K机械、电子73、汽车、摩托车制造“其他”类，属于Ⅳ类，不用开展地下水环境影响评价。 项目可能造成对地下水污染的来源主要为消防水池及污水输送管道的破裂，出现跑冒滴漏，致使污水下渗，从而对地下水环境造成不利影响。本项目为防止污水下渗对地下水产生影响，对消防池四面采用三合土铺底、用15-20cm水泥硬化，再铺防水卷材+防腐环氧树脂，使渗透系数低于10-10cm/s；加强污水输送管道的维护和管理，防止污水的跑冒滴漏。在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。 声环境影响分析 项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在75-95dB（A）之间。采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的。 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界、周边敏感点的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=a（r-ro）/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③预测点总影响值计算模式： n Leq总=10Lg[∑100.1Leqi] i=1 式中：Leqi—第i个声源对某预测点的影响值，dB（A）。 （3）噪声源参数的确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见表35。 表35 噪声源及防治措施一览表 序号 地点 设备名称 台数 源强(dB(A)) 降噪措施 降噪效果(dB(A)) 1 综合 厂房1 液压机 20 75～95 基础减震、厂房隔声、距离衰减 30 2 剪板机 2 75～95 30 3 卷料开平生产线 1 75～95 30 4 空气压缩机 2 75～95 30 5 金属圆锯机 1 75～95 30 6 卧式带锯机 1 75～95 30 7 摇臂钻床 1 75～95 30 8 台式钻床 2 75～95 30 9 电阻焊机 30 75～85 30 10 二保焊机 20 75～85 30 11 焊烟净化装置 20 75～85 30 （4）预测结果 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，结果见表36。 表36 噪声预测结果 单位：dB(A) 名称 昼间贡献值 夜间贡献值 昼间标准值 夜间标准值 达标分析 东厂界 52.4 46.0 65 55 达标 南厂界 49.4 43.0 65 55 达标 西厂界 43.6 37.2 65 55 达标 北厂界 53.0 46.7 65 55 达标 由表38可知，设备噪声昼间对厂界贡献值的范围为43.6-53.0dB(A)，夜间对厂界贡献值的范围为37.2-46.7dB(A)。由于本工程选用低噪声设备，对产噪设备采取了基础减振和厂房隔声，再经距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 （5）声环境预测 在对噪声源采取治理措施后，可使设备噪声降低30dB（A）。这些设备均置于生产车间内。设备噪声按《环境影响评价技术导则一声环境》（H2.4-2009）中噪声衰减模式和叠加模式计算： 经计算，经过厂房隔声（约15dB（A））和距离衰减（约10dB（A））后达到该厂界时昼间叠加噪声贡献值约43.6-53.0dB（A），夜间叠加噪声贡献值约37.2-46.7dB（A）。对环境背景噪声（按保定市市区噪声监测数据）影响较小，根据预测模式和公式预测值数据能够符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对区域声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 （1）固废影响分析 本项目固体废物为剪板等工序产生的下脚料、不合格品、焊接工序产生的焊渣、焊烟净化器收集的除尘灰、以及职工生活垃圾、冲压工序产生的废液压油及废油桶、锯管下料工序用切削液产生的废切削液及废油桶。 下脚料、不合格品产生量为410t/a，焊接工序产生的焊渣产生量为0.02t/a，除尘灰产生量为0.1368t/a，集中收集后外售； 职工生活垃圾产生量14.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 冲压工序产生的废液压油及废油桶产生量为0.34t/a,20个/a 、锯管下料工序用切削液产生的废切削液及废油桶产生量为20L/a,10个/a 。暂存于危废间定期交由有资质单位处置。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》（公告2006年第11号）、《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行），各类固体废物性质及产生量情况如下表37所示。 表37 固体废物产生情况汇总 序号 工序 废物名称 基数 产生系数 产生量 1 剪板、冲压 等工序 下脚料，不合格品 钢材、钢管用量4100t/a 10% 410t/a 2 焊接工序 焊渣 焊丝用量20t/a 0.1% 0.02t/a 3 焊尘处理 除尘灰 — — 0.1368t/a 4 职工生活垃圾 生活垃圾 100人 0.5kg/人.d 14.5t/a 5 冲压工序 废液压油及废桶 170kg/桶，用量3.4 吨/a 10% 0.34t/a， 20个/a 6 锯管下料工序 废切削液及废桶 20L/桶，用量10桶/a 10% 20L/a，10个/a 表38 固废分析结果表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 是否属于 危险废物 下脚料、不合格品 剪板下料、冲压等工序 固 钢料 410t/a 否 职工生活垃圾 职工生活 固 / 14.5t/a 否 焊渣 焊接工序 固 / 0.02t/a 否 除尘灰 焊尘处理 固 / 0.1368t/a 否 废液压油 冲压工序 液体 / 0.34t/a 是 废液压油桶 冲压工序 固 / 20个/a 是 废切削液 锯管下料工序 液体 / 20L/a 是 废切削液桶 锯管下料工序 固 / 10个/a 是 表39 固废利用处置方式评价表 固废名称 利用处置方式 属性 废物代码 是否符合环保要求 下脚料、不合格品 集中收集外售 一般固废 / 是 焊渣 除尘灰 职工生活垃圾 集中收集后由环卫部门统一处理 一般固废 / 是 废液压油 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 危险废物 HW08 是 废切削液 危险废物 HW09 是 废液压油桶、 废切削液桶 危险废物 HW49 是 危废的收集和贮存 ①危险废物贮存场所设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防风、防晒装置。避免污染物泄漏污染环境。 ②危废暂存间位于厂区南侧，建筑面积约15m2。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（[2013]第36号）的相关要求建设，地面采取基础防渗层为0.5m粘土层，夯实后上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层（环氧树脂或水性漆都可以），房间四周壁及裙角铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ③危废暂存间内设置分区，将不同的危险废物分开贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。 ④在危险废物储存间外设危险废物警示标志，暂存间内及盛装危险废物的容器上设置危险废物标签，写明危险废物种类和危害，由专人管理，设置严格的管理制度，无关人员不得进入危废暂存间。设置两把锁。危废警示标志及标签如下图所示： 图6危废警示标志及标签 ⑤危废间设置专门的管理台账，做好危险废物的情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 综上，本项目产生的固体废物均得到合理处置，满足相关固废标准要求，不会对周边的环境造成影响 五、土壤环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018土壤环境影响评价应对建设项目建设期、运营期和服务期满后对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。 （1）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A规定，该项目属于“制造业 设备制造、金属制造、汽车制造及其他日用品制造”中“其他”项目类别为三类，且项目为污染影响型。 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 从上可知，该项目占地面积为25140m2，占地规模为小型。 （2）敏感程度 建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表40。 表40 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或者居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目东侧为银河大道及绿化带、西侧为河北皓和睿装饰工程有限公司，南侧为定州市金和渊汽车配件有限公司、国有（厂房），北侧为国有（厂房）。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧760m的赵村。周边不存在土壤的敏感目标，所以判定为不敏感。 （3）评价等级划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018的附录A识别的土壤环境影响评价项目类别、占地规模、敏感程度分级结果划分评价工作等级， 详见表41 表41 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据上表可知，土壤影响类别三类，小型，不敏感项目，评价等级为-，因此可以不开展土壤环境影响评价工作。 土壤环境影响评价自查情况见表42 表42 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成状况 备注 影 响 识 别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；为用地□ 土地利用类型图 占地规模 （2.514）hm2 敏感目标信息 敏感目标（赵村）、方位（西南）、距离（760） 影响途径 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他☑ 全部污染物 颗粒物 特征因子 颗粒物 所属土壤的环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 内 容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d）□ 理化特征 -- 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 -- -- -- 柱状样点数 -- -- -- 现状检测因子 现 状 评 价 评价因子 评价标准 GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表D.2□；其他（） 现状评价结论 影 响 预 测 预测因子 预测方法 附录E□；附录F□；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防 治 措 施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 注1：“□”为勾选项，可“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境评级工作的，分别填写自查表 六、废气和废水治理措施可行性分析 项目废气污染源主要为焊接过程产生的颗粒物，各工序产生的废气均采用移动式焊烟净化器处理，收集效率到90%，处理效率达到95%。经车间无组织排放。经预测，无组织废气排放量满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 项目职工生活污水经化粪池处理后，水质满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 七、环境管理 7.1 环境管理机构与职能 环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制订公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有专人分管和负责环保工作。 7.2 环境管理的原则 针对企业特点，遵循以下基本原则： ① 按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。 ② 把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ③ 加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。 7.3 环境管理内容 ① 组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。 ② 编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。 ③ 建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核，危险废物的收集、储存等方面内容。 ④ 负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 ⑤ 进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 八、监测计划 （1）监测计划 环境监测是指在项目运营期对主要污染源进行有计划的监测。环境监测的任务是对生产过程中产生的废气、噪声等进行监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策提供科学依据。 根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划。 项目建成后运营期内，建设单位应做好以下环保日常监测运营管理，参见表43。 表43项目环保日常监测计划建议 环境要素 监测布点 监测污染物 监测频次 执行标准 废气 厂界上风向1点位，下风向3点位 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 废水 厂区废水 排放口 COD、BOD5 SS、氨氮 1次/年 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 Leq（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 （2）噪声排放口和固废堆放规范化设置 固废堆放 固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志——排放口（源）见图7。 噪声排放源 一般固体废物 一般固体废物 危险废物 噪声排放源 图7 环境保护图形标志——排放口（源） 环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表44。 表44标志的形状及颜色说明 / 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 九、清洁生产分析 清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于设计、生产过程和产品的全过程中，以期减少对人类和环境的风险。应用物质材料、生产工艺或操作技能在源头减少或消除污染废物的产生。清洁生产通过应用专门技术，改进工艺、设备和改变管理态度来实现，清洁生产使企业技术改造获得最佳的经济与环境效益。清洁生产工艺主要包括不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害等方面。本项目采取以下清洁生产措施： 生产工艺和技术设备：本项目采用国内成熟的生产加工工艺和先进的技术设备，质量稳定可靠，安全、节能、环保。 能源和资源利用：项目采用高效节能设备，采用清洁能源（电），不耗水，照明采用节能灯具，生产均采用机械化生产，提高原材料的利用率，由此提高了生产效率，降低生产成本，减少废料。 产品：项目清洁生产、环保，市场前景广阔，质量稳定可靠，符合国家相关政策要求。 污染物生产指标:项目产生的废气经移动式焊烟净化器处理后，无组织达标排放；废水水质简单经化粪池处理后，再经市政水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理；固废均得到合理处置，处置合理。噪声主要市生产设备运行噪声，声级产生约为75-95dB(A)。在选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减后，满足厂界噪声排放标准。对区域影响较小。 废物回收利用：一般固废下脚料、焊渣、除尘灰收集后外售，资源得到合理利用，不浪费。 综上所述，项目符合清洁生产的要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 经移动式焊烟净化器处理后，车间无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
| 水污染物 | 职工盥洗废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 经化粪池处理再经市政水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理 | 废水排放执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 选用用低噪设备、基础减震、厂房隔声、再经距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 焊尘处理 | 焊烟净化器收集的除尘灰 | 集中收集后外售 | 一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 |  |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 |  |  |
|  | 剪板等 工序 | 下脚料 |  |  |
|  | 冲压工序 | 废液压油 | 暂存危废间，交由有资质单位统一处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
|  | 锯管下料工序 | 废切削液 |  |  |
|  | 冲压、锯管下料 工序 | 废液压油桶、 废切削液桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门 统一处理 | 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB18597-1997） |
| 噪声 | 本项目噪声主要是生产设备运行过程产生的设备噪声，噪声源强75-95dB(A)。采用选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减措施降噪后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域生态环境产生进一步污染影响。 |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 (1)项目基本情况 项目名称：定州之源汽车零部件制造有限公司年产200万套汽车零部件项目； 建设性质:新建； 建设单位：定州之源汽车零部件制造有限公司 生产规模：年产200万套汽车零部件； 项目投资和环保投资：项目总投资为8300万元，环保投资13万元，占总投资的0.16%； 项目定员及工作制度：本项目劳动定员100人，采用2班制，每班8小时工作制，年工作290天。 (2)项目选址 本项目选址位于河北保定定州市经济开发区内银河大道西侧，厂址地理位置中心坐标为东经：114°55'23.06"，北纬：38°33'51.36"；项目东侧为银河大道及绿化带、西侧为河北皓和睿装饰工程有限公司，南侧为定州市金和渊汽车配件有限公司、国有（厂房），北侧为国有（厂房）。距本项目厂界最近的敏感点为西南侧760m的赵村。根据定州市2010-2020年土地总体利用规划图，该项目占地为二类工业用地，符合定州市土地利用总体规划，详见附件。因此，建设项目厂址从基础条件和环境条件方面看选址合理。 (3)建设内容及产业政策符合性 本项目建设包括综合厂房1、综合厂房2、办公室、门卫危废间，以及其他配套设施等，冲压生产线2条，自动化焊接生产线2条，总占地面积25140m2，建筑面积28173.6m2。购冲压生产线2条、卷料开平生产线1条、剪板机2台、电阻焊机生产线30把（台）、焊接机组（二保焊机及辅助设备）20个、焊烟净化装置20个等。生产规模为年产200万套汽车零部件。 根据查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目不属于限制类、淘汰类，属允许建设项目。本项目建设符合《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定，不属于其限制、禁止类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）中的限制和淘汰类产业；综上所述，项目的建设符合国家的产业政策要求。 (4)公用工程 供电：本项目厂区用电由园区供电网提供，总用电量为200万kW·h/a。配备2台变压器（250kv）。 供热：项目无生产用热，办公室冬季采用园区供热公司供暖，夏季空调降温。 供水：本项目用水由园区东方供水公司供给，年用量约为1160m3/a。 2、区域环境质量现状 （1）环境质量现状 区域内环境空气质量为不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；项目周围地下水地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （2）环境保护目标 根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标；项目厂区区域地下水、厂区及周边地下水井作为地下水保护目标。 3、环境影响结论 （1）大气环境影响分析结论 项目营运期废气主要为焊接工序产生的颗粒物。 各工位焊接颗粒物经移动式焊烟净化器处理后经车间无组织排放。排放量为 0.0232 t/a，排放速率为0.0067kg/h，经大气估算模式预测无组织颗粒物排放最大落地浓度为0.0030209mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 (2)水环境影响结论 项目废水主要为职工生活盥洗废水,产生量为3.2m3/d，水质简单，经化粪池处理后，再经市政水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理。且消防水池和危废间均作防渗处理。厂区内部分地面硬化处理。 因此，项目废水不会对区域地表水和地下水环境产生影响。 (3)声环境影响分析结论 本项目噪声主要是生产设备运行过程产生的设备噪声，噪声源强75-95dB(A)。采取选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降噪后，经预测，项目噪声源昼间对四周厂界的噪声贡献值为43.6-53.0dB(A)，夜间对四周厂界的噪声贡献值为37.2-46.7dB(A)。其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 (4)固体废物 本项目固体废物为剪板下料等工序产生的下脚料、生产产生的不合格品、焊接工序产生的焊渣、焊尘处理收集的除尘灰、以及职工生活垃圾、冲压工序液压机产生的废液压油及废油桶、锯管下料工序用切削液产生的废切削液及废油桶。 下脚料、不合格品产生量为410t/a，焊接工序产生的焊渣产生量为0.02t/a，焊尘处理收集的除尘灰产生量为0.1368t/a，集中收集后外售； 职工生活垃圾产生量14.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 冲压工序产生的废液压油及废油桶产生量为0.34t/a,20个/a 、锯管下料工序用切削液产生的废切削液及废油桶产生量为20L/a,10个/a 。暂存危废间定期交由由资质单位处置。 综上，本项目产生的固（液）体废物均能得到合理处置，不会对周边环境造成影响。 (5)大气及卫生防护距离 本评价使用AERSCREEN估算模式对车间无组织废气预测，预测结果均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 通过卫生防护距离计算，本项目卫生防护距离为100m。距离最近的敏感点为西南侧760m的赵村。符合卫生防护距离的要求。 4、总量控制指标 按照国家环保总部有关污染物排放总量控制的要求，结合本项目的排污特点，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为COD、氨氮、SO2、NOx，总量控制建议指标为：COD 0.325t/a，氨氮0.0371t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a。 5、清洁生产分析 项目采用国内成熟、先进的生产技术，所用原材料优质、环保，能耗、物耗均符合清洁生产要求，产品质量稳定可靠，符合国家相关政策，污染物产生量小，废物得到合理利用，污染治理措施可行，各项污染物能够实现达标排放，项目的建设运营对焊接影响较小，符合清洁生产要求。 6、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求；选址符合园区规划要求，厂址选择可行，且采取了较为完善且合理的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放；项目运行后，在认真落实各项环保措施的条件下，不会对周围环境有明显影响。为此，本评价从环保角度认为，该项目是可行的。 二、建议 为进一步保护环境，减少营运期对周围环境的影响，本评价根据项目特点，提出以下建议： （1）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （2）严格执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （3）加强设备维护，确保其正常运行。 三、建设项目环保设施“三同时”验收内容： 建设项目环保设施“三同时”验收内容见表45。 表45 建设项目环保设施“三同时”验收内容 类别 治理对象 治理措施 投资(万元) 治理效果 验收标准 废气 焊接工序 无组织 颗粒物 移动式焊烟净化器处理后，经 车间无组织排放 10 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求 废水 职工盥洗 废水 经化粪池处理设施处理再经市政水管网排入定州市铁西污水处理厂处理 0.5 COD≤350mg/L BOD5≤350mg/L 氨氮≤40mg/L SS≤400mg/L 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求 噪声 设备噪声 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、再经距离衰减 0.5 3类昼间≤55dB(A) 夜间≤65dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 下脚料 集中收集后外售 -- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求 不合格品 焊渣 除尘灰 职工生活垃圾 集中收集后由环卫部门统一处理 -- 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB18597-1997） 废液压油 暂存危废间，交由有资质单位统一处理 1 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 废切削液 废液压油桶、废切削液桶 防渗 防渗消防水池 防渗处理 0.5 渗透系数不小于1×10-7cm/s 危废间 按危废间建设要求防渗处理 0.5 渗透系数≤1.0×10-10cm/s 合计 -- 13 -- 预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

0.8

先经厂区化粪池处理，再经市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂集中处理

4

3.2

新鲜水

职工生活

环境质量状况

入库半成品

检验

入库冲压成品库

N2、S2

模具冲压

原料（钢板）

剪板下料

N1、S1

检验

入库焊接成品库

G1、N4、S4

焊接

备料

（半成品钢板）

钻孔

G1、N4、S4

入库焊接成品

焊接

检验品

模具冲压

N3、S3

N2、S2

N1、S1

原料

钢管

锯管下料

焊接

G1、N4、S4

检验品

入库焊接成品

图例： G废气  N噪声 S固废

化粪池

污水

经市政水管网排入定州市污水处理厂集中处理

占地规模

评价工作等级

敏感程度

注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  营业执照

附件2  备案信息表

附件3占地规划设计条件等附件

附图1  项目地理位置图

附图2   项目周边关系图

附图3   项目平面布置图

附图 4  项目卫生防护距离包络图等附图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。