建设项目环境影响报告表

项  目  名 称: 年产8万吨有机肥料扩建项目

建设单位(盖章):    中仓生态农业有限公司

编制日期  2019年02月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8万吨有机肥料扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中仓生态农业有限公司 |
| 法人代表 | 赵红卫 | 联系人 | 武江峰 |
| 通讯地址 | 定州市明月店镇赵家洼村 |
| 联系电话 | 18901334448 | 传 真 |  | 邮政编码 | 073004 |
| 建设地点 | 定州市明月店镇赵家洼村 |
| 立项审批部门 |  |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 14000 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 2000.79 | 其中环保投 资（万元） | 13 | 环保投资占 总投资比例 | 0.65% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，世界上有机农业所占比例越来越高，各国都相继颁布了相关法律法规，多数国家规定只有通过有机认证的农产品才允许进口。在国内，人们对食品的需求和食品的生产都在悄悄的改变，温饱问题解决以后，更多的人们更为重视食品的安全、口感、健康和环保。大家知道，直接关系食品安全和健康环保的因素就是农产品种植所必须的肥料和农药等生产资料，因此，在食品安全革命的背后是一场肥料、农药等农资和种植技术的革命。2010年7月，国务院又发布了《关于在全国范围内开展无公害食品行动计划》的纲领性文件，对食品生产所采用的肥料、农药、土质等作了全新的规定，并逐渐成为全社会的共同要求和必然趋势。一个全新的有着巨大潜力的朝阳产业和新型项目——有机农业所必备的生产资料——高效生物活性有机肥的时代来临了。近年来，国家加大了对农业的投入，大部分的省份取消了农业税并加大了农业补贴的力度，同时，农产品的销售价格大幅上扬，农民收入增加了，生产积极性高涨。但长期施用化肥、农药使土地板结，肥力下降，污染环境和土壤、影响农业的可持续生产，加上近年化肥等农业生产资料价格的大幅上涨，使农业生产成本上升，农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料，这就给高效生物有机肥生产提供了巨大的市场空间和商业机会。生物有机肥是将来农业的主要生产资料，是一个值得投资的庞大产业，是一项收益率极高的朝阳产业。 中仓生态农业有限公司始建于2010年，2018年11月29日经定州市工商行政管理局审核更名为中仓生态农业有限公司。2010年7月取得《定州市宏伟肥业有限公司年产10000吨复混肥项目报告表项目》环评批复，文号为定环表【2010】第39号。2015年11月16日取得《河北中仓化肥有限公司复混肥料生产线改扩建项目》环评批复，文号为定环表【2015】115号。 中仓生态农业有限公司是一家集科研、生产、销售、农化服务于一体的新型肥料制造企业。主营产品：复混肥料、掺混肥料、微生物肥料、液体肥料、水溶肥料等。主营品牌包括“中仓”、“定塔”、“地得乐”，市场占有率高。公司生产服务于全市及周边县市一百多万农户及合作社，另外辐射河北、山东、山西、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、河南等多个省份，覆盖面广，涉及东北华北多个地区。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策、法规的规定，该项目需编制环境影响报告表。中仓生态农业有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编写该项目的环境影响评价报告表。接受委托后，我单位组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成该项目环境影响报告表的编制工作。 二、现有工程基本情况 1、现有工程的工程概况 中仓生态农业有限公司始建于2010年，企业法人为赵红卫，2018年11月29日经定州市工商行政管理局审核更名为中仓生态农业有限公司。（见附件4）。总投资1200万元，占地43亩。生产规模为年产17万吨复混肥料。位于定州市明月店镇赵家洼村南15米处，中心地理位置坐标为：北纬38°28′41.28″，东经114°53′18.95″。本项目四邻关系：项目北侧隔道路为赵家洼村居民，南侧为森康集团，西侧为农田，西北侧为门脸，东侧为乡村路。项目北距赵家洼村15m，东北距崔沿土村730m。项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2。 2、现有工程建设内容 现有工程主要包括一条复混肥料生产线，以及相应的生产、生活辅助设施。项目组成及工程内容见表1。 表1 现有工程项目组成及建设内容一览表 序号 项目组成 建设内容 建筑面积（m2） 建筑结构 1 主体工程 生产车间（一） 500 钢结构 生产车间（二） 900 钢结构 2 辅助工程 原料库 400 钢结构 成品库 1200 钢结构 1#库房 500 钢结构 2#库房 360 钢结构 3#库房 300 钢结构 4#库房 150 钢结构 3 公用工程 锅炉房 100 砖混结构 变电室 50 砖混结构 水泵房 50 砖混结构 4 办公生活设施 办公楼 450 砖混结构 办公室 120 砖混结构 职工宿舍 150 砖混结构 5 环保工程 工艺粉尘 粉尘处理设施 锅炉烟气 水膜脱硫除尘装置 3、现有工程生产与辅助生产设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 搅拌机 -- 2 台 2 提升槽 -- 3 个 3 分装罐 -- 1 台 4 称重机 -- 1 台 5 封口机 1 台 6 滚筒造粒机 1 台 7 粉碎机 2 台 8 滚筒烘干机 1 台 9 滚筒回旋式冷却机 1 台 10 滚筒筛分机 3 台 11 包膜机 3 台 12 皮带秤 5 个 13 卧式生物质蒸汽锅炉(2t/h) SZG2-1.25-M 1 台 14 小型生物质干炉 1 台 合计 -- -- 26 4、现有工程主要原材料及能源消耗 现有工程的主要原辅料及能源消耗情况见表3： 表3 现有工程主要原辅料及能源消耗一览表 项目 序号 原料名称 消耗量 单位 原材料 1 大颗粒尿素 51000 t/a 2 硫酸一铵 42500 t/a 3 硫酸铵 23800 t/a 4 腐殖酸 22100 t/a 5 有机肥 17000 t/a 6 钾肥 10200 t/a 7 氨基酸 3400 t/a 8 防结块剂 20 t/a 9 包装袋 340万 t/a 10 生物质燃料 300 t/a 能源 11 新鲜水 2166 m³/a 12 电 96 万Kwh/a 5、劳动定员和工作制度 现有工程劳动定员126人，其中管理人员37人。年生产时间300天，单班制，每天8小时。 6、公用工程 厂区现有公用工程情况： 1、给排水 给水：现有工程用水主要包括生产用水和生活用水，总用水量为57.22m3/d（17166m3/a），其中生产用水量为53.35 m3/d（16005 m3/a），主要为卧式生物质蒸汽锅炉用水、喷淋式除尘系统用水及水膜脱硫除尘塔用水，生活用水主要为生活盥洗用水，用水量为3.78 m3/d（1134 m3/a）。项目新鲜水用量7.22 m3/d（2166 m3/a），循环水量50.0 m3/d（15000 m3/a）。水的循环利用率为87.4%。项目用水由厂内自备井水提供，水质水量可以满足项目用水需求。 排水： 现有工程实行雨污分流制，分别设雨水和污水收集系统。 雨水：厂区内敷设雨水排水管道，使雨水有组织、重力流排入室外雨水排水管；收集屋面雨水用于厂区绿化。 污水：现有工程生物质蒸汽锅炉、喷淋式除尘系统水及水膜脱硫除尘水循环使用，不外排。外排污水主要为生活污水，污水产生量氨用水量的80%计，产生量为3.02m3/d（906 m3/a）。由于生活污水水质比较简单，一次，生活污水收集后全部用来绿化和泼洒厂区地面抑尘，不外排。 2、供电 现有工程供电由定州市明月店镇变电站提供，厂区配有2台500KVA变压器，能够满足用电需求。 3、供暖 现有工程不设燃煤锅炉房，冬季生产车间和库房不取暖，办公生活采用电空调取暖，可以满足现有工程采暖需求。 4、消防与安全 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》进行设计，各建筑物内设置消火栓。 7、现有工程厂区平面布置 现有工程所在厂区设在厂区东侧，生产车间布置在厂区西北侧，办公室布置在厂区东侧，库房在厂区南侧。具体厂区平面布置见附图2。 三、改扩建项目概况 1、项目基本情况 项目名称：年产8万吨有机肥料扩建项目； 建设单位：中仓生态农业有限公司； 建设性质：改扩建； 建设地点：项目位于定州市明月店镇赵家洼村，中心地理位置坐标为：北纬38°28'34.302"，东经114°53'19.212"。本项目四邻关系：项目在原厂区内建设，西侧为乡道，南侧为河北森康进出口贸易公司，东侧为乡道，北侧为中仓生态农业有限公司复混肥车间。项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2； 建设规模：年产8万吨有机肥料。 项目投资：总投资2000.79万元； 表4 产品生产规模一览表 序号 设备名称 状态 单位 数量 1 有机肥料 颗粒状 吨/年 80000 项目占地：改扩建项目不新增租赁面积，在原有厂区内进行。 劳动定员及工作制度：劳动定员30人。 2、建设内容 改扩建项目在原厂区内建设，南侧引进1条有机肥料生产线。项目建成后，年生产8万吨有机肥料。建设项目见表5。 表5 项目主体、公用及辅助工程一览表 项目组成 建设名称 建筑规模 备注 主体工程 生产车间3 30m×117m，3510m2，混凝土垫层、钢筋混凝土基础、钢结构 新增 辅助工程 5#库房 25m×60m，1500m2，混凝土垫层、钢筋混凝土基础、钢结构 新增 6#库房 28m×46m，1288m2，混凝土垫层、钢筋混凝土基础、钢结构 新增 危废间 10m2，钢结构 新增 公用工程 供电 定州市明月店镇变电站提供 利旧 供水 当地管网提供 利旧 取暖 冬季生活采用电取暖。 利旧 办公生活设施 办公楼 450m2，砖混结构 利旧 办公室 120m2，砖混结构 利旧 职工宿舍 150m2，砖混结构 利旧 环保工程 废水处理 生活污水直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺。生产废水主要是物料发酵过程中产生的渗漏液，工程配套设置渗漏液收集池及相应的收集沟槽，收集的渗漏液回用于物料配置，不外排。生产废水循环利用不外排。 新增 废气处理 发酵区采用合理的工艺并投加微生物菌剂，可以减少恶臭排放；同时，加工车间内抽风机集中收集车间内废气，通过光催化氧化装置处理后经15m高排气筒排放。破碎、造粒、烘干、筛分工序采用密闭设备，同时在车间安装集气罩和布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放。 / 噪声处理 采用低噪声设备，并对产噪设备进行基础减振、厂房隔声。 新增 固废处理 职工生活垃圾，收集后运送至环卫部门指定地点处理；不合格品回收利用；废弃包装袋外卖废品回收站；废催化剂由厂家更换后回收处理，不在厂内存储 新增 3、主要生产设备 主要生产设备具体见表6 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 1 辅助、预处理设备 1 套 2 粪便储存设备 1 套 3 粪便总出料设备 1 套 4 预混料设备 1 套 5 发酵加料设备 1 套 6 好氧发酵设备 3 套 7 发酵传料设备 3 套 8 气体净化设备 1 套 9 有机肥破碎设备 1 套 10 有机肥造粒筛分设备 1 套 11 有机肥添加剂拌料设备 1 套 12 有机肥造粒设备 1 套 13 有机肥烘干设备 1 套 14 有机肥冷却设备 1 套 15 颗粒有机肥添加剂拌料设备 1 套 16 有机肥包装设备 1 套 17 有机肥烘干冷却排气设备 1 套 18 智能化控制设备 1 套 19 铲车 2 辆 20 叉车 2 辆 21 输送带 4 套 22 全自动码垛设备 1 套 23 电加热炉 1 台 4、主要原材料消耗 改扩建项目主要原材料消耗见表7。 表7 主要原材料一览表 序号 名 称 单 位 年用量 备注 1 牛粪 t/a 160000 奶牛场外购 2 菌剂 t/a 80 外购 3 腐殖酸 t/a 2400 外购 4 秸秆粉 t/a 1520 外购 5 水 m³/a 270 当地供水系统 6 电 万Kw·h 90 当地电网提供 5、公用工程 （1）供电 项目年用电量为90万kWh，依托厂区现有的供电设施，可满足项目用电需求。 （2）供水 改扩建项目给水主要是员工生活用水。厂区不设食堂，职工生活用水量按30L/人·d计，项目劳动定员30人，年工作300天，生活用水量为0.9m³/d、270m³/a。 （3）排水 改扩建项目生活污水直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺。生产废水主要是物料发酵过程中产生的渗漏液，工程配套设置渗漏液收集池及相应的收集沟槽，收集的渗漏液回用于物料配置，不外排，生产废水循环利用。 （4）供暖 项目生产过程不需要加热，职工冬天取暖采用空调。 6、产业政策 根据国家发展和改革委员会 2013第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正），本项目不属于其限制类和淘汰类，为允许建设项目。同时，本项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》、《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内。同时，本项目生产设备及产品也未列入工信部工产业第122号《部分工业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节［2009］第67号）和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工信部2012年 第14号）淘汰落后设备名录。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程工艺流程及排污节点 根据复混肥料用处的不同，将原料按一定比例放入提升槽中，通过地下式输送带将原料送入粉碎机及搅拌机中进行粉碎搅拌处理，处理后的粉末状肥料进入滚简造粒机中造粒。造粒机出来的粒状肥料由传送带运至烘干机中进行烘干处理，烘干机热源为卧式生物质蒸汽锅炉产生的余热，由引风机引入烘干机中烘干肥料，烘干热量不足时采用一台小型生物质烘干炉补充热源。烘干机的进口温度为160～170℃，出口温度控制在60～70℃。烘干机尾部设置引风机，连接重力沉降室，采用重力沉降法对粉尘进行处理。烘干后的肥料进入冷却机中冷却、筛分、二次冷却、二次筛分。将冷却、筛分过后的颗粒分级，不合格的颗粒经粉碎重新造粒，把合格的产品筛分出来。烘干、冷却与筛分步骤均设置在密闭设备内进行，可大大减少粉尘的产生量。合格产品由筛孔筛出、收集，传送带运至包膜机进行涂衣包膜，增加颗粒的亮度与圆润度。将包过膜的颗粒传送至出料口，进行计量、袋装、封口运至成品库。 图例：G-废气；N-噪声；S-固废 2、现有工程主要污染物排放情况 （1）大气污染源及防治措施 现有工程废气污染物主要为主要为复混肥生产过程中造粒、烘干、冷却过程产生工艺粉尘；烘干过程产生的氨气；卧式生物质蒸汽锅炉产生的烟气。项目粉碎搅拌、筛分工序均在密闭容器中进行，粉尘产生极少，采取加强车间通风的措施后，对环境影响极小，项目造粒、烘干、冷却等工序粉尘由引风机+重力沉降室+二级沉降室+喷淋式除尘器处理，处理后的粉尘经15米排气简外排。颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。氨气与工艺粉尘共用一台喷淋式除尘器吸收处理，外理后的氨气经15米排气筒外排，外排废气能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。烘干炉烟气由排气筒经引风机引入卧式生物质蒸汽锅炉除尘系统，全部废气由一台水膜脱硫除尘器处理，处理后废气经15m排气简外排。烟尘、SO2排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3的标准要求；氮氧化物排放满足河北省《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》(DB13/2170-2015)中表2的标准。 （2）废水污染源及防治措施 现有工程生物质燃气锅炉水、喷淋式除尘系统水及水膜脱硫除尘水循环使用，不外排。产生废水主要为生活污水，生活污水产生量为3.02m3/d。主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。由于生活废水水质比较简单，生活污水全部用来绿化和泼洒厂区抑尘，不外排。 （3）噪声污染源及防治措施 现有工程噪声源主要为粉碎机、搅拌机、造粒机、烘干机、冷却机、筛分机、封口机及各类风机等设备运行时产生的噪声，噪声约为80~95dB（A）。各生产设备均采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物污染源及防治措施 现有工程固体废物主要筛分过程中产生的不合格颗粒，装袋过程产生的废包装袋，除尘设施产生的除尘灰，卧式生物质蒸汽锅炉产生的草木灰。项目产生的不合格颗粒、除尘灰全部回收再用；废包装袋作为废品外售；草木灰收集后作为农肥外售。 3、现有工程污染物年排放量 中仓生态农业有限公司现有工程污染物年排放量见表8。 表8 现有工程污染物年排放量 单位：t/a 类别 废气 废水 颗粒物 烟尘 SO2 NOX 氨气 COD BOD5 SS 氨氮 排放量 3.32 0.02 0.04 0.31 0.93 0 0 0 0 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 本项目位于定州市明月店镇赵家洼村，中心地理位置坐标为：北纬38°28'34.302"，东经114°53'19.212"。本项目四邻关系：项目在原厂区内建设，西侧为乡道，南侧为河北森康进出口贸易公司，东侧为乡道，北侧为中仓生态农业有限公司复混肥车间。距离最近的敏感点为北侧200m的赵家洼村。项目地理位置优越，交通便利。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 3、气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 4、地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26. 4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水， 汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 5、水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目所在区域出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 6、土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，总耕地115.56万亩，总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万。定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教事业发展较快，2016年，全市共有各类学校340所，其中普通中学69所，小学26 1所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目站址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2、地下水环境质量评价 本次评价地下水环境质量现状数据引用定州开元镇防水卷材企业的环评本底值监测数据及分析结论，因此本次环评引用监测数据符合时限要求，且引用点位与本项目位于同一水文地质单元，引用监测数据有效。 （1）监测点布置及监测项目 根据项目所在区域地下水流向，在评价区域内设置3个地下水水质监测点、3个地下水水位监测点。各监测点及监测因子见表9。 表9 地下水监测点位置及监测因子一览表 序号 监测点名称 与厂址的方位 距厂址边界距离（m） 功能区 监测因子 1 青村 S 1280 Ⅲ类区 pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐 (以N计)、水位 2 项目场地附近农灌井 -- -- 3 小油村 E 2160 4 东李庄 SW 2500 水位 5 孔庄子 SE 650 6 赵庄子 SE 2800 监测时间与频率 监测期间，连续监测2天，每天采样1次。 评价标准 地下水环境质量评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）评价方法 采用单因子污染指数法，计算公式为： Pi=Ci/Cis、 式中：Pi--监测点某因子的污染指数； Ci--监测点某因子的实测浓度，mg/l； Cis--某因子的环境质量标准值，mg/l。 pH值评价采用如下模式： 当实测pH值≤7.0时，SpHi=（7.0-pHi）/（7.0-pHsmin） 当实测pH值>7.0时。SpHi=（pHi-7.0）/（pHsmax-7.0） 式中：SpHi--监测点pH值的污染指数； pHi--监测点pH值； pHsmin--pH值的环境质量标准值下限； pHsmax--pH值的环境质量标准上限。 （5）监测分析方法 采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行。各地下水监测因子分析方法见表10。 表10 地下水监测分析方法 序号 监测因子 检测方法 1 pH 玻璃电极法（GB/T5750.4.5.1-2006） 2 总硬度 EDTA滴定法（GB/T5750.4.7.1-2006） 3 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾法（GB/T5750.7.1.1-2006） 4 溶解性总固体 称量法（GB/T5750.4.8.1-2006） 5 氨氮 纳氏试剂分光光度法（GB/T5750.5.9.1-2006） 6 硝酸盐氮 麝香草酚分光光度法（GB/T5750.5-2006） 7 亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法（GB/T5750.5.10.1-2006） （6）地下水质量现状评价 根据各监测点连续2天的地下水质量现状监测数据，本评价对该区域地下水质量现状监测结果进行统计分析。各监测点位地下水质量现状监测与评价结果见表11。 表13 地下水现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（除pH外） 项目 青村 项目场地附近农灌井 孔庄子 检测日期 3.24 3.25 3.24 3.25 3.24 3.28 pH 标准值6.5-8.5 监测值 7.86 7.76 7.77 7.69 7.59 7.76 标准指数 0.43 0.38 0.39 0.35 0.30 0.35 氨氮 标准值≤0.5 监测值 ND ND ND ND ND ND 标准指数 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 总硬度 标准值≤450 监测值 176 182 180 192 173 188 标准指数 0.39 0.40 0.40 0.43 0.38 0.42 硝酸盐 标准值≤20 监测值 2.56 2.52 2.25 2.21 2.13 2.06 标准指数 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.10 亚硝酸盐 标准值≤1.0 监测值 ND ND ND ND ND ND 标准指数 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 溶解性总固体 标准值≤1000 监测值 312 320 308 337 324 331 标准指数 0.31 0.32 0.31 0.34 0.32 0.33 耗氧量 标准值≤3.0 监测值 0.9 0.7 1.0 0.8 0.8 1.0 标准指数 0.30 0.23 0.33 0.27 0.27 0.33 注：“ND”表示未检出。 由上表可见，在监测期间各监测点位的所有监测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （7）地下水水位现状评价 项目地下水水位现状调查及评价结果见表12。 表12 地下水监测井井深及水位结果一览表 水位监测点 井深（m） 水位（m） 青村 120 80 项目场地附近农灌井 80 55 孔庄子村 120 79 小油村 130 82 赵庄子村 120 81 东李庄 110 79 由表12分析可知，在所调查的6个地下水监测井中，井深为80-130m，水位标高为55-82米。地下水流向整体为自西北向东南。 声环境：根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，区域声环境功能属2类区。评价区域可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2级标准要求。 土壤环境质量现状监测及评价 监测点布设及监测项目 本项目土壤现状监测时间为2019年11月16日，由河北德普环境监测有限公司承担分析监测。监测数据根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关方法进行验证，数据合理有效。土壤现状监测点位、检测结果见下表。 表13 土壤现状监测结果 序号 监测项目 单位 11.16 项目东侧（0-0.2m） 项目西侧（0-0.2m） 项目所在地 （0-0.2m） 1 pH值 无纲量 7.89 8.27 8.92 2 镉 mg/kg 0.16 0.15 0.10 3 铜 mg/kg 22 18 18 4 铅 mg/kg 52 46 45 5 镍 mg/kg 40 35 44 6 铬 mg/kg 77 72 ND 7 锌 mg/kg 77 64 / 8 汞 mg/kg 0.0473 0.0506 0.0252 9 砷 mg/kg 7.86 6.33 5.06 10 氨氮 mg/kg 1.14 1.80 1.44 11 氯甲烷 μg/kg / / ND 12 1,1-二氯乙烯 μg/kg / / ND 13 二氯甲烷 μg/kg / / ND 14 氯乙烯 μg/kg / / ND 15 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg / / ND 16 1,1-二氯乙烷 μg/kg / / ND 17 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg / / ND 18 氯仿 μg/kg / / ND 19 1,2-二氯丙烷 μg/kg / / ND 20 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg / / ND 21 四氯化碳 μg/kg / / ND 22 苯 μg/kg / / ND 23 1,2-二氯丙烷 μg/kg / / ND 24 三氯乙烯 μg/kg / / ND 25 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg / / ND 26 甲苯 μg/kg / / ND 27 四氯乙烯 μg/kg / / ND 28 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg / / ND 29 氯苯 μg/kg / / ND 30 乙苯 μg/kg / / ND 31 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg / / ND 32 苯乙烯 μg/kg / / ND 33 邻二甲苯 μg/kg / / ND 34 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg / / ND 35 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg / / ND 36 1,4二氯苯 μg/kg / / ND 37 1,2-二氯苯 μg/kg / / ND 38 萘 μg/kg / / ND 39 2-氯酚 mg/kg / / ND 40 硝基苯 mg/kg / / ND 41 苯并[a]蒽 mg/kg / / ND 42 䓛 mg/kg / / ND 43 苯并[b]荧蒽 mg/kg / / ND 44 苯并[k]荧蒽 mg/kg / / ND 45 苯并[a]芘 mg/kg / / ND 46 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg / / ND 47 二苯并[a，h]蒽 mg/kg / / ND 48 苯胺 mg/kg / / ND 49 阳离子交换量 cmol+/kg / / 4.8 50 氧化还原电位 mV / / 386 51 饱和导水率 mm/min / / 0.88 52 土壤容重 g/cm3 / / 1.44 53 土壤总孔隙度 % / / 39.0 注：“ND”表示未检出 土壤环境现状评价 ①评价因子 现状评价因子同监测项目。 ②评价标准 采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关标准进行评价。 ③评价方法 现状评价方法采用标准指数法，其计算公式为：Si=Ci/Coi 式中：Si-i监测因子的污染指数 Ci-i监测因子实测浓度（mg/kg） Coi-i因子的评价标准值（mg/kg） 评价结果 表14 土壤环境质量现状评价结果 监测项目 11.16 检出率（%） 超标率（%） 项目东侧（0-0.2m） 项目西侧（0-0.2m） 项目所在地 （0-0.2m） 镉 1.69E-03 1.85E-03 2.31E-03 100 0 铜 1.00E-03 1.94E-03 1.39E-03 100 0 铅 5.75E-02 6.50E-02 6.38E-02 100 0 镍 4.11E-02 6.00E-02 4.89E-02 100 0 铬 1.75E-01 1.82E-01 2.00E-01 0 0 汞 1.03E-03 6.92E-04 6.82E-04 100 0 砷 1.36E-01 1.20E-01 1.42E-01 100 0 氯甲烷 1.35E-05 1.35E-05 1.35E-05 0 0 1,1-二氯乙烯 7.58E-06 7.58E-06 7.58E-06 0 0 二氯甲烷 1.22E-06 1.22E-06 1.22E-06 0 0 氯乙烯 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 0 0 反-1,2-二氯乙烯 1.30E-05 1.30E-06 1.30E-05 0 0 1,1-二氯乙烷 6.67E-05 6.67E-05 6.67E-05 0 0 顺-1,2-二氯乙烯 1.09E-06 1.09E-06 1.09E-06 0 0 氯仿 6.11E-04 6.11E-04 6.11E-04 0 0 1,2-二氯乙烷 1.30E-04 1.30E-04 1.30E-04 0 0 1,1,1-三氯乙烷 7.74E-07 7.74E-07 7.74E-07 0 0 四氯化碳 2.32E-04 2.32E-04 2.32E-04 0 0 苯 2.38E-04 2.38E-04 2.38E-04 0 0 1,2-二氯丙烷 1.10E-04 1.10E-04 1.10E-04 0 0 三氯乙烯 2.14E-04 2.14E-04 2.14E-04 0 0 1,1,2-三氯乙烷 2.14E-04 2.14E-04 2.14E-04 0 0 甲苯 5.42E-07 5.42E-07 5.42E-07 0 0 四氯乙烯 1.32E-05 1.32E-05 1.32E-05 0 0 1,1,1,2-四氯乙烷 6.00E-05 6.00E-05 6.00E-05 0 0 氯苯 2.22E-06 2.22E-06 2.22E-06 0 0 乙苯 2.14E-05 2.14E-05 2.14E-05 0 0 间二甲苯+对二甲苯 1.05E-06 1.05E-06 1.05E-06 0 0 苯乙烯 4.26E-07 4.26E-07 4.26E-07 0 0 邻二甲苯 9.38E-07 9.38E-07 9.38E-07 0 0 1,1,2,2-四氯乙烷 8.82E-05 8.82E-05 8.82E-05 0 0 1,2,3-三氯丙烷 1.20E-05 1.20E-05 1.20E-05 0 0 1,4二氯苯 3.75E-05 3.75E-05 3.75E-05 0 0 1,2-二氯苯 1.34E-06 1.34E-06 1.34E-06 0 0 萘 2.86E-06 2.86E-06 2.86E-06 0 0 2-氯酚 1.33E-05 1.33E-05 1.33E-05 0 0 硝基苯 5.92E-04 5.92E-04 5.92E-04 0 0 苯并[a]蒽 3.33E-03 3.33E-03 3.33E-03 0 0 䓛 3.87E-05 3.87E-05 3.87E-05 0 0 苯并[b]荧蒽 6.67E-03 6.67E-03 6.67E-03 0 0 苯并[k]荧蒽 3.31E-04 3.31E-04 3.31E-04 0 0 苯并[a]芘 3.33E-02 3.33E-02 3.33E-02 0 0 茚并[1,2,3-cd]芘 3.33E-03 3.33E-03 3.33E-03 0 0 二苯并[a，h]蒽 3.33E-02 3.33E-02 3.33E-02 0 0 苯胺 1.15E-04 1.15E-04 1.15E-04 0 0 注：未检出按照检出限的一半计算 （4）评价结论 有检测结果可知，项目区内各监测点的各项监测因子均不超标，符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中pH大于7.5的风险筛选值要求，即对人体健康的风险可以忽略。 ———————————————————————————————————— 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价区域无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，无珍稀动植物资源。根据工程性质及周边环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见表15。 表15 保护目标及保护级别 环境 要素 保护目标 相对厂址方位 距离m 保护级别 环境 空气 赵家洼村 N 200 符合《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准要求 地下水 环境 项目所在区域的浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 土壤环境 赵家洼村及周边农田 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的风险筛选值 王沿士村及周边农田

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表16。 表16 环境空气质量标准浓度限值 单位：μg/m3 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 TSP 200 300 —— 2、水环境质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表17。 表17 地下水质量标准单位：mg/L pH除外 项目 pH 耗氧量 总硬度 溶解性 总固体 硝酸 盐氮 亚硝酸盐氮 氨氮 标准值 6.5-8.5 ≤3.0 ≤450 ≤1000 ≤20 ≤1.00 ≤0.50 3、声环境质量标准 建设项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，标准限值见表18。 表18 声环境质量标准 类别 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) 4、土壤环境质量标准 土壤环境：区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的风险筛选值。 表19 土壤环境质量标准 监测因子 单位 数值 执行标准 镉 mg/kg 65 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的风险筛选值 铜 mg/kg 18000 铅 mg/kg 800 镍 mg/kg 900 铬 mg/kg 5.7 汞 mg/kg 38 砷 mg/kg 60 氯甲烷 mg/kg 37 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 二氯甲烷 mg/kg 616 氯乙烯 mg/kg 0.43 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 氯仿 mg/kg 0.9 苯 mg/kg 4 甲苯 mg/kg 1200 四氯乙烯 mg/kg 53 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 氯苯 mg/kg 270 乙苯 mg/kg 28 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 570 苯乙烯 mg/kg 1290 邻二甲苯 mg/kg 640 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 1,4二氯苯 mg/kg 20 1,2-二氯苯 mg/kg 560 萘 mg/kg 90 2-氯酚 mg/kg 2256 硝基苯 mg/kg 76 苯并[a]蒽 mg/kg 15 䓛 mg/kg 1293 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 苯胺 mg/kg 260 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气排放标准 运营期产生氨、硫化氢、臭气和粉尘。运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和无组织排放监控浓度限值标准，标准值见表13。氨、硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2中排气筒高度为15m时对应的标准值，标准值见表14，未能收集的氨、硫化氢、臭气呈无组织排放，排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表1中的二级标准，标准值见表20。 表20 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度限值mg/m3 无组织排放浓度限值mg/m3 最低去除效率% 最高允许排放速率kg/h 执行标准 颗粒物 120 1.0 / 15m，3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和无组织排放监控浓度限值标准 表21 恶臭污染物排放标准 序号 污染物 排气筒高度 限值 1 氨 15m 4.9kg/h 2 硫化氢 15m 0.33kg/h 3 臭气浓度 15m 2000（无量纲） 表22 恶臭污染物厂界标准 序号 污染物 限值 1 氨 1.5mg/m3 2 硫化氢 0.06mg/m3 3 臭气浓度 20（无量纲） 2、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 区域类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 3、固废排放标准 ⑴生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三章第三节“生活垃圾污染环境的防治”之规定。 ⑵一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告（2013年36号）。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定。本项目污染物总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 改扩建项目无废水外排，因此无废水污染物COD、NH3-N的排放。 改扩建项目生产无大气污染物SO2、NOx的产生和排放。 因此改扩建项目场区污染物总量控制指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 改扩建项目建设前后总量变化情况见表17。 表24 改扩建前后总量变化一览表 t/a 内容 变化量 废气 废水 SO2 NOx COD NH3-N 现有工程总量 0 0 0 0 改扩建工程总量 0 0 0 0 改扩建后全厂总量 0 0 0 0 削减量 0 0 0 0 总量变化量 0 0 0 0 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 运营期生产工艺流程及产污环节见图1。 图例：G-废气；N-噪声；S-固废 图1 生产工艺流程及排污节点图 主要是将物料(奶牛类便、秸杆辅料)经过发酵腐熟以后经粉碎筛分后，与其他成分的原料按配比要求在配料混合系统中进行计量、配料、混合，经充分混合后的物料由传送带均匀连续的喂入造粒机中，经抛光整形机抛圆成球状颗粒，经烘干机进行低温大风量烘干后进行冷却、筛分、包膜后成品颗粒由皮带输送到成品料仓，经电脑定量包装系统计量、包装入库。

主要污染工序： 废气：破碎、造粒、烘干、筛分工序会产生粉尘，在各设备上方设置集风罩，经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。发酵工序会产生的氨、硫化氢和臭气，在发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，不但可以缩短发酵时间，而且抑制臭气的产生，减少恶臭物质的排放量，同时，加工车间内发酵场地封闭，场地内抽风机集中收集车间内废气，通过光催化氧化装置处理后通过高15m排气筒排放 废水：运营期废水主要来源为生活污水，直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺。 噪声：本项目产生的主要噪声为生产设备运行产生的机械噪声，噪声值为80～100dB(A)。各生产设备均采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 固废：项目产生的固废主要为筛分工序产生的不合格产品；生产过程中产生的编织袋等废气包装物；光氧催化装置产生的废催化剂和职工生活垃圾

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 发酵 | NH3 | 16.91kg/h，40.59t/a | 2.28 kg/h，5.48t/a |
|  |  | H2S | 0.7kg/h，1.68t/a | 0.095kg/h，0.227t/a |
|  | 破碎、造粒、烘干、筛分工序 | NH3 | 0.69kg/h，1.65t/a | 0.092kg/h，0.22t/a |
|  |  | H2S | 0.03kg/h，0.07t/a | 0.004kg/h，0.0095t/a |
|  | 破碎、造粒、烘干、筛分工序 | 粉尘 | 13.33 kg/h，32t/a | 0.6kg/h，1.44t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 450mg/L | 0t/a |
|  |  | SS | 220mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 筛分 | 不合格品 | 65.6t/a | 返回生产工序重新利用 |
|  | 出料 | 废弃包装物 | 4.4t/a | 外卖废品回收站 |
|  | 发酵 | 废催化剂 | 20t/a | 属于危险废物，由厂家更换后回收处理，不在厂内存储 |
| 噪声 | 本项目产生的主要噪声为生产设备运行产生的机械噪声，噪声值为80～100dB(A)。各生产设备均采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目不占用农田，土地类型为工业用地，符合当地土地利用总体规划。且本项目在现有厂区内建设，不新占用土地，不会对当地生态环境产生不良影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期已结束，不再论述施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目废气主要为破碎、造粒、烘干、筛分工序产生的粉尘；发酵产生的氨、硫化氢、恶臭污染物；破碎、造粒、烘干、筛分工序产生的氨、硫化氢、恶臭污染物。 ①发酵阶段产生的NH3、H2S、恶臭污染物 牛粪在发酵过程中会不断挥发氨、硫化氢等恶臭物质。根据现有牛粪生物堆肥实例，一般在堆制发酵24h后，臭味开始减少，48h后明显减少，4d后基本没有臭味。可以看出每个批次在堆肥过程中，仅开始几天会有明显的污染产生，接下来的生产阶段基本不会有恶臭产生，恶臭影响持续时间较短。而且在发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，不但可以缩短发酵时间，而且抑制恶臭气体的产生，减少恶臭物质的排放量，同时，加工车间内发酵场地封闭，场地内抽风机集中收集车间内废气，通过光催化氧化装置处理后通过高15m排气筒排放，降低其对周边环境的影响。 本项目发酵阶段NH3产生量40.59t/a，产生速率为16.91kg/h；H2S产生量1.68t/a，产生速率为0.7kg/h。本项目通过设置光催化氧化装置对NH3、H2S进行处理，其处理工艺如下： 光催化氧化是利用高能紫外线光速分解空气中氧分子产生游离氧，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），使有机化合物分子降解成CO2和H2O，NH3降解成N2和H2O，H2S降解成SO42-和H2O。 光催化氧化技术能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味。可适应高浓度、大气量有机废气，可每天24h连续工作，运行可靠稳定。主体设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查。设备能耗低（每处理1000m3/h，仅耗电约0.1度），设备风阻极低<30pa，可节约大量排风动力能耗，无需进行特殊的预处理，如加热、加湿等，设备工作环境温度在-30℃~95℃之间，湿度在40%~98%之间均可正常工作。该技术一次投入小，运行费用低，处理效果好，可以满足本项目废气处理的要求。 光催化氧化装置对NH3、H2S及恶臭污染物的收集效率按90%计，处理效率在85% 以上，因此项目牛粪在发酵过程中产生的恶臭污染物经处理后排放情况为：NH3排放量5.48t/a，排放速率为2.28kg/h；H2S排放量0.227t/a，排放速率为 0.095kg/h。处理后排放的臭气浓度为50 (无量纲），各污染物均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表 2 (NH3 4.9kg/h， H2S 0.33kg/h，臭气浓度2000 (无量纲））要求。 本项目未能收集的NH3、H2S及恶臭污染物占10%，排放情况如下：NH3排放量4.059t/a，排放速率为1.69kg/h；H2S排放量0.168t/a，排放速率为0.07kg/h。 ②破碎、造粒、烘干、筛分工序产生的氨、硫化氢、恶臭污染物 本项目破碎、造粒、烘干、筛分阶段NH3产生量1.65t/a，产生速率为0.69kg/h；H2S产生量0.07t/a，产生速率为0.03kg/h。本项目破碎、造粒、烘干、筛分阶段均位于加工车间内，废气集中收集后与发酵废气共用1套光催化氧化装置进行处理。 光催化氧化装置对NH3、H2S及恶臭污染物的收集效率按90%计，处理效率在85% 以上，因此破碎、造粒、烘干、筛分阶段产生的恶臭污染物经处理后排放情况为：NH3排放量0.22t/a，排放速率为0.092kg/h；H2S排放量0.0095t/a，排放速率为0.004kg/h。处理后排放的臭气浓度为50 (无量纲），各污染物均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表 2 (NH3 4.9kg/h， H2S 0.33kg/h，臭气浓度2000 (无量纲））要求。 本项目未能收集的NH3、H2S及恶臭污染物占10%，排放情况如下：NH3排放量0.165t/a，排放速率为0.0688kg/h；H2S排放量0.007t/a，排放速率为0.0029kg/h。 ③破碎、造粒、烘干、筛分工序产生的粉尘 a．破碎工序产生的粉尘 破碎工序会产生粉尘，通过类比同类企业，粉尘产生总量约为16t/a，在粉碎机投料口上方设置集气罩（集气效率为90%)，将粉尘收集后送入布袋除尘器净化后由15m排气筒排放，除尘效率95%，除尘器引风量10000m3/h，经除尘器处理后粉尘排放量为0.72t/a，排放速率为0.3kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) 中新污染源中颗粒物二级排放标准（3. 5kg/h)。 在粉碎机投料口上方设置集气罩，因为集气罩集气效率为90%，故有10%的粉尘无组织逸散，产生量为1.6t/a(0.667kg/h)，为了使车间内粉尘污染降到最低，建设单位应在车间内设置1台风量为10000m3/h轴流风机，则粉尘排放浓度为66.67mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物的最高允许排放浓度：120mg/m3。 b．造粒产生的粉尘 造粒工序会产生粉尘，通过类比同类企业，粉尘产生总量约为8t/a，在造粒机上方设置集气罩（集气效率为90%)，将粉尘收集后送入布袋除尘器净化后由l5m排气筒排放，除尘效率95%，除尘器引风量10000m3/h，经除尘器处理后粉尘排放量为0.36t/a，排放速率为0.15kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物二级排放标准（3.5kg/h)。 在造粒机上方设置集气罩，因为集气罩集气效率为90%，故有10%的粉尘无组织逸散，产生量为0.8t/a(0.33kg/h)，为了使车间内粉尘污染降到最低，建设单位应在车间内设置1台风量为10000m3/h轴流风机，则粉尘排放浓度为33.33mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物的最高允许排放浓度：120mg/m3。 c．烘干产生的粉尘 烘干工序会产生粉尘，通过类比同类企业，粉尘产生总量约为8t/a，在烘干机上方设置集气罩（集气效率为90%)，将粉尘收集后送入布袋除尘器净化后由l5m排气筒排放，除尘效率95%，除尘器引风量10000m3/h，经除尘器处理后粉尘排放量为0.36t/a，排放速率为0.15kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物二级排放标准（3.5kg/h)。 在烘干机上方设置集气罩，因为集气罩集气效率为90%，故有10%的粉尘无组织逸散，产生量为0.8t/a(0.33kg/h)，为了使车间内粉尘污染降到最低，建设单位应在车间内设置1台风量为10000m3/h轴流风机，则粉尘排放浓度为33.33mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物的最高允许排放浓度：120mg/m3。 d．筛分产生的粉尘 筛分工序会产生粉尘，通过类比同类企业，粉尘产生总量约为8t/a，在滚筒筛上方设置集气罩（集气效率为90%)，将粉尘收集后送入布袋除尘器净化后由l5m排气筒排放，除尘效率95%，除尘器引风量10000m3/h，经除尘器处理后粉尘排放量为0.36t/a，排放速率为0.15kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物二级排放标准（3.5kg/h)。 在滚筒筛上方设置集气罩，因为集气罩集气效率为90%，故有10%的粉尘无组织逸散，产生量为0.8t/a(0.33kg/h)，为了使车间内粉尘污染降到最低，建设单位应在车间内设置1台风量为10000m3/h轴流风机，则粉尘排放浓度为33.33mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中新污染源中颗粒物的最高允许排放浓度：120mg/m3。 （2）卫生防护距离计算 本评价采用SCREEN3估算模式对车间无组织废气，预测结果均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式，依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离，计算公式： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表25。 表25卫生防护距离参数取值一览表 参数 单位 取值 车间面积 m2 3510 近五年平均风速 m/s 2.56 标准值 NH3 mg/m3 0.2 H2S 0.01 是否有同种有害气体排气筒 有 有害气体无组织排放量 NH3 kg/h 0.362 H2S 0.015 A、B、C、D取值 470、0.021、1.85、0.84 L NH3 m 56.190 H2S 45.316 取值 100 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离为100m。本项目距离最近的敏感点为北侧200m的赵家洼村，满足卫生防护距离要求。 2、地下水环境影响分析 改扩建项目废水主要为生活用水。厂区不设食堂，职工生活用水量按30L/人·d计，改扩建项目劳动定员30人，年工作300天，改扩建项目员工生活用水量为0.9m³/d、270 m³/a。生活污水产生量按用水量的80%计，改扩建项目生活污水产生量为0.72 m³/d，216 m³/a。生活污水直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺，不外排。 （1）地下水环境影响评价工作等级判定 ①评价等级确定 A、对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于复混肥料制造，单纯混合或分装的，本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。 B 、建设项目地下水环境敏感程度 根据调查，厂区及周边区域不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）地准保护区；不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，仅有分散式水源，因此本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。 C、建设项目评价工作等级 本项目地下水环境影响评价类别为“III类”项目，建设项目地下水环境敏感程度定为“较敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表2，因此本项目地下水评价等级定为“三级”。 （2）地下水环境影响分析 本项目废水主要是生活污水，排入厂区化粪池，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺，不外排。正常情况下不会对地下水产生污染影响，但厂区化粪池存放废水的收集及回用设施年久失修、施工达不到防渗要求时，有可能对地下水造成污染。因此，地下水可能存在的主要污染方式为渗入型污染。 （3）地下水保护措施 在没有适当的地下水保护管理措施的情况下，拟建项目对其下游的地下水环境将构成威胁，会污染地下水，为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。 ①提高构筑物防渗等级 根据分区防渗原则，将位于地下的污水储、输水构筑物、化粪池及车间作为重点防渗单元，其建筑抗渗级别不低于S8级，构筑物池内涂防渗涂料，综合防渗效果达到渗透系数小于10-7cm/s。将厂区内其它构筑单元如办公区作为一般防渗单元，采取抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。 ②源头控制措施 对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与集水池相连，并设计合理的排水坡度，便于污水排入化粪池，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏。 （4）结论 本项目再正常情况下不会对地下水产生污染影响，在非正常情景下，污染物泄漏仅会对发生污水泄露位置局部范围地下水环境有所影响，且本次预测是在考虑最不利情况下的结果，如考虑在包气带的防护作用下，污染物泄漏地下水环境的影响范围缩小，不会对周边区域地下水环境产生较大影响。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为破碎机、造粒机等设备产生的噪声，声级值在80~100dB(A)。项目均选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声。采取以上措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，改扩建项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目运营后产生的固体废物主要是筛分工段产生的不合格品、生产过程中产生的编织袋等废弃包装物、废催化剂和员工生活垃圾。 a.生活垃圾 本项目劳动定员30人，年生产300天，按每人每天0.5kg/d计算，生活垃圾产生量15kg/d，4.5t/a，收集后由环卫部门统一处理。 b.生产固废 本项目生产固废包括筛分工段产生的不合格品和生产过程中产生的编织袋等废弃包装物。筛分工段产生的不合格品为0.219t/d，65.6t/a，返回生产工序重新利用；生产过程中产生的编织袋等废弃包装物为0.015t/d，4.4t/a，外卖废品回收站。故本项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 c.废催化剂 光催化氧化装置的使用寿命一般为3~5年，因此每隔3~5年需要更换一次紫外灯管，其产生量为每次20kg。紫外灯管的表面含有Ti催化剂，根据《国家危险废物名录》可知，本项目产生的废催化剂不属于危险废物之列。但是我国在废炼油催化剂的管理过程中，当V、Sb、Ti的质量分数大于3%时，将该催化剂纳入危险固体废物。所以本项目将废灯管按照危废处理，由厂家进行更换后回收处理，不在厂内存储。 综上所述，本项目产生的固体废物得到合理处置，不会对周边环境造成影响。 5、土壤环境影响分析 5.1该项目土壤环境影响类型与影响途径识别 表26 建设项目土壤环境影响类型和影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面浸流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” 该项目主要污染物为非金属污染物，污染形式主要是通过垂直入渗的形式进行污染；为此根据建设项目的实际情况结合上表可以判断，该项目需要进行土壤污染型影响评价。 5.2评价项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（导则）》（HJ964-2018）附录A确定本项目评价类别，土壤环境影响评价类别见下表： 表27 土壤环境评价项目类别一览表 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 制造业 石油、化工 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 其他 根据建设项目实际情况及上表内容可知，该项目属于“化学肥料制造”类别，为Ⅱ类。 5.3项目敏感程度判定 根据该项目实际生产情况，确定该项目为污染影响类型，建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表28。 表28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据现场踏勘情况，该项目紧邻赵家洼村级农田，因此判定敏感程度为敏感。 5.4评价工作等级 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目总规划占地面积为1.4hm2，属于小型占地规模。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（导则）》（HJ964-2018）的相关内容，通过评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表29 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 结合以上各项评定因素可知，该项目为Ⅱ类项目，占地规模为小型，污染影响敏感程度为敏感，综合判断，该项目需要开展二级土壤评价工作。 5.5现状调查与评价 土壤环境评价范围 评价范围为本项目所占区域及占地范围外200m。 （2）敏感目标 根据导则，该工程土壤敏感目标主要为项目周边居民点及农田，具体见下表。 表30 土壤环境敏感目标一览表 敏感目标 厂界/方位 距离（m） 赵家洼村及周边农田 N 15 王沿士村及周边农田 NE 710 （3）土地利用类型调查 根据现场调查结果，该项目占地为建设用地，评价范围内土地利用现状主要为建设用地和其他用地。 （4）土壤类型调查 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土。根据国家土壤信息服务平台发布的中国一公里发生分类土壤图(数据来源，二普调查 2016年)《中国土壤分类与代码》(GBT17296-2009)中土壤分类，该项目评价范围的土壤为潮土。 评价区上壤在唐河冲积作用和多年耕作活动的影响下，具有腐殖质富集一般、沉积层理的明显特征。根据现场踏勘可知，表层土有明显的沉积层理。上部为轻壤土，成团粒结构，石灰反应中等，下部多为砂土。有少量的锈纹锈斑，成粒状结构，石灰反应微弱。 5.6土壤污染源分析 本项目土壤污染的主要途径为化粪池泄漏造成的污染物在土壤中下渗污染。正常工况下，化粪池、物料管道等装置设施均按照设计要求采取相应的防渗措施，因此正常工况下，不会有废水渗漏至地下的情景发生，因此本次土壤污染分析主要针对非正常状况及风险事故状况进行分析。 根据本项目的实际情况分析，如果生产区和原料区防渗地面和生产污水明沟等可视场所发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施，即使有物料或污水等泄漏，建设单为及时采取措施，不会任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。 只有在化粪池、污水管线等这些非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料或污水通过渗漏点逐渐渗入土壤。 5.7土壤环境保护措施 （1）源头控制 项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境。 故本项目对产生的废水应进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）防渗措施 ①本项目生产车间、化粪池等按照重点防渗区进行防渗。 ②根据预测结果显示，当化粪池发生泄漏后，污染物会进入土壤环境造成一定影响。因此，企业应该加强厂区重点部位防腐防渗措施的检查，发现防渗层开裂、破损、席蚀等情况应及时修缮，确保防渗效果。 （3）跟踪监测 为了及时准确的掌握厂内重点影响区和敏感目标附近的土壤环境质量状况及污染物的动态变化，环评要求项目建立长期土壤监控系统，包括科学、合理地设置监测点位，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制。 5.8结论 由监测结果可知，项目区内各监测点的各项检测因子均不超标，符合符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中pH大于7.5的风险筛选值要求，即对人体健康的风险可以忽略。 （2）正常工况下，帮你项目厂区严格按照要求进行防渗，不会对区域土壤造成污染影响。 非正常工况下，由于泄漏量有限，污染物经过一定时间的运移后，最终污染物浓度随时间和深度会降至很低的范围。因此，在非正常工况下，及时清除污染源、阻断污染途径，对土壤的影响可以接受。 6、改扩建完成后全厂三本账分析 改扩建完成后全厂污染物排放“三本账”情况见下表31。 表31 改扩建完成后全厂污染物排放“三本账”情况一览表 t/a 污染物名称 现有工程 排放量 改扩建项目排放量 以新带老 削减量 全厂 排放量 增减变化量 粉尘 3.32 1.44 0 4.66 1.44 烟尘 0.02 0 0 0.02 0 SO2 0.04 0 0 0.04 0 NOX 0.31 0 0 0.31 0 氨气 0.93 0 0 0.93 0 NH3 0 5.7 0 5.7 5.7 H2S 0 0.2365 0 0.2365 0.2365

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 发酵 | 恶臭 | 加工车间通风口设置1套5000m3/h通风装置和1套光催化氧化装置，处理后的废气通过15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93) |
|  | 破碎、造粒、烘干、筛分工序 |  |  |  |
|  | 破碎、造粒、烘干、筛分工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺 | 不外排 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 筛分 | 不合格品 | 返回生产工序重新利用 |  |
|  | 出料 | 废弃包装物 | 外卖废品回收站 |  |
|  | 发酵 | 废催化剂 | 属于危险废物，由厂家更换后回收处理，不在厂内存储 |  |
| 噪 声 | 生产运营过程产生的噪声经基础减震、厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目可以在厂区内空地种植草坪、花卉等方式进行绿化，既可以吸声降噪改善生产条件，同时也能够美化环境，使景观环境得以改善。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：年产8万吨有机肥料扩建项目 项目性质：改扩建 建设单位：中仓生态农业有限公司 建设地点：本项目位于定州市明月店镇赵家洼村，中心地理位置坐标为：北纬38°28'34.302"，东经114°53'19.212"。本项目四邻关系：项目在原厂区内建设，西侧为乡道，南侧为河北森康进出口贸易公司，东侧为乡道，北侧为中仓生态农业有限公司复混肥车间。距离最近的敏感点为北侧200m的赵家洼村。项目地理位置见附图1。 项目投资：项目总投资为2000.79万元，环保投资为13万元，占总投资的0.65%。 生产规模：年产8万吨有机肥料。 劳动定员及工作制度：劳动定员30人。采用8小时工作制，年工作300天。 2、产业政策 （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正本）》中淘汰及限制类，为允许类项目；本项目生产工艺和生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》〔2011年本〕（修正）及工信部2010年《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中限制类或淘汰类的项目； （2）本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，同时，项目也不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类，项目建设符合河北省政策要求。本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。 3、选址合理性分析 （1）改扩建项目位于位于定州市明月店镇赵家洼村，中心地理位置坐标为：北纬38°28'34.302"，东经114°53'19.212"。本项目四邻关系：项目在原厂区内建设，西侧为乡道，南侧为河北森康进出口贸易公司，东侧为乡道，北侧为中仓生态农业有限公司复混肥车间。距离最近的敏感点为北侧200m的赵家洼村。项目地理位置优越，交通便利。因此，本项目用地符合土地利用及相关规划要求。 （2）项目厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 综上所述，从环保角度分析，本项目的选址是合理的。 营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气污染物主要为破碎、造粒、烘干、筛分工序产生的粉尘，在各设备上方设置集风罩，经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，经处理后粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。发酵工序产生的氨、硫化氢和臭气，在发酵过程中，采用合理的工艺并投加微生物菌剂，不但可以缩短发酵时间，而且抑制臭气的产生，减少恶臭物质的排放量，同时，加工车间内发酵场地封闭，场地内抽风机集中收集车间内废气，通过光催化氧化装置处理后通过高15m排气筒排放。经处理后氨、硫化氢和臭气的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表 2 (NH3 4.9kg/h， H2S 0.33kg/h，臭气浓度2000 (无量纲））要求。 （2）水环境影响分析结论 改扩建项目废水主要为生活用水。厂区不设食堂，职工生活用水量按30L/人·d计，改扩建项目劳动定员30人，年工作300天，改扩建项目员工生活用水量为0.9m³/d、270 m³/a。生活污水产生量按用水量的80%计，改扩建项目生活污水产生量为0.72 m³/d，216 m³/a。生活污水直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺，不外排。因此，改扩建项目对周边地表水和地下水环境没有不良影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声主要是破碎机、造粒机等设备运行产生的机械噪声，噪声值为80～100dB(A)。经采取基础减震、厂房隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，改扩建项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物影响分析结论 改扩建项目产生的固体废物主要为筛分工段产生的不合格品、生产过程中产生的编织袋等废弃包装物、废催化剂和员工生活垃圾。筛分工段产生的不合格品返回生产工序重新利用；生产过程中产生的编织袋等废弃包装物外卖废品回收站；废催化剂按照危废处理，由厂家进行更换后回收处理，不在厂内存储。员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。因此，改扩建项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 （5）土壤影响分析结论 由监测结果可知，项目区内各监测点的各项检测因子均不超标，符合符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中pH大于7.5的风险筛选值要求，即对人体健康的风险可以忽略。 正常工况下，帮你项目厂区严格按照要求进行防渗，不会对区域土壤造成污染影响。非正常工况下，由于泄漏量有限，污染物经过一定时间的运移后，最终污染物浓度随时间和深度会降至很低的范围。因此，在非正常工况下，及时清除污染源、阻断污染途径，对土壤的影响可以接受。 5、总量控制指标 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定。项目污染物总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。改扩建项目完成后，全厂污染物排放总量：COD： 0t/a；氨氮：0t/a；SO2： 0.11t/a；NOX ：0.031t/a。 6、建设项目环保 “三同时”验收内容 建设项目环保“三同时”验收情况见表32。 表32 建设项目环保 “三同时”工程验收一览表 类别 污染源 措施 验收指标 验收标准 投资 （万元） 现有工程 废气 粉尘 引风机+重力沉降室+二级沉降室+喷淋式除尘器+15m高排气筒 120mg/m3；3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 12 氨气 与造粒、烘干、冷却工序粉尘共用一台喷淋式除尘器吸收处理 ≤4.9kg/h 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2标准 2 拟建项目 废气 无组织粉尘 加强车间通风，无组织排放 ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 4 有组织粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 120 mg/m3；3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 无组织NH3 加工车间通风口设置通风装置 1.5mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2标准 4 无组织H2S: 0.06mg/m3 无组织臭气 20(无量纲) 有组织NH3 光催化氧化装置+15m高排气筒 4.9kg/h 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表1中的二级标准 有组织H2S: 0.33kg/h 有组织臭气 2000（无量纲） 废水 职工生活 直接排入化粪池中，最终作为发酵池的原料用于发酵工艺 -- -- -- 固体 废物 生活垃圾 收集后由环卫部门统一处理 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关要求 2 不合格品 返回生产工序重新利用 不外排 废弃包装物 外卖废品回收站 不外排 废催化剂 属于危险废物，由厂家更换后回收处理，不在厂内存储 不外排 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中2类标准 3 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，厂址选择合理，在运营过程中，严格执行本环评中提出的各种措施，确保污染物达标排放，从环境保护角度分析该项目建设是可行的。 二、建议 （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处。 （2）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （3）加强厂区绿化、美化工作，保持厂区环境整洁、景观良好。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目的周边关系和平面布置图 附件1 营业执照 附件2 发改立项 附件3 用地证明 附件4 名称变更通知书 附件5 年产10000吨复混肥环评批复 附件6 复混肥料生产线改扩建项目环评批复 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

S3

原 料

提升槽

二次筛分

二次冷却

筛分

冷却

烘干

粉碎

搅拌

造粒

包 膜

计 量

袋 装

封 口

成品

N1

N2

N3

蒸汽

G1

S2

N5、G4

S1

N4、G3

G2

G、N

G、N、S

G

G、N

G

进料

筛分

冷却

烘干

造粒

破碎

发酵

不合格产品

成品

包装