定州市瑞昌金属制品有限公司

生产线搬迁技术改造项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：定州市瑞昌金属制品有限公司

环评单位：河北诚壹环保科技有限公司

编制日期：2020年9月

目  录

概  述	1

1总论	8

1.1编制依据	8

1.2评价目的和评价原则	11

1.3环境影响要素识别及评价因子筛选	12

1.4评价级别和评价范围	14

1.5评价内容及评价重点	28

1.6相关规划及环境功能区划	29

1.7评价标准	34

1.8环境保护目标	39

1.9选址可行性分析	40

2工程分析	42

2.1现有工程分析	42

2.2迁建项目概况	51

3环境现状调查与评价	86

3.1自然环境现状与评价	86

3.2环境保护目标调查	88

3.3环境质量现状调查与评价	88

3.4区域污染源调查	102

4环境影响预测与评价	106

4.1施工期环境影响分析	106

4.2环境空气影响预测与评价	110

4.3地表水环境影响分析	118

4.4地下水环境影响分析	122

4.5声环境影响预测与评价	130

4.6固体废物环境影响分析	133

4.7环境风险评价	134

4.8土壤环境影响分析	177

5环境保护措施及其可行性论证	190

5.1废气治理措施可行性论证	190

5.2废水治理措施可行性论证	192

5.3噪声保护措施可行性论证	195

5.4固体废物处置措施可行性论证	195

6环境影响经济损益分析	198

6.1环保投资估算	198

6.2经济效益分析	198

6.3环境经济损益分析	199

7环境管理与监测计划	200

7.1环境管理	200

7.2环境监测	208

7.3信息公开	209

7.4环境保护“三同时”验收内容	210

8结论与建议	- 214 -

8.1结论	- 214 -

8.2建议	- 219 -

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目周边关系及评价范围图

附图3项目平面布置图

附图4项目监测点位布置图

附图5园区规划用地布局图

附图6园区规划功能结构图

附件：

附件1备案信息；

附件2 热镀锌生产线转让协议；

附件3《年产1500吨热镀锌金属丝网项目环境影响报告表》的审批意见；

附件4定州市五星金属网厂排污许可证；

附件5定州市五星金属网厂现有营业执照；

附件6定州市瑞昌金属制品有限公司营业执照；

附件7 乡镇证明；

附件8本项目的环境质量现状监测报告（土壤、噪声）；

附件9引用检测报告-《定州市旭丰网业有限公司环境质量现状检测报告》；

附件10定州市沙河工业园区总体规划审查意见及专家组评审意见；

附件11委托书；

附件12建设项目环境保护基础信息表。

# 概  述

1、建设项目的特点

定州市瑞昌金属制品有限公司成立于2013年7月，位于定州市李亲顾镇留宿村北，定州市沙河工业园区内，主要生产金属丝网，公司于2020年6月30日与定州市五星金属网厂签署收购协议，由定州市瑞昌金属制品有限公司收购定州市五星金属网厂热镀锌生产线，并将定州市五星金属网厂年产1500吨热镀锌金属丝网项目热镀锌产能搬至本项目厂区，新增生产设施及设备，定州市五星金属网厂年产1500吨热镀锌金属丝网项目生产设施全部拆除，不再生产，本项目建成后不新增区域热镀锌产品产能。

定州市五星金属网厂于2002年4月委托冶金工业部地球物理勘察院编制《年产1500吨热镀锌金属丝网项目环境影响报告表》，于2005年5月10日该项目环评通过原定州市环境保护局审批，并通过了验收。目前，定州市五星金属网厂已取得定州市生态环境局颁发的《定州市五星金属网厂排污许可证》（证书编号：911306821082103688001P，有效期限2020年7月3日至2023年7月2日）。

定州市瑞昌金属制品厂（定州市瑞昌金属制品有限公司原名）于2011年3月委托河北水美环保科技有限公司编制完成《定州市瑞昌金属制品厂年加工500t铁丝网项目环境影响报告表》，并于2011年4月4日通过了定州市环境保护局审批（定环表[2011]28号），于2016年11月20日取得了定州市环境保护局负责验收的环境行政主管部门验收意见（定环验[2016]142号），现有项目主要于北侧生产车间进行生产。

目前，定州市瑞昌金属制品有限公司已与定州市五星金属网厂签订收购协议，同时拆除定州市五星金属网厂现有生产线，利用定州市瑞昌金属制品有限公司现有东侧闲置车间，扩建西侧闲置生产车间，新增生产设施及设备，两个车间分别建设热镀锌生产线1条，热镀锌工序新增钝化工艺，热镀锌产品产能不增加，仍为900t/a。

2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院令第682号）有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目为有钝化工艺的热镀锌，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日，环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（国家生态环境部令1号）的有关规定，本项目属于“二十二、金属制品业-68金属制品表面处理及热处理加工，有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”，应编制环境影响报告书。定州市瑞昌金属制品有限公司于2020年6月委托我公司承担“定州市瑞昌金属制品有限公司生产线搬迁技术改造项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对项目拟选厂址及周边环境进行了详细踏勘，收集了与工程有关的技术资料，在此基础上，按照导则的有关规定和定州市生态环境局的具体要求，编制完成《定州市瑞昌金属制品有限公司生产线搬迁技术改造项目环境影响报告书》（报审版），并于2020年8月15日通过了专家评审会。会后我单位按照专家意见认真修改，形成了本项目环境影响报告书（报批版），经定州市生态环境局审批后，可作为项目建设和管理的依据。

在环境影响报告书编制期间，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)第三十一条要求，对依法批准设立的产业园区内的建设项目，建设项目公众参与予以简化，企业于2020年7月29日至8月4日通过环保之家网站开展了一次公众参与信息公开及公众意见调查工作，并于河北农民报进行了两次公众参与信息公开及公众意见调查工作。在以上工作的基础上，评价单位按照《建设项目环境影响评价技术导则》的要求和各级环保主管部门的意见，编制完成了本项目环境影响报告书。

3、项目分析判定情况

（1）产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的淘汰类和限制类建设项目，为允许类建设项目；本项目位于定州市沙河工业园区内，利用原有热镀锌产能，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类。同时，项目已在定州市科学技术局备案（定州工信技改备字[2020]39号）。因此，项目符合当前国家和地方产业政策。

（2）规划符合性

本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，定州市沙河工业园区内，选址位于《定州市沙河工业园区总体规划（2018年-2035年）》中规划的丝网集中生产组团，主要包括拔丝、丝网的表面处理（包括热镀锌、电镀锌和涂塑工艺）；项目占地为规划的二类工业用地，规划产业及用地布局均符合《定州市沙河工业园区总体规划（2018年-2035年）》有关要求。

（3）与环境保护部环环评[2016]150号文联动分析

根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条进行本项目与该文件的联动分析如下：

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：

一、强化“三线一单”约束作用

（一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目属于迁建项目，项目选址位于定州市李亲顾镇留宿村北，位于定州市沙河经济开发区，符合定州市沙河工业园区总体规划。项目不在定州市生态红线范围内，选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，满足生态保护红线要求。

（二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。……项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

该评价区域环境质量底线分别为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准；土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

经对迁建项目所在区域环境空气质量调查及现状监测，项目所在区域为不达标区域，迁建项目采取了完善的污染治理措施，建设完成后不会对周围环境产生明显影响。

二、建立“三挂钩”机制

（六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。……

迁建项目所在区域同类型生产企业从投产至今没有发生过环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发等情况。

（七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

迁建项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。

四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益

（十）深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正。

迁建项目已进行信息公开和公众参与部分。在环境影响报告书编制期间，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)和《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》，征求环境影响评价范围内公众意见，并按照《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（公告2018年 第48号）中要求，编制完成迁建项目环境影响评价公众参与说明。

综上所述，本项目的建设符合环境保护部环环评[2016]150号通知要求。

（4）环境管理政策符合性

①与《关于印发水污染防治行动计划的通知》相符性分析

“一、全面控制污染物排放   （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。”

“二、推动经济结构转型升级   （七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。…”

迁建项目生产废水经厂区污水处理站处理后部分回用于生产，部分排入李亲顾镇污水处理厂处理，符合《关于印发水污染防治行动计划的通知》的相关要求。

②与《关于印发大气污染防治行动计划的通知》相符性分析

《关于印发大气污染防治行动计划的通知》中要求：

“一、加大综合治理力度，减少多污染物排放

（一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉…。

（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模…。”

迁建项目生产用热由锌锅加热炉提供，燃料为天然气，冬季采暖由单体空调提供，不自建燃煤锅炉，符合《关于印发大气污染防治行动计划的通知》中相关要求。

③与《河北省大气污染防治条例》相符性分析

根据《河北省大气污染防治条例》，省人民政府发展和改革部门应当会同有关部门，根据经济社会发展需求以及区域环境资源承载能力等条件，制定区域煤炭消费总量控制规划和削减目标，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，重点削减工业用煤和民用煤使用量，实现煤炭消费负增长；县级以上人民政府应当限期淘汰不符合国家规定规模的燃煤锅炉，加快改造燃煤锅炉和燃煤工业窑炉，推广使用清洁燃料。

迁建项目不设置燃煤锅炉，生产用热由锌锅加热炉提供，燃料为天然气，冬季采暖由单体空调提供，符合《河北省大气污染防治条例》的相关要求。

④与《河北省水污染防治工作方案》相符性分析

迁建项目不属于高污染、高耗水行业。不属于产能过剩产业，因此，迁建项目符合《河北省水污染防治工作方案》的相关要求。

综上，本项目符合环境管理政策的相关要求。

（5）大气环境防护距离和卫生防护距离分析

迁建项目无大气环境防护距离；迁建项目卫生防护距离为100m，厂界100m范围内无居民区、医院、学校等环境敏感点，距项目最近的环境敏感点为厂界西南侧175m处的留宿村，因此迁建项目卫生防护距离满足要求。

4、关注的主要环境问题及环境影响

废气：项目废气主要为酸洗工序产生的HCl、热镀锌产生的锌烟以及锌锅加热产生的烟气。酸洗工序产生的HCl采取“建设密闭酸洗间+碱液喷淋装置+15m高排气筒”措施；热镀锌产生的锌烟采取“固定动式门罩+袋式除尘器+水雾喷淋装置+15高排气筒”措施；锌锅熔化炉产生的烟气由1根15m高排气筒排出。

废水：项目产生的废水主要为水洗废水和喷淋废水。水洗废水和喷淋废水排入厂区污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂。

噪声：项目噪声源主要为行车、泵类、风机等设备运行过程中产生的噪声，采取选用低噪声设备，安装基础减振，厂房隔声，风机安装消音器等措施，控制噪声对周围环境的影响。

固废：项目固体废物主要为酸洗产生的废酸、污水处理站污泥、助镀液再生系统产生的残渣、热镀锌产生的锌渣、袋式除尘器收集的锌尘和水雾喷淋装置产生的含锌沉渣。废酸收集后暂存于危废间内，定期由有资质单位处置；污泥和助镀液再生系统产生的残渣，经压滤脱水后收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期由有资质单位处置；锌尘收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；锌渣由锌锭厂家回收。

5、环境影响评价的主要结论

报告书主要结论为：项目位于定州市沙河工业园区中规划的丝网集中生产组团，占地为规划的二类工业用地，规划产业及用地布局均符合定州市沙河工业园区总体规划有关要求，项目选址可行。项目所在区域环境空气、地下水环境、土壤环境中常规及特征污染物均满足相应标准，噪声现状满足标准要求。项目采取了较为完善的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，该项目的建设可行。

在报告书编制工作过程中，得到了定州市生态环境局及建设单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

# 1总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月28日修订)；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月28日修订)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年修订，2016年1月1日)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订，2018年1月1日实施)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月16日）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日实施，2016年修订）。

### 1.1.2环境保护法规、规章

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

- 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南>（试行）的通知》（环办[2013]103号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

- 《关于发布<重点环境管理危险化学品目录>的通知》（环办[2014]33号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

- 《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号及部令第1号)；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于<进一步加强环境影响评价管理防范环境风险>的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于<切实加强风险防范严格环境影响评价管理>的通知》（环发[2012]98号）；

- 《国家危险废物名录》(环境保护部、国家发革委令（2016）第39号)；

- 《关于加强生态保护工作的意见》(环发[1997]758号)；

- 《关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知》（环大气[2019]88号）；

- 《河北省水污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第4号））（2018年9月1日）；

- 《河北省水功能区划》(冀水资[2017]127号)；

- 《河北省人民政府关于着力解决民生问题的若干意见》(冀政[2008]10号)；

- 《河北省环境保护条例》(河北省第十届人大常委会公告第39号)；

- 《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会，2015年3月1日）；

- 《河北省地下水管理条例》（河北省第十二届人大常委会，2015年3月1日）；

- 《河北省固体废物污染环境防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会，2015年6月1日）；

- 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（中共河北省委、河北省人民政府，2013.9.12）；

- 《关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发〔2018〕18号）。

- 《关于进一步加强环境保护工作的决定》（冀政[2012]24号）；

- 《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）；

- 《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发[2008]23号）；

- 《建设项目环境影响评价审批程序规定》（冀环评[2009]114号）；

- 《河北省环境保护厅<关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知>》(冀环办发[2010]238号)；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）；

- 《河北省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(2017年4月1日)；

- 《河北省大气污染综合治理“1+18”方案》（2017年）；

- 《全省建筑施工扬尘治理实施意见》（冀建安[2013]11号）；

- 《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）；

- 《河北省住房和城乡建设厅关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33号）；

- 《河北省大气污染专项治理十条措施》（2013.6.5）；

- 《河北省水污染防治工作方案》（2016.2.19）；

### 1.1.3环境保护技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）。

### 1.1.4相关技术资料

- 关于开展该项目环境影响评价工作的委托书和承诺书；

- 《企业投资项目备案信息》（定州工信技改备字[2020]39号）；

- 《定州市五星金属网厂年产1500吨热镀锌金属丝网项目环境影响报告表》及其批复；

- 定州市瑞昌金属制品有限公司提供并认定的相关资料。

## 1.2评价目的和评价原则

### 1.2.1评价目的

环境影响评价工作对建设项目实施后对环境造成的不良影响可起到积极的预防作用，该项目环境评价的根本目的是：在项目实施过程中做到事前预防污染，为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，本环境评价工作拟达到以下目的：

(1)通过环境现状监测与调查，掌握本项目所在区域自然环境、环境功能区划及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

(2)针对本项目的特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

(3)分析本项目对当地环境造成影响的范围和程度，并提出进一步避免或减轻污染的对策和建议。

(4)分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

(5)从技术、经济角度分析本项目采用污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对本项目的建设是否可行作出明确的结论。

(6)为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

(2)科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

(3)突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3环境影响要素识别及评价因子筛选

### 1.3.1环境影响要素识别

根据建设项目的工程性质、污染物排放特征以及建设项目所在地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素和污染因子进行识别，其结果见表1.3-1。

表1.3-1环境影响要素识别一览表

| 类别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 陆域生物 | 地表植被 |
| 施工期 | 土方施工 | -1D | -1D |  | -1D | -1D | -1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D | -1D |  | -1D | -1D |  |  |
|  | 设备安装 | -1D | -1D |  | -1D | -1D |  |  |
| 营运期 | 物料运输与贮存 | -1C | -1C | -1C | -1C | -1C |  |  |
|  | 生产过程 | -1C | -1C | -1C | -1C | -1C |  | +1C |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由上表可知，项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的或正或负的影响，也存在长期的或正或负的影响。项目施工期扬尘、噪声对周围环境空气质量、声环境、土壤环境及生态环境造成短期影响。营运期对环境的不利影响是长期的，在生产过程中可能对环境空气、地下水、声环境、土壤环境等产生不同程度的负面影响。

### 1.3.2评价因子

根据项目污染物排放特征，结合厂址所在区域的环境质量现状，通过对项目实施后主要环境影响因素的识别分析，并对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的现状及影响评价因子，见表1.3-2。

表1.3-2评价因子一览表

| 环境要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、HCl、氨 |
|  | 污染源 | HCl、颗粒物、SO2、NOx、氨 |
|  | 影响评价 | HCl、PM10、TSP、SO2、NOx、氨 |
| 地表水 | 污染源 | pH、Fe、SS、COD、Cl- |
|  | 影响评价 | Cl-、耗氧量 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、Cu、铝、Fe；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； |
|  | 污染源 | pH、Fe、SS、COD、Cl-、Zn |
|  | 影响评价 | 氯化物、耗氧量、Zn |
| 声环境 | 现状评价 | Leq |
|  | 污染源 | LA |
|  | 影响评价 | Leq |
| 土壤环境 | 污染源 | Zn、pH、Cl- |
|  | 影响评价 | Zn、pH、氯化物 |
| 固体废物 | 污染源 | 废酸、污泥、助镀液残渣、锌渣、袋式除尘器收集的锌尘 |
|  | 影响分析 |  |
| 环境风险 | 风险识别 | HCl、天然气、氨水 |
|  | 评价因子 |  |

## 1.4评价级别和评价范围

### 1.4.1评价等级

#### 1.4.1.1大气环境影响评价级别的确定

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面质量浓度占标率的计算公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

经初步工程分析，项目大气污染源主要为酸洗工序废气、镀锌废气和锌锅加热炉废气以及车间无组织废气。本次评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax(Pi值中最大者)和D10%(占标率为10%时对应的最远距离)，相关参数取值见表1.4-1~表1.4-3，预测结果见表1.4-4。

表1.4-1  污染源估算模式参数取值一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) |  |  |  |
| 1#车间 | 酸洗工序 | 4247477.4 | 38593700.9 | 43.0 | 15.0 | 1.2 | 25.0 | 12.38 | HCl | 0.023 | kg/h |
|  | 镀锌锅 | 4247428.7 | 38593688.8 | 43.0 | 15.0 | 0.8 | 25.0 | 14.15 | PM10 | 0.00067 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.00304 |  |
|  | 锌锅加热燃烧机 | 4247454.3 | 38593695 | 43.0 | 15.0 | 0.4 | 80.0 | 0.5 | PM10 | 0.00044 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.0059 |  |
| 2#车间 | 酸洗工序 | 4247479.3 | 38593693.3 | 43.0 | 15.0 | 1.2 | 25.0 | 12.38 | HCl | 0.023 | kg/h |
|  | 镀锌锅 | 4247430.7 | 38593681.6 | 43.0 | 15.0 | 0.8 | 25.0 | 14.15 | PM10 | 0.00067 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.00304 |  |
|  | 锌锅加热燃烧机 | 4247455.7 | 38593687 | 43.0 | 15.0 | 0.4 | 80.0 | 0.5 | PM10 | 0.00044 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.0059 |  |

表1.4-2  污染源估算模式参数取值一览表（面源）

| 序号 | 污染源名称 | 长×宽×高（m） | 污染物种类 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 82×27×10 | HCl | 0.0048 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.00035 |
|  |  |  | NH3 | 0.00152 |
| 2 | 2#生产车间 | 100×38×10 | HCl | 0.0048 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.00035 |
|  |  |  | NH3 | 0.00152 |

表1.4-3    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41.0°C |
| 最低环境温度 | -18.2°C |
| 土地利用类型 | 建设用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | — |
|  | 海岸线方向/o | — |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录B中B.6模型计算设置中，项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。根据本项目半径3km范围内土地使用情况判断，城市建成区或者规划区面积占总体面积的比例远小于50%，因此项目估算模式农村或城市的计算选项为“农村”，具体见图1.4-1。

项目所在地

图1.4-1  项目周边3km范围内土地使用情况图

表1.4-4   各污染源、各污染物估算结果汇总表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 酸洗工序碱液喷淋塔 | HCl | 50.0 | 2.2012 | 4.4024 | / |
|  | 锌烟处理装置 | PM10 | 450.0 | 0.0617 | 0.0137 | / |
|  |  | NH3 | 200.0 | 0.02798 | 0.1399 | / |
|  | 锌锅加热燃烧机 | PM10 | 450.0 | 0.0252 | 0.0056 | / |
|  |  | SO2 | 500.0 | 0.0742 | 0.0147 | / |
|  |  | NO2 | 200.0 | 0.3443 | 0.1377 | / |
| 2#生产车间 | 酸洗工序碱液喷淋塔 | HCl | 50.0 | 2.2012 | 4.4024 | / |
|  | 锌烟处理装置 | PM10 | 450.0 | 0.0617 | 0.0137 | / |
|  |  | NH3 | 200.0 | 0.02798 | 0.1399 | / |
|  | 锌锅加热燃烧机 | PM10 | 450.0 | 0.0583 | 0.0129 | / |
|  |  | SO2 | 500.0 | 0.1721 | 0.0344 | / |
|  |  | NO2 | 200.0 | 0.7812 | 0.3125 | / |
| 1#生产车间无组织 | HCl | 50.0 | 3.6335 | 7.2669 | / |
|  | TSP | 900.0 | 0.2649 | 0.0294 | / |
|  | NH3 | 200.0 | 1.1506 | 0.5753 | / |
| 2#生产车间无组织 | HCl | 50.0 | 3.4396 | 6.8792 | / |
|  | TSP | 900.0 | 0.2508 | 0.0279 | / |
|  | NH3 | 200.0 | 1.0892 | 0.5446 | / |

(2)评价工作等级划分的依据

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表1.4-5。

表1.4-5  评价工作级别

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

(3)评价工作等级的确定

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为1#生产车间无组织排放的HCl，Pmax值为7.2669%，D10%未出现，Cmax为3.6335(ug/m3)。依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作分级判据，确定本次大气环境影响评价工作级别为二级。

#### 1.4.1.2地表水环境影响评价工作级别的确定

迁建项目产生的废水主要为水洗废水以及喷淋废水。水洗废水、喷淋废水排入厂区污水处理厂处理后部分回用于生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂，不直接外排，因此按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中对建设项目水环境影响评价等级的划分规定，确定本项目地表水评价等级为三级B。

#### 1.4.1.3地下水环境评价工作等级的确定

①建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

项目主要建有含钝化工艺的热镀锌生产线，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)“附录A地下水环境影响评价行业分类表”进行判定（见表1.4-6）。

表1.4-6   地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 51、表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

根据表1.4-6地下水环境影响评价行业分类表和判定要求，可知项目属于Ⅲ类建设项目。

②建设项目的地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.4-7。

表1.4-7   地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 项目场地地下水环境敏感特征 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，所在区域无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | / |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 | 项目所在区域无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 | 较敏感 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 | / | / |

注：a“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

项目所在场地不属于集中式饮用水水源地准保护区；不属于国家或地方政府设定的与地下水环境相关的热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，场地内无集中式饮用水源地；地下水评价范围内居民点用水采用自来水集中供水，周边村庄有分散应急供水井。因此，项目场地地下水环境敏感程度为较敏感。

③建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.4-8。

表1.4-8   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表，可知项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

④调查评价范围确定

本次评价依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中公式计算法确定迁建项目调查评价范围。计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

α-变化系数，α≥1，本项目取2；

K-渗透系数，m/d；参照《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)附录B，本次评价取经验值25m/d；

I-水力坡度，无量纲；依据水文地质资料，区域潜水含水层水力坡度约1.1‰；

T-质点运移天数，d；取5000d；

ne-有效孔隙度，无量纲；区域潜水含水层岩性主要为粗砂等，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录B，本次评价取经验值0.8。

计算可得L=343.75m。结合《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中表3地下水环境现状调查评价范围参照表，确定迁建项目地下水调查评价范围为项目厂址上游1000m，下游2000m，两侧1000m的范围。

#### 1.4.1.4声环境影响评价工作等级的确定

(1)所在区域声环境功能区及环境特征

迁建项目厂址位于定州市李亲顾镇留宿村北，在定州市沙河工业园区内，厂址所在区域为声环境3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。厂址周围无学校、疗养院、医院及风景游览区等声环境敏感目标，厂址与周围最近居民点留宿村最近距离为175m。

(2)声环境质量变化程度

项目通过采取完善的噪声控制措施，预计投产后周围声环境敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)。

(3)受建设项目影响人口的数量

厂址距周围最近居民点为西南侧175m处的留宿村，故项目实施后，周围村庄受项目噪声的影响较小，受影响人口数量变化不大。

(4)评价工作级别的确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中声环境影响评价级别划分原则，并结合项目实际情况，确定项目声环境影响评价工作级别为三级。

#### 1.4.1.5土壤环境影响评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤环境影响评价等级的划分。

1、建设项目行业类别

迁建项目在现有厂区进行技术改造，属于“有钝化工艺的热镀锌”，迁建项目为污染影响型I类项目。

2、建设项目规模类型

全厂占地面积5333.6m2<5hm2，属于小型项目。

3、土壤环境敏感程度分级

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3污染影响型敏感程度分级表。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。土壤环境敏感程度分级表见表1.4-9。

表1.4-9    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 判定类型 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 较敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

土壤环境敏感特征：项目位于工业园区，占地为工业用地，所在区域污染影响型敏感程度为“不敏感”。

4、建设项目评价工作等级确定

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4评价工作等级划分表确定。工作等级划分表见表1.4-10。

表1.4-10   工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

根据上表，迁建项目土壤环境影响评价项目类别为I类，占地规模为小型，区域污染影响型敏感程度为“不敏感”，故本次土壤环境影响评价工作级别为二级。

#### 1.4.1.6环境风险评价工作等级的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）中相关规定，确定原辅材料盐酸、氨水、天然气为危险化学物质。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

判定结果见表1.4-11。

表1.4-11   项目储存和使用临界量比较及判定一览表   单位：t

| 物质名称 | 储存位置 | 项目最大贮存量 | 临界量 | 储存量/临界量比值Q | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 酸洗槽 | 47.75（折算成37％盐酸） | 7.5 | 7.11 | 1≤Q＜10 |
|  | 废酸储存 | 5.58t（折算成37％盐酸） |  |  |  |
| 氨水 | 液体原料储存区 | 0.1 | 10 | 0.01 |  |
| 天然气 | 管道 | 0.1 | 10 | 0.01 |  |
| 合计 | — | — | 7.13 |  |

本项目行业及生产工艺M值计算结果，见表2.5-13。

表2.4-13  项目行业及生产工艺M值计算结果表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 | M值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气管道 | 厂区内天然气管道 | 1 | 10 | 5﹤M≤10，为M3 |
| 项目M值Σ | -- | 10 |  |

根据上表可知，本项目M值判定为M=10，为M3。

本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断见表2.4-14。

- 表2.4-14  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q值划分为1≤Q＜10，M值为M3，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。

（2）环境敏感目标调查

经调查，项目周边大气环境、地表水环境、地下水环境敏感特征情况，见表2.4-15。

- 表2.4-15  项目环境敏感特征表

| 环境敏感特征 |
| --- |
| 环境空气 | 厂址周围5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 留宿村 | SW | 175 | 居住区 | 2500 |
|  | 2 | 南太平庄村 | SE | 880 | 居住区 | 1500 |
|  | 3 | 张谦村 | NW | 1645 | 居住区 | 8200 |
|  | 4 | 邵村 | NE | 2315 | 居住区 | 3200 |
|  | 5 | 李亲顾村 | SE | 1295 | 居住区 | 5400 |
|  | 6 | 李辛庄村 | SE | 560 | 居住区 | 4000 |
|  | 7 | 南庄 | SW | 2090 | 居住区 | 620 |
|  | 8 | 七堡村 | W | 1600 | 居住区 | 2750 |
|  | 9 | 位村 | W | 2380 | 居住区 | 1950 |
|  | 10 | 东杨村 | NW | 3530 | 居住区 | 2300 |
|  | 11 | 西杨村 | NW | 4300 | 居住区 | 3100 |
|  | 12 | 南王家庄村 | SW | 2970 | 居住区 | 2300 |
|  | 13 | 小章村 | W | 4115 | 居住区 | 2250 |
|  | 14 | 孙家庄村 | SW | 4015 | 居住区 | 1800 |
|  | 15 | 南李庄村 | SW | 3925 | 居住区 | 1850 |
|  | 16 | 保合庄村 | SW | 3610 | 居住区 | 850 |
|  | 17 | 益合庄村 | SW | 4405 | 居住区 | 950 |
|  | 18 | 油味村 | SE | 3425 | 居住区 | 4200 |
|  | 19 | 西湖村 | SE | 3410 | 居住区 | 3200 |
|  | 20 | 一家庄村 | SE | 4085 | 居住区 | 120 |
|  | 21 | 北疃村 | E | 3865 | 居住区 | 2600 |
|  | 22 | 南疃村 | SE | 4115 | 居住区 | 2250 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 850 |
|  | 厂址周边5km 范围内人口数小计 | 57890 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排水点水域环境功能 | 24小时内流经范围 |
|  | 1 | - | - | - |
|  | 内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | - | - | - | - |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 | E3 |
| 地下水 | 厂址周围5km范围内 |
|  | 序号 | 环境敏感 区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带 防污性能 | 与下游 厂界距离/m |
|  | 1 | 分散式饮用水水源 | G2 | Ⅲ类 | D2 | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 | E2 |

（3）环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境敏感程度（E）分级包括大气环境、地表水环境、地下水环境，分别进行分级判定。

- 1）大气环境

本项目大气环境敏感性分级判定见表2.4-16。

- 表2.4-16  大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 项目周边500m范围内人口总数大于1000人，周边5km范围内人口总数大于5万人， 判定本项目大气环境敏感分级为E1级。 |
| E2 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于 100人，小于200人 |  |
| E3 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |

根据上表可知，本项目大气环境敏感分级为E2级。

- 2）地下水环境

项目地下水功能敏感性分区表2.4-17，包气带防污性能分级见表2.4-18，地下水环境敏感程度分级见表2.4-19。

- 表2.4-17  地下水功能敏感性分区表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. | 项目评价区存在分散式饮用水水源地，没有国家或地方政府设定的其它特殊地下水资源保护区。项目区周边有居民分散式饮用水水源井，水井深度均在300m以上，属于地下水敏感区。 判定本项目地下水环境敏感特征为敏感G2 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

根据上表可知，项目地下水环境敏感特征为敏感G2。

表2.4-18  包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 项目厂区包气带岩土渗透性能为Mb≥1.0m且分布连续、稳定，K=8.23×10-5cm/s， 判定本项目包气带防污性能分级为D2 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定； Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |

根据上表可知，项目包气带防污性能分级为D2。

- 表2.4-19  地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据上表可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E2级。

3）地表水环境

地表水功能敏感性分区见表2.4-20，环境敏感目标分级见表2.4-21，地表水环境敏感程度分级见表2.4-22。

- 表2.4-20  地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 | 项目周边地表水体为沙河，项目设有废水三级防控系统，事故情况下废水收集入事故废水池，分批排入园区污水处理厂集中处理，不直接外排入上述地表水体。 判定本项目地表水环境敏感性为 F3级。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

根据上表可知，项目地表水环境敏感特征为低敏感F3级。

- 表2.4-21  环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 项目事故废水分批排入园区污水处理厂集中处理，不直接外排入地表水体。项目不涉及类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标。 判定本项目环境敏感目标敏感性为 S3级。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |  |

根据上表可知，项目环境敏感目标分级为S3级。

- 表2.4-22  地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | `E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

综上，本项目大气环境、地下水环境、地表水环境敏感程度分别为E1、E2、E3。

（4）环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。建设项目环境风险潜势划分依据，见表2.4-23。

- 表2.4-23  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质和工艺系统的危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

本项目危险物质和工艺系统的危险性（P）为P3，大气环境、地下水环境、地表水环境敏感程度分别为E1、E2、E3。，根据上表可知，本项目大气环境、地下水环境、地表水环境风险潜势分别为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。

（5）风险评价等级及评价范围

1）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为二级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表2.4-24。

- 表2.4-24  环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 |

本项目大气环境、地下水环境、地表水风险潜势分别为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，则大气环境、地下水环境、地表水风险评价工作等级分别为二级、三级、简单分析。因此，本项目风险评价等级为二级。

2）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，项目风险评价范围见表1.4-25。

- 表1.4-25  风险评价范围表

| 环境要素 | 风险导则中—评价范围确定依据 | 本项目风险评价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 等级 | 范围 |
| 大气环境 | 大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于 5 km；三级评价距建设项目边界一般不低于 3 km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于 200 m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于 100 m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围 | 二级 | 自项目边界外延5 km的区域 |
| 地表水环境 | 地表水环境风险评价范围参照 HJ 2.3 确定 | 三级 | 同地表水评价范围 |
| 地下水环境 | 地下水环境风险评价范围参照 HJ 610 确定 | 二级 | 同地下水评价范围 |
| 注：环境风险评价范围应根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标 |

本项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延 5 km的区域；项目废水经处理后达标排入园区污水处理厂，不直接排入地表水体，地表水环境风险评价范围确定为厂区废水总排口达标排放，事故废水不外排；地下水环境风险评价范围为同地下水评价范围。

### 1.4.2评价范围

根据项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表1.4-12。

表1.4-12   项目评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水 | 三级B | 厂区范围内达标排放 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 厂址上游1000m，下游2000m，两侧1000m范围 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 四周厂界外200m |
| 5 | 土壤环境 | 二级 | 厂区占地及厂界外0.2km范围区域 |
| 6 | 环境风险 | 二级 | 大气环境：自项目边界外延5 km的区域；地表水和地下水环境同地表水及地下水评价 |

## 1.5评价内容及评价重点

### 1.5.1评价内容

根据项目的污染特点、结合项目周边环境特征及各环境要素确定的评价等级，依据导则中有关规定，将项目评价工作主要内容列于表1.5-1。

表1.5-1   环境影响评价内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总论 | 概述建设项目的特点、环境影响评价的工作过程、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论等。交代本项目编制依据、评价因子与评价标准、评价工作等级和评价范围、产业政策及规划符合性、相关环境功能区划、项目选址可行性、主要环境保护目标 |
| 2 | 建设项目工程分析 | 现有工程分析（主要包括现有工程基本概况、主要原料、主要生产设备、主要生产工艺、辅助工程、现有工程污染物排放及防治措施分析、现有工程污染物排放量、现有工程存在的问题及整改措施），迁建项目工程分析（迁建项目基本情况、主要建设内容、主要生产设备、原辅材料及能源消耗、公用工程、工艺流程、污染物排放与治理措施、厂区防渗防腐措施、污染物年排放量） |
| 3 | 环境现状调查与评价 | 自然环境概况、环境空气、地下水环境、声环境质量现状监测与评价、区域污染源调查 |
| 4 | 环境影响预测评价 | 施工期环境影响分析，营运期大气、地下水、声环境影响评价，地表水、固体废物环境影响分析，环境风险评价，土壤环境影响分析 |
| 5 | 环境保护措施及其可行性论证 | 对项目废气、废水、噪声及固体废物的治理措施，从技术、经济角度对其可行性进行分析论证 |
| 6 | 厂址选择及平面布置可行性分析 | 从规划符合性、环境现状、依托设施、环境影响评价结论、环境风险评价结论、公众意见调查等方面分析厂址选择可行性；从工艺衔接合理性、厂界环境影响等方面分析平面布置可行性 |
| 7 | 环境影响经济损益分析 | 对环境保护投资估算、经济效益、环境效益和社会效益进行分析 |
| 8 | 环境管理与监测计划 | 环境管理，监测计划，企业环境信息公开，列出“三同时”验收一览表 |
| 9 | 结论与建议 | 给出工程可行性结论，并进一步提出合理化建议 |

### 1.5.2评价重点

结合项目的排污特点及周围环境特征，确定本评价的重点为：工程分析、营运期环境影响评价、环境保护措施可行性论证作为本次评价的重点。

## 1.6相关规划及环境功能区划

### 1.6.1定州市沙河工业园区概况（2018年－2035年）

规划范围及面积：园区由滨河路和工业路围绕组成，园区东侧、北侧至滨河路，南侧、西侧至工业路。规划建设用地面积3.3044km2。

#### 1.6.1.1定州市沙河工业园区产业定位

开发区发展定位：定州市人民政府结合定州市区域经济发展的要求和定州市沙河工业园区现状产业情况，以市场为导向，以企业为主体，以重点工程为依托，逐步建成区域特色鲜明、功能完善、地位突出、布局合理的以丝网加工制造产业为重点的工业园区。整体园区功能结构分为丝网集中生产组团、生活配套组团、高端精密制造组团和物流市场组团。努力把定州市沙河工业园区建设成为自主创新型园区、资源节约型园区、环境友好型园区和高速发展型园区。

开发区产业定位：主导产业为：丝网制造业产业、高端精密制造产业。整体园区产业规划为丝网产业区、科技研发区、高端精密制造区。丝网制造业包括丝网加工制造（主要为热镀锌工艺、电镀锌工艺和涂塑工艺）和铁钉加工制造；高端精密制造业主要包括汽车零配件加工和其他精密零部件加工。

迁建项目位于丝网集中生产组团，属于热镀锌工艺，符合开发区产业定位及功能定位。

#### 1.6.1.2开发区规划环评及批复情况

定州市沙河经济开发区总体规划环境影响报告于2012年12月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制完成，于2013年5月30日取得原保定市环境保护局的审查意见（保环规函[2013]2号）。2018年，定州市经济开发区管理委员会重新做了规划，并委托河北正润环境科技有限公司承担定州市经济开发区分管园区《定州市沙河工业园区总体规划（2018-2035）》的环境影响评价工作，并于2018年10月11日取得原定州市环境保护局关于定州市沙河工业园区总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函[2018]4号）。

#### 1.6.1.3基础设施衔接

（1）供水

目前，园区现状工业企业由李亲顾镇集中供水厂供水，供水厂位于李亲顾镇区，水源以地下水为主。供水范围涉及李亲顾镇和定州市沙河工业园区，该供水站水源由6眼深水井组成，分布在供水站周围，开采深层地下水，单井出水量70m3/h，日供水能力10800m3。

目前园区供水厂已建成，供水管网铺设完成，企业生产用水由园区集中供给。

（2）排水

开发区排水实行雨污分流制，雨水经收集后排入沙河。污水经收集后排入李亲顾镇污水处理厂处理。

李亲顾镇污水处理厂位于定州市李亲顾镇太平庄村村北，属于园区规划范围内，占地面积0.54hm2，《定州市李亲顾镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》于2015年2月12日取得了定州市环境保护局的批复（定环书［2015］7号）。收水范围为李亲顾村、南太平庄村、留宿村生活污水及沙河工业园区工业废水和生活污水，处理工艺为“A2/O+过滤+消毒工艺”，处理能力为0.2万m3/d，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，然后回用于规划景观用水及李亲顾镇区绿化。

污水处理工艺流程图见图1.6-1。污水进水水质指标见表1.6-1。

迁建项目位于定州市李亲顾镇污水处理厂收水范围内，污水处理厂现有污水处理量为0.1万m3/d，迁建项目建成后全厂废水排放量为5.8m3/d，污水厂可完全接纳本项目污水量，目前厂区到污水处理站的废水、中水管网已建设完成。项目废水经定州市李亲顾镇污水处理厂处理后能实现达标排放。

图1.6-1    定州市李亲顾镇污水处理厂工艺流程图

表1.6-1    定州市李亲顾镇污水处理厂进、出水水质指标

| 序号 | 进水水质指标 | 出水水质指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浓度 | 项目 | 浓度 |
| 1 | pH | 5-6 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | ≤500mg/L | COD | ≤30mg/L |
| 3 | BOD | ≤200mg/L | BOD | ≤6mg/L |
| 4 | SS | ≤200mg/L | SS | ≤10mg/L |
| 5 | 氨氮 | ≤150mg/L | 氨氮 | ≤1.5mg/L |
| 6 | 锌 | ≤150mg/L | 锌 | ≤10mg/L |
| 7 | 总磷 | ≤3mg/L | 总磷 | ≤0.3mg/L |

（3）供热、供气

规划在经济开发区双天片区、沙河北片区（南辛兴村南）、沙河南片区的物流区、沙河南片区李亲顾居住组团内建设四个集中供热站，分区供热，预测规划区2020年供热总负荷为540MW。

目前开发区供热设施不完善，不能实现集中供热，本项目生产用热采用天然气作为燃料来供给热源。

园区规划燃气气源为天然气，天然气接自陕-京天然气长输管线，定州天然气门站位于城区西部。规划沿定深公路和定魏公路铺设天然气高压长输气管，在三个片区内建设4个高中压调压站。预测规划开发区总用气量为2000万m3/a。

迁建项目用天然气由园区集中供给，可满足项目生产使用要求。

（4）供电

迁建项目用电由李亲顾镇变电站供电电网供给，电量来源有保障。

#### 1.6.1.4“三线一单”

（1）生态保护红线

根据《河北省人民政府<关于印发河北省建设京津冀生态环境支撑区规划（2016-2020年）>的通知》，《河北省人民政府关于印发<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号），定州市生态保护红线主要涉及到区内南水北调中线工程保护区、沙河和唐河。定州市沙河工业园区边界距南水北调中线工程最近距离为25.8km；现状沙河李亲顾镇段南支和北支均为定州市生态保护红线，沙河南支由西北向东南从园区穿过。

项目所在地

图1.6-2  项目区域内生态红线图

根据图1.6-2可知，本项目北侧距沙河南支生态保护红线范围430m，不在生态保护红线范围内。

（2）环境质量底线

本项目环境质量底线为：项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险管控值。

（3）资源利用上线

规划区资源利用上线见表1.6-3。

表1.6-3    园区资源利用上线

| 指标名称 | 单位 | 2020年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水总量 | 万m3 | 92.1 | 143.9 |
| 单位工业增加值新鲜水耗 | m3/万元 | 3.02 | 2.38 |
| 土地资源 | km2 | 2.1703 | 3.3044 |
| 单位工业用地工业增加值 | 亿元/km2 | 14.05 | 18.31 |

迁建项目用水由开发区管网供给，不会超过水资源利用上线。迁建项目于定州市瑞昌金属制品有限公司现有厂区内进行建设。

（4）负面清单

根据《定州市沙河工业园区总体规划环境影响报告书》，负面清单具体内容见表1.6-4。

表1.6-4    规划区准入条件负面清单一览表

| 序号 | 限制、禁止类项目 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）明确限制、禁止建设的项目； | 不属于限制、禁止建设的项目 | 符合 |
| 2 | 列入《“高污染、高环境风险”》产品名录 | 未在名录内 | 符合 |
| 3 | 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》）明确禁止建设的项目； | 不属于禁止建设项目 | 符合 |
| 4 | 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目 | 不属于禁止建设的项目 | 符合 |
| 5 | 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目 | 迁建项目，清洁生产水平达到国内先进水平 | 符合 |
| 6 | 开采地下水的建设项目 | 项目不开采地下水，用水由园区供给 | 符合 |
| 7 | 不符合规划区产业定位且较规划产业污染加重的项目 | 项目符合园区规划 | 符合 |
| 8 | 电镀锌和热镀锌工艺生产线项目（等量置换除外） | 项目不新增热镀锌产能 | 符合 |
| 9 | 预应力钢材生产消除应力处理的铅淬火工艺 | 不涉及 | 符合 |
| 10 | 铸/煅件酸洗工艺 | 不涉及 | 符合 |
| 11 | ①含重金属的电镀工艺； ②含氰电镀工艺； ③锌的利用率（钝化前）≥85%； ④新鲜水用量≤0.1t/m2； ⑤高污染工艺。 | ①不涉及含重金属的电镀工艺； ②不涉及含氰电镀工艺； ③锌的利用率（钝化前）≥89.3%； ④新鲜水用量≤0.02t/m2； ⑤不属于高污染工艺。 | 符合 |

本项目为热镀锌迁建项目，不新增热镀锌产能，未在上述负面清单内，不属于禁止进入项目，能够满足入园要求。

### 1.6.3环境功能区划

迁建项目位于定州市沙河工业园区，所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；区域地下水主要用于工农业生产用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，该区域地下水标准为其Ⅲ类功能区；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，区域声环境质量功能区为3类区。

## 1.7评价标准

### 1.7.1环境质量标准

环境空气：PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值，HCl和氨参照执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

地表水：沙河地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。

土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

环境质量标准执行情况见表1.7-1。

表1.7-1    环境质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | HCl | 一次最高容许浓度 | 0.05 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 氨 |  | 0.2 | mg/m3 |  |
| 地表水环境 | pH | -- | 6~9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类 |
|  | COD | -- | 40 | mg/L |  |
|  | BOD5 | -- | 10 |  |  |
|  | 氨氮 | -- | 2.0 |  |  |
|  | 溶解氧 | -- | 2 |  |  |
| 地下水环境 | pH | -- | 6.5～8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
|  | 总硬度 | -- | ≤450 | mg/L |  |
|  | 耗氧量 | -- | ≤3.0 |  |  |
|  | 溶解性总固体 | -- | ≤1000 |  |  |
|  | 硝酸盐(以N计) | -- | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐(以N计) | -- | ≤1.00 |  |  |
|  | 氨氮 | -- | ≤0.50 |  |  |
|  | 氟化物 | -- | ≤1.0 |  |  |
|  | 硫酸盐 | -- | ≤250 |  |  |
|  | 氯化物 | -- | ≤250 |  |  |
|  | 挥发性酚类 | -- | ≤0.002 |  |  |
|  | 氰化物 | -- | ≤0.05 |  |  |
|  | 铁 | -- | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | -- | ≤0.1 |  |  |
|  | 镉 | -- | ≤0.005 |  |  |
|  | 砷 | -- | ≤0.01 |  |  |
|  | 汞 | -- | ≤0.001 |  |  |
|  | 铬（六价） | -- | ≤0.05 |  |  |
|  | 铅 | -- | ≤0.01 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | -- | ≤3.0 | 个/L |  |
|  | 菌落总数 | -- | ≤100 | 个/mL |  |
| 声环境 | Leq | 昼间 | 65 | dB(A) | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类区 |
|  |  | 夜间 | 55 |  |  |
| 土壤环境 | 砷 | -- | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准 |
|  | 镉 | -- | 65 |  |  |
|  | 铬（六价） | -- | 5.7 |  |  |
|  | 铜 | -- | 18000 |  |  |
|  | 铅 | -- | 800 |  |  |
|  | 汞 | -- | 38 |  |  |
|  | 镍 | -- | 900 |  |  |
|  | 四氯化碳 | -- | 2.8 |  |  |
|  | 氯仿 | -- | 0.9 |  |  |
|  | 氯甲烷 | -- | 37 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | -- | 9 |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | -- | 5 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | -- | 66 |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | -- | 596 |  |  |
| 土壤环境 | 反-1,2-二氯乙烯 | -- | 54 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准 |
|  | 二氯甲烷 | -- | 616 |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | -- | 5 |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | -- | 10 |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | -- | 6.8 |  |  |
|  | 四氯乙烯 | -- | 53 |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | -- | 840 |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | -- | 2.8 |  |  |
|  | 三氯乙烯 | -- | 2.8 |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | -- | 0.5 |  |  |
|  | 氯乙烯 | -- | 0.43 |  |  |
|  | 苯 | -- | 4 |  |  |
|  | 氯苯 | -- | 270 |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 | -- | 560 |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 | -- | 20 |  |  |
|  | 乙苯 | -- | 28 |  |  |
|  | 苯乙烯 | -- | 1290 |  |  |
|  | 甲苯 | -- | 1200 |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | -- | 570 |  |  |
|  | 邻二甲苯 | -- | 640 |  |  |
|  | 硝基苯 | -- | 76 |  |  |
|  | 苯胺 | -- | 260 |  |  |
|  | 2-氯酚 | -- | 2256 |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 | -- | 15 |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | -- | 1.5 |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | -- | 15 |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | -- | 151 |  |  |
|  | 䓛 | -- | 1293 |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | -- | 1.5 |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | -- | 15 |  |  |
|  | 萘 | -- | 70 |  |  |

### 1.7.2污染物排放标准

废气：酸洗工序产生的HCl执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值；锌烟中颗粒物排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值，锌锅加热炉烟气执行执行《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1、2标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，HCl参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5无组织浓度排放限值，废气执行标准见表1.7-2。

表1.7-2    大气污染物综合排放标准

| 类别 | 污染源 | 项 目 | 标准值 | 单位 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锌锅加热炉 | 颗粒物 | 排放浓度限值 | 30 | mg/m3 | 关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准 |
|  |  | SO2 | 排放浓度限值 | 200 | mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 排放浓度限值 | 300 | mg/m3 |  |
|  | 热镀锌 | 颗粒物 | 排放浓度限值 | 30 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值 |
|  |  | NH3 | 排放速率 | 4.9 | kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准 |
|  | 酸洗工序 | HCl | 排放浓度限值 | 15 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4和表5标准 |
|  | 无组织 | HCl | 排放浓度限值 | 0.2 | mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度限值 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  | NH3 | 排放浓度限值 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 |

废水：迁建项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。回用水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准。废水执行标准见表1.7-3和表1.7-4。

表1.7-3    废水外排排放标准一览表   单位：mg/L（pH除外）

| 类别 | 项目 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求 | 综合执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
|  | COD | 500 | 350 | 350 |
|  | SS | 400 | 200 | 200 |
|  | 氨氮 | -- | 30 | 30 |
|  | Zn | 5.0 | 150 | 5.0 |

表1.7-4   回用水水质标准一览表   单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~9 | — | 30 | 30 | — |

噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，噪声执行标准见表1.7-5。

表1.7-5   环境噪声排放限值

| 项目 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 厂界噪声 | 昼间 | 70 | dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |  |
| 运营期 厂界噪声 | 昼间 | 65 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |  |

### 1.7.3控制标准

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)。同时执行环境保护部公告（2013）第36号中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单环境保护部公告（2013）第36号中相关规定。

## 1.8环境保护目标

评价区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。根据工程性质及周围环境特征，确定大气评价范围内村庄敏感点为大气环境保护目标；项目地下水评价范围内地下水作为地下水保护目标；四周厂界200m范围内声环境敏感点为留宿村，因此将留宿村设为声环境保护目标；将沙河设置为地表水保护目标。

本项目环境空气保护目标见表1.8-1，水、声及土壤环境保护目标见表1.8-2。

表1.8-1   环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 留宿村 | 4246969.9 | 38593375.2 | 居民 | 环境空气 | 二 类功能区 | SW | 175 |
| 李辛庄村 | 4246910.1 | 38592597.1 | 居民 |  |  | SW | 560 |
| 西张谦村 | 4249453.5 | 38592530.3 | 居民 |  |  | NW | 1685 |
| 东张谦村 | 4249573.3 | 38593337.3 | 居民 |  |  | NW | 1645 |
| 七堡村 | 4247188.7 | 38591576.1 | 居民 |  |  | W | 1600 |
| 位村 | 4247339.8 | 38590886.2 | 居民 |  |  | W | 2380 |
| 南太平庄村 | 4246295.3 | 38594282.1 | 居民 |  |  | SE | 880 |
| 李亲顾村 | 4246296.3 | 38595714.3 | 居民 |  |  | SE | 1295 |
| 邵村 | 4249190.7 | 38595942.2 | 居民 |  |  | NE | 2315 |
| 南庄村 | 4246173 | 38591647.6 | 居民 |  |  | SW | 2090 |

表1.8-2   水、声及土壤环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 与厂址方位 | 距厂界最 近距离(m) | 功能要求 | 目 的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 沙河 | N | 430 | GB3838-2002 IV标准 | 不会对区域地表水环境质量产生污染影响 |
| 地下水 环境 | 项目所在区域民用井 | GB/T14848-2017 Ⅲ类 | 不会对区域地下水环境质量产生污染影响 |
| 声环境 | 厂界外1m | GB3096-2008 3类区标准 | 不改变区域声环境质量功能 |
|  | 留宿村 | SW | 175 | GB3096-2008 2类区标准 |  |
| 土壤环境 | 厂区占地及厂界外0.2km范围区域 | GB36600-2018 第二类用地筛选值标准 | 不改变区域土壤环境质量功能 |

## 1.9选址可行性分析

（1）产业政策符合性分析

迁建项目为热镀锌行业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的淘汰类和限制类建设项目，为允许类建设项目；迁建项目不新增热镀锌产能，位于定州市沙河工业园区内，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类。同时，项目已在定州市科技局备案（定州工信技改备字[2020]39号）。因此，迁建项目符合当前国家和地方产业政策。

（2）规划符合性

迁建项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，选址位于定州市沙河工业园区中规划的丝网集中生产组团，占地为规划的二类工业用地，规划产业及用地布局均符合《定州市沙河工业园区总体规划（2018年-2035年）》有关要求。

（3）环境管理政策符合性

迁建项目生产用热由天然气提供，冬季办公采暖由单体空调提供，符合《关于印发大气污染防治行动计划的通知》中相关要求；项目废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，剩余废水排入园区污水管网，符合《关于印发水污染防治行动计划的通知》的相关要求。

（4）环境现状分析

根据《2018年河北省生态环境状况公报》可知，项目所在区域为不达标区域，除CO、SO2年评价指标满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单规定，PM2.5、PM10、NO2、O3年评价指标均超标，项目所在区域为不达标区，NH3、HCl小时浓度满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。各地下水监测点各项监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；迁建项目四周声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

（5）环境影响评价结论分析

由环境影响评价章节可知，本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对厂址周围大气环境、地表水环境、声环境及生态环境产生明显影响，不会污染区域地下水。

（6）大气环境防护距离

迁建项目无大气环境防护距离。

（7）公众意见调查结果

建设单位通过信息公示的调查结果分析可知，公众普遍认为项目的建设将推动当地经济的发展，有利于当地居民生活水平的提高，没有被调查者提出反对意见。

综上分析，迁建项目的选址可行。

# 2工程分析

定州市瑞昌金属制品有限公司成立于2013年7月，位于定州市李亲顾镇留宿村北，定州市沙河工业园区内，主要生产金属丝网。定州市瑞昌金属制品厂（定州市瑞昌金属制品有限公司原名）于2011年3月委托河北水美环保科技有限公司编制完成《年加工500t铁丝网项目环境影响报告表》，并于2011年4月4日通过了定州市环境保护局审批（定环表[2011]28号），于2016年11月20日取得了定州市环境保护局负责验收的环境行政主管部门验收意见（定环验[2016]142号），现有项目主要于北侧生产车间进行生产，公司于2020年6月30日与定州市五星金属网厂签署收购协议，由定州市瑞昌金属制品有限公司收购定州市五星金属网厂热镀锌生产线，并将定州市五星金属网厂年产1500吨热镀锌金属丝网项目热镀锌产能搬至本项目厂区，新增生产设施及设备，定州市五星金属网厂年产1500吨热镀锌金属丝网项目生产设施全部拆除，不再生产，定州市五星金属网厂于2002年4月委托冶金工业部地球物理勘察院编制《年产1500吨热镀锌金属丝网项目环境影响报告表》，于2005年5月10日该项目环评通过原定州市环境保护局审批，并通过了验收。目前，定州市五星金属网厂已取得定州市生态环境局颁发的《定州市五星金属网厂排污许可证》（证书编号：911306821082103688001P，有效期限2020年7月3日至2023年7月2日），现有环保手续齐全，项目搬迁后热镀锌工序新增钝化工艺，热镀锌产品产能不增加，仍为900t/a。

## 2.1定州市五星金属网厂现有工程分析

### 2.1.1产品方案

定州市五星金属网厂现有项目年产金属丝网1500吨，其中外购热镀锌金属丝网600吨/年，外购金属丝经热镀成网900吨/年，设有2热镀锌金属丝网生产线，年热镀锌金属丝网900吨。

### 2.1.2工程组成内容

现有工程组成主要有镀锌车间、卷网车间、库房，配套辅助工程、公用工程、环保工程及办公生活设施等。项目组成及工程内容见表2.1-1。

表2.1-1   现有工程建设内容一览表

| 类别 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 镀锌车间 | 用于金属丝网表面的酸洗、镀锌加工，设置2条年产450吨热镀锌丝网生产线 |
|  | 卷网车间 | 用于金属丝网的卷网加工 |
| 辅助工程 | 库房 | 负责进场原料的装卸、堆放等，原料库采用密闭钢架简易结构 |
|  | 办公室 | 日常办公 |
|  | 厂区道路 | 厂区原料及成品的运输 |
| 公用工程 | 供热 | 生产用热由锌熔化炉提供，燃料为天然气；冬季办公采暖由空调提供 |
|  | 供电 | 用电由李亲顾镇变电站提供，厂区设100KVA变压器1台 |
|  | 供水 | 用水由园区供水管网提供 |
| 环保工程 | 废气 | 镀锌锅锌烟与氨气经集气罩收集后送布袋除尘器+喷淋塔处理后由1根15m高排气筒排放；锌熔化炉烟气直接由1根15m高排气筒排放；酸洗槽中加入酸雾抑制剂，生产线密闭，经管道收集至一套碱液喷淋塔处理后经15m排气筒排放。 |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经污水处理站处理后排入园区污水管网 |
|  | 噪声 | 项目各生产设备采取基础减振和厂房隔声的降噪措施。 |
|  | 固废 | 全部妥善处置 |

现有工程主要建设内容见表2.1-2。

表2.1-2现有工程建设内容一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 120 | 砖混结构 | — |
| 2 | 镀锌车间 | 1200 | 砖混结构 | — |
| 3 | 卷网车间 | 500 | 砖混结构 | — |
| 4 | 库房 | 200 | 砖混结构 | — |
| 5 | 污水处理站 | 40 | / | — |
| 6 | 危废暂存间 | 10 | / |  |

### 2.1.3主要原辅材料及能源消耗

现有工程主要原辅材料及能源消耗见表2.1-3。

表2.1-3   现有工程主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属网 | t/a | 1500 | — |
| 2 | 锌锭 | t/a | 200 | — |
| 3 | 盐酸 | t/a | 200 | 浓度31%左右，10m3储罐，1个 |
| 4 | NH4Cl | t/a | 20 | 固体 |
| 5 | 天然气 | m3/a | 6万 | 园区天然气管网供应 |

### 2.1.4现有工程主要生产设备

现有工程主要生产设备见表2.1-4。

表2.1-4   主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗槽 | 6000mm×5000mm×1500mm | 4个 |
| 2 | 水洗槽 | 6000mm×2000mm×1500mm | 2个 |
| 3 | 氨化槽 | 6000mm×2000mm×1500mm | 2个 |
| 4 | 盐酸储罐 | 10t | 1个 |
| 5 | 热镀锌锅 | 6000mm×2000mm×2000mm | 2个 |
| 6 | 拧网机 | — | 3台 |
| 7 | 卷网机 | — | 5台 |
| 8 | 天然气加热炉 | — | 1台 |

### 2.1.5公辅工程

2.1.5.1供电

现有工程供电由定州市李亲顾镇变电站供给，年用电量2.5万kWh/a，能满足项目需求。

2.1.5.2供热

职工冬季采暖采用电采暖。现有工程锌熔化炉以天然气为燃料，由园区供气管道供应，年消耗量6万m3。

2.1.5.3给排水

（1）给水

用水由厂区自备井提供，总用水量15.5m3/d，其中补充新水量为6.0m3/d，串联水量4.0m3/d，循环用水量为5.5m3/d，水重复利用率为61.3%。

新鲜水：现有工程新水用量为6.0m3/d，由厂区自备井提供。本项目厂区内不设食堂，劳动人员均为附近村庄居民，仅提供简单休息室供临时休息，用水工序主要为水洗槽用水5.0m3/d，职工生活用水1.0m3/d。

串联用水：现有工程串联水量为4.0m3/d，其中碱液喷淋塔补水2.0m3/d，水雾喷淋装置补水1.5m3/d，NH4Cl溶液配制用水0.5m3/d。

循环用水：现有工程循环水量为5.5m3/d，其中喷淋装置循环用水量为2.0m3/d，湿式除尘器循环用水量为3.5m3/d。

（2）排水

产生的废水主要为水洗槽含酸废水、喷淋装置排污水和职工生活污水。含酸废水排放量为4.4m3/d，碱液喷淋塔排污水排放量为1.0m3/d，水雾喷淋装置排污水1.0m3/d，全部排入厂区污水处理站处理；职工生活污水产生量按职工生活用水的80%计算，则为0.8m3/d，主要为职工盥洗用水，经化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站处理。处理达标后的废水2.0m3/d回用于碱液喷淋塔补水、1.5m3/d回用于水雾喷淋装置补水、0.5m3/d回用于NH4Cl溶液的配制，剩余部分外排至定州市李亲顾镇污水处理厂进一步处理。

现有工程给排水平衡见图2.1-1。

图2.1-1   现有工程给排水平衡m3/d

### 2.1.6主要工艺流程

现有工程工艺流程及产排污节点见图2.1-2。

图例

S固废 G废气 N噪声

图2.1-2   现有工程工艺流程图

### 2.1.7主要污染源及防治措施

（1）废气

定州市五星金属网厂现有工程营运过程中锌锅烟尘由集气罩收集后经布袋除尘器+水喷淋塔处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢，热处理炉排放限值要求，NH3排放速率满足《 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中的排放限值；锌熔化炉烟气中SO2、颗粒物、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640—2012 ）中表1、表2标准同时满足《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放限值要求；酸洗废气及盐酸储罐呼吸口废气收集后经一套碱液喷淋塔处理，然后经15m排气筒排放，HCl排放满足钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4酸洗机组氯化氢排放限值。

厂界无组织废气中HCl浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5无组织浓度排放限值；颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；NH3浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新改扩建厂界标准值要求。

（2）废水

现有工程废水排入自建污水处理站，废水排放量为3.2m3/d，外排废水中污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

现有工程运营期噪声主要是泵类、风机、行车等设备运行过程中产生的噪声，选用低噪声设备，设备安装时采用减振基础，厂房隔声，风机装消声器等措施隔声降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固废

现有工程固废主要为锌锅产生的锌渣，除尘器收集的锌尘，助镀液循环产生的废渣，污水处理站污泥，酸洗过程产生的废酸和职工生活垃圾。锌锅产生的锌渣、除尘器收集的锌尘、助镀液循环产生的废渣，酸洗过程产生的废酸暂存于危废间，定期交有资质单位处理。职工生活垃圾集中收集贮存后由环卫部门统一处置。

现有工程在厂区内建设1座10m2危废间，按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)中相关要求进行建设，内部设有防流失围堰；地面及围堰采用环氧砂浆地坪进行防腐、防渗，渗透系数≤10-10cm/s；危废间内进行分区，各类危险废物专用容器分类储存；危废间外部挂有危废间标识和警告标识，内部设有危废管理制度和台账，危险废物设双人双锁管理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。危废间虽设有管理台账和危废管理制度，但台账和管理制度未上墙，管理制度未明确危废负责人，需要后续改进完善。

（5）防腐防渗

生产车间地面、污水处理站、循环水池、事故池、危废暂存间采用环氧砂浆地坪防腐、防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s。

### 2.1.8总量控制指标

根据定州市五星金属网厂2009年度排放污染物申报登记统计表（试行），定州市五星金属网厂总量控制指标为SO2：0.49t/a。

## 2.2定州市瑞昌金属制品有限公司现有工程分析

### 2.2.1产品方案

定州市瑞昌金属制品有限公司现有项目年加工铁丝网500吨。

### 2.2.2工程组成内容

现有工程组成主要有生产车间三座，办公室一座，现有生产过程在北侧车间进行。项目组成及工程内容见表2.2-1。

表2.2-1   现有工程建设内容一览表

| 类别 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 3#生产车间 | 位于厂区北侧，设有织网机、拧网机、包塑机、卷网机、挤塑机等设备，用于铁丝网的生产 |
|  | 1#生产车间 | 位于厂区东侧，闲置 |
|  | 2#生产车间 | 位于厂区西侧，闲置 |
| 辅助工程 | 办公室 | 用于人员日常办公及临时休息 |
| 公用工程 | 供热 | 生产用热采用电加热；冬季办公采暖由空调提供 |
|  | 供电 | 用电由定州市供电局提供，厂区设250KVA变压器1台 |
|  | 供水 | 用水由园区供水管网提供 |
| 环保工程 | 废气 | 项目涂塑、挤塑工序废气经集气罩收集后经光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放 |
|  | 废水 | 生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排 |
|  | 噪声 | 项目各生产设备采取基础减振和厂房隔声的降噪措施。 |
|  | 固废 | 全部妥善处置 |

现有工程主要建设内容见表2.2-2。

表2.2-2现有工程建设内容一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 300 | 砖混结构 | — |
| 2 | 1#生产车间 | 2200 | 彩钢结构 | — |
| 3 | 2#生产车间 | 1600 | 砖混结构 | — |
| 4 | 3#生产车间 | 1100 | 砖混结构 | — |

### 2.2.3主要原辅材料及能源消耗

现有工程主要原辅材料及能源消耗见表2.2-3。

表2.2-3   现有工程主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁丝 | t/a | 500 | 外购 |
| 2 | 聚氯乙烯半成品料 | t/a | 240 | 外购 |
| 3 | 添加剂 | t/a | 80 | 外购 |
| 4 | 颜料 | t/a | 2 | 外购 |
| 5 | 油料 | m3/a | 35 | 外购 |

### 2.2.4现有工程主要生产设备

现有工程主要生产设备见表2.2-4。

表2.2-4   主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织网机 | — | 台 | 10 |
| 2 | 拧网机 | — | 台 | 2 |
| 3 | 包塑机 | — | 台 | 6 |
| 4 | 卷网机 | — | 台 | 1 |
| 5 | 手工剪 | — | 个 | 10 |
| 6 | 挤塑机 | — | 台 | 2 |
| 7 | 搅拌机 | — | 台 | 2 |
| 8 | 变压器 | 250kVA | 台 | 1 |

### 2.2.5公辅工程

2.2.5.1供电

现有工程供电由定州市李亲顾镇变电站供给，年用电量20万kWh/a，能满足项目需求。

2.2.5.2供热

职工冬季采暖采用空调采暖。生产用热采用电加热。

2.2.5.3给排水

（1）给水

本项目用水包括生产用水和生活用水：生产用水为涂塑冷却循环用水和挤塑冷却循环水，其中涂塑工序新鲜水补给量为1m3/d，挤塑工序新鲜水补给量为0.05m3/d；生活用水为职工盥洗用水。本项目劳动定员10人，参照《河北省用水定额（试行）》确定人均新鲜水需求量为40L/d，由此计算项目生活新鲜水需求量为0.4m3/d，由厂区内自备井提供保障。

（2）排水

本项目生产过程冷却水循环使用，不外排；产生污水主要是盥洗废水，污水按以用水量的80%计，约0. 32m3/d，废水产生量少，且水质比较单一，全部用于厂区绿化和泼洒地面，不外排。

### 2.2.6主要工艺流程

现有工程工艺流程及产排污节点见图2.2-1。

S

N

G、N

G、N

铁丝

涂塑

织网

裁切

成品

聚氯乙烯半成品、添加剂、颜料、油料

搅拌

挤塑

N

图例

S固废 G废气 N噪声

图2.2-1   现有工程工艺流程图

### 2.2.7主要污染源及防治措施

（1）废气

定州市瑞昌金属制品有限公司现有工程营运过程中的废气主要为挤塑、涂塑过程产生的有机废气，经集气罩收集后经光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。

（2）废水

现有工程废水主要为职工生活污水，主要是盥洗废水，废水产生量少，且水质比较单一，全部用于厂区绿化和泼洒地面，不外排。

（3）噪声

现有工程运营期噪声主要是生产设备运行过程中产生的噪声，选用低噪声设备，设备安装时采用减振基础，厂房隔声等措施隔声降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固废

现有工程固废主要为生产过程中产生的废铁丝和职工生活垃圾。废铁丝收集后外售，职工生活垃圾集中收集贮存后由环卫部门统一处置。

## 2.3现有工程存在的问题及治理措施

## 无。
2.2迁建项目概况

迁建项目不新增热镀锌产能，定州市瑞昌金属制品有限公司收购定州市五星金属网厂，原定州市五星金属网厂热镀锌生产线拆除，不再生产，于定州市瑞昌金属制品有限公司现有厂区内新增热镀锌生产线2条，新增钝化工艺，年热镀锌产能仍为900t。

### 2.2.1项目概况

（1）项目名称：生产线搬迁技术改造项目；

（2）建设单位：定州市瑞昌金属制品有限公司；

（3）建设地点：定州市李亲顾镇留宿村北，厂区中心地理坐标为：东经115°04'18.93″，北纬38°21'18.13″；

（4）建设性质：迁建；

（5）项目投资：总投资2000万元，环保投资120万元，占总投资的6%；

（6）主要建设内容及规模：利用厂区现有1#生产车间，并对2#生产车间进行改建。两个车间分别建设1条热镀锌生产线（两条生产线产能均为年热镀锌450吨金属制品），全厂为900t/a热镀锌能力，区域不新增热镀锌产能；

（7）劳动定员及生产制度：迁建项目新增劳动定员20人，工作制度采用三班制，每班8h，年有效工作300天；

（8）占地面积：项目利用现有车间一座，同时改建现有车间一座，厂区总占地面积15亩（10000m2），用地属于工业用地。

### 2.2.1项目组成

项目组成及工程内容见表2.2-1。

表2.2-1  项目组成及工程内容情况

| 类别 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 1#生产车间 | 利用现有车间，位于厂区东侧，新建1条金属制品热镀锌生产线，新上酸洗槽、水洗槽、氨化槽、锌熔化炉、镀锌锅、除尘设备、封闭式酸洗间、酸雾吸收塔、在线除铁设备、余热利用系统、无铬钝化槽等。 | 利用现有 |
|  | 2 | 2#生产车间 | 利用现有车间进行改建，位于厂区西侧，新建1条热镀锌金属制品生产线，新上酸洗槽、水洗槽、氨化槽、锌熔化炉、镀锌锅、除尘设备、封闭式酸洗间、酸雾吸收塔、在线除铁设备、余热利用系统、无铬钝化槽等。 | 改造 |
| 辅助工程 | 1 | 办公区 | 利用现有办公室 | 依托 |
|  | 2 | 厂区道路 | 厂区原料及成品的运输 | 依托 |
| 公用工程 | 1 | 供热 | 生产用热由锌锅加热炉提供，燃料为天然气，天然气由管道输送；冬季办公室采暖采用单体空调。 | 依托 |
|  | 2 | 供电 | 依托厂区现有工程变压器，用电由定州市李亲顾镇变电站供给，新增用电量为20万kW·h/a。 | 依托 |
|  | 3 | 供水 | 依托现有工程供水系统，由园区供水管网统一供给。 | 依托 |
| 环保工程 | 1 | 废气 | 酸洗产生的盐酸雾采取密闭酸洗间，加酸雾抑制剂，废气收集至碱液喷淋塔处理后经15m高排气筒排放；锌烟采取固定动式门罩+袋式除尘器+水雾喷淋装置+15m高排气筒措施；锌熔化炉烟气经15m高排气筒排放。 | 新建 |
|  | 2 | 废水 | 新建1座10m3/d污水处理站，生产废水排入厂区污水处理站，处理后部分回用，部分排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。 | 新建 |
|  | 3 | 固废 | 一般固废有锌渣，由厂家回收；危险废物为废酸、污泥、助镀液残渣、锌尘、含锌沉渣，废酸、污泥、助镀液残渣、锌尘、含锌沉渣收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理 | 新建 |

迁建项目主要建设内容见表2.2-2。

表2.2-2  迁建项目建设内容一览表

| 序号 | 建设项目 | 建筑结构 | 建筑方式 | 规格长×宽×高/高（m） | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 钢结构 | 单层 | 82×27×10 | 2200 | 利旧 |
| 2 | 2#生产车间 | 钢结构 | 单层 | 100×38×10 | 3800 | 改造 |
| 3 | 办公室 | 砖混结构 | 单层 | 30×10×5 | 300 | 利旧 |

表2.2-3  技改项目污水处理站建设内容一览表

| 序号 | 名 称 | 结构尺寸(m) | 单池容积(m3 ) | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水收集池 | 3.0*2.0*2.5m | 15 | 1座 | 按2条生产线考虑 |
| 2 | 曝气池 | 2.0*1.0*2.0m | 4 | 1座 | 按2条生产线考虑 |
| 3 | 清水池 | 2.0*0.5*2.0m | 2 | 1座 | 按2条生产线考虑 |
| 4 | PH回调池 | 0.5*0.5*2.0m | 0.5 | 1座 | 按2条生产线考虑 |
| 5 | 中和絮凝池 | 1.0*2.0*1.2m | 2.4 | 1座 | 按2条生产线考虑 |
| 6 | 氧化反应池 | 1.0*2.0*1.2m | 2.4 | 1座 | 按2条生产线考虑 |

### 2.2.3产品方案

迁建项目产品方案见表2.2-4。

表2.2-4  产品方案一览表

| 序号 | 车间 | 产品名称 | 产量（t/a） | 镀层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 热镀锌金属制品 | 450 | 50-90μm |
| 2 | 2#生产车间 | 热镀锌金属制品 | 450 | 50-90μm |

### 2.2.4生产设备

迁建项目生产设备详见表2.2-5。

表2.2-5  主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 |
| 1 | 酸洗槽 | 6.2m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 5座 | 3用1备1废酸 |
| 2 | 水洗槽 | 6.2m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 2座 | -- |
| 3 | 助镀槽 | 6.2m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 1座 |  |
| 4 | 燃烧炉 | 4.5MW | 炉壳系统Q235，高铝纤维保温系统，环氧树脂漆涂装 | 1座 |  |
| 5 | 冷却槽 | 6.0m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 1座 |  |
| 6 | 热镀锌锅 | 6.0m×1.8m×2.8m | -- | 1个 |  |
| 7 | 余热锅炉 | 2t/h | -- | 1座 |  |
| 8 | 无铬钝化槽 | 6.0m×2.2m×2.8m | 混凝土制，玻璃钢内衬 | 1座 |  |
| 9 | 在线除铁设备 | 成套设备 | 1套 |  |
| 10 | 封闭式酸洗间 | 27m×9m×7m | -- | 1间 |  |
| 11 | 余热利用系统 | 成套设备 | -- | 1套 |  |
| 12 | 布袋除尘器+水喷淋塔 | 30000m3/h | -- | 1套 |  |
| 13 | 酸雾吸收塔 | 35000m³/h | -- | 1个 |  |
| 2#生产车间 |
| 1 | 酸洗槽 | 6.2m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 5座 | 3用1备1废酸 |
| 2 | 水洗槽 | 6.2m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 2座 | -- |
| 3 | 助镀槽 | 6.2m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 1座 |  |
| 4 | 燃烧炉 | 4.5MW | 炉壳系统Q235，高铝纤维保温系统，环氧树脂漆涂装 | 1座 |  |
| 5 | 冷却槽 | 6.0m×2.2m×2.8m | 玻璃钢内衬，内置耐酸pp槽 | 1座 |  |
| 6 | 热镀锌锅 | 6.0m×1.8m×2.8m | -- | 1个 |  |
| 7 | 余热锅炉 | 2t/h | -- | 1座 |  |
| 8 | 无铬钝化槽 | 6.0m×2.2m×2.8m | 混凝土制，玻璃钢内衬 | 1座 |  |
| 9 | 在线除铁设备 | 成套设备 | 1套 |  |
| 10 | 封闭式酸洗间 | 27m×9m×7m | -- | 1间 |  |
| 11 | 余热利用系统 | 成套设备 | -- | 1套 |  |
| 12 | 布袋除尘器+水喷淋塔 | 30000m3/h | -- | 1套 |  |
| 13 | 酸雾吸收塔 | 35000m³/h | -- | 1个 |  |
| 其他设备 |
| 1 | 污水处理站 | 处理能力 10m3/d | -- | 1座 |  |

污水处理站主要建设内容详见表2.2-6。

表2.2-6  污水处理站主要建设内容一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 100m3 | 台 | 1 | / |
| 2 | 废水收集池 | 3.0*2.0*2.5m | 套 | 1 | / |
| 3 | 曝气池 | 2.0*1.0*2.0m | 座 | 1 | / |
| 4 | 清水池 | 2.0*0.5*2.0m | 座 | 1 | / |
| 5 | PH回调池 | 0.5*0.5*2.0m | 座 | 1 | / |
| 6 | 中和絮凝池 | 1.0*2.0*1.2m | 座 | 1 | / |
| 7 | 氧化反应池 | 1.0*2.0*1.2m | 座 | 1 | / |
| 8 | 自吸泵 | 25ZW1-20-0.55 | 台 | 4 | 1用1备 |
| 9 | 增压泵 | CDH2-30 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 10 | 污泥泵 | BYD-50 | 台 | 2 | / |
| 11 | PH仪表 | / | 台 | 2 | / |
| 12 | ORP仪表 | / | 台 | 2 | / |
| 14 | 液位开关 | 电缆式 | 套 | 3 | / |
| 15 | H2O2加药装置 | 60L/h | 套 | 1 | 含1000L加药箱；1台搅拌机；1台加药泵； |
| 18 | NaOH加药装置 | 60L/h | 套 | 1 | 含1000L加药箱；1台搅拌机；1台加药泵； |
| 19 | PAM加药装置 | 60L/h | 套 | 1 | 含1000L加药箱；1台搅拌机；1台加药泵； |
| 20 | 反应池搅拌机 | BLD10-8-0.75 转数120r/min； 单层搅拌桨； | 台 | 2 | / |
| 21 | 石英砂过滤器 | Φ400*1600 | 套 | 1 | / |
| 22 | 石英砂 | 0.6-2mm； | KG | 200 | / |
| 23 | 活性炭过滤器 | Φ400*1600 | 套 | 1 | / |
| 25 | 活性炭 | 含碘值800 | KG | 100 | / |
| 26 | 压滤机 | 30m2 | 台 | 1 | 自动保压﹑自动卸料； |
| 27 | 控制柜 | 含西门子PLC﹑ 触摸屏 | 台 | 1 | / |
| 28 | 电缆电线 | / | 式 | 1 | / |
| 29 | 管阀件 | 配套 | 套 | 1 | 化工级 |
| 30 | 鼓风机 | FSR-40 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 31 | 膜片是曝气器 | Θ215 | 套 | 16 | / |
| 32 | 管道式曝气器 | / | 套 | 1 | / |
| 33 | 设备楼梯走道 | 配套 | 式 | 1 | / |
| 34 | 设备平台 | / | 套 | 1 | / |
| 35 | 辅材辅料 | 配套 | 套 | 1 | / |

### 2.2.5原辅材料及其理化性质

#### 2.2.5.1原辅材料

迁建项目主要原辅材料表2.2-7。

表2.2-7  主要原辅材料及能源消耗量

| 类别 | 名称 | 年消耗量t/a | 形态及包装 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌 | 待镀金属件 | 900 | 固态箱装 | 待镀件储存区 | 外购尺寸合格的金属件 |
|  | 锌锭 | 14 | 固态箱装 | 固体原料储存区 | 镀锌原料 |
|  | 31%盐酸 | 18 | 液体 | 酸洗槽内 | 表面除锈 |
|  | 酸雾抑制剂 | 0.9 | 液态桶装 | 液态原料储存区 | 抑制酸雾产生 |
|  | 氨水 | 0.25 | 液态桶装 | 液态原料储存区 | 助镀液除铁再生 |
|  | 双氧水 | 0.3 | 液态桶装 | 液态原料储存区 |  |
|  | 氯化铵 | 1.8 | 固态箱装 | 固体原料储存区 | 助镀剂原料 |
|  | 氯化锌 | 0.72 | 固态箱装 | 固体原料储存区 |  |
|  | 无铬钝化剂 | 0.9 | 液态桶装 | 液态原料储存区 | 用于镀锌后的纯化处理 |
| 能源 | 水 | 2814m3/a | — | — | — |
|  | 电 | 20万kW·h/a | — | — | — |
|  | 天然气 | 4.5万m3/a | 气态 | 管道输送 | 锌熔化炉使用 |

迁建项目所需锌锭的质量符合《锌锭》(GB/T470-2008)中牌号Zn99.99规定，具体化学成分见表2.2-8。

表2.2-8   锌锭成分一览表

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
| --- | --- |
|  | Zn不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | 总和 |
| Zn99.99 | 99.99 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |

#### 2.2.5.2原辅材料的理化性质

原辅材料的理化性质如下：

（1）氯化铵：分子式：NH4Cl，无色结晶或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子。粉状氯化铵极易吸潮，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始显著挥发，337.8℃时离解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也不易溶解于水。

（2）盐酸：分子式：HCl，分子量：36.5。氯化氢的水溶液，溶质为一元强酸，盐酸具有极强的挥发性，一般的因含有杂质而呈黄色。含有20%氯化氢的有恒沸点。商品浓盐酸含37%-38%氯化氢，密度1.19，有腐蚀性，有刺激性气味。能与许多金属作用。是重要工业原料之一。广泛应用于化学工业、石油工业、冶金工业等。由用水吸收氯化氢而得。本项目所用盐酸浓度为31%，密度1.18g/cm3。

（3）氨水：分子式NH3.H2O，无色透明液体，属于碱。氨溶于水大部分形成一水合氨，是氨水的主要成分（氨水是混合物）。易挥发逸出氨气，有强烈的刺激性气味。能与乙醇混溶。呈弱碱性。相对密度0.90。中等毒，有腐蚀性，催泪性。

（4）氯化锌：分子式ZnCl2，白色粒状、棒状或粉末，无气味，易吸湿。水中溶解度25℃时为432g、100℃时为614g。1g溶于0.25ml2%盐酸、1.3ml乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮，熔点约290℃，沸点732℃，有毒，半数致死量（大鼠，静脉）60～90mg/kg。有腐蚀性。贮于阴凉干燥处，远离火种、热源。

（5）双氧水：化学式H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气。

（6）无铬钝化剂：无铬钝化剂是一种无色透明的液体，由锆、钛金属离子、成膜促进剂、稳定剂、pH调节剂组成，不含重金属铬、铅镉及其它有害有机物，比重：1.03-1.04g/cm3，pH值≤1.0，是一种环保产品。

（7）酸雾抑制剂：主要成分为乌洛托品、氯化钠、十二烷基硫酸钠等，外观呈淡黄色透明液体，不燃、无毒、无味，密度约为1.04g/mL，能以任意比例溶于水和酸，pH值在7～8之间，呈弱碱性。主要用于抑制盐酸酸雾的挥发产生，同时促进盐酸酸洗金属过程中的各种油污，减缓或抑制盐酸对金属的腐蚀，与盐酸具有良好的协同效果，适用于各种温度下的盐酸使用。根据盐酸的使用温度和浓度，抑制剂的使用浓度一般为1～5%，计量后加入酸洗槽中，搅拌均匀即可。

### 2.2.6工艺流程及排污节点

迁建项目热镀锌金属件生产工艺主要为酸洗、水洗、助镀、镀锌、冷却、钝化等工序。

（1）原料准备

外购符合尺寸要求的金属件，汽车运输进厂，待镀件暂存区储存。

（2）酸洗

酸洗的目的是为了去除镀件表面氧化层与锈蚀物，清除铁锈，增强锌层的粘附力。本项目采用盐酸进行酸洗，酸洗槽内盐酸浓度一般为10%～21%，温度为常温。酸洗液采用浓度为31%的盐酸进行配制，按比例先往酸洗槽内加水，然后加入盐酸，得到浓度小于21%的盐酸溶液，盐酸配制在密闭酸洗间中进行。迁建项目设置两条酸洗生产线，每条生产线设置5个酸洗槽（3用1备1废酸槽），采用梯级浓度的分级酸洗工艺，将31%的盐酸根据生产需要配置成21%、17%和12%的浓度的盐酸。根据原料产品表面情况，将镀件依次悬挂在专用吊具上浸入酸洗槽中酸洗，酸洗5min后将镀件提出移至水洗槽。分级酸洗可以杜绝过酸洗现象，降低酸洗过程中原材料的铁损，防止酸洗过程中产生的氢原子扩散到铁基体的晶格中。同时，在提高产品质量的同时，不会增加废水产生量。

酸洗去锈的原理如下：

钢铁表面锈层、氧化皮的主要成分是铁的氧化物Fe2O3、Fe3O4和FeO等，在酸液的作用下，发生下列化学反应：

Fe3O4+8H+→Fe2++2Fe3++4H2O

Fe2O3+6H+→2Fe3++3H2O

FeO+2H+→Fe2++H2O

酸液在与铁的氧化物反应的同时，也会与基体上的铁发生反应并析出氢气。

Fe+2H+→Fe2++H2↑

反应析出的氢气从钢表面逸出时，对锈层、氧化层起到剥离的作用，进入溶液时则起到搅拌酸液的作用。此外，析出的氢气还可以将Fe2O3、Fe3O4中高价的铁还原成易溶的低价铁，有利于氧化物的溶解和难溶氧化物的机械剥离，加快除锈的速度，提高除锈的效率和质量，其反应式为：

Fe2O3+4H++2(H)→2Fe2++3H2O

Fe3O4+6H++2(H)→3Fe2++4H2O

使用过程中，盐酸本身易挥发。为防止酸雾大量挥发，本项目酸液中添加酸雾抑制剂减少HCl的产生，同时在酸洗槽布置在密闭酸洗间内，镀件进出口设置软帘，密闭酸洗间负压工作，由引入机将酸雾抽至配套的酸雾吸收塔内。酸洗液在使用过程中，盐酸浓度会逐渐降低，每天需进行补酸。当酸洗槽内氯化亚铁含量超过250～300g/L或盐酸浓度低于8％时，酸洗液将无法继续有效的工作，此时酸液需进行更换。根据经验，同时根据本项目产能，项目酸洗液每90天更换一次，更换的酸液暂存于专用容器内。

酸洗工序产生的废气为盐酸雾（G1），采取添加酸雾抑制剂，建设密闭酸洗间，由引风机引入碱液喷淋塔处理，由1根15m高排气筒排放措施；废水污染源主要为碱液喷淋塔产生的酸雾吸收废水（W2），经厂区污水处理站处理后回用于生产；产生的噪声为碱液喷淋塔风机噪声（N1），采取厂房隔声、基础减振措施和风机安装消音器措施；产生的固体废物为废酸（S1），收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。

（3）水洗

酸洗后的镀件通过行吊移送放入水洗槽中利用冷水进行水洗，洗去残留的盐酸，使表面洁净。水洗是保证镀层质量的重要工艺，其目的是清除待镀件表面夹带的液膜，防止工艺槽液互相污染，保证镀件质量。本项目设置两条生产线，每条生产线设置2个水洗槽，进行两次水洗去除表面残留酸液。水洗液在使用一定时间后，水洗槽内盐酸浓度升高，影响水洗效果，需进行更换。

水洗工序产生的污染物为水洗废水（W1），经厂区污水处理站处理后回用于生产；噪声污染源主要污水处理站泵类（N2）运行会产生机械噪声，采取厂房隔声、基础减振措施；固体废物主要为污水处理站产生的污泥（S2），污泥收集后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（4）助镀

助镀就是将水洗后的工件再浸入氯化锌、氯化铵助镀液中，提出后在工件表面形成一层薄的氯化锌铵盐膜的过程。

助镀的作用：①去除酸洗清洗后残留在工件表面的铁盐或氧化物，使工件在进入锌锅时具有最大的表面活性；②在工件表面沉积上一层氯化锌铵盐膜，可防止工件从助镀槽到进入锌锅这一段时间内在空气中锈蚀；③工件进入锌锅锌液，使工件与液相锌快速浸润。

助镀液配制及维护：

先在助镀槽内加入1/3～1/2清水（冬季温度低可以提前将助镀槽内的水加热），然后加入氯化锌和氯化铵，注意充分搅拌，溶解完后继续添加。保证氯化锌浓度在100～120ml/L，氯化铵浓度在150～180ml/L，其中铵锌比为1.2到1.6之间，助镀槽溶液温度控制在50～70℃。每天有专人进行化验，当氯化锌和氯化铵低于上述标准，由专人进行补加。

镀件经酸洗除锈并漂洗后浸入助镀槽中，使之在ZnCl2-NH4Cl复盐水溶液浸涂0.5～1min，目的是在待镀件表面与液态锌之间形成良好的合金反应。助镀槽的温度控制利用余热锅炉提供 。

助镀剂使用一段时间后，铁离子浓度会逐渐升高，当铁离子浓度超过10g/L时锌尘产生量会明显增加。另外FeCl2与锌反应时会产生Fe-Zn键结，这正是锌渣产生的主要原因。

因此，助镀液中亚铁离子含量高时会对后续热镀锌产生影响，应予以去除。当助镀剂含铁离子浓度超过10g/L，助镀液转入除铁再生系统进行再生处理，频次为每隔6个月一次。再生原理及过程为：将废助镀液通过双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液（氯化铵和氯化锌溶液），返回到助镀槽重新使用。化学反应原理：

FeCl2+2NH4OH=2NH4Cl+Fe(OH)2

FeCl3+3NH4OH=3NH4Cl+Fe(OH)3↓

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓

Fe(OH)2+2H2O2=Fe(OH)3↓+H2O+H+

固体废物主要为助镀工序助镀液再生系统产生的残渣（S3），残渣统一收集后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（5）烘干

为了防止工件在镀锌过程中因温度剧变而变形，同时避免因残余水分产生爆锌，造成锌液飞溅。浸助镀剂的工件需要进行预热烘干。本项目采用间接加热，使用余热锅炉加热一块不锈钢板，将浸助镀液后的工件放到不锈钢板上烘干预热，一般为80℃～140℃。

（6）镀锌

热镀锌是为了使工件表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能，镀锌厚度为75～90um。

金属锌的熔点为419℃，热镀锌的温度为445℃。因此，锌熔化后应继续加热至锌液达到热浸镀锌的工作温度后，才能开始热镀锌。锌锅的温度维持在438℃～450℃。

热镀锌时，将浸过助镀液的镀件用行车慢慢浸入锌锅锌液中，以防止爆溅。热浸锌时迅速启动振动器把夹在镀件中的灰振出，工件在锌锅中浸镀时间约0.5～1.5min，达到客户要求锌层厚度时迅速打掉锌灰起锅。并在镀件离开锌液时马上开启振动器振掉镀件上的锌瘤，降低锌耗。项目使用天然气锌熔炉对锌锅进行加热，通过控制燃烧量来达到控制锌锅中熔融锌的温度。迁建项目设置有余热锅炉，利用镀锌炉排放出的废热空气能源，加热余热锅炉，实现对助镀件的烘干，再将未利用完全的余热经换热器将水预热到一定温度，供应给助镀液槽和酸槽进行保温，实现热量的完全利用。

当工件进入锌液后，其表面的助镀液接触到锌液，温度迅速升高，发生下面的一系列反应：

ZnCl2+FeO=ZnCl2﹒FeO

NH4Cl+FeO=FeOHCl+NH3↑

Zn+2NH4Cl=[Zn(NH3)2]Cl2+H2↑

FeOHCl+2[Zn(NH3)2]Cl2=FeCl2+ZnOHCl+NH3↑

ZnO+2NH4Cl=ZnCl2+2NH3↑+H2O

FeCl2+Zn=ZnCl2+Fe

镀件表面的氧化亚铁或氯化亚铁被清除，最终与锌反应，生成的铁进入锌液，再生成Zn-Fe化合物，以锌渣的形式沉入锌液底部。锌液表面的部分ZnO经反应变为ZnCl2，与助镀剂中的ZnCl2及反应成的ZnO共同浮在锌液表面，形成锌渣。

镀锌工序产生的废气污染源为含锌尘、氨气的镀锌废气（G2）和锌熔炉烟气（G3），锌熔炉烟气由15m高排气筒排放；锌烟经固定动式门罩收集后经袋式除尘器+水雾喷淋装置处理，最后由15m高排气筒排放；废水污染源主要为水雾喷淋装置废水（W3），厂区污水处理站处理后回用；噪声污染源主要为行车（N3）、除尘器风机（N4）运行噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装消音器措施；固体废物主要为锌锅产生的锌渣（S4）以及袋式除尘器收集的锌尘（S5）和水雾喷淋装置产生的含锌沉渣（S6），锌渣由锌锭厂家回收；锌尘和经压滤后的含锌沉渣收集暂存于专用容器内，并置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（7）冷却

当镀件从锌锅提出以后，因表面温度极高，应及时在温水中冷却至常温，否则容易发生变色的现象，影响外观质量。冷却槽冷却水通过冷却塔冷却后暂存在循环冷却水池中循环使用，损耗后定期补充，无废水外排。

（8）钝化

镀锌层在干燥的环境中很稳定，但是在高温和高湿的环境中耐腐蚀性较差，采用无铬钝化液进行钝化，提高锌镀层的耐蚀性。项目采用的无铬钝化剂由无毒可溶性钼酸盐作缓蚀剂与无毒水溶性树脂溶液配制成无铬热镀锌无铬钝化液，是利用树脂容易成膜的特点，再加上有缓蚀作用的钝化剂作交联作用，形成致密又具有“自逾”能力的钝化保护层。本项目热镀锌件浸入到热镀锌无铬钝化液中，待镀件充分浸入热镀锌无铬钝化液后提起，使钝化层烘干，形成一层无色透明的薄膜保护层。金属件钝化后即为成品。

钝化液配制与维护过程：

在配制钝化液过程中，往钝化槽中加入2/3的水，按5％的比例加入无铬钝化剂，之后再加水至所需体积，加热至70—75℃即可。钝化控制的工艺参数是槽液的PH值。当PH值小于8时，槽液变淡，加入无铬钝化液调整至PH值为8~8.5，当PH值大于8.5时，槽液变浓，加水调整至PH值为8~8.5。项目钝化液损耗定期补充，不外排。

生产工艺及产污节点见图2.2-1。

待镀金属件

G1、W2、S1、N1

盐酸、水

酸洗

W1

水

水洗

S3

助镀剂除铁再生设备

氯化铵、氯化锌

助镀

余热

烘干

G2、W3、S4-6、N3-4

锌锅

天然气

镀锌

G3

冷却

无铬钝化液

钝化

图例：G废气、W废水、N噪声、S固废

成品

图2.2-1生产工艺及排污节点图

迁建项目工艺流程产污节点见表2.2-9。

表2.2-9  迁建项目排污节点一览表

| 污染类别 | 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 排放去向及措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 酸洗房 | HCl | 酸雾抑制剂+密闭酸洗间+ | 碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 连续排放 |
|  | G2 | 镀锌锅 | 颗粒物 NH3 | 固定动式门罩+袋式除尘器+水雾喷淋装置+15m高排气筒 | 连续排放 |
|  | G3 | 燃烧炉 | 颗粒物 SO2 NOx | 燃烧天然气+1根15m高排气筒 | 连续排放 |
|  | G4 | 酸洗房 | HCl | 酸雾抑制剂+密闭酸洗间+ | 碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 连续排放 |
|  | G5 | 镀锌锅 | 颗粒物 NH3 | 固定动式门罩+袋式除尘器+水雾喷淋装置+15m高排气筒 | 连续排放 |
|  | G6 | 燃烧炉 | 颗粒物 SO2 NOx | 燃烧天然气+1根15m高排气筒 | 连续排放 |
| 废水 | W1 | 水洗废水 | pH、SS、COD、Cl-、Fe2+ | 排入厂区污水处理站处理，处理后部分回用于生产过程，其他排入李亲顾镇污水处理厂 | 间断排放 |
|  | W2 | 碱液喷淋塔废水 | pH、Cl- |  |  |
|  | W3 | 水雾喷淋塔废水 | pH、SS、NH4+ |  |  |
| 噪声 | N1 | 碱液喷淋塔风机 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消音器 | 间断排放 |
|  | N2 | 污水处理站泵类 |  |  | 间断排放 |
|  | N3 | 行车 |  |  | 间断排放 |
|  | N4 | 除尘器风机 |  |  | 间断排放 |
| 固废 | S1 | 酸洗 | 废酸 | 收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 间断排放 |
|  | S2 | 污水处理站 | 污泥 | 压滤脱水后收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 间断排放 |
|  | S3 | 助镀液再生系统 | 残渣 | 收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 间断排放 |
|  | S4 | 锌锅 | 锌渣 | 由锌锭厂家回收 | 间断排放 |
|  | S5 | 袋式除尘器 | 锌尘 | 收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 间断排放 |
|  | S6 | 水雾喷淋装置 | 含锌沉渣 | 收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 间断排放 |

### 2.2.7公用工程

迁建项目公用工程依托现有工程，项目供水、供电设施依托厂内已有管线，于厂外新接入供气设施。迁建项目公用工程如下：

#### 2.2.7.1迁建完成后全厂给排水

（1）给水

项目用水由园区供水管网提供，能够满足生产、生活用水需求。迁建项目完成后全厂总用水量45.18m3/d，其中：新鲜水总用量为9.38m3/d，循环水量30m3/d，回用水量5.8m3/d，水循环利用率为79.23%，项目用水包括：碱液喷淋塔用水、水雾喷淋塔用水、配酸用水、水洗用水、助镀槽用水、配钝化液用水、冷却槽冷却水、挤塑涂塑冷却用水及生活用水等。

回用水：

碱液喷淋塔用水：迁建项目碱液喷淋塔用水为12m3/d，其中2.0m3/d为碱液喷淋塔补水，循环水量为10m3/d。

水雾喷淋装置用水：迁建项目水雾喷淋装置用水为12m3/d，其中2.0m3/d为水雾喷淋装置补水，循环水量为10m3/d。

冷却槽冷却水：热镀冷却水不外排，仅需补充蒸发等损失的水分，冷却槽每天需补充水量0.3m3/d。

助镀槽用水：助镀槽溶液温度控制在60～70℃，由于挥发以及工件携带，镀液液面每天均会有一定程度的下降，助镀槽每天需补充水量1.5m3/d。

新鲜水：

配酸用水：项目31%盐酸消耗量为18t/a，根据设计要求需将31%盐酸浓度调配到12%~21%，则配酸用水为21m3/a（0.07m3/d）。

水洗用水：项目水洗工段采用浸洗的方式，水洗过程总用水量为75m3，约15d更换一次，每天因工件携带、蒸发等原因损失需补充新水量为1.0m3/d，则水洗过程用水量为6.0m3/d。

配钝化液用水：本项目无铬钝化液年用量0.9m3，钝化液配比用水量为18m3，合0.06m3/d。

挤塑涂塑用水：现有工程挤塑涂塑总用水量为11.05m3/d，其中1.05m3/d为新鲜补充水，循环水量为10m3/d。

生活用水：定州市瑞昌金属制品有限公司现有项目劳动定员10人，迁建项目新增劳动定员20人，生活用水定额按《河北省用水定额》(DB13/T 1161.3-2016)选取40L/人·d计算，则职工生活用水量为1.2m3/d。

（2）排水

碱液喷淋塔排水量为1.5m3/d，水雾喷淋装置废水产生量为1.5m3/d，水洗废水产生量为9m3/d，废水排入厂区污水处理站处理，处理后的废水2.0m3/d用于水雾喷淋装置补水，1.5m3/d用于助镀槽补水，2.0m3/d用于碱液喷淋装置补水，0.3m3/d用于冷却槽补水，剩余6.2m3/d排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，职工生活污水产生量0.96m3/d，经厂区化粪池处理后经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理。

项目水平衡见图2.2-3和表2.2-10。

表2.2-10    迁建完成后全厂水量平衡一览表    单位：m3/d

| 项目 | 总水量 | 新水 | 回用水 | 循环水量 | 损失量 | 废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生量 | 回用/损失量 | 排放量 |
| 配酸用水 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 5.8 | 3.2 |
| 水洗槽用水 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 |  |  |
| 助镀槽补水 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  |  |
| 钝化液配比用水 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  |
| 冷却槽补水 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  |
| 碱液喷淋塔 | 12 | 0 | 2.0 | 10 | 0.5 | 1.5 |  |  |
| 水雾喷淋装置 | 12 | 0 | 2.0 | 10 | 0.5 | 1.5 |  |  |
| 挤塑涂塑用水 | 11.05 | 1.05 | 0 | 10 | 1.05 | 0 |  |  |
| 职工生活 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.24 | 0.96 | 0 | 0.96 |
| 小计 | 45.18 | 9.38 | 5.8 | 30 | 5.22 | 9.96 | 5.8 | 4.16 |

0.24

1.2

化粪池

0.96

职工生活

0.07

0.07

配酸用水

14.38

1

6

水洗槽用水

7

新鲜水

0.06

钝化液配比

0.06

1.05

1.05

挤塑涂塑用水

10

0.96

0.5

1.5

2.0

0.3

2.0

1.5

助镀槽补水

碱液喷淋塔

水雾喷淋装置

冷却槽补水

10

1.5

0.5

1.5

10

0.3

9

李亲顾镇污水处理厂

4.16

厂区总排口

3.2

5.8

污水处理站

图2.2-3   迁建后全厂水平衡图  单位m3/d

#### 2.2.8.2供电

迁建项目用电依托现有工程变压器，由李亲顾镇供电站提供，迁建项目新增用电20万kW·h/a，完成后全厂用电量为40万kW·h/a。

#### 2.2.8.3供热

迁建项目用热工段主要为锌熔化炉加热，燃料为天然气；办公室冬季取暖由单体空调提供。职工冬季采暖采用电采暖。迁建项目锌熔化炉以天然气为燃料，由园区供气管道供应，迁建项目天然气年消耗量为4.5万m3，天然气成分分析见表2.2-12。

表2.2-12    天然气成分一览表

| CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | N2 | H2S(mg/m3) | 总硫(mg/m3) | 热值(MJ/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.3 | 4.7 | 0.29 | 0.008 | 0.22 | 0.37 | 20 | 200 | 34.7 |

### 2.2.8物料衡算

本项目镀件主要为钢管，按照内径41.5m/外径48mm钢管450t/a和内径52.5m/外径60mm钢管450t/a，镀层面积为13.17万m2，镀层厚度为90μm，经计算，镀层中锌含量为13.2398t/a。锌元素平衡见表2.2-13，氯元素平衡见表2.2-14。

表2.2-13   锌元素平衡表单位：t/a

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 物料量 （t/a） | 含锌率 （%） | 锌含量 （t/a） | 序号 | 名称 | 物料量 （t/a） | 含锌率（%） | 锌含量 （t/a） |
| 1 | 锌锭 | 14 | 99.99 | 13.9986 | 1 | 热镀锌件 | 900 | 1.32% | 13.2398 |
| 2 | 氯化锌 | 0.72 | 47.79 | 0.3441 | 2 | 锌渣 | 1.07 | 96% | 1.0272 |
|  |  |  |  |  | 3 | 锌尘（含锌沉渣） | 0.043 | 86.2% | 0.0371 |
|  |  |  |  |  | 4 | 污泥 | 3.2 | 0.834% | 0.0267 |
|  |  |  |  |  | 5 | 废气 | 无组织 | 0.0096 | 81.2% | 0.0078 |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 有组织 | 0.005 | 81.2% | 0.0041 |
| 合计 |  |  | 14.3427 | 合计 |  |  | 14.3427 |

表2.2-14   氯元素平衡表单位：t/a

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 物料量 （t/a） | 含氯率 （%） | 氯含量 （t/a） | 序号 | 名称 | 物料量 （t/a） | 含氯率（%） | 氯含量 （t/a） |
| 1 | 31％盐酸 | 18 | 30.16 | 5.4288 | 1 | 锌尘（含锌沉渣） | 0.043 | 50% | 0.0215 |
| 2 | 氯化锌 | 0.72 | 52.21 | 0.3759 | 2 | 废水 | 1860 | 395.3mg/l | 0.7353 |
| 3 | 氯化铵 | 1.8 | 66.36 | 1.1945 | 3 | 污泥 | 3.2 | 29.39% | 0.9405 |
|  |  |  |  |  | 4 | 废气 | 0.346 | 97.26% | 0.3365 |
|  |  |  |  |  | 5 | 废酸 | 52 | 9.54% | 4.9632 |
| 合计 |  |  | 6.9992 | 合计 |  |  | 6.9992 |

### 2.2.9主要污染源及污染防治措施

#### 2.2.9.1废气

项目运营后产生的废气主要为酸洗工序产生的盐酸雾，热镀锌过程中产生的锌烟、氨气，锌锅加热炉烟气。

（1）1#生产车间热镀锌生产线

1）盐酸雾

酸洗产生的酸雾有2个方面：一是在酸洗液配制过程中产生；二是在镀件酸洗过程中产生，其主要是酸雾水汽混合物。为防止酸雾大量挥发，迁建项目对整个酸洗处理工段进行全密闭设置（酸洗间：长27m×宽9m×高7m，容积1701m3），盐酸酸洗液配制在酸洗间内进行，在酸洗间上部设置抽风管道，风机风量35000m3/h，酸洗间内负压操作，每小时可换气20次左右，将酸洗及配酸过程产生的酸雾均抽至碱液喷淋塔，处理后通过1根15m高排气筒排放。

本项目设置盐酸酸洗槽5个（3用1备1废酸），新配制的酸洗液浓度小于21%，在酸洗间内常温进行配制，酸洗时酸液浓度为14%～21%，酸洗槽的尺寸均为6m×2.2m×2.8m。按照《环境统计手册》中介绍的方法，本评价采用下式核算酸洗过程盐酸的挥发量：

GS=M(0.000352+0.000786u)·P·F

式中：GS——酸雾kg/h；

M——盐酸的摩尔重量36.5；

u——蒸发液体表面上的风速，m/s；取值0.3；

F——蒸发面的面积，m2；

P——相应于液体温度时的饱和蒸汽分压，mmHg，可以查手册得出：浓度为21%，温度为25℃，P=0.55。

经计算，酸洗过程中盐酸酸雾产生速率为0.47kg/h，酸洗工序年工作时间7200h，酸洗过程酸雾产生量3.384t/a。

迁建项目密闭酸洗间酸雾收集效率按99%计，通过酸洗槽添加酸雾抑制剂后酸洗房废气经一套碱液喷淋装置处理盐酸雾，处理效率可达95%。风机风量为35000m3/h，酸雾最大产生速率为0.465kg/h，最大产生浓度为13.29mg/m3，经处理后HCl最大排放速率为0.023kg/h，排放浓度为0.66mg/m3，排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值，处理后HCl总排放量为0.166t/a。

②无组织HCl

迁建项目无组织HCl主要来源于酸洗房进出口无组织逸散的酸雾，根据废气收集效率，无组织HCl排放速率为0.0048kg/h，经预测，厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准。

2）热镀锌烟尘及氨气

①热镀锌有组织废气

涂覆助镀剂的工件在进入锌锅时，会产生大量镀锌烟尘，为了防止工件高温变形及减少由于铁损造成锌渣，锌锅的温度通常控制在440~450℃之间，镀锌时间在0.5~1.5min。锌锅正常运行时由于表面很快形成氧化层，烟气产生量较少。当工件浸入和提出锌锅的瞬间，由于搅动和工件上的助镀剂挥发，导致烟气大量增加。锌锅内工件进行热镀锌时产生大量烟雾，主要成分是NH4Cl，还有少部分ZnO、ZnCl2、NH3及水气等，锌烟主要成分及含量见表2.2-15。

表2.2-15   锌烟主要成分及含量

| 组成成分 | NH4Cl | ZnO和ZnCl2 | NH3 | 水分及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 70 | 20 | 5 | 5 |

迁建项目在镀锌行车上设置固定动式门罩，门罩随镀锌行车移动，在处理区接料后，吊运至锌锅上镀锌，在镀锌时产生的锌烟被封闭在门罩内，通过侧面的吸风口被收集。收集效率为95%，收集后的锌烟经袋式除尘器+水雾喷淋装置处理后由15m高排气筒排出。结合锌锅设计的产能进行计算，锌烟产生量类比《方圆电气股份有限公司30万吨热镀锌生产线项目环境影响报告书》及类比同行业热镀锌生产过程，烟尘排放系数为3.6kg/t锌，本项目锌锭年用量为14t，则锌烟产生量为0.0504t/a，产生速率为0.007kg/h，氨气产生量类比《天津市环钟钢丝有限公司年产4万吨GALFAN镀层低松弛预应力钢丝技术改造项目环境影响报告书》中数据，消耗的氯化铵和产生的氨气的比例为1:0.064，本项目氯化铵年用量1.8t，则氨气产生量为0.1152t/a，产生速率为0.016kg/h，风机风量为30000m3/h，废气收集效率为95％，锌烟处理效率为90%，水雾除氨效率为80%，经处理后废气中锌烟排放速率为0.00067kg/h，排放浓度为0.022mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值标准；氨的排放速率为0.00304kg/h，排放浓度为0.101mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2中标准。

②无组织废气

未收集的锌烟和氨气无组织排放，无组织锌烟排放速率为0.00035kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，无组织氨气排放速率为0.00152kg/h，经预测，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准。

3）锌锅加热烟气

迁建项目锌锅加热炉燃料为天然气，加热炉年运行时间为7200h，年消耗量2.25万m3/a，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉（见表2.2-16）。

表2.2-16   工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136,259.17 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① |
|  |  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 |

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。S=200。

由上表计算可得：烟气产生量为30.66万Nm3/a（42.58Nm3/h），SO2、NOx的产生量分别为0.009t/a、0.0421t/a，则SO2、NOx的产生浓度分别为29.36mg/m3、137.3mg/m3。烟尘污染物浓度参考《环境保护实用数据手册》取10mg/m3，烟尘的产生量为0.0032t/a。加热炉烟气直接经15m高排气筒排放，各污染物排放浓度满足《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准。

（2）2#生产车间热镀锌生产线

1）盐酸雾

①酸洗工序有组织废气

酸洗产生的酸雾有2个方面：一是在酸洗液配制过程中产生；二是在镀件酸洗过程中产生，其主要是酸雾水汽混合物。为防止酸雾大量挥发，迁建项目对整个酸洗处理工段进行全密闭设置（酸洗间：长27m×宽9m×高7m，容积1701m3），盐酸酸洗液配制在酸洗间内进行，在酸洗间上部设置抽风管道，风机风量35000m3/h，酸洗间内负压操作，每小时可换气20次左右，将酸洗及配酸过程产生的酸雾均抽至碱液喷淋塔，处理后通过1根15m高排气筒排放。

本项目设置盐酸酸洗槽5个（3用1备1废酸），新配制的酸洗液浓度小于21%，在酸洗间内常温进行配制，酸洗时酸液浓度为14%～21%，酸洗槽的尺寸均为6m×2.2m×2.8m。按照《环境统计手册》中介绍的方法，本评价采用下式核算酸洗过程盐酸的挥发量：

GS=M(0.000352+0.000786u)·P·F

式中：GS——酸雾kg/h；

M——盐酸的摩尔重量36.5；

u——蒸发液体表面上的风速，m/s；取值0.3；

F——蒸发面的面积，m2；

P——相应于液体温度时的饱和蒸汽分压，mmHg，可以查手册得出：浓度为21%，温度为25℃，P=0.55。

经计算，酸洗过程中盐酸酸雾产生速率为0.47kg/h，酸洗工序年工作时间7200h，酸洗过程酸雾产生量3.384t/a。

迁建项目密闭酸洗间酸雾收集效率按99%计，通过酸洗槽添加酸雾抑制剂后酸洗房废气经一套碱液喷淋装置处理盐酸雾，处理效率可达95%。风机风量为35000m3/h，酸雾最大产生速率为0.465kg/h，最大产生浓度为13.29mg/m3，经处理后HCl最大排放速率为0.023kg/h，排放浓度为0.66mg/m3，排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值，处理后HCl总排放量为0.166t/a。

②无组织HCl

迁建项目无组织HCl主要来源于酸洗房进出口无组织逸散未收集的酸雾，根据废气收集效率，无组织HCl排放速率为0.0048kg/h，经预测，厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准。

2）热镀锌烟尘及氨气

①热镀锌有组织废气

涂覆助镀剂的工件在进入锌锅时，会产生大量镀锌烟尘，为了防止工件高温变形及减少由于铁损造成锌渣，锌锅的温度通常控制在440~450℃之间，镀锌时间在0.5~1.5min。锌锅正常运行时由于表面很快形成氧化层，烟气产生量较少。当工件浸入和提出锌锅的瞬间，由于搅动和工件上的助镀剂挥发，导致烟气大量增加。锌锅内工件进行热镀锌时产生大量烟雾，主要成分是NH4Cl，还有少部分ZnO、ZnCl2、NH3及水气等，锌烟主要成分及含量见表2.2-15。

表2.2-15   锌烟主要成分及含量

| 组成成分 | NH4Cl | ZnO和ZnCl2 | NH3 | 水分及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 70 | 20 | 5 | 5 |

迁建项目在镀锌行车上设置固定动式门罩，门罩随镀锌行车移动，在处理区接料后，吊运至锌锅上镀锌，在镀锌时产生的锌烟被封闭在门罩内，通过侧面的吸风口被收集。收集效率为95%，收集后的锌烟经袋式除尘器+水雾喷淋装置处理后由15m高排气筒排出。结合锌锅设计的产能进行计算，锌烟产生量类比《方圆电气股份有限公司30万吨热镀锌生产线项目环境影响报告书》及类比同行业热镀锌生产过程，烟尘排放系数为3.6kg/t锌，本项目锌锭年用量为14t，则锌烟产生量为0.0504t/a，产生速率为0.007kg/h，氨气产生量类比《天津市环钟钢丝有限公司年产4万吨GALFAN镀层低松弛预应力钢丝技术改造项目环境影响报告书》中数据，消耗的氯化铵和产生的氨气的比例为1:0.064，本项目氯化铵年用量1.8t，则氨气产生量为0.1152t/a，产生速率为0.016kg/h，风机风量为10000m3/h，废气收集效率为95％，锌烟处理效率为90%，水雾除氨效率为80%，经处理后废气中锌烟排放速率为0.00067kg/h，排放浓度为0.022mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值；氨的排放速率为0.00304kg/h，排放浓度为0.101mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2中标准。

②无组织废气

未收集的锌烟和氨气无组织排放，无组织锌烟排放速率为0.00035kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，无组织氨气排放速率为0.00152kg/h，经预测，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准。

3）锌锅加热烟气

迁建项目锌锅加热炉燃料为天然气，加热炉年运行时间为7200h，年消耗量1万m3/a，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉（见表2.2-16）。

表2.2-16   工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136,259.17 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① |
|  |  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 |

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。S=200。

由上表计算可得：烟气产生量为30.66万Nm3/a（42.58Nm3/h），SO2、NOx的产生量分别为0.009t/a、0.0421t/a，则SO2、NOx的产生浓度分别为29.36mg/m3、137.3mg/m3。烟尘污染物浓度参考《环境保护实用数据手册》取10mg/m3，烟尘的产生量为0.0032t/a。加热炉烟气直接经15m高排气筒排放，各污染物排放浓度满足《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准。废气污染物源强核算结果及相关参数一览表见表2.2-17。

表2.2-17   废气污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度(mg/m3) | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放量（kg/h） |  |
| 1#生产车间 | 酸洗工序 | 酸洗槽 | 15m高排气筒 | HCl | 物料衡算 | 35000 | 13.29 | 0.465 | 酸雾抑制剂+密闭酸洗间+1套碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 95% | 35000 | 0.66 | 0.023 | 0.166 |
|  | 热镀锌 | 锌锅 | 15m高排气筒 | 颗粒物 | 类比 | 30000 | 0.222 | 0.00665 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾喷淋装置+1根15m高排气筒 | 90% | 30000 | 0.022 | 0.00067 | 0.0048 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.507 | 0.0152 |  | 80% |  | 0.101 | 0.00304 | 0.022 |
|  | 天然气燃烧 | 锌锅加热炉 | 15m高排气筒 | 颗粒物 | 产排污系数 | 42.58 | 10 | 0.00044 | 燃烧天然气+1根15m高排气筒 | / | 42.58 | 10 | 0.00044 | 0.0032 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  | 29.36 | 0.0013 |  |  |  | 29.36 | 0.0013 | 0.009 |
|  |  |  |  | NOX |  |  | 137.3 | 0.0059 |  |  |  | 137.3 | 0.0059 | 0.0421 |
| 2#生产车间 | 酸洗工序 | 酸洗槽 | 15m高排气筒 | HCl | 物料衡算 | 35000 | 13.29 | 0.465 | 酸雾抑制剂+密闭酸洗间+1套碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 95% | 35000 | 0.66 | 0.023 | 0.166 |
|  | 热镀锌 | 锌锅 | 15m高排气筒 | 颗粒物 | 类比 | 30000 | 0.222 | 0.00665 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾喷淋装置+1根15m高排气筒 | 90% | 30000 | 0.022 | 0.00067 | 0.0048 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.507 | 0.0152 |  | 80% |  | 0.101 | 0.00304 | 0.022 |
|  | 天然气燃烧 | 锌锅加热炉 | 15m高排气筒 | 颗粒物 | 产排污系数 | 42.58 | 10 | 0.00044 | 燃烧天然气+1根15m高排气筒 | / | 42.58 | 10 | 0.00044 | 0.0032 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  | 29.36 | 0.0013 |  |  |  | 29.36 | 0.0013 | 0.009 |
|  |  |  |  | NOX |  |  | 137.3 | 0.0059 |  |  |  | 137.3 | 0.0059 | 0.0421 |
| 无组织废气 | 1#生产车间 | 酸洗间 | HCl | 物料衡算 | / | / | 0.0048 | 酸洗间密闭 | / | / | / | 0.0048 | 0.035 |
|  |  | 镀锌锅 | 颗粒物 |  | / | / | 0.00035 | 车间密闭 | / | / | / | 0.00035 | 0.0025 |
|  |  |  | NH3 |  | / | / | 0.00152 |  | / | / | / | 0.00152 | 0.011 |
|  | 2#生产车间 | 酸洗间 | HCl | 物料衡算 | / | / | 0.0048 | 酸洗间密闭 | / | / | / | 0.0048 | 0.035 |
|  |  | 镀锌锅 | 颗粒物 |  | / | / | 0.00035 | 车间密闭 | / | / | / | 0.00035 | 0.0025 |
|  |  |  | NH3 |  | / | / | 0.00152 |  | / | / | / | 0.00152 | 0.011 |

#### 2.2.9.2废水

迁建项目新建1座10m3/d的污水处理站处理生产过程中产生的废水。采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”的处理工艺，处理达标后部分废水回用于生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂。

（1）迁建项目废水

①水洗废水

迁建项目水洗工段采用浸洗的方式，酸洗后水洗废水产生量6.0m3/d，废水中含有Fe2+、H+及Cl-，为酸性废水。类比企业现有工程资料可知，水洗废水水质情况为：pH3.5、COD400mg/L、SS1000mg/L、Fe12000mg/L、Cl-20000mg/L。此部分废水进入厂区污水处理站处理。

②水雾喷淋装置废水

镀锌锅废气中氨采用水雾喷淋装置吸收，吸收液循环使用，定期加入水以保证吸收液的浓度。吸收液中的NH·H2O，需要定期将吸收液更换掉。设计每10d更换一次，更换量为15m3，此部分废液呈弱碱性，主要成分为NH4+和OH-，水质情况为：pH10～11、COD50mg/L、SS30mg/L。此部分废水进入厂区污水处理站处理。

③碱液喷淋塔废水

碱液吸收塔采用浓度5～10%的氢氧化钠溶液作为酸雾吸收液，吸收液循环使用，定期更换。设计每10d更换一次，更换量为15m3，此部分废液呈弱碱性，主要成分为Cl-、和OH-，水质情况为：pH10～11、COD100mg/L、SS200mg/L、Cl-6000mg/L。此部分废水进入厂区污水处理站处理。

④生活污水

迁建项目完成后全厂生活污水产生量为0.96m3/d，经厂区化粪池处理后排入园区污水管网。

迁建项目实施后全厂废水源强信息见表2.2-18。

表2.2-18   迁建项目实施后全厂废水排放一览表

| 类别 | 序号 | 污染源名称 | 排放量(m3/d) | 主要污染因子 | 产生浓度(mg/L） | 治理措施 | 排放量(m3/d) | 污染物 | 排放浓度(mg/L） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | 生活污水 | 0.96 | COD BOD5 SS 氨氮 | 300 160 160 30 | 经化粪池处理后排入污水管网 | 0.96 | COD BOD5 SS 氨氮 | 250 150 150 30 | 0.072 0.043 0.043 0.009 | 排入李亲顾镇污水处理厂 |
|  | 2 | 水洗废水 | 6 | pH COD SS Fe Cl- | 2 280 1000 12000 20000 | 排入污水处理站，处理规模10m3/d，采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”，其中5.8m3/d回用，6.2m3/d排入污水管网 | 3.2 | pH COD SS Fe Cl- | 6~9 131.8 19.38 8.29 395.3 | / 0.127 0.019 0.008 0.379 |  |
|  | 3 | 喷淋废水 | 3 | pH COD SS Cl- | 11 220 120 6000 |  |  |  |  |  |  |

经污水处理站“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”处理工艺处理后废水量为9m3/d，废水中pH6~9、COD131.8mg/L、SS19.38mg/L、Fe8.29mg/L、Cl-395.3mg/L，废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准。其中5.8m3/d废水回用于生产，剩余3.2m3/d废水通过园区污水管网，排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经园区污水管网排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

#### 2.2.9.3噪声

迁建项目噪声源主要为泵类、风机、行车等设备运行过程中产生的噪声，其声功率级为75-90dB(A)。选用低噪声设备，设备安装时采用减振基础，厂房隔声，风机安装消声器。采取以上措施后，厂界达标。项目主要噪声源及其源强见表2.2-19。

表2.2-19   项目主要噪声源及其源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 源强dB(A) | 特征 | 防治措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车 | 4 | 台 | 75 | 点源，间歇 | 基础减振、厂房隔声 | 15 |
| 2 | 泵类 | 10 | 台 | 80 | 点源，间歇 | 基础减振、厂房隔 | 15 |
| 3 | 风机 | 6 | 台 | 85 | 点源，间歇 | 基础减振、厂房隔声、风机安装消音器 | 20 |

#### 2.2.9.4固体废物

迁建项目固体废物主要为酸洗产生的废酸、污水处理站污泥、助镀液再生系统产生的残渣、热镀锌产生的锌渣、水雾喷淋装置产生的含锌沉渣、除尘器产生的除尘灰及职工生活垃圾。

（1）废酸

项目酸洗过程盐酸使用一段时间后，盐酸含量降低，当盐酸浓度低于8%，不能满足酸洗要求，需每月更换一次，每次更换量1m3，废酸洗槽的上层约55%的盐酸可循环使用，下层45%的盐酸含杂质较多，属于危险废物（HW34-900-300-34），产生量为40t/a，废酸收集后存于危废间内，定期交有资质单位处置。

（2）污泥

项目污水处理设施产生的污泥为危险废物（HW17-336-064-17），产生量为13.5t/a，污泥经压滤脱水后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（3）助镀液再生系统产生的残渣

助镀液再生过程中产生的残渣主要成分为氧化铁和氢氧化铁，为危险废物（HW23-336-103-23），产生量为0.31t/a，经压滤脱水后收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（4）锌渣

热镀锌工段产生的固废主要为锌渣。锌渣主要是锌熔体表面与大气接触被氧化以及某些助镀剂进入镀槽与液态锌作用而形成的。在锌锅表面，由于锌的氧化，将产生一定量的氧化锌，另外根据所使用的方法不同，可能含有一部分氯化锌与氯化铵浮渣，因此锌尘的主要成分由ZnO、金属锌和氯化物组成，一般锌的质量分数在50%～80%之间。在生产中需要定期将锌液表面的锌渣扒除。在锌锅的底部沉有以铁锌合金（FeZn7、FeZn13）为主要成分的底渣，是镀件和锌槽的槽体铁以及工件经酸洗后残留在镀件表面尚未漂洗尽的铁盐与锌液作用形成的锌铁合金，一般铁的质量分数约4%，锌的质量分数＜96%，此外尚有少量杂质。在生产过程中需不断地捞出。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）-3460金属表面处理及热处理加工产排污系数表-锌渣（HW23）产生量为76.2kg/t-锌锭，则锌渣产生量为1.07t/a，由锌锭厂家回收。

（5）锌尘和含锌沉渣

迁建项目布袋除尘器收集的锌尘和水雾喷淋装置产生的含锌沉渣属于危险废物（HW23-336-103-23），产生量为0.043t/a，收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（6）职工生活垃圾

项目完成后全厂劳动定员为30人，年生产300d，生活垃圾平均按0.5kg/d计算，则产生的生活垃圾产生量为4.5t/a，由当地环卫部门定期清运。

项目危险废物特性见表2.2-20。

表2.2-20   迁建项目危险废物特性一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸 | HW34 废酸 | 900-300-34 | 40 | 酸洗工序 | 液态 | HCl、FeCl2 | HCl | 10d | 毒性 | 专用容器收集，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 2 | 污泥 | HW17 表面处理废物 | 336-064-17 | 13.5 | 污水处理站 | 固态 | 氯化物 | 氯化物 | 2个月 | 毒性 |  |
| 3 | 助镀残渣 | HW23 含锌废物 | 336-103-23 | 0.31 | 助镀 | 固态 | 氧化铁、氢氧化铁 | 氢氧化铁 | 1个月 | 毒性 |  |
| 4 | 锌尘/含锌沉渣 |  | 336-103-23 | 0.043 | 袋式除尘器/水雾喷淋装置 | 固态 | 氧化锌、金属锌 | 金属锌 | 半年 | 毒性 |  |

#### 2.2.9.5防渗措施

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求，厂区内防渗情况分为重点防治区、一般防渗区和简单防渗区，具体防渗分级需要根据建设项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行划分。污染控制难易程度分级参照表见表2.2-21，天然包气带防污性能分级参照表见表2.2-22，地下水污染防渗分区参照表见表2.2-23。

表2.2-21    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表2.2-22   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩(土)层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”的条件 |

表2.2-23     地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其它类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 |

迁建项目污染防治分区及防渗要求情况见表2.2-24。

表2.2-24   迁建项目污染防治分区及防渗要求情况一览表

| 序号 | 污染防治区主要类别 | 装置、单元名称 | 防渗要求 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 热镀锌金属制品车间 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s | 地基先用三合土处理，再采用8-10cm厚水泥地面上涂环氧树脂防腐、防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，酸洗槽下方设置不低于0.3m高的围堰 |
|  |  | 污水处理站 |  |  |
| 2 | 一般防渗区 | 固体原料储存区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 采用15~20cm防渗混凝土处理，渗透系数≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 厂区道路和其他公辅设施区 | 一般地面硬化 | 办公区等其他区域一般地面硬化 |

### 2.2.10非正常工况污染物排放分析

（1）当环保设备发生故障时，热镀锌工序酸雾净化塔存在盐酸雾非正常排放的可能性，其排放量最高可达0.465kg/h，热镀锌工序布袋除尘器+水雾喷淋塔存在锌烟、氨气非正常排放的可能性，锌烟排放量最高可达0.007kg/h，氨气排放量最高可达0.016kg/h，对周边环境产生污染影响。为避免上述非正常排放的发生，本工程采用双路供电、设盐酸雾吸收备用供水系统，并加强日常对酸雾净化系统的维护，避免非正常排放的发生。

（2）事故水池

为防止在厂区污水处理站发生事故状态下，项目产生的废水未经处理直接排放而污染环境，项目新建1座15m3事故水池，用于收集在厂区污水处理站发生事故，不能及时收集迁建项目废水状况下，对项目产生的废水进行收集。

### 2.2.11污染物排放总量

1、污染物排放量

（1）迁建项目污染物排放量

迁建项目污染物年排放情况见表2.2-25。

表2.2-25   迁建项目污染物排放量一览表单位：t/a

| 项目 | 废气 | 废水 |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | HCl | NH3 | 颗粒物 | COD | 氨氮 |
| 有组织排放 | 0.008 | 0.0374 | 0.332 | 0.044 | 0.0124 | 0.127 | 0.009 |

（2）现有工程拟拆除生产线与迁建项目生产线情况对比

表2.2-26    定州市五星金属网厂厂区拟拆除生产线与迁建项目生产线情况对比表

| 项目 | 定州市五星金属网厂拟拆除生产线 | 迁建项目生产线 |
| --- | --- | --- |
| 生产能力 | 900t/a热镀锌 | 900t/a热镀锌 |
| 产品方案 | 热镀锌丝网 | 热镀锌管 |
| 主要原料消耗 | 盘条/钢管 | 920t/a盘条 | 900t/a钢管 |
|  | 锌锭 | 30t/a | 14t/a |
|  | 盐酸 | 45t/a | 18t/a |
|  | 氯化铵 | 4.5t/a | 1.8t/a |
| 新鲜水消耗量 | 4500m3/a | 2814m3/a |
| 能耗 | 用电量 | 25万kWh/a | 20万kWh/a |
|  | 天然气用量 | 3万m3/a | 2万m3/a |

（3）迁建项目完成后全厂污染物排放“三本账”见表2.2-27。

表2.2-27    迁建项目完成后污染物排放“三本账”    单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 定州市五星金属网厂现有工程排放量 | 迁建项目 排放量 | 以新带老 削减量 | 项目完成后排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 |
|  | NOx | 0.0842 | 0.0842 | 0.0842 | 0.0842 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.0248 | 0.016 | 0.0248 | 0.016 | -0.0088 |
|  | NH3 | 0.11 | 0.044 | 0.11 | 0.044 | -0.066 |
|  | HCl | 0.865 | 0.332 | 0.865 | 0.332 | -0.533 |
| 废水 | COD | 0.425 | 0.127 | 0.425 | 0.127 | -0.298 |
|  | 氨氮 | 0.018 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | -0.009 |

根据表2.2-26和表2.2-27可知，迁建项目完成后，锌锭及盐酸用量较现有工程减少，与现有工程相比颗粒物排放量减少0.0088t/a，NH3排放量减少0.066t/a，COD排放量减少0.298t/a，氨氮排放量减少0.009t/a。因此，迁建项目的建设不会增加污染物排放量。

2、总量控制指标

(1)大气污染物总量控制目标值的确定

通过前述章节分析可知：迁建项目锌锅加热燃烧天然气，两个燃烧炉烟气总量为27.26万m3/a，产生SO2和NOX，经15m高排气筒排放，满足《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准。

根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，迁建项目应依照国家或地方污染物排放标准核定迁建项目大气污染物总量。

SO2总量控制指标：613166.265m3/a×200mg/m3×10-9=0.122633t/a≈0.122t/a；

NOX总量控制指标：613166.265m3/a×300mg/m3×10-9=0.1839498t/a≈0.184t/a。

因此，迁建项目大气总量控制指标为SO20.122t/a，NOX0.184t/a。

定州市五星金属网厂现有工程已拆除，不再进行生产，因此迁建项目完成后全厂总量控制指标为SO2：0.122t/a，NOX：0.184t/a。

(2)废水污染物总量控制目标值的确定

由工程分析可知，迁建项目新建1座10m3/d的污水处理站代替原有污水处理设备。采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”处理工艺，其中处理达标后部分废水回用于生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂，项目完成后全厂废水排放量为4.16m3/d，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，项目应依照国家或地方污染物排放标准核定全厂废水污染物排放总量。

COD总量控制指标：4.16m3/d×300d×350mg/m3×10-6=0.437t/a；

氨氮总量控制指标：4.16m3/d×300d×30mg/m3×10-6=0.037t/a。

因此迁建项目完成后全厂废水总量指标COD：0.437t/a，氨氮：0.037t/a。

### 2.2.12清洁生产水平分析

清洁生产是我国经济可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。通过选择清洁原料、清洁工艺等，减少或消除污染物，使污染物产生量最小化；清洁生产往往通过提高利用效率来实现，可以帮助企业降低生产成本，从源头削减污染物排放，减轻末端处理负担，降低建设项目的环境风险。

本次环评按《清洁生产促进法》要求，结合项目特点，本次环评工作从原辅材料及成品分析、生产工艺分析、资源利用分析、自动化程度分析、能源消耗等方面论述本项目清洁生产水平分析项目的清洁生产水平。

2.2.12.1原辅材料及成品分析

本项目原辅材料有盐酸、锌锭、氯化锌、氯化铵、无铬钝化液等，本项目所需的各种主要原料简单、易得，毒性相对较小。因此本项目使用的原辅材料有较好的清洁性。

项目选用无铬钝化工艺，无铬钝化液主要类型为植酸盐，硅酸盐，钼酸盐等，无论采用哪种类型的无铬钝化剂，都不存在重金属污染物产生及排放；采用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，能够大幅度减少烟尘、SO2和NOX的排放量。

镀锌设备具有节省材料、减少投资、施工简便、经久耐用、结构轻便、防积污物、防爆防滑性能好等优点，产品中无有毒有害成份，产品较清洁，能够有效实现报废产品的回收利用。

2.2.12.2生产工艺分析

各类机械设备的防腐蚀方法很多，热镀锌是各国普遍推广，使用最多的。近二十年来热镀锌技术、装备以及相应的控制手段均有巨大的发展，已经成为一种工艺成熟的先进工业技术，在国民经济建设中被广泛应用。热镀锌的成本费用低，生产率高，能快速地施加镀层，操作方法简单，生产工艺可靠，而且易于实现机械化和自动化，镀层均匀，质量优良，并使钢材具有较长的使用寿命。

1、热镀锌工艺划分

（1）钝化工艺

热镀锌工艺从钝化角度来分有：①六价铬钝化工艺；②三价铬钝化工艺；③无铬钝化工艺。

（2）助镀剂使用

助镀剂一般包括氯化铵溶液和氯化锌、氯化铵组成的混合助镀液两大类。

2、本项目采取的技术工艺

（1）选用无铬钝化工艺

环保型钝化的方向主要有采用三价铬钝化和无铬钝化。由于三价铬钝化工艺中不可避免的存在有六价铬，因此近年来，国内已有多家科研单位开展了无铬钝化技术的深入研究开发工作，取得了较大的进展。本项目选用无铬钝化工艺，避免了含铬废水和铬酸雾的污染。由于该钝化液产品不含金属铬及任何重金属，因此经过该品钝化的镀锌产品称为无公害镀锌产品，并符合欧盟ROHS标准。

（2）本项目优化了助镀剂组成。

现今国内热镀锌企业很多仍采用氯化铵作为助镀剂。为了使镀件进入锌液后不发生溅锌，需将溶剂加热至80～85℃，但氯化铵在此温度下挥发很快。本项目选用了氯化锌和氯化铵组成的混合助镀液。ZnCl2•2NH4Cl是具有稳定作用的双盐，易结晶在镀件表面，有很好的自干效果。溶剂温度控制在50～80℃之间，可有效地减少氯化铵的挥发。其中NH4Cl在助镀剂中的作用是最根本的，但NH4Cl易挥发、脱落，所以温度不能太高，以免镀件在浸锌过程中形成过多的烟雾。ZnCl2具有黏附作用，能防止NH4Cl脱落。

（3）分级酸洗

分级酸洗可以杜绝过酸洗现象，降低酸洗过程中原材料的铁损，防止酸洗过程中产生的氢原子扩散到铁基体的晶格中。同时，在提高产品质量的同时，不会增加废水产生量。

2.2.12.3资源利用分析

（1）水耗：项目生产废水经污水处理站处理后部分回用，减少了新鲜水消耗量和排水量。

（2）助镀液再生：项目采用再生系统对助镀工序产生的废助镀液进行再生处理，将助镀液中的铁转化为氢氧化铁沉淀除去，使助镀液重新利用，有效减少了助镀液的使用量，同时也杜绝了污染物的排放。

（3）余热利用：项目使用天然气燃烧对镀锌槽进行加热，通过控制燃烧量来达到控制镀锌槽中熔融锌的温度。迁建项目设置有余热锅炉，利用镀锌炉排放出的废热空气能源，先加热烘干炉空气，实现对助镀件的烘干，再将未利用完全的余热经换热器将水预热到一定温度，供应给助镀液槽和酸槽进行保温，实现热量的完全利用。

2.2.12.4生产设备分析

（1）镀锌炉温度制动控制系统

镀锌炉的基础自动化系统包括仪表自动化和电气自动化两部分，由现场仪表、温控器、流量调节阀等组成。整个炉子分为2个温控区，每端2支烧嘴为一区；炉体的两个对角布置两支K型热电偶来检测炉膛温度，其控制功能设置根据锌液温度控制展开。

以炉膛温度为检测温度，以锌液温度为控制温度，当锌液温度接近设定温度时，系统自动进入降温或者保温状态模式（自动修正炉膛设定温度），使锌液温度与设定温度一致，有效的防止温度的惯性作用。反之，当锌液温度低于设定温度时，开始下降，系统又自动切换到升温模式，并且重复以上过程，始终使锌液保持在设定的温度范围内，控温精度为：±2℃。

（2）在线除铁控制系统：助镀液在线除铁系统采用施耐德可编程控制器（PLC）和触摸屏，人机界面友好，操作简便，控制精确。通过PH/ORP控制仪实时监控反应进行程度从而随时调节双氧水和氨水的添加量来保证整个设备在无人看管情况下也能高效的运转。

2.2.12.5污染物的产生及末端治理措施分析

本工程通过采用先进的污染控制技术措施，采用先进工艺，各种污染物产生量较小，从源头上控制了污染，减少了“三废”排放量。从污染物产生指标分析，本项目符合清洁生产的要求。

同时本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等均采取了完善、有针对性的污染防治措施。外排主要污染物的浓度和数量均得到了较大幅度的削减，均能够符合相应的排放标准要求，有效降低了对环境的污染影响。

2.2.12.5环境管理要求

该企业的建设符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放基本达到国家和地方标准和总量控制的要求。

生产过程中制定了严格的原材料质检制度和原材料消耗定额，各种人流、物流区域、危险品等有明显标志。

综上所述，本工程符合清洁生产要求，其清洁生产水平处于国内先进水平。

# 3环境现状调查与评价

## 3.1自然环境现状与评价

### 3.1.1地理位置

定州市地处北纬38°14′至38°40′，东经114°48′至115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。

定州市瑞昌金属制品有限公司位于定州市李亲顾镇留宿村北，厂区中心地理坐标为：东经115°04'18.93″，北纬38°21'18.13″。厂址北侧距离沙河470m，厂区西侧为定州市飞红金属网有限公司，东侧为园区路，隔路为定州市中通金属制品有限公司，南侧为园区路，隔路为空地，北侧为空地，距离项目最近的敏感点为厂址西南侧175m处的留宿村。迁建项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。

### 3.1.2地形、地貌

定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4-0.7‰。

迁建项目厂址位于定州市南部的李亲顾镇，地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。

### 3.1.3区域水文地质条件

定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140m以下为深层含水组。

浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南。

深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中沙为主。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中沙、粗沙为主。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南。

迁建项目所在地地势较平坦，浅层地下水类型为潜水，水位变化主要受大气降水影响。

### 3.1.4地表水系

(1)沙河：沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。

(2)孟良河：孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自疃、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。

(3)唐河：唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性河流。

迁建项目厂区北距沙河80m，项目废水经厂区污水处理站处理达标后外排至定州市李亲顾镇污水处理厂进一步处理，不会对沙河产生影响。

### 3.1.5气候气象特征

定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表3.1-1。

表3.1-1   区域多年气象要素一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.1 | 7 | 多年最小降雨量 | mm | 291.9 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 41 | 8 | 多年平均相对湿度 | % | 63.0 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -18.2 | 9 | 多年平均蒸发量 | mm | 1634.38 |
| 4 | 多年平均气压 | hpa | 1010.2 | 10 | 多年平均日照时数 | h | 2417.4 |
| 5 | 多年平均降雨量 | mm | 481.79 | 11 | 多年平均风速 | m/s | 2.0 |
| 6 | 多年最大降雨量 | mm | 779.6 | 12 | 多年最大风速 | m/s | 21.7 |

## 3.2环境保护目标调查

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等其他需要特殊保护的区域。

## 3.3环境质量现状调查与评价

项目大气环境质量现状数据与声环境现状数据引用定州市旭丰网业有限公司于2018年9月24日至9月30日委托河北德诚环境检测服务有限公司进行的监测，河北德诚环境检测服务有限公司已取得检测相应资质，监测数据有效；本项目于2020年6月18日-6月19日委托河北泉皓环境科技有限公司对厂区及周边土壤环境现状、声环境现状进行了检测，河北泉皓环境科技有限公司已取得河北省环境保护厅备案，监测数据有效。

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.3.1.1 基本污染物环境空气质量现状监测与评价

（1）区域基本污染物环境质量现状数据

按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价引用《2018年度定州市环境质量报告书》中结论。

2018年，2018 年定州市达标天数（一级和二级）为 161 天，比 2017 年减少了27天，达标率为 44.1%，比 2017 年降低了 7.4 个百分点；重污染天数（五级和六级）为38天，比2017年增加5天。6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为70微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为133微克/立方米；二氧化硫（SO2）年均浓度为28微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均浓度为46微克/立方米；一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为3.2毫克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为195微克/立方米。

- 区域空气质量现状评价

- 根据《2018年度定州市环境质量报告书》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断。

- 表3.3-1    区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 133 | 70 | 190 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 70 | 35 | 200 | 不达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 60 | 46.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 46 | 40 | 115 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 3200 | 4000 | 80 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 195 | 160 | 82.05 | 不达标 |

- 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年 第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。

#### 3.3.1.2其他污染物现状监测

（1）监测布点

监测点具体位置见表3.3-2，具体监测点位见附图2。

表3.3-2    大气环境质量现状监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 与项目相对方位 | 与项目相对距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24小时浓度 | 8小时浓度 | 1小时浓度 |
| 1 | 留宿村 | SW | 175 | / | / | HCl、NH3 |
| 2 | 邵村 | NE | 2330 |  |  |  |

（2）监测因子

HCl、NH3。

（3）监测时段与频次

每个因子连续监测7天。HCl、NH3小时浓度每天采样4次，每次采样不少于45分钟，具体时刻为：2:00、8:00、14:00、20:00。监测期间收集当地气象站每天24小时逐时风向、风速、气压、气温、总云量、低云量。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《空气和废气监测分析方法》进行。具体分析方法、依据见表3.3-3。

表3.3-3    监测分析方法及监测仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法》（HJ549-2016） | PIC-10离子色谱仪(SB-131) | 0.02mg/m3 |
| 2 | 氨 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 （HJ 534-2009） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.004mg/m3 |

（5）	环境空气质量现状评价

①评价因子

评价因子为NH3、HCl共2项。

②评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

式中：——污染物标准指数；

——污染物实测浓度，mg/m3；

——污染物评价标准值，mg/m3。

③评价标准

NH3、HCl参照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。

④评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表3.3-4。

表3.3-4    各监测点小时平均浓度评价结果

| 因子 | 监测点 | 浓度范围 | 标准值 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 邵村 | 0.05mg/m3~0.17mg/m3 | 0.2mg/m3 | 0 | 0 | 0.25~0.85 |
|  | 留宿村 | 0.06mg/m3~0.19mg/m3 |  | 0 | 0 | 0.3~0.95 |
| HCl | 邵村 | 0.02L | 0.05mg/m3 | 0 | 0 | <0.4 |
|  | 留宿村 | 0.02L |  | 0 | 0 | <0.4 |

由表3.3-4可以看出，各监测点NH3小时浓度标准指数在0.25～0.95之间，HCl未检出。各监测点NH3、HCl小时浓度满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求。

### 3.3.2地下水质量现状监测与评价

#### 3.3.2.1地下水质量现状监测

（1）监测布点

根据地下水环境评价工作等级所在区域的水文地质特点，浅层地下水水质设3个，深层地下水水质监测点1个，同时监测水位、井深。监测布点见表3.3-5。

表3.3-5    项目地下水监测井点一览表

| 序号 | 监测点 名称 | 监测层位 | 与厂址 的方位 | 距厂址边界距离(m) | 功能区 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李亲顾村 | 潜水含水层 | SE | 1315 | GB/T14848-2017Ⅲ类区 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-； pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群、菌落总数、铜、锌、铝、铁 |
| 2 | 留宿村 |  | SW | 175 |  |  |
| 3 | 七堡村 |  | W | 1640 |  |  |
| 4 | 留宿村 | 承压含水层 | SW | 175 |  |  |

（2）监测因子

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、H、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群、菌落总数、铜、锌、铝、铁。

（3）监测时间与频次

2018年9月24日-25日连续监测两天，每天一次。

（4）监测分析方法

各监测因子监测分析方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中监测要求进行监测，监测采样同时测量井深、水位。各监测因子检测方法及检出限见表3.3-6。

表3.3-6    分析方法、依据

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11904-1989） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.05mg/L |
| 2 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11904-1989） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.01mg/L |
| 3 | 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 11905-1989） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.02mg/L |
| 4 | 镁 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 11905-1989） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.002mg/L |
| 5 | SO42- | 离子色谱法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006） （1.2） | PIC-10离子色谱仪 (YQ-024) | 0.75mg/L |
| 6 | Cl- | 离子色谱法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006） （2.2） | PIC-10离子色谱仪 (YQ-024) | 0.15mg/L |
| 7 | 碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法 | ―― | ―― |
| 8 | 重碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法 | ―― | ―― |
| 9 | 铁 | 原子吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006（2.1） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.3mg/L |
| 10 | 锰 | 原子吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（3.1） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.1mg/L |
| 11 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（4.2） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.2mg/L |
| 12 | 锌 | 原子吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（5.1） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.05mg/L |
| 13 | 铝 | 无火焰原子吸收吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（1.3） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 10μg/L |
| 14 | 氟化物 | 离子选择电极法《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）（3.1） | PHS-3C酸度计 (YQ-030) | 0.2mg/L |
| 15 | 砷 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（6.1） | AFS-230E原子荧光光度计(YQ-073) | 1.0μg/L |
| 16 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（9.1） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 0.5μg/L |
| 17 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）（11.1） | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（YQ-026） | 2.5μg/L |
| 18 | pH | 玻璃电极法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 》（GB/T5750.4 -2006）（5.1） | PHS-3C酸度计 (YQ-030) | ―― |
| 19 | 总硬度（以CaCO3计） | EDTA滴定法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （GB/T5750.4 -2006）（7.1） | ―― | 1.0mg/L |
| 20 | 溶解性 总固体 | 称量法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（8.1） | EX125DZH准微量天平（YQ-014） | —— |
| 21 | 色度 | 铂-钴标准比色法 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（1.1） | / | 5度 |
| 22 | 嗅和味 | 嗅气和尝味法 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（3.1） | / | / |
| 23 | 浑浊度 | 目视比浊法-福尔马肼标准 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（2.2） | / | 1NTU |
| 24 | 肉眼可见物 | 直接观察法 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（4.1） | / | / |
| 25 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》（HJ/T342-2007） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 8mg/L |
| 26 | 氯化物 | 硝酸银容量法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 （GB/T5750.5-2006）（2.1） | ―― | 1.0mg/L |
| 27 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法《生活饮用水标准检验方法 有机污染物综合指标》 （GB/T5750.7 -2006）（1.1） | ―― | 0.05mg/L |
| 28 | 硝酸盐（以N计） | 紫外分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》（GB/T5750.5-2006）（5.2） | T6紫外可见分光光度计(YQ-027) | 0.2mg/L |
| 29 | 亚硝酸盐（以N计） | 重氮偶合分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）（10.1） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.001mg/L |
| 30 | 碘化物 | 高浓度碘化物比色法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》（GB/T5750.5-2006）（11.2） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.05mg/L |
| 31 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（9.1） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.002mg/L |
| 32 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）（9.1） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.02mg/L |
| 33 | 硫化物 | N，N-二乙基对苯二胺分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）（6.1） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.02mg/L |
| 34 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）（4.2） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.002mg/L |
| 35 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》（GB/T5750.8-2006）（1.2） | GC9790气相色谱仪（YQ-058） | 0.2μg/L |
| 36 | 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（GB/T5750.8-2006）（1.2） | GC9790气相色谱仪（YQ-058） | 0.1μg/L |
| 37 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006 ）（10.1） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.050mg/L |
| 38 | 总大肠 菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法（GB/T5750.12-2006）(2.1) | SPX-150-II生化培养箱（YQ-009） | —— |
| 39 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(1.1)平皿计数法（GB/T5750.12-2006） | —— | —— |
| 40 | 汞 | 原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 （GB/T 5750.6-2006）（8.1） | AFS-230E原子荧光光度计(YQ-073) | 0.1μg/L |
| 41 | 硒 | 氢化物原子荧光法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006）（7.1） | AFS-230E原子荧光光度计(YQ-073) | 0.4μg/L |
| 42 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006）（10.1） | 722G可见分光光度计(YQ-017) | 0.004mg/L |

#### 3.4.2.2地下水质量现状评价

（1）评价因子

同现状监测因子。

（2）评价标准

地下水评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

（3）评价方法

单因子污染指标法，一般项目计算公式为：

Pij=Cij/Csi

式中：Pij－i评价因子标准指数；

Cij－i污染物现状监测浓度，mg/L；

Csi－i污染物评价标准，mg/L。

对于pH值，则采用区间标准，计算公式为：

当实测pHi≤7.0时

当实测pHi>7.0时

式中：PpH—i监测点的pH评价指数；

pHi—i监测点的水样pH值；

pHsmin—区间标准的下限值；

pHsmax—区间标准的上限值。

（4）评价结果

根据《地下水质量标准》及监测结果，计算各监测因子的标准指数，地下水现状监测结果及评价结果见表3.3-7~3.3-8。

表3.3-7    地下水水质监测结果

| 项目 | 李亲顾村 | 留宿村（潜水） | 留宿村（承压水） | 七堡村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.25 |
| pH | 标准值 | 监测值 | 7.66 | 7.64 | 8.18 | 8.24 | 7.62 | 7.64 | 7.72 | 7.71 |
|  | 6.5～8.5 | 标准指数 | 0.56 | 0.57 | 0.21 | 0.17 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.53 |
| 总硬度 | 标准值 | 监测值 | 123 | 127 | 289 | 287 | 141 | 138 | 149 | 155 |
|  | ≤450mg/L | 标准指数 | 0.27 | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| 耗氧量 | 标准值 | 监测值 | 0.81 | 0.82 | 1.53 | 1.51 | 0.92 | 0.92 | 1.32 | 1.35 |
|  | ≤3.0mg/L | 标准指数 | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.50 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.45 |
| 溶解性总固体 | 标准值 | 监测值 | 191 | 193 | 326 | 329 | 249 | 252 | 256 | 259 |
|  | ≤1000mg/L | 标准指数 | 0.191 | 0.193 | 0.326 | 0.329 | 0.249 | 0.252 | 0.256 | 0.259 |
| 氨氮 | 标准值 | 监测值 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
|  | ≤0.50mg/L | 标准指数 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 |
| 硫化物 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.02mg/L | 标准指数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 硝酸盐氮 | 标准值 | 监测值 | 2.16 | 2.11 | 4.18 | 4.45 | 3.61 | 3.39 | 3.48 | 3.51 |
|  | ≤20mg/L | 标准指数 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 亚硝酸盐氮 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤1.00mg/L | 标准指数 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 碘化物 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.08mg/L | 标准指数 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 硫酸盐 | 标准值 | 监测值 | 10 | 9 | 33 | 34 | 11 | 13 | 7 | 9 |
|  | ≤250mg/L | 标准指数 | 0.04 | 0.036 | 0.132 | 0.136 | 0.044 | 0.052 | 0.028 | 0.036 |
| 氯化物 | 标准值 | 监测值 | 5.2 | 5.3 | 17.6 | 17.9 | 19.1 | 18.9 | 4.1 | 4.4 |
|  | ≤250mg/L | 标准指数 | 0.021 | 0.021 | 0.070 | 0.072 | 0.076 | 0.076 | 0.016 | 0.018 |
| 挥发酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.002mg/L | 标准指数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 氰化物 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.05mg/L | 标准指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 铁 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.3mg/L | 标准指数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 锰 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.1mg/L | 标准指数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 铜 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤1.00mg/L | 标准指数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 锌 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤1.00mg/L | 标准指数 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 铝 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.20mg/L | 标准指数 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 砷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.01mg/L | 标准指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 汞 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.001mg/L | 标准指数 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 镉 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.005mg/L | 标准指数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 六价铬 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.05mg/L | 标准指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 铅 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.05mg/L | 标准指数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 硒 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | 3.1 | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.01mg/L | 标准指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 氟化物 | 标准值 | 监测值 | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.69 |
|  | ≤1.0mg/L | 标准指数 | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.69 |
| 总大肠菌群数 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤3个/L | 标准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菌落总数 | 标准值 | 监测值 | 65 | 69 | 72 | 62 | 73 | 81 | 70 | 74 |
|  | ≤100个/mL | 标准指数 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.70 | 0.74 |
| 三氯甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤60μg/L | 标准指数 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 四氯化碳 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤2.0μg/L | 标准指数 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 阴离子表面活性剂 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | ≤0.3mg/L | 标准指数 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |

表3.3-8   地下水八大离子监测结果及水化学类型

| 检测项目 | 单位 | 李亲顾村 | 留宿村（潜水） | 留宿村（承压水） | 七堡村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.25 |
| K+ | mg/L | 1.09 | 1.11 | 14.1 | 14.7 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.16 |
| Na+ | mg/L | 34.6 | 35.0 | 17.2 | 18.6 | 48.1 | 49.3 | 44.7 | 45.2 |
| Ca2+ | mg/L | 32.7 | 31.7 | 84.2 | 78.1 | 29.8 | 29.0 | 40.7 | 42.0 |
| Mg2+ | mg/L | 7.33 | 7.35 | 17.9 | 18.4 | 11.4 | 11.0 | 10.3 | 10.2 |
| CO32- | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HCO3- | mg/L | 166 | 173 | 214 | 218 | 170 | 172 | 245 | 250 |
| SO42- | mg/L | 9.5 | 9.4 | 42 | 43 | 8.8 | 8.6 | 7.2 | 7.3 |
| Cl- | mg/L | 5.2 | 5.3 | 37 | 38 | 25 | 26 | 4.5 | 4.6 |

由表3.3-7~3.3-8可看出，各监测点浅层地下水各监测因子标准指数均小于1，说明浅层、深层地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水水质良好。据水化学类型分类结果分析，项目所在区域地下水化学类型均为矿化度≤1.5g/L的HCO3-Ca·Mg型水。

### 3.3.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测点布置

共布设4个监测点，分别为：东、西、南、北厂界各设1个监测点。

（2）监测项目

等效连续A声级(Leq)

（3）监测时间及频率

2020年6月18日-6月19日，监测2天，昼、夜各一次。

（4）监测方法

噪声监测按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的方法进行。

（5）监测结果

声环境现状监测数据统计见表3.3-9。

表3.3-9   声环境现状监测与评价结果单位：dB（A）

| 监测日期 | 位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 2020.6.18 | 东厂界 | 54 | 65 | 43 | 55 |
|  | 南厂界 | 56 |  | 42 |  |
|  | 西厂界 | 55 |  | 42 |  |
|  | 北厂界 | 53 |  | 43 |  |
| 2020.6.19 | 东厂界 | 54 |  | 43 |  |
|  | 南厂界 | 56 |  | 42 |  |
|  | 西厂界 | 55 |  | 42 |  |
|  | 北厂界 | 55 |  | 41 |  |

（6）评价结果

①评价方法

将统计结果与采用的评价标准直接对比。

②评价标准

厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

③评价结果

由表3.3-9可以看出，四周厂界噪声监测值昼间在53~56dB（A）之间，夜间在41~43dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

### 3.3.4土壤质量现状监测与评价

（1）监测点位及监测因子

土壤监测点位及监测因子见下表：

表3.3-10  	土壤环境质量监测点位及因子一览表

| 位置 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 厂区外 厂 区 内 | 表层样 | b3厂界外西侧 | pH、锌、氨氮、石油烃 |
|  |  | b2厂界外北侧 | pH、锌、氨氮、石油烃 |
| 厂 区 内 |  | b1办公室前空地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氨氮、石油烃 |
|  | 柱状样 | Z1东车间西侧北 |  |
|  |  | Z2东车间西侧南 | pH、锌、氨氮、石油烃 |
|  |  | Z3西车间东侧 | pH、锌、氨氮、石油烃 |

厂区内柱状样监测点位分别取表层土壤（0-50cm）、中层土壤（50-100cm） 以及底层土壤（100-200cm）取样监测；厂区内表层样点及厂区外监测点位取表层土壤（0-20cm） 取样监测。

（2）监测时间：监测时间为2020年6月18日。

（3）监测分析方法：按照《环境监测分析方法》进行，具体见表4.3-16。

（4）评价标准： 根据土壤环境质量现状监测统计结果，采用与国家标准直接比较的方法，对土壤环境质量现状进行评价。评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表 1 第二类用地要求；

表 3.3-11 	环境监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《土壤pH值的测定 电位法》NY/T 1377-2007 | --- |
| 2 | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
| 3 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
| 4 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 5 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 6 | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 7 | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 8 | 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 9 | 六价铬 | 《固体废物六价铬的测定碱消解火焰原子吸收分光光度法》HJ687-2014 | 2mg/kg |
| 10 | 挥发性有机物 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | --- |
| 11 | 半挥发性有机物 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | --- |
| 12 | 石油烃类（C10～C40） | 《土壤和沉积物 （C10～C40）的测定 气相色谱法》 HJ 1021-2019 | 6.0mg/kg |
| 13 | 苯胺 | 《气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测定半挥发性有机化合物》 USEPA8270E:2018；加压流体萃取USEPA3545A:2007；硅酸镁载体柱净化USEPA3620C:2014 | -- |

（6）评价结果及分析 评价结果见下表。

表 3.3-12（1）	土壤环境质量现状监测及评价结果一览表	单位：mg/kg（pH 无量纲）

| 点位 项目 | 筛选值第二类用地标准 | Z1东车间西侧（北） | b1办公室前空地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 |
| PH | / | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.2 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 9.50 | 8.08 | 9.51 | 11.4 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 0.100 | 0.101 | 0.089 | 0.083 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 29.0 | 29.0 | 28.9 | 29.5 |
| 锌(mg/kg) | 250 | 57 | 56 | 55 | 58 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 21 | 22 | 21 | 18 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| 六价铬(mg/kg) | 5.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 挥 发 性 有 机 化 合 物 (μg /kg ) | 氯乙烯(mg/kg) | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氯甲烷 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 二氯甲烷 | 616 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 596 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氯仿 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 甲苯 | 1200 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 四氯乙烯 | 53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氯苯 | 270 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 乙苯 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 间，对-二甲苯 | 570 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 邻-二甲苯 | 640 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯乙烯 | 1290 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,4-二氯苯 | 560 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 1,2-二氯苯 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 半挥 发性 有 机 化 合物 (mg /kg) | 硝基苯 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯胺 | 260 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 萘 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯并（a）蒽 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯并（b）荧蒽 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯并（k）荧蒽 | 151 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 苯并（a）芘 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 二苯并（a,h）蒽 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2-氯苯酚 | 2256 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 䓛 | 1293 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油烃 | 4500 | 60 | 30 | 50 | 29 |
| pH | 6-9 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.2 |
| 氨氮 | / | 9.73 | 4.36 | 3.94 | 4.21 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表 3.3-12（2）	土壤环境质量现状监测及评价结果一览表	单位：mg/kg（pH 无量纲）

| 点位 项目 | 筛选值第二类用地标准 | b2厂界外北侧 | b3厂界外西侧 | Z2东车间西侧（南） | Z3西车间东侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层 | 表层 | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 | 中层 | 中层 |
| PH | / | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |
| 锌 | 250 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 57 |
| 石油烃 | 4500 | 29 | 29 | 64 | 59 | 59 | 74 | 29 | 19 |
| 氨氮 | / | 4.14 | 8.12 | 2.86 | 2.98 | 3.77 | 3.25 | 7.45 | 6.01 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

综上可知，建设区域厂界内及厂界外各监测点的土壤环境现状值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值标准，石油烃满足表2第二类用地筛选值标准，锌环境现状值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表6.5＜pH≤7.5标准要求。

## 3.4区域污染源调查

### 3.4.1区域污染源调查

本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，对评价区内的现有及在建主要排污工业企业的基本情况及其产生的主要污染物排污情况进行调查。废气污染源调查因子：烟尘、SO2、NO2；废水污染源调查因子：COD、氨氮。

评价范围内企业大气污染物排放情况见表3.4-1。

表3.4-1    评价范围内废气污染源调查结果一览表

| 企业名称 | 污染物排放量(t/a) | 是否履行环保手续 |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | COD | 氨氮 |  |
| 定州市华瑞金属制品有限公司 | 0.175 | 0.823 | 0 | 0 | 是 |
| 定州市永胜拔丝有限公司 | 3.6425 | 0.38 | 0.5475 | 0.0035 | 是 |
| 定州市华鑫金属制品有限公司 | 0.048 | 0.449 | 0.137 | 0 | 是 |
| 定州市富康金属制品有限公司 | 17.92 | 0 | 0.055 | 0 | 是 |
| 定州市瑞硕金属制品有限公司 | 0.326 | 1.526 | 0.356 | 0.020 | 是 |
| 定州市众诚金属制品有限公司 | 1.680 | 7.858 | 0.276 | 0.017 | 是 |
| 定州市鸿源金属制品有限公司 | 0.556 | 2.600 | 0.1805 | 0.007 | 是 |
| 定州市东方五金制品有限公司 | 0.338 | 1.582 | 0 | 0 | 是 |
| 定州市胜利线材丝网有限公司 | 0.120 | 0.561 | 0.46 | 0.009 | 是 |
| 定州市电力金属丝网有限公司 | 10.295 | 6.320 | 0.89 | 0 | 是 |
| 定州市旭丰网业有限公司 | 0.012 | 0.056 | 0.079 | 0.001 | 是 |
| 定州市裕丰五金制品有限公司 | 3.74 | 0.4 | 0 | 0 | 是 |
| 定州市华伟金属制品有限公司 | 3.645 | 0.411 | 0.42 | 0 | 是 |
| 定州市锐达金属制品厂 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 合计 | 45.9535 | 22.966 | 3.401 | 0.0575 | -- |

### 3.4.2污染源评价

（1）评价方法

本项目评价区域内环境污染源评价方法采用污染负荷法，具体计算方法如下：

其中：Pi—废气(水)中某污染物的等标污染负荷；

Ci—某种污染物的实测评价浓度，mg/L(水)，mg/m3(气)；

C0i—某种污染物的评价标准，mg/L(水)，mg/m3(气)；

Q—废气(水)排放量，t/a；

qi—废气(水)中某种污染物的绝对排放量，t/a；

Pn—某污染源的等标污染负荷；

P—某区域的等标污染负荷之和；

Kn—某污染源在区域中的污染负荷比。

（2）评价标准

本项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体的标准值见下表3.4-2。

表3.4-2   污染源调查评价标准

| 项目 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.15 |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 0.10 |
| 废水污染物 | 化学需氧量 | mg/L | 10 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.0 |

### 3.4.3评价结果

（1）废气污染源评价结果

废气污染源评价结果见表3.4-3。

表3.4-3    废气污染源评价结果

| 序号 | 企业名称 | 污染物等标污染负荷Pi | 污染源等标污染负荷Pn | 污染负荷比Kn（%） | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx |  |  |  |
| 1 | 定州市华瑞金属制品有限公司 | 1.17 | 8.23 | 9.40 | 1.7 | 11 |
| 2 | 定州市永胜拔丝有限公司 | 24.28 | 3.80 | 28.08 | 5.3 | 6 |
| 3 | 定州市华鑫金属制品有限公司 | 0.32 | 4.49 | 4.81 | 0.9 | 13 |
| 4 | 定州市富康金属制品有限公司 | 119.47 | 0.00 | 119.47 | 22.2 | 2 |
| 5 | 定州市瑞硕金属制品有限公司 | 2.17 | 15.26 | 17.43 | 3.2 | 10 |
| 6 | 定州市众诚金属制品有限公司 | 11.20 | 78.58 | 89.78 | 16.7 | 3 |
| 7 | 定州市鸿源金属制品有限公司 | 3.71 | 26.00 | 29.71 | 5.6 | 4 |
| 8 | 定州市东方五金制品有限公司 | 2.25 | 15.82 | 18.07 | 3.4 | 9 |
| 9 | 定州市胜利线材丝网有限公司 | 0.80 | 5.61 | 6.41 | 1.2 | 12 |
| 10 | 定州市电力金属丝网有限公司 | 68.63 | 63.20 | 131.83 | 24.4 | 1 |
| 11 | 定州市旭丰网业有限公司 | 0.08 | 0.56 | 0.64 | 0.1 | 14 |
| 12 | 定州市裕丰五金制品有限公司 | 24.93 | 4.00 | 28.93 | 5.5 | 5 |
| 13 | 定州市华伟金属制品有限公司 | 24.30 | 4.11 | 28.41 | 5.3 | 7 |
| 14 | 定州市锐达金属制品厂 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 4.4 | 8 |
| 15 | 等标污染负荷Ki总% | 306.35 | 229.66 | 536.01 | 100.00 | — |
| 16 | — | 57% | 43% | — | — | — |

由表3.4-3可以看出，评价区域内大气污染物等标负荷为536.01，SO2等标负荷为306.35，占总污染物的57%，NOx等标负荷为229.66，占总污染物的43%，即二氧化硫为该区域主要污染物。评价区域内第一大气污染源为定州市电力金属丝网有限公司，等标负荷为131.83，占废气污染物总排放负荷的24.4%。

（2）废水污染源评价结果

废水污染源评价结果见表3.4-4。

表3.4-4   废水污染源评价结果

| 序号 | 企业名称 | 污染物等标污染负荷Pi | 污染源等标污染负荷Pn | 污染负荷比Kn（%） | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 1 | 定州市华瑞金属制品有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 2 | 定州市永胜拔丝有限公司 | 0.05475 | 0.0035 | 0.05825 | 14.9 | 2 |
| 3 | 定州市华鑫金属制品有限公司 | 0.0137 | 0 | 0.0137 | 3.5 | 8 |
| 4 | 定州市富康金属制品有限公司 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 1.4 | 9 |
| 5 | 定州市瑞硕金属制品有限公司 | 0.0356 | 0.02 | 0.0556 | 14.2 | 3 |
| 6 | 定州市众诚金属制品有限公司 | 0.0276 | 0.017 | 0.0446 | 11.4 | 5 |
| 7 | 定州市鸿源金属制品有限公司 | 0.01805 | 0.007 | 0.02505 | 6.4 | 7 |
| 8 | 定州市东方五金制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | 定州市胜利线材丝网有限公司 | 0.046 | 0.009 | 0.055 | 14.1 | 4 |
| 10 | 定州市电力金属丝网有限公司 | 0.089 | 0 | 0.089 | 22.8 | 1 |
| 11 | 定州市旭丰网业有限公司 | 0.00079 | 0.001 | 0.00179 | 0.5 | 10 |
| 12 | 定州市裕丰五金制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 定州市华伟金属制品有限公司 | 0.042 | 0 | 0.042 | 10.8 | 6 |
| 14 | 定州市锐达金属制品厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | 等标污染负荷Ki总% | 0.33299 | 0.0575 | 0.39049 | 100.00 | — |
| 16 | — | 85% | 15% | — | — | — |

由表3.4-4可以看出，评价区域内水污染物等标负荷为0.39049，COD等标负荷为0.33299，占总污染物的75%，氨氮等标负荷为0.0575，占总污染物的15%，即COD为该区域主要污染物。评价区域内第一大气污染源为定州市电力金属丝网有限公司，等标负荷为0.089，占废气污染物总排放负荷的22.8%。

# 4环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

根据工程建设内容分析，项目施工期的环境影响具有短期、可恢复和局地性质。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

迁建项目建设过程主要涉及厂房改建、土地平整、污水处理站施工、装修装饰、设备安装等。施工过程中产生的污染主要为：施工扬尘、机械废气及车辆尾气，施工废水、施工设备噪声和建筑垃圾等。

### 4.1.1环境空气影响分析

本项目施工期影响环境空气质量的主要因素是施工扬尘、机械废气及车辆尾气。

（1）施工扬尘

施工扬尘污染主要来源于以下三个方面：厂房改建，污水处理站施工建设、土方填挖扬尘、物料堆场扬尘和物料运输扬尘，其扬尘产生量和浓度与施工文明程度、施工方式、物料和气候等因素有关。

①土方填挖扬尘：主要与施工作业面土壤的干燥程度及自然风速有关，参照有关施工期间施工场地TSP监测结果类比可知，50m处TSP浓度一般＜1.00mg/m3，到150m已基本无影响。

②施工堆场物料堆积也会产生扬尘：据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料。若用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10%。

③物料运输扬尘：主要包括施工车辆驶过引起的道路扬尘和粉状物料遗洒扬尘，各式运输车辆的行驶以及粉状材料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及汽车运行速度等因素有关。据国外测定的资料：当运输车以4.0m/s速度行驶时，汽车经过的路面空气中粉尘量约为10~15mg/m3。迁建项目施工道路产生的扬尘亦将对施工及沿途区域及敏感区的环境空气质量造成一定程度的影响，因此应严格控制施工车辆行驶速度＜15km/h，控制扬尘产生量＜15mg/m3，以降低施工扬尘影响。

经上述分析并结合迁建项目区域周围的特点，建设单位在施工过程中将按照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（2013年9月6日）、《河北省大气污染防治条例》（2016年3月1日）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条>的通知》（冀建安[2016]27号）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》（2018年11月1日）、《定州市重污染天气应急预案》等的相关规定进行施工，迁建项目施工过程中采取以下措施来降低扬尘污染。

①施工期间，施工单位按照要求设置标志牌；

②施工现场必须连续设置硬质围挡，高度不低于1.8米；

③对施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面按规定进行硬化处理；

④在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，建立冲洗制度并设专人管理，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；

⑤施工现场易产生扬尘的建筑材料采取密闭储存等防尘措施，建筑垃圾必须设置垃圾存放点并及时清运，施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；

⑥施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；

⑦施工现场建立洒水清扫抑尘制度，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；

⑧具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚；

⑨施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装远程视频监控系统，对施工扬尘实时监控；

⑩按照《定州市重污染天气应急预案》相关要求，当发布预警信息时，采取相应的应急响应措施。

通过加强施工现场管理，切实落实以上控制措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，施工期扬尘可满足河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值（监测点浓度限值PM10≤80μg/m3）。施工期扬尘污染属于短期污染，会随着施工结束而消失，重点做好防护措施后，不会对环境造成大的影响。

（2）运输车辆尾气及机械废气

运输车辆、施工机械与设备在运行过程中会产生汽车尾气和机械废气，主要污染因子为：CO、SO2、NOX和CmHn，可通过定期的车辆、机械及设备维修与保养，使其始终处于最佳运作状态，从而减少尾气排放，减轻由其带来的环境污染。

### 4.1.2声环境影响分析

迁建项目施工产生的噪声可分为两类：固定、连续的施工机械设备噪声和流动式的交通运输噪声。机械噪声主要来自土方开挖机械。机械噪声特点是固定、连续、声源强、声级大。根据类比调查，噪声值约80~110dB（A），不仅对现场施工人员有影响，同时还会对距离较近的居民点产生影响。交通噪声由自卸汽车、载重汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆的噪声对道路沿线的居民有一定的影响。

施工场地的噪声源多为间歇式噪声源，主要为各类高噪声施工机械，单体声级一般均在80dB（A）以上，各施工阶段均有大量设备交互作业，且它们在场地内的位置、同时使用率变化较大，很难计算其确切的施工场界噪声。施工过程中除运输车辆外，其它施工机械一般可视为固定噪声源，因此可将施工机械噪声作为点源处理。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中点声源几何发散衰减模式，估算出噪声随距离增加的衰减量，噪声预测模式如下：

Lr=Lro-20lg（r/ro）

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处衰减值，预测计算结果见表4.1-1。

表4.1-1   施工机械在不同距离处的噪声预测结果一览表

| 声源 | 不同距离处的噪声贡献值 [dB（A）] |
| --- | --- |
|  | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 80 | 74 | 64 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 43 | 33 |
| 85 | 79 | 69 | 65 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 38 |
| 90 | 84 | 74 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 57 | 53 | 43 |
| 95 | 89 | 79 | 75 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 48 |
| 100 | 94 | 84 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 67 | 63 | 53 |
| 105 | 99 | 89 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 72 | 68 | 58 |
| 110 | 104 | 94 | 90 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 77 | 72 | 62 |

由上表可以看出，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，通过预测结果可得，施工噪声衰减距离达到210m距离后可以满足标准的要求。项目距离最近的敏感点为西南侧175m处的留宿村，施工噪声会对其产生一定的影响，但是本项目施工期较短，项目施工结束后噪声随之结束，不会对周边居民产生较大影响。本次评价要求选用低噪声设备，距离上述敏感点处设置围挡，在以上敏感点处施工禁止较多机械设备同时施工，避免造成噪声叠加噪声对敏感点影响，另外同时禁止在该类区域的夜间进行一切机械施工，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。此外，施工还应进行以下措施以降低对周边敏感点的噪声影响：

- 合理安排施工时间

控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的，需在施工前三日内到定州市生态环境局备案，经生态环境主管部门同意后方可施工。

②合理安排施工场地

采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。

③技术措施

项目主要从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，采用低噪声新技术，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，并在噪声强度的施工地段安装隔声屏障，隔声效果可以达10-15dB（A），确保施工噪声对周围居民产生的影响降至最低。

④环境管理措施

加强环境宣传教育，组织施工负责人进行培训，学习国家有关环保法规，增强环境意识，通过宣传教育使施工单位领导真正意识到降低噪声所能带来的经济效益和社会效益，采取一切可能降噪措施，自觉进行噪声治理。

⑤其他措施

施工场所的施工车辆选择合适的时间、路线进行运输，出入地点应远离居民区等敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。同时，建设单位与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。

采取以上措施后，噪声对周围环境影响可以明显减小，且噪声会随着工程施工结束而结束，故不会对周围环境造成大的影响。

### 4.1.3水环境的影响分析

本项目施工期对水环境产生的影响主要是车辆冲洗产生的废水和施工人员产生的生活污水。

施工废水来源于一些机械设备的冲洗，主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，废水中SS浓度约5000mg/L，废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，废水经临时管道通入临时沉淀池经沉淀处理后回用于道路抑尘，不向外界排放。

施工期生活污水为施工人员盥洗用水。主要污染因子是COD、BOD5、SS和氨氮，用于泼洒抑尘，不外排。不会对区域水环境产生影响。

### 4.1.4固体废物影响分析

项目施工期产生的固体废物为施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，均为一般固体废物。对于施工过程产生的建筑垃圾，采用建筑垃圾箱式密闭车外运，运至指定地点。生活垃圾定点堆存，由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生不良影响。

## 4.2环境空气影响预测与评价

### 4.2.1常规气象资料分析

（1）资料来源

本次气象资料由定州市气象局提供，内容主要包括：气温、风速、风向、风频等。

本次评价以定州市气象局近20年的气象数据为依据，分析迁建项目所在区域的气象特征，符合《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中的要求。

（2）多年常规气象资料的统计结果分析

①定州市多年气象特征

定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，该区域近20年平均气象要素见表4.2-1。

表4.2-1     气候气象特征一览表

| 气温 | 多年极端最高气温41℃ | 蒸发量 | 多年平均蒸发量：1634.4mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多年极端最低气温-18.2℃ | 风向风速 | 多年最多风向：SSW风 |
|  | 多年平均气温：13.1℃ |  | 多年最大风速：21.7m/s |
| 气压 | 多年平均气压：1010.2hPa |  | 多年平均风速：2.0m/s |
| 降水量 | 多年最小降雨量：291.9mm | 日照 | 多年平均日照时数：2417.4h |
|  | 多年最大降水量：779.6mm | 积雪 | 最大积雪厚度：240mm |
|  | 多年平均降水量：481.8mm | 湿度 | 多年平均相对湿度：63% |

②温度

区域内年平均气温月变化情况见表4.2-2，年平均气温月变化曲线见图4.2-1。

表4.2-2      近20年平均温度月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -2.03 | 1.6 | 8.06 | 15.71 | 21.81 | 26.73 | 27.04 | 24.71 | 20.34 | 15.61 | 1.49 | -1.7 | 13.1 |

由表4.2-2可知，定州市多年平均温度为13.1℃，7月份平均气温最高，为27.04℃，1月份平均温度最低，为-2.03℃。

图4.2-1   定州市近20年平均温度月变化曲线图

③风速

区域内年平均风速月变化情况见表4.2-3，年平均风速月变化曲线见图4.2-2。

表4.2-3      近20年平均风速月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |

由表4.2-3分析可知，定州市多年平均风速为2.0m/s，3月份、6月份平均风速最高，为2.5m/s，8月份风速最低，为1.6m/s。

④风向、风频

项目所在区域近20年风向玫瑰图见图4.2-3。

该地区近20年资料统计，相邻三个风向角的频率之和＜30%，因此无明显主导风向，最多风向为SSW。从多年风频玫瑰图上看，该区域大气污染物主要向北～东北方向输送。

图4.2-2    定州市近20年平均风速月变化曲线图

图4.2-3     定州市近20年风频玫瑰图

### 4.1.2大气环境影响预测

（1）预测内容

本次评价预测因子为PM10、SO2、NOX、HCl、NH3。

（2）评价标准

PM10、SO2、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；HCl、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（3）预测内容

本次评价各预测因子的最大落地浓度、最大落地浓度出现距离及浓度占标率。

（4）预测范围

本次评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域范围。

（5）模式选取

为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（6）参数选取

①估算模式所用参数

估算模式所用参数见表4.2-4。

表4.2-4    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | 0 |
| 最高环境温度 | 41.0°C |
| 最低环境温度 | -18.2°C |
| 土地利用类型 | 建设用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | — |
|  | 海岸线方向/o | — |

②预测参数

点源参数表见表4.2-5，面源参数表见表4.2-6。

表4.2-5   点源参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) |  |  |  |
| 1#车间 | 酸洗工序 | 4247477.4 | 38593700.9 | 43.0 | 15.0 | 1.2 | 25.0 | 12.38 | HCl | 0.023 | kg/h |
|  | 镀锌锅 | 4247428.7 | 38593688.8 | 43.0 | 15.0 | 0.8 | 25.0 | 14.15 | PM10 | 0.00067 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.00304 |  |
|  | 锌锅加热燃烧机 | 4247454.3 | 38593695 | 43.0 | 15.0 | 0.4 | 80.0 | 0.5 | PM10 | 0.00044 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.0059 |  |
| 2#车间 | 酸洗工序 | 4247479.3 | 38593693.3 | 43.0 | 15.0 | 1.2 | 25.0 | 12.38 | HCl | 0.023 | kg/h |
|  | 镀锌锅 | 4247430.7 | 38593681.6 | 43.0 | 15.0 | 0.8 | 25.0 | 14.15 | PM10 | 0.00067 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.00304 |  |
|  | 锌锅加热燃烧机 | 4247455.7 | 38593687 | 43.0 | 15.0 | 0.4 | 80.0 | 0.5 | PM10 | 0.00044 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.0059 |  |

表4.2-6   面源参数一览表

| 序号 | 污染源名称 | 长×宽×高（m） | 污染物种类 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 82×27×10 | HCl | 0.0048 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.00035 |
|  |  |  | NH3 | 0.00152 |
| 2 | 2#生产车间 | 100×38×10 | HCl | 0.0048 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.00035 |
|  |  |  | NH3 | 0.00152 |

（7）估算结果

根据估算模式AERSCREEN预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见下表，本次评价分别选取各污染源污染物估算结果的最大值，作为环境空气质量预测分析的依据。

表4.2-7   污染源估算模型计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 酸洗工序碱液喷淋塔 | HCl | 50.0 | 2.2012 | 4.4024 | / |
|  | 锌烟处理装置 | PM10 | 450.0 | 0.0617 | 0.0137 | / |
|  |  | NH3 | 200.0 | 0.02798 | 0.1399 | / |
|  | 锌锅加热燃烧机 | PM10 | 450.0 | 0.0252 | 0.0056 | / |
|  |  | SO2 | 500.0 | 0.0742 | 0.0147 | / |
|  |  | NO2 | 200.0 | 0.3443 | 0.1377 | / |
| 2#生产车间 | 酸洗工序碱液喷淋塔 | HCl | 50.0 | 2.2012 | 4.4024 | / |
|  | 锌烟处理装置 | PM10 | 450.0 | 0.0617 | 0.0137 | / |
|  |  | NH3 | 200.0 | 0.02798 | 0.1399 | / |
|  | 锌锅加热燃烧机 | PM10 | 450.0 | 0.0583 | 0.0129 | / |
|  |  | SO2 | 500.0 | 0.1721 | 0.0344 | / |
|  |  | NO2 | 200.0 | 0.7812 | 0.3125 | / |
| 1#生产车间无组织 | HCl | 50.0 | 3.6335 | 7.2669 | / |
|  | TSP | 900.0 | 0.2649 | 0.0294 | / |
|  | NH3 | 200.0 | 1.1506 | 0.5753 | / |
| 2#生产车间无组织 | HCl | 50.0 | 3.4396 | 6.8792 | / |
|  | TSP | 900.0 | 0.2508 | 0.0279 | / |
|  | NH3 | 200.0 | 1.0892 | 0.5446 | / |

（8）评价等级

由上述表格可知，本项目Pmax最大值出现为1#生产车间无组织排放的HCl，Pmax值为7.2669%，D10%未出现，Cmax为3.6335(ug/m3)。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，见下表。

表4.2-8   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

综合以上分析，本项目1%≤Pmax=7.2669%＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》中的评价等级判别表，确定迁建项目大气环境影响评价工作等级为二级，不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（9）排放量核算

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），迁建项目有组织废气排放口类型为“一般排放口”。根据工程分析，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。

表4.2-9   迁建项目污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 1#生产车间燃烧机烟气 | 颗粒物 | 10 | 0.00044 | 0.0032 |
|  |  | SO2 | 29.36 | 0.0013 | 0.009 |
|  |  | NOx | 137.3 | 0.0059 | 0.0421 |
| 2 | 2#生产车间燃烧机烟气 | 颗粒物 | 10 | 0.00044 | 0.0032 |
|  |  | SO2 | 29.36 | 0.0013 | 0.009 |
|  |  | NOx | 137.3 | 0.0059 | 0.0421 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 | 0.0064 |
|  | SO2 | 0.018 |
|  | NOx | 0.0842 |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#生产车间 | 酸洗工序 | HCl | 0.66 | 0.023 | 0.166 |
| 2 |  | 热镀锌工序 | 颗粒物 | 0.022 | 0.00067 | 0.0048 |
|  |  |  | NH3 | 0.101 | 0.00304 | 0.022 |
| 3 | 2#生产车间 | 酸洗工序 | HCl | 0.66 | 0.023 | 0.166 |
| 4 |  | 热镀锌工序 | 颗粒物 | 0.022 | 0.00067 | 0.0048 |
|  |  |  | NH3 | 0.101 | 0.00304 | 0.022 |
| 一般排放口合计 | HCl | 0.332 |
|  | 颗粒物 | 0.0096 |
|  | NH3 | 0.044 |
| 有组织排放口总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.016 |
|  | SO2 | 0.018 |
|  | NOx | 0.0842 |
|  | HCl | 0.332 |
|  | NH3 | 0.044 |

表4.2-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 1#生产车间 | 酸洗 | HCl | 车间密闭 | HCl | 0.2 | 0.035 |
|  |  | 镀锌 | 颗粒物 |  | 颗粒物 | 1.0 | 0.0025 |
|  |  |  | NH3 |  | NH3 | 0.2 | 0.011 |
| 2 | 2#生产车间 | 酸洗 | HCl | 车间密闭 | HCl | 0.2 | 0.035 |
|  |  | 镀锌 | 颗粒物 |  | 颗粒物 | 1.0 | 0.0025 |
|  |  |  | NH3 |  | NH3 | 0.2 | 0.011 |
| 合计 | HCl | 0.07 |
|  | 颗粒物 | 0.005 |
|  | NH3 | 0.022 |

表4.2-11   迁建项目污染物年排放量核算表   单位：t/a

| 颗粒物 | SO2 | NOx | HCl | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.021 | 0.018 | 0.0842 | 0.402 | 0.055 |

表4.2-12        建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长 5～50km□ | 边长=5 km☑ |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、SO2、NOx) 其他污染物(氨气、氯化氢) | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km □ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、氨气、氯化氢） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.018）t/a | NOx:（0.0842）t/a | 颗粒物:（0.021）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

### 4.2.2大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，根据厂界外大气污染物贡献浓度情况确定本项目大气防护距离，本项目大气污染物厂界外贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

## 4.3地表水环境影响分析

1、依托污水处理设施的环境可行性评价

迁建项目完成后全厂废水主要为水洗废水、碱液喷淋塔废水、水雾喷淋装置废水以及职工盥洗废水。职工盥洗废水经化粪池处理后排入经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂处理，水洗废水、水雾喷淋装置废水和碱液喷淋塔废水排入厂区污水处理站处理，处理达标的废水部分回用生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂处理，不外排。

迁建项目新建1座10m3/d的污水处理站。生产废水采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”处理工艺，处理后废水中污染物浓度：pH6~9、COD131.8mg/L、SS19.38mg/L、氨氮1.72mg/L、Fe8.29mg/L、Cl-395.3mg/L，废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，同时满足城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准。其中5.8m3/d废水回用于生产，剩余3.2m3/d废水通过园区污水管网，排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池处理后经污水管网排入定州市李亲顾镇污水处理厂，生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

李亲顾镇污水处理厂位于定州市李亲顾镇太平庄村村北，属于园区规划范围内，《定州市李亲顾镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》于2015年2月12日取得了原定州市环境保护局的批复（定环书［2015］7号），收水范围为李亲顾村、南太平庄村、留宿村生活污水及沙河工业园区工业废水和生活污水，处理工艺为“A2/O+过滤+消毒工艺”，处理设计能力为0.2万m3/d，实际处理废水量0.1万m3/d，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，然后回用于规划景观用水及李亲顾镇区绿化。

迁建项目位于定州市李亲顾镇留宿村，沙河工业园区内，位于李亲顾镇污水处理厂收水范围内，迁建项目完成后全厂废水排放量为4.16m3/d，不会对李亲顾镇污水处理厂产生冲击负荷。因此，迁建项目废水依托李亲顾镇污水处理厂进行处理可行。

- 2、污染物排放量核算

- 迁建项目完成后全厂废水为水洗废水、碱液喷塔淋废水、水雾喷淋装置废水和生活污水，水量为9.96m3/d，其中生产废水9m3/d，生活污水0.96m3/d，生产废水经厂区污水处理站处理后，其中5.8m3/d废水回用于生产，剩余3.2m3/d废水通过园区污水管网，排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，生活污水经厂区化粪池处理后经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理；本项目废水排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准限值和李亲顾镇污水处理厂进水水质指标要求，具体核算见表4.3-1所示。

表4.3-1       本项目废水污染物排放总量核算表

| 序号 | 项目 | 排水量(m3/a) | 排放标准(mg/L) | 核算排放总量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | NH3-N | COD | SS | NH3-N |
| 1 | 迁建项目完成后全厂废水 | 1248 | 350 | 200 | 30 | 0.437 | 0.250 | 0.037 |

- 3、废水污染物排放信息及废水间接排放口基本情况。

- 迁建项目完成后全厂废水污染物排放情况见表4.3-2，废水间接排放口基本情况见表4.3-3。

表4.3-2    迁建项目完成后全厂废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 生产废水 | COD | 131.8 | 4.23×10-4 | 0.127 |
|  |  |  | SS | 19.38 | 0.63×10-4 | 0.019 |
|  |  |  | NH3-N | 1.72 | 1.0×10-5 | 0.003 |
| 2 |  | 生活污水 | COD | 250 | 2.4×10-4 | 0.072 |
|  |  |  | SS | 150 | 1.43×10-4 | 0.043 |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 3.0×10-5 | 0.009 |
| 全厂排放口合计 | COD | 0.199 |
|  | SS | 0.062 |
|  | NH3-N | 0.012 |

表4.3-3    迁建项目实施后废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | 1 | 115°04′18.68″ | 38°21′15.32″ | 0.21 | 城镇污水处理厂 | 间歇排放 | 8：00- 17：00 | 李亲顾镇污水处理厂 | COD SS NH3-N | 350 200 30 |

- ⑥建设项目地表水环境影响评价自查表

- 本项目地表水环境影响评价自查表，见表4.3-4。

表4.3-4    建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化√；其他□ | 水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现场调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | ( ) | 监测断面或点位个数( )个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度( )km湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 |
|  | 评价因子 | ( ) |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类□；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准( ) |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度( )km湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 |
|  | 预测因子 | ( ) |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标要求□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |
|  | 污染源排放量 核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、SS、NH3-N） | （0.317、0.079、0.012） | （350、200、30） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证 编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度 |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施√；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动√；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （厂区废水排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、COD、SS、NH3-N、Fe、Cl-） |
|  | 污染物排放清单 | √ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 4.4地下水环境影响分析

本次评价参考《定州市沙河工业园区总体规划》中水文地质资料的相关描述，本项目位于定州市沙河工业园区，资料可以说明项目场地水文地质情况。

### 4.4.1 包气带岩性分析

本项目所在区域出露地层为全新统系地层，包气带岩性具体分布情况见表4.4-1，钻孔柱状图见图4.4-1。

表4.4-1    项目所在区域包气带岩性一览表

| 编号 | 地质层名称 | 地 层 特 征 | 揭露厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚粘土 | 底板埋深13.5m，褐黄色，结构松散，稍湿，以粉土为主，含有植物根系及少量有机质，层厚约13.5m | 13.5 |
| 2 | 粉细砂 | 底板埋深16.5m，浅黄色，结构松散，稍湿，含云母，主要矿物成分为长石、石英，显见暗色矿物，散粒结构，层厚3.0m | 16.5 |
| 3 | 砂粘土 | 底板埋深19.5m，棕黄色、局部为灰褐色，上部有小钙质结核及铁锰质膜，局部具有灰色粉砂组成的水平层理。层厚3.0m | 19.5 |
| 4 | 中砂 | 底板埋深22.5m，浅黄色，稍密，稍湿，含云母，主要矿物成分为长石、石英，显见暗色矿物，散粒结构，层厚约3.0m | 22.5 |
| 5 | 中粗砂 | 底板埋深34.5m，杂色，饱和，砂质较纯净，含云母，矿物成分以石英、长石为主，散粒结构，含卵、砾石，局部夹粉质黏土薄层，层厚12.0m | 34.5 |
| 6 | 砂卵石 | 底板埋深46.5m，杂色，中密，稍湿，含云母、长石、石英，显见暗色矿物，散粒结构，含圆砾、角砾，含量为5%，层厚约12.0m。 | 46.5 |
| 7 | 砂粘土 | 底板埋深49.5m，灰黄色，顶部分布有少量螺类化石碎片，中部钙质结核较富集，下部砂质含量较高、结构较松散，断面粗糙，层厚约3.0m | 49.5 |

可见，项目所在区域包气带岩性为亚粘土、粉细砂和砂粘土，厚度分别为13.5m、3.0m、3.0m，根据水文地质手册，亚粘土渗透系数为6.9×10-5cm/s，具有一定的防渗性能。由图6-4可见，本区域地下水埋深在20m以下。

### 4.4.2 评价区水文地质条件

项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水，主要储存在第四系含水层中，根椐水文地质特点，将第四系含水层化分为以下几个含水组。

第一含水组：该含水组为全新统，底界埋深30～70米，为孔隙潜水及承压水。

第二含水组：该含水组为上更统，底界埋深80～200米，为承压水。

第三含水组：为中更新统，底界埋深180～410米，为承压水。

第四含水组：为下更新统，底界埋深380～550米，为承压水。

图4.4-1    项目所在区域钻孔柱状图

目前，定州市主要开采第一水层，含水层岩性京广铁路以西主要以砾卵石，以东主要为砾质粗砂，由西向东含水层颗粒由粗变细，大部分地区含水层厚度在30～40米，部分地区含水层厚度在20～30米。

迁建项目所在区域110～140m以下为深层含水组，底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度为15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘土与砂砾石互层，是地次级含水层，含水层厚度一般为30～70m，含水层层数为4～7m。项目所在区域水文地质单元图见图4.4-2。

项目所在位置

图4.4-2     定州市水文地质单元图

### 4.4.3 区域地下水补给、径流与排泄分析

迁建项目所在区域地下水补给来源主要为降水入渗和侧向补给。地下水流向大体为西到东，其排泄形式主要表现为人工开采和侧向流出。

### 4.4.4 包气带防护性能

废水污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。污水及物料泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关。若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件差，那么污水渗漏就易对地下水产生污染；若包气带粘性土厚度小，但分布连续、稳定，那么地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。另外，不同的地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为粘土、亚粘土、粉土、细砂和中粗砂。

项目场地地下基础第一岩（土）层为亚粘土，岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数6.9×10-5cm/s，防渗性能中。

### 4.4.5 地下水位动态变化规律

根据规划环评进行区域地下水位动态变化分析。

（1）地下水标高特征

受地形、地貌的控制，地下水位变化较复杂，其水位埋深差异较大。变化范围为20～50m。定州市地下水等水位线标高见图4.4-3。

（2）地下水变化特征

区内大气降水是影响水位的基本因素。其特点是反应敏捷、水位变幅大，急剧，水位动态可分为三个变化期。一期为汛期前3～4月份水位由于受上一年降雨量影响及局部开采，水位出现缓慢下降期；二期为汛期由于降水补给及河、渠入渗补给，水位出现急剧上升；三期为雨季过后、降雨量减少，地下水位迅速下降。然后稳定3～4个月进入次年的一期水位变化期。

本项目位置

图4.4-3   项目所在区域地下水等水位线标高

### 4.4.6 污染源及污染途径分析

迁建项目完成后产生的废水主要为酸洗水洗废水、碱液喷淋塔废水、水雾喷淋装置废水和生活污水，生产废水经过厂区污水处理站处理后，部分回用于生产，剩余部分进入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，项目可能对地下水造成污染的来源主要为厂区内污水输送管道和废水处理设施的跑冒滴漏或发生事故，致使废水非正常排放，从而对地下水环境造成不利影响。

### 4.4.7 地下水水质影响预测与评价

(1)地下水水质影响预测情景分析

迁建项目运行包括正常工况和事故状态两种情景，此次模拟情景预测主要考虑事故状态下情景。当物料发生泄漏时，自发现事故至采取紧急措施需持续一定时间，此段时间内泄漏的物料逐渐垂直下渗，一段时间后使得包气带变成饱水带，废水稳定进入含水层，因此，影响预测主要考虑在发生突发泄露事故时污染物质的迁移情况。

(2)预测因子筛选

迁建项目完后全厂产生的废水中主要含有pH、COD、氨氮、SS、氯化物等污染物，本次评价选取《国家环境保护“十二五”规划》主要控制污染物COD作为代表性污染物进行预测，同时将氯化物作为特征污染物进行预测。COD和氯化物执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准(3mg/L和250mg/L)。

(3)事故工况无防渗情景下地下水水质影响预测与评价

①污染源源强设定

依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)并结合本项目调节池容积（4.0m×5.0m×3.0m），确定正常状况下水池渗水量不得超过2L/(m2•d)；非正常状况下，取正常状况的10倍渗漏量作为源强，本次评价取废水正常状况渗漏量0.148m3/d，假设调节池泄漏10d后发现，计算得泄漏量为14.8m3，废水中COD最大浓度为220mg/L、特征污染物氯化物最大浓度13000mg/L，计算示踪剂质量mM分别为COD1.474kg、氯化物87kg。

②预测模型

非正常状况下，污染物运移通常可概化为两个相互衔接的过程：①污染物由地表垂直向下穿过包气带进入潜水含水层的过程；②污染物进入潜水含水层后，随地下水流进行迁移的过程。

园区所在区域包气带具有一定的防污性能，为了考虑最不利的情况和使预测模型简化，本次预测忽略包气带的防污作用，概化为污染物直接进入潜水含水层，然后污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散。根据园区非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流二位水动力弥散瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源预测模型，该模型主要假设条件为：

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流二维水动力弥散瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源预测模型为：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，40m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量；

n—有效孔隙度，无量纲；本次评价有效孔隙度 n=0.47：

u—地下水流速度，m/d；由于包气带中垂向水利梯度为1，其垂向平均渗流速度实际为垂向渗透系数，即0.03m/d；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=0.35m，纵向弥散系数 DL=α m×u=0.0105m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.00105m2/d；

π—圆周率。

③预测结果

在地面未采取防渗措施情况下，COD和氯化物垂向迁移浓度变化情况见表4.4-2。

表4.4-2    生产废水调节池泄露对地下水影响

| 项目 泄露时间 | 调节池泄露 |
| --- | --- |
|  | 耗氧量（CODMn法） | 氯化物 |
|  | 污染晕最大迁移距离（m） | 污染晕最大浓度 | 污染晕最大迁移距离（m） | 污染晕最大浓度 |
| 100d | 5 | 18.79 | 5.5 | 1109.07 |
| 600d | 19 | 3.13 | 21 | 184.85 |
| 1000d | 80 | 1.88 | 85 | 110.91 |

由表4.4-2预测结果分析可知，迁建项目污水处理站调节池在泄漏事故发生后，耗氧量（CODMn法）及氯化物污染物超标区域未超出厂区边界，到1000d时，超标区域消失，对周围地下水环境影响较小。

### 4.4.8地下水环境保护措施及防治对策

由工程分析可知，迁建项目完成后全厂产生的废水主要为水洗废水、碱液喷淋塔废水、水雾喷淋装置废水和生活污水，生产废水经过厂区污水处理站处理后，部分回用于生产，剩余部分进入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。为防止生产废水通过厂区下渗污染地下水，本项目将对生产装置区、厂区污水处理站、危险废物暂存间等进行防渗处理。即本项目在采取完善的废水、危险废物防渗漏等措施后，不会对当地地下水环境产生明显影响。

为有效防止本工程废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

(1)源头控制措施

对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与集污水井相连，并设计合理的排水坡度，便于污水排入污水收集池，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低限度。

(2)分区防治

迁建项目生产装置区包括有毒、有害物质，一旦这些物质进入地下水，会对地下水造成严重污染。本评价建议采取以下地下水分区污染防治措施：

①废水收集管线、污水处理站、消防废水收集池均建设配筋防渗水泥池，池底部及四壁做好防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

②废水的外排水管道均采用耐腐蚀管材，其它构筑物可采用硬塑板材。生产废水的输送管道统一布置在防渗的管路布设渠中，便于检查，防止物料和污水的渗漏对地下水的影响。对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。

③生产车间首先采用200mm粘土上铺水泥构筑混凝土基层，做到表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏对地下水产生污染影响，具体防渗措施可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中，渗透系数小于1×10-10cm/s；同时设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏对地下水产生污染影响。

④加强生产过程跑冒滴漏的防治措施。

⑤其余空地除绿地外，全部做水泥硬化处理。

在采取上述措施的前提下，迁建项目可能对地下水产生影响的各途径均可得到有效的预防，因此，在通过加强日常维护和厂区管理的情况下，迁建项目不会对地下水环境产生明显影响。

## 4.5声环境影响预测与评价

### 4.5.1工程主要噪声源

按照《工业企业噪声控制设计规范》确定迁建项目噪声主要来自各类泵类、风机、行车等设备运行过程中产生的噪声，声压等级为75dB(A)~90dB(A)。

### 4.5.2预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

(1)室外点声源利用点源衰减公式：

式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。

(2)对于室内声源按下列步骤计算

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。

②将室外将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

式中S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（3）户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率(一般取500HZ)算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值(dB)。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—是声源与屏障顶端的距离；B—是接收点与屏障顶端的距离；

d—是声源与接收点间的距离；λ—波长

（4）空气吸收引起的衰减(Aatm)

空气吸收引起的衰减按以下公式计算：

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

### 4.5.3预测点位

项目厂界200m范围内敏感点为留宿村，厂界噪声预测点为四个厂界及留宿村。噪声预测点位同现状监测点位，见噪声现状监测布点图。

### 4.5.4主要产噪设备及源强

工程主要噪声源及源强见表4.5-1。

表4.5-1噪声源强参数一览表单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 源强dB(A) | 特征 | 防治措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车 | 4 | 台 | 75 | 点源，间歇 | 基础减振、厂房隔声 | 15 |
| 2 | 各类泵 | 10 | 台 | 80 | 点源，间歇 | 基础减振、厂房隔 | 15 |
| 3 | 风机 | 6 | 台 | 85 | 点源，间歇 | 基础减振、厂房隔声、风机安装消音器 | 20 |

### 4.5.5噪声预测结果

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，敏感点及厂界最大贡献声级见表4.5-2。

表4.5-2工程各预测点预测结果一览表单位：dB(A)

| 厂界名称 | 背景值dB（A） | 贡献值dB（A） | 预测值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 62.1 | 50.8 | 40.4 | 61.4 | 50.8 |
| 南厂界 | 62.9 | 51.2 | 37.6 | 63.0 | 51.2 |
| 西厂界 | 61.4 | 49.6 | 40.3 | 61.5 | 49.6 |
| 北厂界 | 58.2 | 45.2 | 39.5 | 58.3 | 45.2 |
| 留宿村 | 35.2 | 30.3 | 15.8 | 35.2 | 30.3 |

由表4.5-2统计分析结果可知，噪声源对各厂界的贡献值在37.6-40.4dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，迁建项目完成后厂界昼间预测值在58.3-63.0dB(A)之间，夜间预测值在45.2-51.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，噪声源对留宿村的贡献值为15.8dB(A)，预测噪声值为昼间35.2dB(A)，夜间30.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，因此项目的实施不会对厂界周围声环境产生明显影响。

## 4.6固体废物环境影响分析

迁建项目固体废物主要为酸洗产生的废酸、污水处理站污泥、助镀液再生系统产生的残渣、热镀锌产生的锌渣、袋式除尘器产生的锌尘、水雾喷淋装置产生的含锌沉渣以及职工生活垃圾。

废酸（HW34-900-300-34）产生量为40t/a，收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理设施产生的污泥（HW17-336-064-17）产生量为13.5t/a，经压滤脱水后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；助镀液再生系统产生的残渣（HW23-336-103-23）产生量为0.31t/a，经压滤脱水后暂收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；锌渣产生量为1.07t/a，由锌锭厂家回收；锌尘和含锌沉渣（HW23-336-103-23）产生量为0.043t/a，收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

迁建项目于厂区内新建1座10m2危废暂存间，危险废物暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置：

（1）危废间门口和内部已按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志；

（2）危废间已设置围堰，并设置双锁并双人保管；

（3）危废间地面已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，底部铺设300mm粘土层压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统，最后采取耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，并设置堵截渗漏的裙角，渗透系数小于10-10cm/s；

（4）贮存危险废物已按符合国家环境保护标准采取的防护措施，各危险废物储存均不超过一年；的确需要延长年限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；

（5）转移危险废物时，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请，同时建立危废转移台账。

另外，危险废物在转移、运输时需遵守以下规定：

（1）收集、转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局1999年第5号）相关规定填写危险废物转移联单，并向定州市生态环境局的相关部门提出申请，经定州市生态环境局同意后，方可批准收集、转移危险废物。未经批准的，不得收集、转移。

（2）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局1999年第5号）的相关规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

（3）危险废物数量、运输始发地和目的地、运输路线应得到当地环保部门的许可。

（4）不超载，不进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（5）危险废物的收集和管理采用以下措施：

①危险废物使用专用容器盛装，分类、分区暂存于危废暂存间内，并做好防渗、防漏处理，定期交由具有危废处置资质单位处理。

②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防腐、防渗、防雨。

③采取桶装或袋装的危废全部加上危废标签，不相容的危废要分别存放。

④危险废物暂存间地面基础必须防渗，其渗透系数度数为≤10-10cm/s的黏土防渗层的防渗性能。上述危险废物的收集和管理，公司需委派专人负责，保证废弃物的储存容器都有很好的密封性。

综上所述，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置。

## 4.7环境风险评价

根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

### 4.7.1 风险调查与识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

4.7.1.1物质危险性识别

项目涉及到的危险性物质主要有盐酸、氨水、天然气等，这些物质在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性，其物化性质及毒性见表5.6-13、表5.6-14。

表4.7-1  项目涉及主要物料理化特性一览表

| 序号 | 化学名称 | 形态 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 闪点 (℃) | 爆炸极限% | 分布 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 液态 | -27.32 | 110 | -- | -- | 生产车间 |
| 2 | 氨水 | 液态 | -58 | 42.85 | -- | 25%~29% | 液体原料存放区 |
| 3 | 天然气 | 气态 | -182.5 | -161.49 | -190 | -- | 天然气管道 |

表4.7-2    危险物质风险识别表

| 物质 | 易燃性 | 毒性 |
| --- | --- | --- |
|  | 物质性质 | 判定结果 | 物质性质 | 判定结果 |
| 盐酸 | 盐酸是氯化氢（化学式：HCl）的水溶液，又名氢氯酸 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。沸点110℃，蒸气密度1.3，易溶于水，不燃烧。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 | 不易燃 | LD50：900mg/kg； LC50：4600mg/m3/h，3124ppm。 | 一般毒性 |
| 氨水 | 主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。 | 不易燃 | LD50：350mg/kg LC50：无资料 | 一般毒性 |
| 天然气 | 天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45(液化)燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5-15。总硫为200mg/m3 | 易燃易爆气体 | LD50：无资料 LC50：无资料 | 低毒性 |
| 危险废物 | 废酸 | / | LD50：无资料； LC50：无资料。 | 一般毒性 |

根据项目厂区生产装置及平面布置功能区划，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果，见表4.7-3、图4.7-1。

表4.7-3  项目危险单元划分

| 物质名称 | 储存位置 | 项目最大贮存量 | 临界量 | 储存量/临界量比值Q | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 酸洗槽 | 47.75（折算成37％盐酸） | 7.5 | 7.11 | 10≤Q＜100 |
|  | 废酸储存 | 5.58t（折算成37％盐酸） |  |  |  |
| 氨水 | 液体原料储存区 | 0.1 | 10 | 0.01 |  |
| 天然气 | 管道 | 0.1 | 10 | 0.01 |  |
| 合计 | — | — | 7.13 |  |

有上表可知，项目液体原料区、盐酸罐区等，均为主要潜在风险源。项目各危险单元分布图见图4.7-1。

图例

项目危险单元

图4.7-1  项目危险单元分布图

4.7.1.2生产系统危险性识别

（1）生产系统危险性识别范围

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（2）生产设施及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，项目生产设施及生产过程主要危险部位为盐酸罐区。

（3）伴生、次生事故分析

工程严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）等进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质贮罐与装置区均满足安全距离要求，贮罐周围设置有防火堤，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。

项目设置事故废水防控系统，当生产装置区及罐区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，全部进入厂区1座总容积300m3初期雨水收集池（兼消防废水池）储存，分批排入厂区污水站处理，不会引发伴生、次生事故。

（4）运输事故

项目的危险物料在运输时，存在由于发生交通事故或输送管道破损而引发的物料泄漏、发生火灾和爆炸等事故。本项目危险物料的运输全部委托有资质的单位运输，天然气由天然气管道输送。

在危险化学品运输过程中，可能引发危险化学品货物泄漏的原因有：车辆相撞、与固定物相撞、车辆急转弯、非事故引发的泄漏。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、车辆故障、管理失效、外部事件。

4.7.1.3危险物质向环境转移的途径识别

有毒有害物质扩散途径主要有如下几个方面分析：

大气扩散：本项目有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

地表水环境扩散：本项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或泄露的重金属、酸类物质均通过管道排入厂区污水处理站处理，不直接进入地表水体。不会对地表水环境造成影响。

地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。

危险物质向环境转移的途径识别见表4.7-4、图4.7-2。

图4.7-2    危险物质向环境转移的途径图

表4.7-4  项目环境风险及环境影响途径识别表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 作业 特点 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗池 | 酸洗槽 | 常温常压 | 盐酸 | 酸洗池泄露 | 大气、地下水 | 居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公 |
| 2 | 原料储存区 | 氨水桶 | 常温常压 | 氨水 | 桶泄露 | 大气、地下水 |  |
| 3 | 天然气管道 | 天然气管道 | 常温常压 | 天然气 | 天然气泄漏遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放 | 大气 |  |

4.7.1.4环境敏感目标调查

经调查，项目周边大气环境、地下水环境敏感特征情况，见表4.7-5。

表4.7-5   项目环境敏感特征表

| 环境敏感特征 |
| --- |
| 环境空气 | 厂址周围5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 留宿村 | SW | 175 | 居住区 | 2500 |
|  | 2 | 南太平庄村 | SE | 880 | 居住区 | 1500 |
|  | 3 | 张谦村 | NW | 1645 | 居住区 | 8200 |
|  | 4 | 邵村 | NE | 2315 | 居住区 | 3200 |
|  | 5 | 李亲顾村 | SE | 1295 | 居住区 | 5400 |
|  | 6 | 李辛庄村 | SE | 560 | 居住区 | 4000 |
|  | 7 | 南庄 | SW | 2090 | 居住区 | 620 |
|  | 8 | 七堡村 | W | 1600 | 居住区 | 2750 |
|  | 9 | 位村 | W | 2380 | 居住区 | 1950 |
|  | 10 | 东杨村 | NW | 3530 | 居住区 | 2300 |
|  | 11 | 西杨村 | NW | 4300 | 居住区 | 3100 |
|  | 12 | 南王家庄村 | SW | 2970 | 居住区 | 2300 |
|  | 13 | 小章村 | W | 4115 | 居住区 | 2250 |
|  | 14 | 孙家庄村 | SW | 4015 | 居住区 | 1800 |
|  | 15 | 南李庄村 | SW | 3925 | 居住区 | 1850 |
|  | 16 | 保合庄村 | SW | 3610 | 居住区 | 850 |
|  | 17 | 益合庄村 | SW | 4405 | 居住区 | 950 |
|  | 18 | 油味村 | SE | 3425 | 居住区 | 4200 |
|  | 19 | 西湖村 | SE | 3410 | 居住区 | 3200 |
|  | 20 | 一家庄村 | SE | 4085 | 居住区 | 120 |
|  | 21 | 北疃村 | E | 3865 | 居住区 | 2600 |
|  | 22 | 南疃村 | SE | 4115 | 居住区 | 2250 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 850 |
|  | 厂址周边5km 范围内人口数小计 | 57890 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排水点水域环境功能 | 24小时内流经范围 |
|  | 1 | - | - | - |
|  | 内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | - | - | - | - |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 | E3 |
| 地下水 | 厂址周围5km范围内 |
|  | 序号 | 环境敏感 区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带 防污性能 | 与下游 厂界距离/m |
|  | 1 | 分散式饮用水水源 | G2 | Ⅲ类 | D2 | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 | E2 |

### 4.7.2 风险评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级、地下水环境风险潜势为Ⅱ级、地表水环境风险潜势为Ⅰ级，所以大气环境影响评价工作等级为二级，地下水环境影响评价工作等级为三级，地表水环境影响评价工作等级为简单分析，因此，本项目风险评价等级为二级。具体等级划分过程见报告第1章1.4.1.6。

### 4.7.3 源项分析

4.7.3.1事故类比调查

（1）事故分析

生产中危险化学品一旦发生泄漏，将会导致一系列人身危害和财产损失事故发生。如易燃气体、液体或固体泄漏遇到火源就会燃烧、爆炸；腐蚀性物料泄漏喷溅到身体会造成化学灼伤；员工不慎将泄漏毒性物料摄入体内，将会导致急性中毒或职业病。

国内外同类型的生产企业跑冒滴漏、火灾、爆炸事故时有发生，根据有关资料统计，事故大致分为四种类型，火灾、化学爆炸、中毒窒息和人身伤亡。前三类是生产因素造成的，第四类属坠落等机械伤害事故。前三类生产事故中，违章操作占29.6%，设备损坏、缺陷故障占14.9%。在生产事故中，有39.9%的事故发生在检修期间。因此，必须从生产和管理等方面采取综合措施预防事故的发生。

（2）盐酸泄漏事故

2015年5月14日8点10分左右，四川和邦农科公司双甘膦项目盐酸储罐管道因阀门密封面破损，造成盐酸泄漏，2015年5月14日早上9点左右，乐山市五通桥区一网友向记者爆料称：该城区被笼罩在“浓雾”之中，气味刺鼻、闷头，怀疑是当地化工企业泄露所致，后陆续有五通桥茶花路附近居民反映有呛人气味，茶花路幼儿园的孩子也受到影响，部分家长接走幼儿转移到乐山市，2015年5月14日上午9点，消防车紧急出动向空中喷水，消防员称：喷洒自来水可以稀释空气中的污染物。竹根镇一水果摊老板说，大约9点开始，天空突然起“雾”，9点半以后才逐渐散去，另据据四川和邦股份有限公司董事长秘书莫融介绍，盐酸泄漏事故发生后，厂方自查发现泄漏的盐酸大约1立方米。由于盐酸有挥发性，致使厂区周边部分区域短时有酸雾，不过很快消散，对周边人群和环境没有造成影响。五通桥区环境监测站会同市环境监测站，迅速展开应急监测工作。对企业厂界4个点，城区8个敏感点进行了布点监测，监测情况如下：

1、8:40至9:00快速监测，企业厂界氯化氢最高浓度值为0.04mg/m3,和邦物流通道氯化氢浓度为0.02mg/m3,厂界各点最高浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氯化氢无组织排放周界外最高允许浓度限值。

2、10:20至11:37,15:05至16:37两次连续监测，12个监测点位氯化氢未检出。

3、10:30至15:00，对和邦双甘膦废水总排口PH值进行了11次监测，PH值最高为8.45，最低6.52，均在污水综合排放标准（GB8978-1996)中的PH标准范围内。

4.7.3.2最大可信事故

一、最大可信事故确定

由于设备损坏或操作失误引起物料泄漏，大量释放的易燃、易爆、有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。对事故后果的分析通常是在一系列假设前提下进行的。典型泄漏主要有设备损坏（全部破裂）和泄漏（100%或10%孔径）两种。当物料发生泄漏时，化学废气直接扩散到空气中，对周围环境造成污染。物料泄漏时，大量泄漏的物料会蒸发到大气中，污染周围环境，如遇明火会燃烧、爆炸。

事故发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，事故风险情形设定不考虑上述情形。根据事故类比调查并结合本项目特点，确定本项目假定最大可信事故为①酸洗槽破损导致盐酸渗漏，②危险物质氨水泄漏引起中毒事故。

- 事故发生概率确定

- 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等。

项目酸洗槽、液氨桶泄漏孔径为10mm，泄漏频率为1.0×10-4次/a。

4.7.3.3事故源强设定

物质泄漏量计算

（1）泄漏时间的确定

应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。

本项目风险单元设置有紧急隔离系统，确定的事故应急反应时间为10min。

（2）盐酸泄漏量及蒸发量计算

A、盐酸泄漏量

盐酸泄漏假设酸洗槽破裂造成液体泄漏，泄漏孔径为10mm，则裂口面积为0.0000785m2。

本项目盐酸泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式（柏努利方程）：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按表4.7-6中选取；

A——裂口面积，m2。

表4.7-6    液体泄漏系数Cd

| 雷诺数 Re | 裂口形状 |
| --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

表4.7-7  盐酸泄漏量计算

| 泄漏物质 | 温度（K） | 系统压力（Pa） | 环境压力（Pa） | 裂口面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21%盐酸 | 285.15 | 101325 | 101325 | 0.0000785 |
|  | 液体密度（kg/m3） | 裂口形状 | 气体泄漏系数 | 泄漏速率（kg/s） |
|  | 1.1135 | 圆形 | 0.65 | 3.979×10-4 |
| 特性参数：Cd=0.65，密度=1.1135kg/m3，h=2.5m，t=10min |

通过上述计算可知，盐酸发生泄漏时盐酸的泄漏速率为3.979×10-4kg/s，泄漏时间持续10min，总的泄漏量为2.3875×10-4t。

B、盐酸蒸发量

21%盐酸发生泄漏后，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，蒸发总量为上述三种蒸发量之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而气化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。根据23%盐酸物化性质可知，其沸点较高为110℃，且酸洗池储存温度和环境温度均不高于40℃，盐酸泄漏时不会发生闪蒸蒸发和热量蒸发，因此本次环评只计算质量蒸发一种。质量蒸发量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F推荐的质量蒸发公式进行计算：

（公式7-2）

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

a，n——大气稳定度系数，见表5.6-20；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；8.314J/mol.k；

T0——环境温度，298.15K；

u——风速，m/s；

r——液池半径， m。

表4.7-8  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A,B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E,F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

盐酸液体流动性好，经计算，液池直径为5.4m。

根据以上公式计算出最不利气象条件下盐酸泄漏时盐酸的蒸发速率见表4.7-9。

表4.7-9   最不利气象条件下蒸发量   单位：kg/s

| 风速 | 蒸发速率 |
| --- | --- |
|  | 最不利稳定度F |
| 1.5m/s | 0.097533 |

（3）氨水泄漏量及蒸发量计算

A、氨水泄漏量

本项目氨水采用桶装储存，25kg/桶，于液体原料储存区暂存。氨水泄漏假设氨水储存桶底部破裂造成液体泄漏，泄漏孔径为10mm，则裂口面积为0.0000785m2。

本项目氨水泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式（柏努利方程）：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按表4.7-10中选取；

A——裂口面积，m2。

表4.7-10    液体泄漏系数Cd

| 雷诺数 Re | 裂口形状 |
| --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

表4.7-11  氨水储罐泄漏量计算

| 泄漏物质 | 温度（K） | 系统压力（Pa） | 环境压力（Pa） | 裂口面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 298.15 | 101325 | 101325 | 0.0000785 |
|  | 液体密度（kg/m3） | 裂口形状 | 气体泄漏系数 | 泄漏速率（kg/s） |
|  | 1.09 | 圆形 | 0.65 | 1.237×10-3 |
| 特性参数：Cd=0.65，密度=895.8 kg/m3，h=0.3m，t=10min |

通过上述计算可知，氨水储罐发生泄漏时氨水的泄漏速率为1.237×10-3kg/s，泄漏时间持续10min，总的泄漏量为7.638t×10-4t。

B、氨水蒸发量

氨水发生泄漏后，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，蒸发总量为上述三种蒸发量之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而气化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。根据氨水物化性质可知，其沸点较高为42.58℃，且氨水储罐为常温常压储罐。储罐储存温度和环境温度均不高于40℃，氨水储罐泄漏时不会发生闪蒸蒸发和热量蒸发，因此本次环评只计算质量蒸发一种。质量蒸发量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F推荐的质量蒸发公式进行计算：

（公式7-2）

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

a，n——大气稳定度系数，见表4.7-12；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；8.314J/mol.k；

T0——环境温度，298.15K；

u——风速，m/s；

r——液池半径， m。

表4.7-12  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A,B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E,F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

氨水液体流动性好，假设泄漏的物料充满整个围堰内，经计算，液池直径为3.0m。

根据以上公式计算出最不利气象条件下氨水贮罐泄漏时氨水的蒸发速率见表4.7-13。

表4.7-13   最不利气象条件下蒸发量   单位：kg/s

| 风速 | 蒸发速率 |
| --- | --- |
|  | 最不利稳定度F |
| 1.5m/s | 0.03865 |

### 4.7.4 事故后果预测与评价

4.7.4.1有毒有害气体在大气中的扩散预测

- 气体轻重判定

- 判定烟团/烟羽是否为重质气体，通常采用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。理查德森数(Ri)计算及气体判断标准见表4.7-14。

表4.7-14  气体轻重判断标准表

| 序号 | 排放方式 | Ri | 气体轻重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续排放 | Ri≥1/6 | 重质气体 | 当 Ri 处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。 |
| 2 |  | Ri＜1/6 | 轻质气体 |  |
| 3 | 瞬时排放 | Ri＞0.04 | 重质气体 |  |
| 4 |  | Ri≤0.04 | 轻质气体 |  |

（1）排放方式判定

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放。

本项目设置网格点50m，经计算，污染物到达最近的网格点时间T=2X/Ur=2×50/1.5=66.67s，小于10min（600s），因此本项目判定事故排放的烟团/烟羽为是连续排放。

(2) 气体理查德森数(Ri)计算

Ri 的概念公式为：

根据不同的排放性质，理查德森数(Ri)的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

（3）理查德森数(Ri)计算及气体判定

项目盐酸、氨水风险因子排放理查德森数(Ri)计算结果及气体轻重判定结果见表4.7-15。

表4.7-15  气体轻重及气体轻重判定结果表

| 风险源 | 风险 因子 | 排放方式 | 源强参数 | 气象 风速m/s | Ri值 | 气体 轻重 | 预测 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连续源 | ρre l密度kg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Q速率 kg/s | 源直径Drel/m |  |  |  |  |  |
| 酸洗槽 | 盐酸 | 连续 | 0.0003979 | 5.4 | 2.108 | 最不利 1.5 | 1.33 | 重质 | SLAB |
| 氨水桶 | 氨水 | 连续 | 0.001237 | 3.0 | 0.982 | 最不利 1.5 | -- | 轻质 | AFTOX |

根据上表可知，项目风险因子中的盐酸为重质气体，氨为轻质气体。

- 大气毒性终点浓度值选取

项目重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选取，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中数值，分为1、2级。大气毒性终点浓度值选值，见表4.7-16。

表4.7-16   项目大气重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选值表

| 序号 | 物质名称 | CAS 号 | 毒性终点浓度-1/(mg/m3) | 毒性终点浓度-2/(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 7647-01-0 | 150 | 33 |
| 2 | 氨气 | 7664-41-7 | 770 | 110 |

- 预测范围与计算点

- （1）预测范围

预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取，预测范围一般不超过10km。本项目预测范围为厂界外5km。

（2）计算点

计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。项目网格点设置间距50m。

本项目特殊计算点选取评价范围内的共计2个关心点。

- 预测模型参数

- （1）气象条件

本次大气风险环境风险评价等级二级，气象条件选取最不利气象条件进行预测。最不利气象条件取F类稳定度、1.5 m/s风速、温度25℃、相对湿度50%。

（2）地表粗糙度

地表粗糙度一般由事故发生地周围 1km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。地表粗糙度取值可依据模型推荐值，或参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录G推荐值确定，见表4.7-17。

表4.7-17  不同土地利用类型对应地表粗糙度取值表

| 序号 | 地表类型 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面 | 0.0001m | 0.0001m | 0.0001m | 0.0001m |
| 2 | 落叶林 | 1.0000m | 1.3000m | 0.8000m | 0.5000m |
| 3 | 针叶林 | 1.3000m | 1.3000m | 1.3000m | 1.3000m |
| 4 | 湿地或沼泽地 | 0.2000m | 0.2000m | 0.2000m | 0.2000m |
| 5 | 农作地 | 0.0300m | 0.2000m | 0.0500m | 0.0100m |
| 6 | 草地 | 0.0500m | 0.1000m | 0.0100m | 0.0010m |
| 7 | 城市 | 1.0000m | 1.0000m | 1.0000m | 1.0000m |
| 8 | 沙漠化荒地 | 0.3000m | 0.3000m | 0.3000m | 0.3000m |

本项目位于定州市李亲顾镇，区域为平坦地形，选取城市地表类型。

（3）地形数据

项目位于定州市李亲顾镇沙河工业园区，区域为平坦地形，不考虑地形对扩散的影响。项目大气风险预测模型主要参数，见表4.7-18。

表4.7-18   大气风险预测模型主要参数取值表

| 参数类型 | 选项 | 盐酸泄漏预测参数 | 氨水泄漏预测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 115.072254 | 115.072057 |
|  | 事故源纬度/(°) | 38.355248 | 38.355279 |
|  | 事故源类型 | 盐酸泄漏 | 氨水泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 50 |
|  | 稳定度 | F | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 | 否 |
|  | 地形数据精度 | -- | -- |

- 大气风险预测内容

- （1）大气风险预测内容。

不同风险类别大气风险评价预测内容，见表4.7-19。

表4.7-19  本项目大气风险评价预测内容表

| 评价 要求 | 预测 气象条件 | 预测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级 评价 | 选取最不利气象条件进行后果预测 | 给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围 | / |
|  |  | 给出各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间 | / |

（2）预测参数

项目预测参数见表4.7-20、表4.7-21。

表4.7-20  项目预测参数一览表（SLAB模型）

| 事故源 | 污染物 | 排放方式 | 排放 时长 min | 排放 速率 （kg/s） | 释放 高度 （m） | 初始气团温度（℃） | 初始液体质量比% | 源初始扩散面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗槽 | 盐酸 | 持续泄露 | 10 | 0.0003978 | 1 | 25 | 40 | 6048 |

表4.7-21  项目预测参数一览表（AFTOX模型）

| 风险源 | 风险 因子 | 排放方式 | 源强参数 | 释放 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连续源 |  |
|  |  |  | Q速率kg/s | 排放时长min |  |
| 氨水储罐 | 氨 | 持续泄露 | 0.001237 | 10 | 1 |

- 预测结果

根据以上确定的预测模式、参数和源强进行预测，预测最不利气象条件，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度、最大影响范围，各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间。

（1）下风向不同距离处事故预测结果

下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度、最大影响范围预测结果，见表4.7-22。

表4.7-22  最不利气象条件下下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度

| 下风向距离（m） | 最大落地浓度(mg/m3) |
| --- | --- |
|  | HCl | 氨 |
| 10 | 71.215 | 277.49 |
| 60 | 11.986 | 46.703 |
| 110 | 4.8487 | 18.893 |
| 160 | 2.6742 | 10.420 |
| 210 | 1.7202 | 6.7025 |
| 260 | 1.2119 | 4.7222 |
| 310 | 0.9067 | 3.5329 |
| 360 | 0.70782 | 2.7580 |
| 410 | 0.57035 | 2.2223 |
| 460 | 0.47099 | 1.8352 |
| 510 | 0.39660 | 1.5453 |
| 610 | 0.29418 | 1.1462 |
| 710 | 0.22827 | 0.88944 |
| 810 | 0.18312 | 0.71351 |
| 910 | 0.15069 | 0.58715 |
| 1010 | 0.12655 | 0.49308 |
| 1210 | 0.09349 | 0.36428 |
| 1510 | 0.065625 | 0.25570 |
| 1810 | 0.051532 | 0.20079 |
| 2010 | 0.044797 | 0.17455 |
| 2510 | 0.033214 | 0.12942 |
| 3010 | 0.025837 | 0.10067 |
| 3510 | 0.020698 | 0.08065 |
| 4010 | 0.016914 | 0.065904 |
| 4510 | 0.014029 | 0.054664 |
| 4960 | 0.011982 | 0.046687 |
| 最大落地浓度对应距离/m | 10 | 10 |

由上述预测结果可知，酸洗槽泄漏造成污染事故发生后盐酸地面浓度最大值为71.215mg/m3；氨水桶泄漏造成污染事故发生后氨水地面浓度最大值为277.49mg/m3。

酸洗槽泄漏及氨水桶泄漏造成的环境影响最大范围见表4.7-23及图4.7-3、4.7-4。

表4.7-23  储罐泄漏毒性终点浓度最大影响范围（最不利气象）

| 气象条件 | 毒性终点浓度 | 浓度(mg/m3) | 下风向最大影响范围（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件 | 盐酸 | 毒性终点浓度-1 | 150 | 10 |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 33 | 20 |
|  | 氨 | 毒性终点浓度-1 | 770 | 15 |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 110 | 30 |

图  例

○毒性终点浓度-1影响范围

○毒性终点浓度-2影响范围

比例尺：1:1200

图4.7-3  酸洗池泄漏毒性终点浓度最大影响范围示意图（最不利气象）

图  例

○毒性终点浓度-1影响范围

○毒性终点浓度-2影响范围

比例尺：1:1200

图4.7-4  氨水桶泄漏毒性终点浓度最大影响范围示意图（最不利气象）

根据预测结果，最不利气象条件下，盐酸泄漏在下风向20m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，10m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域；氨水泄漏时在下风向30m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，15m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域。

（2）各关心点有毒有害物质预测结果

各关心点有毒有害物质预测结果，见表4.7-24、表4.7-25。

表4.7-24  最不利气象条件—各关心点有毒有害物质预测结果（盐酸泄漏）

| 序号 | 关心点名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 超标 时刻 | 持续时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留宿村 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 南太平庄村 | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 张谦村 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0863 | 0.0148 | 0 | - | - |
| 4 | 邵村 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.0065 | 0.00629 | 0.000139 | - | - |
| 5 | 李亲顾村 | 0 | 0 | 0.0892 | 0.0930 | 0.00429 | 0 | - | - |
| 6 | 李辛庄村 | 0 | 0 | 0.0925 | 0.0949 | 0.00279 | 0 | - | - |
| 7 | 南庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.029 | - | - |
| 8 | 七堡村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00546 | 0.0347 | - | - |
| 9 | 位村 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.0504 | 0.0329 | - | - |
| 10 | 东杨村 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 西杨村 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.07 | 0.0594 | 0 | - | - |
| 12 | 南王家庄村 | 0 | 0.169 | 0.169 | 0.0355 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | 小章村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0.0337 | - | - |
| 14 | 孙家庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00962 | - | - |
| 15 | 南李庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | - | - |
| 16 | 保合庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | - | - |
| 17 | 益合庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | 油味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | 西湖村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | 一家庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | 北疃村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | - | - |
| 22 | 南疃村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

表4.7-25  最不利气象条件—各关心点有毒有害物质预测结果（氨水泄漏）

| 序号 | 关心点名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 超标 时刻 | 持续时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留宿村 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 南太平庄村 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 张谦村 | 0 | 0 | 0.283 | 0.336 | 0.0576 | 0 | - | - |
| 4 | 邵村 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.253 | 0.245 | 0 | - | - |
| 5 | 李亲顾村 | 0 | 0 | 0.348 | 0.362 | 0.0167 | 0 | - | - |
| 6 | 李辛庄村 | 0 | 0 | 0.361 | 0.370 | 0.0109 | 0 | - | - |
| 7 | 南庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00466 | 0.113 | - | - |
| 8 | 七堡村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0213 | 0.135 | - | - |
| 9 | 位村 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.197 | 0.128 | - | - |
| 10 | 东杨村 | 0 | 0 | 0.438 | 0.436 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 西杨村 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.273 | 0.232 | 0 | - | - |
| 12 | 南王家庄村 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.138 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | 小章村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 0.131 | - | - |
| 14 | 孙家庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | - | - |
| 15 | 南李庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00136 | 0.089 | - | - |
| 16 | 保合庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0.109 | - | - |
| 17 | 益合庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | 油味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | 西湖村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | 一家庄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | 北疃村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 | - | - |
| 22 | 南疃村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

由上述预测结果可知，关心点均未出现浓度大于毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对附近村庄居民造成中毒、死亡等严重后果。

4.7.4.2有毒有害物质在地下水环境中的运移扩散预测

正常工况下，企业各装置区、水处理构筑物等均采取了严格的防渗措施，发生跑冒滴漏时防渗层阻隔了污染物与包气带的联系，污染物一般不可能透过包气带进入含水层中，因此正常工况下的跑冒滴漏废水对地下水影响较小。

通过预测可知，在假定的事故状况下，泄漏的污染物进入浅水含水层后沿地下水流向迁移，在预测期内对浅层水水质产生一定的影响，但污染物超标范围均未运移出厂区边界。结合水文地质条件分析可知，项目所在区域浅层水和深层水之间存在相对稳定的隔水层，泄漏污染物不会下渗进入深层水含水层中。

本项目实施后，在严格执行防腐防渗等地下水防护措施的前提下，对区域地下水环境的影响可以接受，项目环境风险为可防控水平。

表4.7-26  泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 盐酸泄漏后引起中毒；氨水泄漏引起中毒 |
| 环境风险类型 | 酸洗槽泄漏中毒；氨水桶泄漏引起中毒 |
| 泄漏设备类型 | 酸洗槽 | 操作温度/℃ | 12 | 操作压力/MPa | 0.1（常压） |
| 泄漏危险物质 | 盐酸 | 最大存在量/kg | 50000 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 3.979×10-4 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 0.23875 |
| 泄漏高度/m | 2.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 0.097533 | 泄漏频率 | 持续泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 常压储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 0.1（常压） |
| 泄漏危险物质 | 氨 | 最大存在量/kg | 125 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.001237 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 0.7638 |
| 泄漏高度/m | 0.3 | 泄漏液体蒸发量/kg | 0.03865 | 泄漏频率 | 持续泄漏 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 盐酸 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性 终点浓度-1 | 150 | 10 | - |
|  |  | 大气毒性 终点浓度-2 | 33 | 20 | - |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续 时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 留宿村 | -- | -- | -- |
|  | 氨 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性 终点浓度-1 | 770 | 15 | - |
|  |  | 大气毒性 终点浓度-2 | 110 | 30 | - |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续 时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 留宿村 | 未出现 | -- | -- |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |
|  |  | 厂区边界 | 到达时间/d | 超标时间/d | 超标持续 时间/d | 最大浓度/(mg/L) |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/d | 超标时间/d | 超标持续 时间/d | 最大浓度/(mg/L) |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| a按选择的代表性风险事故情形分别填写； |

4.7.4.3环境风险评价

- 大气环境风险评价

- 根据大气环境风险预测结果，最不利气象条件下，盐酸泄漏时在下风向20m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，10m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域；氨水泄漏时在下风向30m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，15m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域，不会对附近居住区居民产生明显影响。

- 地下水环境风险评价

本项目在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故排放的强度有多种可能。这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。在采取有效的安全措施后，从风险预测结果来看（预测结果见4.4.7节），项目环境风险可降至可防控水平。

### 4.7.5 风险调查与识别

### 4.7.5.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

### 4.7.5.2环境风险防范措施

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

- 在建工程环境风险防范措施分析

- 1）选址、总图布置和建筑安全防范措施

(1)项目选址

项目位于定州市李亲顾镇沙河工业园区，评价范围内无文物、景观、自然保护区等环境保护目标。事故状态下，生产区废物料进入消防废水池暂存，消防废水收集后，进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，厂区采取可靠的防渗措施，防止废水通过下渗污染地下水。

(2)总图布置和建筑安全防范措施

①项目的工程设计和总图布置均委托正规设计单位承担，工程设计严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)规定等级设计。

②根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

③合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。人流和物流出口不应设在厂址西侧，应远离最近的敏感点杨庄村。

④厂区总平面应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。厂区内主要装置的设置符合《化工企业安全卫生设计规定》，原料、产品和中间产品的储存和管理符合《危险化学品安全管理条例》和要求。

⑤根据《化工企业安全卫生设计规定》：“厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。”该项目在主要危险源酸洗池、液体原料储存区设置了环行通道，便于消防、急救车辆通行，符合要求。

⑥总图布置在满足防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中。便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。

2）自动控制及电气仪表设计安全防范措施

(1)公司控制系统拟采用先进的DCS控制系统，对各装置进行集中显示、控制和操作。

(2)公司所用仪表均按所处区域的防爆等级选用本安型或隔爆型仪表。生产装置、储罐的爆炸危险区域划分执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)，危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。

(3)电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。生产装置区、储罐均按《建筑物防雷击设计规范》(GB50057-2010)和《工业与民用电力装置的接地设计规范》(试行)(GBJ65-83)的规定，设防雷击、防静电系统。

(4)为减少电缆着火及损坏的危险，尽可能采用地下敷设。紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。装置区内电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素。

(5)装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，装置内工作接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地电阻不大于4欧。

(6)在变配电所设置照明配电柜，设双电源切换装置。室内及管架下光源以荧光灯为主，室外以高杆灯为主。爆炸危险场所采用防爆灯具，在控制室、配电室配备事故照明设施。

(7)生产装置区内所有设备及可燃气体、液体管道，在进出装置处设置静电接地设施，通过地下静电接地网和全厂静电接地网相连，及时消除在生产过程中集聚的静电危害。

(8)在生产区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。

(9)厂内低压供、配电系统采用TN-S系统接地型式。

3）消防及火灾报警系统

(1)设计水消防系统和消防管网，管网为环状。全厂的消防水系统分为低压消防给水系统和稳高压消防给水系统，生产、低压消防给水系统主要为满足车间等用水要求及厂区辅助生产装置消防用水要求而设置，同时考虑部分未预见水量。采用水泵加压供给，供水压力0.4MPa。

(2)在全厂生产装置区和罐区设计独立的稳高压消防给水系统，供水压力≮1.0MPa。该系统负责全厂消防用水。

项目设计消防水管网环状布置，环网主管管径200mm，并采用阀门分成若于独立段，每段内的消火栓数量不超过5个。厂区内布置室外地上式消火栓，消火栓采用SS100/65-1.0型，布置间距在工艺装置区及罐区周围不大于80米，其余不大于120米。另外根据本工程各装置火灾危险等级的不同，配置了不同种类和数量的移动式灭火器。

(4)在存在可燃气体的场所设置可燃气体探测器，在全厂设置区域报警器，在火灾危险区域设置感温及感烟探测器，安装报警电话，在消防站设置火灾集中报警器。

(5)在变配电室及中控室设计火探管式自动探火灭火装置及超细干粉自动灭火系统，来保证工厂电源等的安全性。

(6)在全厂范围内依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置移动式磷酸铵盐灭火器，用以防范初起火灾。在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。

(7)对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，烟囱专设避雷针，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定，结合装置特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，构筑物防雷等级按第三类工业建，考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻不大于30Ω。低压接地系统采用TN-S接地方式，变电所工作接地电阻不大于4Ω。所有正常不带电的电气设备金属外壳，均与PE线可靠连接。

(8)项目消防队由园区统一设置。

4）危险化学品贮运安全防范措施

(1)贮存设备、贮存方式要符合国家标准，危险化学品在仓库应按照物料性质进行分区储存，切忌混储，各储区应设置相应的通风、调温、防火、灭火等设施。

(2)每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

(3)储存区应安排专人管理，进行定期巡检，及时发现安全隐患，并采取相应的安全措施。

(4)在生产装置区、仓库、储罐区按照安全评价的要求安装可燃气体报警器和有毒气体报警器若干。危险化学品储区分别设置相应的泄漏应急处置设施。

(5)储运系统设置明显的警告标志，消防系统齐备，消防水管路压力大于0.3MPa，灭火后的消防废水收集入事故池，经污水处理站处理后排入污水处理厂进一步处理。

(6)管线采用较高的管道设计等级，关键管道设计时采用高一压力等级。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

(7)项目涉及大量物料的运输，且主要采用公路运输方式，厂内物料输送主要为管道运输。由具有危险品运输资质的专用车辆负责运输进厂，该企业不自己运输。在物料运输过程中采取以下安全防范措施：

①我单位在选择承运危险品车队时，必须委托具有危险品运输资质的运输单位承运。委托时要认真验证资质，否则不予委托。

②运输危险化学品的槽车、容器必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。危险化学品的运输车队驾驶员必须是经过安全知识培训，掌握危险化学品运输安全知识，经相关部门考核合格，取得上岗证书的人员。

③严格按照有关要求执行，实行“准运证”、“驾驶证”、“押运员证”制度；运输车辆使用统一专用标志，并按照公安交通和公安消防部门指定的行驶路线运输；危险品运输应避开交通高峰期和拥挤路段，不可在繁华街道和居民区停留。

④运输、装卸危险化学品，根据有关规定和危险品的危险特性，应采取必要的防护措施。槽车必须封口严密，能够随正常运输条件产生的内部压力和外部压力保证危险化学品在运输过程中不因温度、压力变化而发生泄漏。运输过程中必须保持安全车速，保持一定的车距，严禁超车和强行回车，避免交通事故。

⑤借鉴有关地区经验，要求危险品运输车辆逐步安装GPS卫星通信系统，以便随时监控车辆位置，一旦发生泄漏事故，可及时进行处理。车辆发生事故时，除采取积极的处理措施外，应迅速向当地环保、公安部门报告，以得到妥善处置。

5）工艺技术设计安全防范措施

(1)根据工艺要求，主体生产装置不管采用敞开式或半敞开式建(构)筑物，还是采用封闭式建(构)筑物，都必须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

(2)工程范围内的建(构)筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

(3)采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。

(4)所有带压设备均设安全阀，所有安全阀均定期校验。对关键管道，建议设计时采用高一压力等级。所有一级焊缝均进行100%X射线探伤。

(5)装置厂房设有足够的泄爆面积，防雷防静电措施齐全，楼层平台池子与梯子等均设有合乎标准的防护栏。

(6)在可能接触腐蚀性化学品的作业场所均设置应急设施。

(7)对于储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施；对腐蚀严重部位的设备及管线，选用耐腐蚀材料。

6）防火防爆措施

项目生产过程中，某些物料具有爆炸性，所以防止物理爆炸(憋压)和化学爆炸十分重要。厂家采取的主要防火防爆措施如下：

(1)工艺设计中，厂房内采取相应的通风措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。并设置必要的安全联锁报警装置。

(2)压力设备的操作人员均经过培训，并考试合格，独立操作前均持有《安全技术合格证》。

(3)操作人员全部精心操作，严格控制工艺条件，在超压、超温、过冷和超腐蚀条件下，不使用压力设备。

(4)对于塔类、建(构)筑物，增加相应的防雷措施。对于新建的爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。

(5)生产区及罐区附近严禁火源，设置明显的禁火指示牌(打火机、火柴、手机等不准带入)，备有相应的防火用具。

(6)生产过程把易燃物料放在专用的容器内，工作现场禁放易燃物。严禁随意取用生产中物料，如发现漏泄必须收集起来集中处理，严禁排人下水道。

(7)严格遵守动火制度。

(8)电器设备都采用防爆型，防止产生电火花。

(10)厂房内通风良好，漏气时必须要迅速消除。

(11)备有必要的消防用品和用具，如各种灭火器，水龙头、黄沙等。

7）在建工程物料泄漏应急处理

(1)火灾扑救

遇火灾发生，一般应采用以下基本对策：

①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤(或用围油栏)拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

②及时了解和掌握着火物质的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

③对流淌火灾，应准确判断着火面积。

小面积(一般50m2以内)液体火灾，一般可用雾状水扑灭。用泡沫、干粉、二氧化碳一般更有效。

大面积液体火灾则必须根据其相对密度(比重)、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

④扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

⑤遇易燃液体管道或中间罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是原料桶泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

（2）泄漏处理

本项目危险化学品的泄漏，容易发生中毒事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

①泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

a.进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

b.如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

c.应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

d.应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

②泄漏事故控制

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

A.泄漏源控制

可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法如下：

a.通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

b.容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

小容器泄漏：尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理；大容器泄漏：一般是边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏；管路系统泄漏：泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。

③泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

a.围堤堵截

如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

b.覆盖

对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

c.稀释

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。其中氯甲烷泄漏后，用碱液进行喷洒稀释。

d.收容

对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

e.废弃

将收集的泄漏物收集到事故池或事故罐。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入消防废水池(兼初期雨水池)，经厂区污水站处理后排入园区污水管网。

8）应急预案

企业应根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)及《突发环境事件应急预案编制大纲》等编制《突发环境事件应急预案》并在当地生态环境局备案。

- 本项目选址、总图布置及建筑安全防范措施

（1）选址

本项目位于邯郸市肥乡区河北肥乡经济开发区西区，项目周围以工业企业为主，不属于环境敏感地区，评价范围内无文物、景观、自然保护区等环境保护目标，距项目厂址最近敏感点为西侧30m处的杨庄村。事故状态下，生产区废物料进入厂区消防废水池暂存，消防废水收集后，分批进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，厂区采取可靠的防渗措施，防止废水通过下渗污染地下水。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

项目的工程设计和总图布置均委托正规设计单位承担，工程设计严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准，实现本质安全化设计。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置，厂区按人流和货流分开，装置区、罐区周围设置消防通道。

厂区内设立防护站，对全厂的有害气体及危险性作业进行监测防护；负责全厂防护器材的保管、发放、维护及检修；对生产现场的气体中毒和事故受伤者进行现场急救。

- 危险化学品贮运安全防范措施

- （1）危险化学品贮存安全要求

工程投产后，危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外还应满足《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）要求。

（2）贮存安全防范措施

各储存设备及储存方式符合国家标准要求，设置明显的标志，由专人管理，并定期检查。对存在安全问题的提出整改方案，合理控制各种液体物料的储存量，尽量减少危险化学品储存总量。储罐材质、容量应满足事故转移物料的要求，备用罐正常情况下应保持空置，事故存料应在正常后及时转移并达到备用要求。

项目罐区均应设有围堰，围堰内的有效容积应满足该罐区一个最大储罐容积，符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008》（2018年版），可保证事故状态下泄露物料在堤内储存，可有效避免物料溢流对环境造成的污染。

- 工艺技术设计安全防范措施

本项目生产工艺路线已趋成熟，路线短、收率高，工艺设备投资相对较小、工艺流程短，操作容易，危险操作单元应设置自动联锁保护系统，关键设备设置液位报警，当液位过高时自动报警，防止物料通过排空、真空管路误排。在可能接触酸、碱及其它腐蚀性化学品的作业场所均设置应急设施。

- 自动控制及电气仪表设计安全防范措施

（1）公司控制系统拟采用先进的DCS控制系统，对各装置进行集中显示、控制和操作。对危险化学工艺单元，设置温度、压力监控设施，设温控联锁装置，保证工艺参数在正常可控范围内，避免事故的发生。

（2）公司所用仪表均按所处区域的防爆等级选用本安型或隔爆型仪表，危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。装置区及罐区，均设防雷击、防静电系统。在变配电所设置照明配电柜，设双电源切换装置。

（3）装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，装置内工作接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地电阻不大于4欧。

(4 )生产装置区内所有设备及可燃气体、液体管道，在进出装置处设置静电接地设施，通过地下静电接地网和全厂静电接地网相连，及时消除在生产过程中集聚的静电危害。

- 消防、防雷及火灾报警系统

本项目遵循国家建筑、石油化工设计防火规范要求及地方消防规定进行消防设计。消防系统包括常规水消防系统、火灾报警系统、火探管式自动探火灭火装置及超细干粉自动灭火系统。在生产区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。

- 风险管理防范措施

（1）企业应认真贯彻落实企业安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。加强从业人员宣传、教育和培训，持证上岗，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危化品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。

（2）公司应配置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等）。现场工作人员应熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能，严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。

（3）建立突发事故报告与应急响应制度与规程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

（4）企业应在厂区设置明显的风向标，在各风险单元设置有毒有害危险物质泄漏自动检测仪、报警仪，进行厂区事故环境风险实时自动监控。应在厂区不同方向分设2个以上人流、物流大门，并结合厂区主要风险单位分布、应急救护场所位置、厂区道路及与厂外交通道路情况，安排企业事故应急疏散线路，在厂区明显位置设图示意，保证事故状态下人员可根据当时风向、自动选择安全、合理的应急疏散撤离线路，保证应急疏散的快捷、有序、高效。

### 4.7.6事故应急防范措施

4.7.6.1火灾扑救

遇火灾发生，一般应采用以下基本对策：

(1)首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤(或用围油栏)拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

(2)及时了解和掌握着火物质的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

(3)对流淌火灾，应准确判断着火面积。

小面积(一般50m2以内)液体火灾，一般可用雾状水扑灭。用泡沫、干粉、二氧化碳一般更有效。

大面积液体火灾则必须根据其相对密度(比重)、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

(4)扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

(5)遇易燃液体管道或中间罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是原料桶泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

4.7.6.2泄漏处理

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

- 泄露处理注意事项

- 进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

(1)进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

(2)如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

(3)应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

(4)应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

二、泄露事故控制

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

(1)泄漏源控制

可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法如下：

①通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

②容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

a、小容器泄漏

尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。

b、大容器泄漏

由于大容器不像小容器那样可以转移，所以处理起来就更困难。一般是边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。

c、管路系统泄漏

泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。

(2)泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

①围堤堵截：

如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

②覆盖

对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

③稀释

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。其中氯甲烷泄漏后，用碱液进行喷洒稀释。

④收容

对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

⑤废弃

将收集的泄漏物收集到事故池或事故罐。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入消防废水池(兼初期雨水池)，经厂区污水站处理后排入园区污水管网。

4.7.6.3大气风险事故应急撤离防范措施

发生有毒有害危险物质泄漏引发大气环境风险时，企业应按照突发事故报告与应急响应制度与规程，及时上报公司应急指挥部，在采取应急处理同时，根据厂区风向标指示，按照厂区图示牌中的应急疏散撤离线路，迅速组织人员疏散群，保证应急疏散的快捷、有序、高效。

4.7.6.4事故废水三级防控措施

为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料和污水对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，本工程拟建立“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生影响。

（1）一级防控措施

本项目罐区外围设有围堰，围堰内的有效容积可满足该罐区一个最大储罐容积，保证物料及废水不排出罐区；同时在罐区围堰内设置环形明沟，并与阀井相连，阀井内设置排水管道与初期雨水收集池相连，管道上设总阀门和两通阀门，关闭总阀门可阻断废水排放途径，通过两通阀门可实现初期雨水和后期雨水的有效分离(管道上总阀门常闭，两通阀门保持至初期雨水收集池方向，初期雨水也将利用该管网汇入该池，收集15min初期雨水后，将阀门切换至雨水管网，使后期雨水通过管网外排，以下两通阀门设置情况相同)。

泄漏事故发生后，对于管道等处发生的泄漏可直接关闭储罐阀门实现止流，泄漏的物料和冲洗废水通过明沟汇入阀井；对于储罐破损出现物料大规模泄漏时，则优先开启倒料泵将破损储罐的物料转入其它罐储存，外流物料和冲洗废水则通过明沟汇入阀井，切换两通阀门将废水导入初期雨水收集池储存，后续分批次排入公司厂区污水处理站处理。

当罐区发生火灾等严重事故时，泄漏物料和消防废水首先被阻隔在围堰内，待事故排除后，打开阀井管道总阀门，同时切换两通阀门将废水导入初期雨水收集池储存，后续分批次排入公司厂区污水处理站处理。

（2）二级防控

厂区设置1座容积300m3消防废水池（兼初期雨水池），用于收集生产区、罐区产生的事故废水、消防废水和初期雨水，保证物料和废水有足够的缓冲处理空间，防止对公司污水处理站的处理能力产生冲击。

该水池可有效容纳厂区产生的事故废水和消防废水，对废水起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

（3）三级防控

工程在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。

雨水排放口总阀门和污水排放口总阀门，可直接截断整个厂区废水外排途径，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。

图4.7-5  本项目事故废水三级防控示意图

综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全，不会产生大的环境风险事故

### 4.7.7 事故应急预案

企业应依据园区事故应急预案要求，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，结合本项目风险物质，进一步完善现有突发环境事故应急预案，供企业及管理部门参考，并在地方环保管理部门备案。

（1）预案编制程序

突发环境事故应急预案编制程序，见图4.7-6。

图4.7-6    突发环境事故应急预案编制工作程序图

（2）应急救援预案纲要

考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与工业园区、地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与工业园区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

（3）应急预案的主要内容

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表4.7-27。

表4.7-27  突发环境事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产区、储存区、邻区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂：成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理； |
| 3 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 4 | 应急设施、设备与器材 | 生产装置：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备 罐区：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备 |
| 5 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。 |
| 9 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 人员培训及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。 |
| 11 | 公众教育信息 纪录和报告 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |

### 4.7.8 风险评价结论与建议

4.7.8.1 风险评价结论

（1）项目涉及危险物质包括氨水、盐酸等，主要分布原料储存区、储罐区等危险单元中，存在危险因素主要为设备及管道设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作，引起危险物质事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。

本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级、地下水环境风险潜势为Ⅲ级、地表水环境风险潜势为II级，所以大气环境影响评价工作等级为二级，地下水环境影响评价工作等级为二级，地表水环境影响评价工作等级为三级，因此，本项目风险评价等级为二级。

（2）根据大气环境风险预测结果，最不利气象条件下，盐酸泄漏时在下风向20m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，10m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域；氨水泄漏时在下风向30m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，15m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域，不会对附近居住区居民产生明显影响。

（3）项目采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故水池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入地表水环境，对地表水环境产生不利影响。

（4）项目已在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

（5）在落实有效的环境风险措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。

5.6.8.2建议

项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。

### 4.7.9风险防范设施验收一览表

项目风险防范设施“三同时”验收一览表见表4.7-28。

表4.7-28    风险防范设施“三同时”验收一览表

| 验收项目 | 风险防范措施内容 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 风险措施 | 设置安全警示标志；设置环形水沟和事故收集罐，对各工艺控制点设置连锁报警装置；防腐防渗处理。 | 15 |
| 自动控制设施 | 工艺设计中设置有安全连锁和事故停车措施，各生产车间全部采用DCS对产生系统进行监视和管理，设紧急停车系统。 | 15 |
| 气体泄漏报警应急措施 | 各车间专门设有可燃气体、有毒气体检测、记录、报警装置，一旦检测到可燃气体、有毒气体泄漏，马上报警。 | 8 |
| 灭火措施 | 厂区主要生产车间和贮罐区设置环形通道，厂内设泡沫消防，装置区和贮罐四周设消防炮。主要生产装置附近设消火栓、灭火器等。 | 3 |
| 消防废水收集 | 300m3初期雨水池(兼消防废水池)1座、300m3事故池1座，可满足全厂初期雨水及消防废水的收集，消防废水经收集后，分批排入厂区污水站处理。 | 10 |
| 应急物资 | 沙包、泥袋、移动潜水泵、吸油棉等 | 1 |
| 正规设计、安全评价 | 工程设计委托正规设计单位设计，确保设计安全性。并请有资质的单位进行安全评价 | 5 |
| 事故应急制度 | 制定污染事故应急处置及预防预案、应急操作手册、配套规章制度、相关人员人手一册。 | 1 |
| 安全标示 | 厂区危险物质存量及位置（如罐区、仓库等）、生产车间等重要防范部位都要设置安全标示。 | 1 |
| 事故应急监测措施 | 制定应急环境监测计划，包括监测因子、监测点位、监测频次等 | 2 |
| 环境风险应急预案 | 应急计划区；应急组织；应急状态分类及应急响应程序；应急设施、 设备与器材；应急通讯、通知和交通；应急环境监测及事故后评估；应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材；应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康；应急状态终止与恢复措施；人员培训及演练；公众教育信息纪录和报告。 | 5 |
| 预案演习 | 定期进行应急预案训练及演习，并有培训演习记录。 |  |
| 合计 | 66 |

项目环境风险评价自查表见表4.7-29。

表4.7-29  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 盐酸 | 氨水 | 天然气 |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 81.47 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 850人 | 5km范围内人口数 57890 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | -- 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 √ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 √ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 ☑ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 ☑ | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1 □ | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 √ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2√ | M3 □ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 √ | P3□ | P4 □ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 ☑ | E2 □ | E3□ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 √ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 √ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ √ | Ⅱ ☑ | I R |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 ☑ | 三级 □ | 简单分析 R |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ | 易燃易爆 √ |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |
|  | 影响途径 | 大气 √ | 地表水 □ | 地下水 √ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 √ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 盐酸预测模型 | SLAB √ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 盐酸泄露预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 10 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 20 m |
|  |  | 氨水预测模型 | SLAB □ | AFTOX√ | 其他 □ |
|  |  | 氨水泄露预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 15 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 30 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 无 ，到达时间 无 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 无 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 无 ，到达时间 无 d |
| 重点风险防范 措施 | 1、生产工艺路线已趋成熟，路线短、收率高，工艺设备投资相对较小、工艺流程短，操作容易，危险操作单元应设置自动联锁保护系统，关键设备设置液位报警，当液位过高时自动报警，防止物料通过排空、真空管路误排。在可能接触酸、碱及其它腐蚀性化学品的作业场所均设置应急设施。 2、公司所用仪表均按所处区域的防爆等级选用本安型或隔爆型仪表，爆炸危险场所采用防爆灯具。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。装置区均设防雷击、防静电系统。电缆尽可能采用地下敷设，紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。装置区内电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素。 3、遵循国家建筑、石油化工设计防火规范要求及地方消防规定进行消防设计。消防系统包括常规水消防系统、火灾报警系统、火探管式自动探火灭火装置及超细干粉自动灭火系统。在生产区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。 4、建立突发事故报告与应急响应制度与规程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。 5、公司应配置处置危化品泄漏事故的相关设备、器材（如安全防护服、空气呼吸器或可靠的防毒面具、检测仪器、堵漏器材、工具等）。现场工作人员应熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位危化品的种类、理化性质和生产工艺流程，熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，掌握预防危化品泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能，严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。 6、企业应认真贯彻落实企业安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。加强从业人员宣传、教育和培训，持证上岗，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危化品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。 7、企业应在厂区设置明显的风向标，在各风险单元设置有毒有害危险物质泄漏自动检测仪、报警仪，进行厂区事故环境风险实时自动监控。应在厂区不同方向分设2个以上人流、物流大门，并结合厂区主要风险单位分布、应急救护场所位置、厂区道路及与厂外交通道路情况，安排企业事故应急疏散线路，在厂区明显位置设图示意，保证事故状态下人员可根据当时风向、自动选择安全、合理的应急疏散撤离线路，保证应急疏散的快捷、有序、高效。 |
| 评价结论与建议 | （1）项目涉及危险物质包括盐酸、氨水、氯化铵、天然气等，主要分布在生产车间、原材料库和输送管道等危险单元中，存在危险因素主要为设备及管道设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作，引起危险物质事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。 本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级、地下水环境风险潜势为Ⅲ级、地表水环境风险潜势为II级，所以大气环境风险影响评价工作等级为二级，地下水环境风险影响评价工作等级为二级，地表水环境风险影响评价工作等级为三级。因此，本项目风险评价等级为二级。 （2）根据大气环境风险预测结果，最不利气象条件下，盐酸泄漏时在下风向20m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，10m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域；氨水泄漏时在下风向30m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-2的区域，15m范围内为有毒有害物质浓度超过毒性终点浓度-1的区域，不会对附近居住区居民产生明显影响。 （3）项目采取严格的事故废水三级防控体系，物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故水池，设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入地表水环境，对地表水环境产生不利影响。 （4）项目已在厂区采取分区防渗措施、设置监控井，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。 （5）在落实有效的环境风险措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。 建议：项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

## 4.8土壤环境影响分析

4.8.1 环境影响识别

4.8.1.1 项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“金属制品表面处理及热加工处理业”，属于“有钝化工艺的热镀锌”，项目位于工业园区，占地为工业用地，所在区域污染影响型敏感程度为“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3，本项目土壤环境敏感程度为敏感，因此，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响性评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为二级。

4.8.1.2 影响类型及途径

本项目施工期主要为土方施工、厂房改建及设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期热镀锌工序涉及重金属(含锌及其化合物)、酸洗工序涉及盐酸，热镀锌工序涉及氨的排放，锌尘、盐酸雾、氨的外排对土壤有大气沉降影响，酸洗槽、水洗槽、助镀槽、中水处理站在池底泄漏非正常状况下废酸及废水下渗将会对土壤造成垂直入渗影响。本项目废水经处理后部分回用，部分排入污水管网，不会造成废水地面漫流影响。本项目涉及酸类物质，可能造成土壤酸化。综上，本项目影响类型见表4.8-1。

表4.8-1   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表4.8-1可知，本项目影响途径主要为运营期大气沉降污染和垂直入渗污染，因此本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

4.8.1.3 影响源及影响因子

本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表4.8-2。

表4.8-2    土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗、水洗槽 | 酸洗工序、水洗工序 | 垂直入渗 | 盐酸 | HCl | 非正常状况，敏感目标耕地 |
| 镀锌锅 | 热镀锌 | 大气沉降 | 颗粒物 | Zn | 正常状况，敏感目标耕地 |
| 冷却槽 | 镀件冷却工序 | 垂直入渗 | 冷却废水 | Zn | 非正常状况，敏感目标耕地 |
| 钝化槽 | 钝化工序 | 垂直入渗 | 废钝化液 | Zn | 非正常状况，敏感目标耕地 |
| 污水处理站 | 废水处理 | 垂直入渗 | 废水 | HCl、Zn | 非正常状况，敏感目标耕地 |

4.8.2 现状调查与评价

4.8.2.1 调查范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018），结合项目特性，土壤现状调查范围为项目占地范围及占地范围外1km范围，面积3.81km2。

4.8.2.2 敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018），本项目土壤保护目标主要为项目周边居民点及耕地，具体见表4.8-3。

表4.8-3    土壤环境敏感目标一览表

| 保护目标 | 方位 | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 留宿村 | SW | 175 |
| 评价范围内耕地 | — | — |

4.8.2.3 土壤理化特性调查

根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的1处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见表4.8-4。

表4.8-4    土壤理化特性调查表

| 点号 | Z1/东车间西侧北 | 时间 | 2020.6.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 115.072254 | 纬度 | 38.355248 |
| 深度 | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 1.0-2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团块 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 1% | 2% | 0% |
|  | 其它异物 | 少量根系 | 少量碎石 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | -- | 7.0 | -- |
|  | 阳离子交换量 | -- | 9.4 cmol+/kg | -- |
|  | 氧化还原电位 | -- | 661mV | -- |
|  | 土壤容量 | -- | 1.47 g/cm3 | -- |
|  | 孔隙度 | -- | 20.7% | -- |
|  | 渗滤率 | -- | 1.63mm/min | -- |

4.8.3 土壤环境影响预测与评价

4.8.3.1 大气沉降土壤环境影响预测与评价

一、其它物质大气沉降环境影响预测与评价

根据工程分析，本项目营运期产生废气热镀锌烟尘，废气中外排的重金属锌大气沉降对评价范围内土壤造成污染影响。因此，本评价将本项目实施后热镀锌烟尘作为影响源预测锌尘大气沉降的土壤环境影响。

(1)预测模型

本评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E中预测方法，预测公式如下：

单位土壤中某种物质的增量计算公式：

式中：—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；以《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中颗粒物沉降模型预测1m2网格最大沉积量锌为0.004g。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋滤排出的量，g；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

按照最不利情形考虑，重金属淋滤和径流排出量为0，故Ls、Rs之和取0；

—表层土壤容重，kg/m3，表层以轻壤土为主，容重取1.47×103kg/m3；

—1m2网格面积，m2；

—表层土壤深度，取0.2m；

—持续年份，a。

单位土壤中某种物质的预测值计算公式：

式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值；

Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，其中沉降背景值取表层样监测最大值，锌取58mg/kg。

(2)干沉降预测结果

通过采用上述公式进行计算，大气沉降土壤预测结果见表4.8-5。

表4.8-5   大气沉降对区域土壤累计影响一览表

| 评价因子 | 持续年份(a) | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn(mg/kg) | 1 | 0.01361 | 58 | 58.01361 | 250 | 满足筛选值 |
|  | 5 | 0.06803 |  | 58.06803 |  |  |
|  | 10 | 0.13605 |  | 58.13605 |  |  |
|  | 20 | 0.27211 |  | 58.27211 |  |  |
|  | 30 | 0.40816 |  | 58.40816 |  |  |

由表4.8-5可知，在本项目运营期内（30年）废气中污染物随时间通过大气沉降的方式不断在敏感目标处积累，土壤污染物浓度随着时间推移不断增高，土壤各敏感目标中锌预测值为58.40816mg/kg，低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）中6.5＜pH＜7.5中锌的风险筛选值（250mg/kg）。

(3)预测评价结论

由上述预测结果可知，大气沉降影响情景下建设项目各不同阶段，评价范围内营运期锌累积影响叠加现状值后满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）中相关标准要求。

一、酸类物质大气沉降环境影响预测与评价

根据工程分析，本项目营运期产生盐酸废气，沉降对评价范围内土壤造成污染影响。因此，本评价将本项目实施后盐酸作为影响源预测盐酸大气沉降的土壤环境影响。

1、预测模型

本评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E中预测方法，预测公式如下：

单位土壤中某种物质的增量计算公式：

式中：—表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

—预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱的输入量，mmol以《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中颗粒物沉降模型预测1m2网格最大沉积量游离酸为2.94×105mmol。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

按照最不利情形考虑，游离酸淋溶和径流排出量为0，故Ls、Rs之和取0；

—表层土壤容重，kg/m3，表层以轻壤土为主，容重取1.47×103kg/m3；

—1m2网格面积，m2；

—表层土壤深度，取0.2m；

—持续年份，a；

酸性物质或碱性物质排放后表层土壤pH预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算：

pH=pHb±  S/BCpH

式中：pHb—土壤pH现状值；

BCpH—缓冲容量，mmol/（kg·pH），本项目取45000mmol/（kg·pH）。

2、预测结果

通过采用上述公式进行计算，酸性物质下渗土壤预测结果见表4.8-6。

表4.8-6   游离酸下渗对区域土壤累计影响一览表

| 评价因子 | 持续年份(a) | S/BCpH | 背景值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 1 | 0.022 | 7.5 | 7.478 |
|  | 5 | 0.111 |  | 7.389 |
|  | 10 | 0.222 |  | 7.278 |
|  | 20 | 0.444 |  | 7.056 |
|  | 30 | 0.667 |  | 6.833 |

由表4.8-6可知，在本项目运营期内（30年）废气中污染物随时间通过大气沉降的方式不断在敏感目标处积累，土壤pH值随着时间推移不断减小，土壤各敏感目标中pH预测值为6.833，pH值与土壤背景pH值差别不大。

3、预测评价结论

由上述预测结果可知，大气沉降影响情景下建设项目各不同阶段，评价范围内营运期游离酸累积影响叠加现状值后土壤pH值变化不大，不会对土壤造成较大影响。

4.8.3.2 垂直入渗土壤环境影响预测与评价

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生废液及废水泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常状况下，含重金属酸液或废水垂直入渗进入土壤，酸液或废水中的COD、NH3-N、氯化物、Zn等污染因子对土壤环境造成的影响。

1、污染预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对本项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测模型如下：

(1)一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：——污染物介质中的浓度，mg/L；

——弥散系数，m2/d；

——渗流速度，m/d；

——沿轴的距离，m；

——时间变量，d；

——土壤含水率，%。

(2)初始条件

(3)边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

①连续点源：

②非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界条件：

2、模型概化

(1)边界条件

模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。

(2)土壤概化

结合项目区岩土工程勘察及水文地质勘察成果，将土壤概化为一种类型，0～3m均为粉土，渗透系数0.06m/d，土壤相关参数见表4.8-7。

表4.8-7    场区土壤参数表

| 类别 | 厚度（m） | 渗透系数（m/d） | 孔隙度 | 土壤含水量（%） | 弥散度（m） | 土壤容重(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 0～3 | 0.06 | 44.4 | 21.9 | 11.7 | 1473 |

3、土壤污染预测结果

本项目对天然气热镀锌生产线冷却槽非正常状况下泄漏，废液中的氯化物、锌等污染因子持续渗入土壤并不断向下运移，初始浓度分别为880mg/L、1300mg/L，在不同水平年各污染物沿土壤迁移模拟结果见图4.8-1、图4.8-2。

(1)Zn

图4.8-1   Zn在不同水平年沿土壤迁移情况

由图4.8-1土壤模拟结果可知，Zn在土壤中随时间不断向下迁移，同一点位的数值随时间先减少后增加；浓度随深度增加先增加再减少，冷却槽泄漏100d后，污染深度为0.80m，泄漏300d后，污染深度为1.30m，泄漏2000d后，污染深度为5.70m，泄漏3000d后，污染深度为7.80m。冷却槽泄漏3000d后，土壤深度7.80m处Zn浓度达到检出限值0.05mg/L，土壤底部Zn浓度未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质中Zn的标准值(1.0mg/L)。

(2)氯化物

图4.8-2  氯化物在不同水平年沿土壤迁移情况

由图4.8-2土壤模拟结果可知，氯化物在土壤中随时间不断向下迁移，同一点位的数值随时间先减少后增加；浓度随深度增加先增加再减少，冷却槽泄漏100d后，污染深度为0.75m，泄漏300d后，污染深度为1.26m，泄漏2000d后，污染深度为5.65m，泄漏3000d后，污染深度为7.75m。冷却槽泄漏3000d后，土壤深度7.75m处氯化物浓度达到检出限值0.007mg/L，土壤底部氯化物浓度未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质中氯化物的标准值(250mg/L)。

综合以上分析，冷却槽泄漏非正常状况下，污水通过裂缝进入土壤，将会造成部分土壤污染，但不会污染地下水。

4.8.3.3 保护措施与对策

1、 土壤污染防护措施

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目主要土壤污染防护措施包括源头控制措施及过程防控措施，本项目土壤污染防护措施见表4.8-8。

表4.8-8   土壤污染防护措施一览表

| 污染类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气沉降影响 | 热镀锌烟尘 | Zn | 源头控制措施 | 在锌锅槽边吸风方式将锌尘收集至布袋除尘器处理，再经填料洗涤塔净化措施吸收氨气后经15m排气筒排放，减少含有重金属的粉尘沉降量 |
|  |  |  | 过程防控措施 | 占地范围内采取绿化措施，种植强吸附能力的植物 |
|  | 酸洗废气 | HCl | 源头控制措施 | 采取全封闭的酸洗房密闭后，通过管道由引风机将废气引至1套酸雾净化塔（两级水洗喷淋+1级碱液洗涤）中处理后由15m排气筒排放，减少HCl废气排放 |
|  |  |  | 过程防控措施 | 占地范围内采取绿化措施，种植强吸附能力的植物 |
| 垂直入渗影响 | 冷却槽 | COD、NH3-N、氯化物、Zn | 源头控制措施 | 采用防渗措施 |

2、 跟踪监测

为了掌握本项目土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，本项目实施后，针对全厂实施土壤跟踪监测。

根据导则要求，结合项目特征，在厂区外敏感点布置1处土壤跟踪监测点，在厂区内布置1处垂直入渗土壤跟踪监测点，1处大气沉降土壤跟踪监测点。各土壤跟踪监测布置情况见表4.8-9。

表4.8-9   土壤跟踪监测点布置一览表

| 点号 | 监测点 位置 | 监测点类型 | 采样深度 | 监测 频率 | 监测因子 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区北侧空地 | 敏感点 监测点 | 0.2m | 每3年监测一次 | Zn，pH | GB15618 |
| 2 | 车间一东侧 | 大气沉降影响区监测点 | 0.2m |  | Zn，pH | GB36600 |
| 3 | 冷却槽处 | 垂直入渗影响区监测点 | 分层采样，采样深度范围为地面至潜水含水层自由水面，采样深度分别为0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m、3～6m |  | COD、NH3-N、氯化物、Zn、pH | GB36600 |

4.8.3.4 土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表见表4.8-10。

表4.8-10    本项目土壤环境评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两者兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （1.0）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（留宿村）、方位（SW）、距离（165m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | Zn、pH、COD、NH3-N、氯化物 |  |
|  | 特征因子 | Zn、氯化物 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级☑；二级□；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)☑；b)□；c)□；d)□ |  |
|  | 理化特性 | 详见表2.5-10 | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0～3m |  |
| 现状调查内容 | 现状监测因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，Zn | 点位 布置图 |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，Zn |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各评价因子均满足相应标准要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 大气沉降：Zn 垂直入渗：COD、NH3-N、氯化物、Zn、pH |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目边界外1km区域） 影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 3 | Zn、COD、NH3-N、氯化物、pH | 每3年监测一次 |  |
|  | 信息公开指标 | Zn、COD、NH3-N、氯化物，pH |  |
| 评价结论 | 建设项目对土壤环境影响可以接受 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√，“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

5环境保护措施及其可行性论证

## 5.1废气治理措施可行性论证

### 5.1.1酸性气体治理措施可行性分析

酸洗工序产生的酸性废气主要为HCl，产生的酸性废气经收集后送至碱液喷淋塔处理后经15m排气筒排放。

本项目碱液喷淋塔为填料式洗涤塔，洗涤介质为氢氧化钠溶液。碱洗塔内，含HCl的废气和碱液逆向接触，将酸性气体中HCl反应掉。通过控制废气洗涤塔流速与滞留时间保证尾气吸收的充分与稳定。

（1）碱液喷淋塔工作流程及原理

废气由引风机引入碱液喷淋塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，反应方程式如下所示。废气经过净化后经15m排气筒排放。净化后的废气达到《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值。处理反应方程式：

氯化氢吸收：HCl+NaOH→NaCl+H2O

图5.1-1  填料式碱洗塔结构示意图

（2）效果与可行性

碱液喷淋塔是废气处理的常用方法，通过酸碱物质在填料吸收塔内充分接触发生酸碱反应而去除废气中的酸性或碱性物质。因氯化氢属于强酸性物质，酸碱反应很容易发生，且反应迅速、彻底，故碱液喷淋塔的处理效果较好，根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（化学工业出版社，1999年5月第一版），一般碱液喷淋塔吸收效率达到93%-97%之间，但考虑实际长期运行的效果会低于设计净化效率，本次评价碱液吸收效率取95%，拟建项目只要采用规范的设计，经碱液喷淋塔吸收后，废气可以达到《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值。因此，迁建项目工艺废气采用碱液喷淋塔处理，在技术上完全可行。

### 5.1.2锌烟治理措施可行性分析

迁建项目锌烟采取可移动门罩收集后经袋式除尘器+水雾喷淋装置处理后由15m高排气筒排放。

可移动门罩原理：在门罩两侧安装有电动提升门，在打锌灰时，会提升至高位，便于工人打锌灰操作，在工件下锌锅时，该提升门落下，将锌锅四周封闭起来，防止烟尘外溢，门罩上部设置吸风口，镀锌产生的锌烟能迅速被上部的吸风口吸走，可移动门罩收集效率可达95%。

袋式除尘器原理：袋式除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器，袋式除尘器的工作原理是通过袋式缝隙的过滤作用而阻挡粉尘。当滤袋上的粉尘沉积到一定量时受外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。本项目使用的脉冲袋式除尘器由多气室组成，每个气室又有多个滤袋，具有在线清灰的特点。正常工作时，含尘气体从除尘器的底部进入，且均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中的较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体流经滤袋时，粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制，自动连续运行，它的特点是采用分室轮流进行清灰，即当某一室进行喷吹清灰时过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生二次扬尘，同时运行平稳，除尘效率高。在各类高效除尘器中，袋式除尘器由于其滤布的强度、耐高温、耐腐、耐磨等方面的优点，更是得到了广泛的应用。袋式除尘器也是“最佳可行技术”及“污染防治技术政策”中推荐的治理技术。

废气由引风机引入水雾喷淋装置，根据NH3的理化性质，NH3极易溶于水，1体积水可吸收560体积的氨。含NH3废气经过水喷淋，NH3与水充分融合，吸收液进行气液两相充分接触吸收。废气经过净化后经15m排气筒排放。

迁建项目两条生产线锌烟经该措施处理后颗粒物排放浓度均为0.022mg/m3，排放速率为0.00067kg/h，排放满足满足《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准；氨的排放速率为0.00304kg/h，排放浓度为0.101mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准。

## 5.2废水治理措施可行性论证

迁建项目完成后全厂产生的废水主要为水洗废水、碱液喷淋废水、水洗喷淋废水和职工盥洗废水，生产废水排入厂区污水处理厂处理后部分回用于生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂；本项目生产废水呈酸性（PH=2~3），COD浓度不高但含有一定量的金属离子（铁）及悬浮物，生活污水经厂区化粪池处理后经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂。

### 5.2.1 处理工艺可行性论证

迁建项目废水处理站设计规模10m3/d，设计出水水质为pH6-9，COD≤350mg/L，总铁≤5mg/L，锌≤5.0mg/L。污水处理主要工艺见图5.2-1。

10m3/d

压滤机

巴歇尔计量槽

100m3储槽

调节池

曝气氧化池

曝气脱氮池

污水处理厂

活性炭过滤器

石英砂过滤器

NaOH/PAM

中和絮凝池

空气

污泥外运

清洗废水

空气

冲洗水

冲洗水

PH调整池

HCl

空气/H2O2/NaOH

图5.2-1  污水处理站工艺流程图

（1）污水处理系统：

1）生产线的清洗水池设置1台自吸泵抽至废水储槽；

2）废水集水池收集生产过程中产生的工艺废水，池底设置穿孔曝气，将废水均质均量;

3）氧化池池底设置空气搅拌，利用pH自动控制仪控制酸碱的注入量，自动调整至适当pH2～3，达到最佳铁碳反应条件，并加入双氧水，几乎将Fe2+还原成Fe3+，同时产生羟基自由基，与废水中的COD﹑氨氮发生强烈反应，去除COD和氨氮；

4）经氧化池反应好的废水进入中和混凝池，先加NaOH调节PH值至10～11，加入PAM进反应池使废水变成絮凝装物质；

5）将反应好的絮凝状物质经气动隔膜泵抽至压滤机进行泥水分离，污泥委外处理，压滤水进入后段处理；

6）经压滤后的清水进入曝气池，池底设置微孔曝气器，通入空气气将废水中游离状态的氨以氨气的状态吹脱出来，氨氮去除率大于70%；

7）清水进入PH回调池，加酸调节PH值至8～9,以PH值的满足排放标准；

8）经以上处理流程处理好的废水经石英砂过滤器去除SS和胶体，经活性炭过滤器进步处理废水中的色度﹑吸附COD﹑少量氨氮后达标排放。

（2）污泥处理系统：

曝气反应池氧化完全后的混合液，由压滤机专用泵抽至厢式压滤机进行压滤，实现泥水分离。形成的泥饼定期清理外运，滤液进入后续处理单元。

处理后废水排入李亲顾镇污水处理厂。

处理后废水部分回用于生产，剩余部分排入李亲顾镇污水处理厂。

表5.2-1   本项目生产废水产生及治理情况一览表

| 序号 | 废水类别 | 废水量（m3/d） | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 处理措施 | 排放浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水洗废水 | 6 | pH COD SS Fe Cl- | 2 280 1000 12000 20000 | / | 曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤 | pH6~9 COD131.8 SS19.38 Fe8.29 Cl-395.3 |
| 2 | 喷淋废水 | 3 | pH COD SS Cl- | 11 220 120 6000 |  |  |  |
| 3 | 生活废水 | 0.96 | COD BOD5 SS 氨氮 | 300 160 160 30 | 化粪池 |  | COD250 BOD5150 SS150 氨氮30 |

由表5.2-1可以看出，处理后生产废水中污染物排放浓度分别为：pH6~9、COD131.8mg/L、SS19.38mg/L、Fe8.29mg/L、Cl-395.3mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准，生活污水经化粪池处理后污染物排放浓度分别为：COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

### 5.2.2 处理规模及工艺可行性论证

本项目生产废水最大产生量为9m3/d，回用水量5.8m3/d，本项目污水处理站设计处理能力为10m3/d，有一定的设计余量，可以满足项目废水处理规模要求。

类比同类热镀锌企业《年产9000吨铁塔镀锌件技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，酸洗废水采用“化学中和+絮凝沉淀”工艺处理酸洗废水，外排水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，同时满足城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准，本项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

综上，本项目废水经厂区内污水处理站处理后能够满足相关排放标准要求，处理规模大于废水产生量，能够满足项目所需。因此，本项目废水处理措施可行。

## 5.3噪声保护措施可行性论证

迁建项目噪声源主要为泵类、风机、行车等设备运行过程中产生的噪声，其声功率级为75-90dB(A)。本项目噪声的防治，是从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑，设计中采取的噪声防治措施有：

（1）设备选型时尽量选用低噪声设备；

（2）噪声较强的设备，如风机等，安装隔声罩；

（3）振动设备设减振器或减振装置。

根据噪声预测结果，本项目运行后，项目噪声源预测值叠加背景噪声监测值后均能达标，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目采用的噪声防治措施可行、可靠和有效的。

## 5.4固体废物处置措施可行性论证

迁建项目固体废物主要为酸洗产生的废酸、污水处理站污泥、助镀液再生系统产生的残渣、热镀锌产生的锌渣、袋式除尘器产生的锌尘、水雾喷淋装置产生的含锌沉渣和职工生活垃圾。

废酸（HW34-900-300-34）产生量为40t/a，收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处置；污水处理设施产生的污泥（HW17-336-064-17）产生量为13.5t/a，经压滤脱水后使用专用容器储存，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；助镀液再生系统产生的残渣（HW23-336-103-23）产生量为0.31t/a，经压滤脱水后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；锌渣产生量为1.07t/a，由锌锭厂家回收；锌尘和含锌沉渣（HW23-336-103-23）产生量为0.043t/a，收集于专用容器内，置于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置，项目完成后全厂劳动定员为30人，年生产300d，生活垃圾平均按0.5kg/d计算，则产生的生活垃圾产生量为4.5t/a，由当地环卫部门定期清运。

项目新建1座10m2危废暂存间，危险废物收集于专用容器内，暂存于危废间，危险废物暂存间已按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置：

（1）危废间门口和内部已按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志；

（2）危废间已设置围堰，并设置双锁并双人保管；

（3）危废间地面已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，底部铺设300mm粘土层压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统，最后采取耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，并设置堵截渗漏的裙角，渗透系数小于10-10cm/s；

（4）贮存危险废物已按符合国家环境保护标准采取的防护措施，各危险废物储存均不超过一年；的确需要延长年限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；

（5）转移危险废物时，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请，同时建立危废转移台账。

另外，危险废物在转移、运输时需遵守以下规定：

（1）收集、转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局1999年第5号）相关规定填写危险废物转移联单，并向定州市环境保护局的相关部门提出申请，经定州市环境保护局同意后，方可批准收集、转移危险废物。未经批准的，不得收集、转移。

（2）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局1999年第5号）的相关规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

（3）危险废物数量、运输始发地和目的地、运输路线应得到当地环保部门的许可。

（4）不超载，不进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（5）危险废物的收集和管理采用以下措施：

①危险废物用专用容器装好后暂存于危废暂存间内，并做好防渗、防漏处理，定期交由具有危废处置资质单位处理。

②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防腐、防渗、防雨。

③采取桶装或袋装的危废全部加上危险标签，不相容的危废要分别存放。

④危险废物暂存间地面基础必须防渗，其渗透系数度数为≤10-10cm/s的黏土防渗层的防渗性能。上述危险废物的收集和管理，公司需委派专人负责，保证废弃物的储存容器都有很好的密封性。

综上所属，本项目所产固体废物全部妥善处置，处理措施可行。

5.5防渗措施可行性论证

为防止生产过程及原料储存过程物质泄漏对地下水造成污染，对项目进行防渗处理：

（1）重点防渗区

对镀锌车间、污水处理站和危废暂存间等重点防渗区进行防渗。要求防渗区有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。地基先用三合土处理，再采用8-10cm厚水泥地面上涂环氧树脂防腐、防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防渗区

厂区道路等区域采用15~20cm防渗混凝土，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区

办公区采取一般硬化地面，采取10～15cm的普通水泥硬化处理。

采取上述防渗措施后，项目在贮存、生产过程中对地下水的影响很小。

# 6环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

## 6.1环保投资估算

迁建项目总投资2000万元，环保投资120万元，占总投资的6%。迁建项目环保投资见表6.1-1。

表6.1-1  环保投资估算一览表

| 类型 | 污染源 | 环保治理措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#生产车间 | 酸洗工序废气 | 酸雾抑制剂；密闭酸洗间；1套碱液喷淋装置+1个15m高排气筒 | 15 |
|  |  | 锌烟处理 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾喷淋装置+1根15m高排气筒 | 10 |
|  |  | 锌锅加热烟气 | 1根15m高排气筒 | 2 |
|  | 2#生产车间 | 酸洗工序废气 | 酸雾抑制剂；密闭酸洗间；1套碱液喷淋装置+1个15m高排气筒 | 15 |
|  |  | 锌烟处理 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾喷淋装置+1根15m高排气筒 | 10 |
|  |  | 锌锅加热烟气 | 1根15m高排气筒 | 2 |
| 废水 | 生产废水 | 新建处理能力10m3/d污水处理站处理1座 | 45 |
| 噪声 | 泵类、风机 | 采取基础减振、隔声 | 2 |
| 固废 | 危废 | 危废暂存间1座；危废定期交有资质单位处置 | 4 |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 1 |
| 防腐防渗 | 生产车间、危废间、污水处理等 | 分区防渗 | 10 |
| 环境风险 | 酸洗槽 | 突发环境事件应急预案，泄露报警装置 | 4 |
| 合计 | 120 |

由表6.1-1可知，工程环保投资的分配使用符合工程实际，有利于工程实现环境与经济效益的统一，合理可行。

## 6.2经济效益分析

根据本项目相关财务数据，对经济收益进行计算，本项目财务评价指标见表6.2-1。

表6.2-1  本项目财务评价指标汇总表

| 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产投资 | 万元 | 2000 |
| 环保投资 | 万元 | 120 |
| 年产值 | 万元 | 500 |
| 年均利税总额 | 万元 | 45 |

## 6.3环境经济损益分析

迁建项目在生产过程中采用一系列的环保设施，以做到达标排放。对于酸洗工序产生的酸性废气经收集后送至碱液吸收塔处理后经15m排气筒排放；锌烟采取固定动式门罩收集后由袋式除尘器+水雾喷淋装置处理，最后由15m高排气筒排放，使得对周围的污染降到最低。迁建项目生产废水经厂区污水处理站处理后排入李亲顾镇污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排污李亲顾镇污水处理厂。迁建项目的噪声污染源均采取了有效的隔声降噪措施；危险废物收集后置于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。并对生产车间、污水处理站、危废暂存间等区域做好了相应的防渗措施。

综上分析，通过采取技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等产生的污染物进行综合治理，基本实现了废物和水资源的综合利用，既增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

# 7环境管理与监测计划

为加强该厂的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂的环境管理和环境监测计划。

## 7.1环境管理

### 7.1.1施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）本项目筹建处应配备1~2名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本项目的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本项目施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

### 7.1.2运营期环境管理

#### 7.1.2.1污染物排放清单

(1)工程组成

项目组成及工程内容见表7.1-1。

表7.1-1  项目组成及工程内容情况

| 类别 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 1#生产车间 | 利用现有车间，位于厂区东侧，新建1条金属制品热镀锌生产线，新上酸洗槽、水洗槽、氨化槽、锌熔化炉、镀锌锅、除尘设备、封闭式酸洗间、酸雾吸收塔、在线除铁设备、余热利用系统、无铬钝化槽等。 |
|  | 2 | 2#生产车间 | 利用现有车间进行改建，位于厂区西侧，新建1条热镀锌金属制品生产线，新上酸洗槽、水洗槽、氨化槽、锌熔化炉、镀锌锅、除尘设备、封闭式酸洗间、酸雾吸收塔、在线除铁设备、余热利用系统、无铬钝化槽等。 |
| 辅助工程 | 1 | 办公区 | 利用现有办公室 |
|  | 2 | 厂区道路 | 厂区原料及成品的运输 |
| 公用工程 | 1 | 供热 | 生产用热由锌锅加热炉提供，燃料为天然气，天然气由管道输送；冬季办公室采暖采用单体空调。 |
|  | 2 | 供电 | 依托厂区现有工程变压器，用电由定州市李亲顾镇变电站供给，新增用电量为20万kW·h/a。 |
|  | 3 | 供水 | 依托现有工程供水系统，由园区供水管网统一供给。 |
| 环保工程 | 1 | 废气 | 酸洗产生的盐酸雾采取密闭酸洗间，加酸雾抑制剂，酸洗废气统一收集至碱液喷淋塔处理后经15m高排气筒排放；锌烟采取固定动式门罩+袋式除尘器+水雾喷淋装置+15m高排气筒措施；锌熔化炉烟气经15m高排气筒排放。 |
|  | 2 | 废水 | 新建1座10m3/d污水处理站，生产废水排入厂区污水处理站，处理后部分回用，部分排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。 |
|  | 3 | 固废 | 一般固废有锌渣，由厂家回收；危险废物为废酸、污泥、助镀液残渣、锌尘、含锌沉渣，废酸、污泥、助镀液残渣、锌尘、含锌沉渣收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理 |

(2)原辅材料

迁建项目主要原辅材料表7.1-2。

表7.1-2   主要原辅材料及能源消耗量

| 类别 | 名称 | 年消耗量t/a | 形态及包装 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌 | 待镀金属件 | 900 | 固态箱装 | 待镀件储存区 | 外购尺寸合格的金属件 |
|  | 锌锭 | 14 | 固态箱装 | 固体原料储存区 | 镀锌原料 |
|  | 31%盐酸 | 18 | 液体 | 酸洗槽 | 表面除锈 |
|  | 酸雾抑制剂 | 0.9 | 液态桶装 | 液态原料储存区 | 抑制酸雾产生 |
|  | 氨水 | 0.25 | 液态桶装 | 液态原料储存区 | 助镀液除铁再生 |
|  | 双氧水 | 0.3 | 液态桶装 | 液态原料储存区 |  |
|  | 氯化铵 | 1.8 | 固态箱装 | 固体原料储存区 | 助镀剂原料 |
|  | 氯化锌 | 0.72 | 固态箱装 | 固体原料储存区 |  |
|  | 无铬钝化剂 | 0.9 | 液态桶装 | 液态原料储存区 | 用于镀锌后的纯化处理 |
| 能源 | 水 | 3999m3/a | — | — | — |
|  | 电 | 20万kW·h/a | — | — | — |
|  | 天然气 | 4.5万m3/a | 气态 | 管道输送 | 锌熔化炉使用 |

(3)污染物排放信息

迁建项目污染物排放信息见表7.1-3。

表7.1-3  排放信息一览表

| 类别 | 序号 | 污染源 | 产生废气量（m3/h） | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 | 产生浓度(mg/m3) | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放量（kg/h） |  |  |
| 废气 | 1 | 1#生产车间 | 酸洗工序废气 | 35000 | HCl | 13.58 | 0.475 | 酸雾抑制剂+密闭酸洗间+1套碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 95% | 35000 | 0.66 | 0.023 | 0.166 | 15m高排气筒 |
|  | 2 |  | 热镀锌锅废气 | 30000 | 颗粒物 NH3 | 0.222 | 0.00665 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾喷淋装置+1根15m高排气筒 | 90% | 30000 | 0.022 | 0.00067 | 0.0048 | 15m高排气筒 |
|  |  |  |  |  |  | 0.507 | 0.0152 |  | 80% |  | 0.101 | 0.00304 | 0.022 |  |
|  | 3 |  | 锌锅加热炉废气 | 42.58 | 颗粒物 SO2 NOX | 10 | 0.00044 | 燃烧天然气+1根15m高排气筒 | / | 42.58 | 10 | 0.00044 | 0.0032 | 15m高排气筒 |
|  |  |  |  |  |  | 29.36 | 0.0013 |  |  |  | 29.36 | 0.0013 | 0.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | 137.3 | 0.0059 |  |  |  | 137.3 | 0.0059 | 0.0421 |  |
|  | 4 | 2#生产车间 | 酸洗工序废气 | 35000 | HCl | 13.58 | 0.475 | 酸雾抑制剂+密闭酸洗间+1套碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 95% | 35000 | 0.66 | 0.023 | 0.166 | 15m高排气筒 |
|  | 5 |  | 热镀锌锅废气 | 30000 | 颗粒物 NH3 | 0.222 | 0.00665 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾喷淋装置+1根15m高排气筒 | 90% | 30000 | 0.022 | 0.00067 | 0.0048 | 15m高排气筒 |
|  |  |  |  |  |  | 0.507 | 0.0152 |  | 80% |  | 0.101 | 0.00304 | 0.022 |  |
|  | 6 |  | 锌锅加热炉废气 | 42.58 | 颗粒物 SO2 NOX | 10 | 0.00044 | 燃烧天然气+1根15m高排气筒 | / | 42.58 | 10 | 0.00044 | 0.0032 | 15m高排气筒 |
|  |  |  |  |  |  | 29.36 | 0.0013 |  |  |  | 29.36 | 0.0013 | 0.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | 137.3 | 0.0059 |  |  |  | 137.3 | 0.0059 | 0.0421 |  |
|  | 7 | 1#生产车间无组织废气 | / | HCl | / | 0.0048 | 酸洗间密闭 | / | / | / | 0.0048 | 0.035 | 无组织排放 |
|  |  |  | / | 颗粒物 | / | 0.00035 | 车间密闭 | / | / | / | 0.00035 | 0.0025 |  |
|  |  |  | / | NH3 | / | 0.00152 |  | / | / | / | 0.00152 | 0.011 |  |
|  | 8 | 2#生产车间无组织废气 | / | HCl | / | 0.0048 | 酸洗间密闭 | / | / | / | 0.0048 | 0.035 |  |
|  |  |  | / | 颗粒物 | / | 0.00035 | 车间密闭 | / | / | / | 0.00035 | 0.0025 |  |
|  |  |  | / | NH3 | / | 0.00152 |  | / | / | / | 0.00152 | 0.011 |  |
| 废水 | 1 | 生活盥洗废水 | 0.96 | COD BOD5 SS 氨氮 | 300 160 160 30 | 经化粪池处理后排入李亲顾镇污水处理厂 | 0.96 | COD BOD5 SS 氨氮 | 250 150 150 30 | 0.072 0.043 0.043 0.009 | 排入李亲顾镇污水处理厂 |
|  | 2 | 水洗废水 | 9 | pH COD SS Fe Cl- | 2 280 1000 12000 20000 | 排入污水处理站，处理规模10m3/d，采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”，其中5.8m3/d回用，3.2m3/d排入李亲顾镇污水处理厂 | 3.2 | pH COD SS Fe Cl- | 6~9 131.8 19.38 8.29 395.3 | / 0.245 0.036 0.016 0.735 |  |
|  | 3 | 喷淋废水 | 3 | pH COD SS Cl- | 11 220 120 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 1 | 行车 | 4 | Leq | 75 | 基础减振，厂房隔声，风机安装消音器 | 降噪15dB(A) | 厂界噪声达标 |
|  | 2 | 各类泵 | 10 |  | 80 |  | 降噪15dB(A) |  |
|  | 3 | 风机 | 6 |  | 85 |  | 降噪20dB(A) |  |
| 固废 | 1 | 酸洗 | 废酸 | 40 | 专用容器收集，暂存于危废间，定期交有资质单位处置 | 危险废物 | 合理处置 |
|  | 2 | 污水处理站 | 污泥 | 13.5 | 经压滤脱水后收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  |
|  | 3 | 助镀液再生系统 | 残渣 | 0.31 |  |  |  |
|  | 4 | 袋式除尘器 | 锌尘 | 0.043 | 收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  |
|  | 5 | 水雾喷淋装置 | 含锌沉渣 |  |  |  |  |
|  | 6 | 热镀锌 | 锌渣 | 1.07 | 由锌锭厂家回收 | 一般固废 |  |
|  | 7 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 | 定期由环卫部门清运 | 生活垃圾 |  |

(4)环境风险防范措施

环境风险防范措施见表7.1-4。

表7.1-4  环境风险防范措施一览表

| 风险源 | 环保措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 酸洗槽 | 设防渗漏措施，置围堰或环形收集水沟和事故应急池，事故废水收集后由管线排至缓冲池和事故应急池；设置有毒气体泄漏报警器 | 盐酸泄露后及时收集处理，减少泄露风险影响 |

#### 7.1.2.2机构设置

项目投入运营后，厂区设安全环保部长1名，专职环保负责人2名，负责日常环保措施的运行情况。

迁建项目设一名专职环保员负责车间的环保工作，一名专职环保员负责污水处理站的环保工作，制定各种维护管理制度，进行定期的检查和监督，以保证环保设施的正常运行，并协助安全环保部对厂区内污染治理和环境监测管理工作。

#### 7.1.2.3机构职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，按照国家的环保政策，环境标准及环境监测要求。制定环境管理规章制度，并监督执行。

（2）编制、提出项目施工期、运行期的环境保护计划和污染防治计划以及项目环境保护工作的长远规划。

（3）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的“三同时”计划，工程投产后，定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。

（4）参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作。

（5）推广环保治理的先进经验和技术，推广清洁生产，保障设施的正常运行。

（6）组织开展职工的环保教育和环保工作人员的技术培训，不断提高环保工作人员的素质和全厂职工的环保意识。

（7）领导并组织全厂的环境监测工作，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

#### 7.1.2.4环境管理台账

企业应建立环境管理台账，明确本项目产生的各类污染物的种类、产生量、去向，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准。

鉴于本项目产生的危废在厂区贮存时按照危险废物管理，本报告要求企业建立危险废物管理台账，具体内容如下：

①企业概况

包括企业基本生产情况、产能、产品，使用原辅材料情况。

②危险废物产生源分析

本项目主要为废酸、污泥、残渣、锌尘、含锌沉渣。

③危险废物产生工艺流程图

镀锌→泥、残渣、锌尘、含锌沉渣。

④危险废物管理流程图

危险废物→专用容器存储→危废暂存间暂存→有资质单位处置

⑤危险废物转移计划

本项目产生的危险废物在厂区危废暂存间存储，定期送有资质单位处置。

⑥危险废物基本信息表

包括建立危险废物产生工序调查表：包括产生源、产生工序、所用的原辅料、危险废物产生量；以及危废特性表：包括废物类别、产生工序、危险特性、表观形态、贮存方式、废物流向信息。

⑦危险废物台账记录表

台账记录表包括两部分，一部分为产生情况：需要明确危险废物产生日期、产生时间、产生量、存储容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人（签字），一部分为转移情况：包括转移日期、转移时间、废物去向、废物产生部门经办人（签字）、废物运送部门经办人（签字）。

⑧危险废物台账统计表

包括危废产生量，处置利用单位名称即许可证编号、所在省、市、利用处置方式，临时贮存量。

⑨其他资料

包括危险废物管理制度、管理计划、转移联单、回收利用企业的经营资质、贮存场所的情况、内部培训情况、应急预案、申报登记情况以及处置设施的监测报告等。

### 7.1.3排污口规范化

#### 7.1.3.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

#### 7.1.3.2排污口的技术要求

（1）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

（2）排污口位置须合理确定，依据环监[1996]470号文件要求进行规范化管理；

（3）排放污染物的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

#### 7.1.3.3排污口立标管理

企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，如图7.1-1所示。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

危险废物标识

图7.1-1  环境保护图形标志牌

#### 7.1.3.4排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 7.2环境监测

### 7.2.1机构组成

本项目日常环境监测工作由企业环保处负责，委托当地环境监测部门进行监测。

### 7.2.2环境监测计划

根据企业生产特点和主要污染源及污染物排放情况，结合《排污单位自行监测技术指南总则》中相关要求，提出如下监测要求：

（1）企业应定期对产生的废气、废水、噪声进行监测；

（2）定期向定州市环境管理部门上报监测结果；

（3）监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。

迁建项目监测点位、监测项目及监测频率详见表7.2-1。

表7.2-1   迁建项目环境监测计划一览表

| 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗工序废气处理装置排气筒 | 氯化氢 | 1次/年 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值 |
|  | 锌烟处理装置排气筒 | 颗粒物、氨 | 1次/年 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准 |
|  | 锌锅加热炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/年 | 《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准 |
|  | 厂界下风向 | 氯化氢、颗粒物、氨 | 1次/年 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 |
| 废水 | 污水处理站出口 | PH、COD、SS、BOD5、Cl- | 1次/年 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准 |
| 噪声 | 厂界外1m | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 地下水 | 背景值监测井 | 厂区地下水上游 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、Zn | 每年枯水期监测一次 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类 |
|  | 污染扩散监测井 | 厂区地下水下游 | Zn |  |  |

## 7.3信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，企业应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

项目基础信息，主要内容见表7.3-1。

表7.3-1  企业基础信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 定州市瑞昌金属制品有限公司 |
| 2 | 统一社会信用代码 | 911306820748795993 |
| 3 | 法定代表人 | 王中福 |
| 4 | 地址 | 定州市李亲顾镇留宿村 |
| 5 | 联系人及联系方式 | 王中福 13400377588 |
| 6 | 项目的主要内容 | 项目主体工程包括改造北侧原有库房为热镀锌金属制品车间，新上酸洗槽、水洗槽、氨化槽、锌熔化炉、镀锌锅、废水处理站1座、除尘设备、封闭式酸洗间、酸雾吸收塔、在线除铁设备、余热利用系统、无铬钝化槽。 公辅工程主要包括：项目给水由园区供水管网提供，生产废水排入厂区污水处理站，处理后排入园区污水管网；生产用热由锌锅提供，燃料为天然气，天然气由管道输送；冬季办公室采暖采用单体空调。 环保工程包括建设废气治理措施、废水治理措施、噪声治理措施、固废暂存设施等。 |
| 7 | 产品及规模 | 迁建项目年产900t/a热镀锌管，迁建完成后全厂仍为900t/a热镀锌能力 |

②排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

## 7.4环境保护“三同时”验收内容

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表7.4-1。

表7.4-1   建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 环境要素 | 治理对象 | 污染因子 | 治理设施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 废气 | 1#生产车间 | 酸洗工序 | HCl | 酸雾抑制剂；密闭酸洗间；1套碱液喷淋塔+1根15m排气筒 | 100 | 0.26 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值 |
|  |  | 热镀锌锅锌烟 | 颗粒物 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾除尘器+1根15m高排气筒 | 10 | / | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值 |
|  |  |  | NH3 |  | / | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准 |
|  |  | 天然气加热燃烧机 | 颗粒物 | 1根15m高排气筒 | 30 | / | 《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准 |
|  |  |  | SO2 |  | 200 | / |  |
|  |  |  | NOX |  | 300 | / |  |
|  | 2#生产车间 | 酸洗工序 | HCl | 酸雾抑制剂；密闭酸洗间；1套碱液喷淋塔+1根15m排气筒 | 100 | 0.26 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值 |
|  |  | 热镀锌锅锌烟 | 颗粒物 | 固定动式门罩+1套袋式除尘器+1套水雾除尘器+1根15m高排气筒 | 10 | / | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值 |
|  |  |  | NH3 |  | / | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准 |
|  |  | 天然气加热燃烧机 | 颗粒物 | 1根15m高排气筒 | 30 | / | 《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准 |
|  |  |  | SO2 |  | 200 | / |  |
|  |  |  | NOX |  | 300 | / |  |
|  | 车间无组织 | HCl | 车间密闭，加强管理 | 0.2 | / | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5无组织浓度排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.0 | / |  |
|  |  | NH3 |  | 1.5 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 |
| 环境要素 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 验收指标（mg/L） | 验收标准 |
| 废水 | 生产废水 | pH | 1座日处理能力10m3/d污水处理站，采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”处理工艺，处理后中水部分回用于生产，部分排入李亲顾镇污水处理厂 | 6～9 | 外排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准 |
|  |  | COD |  | 350 |  |
|  |  | SS |  | 30 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  |
| 噪声 | 行车、各类泵、风机类 | / | 厂房隔声，基础减震，风机安装消音器 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 环境要素 | 治理对象 | 污染因子 | 治理设施 | 验收指标 | 验收标准 |
| 固体废物 | 酸洗 | 废酸 | 收集于专用容器内，定期交有资质单位处置 | / | 综合利用或妥善处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经压滤脱水后收集于专用容器内，置于危废暂存间（依托现有工程），定期交有资质单位处置 | / |  |
|  | 助镀液再生系统 | 残渣 |  | / |  |
|  | 锌锅 | 锌渣 | 由锌锭厂家回收 | / |  |
|  | 袋式除尘器 | 锌尘 | 收集于专用容器内，置于危废暂存间（依托现有工程），定期交有资质单位处置 | / |  |
|  | 水雾喷淋装置 | 含锌沉渣 |  |  |  |
| 事故应急 | 新建15m3事故水池1个 |
| 其他 | 环境风险防范措施见表4.7-20 |
|  | 环境管理：建立环境管理台账，明确项目产生的各类污染物的种类、产生量、去向，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准；建立危险废物管理台账，具体内容包括企业概况、危险废物产生源分析、危险废物产生工艺流程图、危险废物管理流程图、危险废物转移计划、危险废物基本信息表、危险废物台账记录表、危险废物台账统计表等 |
|  | 排污口规范化建设：企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 |
|  | 环境监测：结合《排污单位自行监测技术指南总则》中相关要求，定期对产生的废气、废水、噪声等进行监测，定期向定州市环境管理部门上报监测结果，具体监测点位、监测项目见表7-4。废气采样口应在距弯头、阀门、变径、管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径，采样孔内径不小于80mm，采样孔管长不应大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台面积应不小于1.5m2倍，并设有1.1m高的护栏，采样孔距采样平台1.2-1.3m。 |
| 防渗 | 重点防渗区：镀锌车间：生产线地面采用15cm灰土铺底，上铺10～15cm抗渗混凝土（强度不低于C25，抗渗等级不低于P6），表层涂高密度聚乙烯（HDPE）防渗材料（≥2mm）+耐腐蚀材料，混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝，具体规定参见《石油化工工程防渗技术规范》相关规定。或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 |

# 8结论与建议

## 8.1结论

### 8.1.1建设项目概况

项目名称：生产线搬迁技术改造项目

建设单位：定州市瑞昌金属制品有限公司

建设地点：定州市李亲顾镇留宿村北，厂区中心地理坐标为：东经115°04'18.93″，北纬38°21'18.13″。

建设性质：迁建

项目投资：总投资2000万元，环保投资120万元，占总投资的6%。

主要规模：热镀锌金属制品900t/a，不新增热镀锌产能。

劳动定员及生产制度：迁建项目新增劳动定员20人，工作制度采用三班制，每班8h，年有效工作300天。

占地面积：项目利用现有车间一座，同时改建现有车间一座，厂区总占地面积15亩（10000m2），用地属于工业用地。

（2）建设内容及规模

利用厂区现有1#生产车间，并对2#生产车间进行改建。两个车间分别建设1条热镀锌生产线（两条生产线产能均为年热镀锌450吨金属制品），全厂为900t/a热镀锌能力，不新增热镀锌产能。

（3）公用工程

1）给排水

项目用水由园区供水管网提供，能够满足生产、生活用水需求。迁建项目完成后全厂总用水量45.18m3/d，其中：新鲜水总用量为9.38m3/d，循环水量30m3/d，回用水量5.8m3/d，水循环利用率为79.23%，项目用水包括：碱液喷淋塔用水、水雾喷淋塔用水、配酸用水、水洗用水、助镀槽用水、配钝化液用水、冷却槽冷却水、挤塑涂塑冷却用水及生活用水等。

碱液喷淋塔排水量为1.5m3/d，水雾喷淋装置废水产生量为1.5m3/d，水洗废水产生量为6m3/d，废水排入厂区污水处理站处理，处理后的废水2.0m3/d用于水雾喷淋装置补水，1.5m3/d用于助镀槽补水，2.0m3/d用于碱液喷淋装置补水，0.3m3/d用于冷却槽补水，剩余3.2m3/d排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，职工生活污水产生量0.96m3/d，经厂区化粪池处理后经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理。

2）供热

迁建项目项目用热工段主要为锌锅加热炉加热，燃料为天然气；办公室冬季取暖由单体空调提供。项目天然气由园区燃气管网提供，根据天然气厂家提供的数据，天然气低发热值约为34.7MJ/Nm3。天然气年总耗量4.5万m3。

3）供电

迁建项目用电依托现有工程变压器，由李亲顾镇供电站提供，迁建项目新增用电20万kW·h/a，完成后全厂用电量为40万kW·h/a。

### 8.1.2环境质量现状

（1）环境质量现状监测

根据《2018年度定州市环境质量报告书》可知，PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年 第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3，NH3、HCl小时浓度满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；各地下水监测点各项监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求；土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

（2）主要环境保护对象及保护目标

项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。

环境功能区划：评价范围内厂址周围敏感点大气环境，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水环境为项目所在区域的地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；地表水为沙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV标准；声环境为厂界声环境，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

### 8.1.3污染防治措施可行性结论

（1）废气

迁建项目废气主要为酸洗工序产生的盐酸雾，热镀锌过程中产生的锌烟、氨气，锌锅加热炉烟气。项目设两条生产线，每条生产线酸洗工序产生的HCl均采取“酸雾抑制剂；建设密闭酸洗间，碱液喷淋装置+15m高排气筒”措施，经处理后HCl排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值；每条生产线热镀锌产生的锌烟均采取“固定动式门罩+袋式除尘器+水雾喷淋装置+15m高排气筒”措施，经处理后颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1轧钢-热处理炉排放限值，氨排放满足满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2中排放限值要求；每条生产线锌锅加热炉产生的烟气由1根15m高排气筒排出，排放满足《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》中其他工业炉窑排放标准。

经预测，无组织HCl、颗粒物厂界排放浓度范满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5无组织浓度排放限值；氨厂界排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准。

综上，通过采取以上措施后，迁建项目实施后产生的废气不会对周围大气环境产生明显影响，措施可行。

（2）废水

迁建项目产生的废水主要为水洗废水、碱液喷淋塔废水、水雾喷淋装置废水以及职工盥洗废水。碱液喷淋塔废水、水雾喷淋装置废水、水洗废水排入厂区污水处理站处理，处理后的废水部分回用于水雾喷淋装置补水，助镀槽补水，碱液喷淋装置补水，冷却槽补水，剩余废水排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，职工生活污水经厂区化粪池处理后经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理。

综上，通过采取以上措施后，迁建项目实施后产生的废水不会对周围水环境产生明显影响，措施可行。

（3）噪声

迁建项目噪声源主要为行车、泵类、风机等设备运行过程中产生的噪声，其声功率级为75-90dB(A)，采取措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

综上，通过采取以上措施后，迁建项目实施后产生的噪声不会对周围环境产生明显影响，措施可行。

（4）固体废物

迁建项目固体废物主要为酸洗产生的废酸、污水处理站污泥、助镀液再生系统产生的残渣、热镀锌产生的锌渣、袋式除尘器产生的锌尘、水雾喷淋装置产生的含锌沉渣。

废酸经收集后暂存于专用容器内，定期交有资质单位处置；污水处理设施产生的污泥和助镀液再生系统产生的残渣，经压滤脱水后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；锌尘、含锌沉渣收集后暂存于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；锌渣由锌锭厂家回收。

综上，迁建项目产生的固废全部妥善处置。

（5）防渗措施

为防止生产过程及原料储存过程物质泄漏对地下水造成污染，对项目进行分区防渗处理：重点防渗区：镀锌车间、液体原料储存区和污水处理站等效防渗黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s；固体原料储存区等一般防渗区库房等效防渗黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其他区域水泥硬化。

采取上述防渗措施后，项目在贮存、生产过程中对地下水的影响很小。

### 8.1.4环境影响经济损益分析

迁建项目在生产过程中采用一系列的环保设施，以做到达标排放。对于酸洗工序产生的酸性废气经收集后送至碱液吸收塔处理后经15m排气筒排放；锌烟采取固定动式门罩收集后由袋式除尘器+水雾喷淋装置处理，最后由15m高排气筒排放，使得对周围的污染降到最低。迁建项目生产废水经厂区污水处理站处理后部分回用，部分排入园区污水管网。迁建项目的噪声污染源均采取了有效的隔声降噪措施；危险废物收集后置于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。并对生产车间等区域做好了相应的防渗措施。

综上分析，通过采取技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等产生的污染物进行综合治理，基本实现了废物和水资源的综合利用，既增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

### 8.1.5环境管理与监测计划

本项目施工期和运营期采用相应的环境管理制度，对环境影响较小。

### 8.1.6环境影响评价结论

由环境影响评价章节可知，本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对厂址周围大气环境、地表水环境、声环境及生态产生明显影响，不会污染区域地下水。

### 8.1.7项目选址可行性结论

（1）产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的淘汰类和限制类建设项目，为允许类建设项目；本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类。同时，项目已在定州市工业和信息化局备案（定州工信技改备字[2020]39号）。因此，本项目符合当前国家和地方产业政策。

（2）规划符合性

本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，选址位于《定州市沙河工业园区总体规划（2018年-2035年）》中规划的位于丝网集中生产组团，占地为规划的二类工业用地，规划产业及用地布局均符合《定州市沙河工业园区总体规划（2018年-2035年）》有关要求。

（3）环境管理政策符合性

本项目生产用热由天然气提供，冬季办公采暖由单体空调提供，符合《关于印发大气污染防治行动计划的通知》中相关要求；迁建项目生产废水经厂区污水处理厂处理后部分回用生产，部分外排至李亲顾镇污水处理厂，符合《关于印发水污染防治行动计划的通知》的相关要求。

（4）大气环境防护距离

本项目无大气环境防护距离。

（5）公众意见调查结果

建设单位通过信息公示的调查结果分析可知，公众普遍认为项目的建设将推动当地经济的发展，有利于当地居民生活水平的提高，没有被调查者提出反对意见。

综上分析，本项目的选址可行。

### 8.1.9总量控制指标

根据国家政策，结合该项目特点，建议迁建完成后全厂总量指标为：SO20.122t/a、NOX0.184t/a、COD0.437t/a、NH3-N0.037t/a。

### 8.1.10项目可行性结论

综上所述，定州市瑞昌金属制品有限公司生产线搬迁技术改造项目建设符合国家和行业产业政策，厂址选择符合规划要求，工程采取了清洁生产工艺，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小，得到了公众的支持。因此，严格落实各项环保措施和事故防范措施，保证环保设施正常运行的前提下，从环保角度分析，该项目可行。

## 8.2建议

（1）严格执行环保制度，认真落实环保资金，确保各类环保设施稳定运行，污染物达标排放；

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常、高效运行；

（3）强化环境管理，提高职工环保意识；

（4）加强厂区防腐防渗的管理工作，防止对地下水的污染。