建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市华益鞋厂年增产100万双拖鞋技术改造项目

建设单位（盖章）：                定州市华益鞋厂

编制日期：2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市华益鞋厂年增产100万双拖鞋技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定州市华益鞋厂 |
| 法人代表 | 侯会波 | 联系人 | 侯会波 |
| 通讯地址 | 河北省定州市明月店镇陵北村 |
| 联系电话 | 13473272279 | 传真 | / | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 保定市定州市陵北村 |
| 立项审批部门 | 定州科学技术局 | 批准文号 | 定州工信技改备字 〔2020〕63号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及代码 | 塑料鞋制造C1953 |
| 占地面积 (平方米) | / | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 700 | 其中：环保投资(万元) | 8 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.14% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 定州市华益鞋厂成立于2014年10月，企业于2016年11月委托河北奇正环境科技有限公司编制了《定州市华益鞋厂年产100万双拖鞋项目现状环境影响评估报告》。并于2016年12月28日定州市环境保护局给予批复（批复文号：定环备字【2016】6号）。 因市场前景的发展，定州市华益鞋厂拟投资700万元在现有厂区基础上进行技术改造。新建车间1座车间，并增加相应的生产设备，技改项目年产100万双拖鞋，建成后全厂年产拖鞋200万双。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，本项目应开展环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，23制鞋业，使用有机溶剂的”，应编制环境影响报告表。定州市华益鞋厂委托我公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照环境影响评价技术导则规定编制完成了本项目环境影响报告表。 二、现有工程 1、现有工程概况 （1）建设地点：定州市华益鞋厂位于保定市定州市陵北村，其厂区中心地理位置坐标为北纬38°26'26.01"，东经114°53'6.90"。项目东侧、西侧、南侧为农田，北侧隔乡村道路为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂区东南侧220m的陵北村。 （2）建设内容及建设规模：现有厂区占地面积2240m2，主要建筑物为生产车间、办公室、仓库等附属设施，年产PVC拖鞋100万双。 （3）劳动定员及工作制度：项目劳动定员20人，年工作180天，每日两班，每班8小时工作制。 2、现有工程主要设备 现有工程主要设备见表1。 表1现有工程主要设备一览表 序号 设备品种 规格型号 设备数量（台/套） 1 搅拌机 卧式 5 2 注塑机 ZJ-JE-908 10 3 涂胶烘干生产线 -- 2 4 破碎机 -- 3 5 空气压缩机 -- 1 6 冷却塔 -- 1 7 布袋除尘器 -- 1 8 低温等离子装置 -- 1 3、现有工程原辅材料及能源消耗 表2原辅材料及能源消耗情况一览表 项目 名称 消耗 单位 来源及储存方式 原材料 聚氯乙烯 100 t/a 外购，车间内储存 发泡剂 5 t/a 外购，车间内储存 增塑剂 30 t/a 外购，车间内储存 色母 3 t/a 外购，车间内储存 PVC处理剂 0.005 t/a 外购，车间内储存 新鲜水 261 m3/a 外购，车间内储存 电 4 万KWh/a 外购，车间内储存 4、现有工程组成 现有工程组成见表3。 表3 现有工程组成一览表 序号 建筑名称 建设内容 主体工程 生产车间 1座，建筑面积470m²，砖混结构 辅助工程 办公室 1座，建筑面积130m²，砖混结构 原料仓库 1座，建筑面积220m²，砖混结构 产品仓库 2座，建筑面积分别为250m²和220m²，砖混结构 休息区 1座，建筑面积30m²，砖混结构 公用工程 供水 项目供水由陵南村自来水管网供给，能满足项目需求 供电 项目供电由赵家洼供电所提供，能满足项目需求 供热 项目生产采用电加热，办公室冬季取暖采用单体空调 环保工程 废气 混料粉尘 集气罩+水浴除尘器 15m排气筒 注塑粉尘 集气罩+低温等离子装置 无组织废气 注塑无组织废气：车间密闭，加强有组织收集处理，强化操作管理；涂胶烘干废气：加强管理、安装排风扇，加强通风 废水 项目设备冷却水循环使用，不外排；职工生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期由附近农民清掏用作农肥 噪声 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 固废 废原料包装材料、废胶桶 收集后定期由厂家回收利用 拖鞋边角料、残次品 经破碎机破碎后，作为原料回用于混料工序 除尘原料尘 作为原料回用于混料工序 生活垃圾 集中收集后由当地环卫部门统一处理 绿化 绿化面积150m2，绿化率为6.2% 5、现有公用工程 （1）给排水 ①水源：现有项目用水由陵南村自来水管网供给。 ②给、排水： 给水：现有工程用水主要为生活用水、绿化用水及循环冷却水。其中职工生活用水量为0.8m3/d，绿化用水量为0.45m3/d，循环冷却水用水量为24m3/d。 排水：现有工程中循环冷却水循环使用不外排，生活污水产生量为0.64m3/d。用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥，不外排。 现有工程水平衡图如下： 设备冷却水系统 0.2 24 0.45 新鲜水 0.16 生活用水 0.8 0.64 厂区泼洒抑尘 绿化用水 1.45 0.45 0.2 图例： 废水量 损耗量 循环水量 图1现有工程水平衡图单位：m3/d 6、现有工程生产工艺流程 图2企业现有工程生产工艺流程图 三、技改项目 1、项目概况 （1）项目名称：定州市华益鞋厂年增产100万双拖鞋技术改造项目 （2）建设性质：技改 （3）建设单位：定州市华益鞋厂 （4）项目投资：项目总投资700万元，其中环保投资8万元，占总投资比例为1.14％。 （5）建设地点：本项目位于保定市定州市陵北村，其厂区中心地理位置坐标为北纬38°26'26.01"，东经114°53'6.90"。项目东侧、西侧、南侧为农田，北侧隔乡村道路为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂区东南侧220m的陵北村。项目地理位置见附图1，周边关系及敏感点分布见附图2，项目厂区平面布置图见附图3。 （6）建设内容 本次技改项目不新增占地，在原厂区基础上进行技术改造。年增产100万双拖鞋，新建车间280平方米，新增注塑机5台、EVA注塑机10台、冷却塔2台、拌料机8台、破碎机8台、流水线6条、空压机2台、造粒机10台。项目全部投产达效后，全厂可年产拖鞋200万双。 （7）产品方案 本项目年产50万双PVC拖鞋、50万双EVA拖鞋。 （8）原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4原辅材料及能源消耗情况一览表 项目 名称 原有项目 本项目 技改后全厂 单位 备注 原材料 聚氯乙烯 100 0 100 t/a 不变 发泡剂 5 0 5 t/a 不变 增塑剂 30 0 30 t/a 不变 色母 3 0 3 t/a 不变 PVC处理剂 0.005 0 0.005 t/a 不变 树脂胶 0 2.7 2.7 t/a 增加 外购商标 0 200 200 万套/a 增加 树脂粉 0 50 50 t/a PVC粒料 二辛酯 0 3.5 3.5 t/a 二丁酯 0 3.5 3.5 t/a 色母 0 2.5 2.5 t/a EVA原米 0 60 60 t/a EVA粒料 色母 0 2.5 2.5 t/a 助剂 0 1.5 1.5 t/a 能源 自来水 261 18 279 m3/a 依托现有 电 4 5 9 万Kwh/a 依托现有 （9）主要生产设备 本项目新增的主要生产设备清单见表5。 表5主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 1 注塑机 5 台 2 EVA注塑机 10 台 3 冷却塔 2 台 4 拌料机 8 台 5 破碎机 8 台 6 流水线 6 套 7 空压机 2 台 8 造粒机 10 台 （10）劳动定员与工作制度：本项目依托现有员工，不新增定员，全年工作180天，每天2班，每班8小时。 （11）公用工程 ①给排水 本项目供水依托现有，用水环节主要为生产用水。 本项目新增1套冷却循环系统，包括2台冷却塔和1座6m3循环水池，循环水量为5 m3/d，循环冷却水定期补水，补水量为0.05m3/d。 本项目水浴除尘装置用水循环使用不外排，循环水量为25m3/d，循环冷却水定期补水，补水量为0.05m3/d。 本项目生产冷却用水和水浴除尘装置用水循环使用，不外排；项目依托现有员工，不新增定员，不新增生活用水量，不新增生活污水，故无废水产生。 图3本项目水平衡图单位：m3/d 图例： 废水量 损耗量 循环水量 设备冷却水系统 0.25 29 0.45 新鲜水 0.16 生活用水 0.8 0.64 厂区泼洒抑尘 绿化用水 1.55 0.45 0.25 水浴除尘装置 0.05 25 0.05 图4 全厂水平衡图单位：m3/d ②供电 本项目用电依托现有供电系统供给，年新增用电量5万kWh/a。 ③供热 本项目生产过程采用电加热。办公生活区夏季制冷、冬季采暖使用空调。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。本项目不属于河北省人民政府《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》中区域禁止和限制建设项目。且本项目已在定州市科学技术局备案，备案编号：定州工信技改备字〔2020〕63号。因此，本项目符合国家、地方产业政策要求。 3、厂址选址合理性分析 本项目位于保定市定州市陵北村，其厂区中心地理位置坐标为北纬38°26'26.01"，东经114°53'6.90"。项目东侧、西侧、南侧为农田，北侧隔乡村道路为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂区东南侧220m的陵北村。本项目不新增占地，在原厂区内建设，项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目产生的污染物均采取了有效的治理措施，达标排放，对周围环境的影响较小。因此，从环境角度拟建项目选址可行。 4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”），本项目关于落实上述要求的分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。本项目位于保定市定州市陵北村，对照河北省生态环境厅公布的河北省生态保护红线图，本项目不在河北省生态保护红线范围内，对生态保护区域影响较小。 （2）环境质量底线 本项目对工程废气、废水、噪声、固废等均采取了严格的污染防治措施，污染物均能达标排放，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目营运中消耗少量电能和少量水资源。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 本项目生产规模、生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版），项目不属于限制、淘汰类项目。本项目已在定州市科学技术局备案，备案编号：定州工信技改备字〔2020〕63号。目前项目不属于所在区域的环境准入负面清单，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目占地不涉及《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线》＞的通知》（冀政字［2018］23号）所划定的生态保护红线区；运营过程中的资源、能源消耗不会触及资源利用上线；废气、废水、噪声经治理后均可达标排放，固体废物全部妥善处置，项目建设不会触及环境质量底线和“环境准入负面清单”。因此，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有项目基本情况 定州市华益鞋厂成立于2014年10月，企业于2016年11月委托河北奇正环境科技有限公司编制了《定州市华益鞋厂年产100万双拖鞋项目现状环境影响评估报告》。并于2016年12月28日定州市环境保护局给予批复（批复文号：定环备字【2016】6号）。 二、原有污染物排放情况 1、废气污染物排放情况 现有工程原料混料含尘废气采用集气罩收集，经1台水浴除尘器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。 现有工程注塑废气采用集气罩收集，经1台低温等离子装置处理，与原料混料含尘废气共用1根15m排气筒排放（DA001）。 废气中颗粒物和氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，非甲烷总烃排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他企业大气污染物排放限值。 2、废水 现有工程生产废水为设备冷却水，经冷却塔冷却后循环使用，不外排，废水主要为职工生活污水，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥，不外排。 3、噪声 现有工程选用低噪声设备，加装基础减振、厂房隔声等措施后，再经距离衰减后降低噪声对外环境的影响，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 现有工程产生的固体废物主要为一般固废、职工生活垃圾。一般固废：废原料包装材料收集后定期由厂家回收利用；拖鞋边角料和残次品经破碎机破碎后作为原料回用于混料工序，不外排；除尘原料作为原料回用于混料工序，不外排；废胶桶定期由厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 综上所述，现有工程采取了完善合理的环保措施，各污染物均能达标排放，不存在环境问题。 5、现有项目主要问题 现有项目中未进行危险废物识别，现有项目生产过程中产生的废胶桶属于危险废物，废胶桶应集中收集后，暂存于危废暂存间，定期由有相应处理资质的单位处置。 现有项目中未对涂胶烘干工序进行有组织收集，本次技改项目应识别该工序的废气处理。 现有项目中混料搅拌、注塑成型工序产生的废气采用集气罩收集，经1套水浴除尘器+低温等离子净化器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。本次技改项目依托现有环保设备，增加一套活性炭吸附装置，现有项目混料搅拌、注塑成型废气与本项目混料搅拌、注塑成型、涂胶烘干、造粒废气经同1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。 |

# 建设项目所在地自然环境简况与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市东麓太行山，西缘华北平原，位于京津之翼、保石之间，河北省中部偏西，北纬 38°14’－38°40’，东经 114°48’－115°15’之间，总面积 1274 平方公里。定州北与望都县、唐县交界，西与曲阳县接壤，南与新乐市、无极县、深泽县毗连，东与安国市为邻。定州市区东北距首都北京 196km，西南距省会石家庄 68km，北距保定 62km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目位于保定市定州市陵北村，其厂区中心地理位置坐标为北纬38°26'26.01"，东经114°53'6.90"。项目东侧、西侧、南侧为农田，北侧隔乡村道路为空地。距离项目厂界最近的敏感点为厂区东南侧220m的陵北村。项目地理位置见附图1，周边关系及敏感点分布见附图2，项目厂区平面布置图见附图3。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降 1.4～0.7%。 3、气候气象 定州市气候属暖温带半干旱、半湿润的大陆性季风气候。春季干旱多风，气候温和；夏季炎热多雨，空气湿润；秋季秋高气爽；冬季寒冷少雪。最高气温 40.7℃(1972.6.16)；最低气温-22.6 ℃(1966.2.22)；年平均日照时数 2559.9小时，年平均气温 12.33℃。最大冻土深度 62cm，多年平均无霜期193天，年平均蒸发量 1297.8mm，多年平均降雨量589.1mm。风向多为北东向，年平均风速 1.8m/s。 4、地表水系 定州市境内地表水属海河流域大清河水系，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长 42.9km，流域面积302.5km2。目前唐河处于常年断流状态，裸露的沙滩可能成为风沙源地，需要进行水源涵养。定州市在唐河两侧设置宽度约30m的生态防护林带。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长 38km。 沙河是大清河水系南支潴龙河的一条主要支流，发源于山西省灵丘县和繁峙县。沙河上游北支源出灵邱县太白卫山，西北支源出繁峙县五台山东白坡头，两支于河北省阜平县杜里元汇合，流经阜平、曲阳县至新乐南辛店小吴村入定州市大吴村，至怀德、子远、东西张歉村以下分为两支：北支在邵村、西留春、西王耨、马阜才等村南；南支在李亲顾镇东、东湖村西、西丁、子位村北，至安国市大李庄南两支合流。北支为主流，至大定村出境入安国市境，至安平县北郭村附近与磁河、孟良河汇合后注入潴龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。河道全长242km，北郭村以上流域面积为5560km2。定州市段主河长26.4km，南支15.2km，西部河宽3.3km，东部河宽300～500m，境内流域面积105.7km2。设计行洪流量3560m3/s，沙河堤防工程等级标准为 4 级。 沙河流域上游支沟发育，流域呈椭圆形，王快水库以上主要有北流河、鹞子河、板峪河、胭脂河、平阳河汇入。其中胭脂河、平阳河直接入王快水库。王快水库以下有曲河、郜河汇入沙河后穿越京广铁路，之后又有小唐河、孟良河等支流汇入。 沙河河道内的地表水受上游王快水库控制，多年平均径流量较小，近年基本常年干涸无水。 5、水文地质 定州市第四系地下水类型属松散岩类孔隙水，目前以开采浅层地下水为主，本区110～140m以上的第四系含水岩组地下水划分为浅层地下水，110～140m以下为深层地下水。 ①浅层地下水 本区域属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。 浅层地下水分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部单位涌水量也在20m3/h·m以上。 浅层地下水的补给、径流和排泄：唐河冲洪积扇发育完善，具有补给、径流、排泄三个区，补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43%～0.5%。 ②深层地下水：属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状将深层地下水分为上、下两段。 上段底板为Q2底界，埋深 290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h·m。 下段底板为Q1底界，埋深100～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～1l0m。 深层地下水的补给、径流及排泄条件：深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67%～0.75%，西部水力坡度大于东部。 评价范围内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等特殊保护单位，项目不在定州市生态保护红线范围内。 6、土壤 定州市土地肥沃，主要土壤类型以褐土、潮土和水稻土三大类为主，质地多为沙壤土和轻壤土。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化保护等）： 定州市总面积1275平方公里，下辖4个街道、14个镇、7个乡。2015年末，总人口124.4万人。 定州市位于京津冀经济区，是京津冀经济区重要节点城市，国家新型城镇化综合试点地区，河北省十二五规划重点培育的现代化中等城市，河北省十大历史文化名城之一。2017年，定州市完成生产总值300亿元，其中农林牧渔业实现总产值135.3518亿元，规模以上工业增加值75.2亿元，房地产开发投资94.2亿元，全社会消费品零售额完成142.8596亿元。定州被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。 2017年，定州市全市完成生产总值3249090万元，比上年增长7.8%。其中，第一产业完成增加值851737万元，比上年增长3.0%；第二产业完成增加值1563432万元，比上年增长7.7%；第三产业完成增加值833921万元，比上年增长12.9%。第一产业增加值占全市生产总值的比重为26.2%，第二产业增加值比重为48.1%，第三产业增加值比重为25.7%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值26934元。2017年，定州市城镇新增就业人员6480人，下岗失业人员实现再就业2830人，城镇登记失业人数6963人，城镇登记失业率3.74%。 2017年，定州市居民消费价格比上年上涨2.0%，分类别看，食品烟酒价格上涨2.6%，衣着价格上涨3.3%，居住价格下降1.1%，生活用品及服务价格上涨0.6%，教育文化和娱乐价格上涨9.1%，医疗保健价格上涨1.5%，其他用品和服务价格上涨6.8%，交通和通信价格下降0.8%。工业品价格上涨0.2%，农业生产资料价格下降0.1%。 2017年，定州市民营经济完成增加值2072527万元，比上年增长8.1%；占全市生产总值的比重为63.79%，比上年提高1.16个百分点。民营经济实缴税金185152万元，比上年增长35.81%；占全部财政收入的比重为55.17%，比上年提高11.26个百分点。民营经济从业人员35.3万人，比上年增长5.4%；占全社会二、三产业从业人员的比重为60%，比上年提高3.62个百分点。 2017年，定州市拥有众创空间1家，高新技术企业47家，省级科技型中小企业96家，科技小型巨人企业7家。全年申请专利555项，授权专利204项，其中发明专利授权数11项，促进专利转化项目200项。 2017年，定州市共有体育场馆1个，剧场、影剧院4个，公共图书馆图书总藏量130千册。图书馆1座，博物馆1座，文化馆（文化站）30座。 2017年，定州市普通中学40所，在校学生70992人，专任教师4437人；小学260所，在校生96493人，专任教师4441人；中等职业教育学校5所，在校学生10348人，专任教师467人。 高等院校：冀中职业学院、河北农业大学（定州校区） 2017年，定州市拥有医疗机构808个，其中医院33个，卫生院22个，村卫生所252个。医疗卫生机构床位数达到4887张，医疗卫生机构技术人员4922人，其中执业（助理）医师2506人。新生儿死亡率0.81‰。参加新型农村合作医疗的人数达到95.9万人。 2017年，定州市全市城镇基本养老保险参保人数92767人，城镇基本医疗保险参保人数126990人，其中：城镇居民基本医疗保险参保人数65044人，城镇职工基本医疗保险参保人数61946人。参加失业保险人数31501人，参加新型农村社会养老保险人数542024人。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据《2018 年定州市环境质量公报》可知，该市全主城区全年环境空气质量达到或好于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的天数为159天（其中一级21天），达标率为43.8%，与上年持平。6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，比上年削减20.2%。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，比上年削减15.6%。二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，较上年降低了27.6%。二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，比上年降低了6%。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为 2.4 毫克/立方米，较上年降低了33.3%。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米，比上年降低了3.7%。 根据《2018 年定州市环境质量公报》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断。 表6区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 µg/m3 标准值 µg/m3 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 67 35 191.4 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 114 70 163 不达标 SO2 年平均质量浓度 21 60 35 达标 NO2 年平均质量浓度 47 40 117.5 不达标 CO 百分位数日平均质量浓度 2400 4000 60 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 210 160 131.25 不达标 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域，不达标因子为 NO2、PM10、PM2.5、O3。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季度气污染排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 本项目所在地实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18 号）等，持续改善区域环境空气质量。 2、地下水环境 项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、土壤环境质量现状 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为三级评价，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表6现状监测布点类型与数量中，项目共设3个监测点位，占地范围内：3个表层样点（在0-0.2m取样）。 （2）监测因子 PH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 （3）监测频次 每个样点取样监测一次。 （4）采样和分析方法：按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166－2004）进行监测采样和分析。 （5）土壤监测结果 表7土壤监测结果一览表 监测项目 单位 监测结果 E114°53'28.13" N38°26'27.75" （土壤0.0-0.2m） E114°53'27.82" N38°26'27.79" （土壤0.0-0.2m） E114°53'27.49" N38°26'27.83" （土壤0.0-0.2m） pH 无量纲 8.38 8.31 8.30 砷 mg/kg 4.90 6.25 6.34 汞 mg/kg 0.0181 0.0229 0.0143 镉 mg/kg 0.11 0.09 0.09 铅 mg/kg 19.2 19.6 20.5 铜 mg/kg 17 17 24 镍 mg/kg 32 38 39 六价铬 mg/kg ND ND ND 挥发性有机物 氯甲烷 μg/kg ND ND ND 氯乙烯 μg/kg ND ND ND 二氯甲烷 μg/kg ND ND ND 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 氯仿 μg/kg ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 四氯化碳 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 苯 μg/kg ND ND ND 三氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND ND ND 甲苯 μg/kg ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 四氯乙烯 μg/kg ND ND ND 氯苯 μg/kg ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND ND ND 乙苯 μg/kg ND ND ND 间,对-二甲苯 μg/kg ND ND ND 邻二甲苯 μg/kg ND ND ND 苯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯苯 μg/kg ND ND ND 1,4-二氯苯 μg/kg ND ND ND 半挥发性有机物 2-氯酚 mg/kg ND ND ND 硝基苯 mg/kg ND ND ND 萘 mg/kg ND ND ND 苯并[a]蒽 mg/kg ND ND ND 䓛 mg/kg ND ND ND 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[a]芘 mg/kg ND ND ND 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND ND ND 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND ND ND 苯胺 mg/kg ND ND ND 对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），厂区内各监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于保定市定州市陵北村定州市华益鞋厂现有厂区内，项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。 表8环境保护目标一览表 序号 保护目标 坐标 与项目相对方位 最近距离（m） 保护对象 N E 1 西刘家庄村 38.445859° 114.869785° WN 1675 居民 2 三十里铺村 38.448480° 114.884720° WN 685 3 三回寨村 38.450362° 114.904976° EN 1425 4 东落家疃村 38.446195° 114.916563° EN 1885 5 侯家洼村 38.435304° 114.881201° WS 620 6 陵北村 38.438363° 114.896007° E 220 7 阎家庄村 38.438329° 114.911757° ES 1150 8 陵南村 38.430194° 114.900942° ES 1400 保护级别为： 1、区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。非甲烷总烃符合《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。氯化氢符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1标准要求。 2、区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、区域地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求。非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气浓度参考限值。 表9环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 标准来源 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单 PM10 24小时平均 150μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 SO2 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 非甲烷总烃 1小时平均浓度2.0mg/m3 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 氯化氢 1小时平均浓度50μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 2、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 3、地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表10地下水质量标准 污染物 单位 标准限值 标准来源 pH 无量纲 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 mg/L ≤450 溶解性总固体 mg/L ≤1000 挥发性酚类 mg/L ≤0.002 耗氧量 mg/L ≤3.0 硝酸盐（以N计） mg/L ≤20 亚硝酸盐（以N计） mg/L ≤1.0 氨氮 mg/L ≤0.5 氯化物 mg/L ≤250 硫酸盐 mg/L ≤250 4、土壤环境质量标准 土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。 表11建设用地土壤风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二•氣乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 二氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二•氣苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3，106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 窟 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 造粒、注塑成型、涂胶烘干工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“有机化工业”标准限值要求同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1车间外特别排放限值。氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放限值要求；氯化氢无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。混料搅拌工序颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 执行标准见下表。 表12废气排放标准一览表 污染源 污染因子 标准值 标准来源 造粒、注塑成型、涂胶烘干工序 非甲烷总烃 （有组织） 非甲烷总烃 最高允许排放浓度：60mg/m3 最低去除效率90% 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度和最低去除效率和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 非甲烷总烃（无组织） 周界外浓度最高点2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度排放限值 车间外1h平均浓度最高点6.0mg/m3 车间外任意一次浓度最高点20.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值 特别排放限值 氯化氢 （有组织） 最高允许排放浓度≤100mg/m3，排气筒15m，排放速率≤0.26kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求 氯化氢 （无组织） 无组织排放监控浓度限值排放浓度≤0.20mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 混料搅拌工序 颗粒物 （有组织） 颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 颗粒物 （无组织） 颗粒物周外界浓度最高点1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 3、固体废物执行标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目技改后，三本账情况如下： 因本技改项目依托厂内现有混料搅拌、注塑成型、涂胶烘干生产线及环保治理设施，增加相应的生产设备，因此本评价通过核算技改后全厂污染物排放总量扣减现有工程污染物排放总量来计算本技改项目的总量。 表13本项目总量核算一览表 名称 排放标准 废气量 运行时间 年排放量 颗粒物 0.02mg/m3 20000m3/h 2880h 0.001 非甲烷总烃 1.39mg/m3 20000m3/h 2880h 0.080 氯化氢 2.56mg/m3 20000m3/h 2880h 0.147 0.051kg/h / 2880h 0.147 核算公式 废气污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×风量（m3/h）×工作时间（h/a）/109 核算结果 技改后全厂总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a，颗粒物：0.001t/a，非甲烷总烃：0.080t/a、氯化氢：0.147t/a 表14三本帐情况一览表单位：t/a 控制指标 现有工程 技改工程 以新带老削减量 项目技改后 总排放量 COD 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 SO2 0 0 0 0 NOx 0 0 0 0 颗粒物 0.008 0.014 0.008 0.014 非甲烷总烃 0.076 0.169 0.076 0.169 氯化氢 0.202 0.202 0 0.202 技改后，全厂总排放量为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a，颗粒物：0.014t/a，非甲烷总烃：0.169t/a、氯化氢：0.202t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 根据企业提供资料，技改项目在现有厂区基础上进行技术改造。新建车间1座，并增加相应的生产设备，技改项目年产100万双拖鞋，建成后全厂年产拖鞋200万双。 技改后工艺： 图例：G--废气；S--固废；N--噪声 图5 技改后生产工艺流程图 工艺流程简述： 混料搅拌：将外购的原材料按照一定的比例经计量后分别倒入搅拌机内进行混合搅拌，搅拌采用电加热，搅拌温度为50℃左右，混合均匀后将搅拌机内的粉状物料倾倒至料盆内，经自然冷却倒30℃，有人工装袋运送至造粒工序、注塑工序。 混料搅拌工序产生污染物为颗粒物G1、G3、噪声N1、N3、原材料废包装物S1、S3。 造粒：混料完成的原材料经造粒机进行挤出加热，加热温度120℃，成型后的半成品经循环水冷却后，通过切粒机制成产品所需的规格。将成品放入原料储存区等待下一步工序使用。 造粒工序产生污染物为非甲烷总烃G2、噪声N2、边角料S2。 注塑成型：混料完成的原材料送入注塑机内进行注塑加热，加热温度150℃， 注塑完成的产品经循环水冷却定型后，送入下一步工序。 注塑成型工序产生污染物为非甲烷总烃、氯化氢G4、噪声N4、边角料S4。 涂胶、烘干：由人工利用胶粘剂将标志粘贴至拖鞋表面指定位置，然后送至烘干机进行烘干，烘干机采用电加热，烘干温度保持在80℃，烘干后的成品送至检验工序。 涂胶、烘干工序产生污染物为非甲烷总烃G5、噪声N5、废胶桶S5。 检验：对成型后的拖鞋进行检验，残次品集中收集后经破碎机加工处理回用于生产。破碎后的废料为粒径10mm的颗粒，故无废气产生。 检验工序产生污染物为残次品S6、噪声N6。 包装入库：将合格产品包装入库后，待售。 表15本项目运营中排污节点一览表 类型 序号 污染源 污染物种类 治理措施 废气 G1、G3 混料搅拌工序 颗粒物 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） G2 造粒工序 非甲烷总烃 G4 注塑成型工序 非甲烷总烃、氯化氢 G5 涂胶烘干工序 非甲烷总烃 噪声 N1~N6 设备噪声 70~90dB（A） 合理布局、低噪设备、基础减振 固体 废物 S1、S3 混料搅拌工序 原材料废包装物 集中收集外售处理 S2 造粒工序 边角料 分类收集筛分后回用于生产 S4 注塑成型工序 边角料 S6 检验工序 残次品 S5 涂胶烘干工序 废胶桶 分类收集，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理 / 环保设备 废活性炭

主要污染工序： 一、施工期 1、施工扬尘：主要为平整场地、挖土、推土及建筑材料的装卸和运输过程中产生的扬尘。 2、废水：施工人员生活污水和少量水泥养护废水。 3、施工噪声：施工过程中挖掘机、装载机、升降机等机械设备运行时产生的噪声，噪声值为85～100dB（A）。 4、固废：主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期 1、废气 技改项目废气主要为混料搅拌废气、造粒废气、注塑成型废气、涂胶烘干废气，混料搅拌废气主要污染因子为颗粒物；造粒废气、注塑成型废气、涂胶烘干废气主要污染因子为非甲烷总烃、氯化氢。 2、废水 本技改项目无生产废水产生，依托现有员工，不新增劳动定员，不新增生活污水。 3、噪声 本技改项目在运营期间的噪声主要来源于注塑机、拌料机、破碎机等设备运行时产生的噪声，设备噪声声压级为70~90dB（A）。 4、固体废物 本技改项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾，产生的固体废物为一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物主要包括原材料废包装物、边角料、残次品。危险废物主要为废胶桶、废活性炭。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料搅拌工序DA001 | 颗粒物（有组织） | 2.04mg/m³，0.118t/a | 0.02mg/m³，0.001t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 造粒、注塑成型、涂胶烘干工序DA001 | 非甲烷总烃（有组织） | 13.90mg/m³，0.800t/a | 1.39mg/m³ ，0.080t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.089t/a | 0.089t/a |
|  |  | 氯化氢（有组织） | 8.53mg/m³，0.491t/a | 2.56mg/m³ ，0.147t/a |
|  |  | 氯化氢（无组织） | 0.055t/a | 0.055t/a |
| 水 污 染 物 | 设备冷却水 | SS | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 原材料废包装物 | 2.3t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 2.2t/a | 0 |
|  |  | 残次品 | 2t/a | 0 |
|  |  | 废胶桶 | 0.001t/a | 0 |
|  | 废气净化系统 | 废活性炭 | 0.6t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要来源于注塑机、拌料机、破碎机等设备的运行噪声，设备噪声声压级约为70～90dB（A）。项目采取基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声对周边环境的影响。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于现有厂区内，新建车间1座，不新增占地。因此，本项目对当地生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、厂房建设、设备安装调试等，建设期间将产生扬尘、噪声、废水固体废物等，可能对周围环境产生一定的污染影响，现将施工期可能产生环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、施工期扬尘影响 施工期扬尘主要为平整场地、挖土、推土及建筑材料的装卸和运输过程中产生的扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘境问题，在施工期拟采取如下控制措施： （1）施工中的少量弃土应及时运送至指定地点倒放，运输松散材料或回填土采取护网苫盖措施以减少扬尘，在路面及施工场区洒水防尘。 （2）在场地平整、地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散。 （3）应安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （4）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。 （5）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方开挖等易起尘的施工作业。 （6）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 通过加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。 2、施工期噪声影响 施工期间主要噪声设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣机、升降机、运输车辆等，噪声源强均在90dB（A）左右，其特点是间歇或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62-68dB（A），可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，但夜间噪声基本超过标准，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。本项目周围均为工厂或空地，无环境敏感点。 3、施工期废水影响 本项目施工期施工人员采用旱厕，无冲厕废水产生，施工人员将产生的少量盥洗废水依托现有厂内防渗旱厕，不会对当地水环境产生污染影响。 4、施工期固体废物影响 施工过程中建筑施工将产生废砖、废料、弃土等固体废物，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。 其次，施工人员产生生活垃圾，如不及时清理将会影响施工区的卫生环境，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则导致施工区工人爆发流行性疾病，严重影响工程施工进度。因此施工单位应做到： （1）项目建设单位与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾。 （2）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生质量。 （3）土石方阶段固体废物要及时运往指定的地点消纳。 （4）结构及装修阶段垃圾产生量较小，应在施工场地内设临时垃圾站，达到一定数量及时运往指定的地点消纳。 通过采取以上防治措施，项目在建设期内对周围环境影响较小，并随着施工期的结束，其影响也随之消失。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 技改项目废气主要为混料搅拌废气、造粒废气、注塑成型废气、涂胶烘干废气，混料搅拌废气主要污染因子为颗粒物；造粒废气、注塑成型废气、涂胶烘干废气主要污染因子为非甲烷总烃、氯化氢。 现有项目中混料搅拌、注塑成型工序产生的废气采用集气罩收集，经1套水浴除尘器+低温等离子净化器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。本次技改项目依托现有环保设备，增加一套活性炭吸附装置，现有项目混料搅拌、注塑成型废气与本项目混料搅拌、注塑成型、涂胶烘干、造粒废气经同1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。 （1）源强核算 ①混料搅拌废气 项目在混料搅拌工序会产生颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》粉尘以0.5kg/t计，技改完成后全厂混合搅拌总用量为261.505t/a，经计算，颗粒物产生量为0.131t/a。集气罩的收集效率90%，去除效率为99%，总风量20000m3/h，运行时间以每天16h计，每年180d计。颗粒物有组织产生量0.118t/a，产生速率0.041kg/h，产生浓度2.04mg/m3；经处理后颗粒物排放量0.001t/a，排放速率0.0004kg/h，排放浓度0.02mg/m3。颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒，最高允许排放速率3.5kg/h；未被收集的颗粒物通过车间沉降后无组织排放，颗粒物的无组织排放量为0.013t/a，排放速率0.005kg/h。通过预测颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度周界外浓度最高点1.0mg/m3。 ②造粒、注塑成型、涂胶烘干工序废气 项目在造粒、注塑成型工序会产生非甲烷总烃，国内关于非甲烷总烃的污染物排放量核定方面只有经验系数，单独依靠经验系数计算误差较大，通过查阅相关文献，根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》的研究得出的结论，该研究给出主要塑料制品制造工序产污系数，射出成型制造：2.885kg/t。技改完成后全厂造粒、注塑成型用量为261.505t/a，经计算，非甲烷总烃产生量为0.754t/a。 根据《挥发性有机化合物（VOCS）源强核算方法的研究》（广东工业大学）的研究得出的结论，该研究给出部分行业基于产品的VOCS排污系数，胶黏剂、胶水排污系数为0.05t/t，则本项目非甲烷总烃产生量为0.135t/a。 经计算，本项目非甲烷总烃总产生量为0.889t/a，集气罩的收集效率90%，去除效率为90%，总风量20000m3/h，运行时间以每天16h计，每年180d计。非甲烷总烃有组织产生量0.800t/a，产生速率0.278kg/h，产生浓度13.90mg/m3；经处理后非甲烷总烃排放量0.080t/a，排放速率0.028kg/h，排放浓度1.39mg/m3。非甲烷总烃有组织排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最低去除效率≥90%；未被收集的非甲烷总烃通过车间沉降后无组织排放，非甲烷总烃的无组织排放量为0.089t/a，排放速率0.031kg/h。通过预测非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求，排放浓度≤2.0mg/m3。 据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》可知，本项目聚氯乙烯加热温度为120℃，在此温度下氯化氢的产生浓度为9.48mg/m3，则氯化氢产生量为0.546t/a。集气罩的收集效率90%，去除效率为70%，总风量20000m3/h，运行时间以每天16h计，每年180d计。氯化氢的有组织产生量0.491t/a，产生浓度为8.53mg/m3，产生速率0.171kg/h，氯化氢经处理后排放量0.147t/a，排放速率0.051kg/h，排放浓度2.56mg/m3。氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放限值要求，即最高允许排放浓度：100mg/m3，排气筒15m，最高允许排放速率：0.26kg/h；未被收集的氯化氢通过车间无组织排放，氯化氢的无组织排放量为0.055t/a，排放速率0.019kg/h。通过预测氯化氢无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值≤0.20mg/m3，排放达标。 （2）影响预测 本次评价利用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐估算模式（AERSCREEN），预测本项目污染物对周边环境的影响情况。估算模式使用参数见表16，项目主要大气污染源特征参数见表17和表18。 表16估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 41.8°C 最低环境温度 -21.6°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表17主要废气污染源（点源）参数一览表 污染源 名称 污染物 排气筒高度 排气筒内径 烟气流速 烟气温度 年排放小时 源强 m m m/s ℃ h kg/h DA001 PM10 15 0.8 11.06 20 2880 0.0004 DA001 非甲烷总烃 15 0.8 11.06 20 2880 0.028 DA001 氯化氢 15 0.8 11.06 20 2880 0.051 表18主要废气污染源（面源）参数一览表 污染源名称 污染物 海拔高度 矩形面源 年排放小时 源强 m 长度/m 宽度/m 有效高度/m h kg/h 生产车间 TSP 5 73 26 10 2880 0.005 非甲烷总烃 5 10 2880 0.031 氯化氢 5 10 2880 0.019 本项目营运期各污染物最大落地浓度及占标率预测结果见表19。 表19各污染物最大落地浓度及占标率预测结果 污染源 污染因子 Cmax（μg/m3） Pmax（%） D10%（m） DA001 PM10 0.0127 0.00 / 非甲烷总烃 0.8916 0.04 / 氯化氢 1.624 3.25 / 生产车间 TSP 1.495 0.17 / 非甲烷总烃 9.268 0.46 / 氯化氢 4.484 8.97 / 本项目无组织颗粒物最大落地浓度为1.495ug/m3，占标率为0.17%；无组织非甲烷总烃最大落地浓度为9.268ug/m3，占标率为0.46%；无组织氯化氢最大落地浓度为4.484ug/m3，占标率为8.97%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，本项目大气环境影响评价等级为二级。 （3）污染物排放量核算 项目大气污染物有组织和无组织排放量核算情况见表20和表21，大气污染物年排放量核算表见表22。 表20大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 μg/m3 核算排放速率 kg/h 核算年排放量 t/a 一般排放口 1 DA001 颗粒物 20 0.0004 0.001 2 DA001 非甲烷总烃 1390 0.028 0.080 3 DA001 氯化氢 2560 0.051 0.147 一般排放口合计 颗粒物 0.001 非甲烷总烃 0.080 氯化氢 0.147 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.001 非甲烷总烃 0.080 氯化氢 0.147 表21大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量t/a 标准名称 浓度限值μg/m3 1 生产车间 无组织排放 颗粒物 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 1000 0.013 2 无组织排放 非甲烷总烃 车间密闭 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 2000 0.089 3 无组织排放 氯化氢 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 200 0.055 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.013 非甲烷总烃 0.089 氯化氢 0.055 表22大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 颗粒物 0.014 2 非甲烷总烃 0.169 3 氯化氢 0.202 （4）大气环境防护距离的确定 本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。 （5）大气环境影响评价 现有项目中混料搅拌、注塑成型工序产生的废气采用集气罩收集，经1套水浴除尘器+低温等离子净化器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。本次技改项目依托现有环保设备，增加一套活性炭吸附装置，现有项目混料搅拌、注塑成型废气与本项目混料搅拌、注塑成型、涂胶烘干、造粒废气经同1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。本次技改项目依托现有环保设备，现有项目废气与本项目废气经同1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。混料搅拌工序颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h。造粒、注塑成型、涂胶烘干工序非甲烷总烃排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最低去除效率≥90%；注塑成型工序氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放限值要求，即最高允许排放浓度：100mg/m3，排气筒15m，最高允许排放速率：0.26kg/h。根据预测结果，本项目大气环境影响评价等级为二级，本项目无需设置大气环境防护距离，污染物能达标排放，且污染物最大落地浓度远低于环境空气质量标准限值，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求，排放浓度≤2.0mg/m3；无组织氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值≤0.20mg/m3。因此，本项目对周边大气环境影响较小，环境影响可接受。 （7）建设项目大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见表23。 表23项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a√ 评价因子 基本污染物（颗粒物、SO 2 、NOx） 其他污染物（非甲烷总烃、氯化氢） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准√ 附录D√ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（无） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 𝐶本项目最大占标率≤100%□ 𝐶本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 𝐶本项目最大占标率≤10%□ 𝐶本项目最大标率＞10%□ 二类区 𝐶本项目最大占标率≤30%□ 𝐶本项目最大标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（0）h 𝐶非正常占标率≤100%□ 𝐶非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 𝐶叠加达标□ 𝐶叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢） 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（无） 监测点位数（0） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（本项目）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2： （0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物： （0.014）t/a 非甲烷总烃：（0.169）t/a 氯化氢： （0.202）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 项目生产过程中无废水产生，无新增劳动定员，无新增生活废水产生。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目属于：“122、鞋业制造”中报告表，地下水评价为Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中对地表水环境影响评价工作分级的要求，本项目无生产废水产生，且不新增生活污水排放，因此本项目不进行地表水环境影响评价。 综上所述，本项目废水不外排，不会对周围水环境造成影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本技改项目在运营期间的噪声主要来源于注塑机、拌料机、破碎机等设备运行时产生的噪声，设备噪声声压级约为70~90dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声对周边环境的影响。 （2）预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行计算。 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据拟建工程噪声源和环境特征，一般只考虑几何发散衰减，其它因素可忽略，衰减按点声源处于半自由空间的几何发散衰减模式进行预测，其预测模式为： ①室外点声源利用点源衰减公式 LA（r）=LA（r0）-20Lg（r/r0）-8 式中：LA（r） —— 是距声源r处的A声级值； LA（r0） —— 是距声源r0处的A声级值。 ②对于室内声源按下列步骤计算 a、由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。 b、将室外声级LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： LW=LA（r0）+10LgS 式中：S —— 为透声面积，m2。 c、用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LA（r）=Lw-20Lgr0-8-20Lg（r/r0） ③对于尺寸较大的声源，作为面声源处理，但在实际预测中，面声源的衰减比较复杂，为简化计算，将面声源朝向预测点的一个面划分成若干块，将这几个面视为点声源，计算其分别在预测点的声级值，再叠加代表整个面向外辐射的噪声。划分出点源的尺寸根据其与预测点的距离的比例确定。 假设面声源的辐射噪声声功率级为LW，面声源简化成n个点，则每个点的噪声声功率级近似简化为： LPW=LW/n+10Lg（S/n） 式中：LPW —— 等效点声源声功率级； LW —— 面声源声功率级； n —— 面声源简化后的点数； S —— 面声源表面面积。 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值Leqg为： Leqg=10Lg[] 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，S； ti—在T时间内i声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑤用下式计算各噪声源对各预测点贡献声级及背景噪声叠加结果： 预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 （3）预测结果分析 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值。 表24本项目厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A） 名称 贡献值 标准值 评价结果 东厂界 40.5 昼间60/夜间50 达标 南厂界 39.5 昼间60/夜间50 达标 西厂界 40.8 昼间60/夜间50 达标 北厂界 42.1 昼间60/夜间50 达标 根据噪声预测结果，项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准要求。 因此，本项目的实施对周围声环境影响不明显。 4、固体废物影响分析 本技改项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾，产生的固体废物为一般工业固体废物和危险废物。 一般工业固体废物主要包括原材料废包装物、边角料、残次品。原材料废包装物集中收集后外售处理，边角料和残次品分类收集筛分后回用于生产。 危险废物主要为废胶桶、废活性炭，分类收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 本项目技改前后固体废物产生情况见下表。 表25技改前后固体废物产生情况一览表单位：t/a 固体废物名称 现有工程产生量 本次技改新增量 技改后全厂产生量 原材料废包装物 2.5 2.3 4.8 边角料、残次品 3.9 4.2 8.1 除尘原料灰 1.5 0 1.5 废胶桶 0.001 0.001 0.002 生活垃圾 1.8 0 1.8 废活性炭 0 0.6 0.6 根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）可知，本项目涉及的危险废物为废胶桶、废活性炭，产生量分别为0.001t/a、0.6t/a，技改后，全厂危险废物为废胶桶、废活性炭，产生量分别为0.002t/a、0.6t/a，分类收集，在厂内危险废物暂存间暂存，定期交有相应危险废物处理资质的单位处置。 全厂危险废物暂存管理情况汇总见下表。 表26全厂危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废胶桶 HW49其他废物 900-041-49 0.002 涂胶工序 固态 1次/半年 T/In 暂存于厂内危险废物暂存间内，交由有相应危险废物处理资质的单位处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 0.6 活性炭吸附装置 固态 1次/半年 T/In 表27全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力 贮存周期 防治措施 1 危废间 废胶桶 HW49其他废物 900-041-49 厂区西南侧 10 加盖密闭 1.5t 1年 暂存于危废间，定期交有资质单位处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 加盖密闭 1年 为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关内容，本项目拟采取以下措施： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，采用专用的容器存放，并置于危废暂存间内。危废暂存间按相关要求采取防渗、防腐措施，防止污染物因风吹、雨淋和日晒而进入外环境。危废暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物贮存设施的规定，使用符合标准的容器盛放危险物，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔离。 ②本项目危险废物贮存间的地面和四周围挡均需进行防渗处理，保证等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m、防渗系数K≤1×10-7cm/s，同时设置泄漏液体的收集装置。 ③对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物转入完好容器内。 以上分析表明，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生污染影响。 5、土壤影响分析 （1）土壤类型调查 查阅“国家土壤信息服务平台”，定州市土壤类型为水稻土。 查阅“中国土壤数据库”，定州市土种名称为面砂烂泥田，属潜育水稻亚类青潮砂田土属。 主要性状：该土种母质为冲积物，剖面为Aa-Apg-G型。土体由上至下呈灰褐至蓝灰色，通体为砂质壤土。耕层屑粒状结构，有少量棕红色锈纹锈斑，Apg层稍紧实，有灰色潜育斑纹，往下软烂无结构，呈暗灰色或蓝灰色，潜育特征明显。全剖面石灰反应强烈。PH7.8-8.3，微碱性。阳离于交换量10me/100g土左右。据５个农化样分析结果统计：有机质含量0.94％，全氮0.055％，速效磷5ppm，速效钾94ppm。有效微量元素含量（n=4）：锌0.96ppm，铜3.17ppm，铁26.6ppm，锰9.9ppm。 典型剖面：采自定州市东南宋乡东南宋村正南150m，河间洼地，海拔55m。母质为冲积物。地下水位0.5-1.0m。年均温12.2℃，年降水量600mm，＞＝10℃，积温4320℃，无霜期190天。种植水稻。Aa层：0-17cm，亮黄棕色（干，10BG7/1），砂质壤土，屑粒状结构，疏松，根多，有少量锈纹锈斑，石灰反应强。Apg层：17-25cm，淡蓝灰色（干，10BG7/1），砂质壤土，片状结构，稍紧，根多，上部有少量锈纹锈斑，下部有少量灰蓝色条斑，石灰反应强。G1层：25-70cm，暗蓝灰色〔干，10BG4/1），砂质壤土，碎块状结构，较紧，根多，灰蓝色条斑多，石灰反应强。G1层：70-150cm，暗蓝灰色（干，10BG4/1），砂质壤土，软，碎块状结构，稍紧，根极少，有较多灰蓝色条纹，石灰反应强。 生产性能综述：该土种土壤还原性强，氮、磷、钾均缺，地下水位高，生产能力较低。目前栽培水稻，一年一熟，亩施有机肥1500-3000kg，氮肥50-75kg，磷肥30-50kg，常年亩产稻谷250-350kg。改良利用应加强深沟排水，防止渍害：增施有机腮，氮、磷、钾肥配合施用。灌水至少而勤，防止养分流失。 （2）评价等级及评价范围 ①建设项目土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，按照建设项目所属行业对土壤环境影响的程度，将建设项目分为四类，经查附录A本项目属于“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”行业，“其他”，为Ⅲ类建设项目。 ②建设项目占地规模 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤50hm2）；本项目占地面积为2240m2，占地规模属于“小型”。 设项目所在地周边的土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表28。 表28污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 建设项目项目东侧、西侧、南侧为农田，北侧隔乡村道路为空地，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于“敏感”。 壤评价等级划分 土壤环境影响评价等级的确定见表29。 表29污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次土壤环境影响评价为三级。土壤评价范围设置为厂址四周外50m。 污染途径识别 项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）进行分析，建设项目属于污染影响型，对项目污染主要为大气沉降及垂直入渗。 表30土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 运营期 √ -- √ -- 本项目主要污染源途径为大气沉降、垂直入渗。对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），厂区内各监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。项目应进行“源头控制”+“过程防控”来控制污染物向土壤中扩散。故本项目对土壤环境影响较小。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 ②环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 ③环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施建设费用为8万元，占项目投资比例1.14%，环保设施投资处于企业可接受范围。项目营运期主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 （2）监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目全厂污染物排放情况，制定本项目全厂运行期监测计划。全厂监测计划见下表。 表31项目全厂监测计划一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 有组织废气 DA001 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 DA001 非甲烷总烃 1次/年 工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 DA001 氯化氢 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 无组织废气 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 非甲烷总烃 1次/年 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度排放限值 氯化氢 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 噪声 厂界 Leq 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 9、排污口规范化管理 （1）监测孔要求 ①监测孔位置应便于人员开展监测工作，应设置在规则的圆形或矩形烟道上，但不应设置在烟道顶层。 ②对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测孔应开在烟道的负压段；若负压段下满足不了开孔需求，对正压下输送高温和有毒气体的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。 ③对于颗粒态污染物，监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。 ④对于气态污染物，其监测孔可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，监测孔仍按③选取。 ⑤在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90mm～120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。 （2）采样平台要求 ①结构要求 a.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于采样及测试。 b.监测平台周围空间应保证人员及采样枪正常方便操作。 c.监测平台可操作面积应不小于2m2，平台长度和宽度应不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，通往监测平台的通道宽度应不小于0.9m。 d.监测平台地面应采用厚度不小于4mm的花纹钢板或钢板网（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应不小于3kN/m2。 e.监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。 ②防护要求 a.距离坠落基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中监测平台的防护栏杆应带踢脚板。 b.护栏的高度应不低于1.2m，其设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。 c.护栏的踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 （3）监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 表32各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 提示符号 / 警告图形符号 功能 表示废气向大气环境排放 表示噪声向外环境 表示一般固体废物贮存、处置场 表示危险废物贮存、处置场

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料搅拌工序DA001 | 颗粒物 | 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即15m排气筒，最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h |
|  | 造粒、注塑成型、涂胶烘干工序DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） | 满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度和最低去除效率和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃最高允许排放浓度：60mg/m3；最低去除效率90% |
|  | 注塑成型工序DA001 | 氯化氢 | 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求，即最高允许排放浓度：100mg/m3，排气筒15m，最高允许排放速率：0.26kg/h |
|  | 生产车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求，排放浓度≤2.0mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 | 车间密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值≤0.20mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 设备冷却水 | SS | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 原材料废包装物 | 集中收集外售处理 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 边角料 | 分类收集筛分后回用于生产 |  |
|  |  | 残次品 |  |  |
|  | 废气净化系统 | 废胶桶 | 分类收集，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 合理处置，不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于注塑机、拌料机、破碎机等设备运行时产生的噪声，设备噪声声压级约为70~90dB（A）。本项目设备均置于密闭厂房内，并设有减震垫，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求。 因此，本项目的实施对周围声环境影响不明显。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护： 本项目位于现有厂区内，新建车间1座，不新增占地。因此，本项目对当地生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、工程概况 （1）项目名称：定州市华益鞋厂年增产100万双拖鞋技术改造项目 （2）建设单位：定州市华益鞋厂 （3）建设地点：保定市定州市陵北村 （4）建设性质：技改 （5）项目投资：本项目总投资为700万元，其中环保投资为8万元，占总投资的1.14%。 （6）建设内容：本次技改项目不新增占地，在原厂区基础上进行技术改造。年增产100万双拖鞋，新建车间280平方米，新增注塑机5台、EVA注塑机10台、冷却塔2台、拌料机8台、破碎机8台、流水线6条、空压机2台、造粒机10台。项目全部投产达效后，全厂可年产拖鞋200万双。 （7）劳动定员和工作制度：本项目依托现有员工，不新增定员，全年工作180天，每天2班，每班8小时。 2、环境质量现状 （1）地下水环境 项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （2）环境空气 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季度气污染排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 本项目所在地实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18 号）等，持续改善区域环境空气质量。 （3）声环境 区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、环境影响分析结论 （1）施工期 1、施工扬尘：主要为平整场地、挖土、推土及建筑材料的装卸和运输过程中产生的扬尘。 2、废水：施工人员生活污水和少量水泥养护废水。 3、施工噪声：施工过程中挖掘机、装载机、升降机等机械设备运行时产生的噪声，噪声值为85～100dB（A）。 4、固废：主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （2）运营期 ①环境空气 现有项目中混料搅拌、注塑成型工序产生的废气采用集气罩收集，经1套水浴除尘器+低温等离子净化器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。本次技改项目依托现有环保设备，增加一套活性炭吸附装置，现有项目混料搅拌、注塑成型废气与本项目混料搅拌、注塑成型、涂胶烘干、造粒废气经同1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置处理，由1根15m排气筒排放（DA001）。混料搅拌工序颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h。造粒、注塑成型、涂胶烘干工序非甲烷总烃排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60mg/m3，最低去除效率≥90%；注塑成型工序氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放限值要求，即最高允许排放浓度：100mg/m3，排气筒15m，最高允许排放速率：0.26kg/h。根据预测结果，本项目大气环境影响评价等级为二级，本项目无需设置大气环境防护距离，污染物能达标排放，且污染物最大落地浓度远低于环境空气质量标准限值，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求，排放浓度≤2.0mg/m3；无组织氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值≤0.20mg/m3。因此，本项目对周边大气环境影响较小，环境影响可接受。 ②水环境 项目生产过程中无废水产生，无新增劳动定员，无新增生活废水产生。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目属于：“122、鞋业制造”中报告表，地下水评价为Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中对地表水环境影响评价工作分级的要求，本项目无生产废水产生，且不新增生活污水排放，因此本项目不进行地表水环境影响评价。 综上所述，本项目废水不外排，不会对周围水环境造成影响。 ③声环境 本技改项目在运营期间的噪声主要来源于注塑机、拌料机、破碎机等设备运行时产生的噪声，设备噪声声压级约为70~90dB（A）。本项目设备均置于密闭厂房内，并设有减震垫，经距离衰减后，经预测分析，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求。 因此，本项目的实施对周围声环境影响不明显。 ④固体废物 本技改项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾，产生的固体废物为一般工业固体废物和危险废物。 一般工业固体废物主要包括原材料废包装物、边角料、残次品。原材料废包装物集中收集后外售处理、边角料和残次品分类收集筛分后回用于生产。 危险废物主要为废胶桶、废活性炭，分类收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 因此，本项目产生的固体废物全部综合利用，不会对周围环境产生影响。 ⑤土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目为五金制品加工项目，属于土壤环境影响评价项目类别表中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”行业，“其他”，为Ⅲ类建设项目。 本项目位于保定市定州市陵北村，项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感。项目占地面积为2240m2，小于5hm2，占地规模属于小型。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本次土壤环境影响评价为三级。土壤评价范围设置为厂址四周外50m。 本项目主要污染源途径为大气沉降、垂直入渗。对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），厂区内各监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。项目应进行“源头控制”+“过程防控”来控制污染物向土壤中扩散。本项目的实施不会对土壤环境产生明显影响。 4、总量控制 技改后，全厂总排放量为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a，颗粒物：0.014t/a，非甲烷总烃：0.169t/a、氯化氢：0.202t/a。 5、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。本项目不属于河北省人民政府《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》中区域禁止和限制建设项目。且本项目已在定州市科学技术局备案，备案编号：定州工信技改备字〔2020〕63号。因此，本项目符合国家、地方产业政策要求。 6、选址合理性 本项目位于保定市定州市陵北村定州市华益鞋厂现有厂区内，不新增占地，在原厂区内建设，项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目产生的污染物均采取了有效的治理措施，达标排放，对周围环境的影响较小。因此，从环境角度拟建项目选址可行。 7、环境影响评价结论 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。 8、建设项目环境保护“三同时”一览表 根据国家有关法律法规，环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时验收，为便于主管部门对本项目环保设施进行验收，现按国家有关规定，提出建设项目环境保护“三同时”验收一览表，见表27。 表33“三同时”验收一览表 项目 污染源 污染物 环保措施 验收指标 验收标准 废气 排气筒DA001 颗粒物 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） 最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 非甲烷总烃 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） 排放浓度≤60mg/m3，去除率≥90% 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度和最低去除效率和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 氯化氢 集气罩+1套水浴除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（依托现有） 最高允许排放浓度≤100mg/m3，排放速率≤0.26kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 生产车间无组织 颗粒物 车间密闭 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 非甲烷总烃 车间密闭 企业边界浓度限值≤2.0mg/m3，车间外1h平均浓度最高点≤6.0mg/m3，车间外任意一次浓度最高点≤20.0mg/m3 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1车间外特别排放限值 氯化氢 车间密闭 周界外浓度最高点≤0.2mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振、距离衰减 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 生产过程 原材料废包装物 集中收集外售处理 合理处置，不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定 边角料 分类收集筛分后回用于生产 残次品 废气净化系统 废胶桶 分类收集，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 废活性炭 二、建议 为确保项目排放的各种污染物达到排放标准的要求，在项目运营过程中，必须落实以下污染防治措施： （1）加强环保设施的管理和维护，确保其正常运行。 （2）项目运营期间，建设单位应对项目污染物排放情况进行定期监测，以保证项目污染物达标排放。 （3）项目运营期间，应积极主动配合环保等相关部门监督检查。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 备案信息 附件2 原环保手续 附件3 营业执照 附件4检测报告 附件5 委托书 附件6 承诺函 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声环境专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。