建设项目环境影响报告表

项目名称：               定州市信达鞋厂升级改造项目

建设单位（盖章）：         定州市信达鞋厂

编制日期：2020年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的行政审批部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市信达鞋厂升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定州市信达鞋厂 |
| 法人代表 | 王立军 | 联系人 | 王立军 |
| 通讯地址 | 河北省定州市周村镇南宣村 |
| 联系电话 | 13513406444 | 传真 | -- | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 河北省定州市周村镇南宣村东北120米处 |
| 立项审批 部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改( | 行业类别 及代码 | 大气污染治理 N7722 |
| 占地面积 （平方米） | 844.2m2 | 绿化面积 （平方米） | 80 |
| 总投资 （万元） | 2 | 其中环保投资（万元） | 2 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | —— |
| 工程内容及规模： 定州市信达鞋厂原名为定州市鑫凯隆塑料制品厂，企业于2018年更名为定州市信达鞋厂。企业于2013年10月开展了《定州市鑫凯隆塑料制品厂年产100万双拖鞋项目环境影响报告表》，环评批复文号为：定环表[2013]114号，企业已通过定州市生态环境局统一验收。于2020年11月12日开展了《定州市信达鞋厂voc治理项目环境影响登记表》，备案号：202013068200000703。 现企业积极响应国家号召，减少无组织排放，为此，定州市信达鞋厂拟投资2万元建设定州市信达鞋厂除尘改造项目。 本项目属于“N7722大气污染治理项目”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，亦不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列项目的建设，符合国家及地方产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的相关规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十四、环境治理业”中“99、脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程”中“新建脱硫、脱硝、除尘”，应编制环境影响报告表。为此，定州市信达鞋厂委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，经过现场勘察和资料收集，编制完成本项目环境影响报告表。 一、现有项目基本情况 1、现有项目概况 项目位于河北省定州市周村镇南宣村东北120米处，地理坐标为：东经114°53'20.94"、北纬38°25'32.33"。厂区占地面积844.2m2。现有生产规模为年产男女拖鞋100万双。现有工程定员20人，年工作300天，每天3班，每班8小时。项目办公室冬季采暖使用电能。现有工程主要建构筑物情况见表1。 表1 现有工程建设内容一览表 项目分类 项目名称 建设内容 主体工程 拖鞋生产车间 厂区北侧为拖鞋生产车间，建筑面积500m2 辅助工程 原料库 位于厂区西侧，建筑面积80m2 成品库 位于厂区东侧，建筑面积80m2 办公生活设施 办公室 位于厂区南侧，建筑面积30m2 职工临时休息室 位于厂区南侧，建筑面积30m2 公用工程 供热 办公采暖及制冷采用分体空调 供电 项目由定州市周村镇供电系统提供 供水 项目由定州市周村镇自来水系统提供 环保工程 废水 厂区设防渗旱厕，生活废水用于厂区泼洒抑尘 废气 破碎工序颗粒物无组织排放；注塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩+低温等离子设备+活性炭吸附装置+15m排气筒排放；混料工序产生的颗粒物经布袋除尘器+15m排气筒排放 噪声 选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等 固废 生活垃圾由环卫部门处置；边角料收集后外售；废品收集后回用于生产；废活性炭交有资质单位处置 2、主要设备 现有工程主要设备情况详见表2。 表2 现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 混料机 -- 8 台 2 全自动圆盘式塑胶吹气注射成型机 EK16-12P 12 台 3 破碎机 -- 2 台 4 打包机 -- 2 台 5 冷却塔 -- 1 台 3、产品原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 现有工程主要原辅材料、能源消耗 序号 原料名称 年消耗量 备注 1 聚氯乙烯树脂 300t/a 外购 2 二丁酯 60t/a 外购 3 二辛脂 40t/a 外购 4 色母 0.2t/a 外购 5 水 330m3/a 定州市周村镇自来水系统提供 6 电 25万kWh 定州市周村镇供电系统提供 4、现有项目公用工程 （1）给排水 ①给水：项目用水主要包括生活用水和设备循环冷却水，总用水量为11.1m3/d（3330m3/a），其中，新水用量为1.1m3d（330m3/a），循环用水量为10m3/d（3000m3/a），水的循环使用率为90%。项目从定州市周村镇集中供水引入一根DN10的给水管线，在厂区内敷设树枝状供水管网形成环形布置，可以满足本项目用水量的需要。另外给水管路水压0.2Mpa，能够满足生产、生活用水水压要求。 ②排水：项目生产过程中设备循环冷却水循环使用，不外排。由于项目工人来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活污水，产生量0.48m3/d（144m3/a）。由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。 全厂水平衡图见下图1。 图1 现有项目水平衡图（单位：m3/d） 供电：项目由定州市周村镇供电系统提供，年用电量约25万kWh。 供热及制冷：本项目办公采暖及制冷采用分体空调。 二、拟建项目基本情况 1、项目名称：定州市信达鞋厂升级改造项目。 2、建设单位：定州市信达鞋厂。 3、建设性质：技改。 4、项目投资：总投资2万元，其中环保投资2万元，占总投资的100%。 5、建设地点 项目位于河北省定州市周村镇南宣村东北120米处定州市信达鞋厂厂区内，地理坐标为：东经114°53'20.94"、北纬38°25'32.33"。项目西侧和东侧均为塑料制品厂，北侧和南侧均为农田。距离本项目最近的环境敏感目标为西南侧120m的周村镇南宣村；其余敏感点为东北侧400m的陵南村，北侧1050m的陵北村，西北侧1170m处的侯家洼村。项目地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。 6、项目占地与平面布置 本项目厂区总占地面积844.2m2，本次技改项目在原有厂区进行，不新增土地。 项目厂区大门位于厂区东南侧，厂区南侧为职工临时休息室和办公室，西侧为原料库，东侧为成品库，北侧为生产车间。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图3。 7、建设内容 本次技改项目仅对拖鞋生产车间废气处理设备进行提升改造，全厂主要建设内容见表4。 表4 技改项目建设内容一览表 项目分类 项目名称 建设内容 备注 主体工程 拖鞋生产车间 厂区北侧为拖鞋生产车间，建筑面积500m2 原有 辅助工程 原料库 位于厂区西侧，建筑面积80m2 原有 成品库 位于厂区东侧，建筑面积80m2 原有 办公生活设施 办公室 位于厂区南侧，建筑面积30m2 原有 职工临时休息室 位于厂区南侧，建筑面积30m2 原有 公用工程 供热 办公采暖及制冷采用分体空调 依托原有 供电 项目由定州市周村镇供电系统提供 依托原有 供水 项目由定州市周村镇自来水系统提供 依托原有 环保工程 废水 厂区设防渗旱厕，生活废水用于厂区泼洒抑尘 原有 废气 注塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩+低温等离子设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放；混料工序产生的颗粒物经布袋除尘器+15m排气筒排放 原有 破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集+水喷淋装置+15m高排气筒排放 新建 噪声 选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等 原有 固废 生活垃圾由环卫部门处置；边角料和废品收集后外售；废活性炭交有资质单位处置 原有 水喷淋装置的污泥集中收集后外售 新建 8、主要生产设备 本次技改项目主要生产设备与原有工程一致，仅新增一套水喷淋装置，将原有无组织破碎颗粒物通过水喷淋装置处理后，由15m高排气筒有组织排放。 9、原辅材料及能源消耗 本次技改项目产品产能不变，主要原辅材料与原有工程一致。能源消耗主要为水喷淋装置用水，新增用水量为0.5m3/d（150m3/a）。 10、公用工程 1、给排水 （1）给水 本次技改项目用水为喷淋塔循环水，其中，新水用量为0.5m3d（150m3/a），循环用水量为5m3/d（1500m3/a）；劳动定员不变，无新增生活用水。 （2）排水 本次技改项目无废水外排；技改项目排水情况见图2技改项目水平衡图。 图2 技改项目水平衡图（单位：m3/d） 图3 技改后全厂水平衡图（单位：m3/d） 2、供电 本次技改项目依托原有工程供电设施，可满足项目用电需求。 3、供热 本次技改项目无生产用热。 11、劳动定员及工作班制 本次技改项目不新增劳动定员，厂区现有劳动定员20人，三班工作制，每班8小时，年工作日为300天。 12、选址可行性分析 项目位于河北省定州市周村镇南宣村东北120米处定州市信达鞋厂厂区内，地理坐标为：东经114°53'20.94"、北纬38°25'32.33"。项目西侧和东侧均为塑料制品厂，北侧和南侧均为农田。距离本项目最近的环境敏感目标为西南侧120m的周村镇南宣村；厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。本项目产生废气均得到相应处理，可达标排放，不会对大气环境产生明显影响；本项目无新增废水；采取治理措施后厂界噪声达标；固体废物全部妥善处置或综合利用。 因此，项目选址可行。 13、产业政策 本项目属于“N7722大气污染治理项目”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，亦不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列项目的建设，符合国家及地方产业政策。 14、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。主要类型有坝上高原防风固砂生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德市、张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。本工程不涉及生态保护红线区。 ②环境质量底线 本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ③与资源利用上限分析 本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。 ④与负面清单对照分析 本项目属于大气污染治理项目，在现有厂区内建设，属于工业用地，不在负面清单内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有项目环评及批复情况 定州市信达鞋厂原名为定州市鑫凯隆塑料制品厂，企业于2018年更名为定州市信达鞋厂。企业于2013年10月开展了《定州市鑫凯隆塑料制品厂年产100万双拖鞋项目环境影响报告表》，环评批复文号为：定环表[2013]114号。 二、现有项目生产工艺流程及产污环节 定州市信达鞋厂现有产品生产工艺流程及产污环节如图2所示： 图2 现有项目生产工艺流程图 三、现有项目污染物排放情况 现有工程主要污染物为废气、废水、噪声和固废。 1、废气 根据该企业检测报告卓恒环检字（2020）第J033号可知，现有项目产生非甲烷总烃经集气罩收集+低温等离子设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。有组织非甲烷总烃浓度最大值为7.72mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322016）表1有机化工业大气污染物排放限值（非甲烷总烃浓度≤80mg/m3），车间无组织非甲烷总烃最大排放浓度值为1.85mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度值为0.92mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2、表3污染物排放限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求 现有项目混料工序产生的颗粒物经集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放。有组织颗粒物最大排放浓度为5.5mg/m3，最大排放速率为0.0199kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）表2二级标准限值（颗粒物浓度≤120mg/m3）。无组织颗粒物最大排放浓度为0.441mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB162971996）表2无组织排放限值（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）。 2、废水 企业无生产废水产生，废水主要为职工盥洗水等生活污水。生活污水水质简单，且产生量很小，用于厂区泼洒抑尘，不外排 3、噪声 根据该企业检测报告卓恒环检字（2020）第J033号可知，该项目厂界昼间噪声最高值为56dB（A），夜间噪声最高值为46dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 4、固废 现有工程边角料产生量为4.0t/a，收集后外售综合利用；质检工序废品产生量为0.4t/a，收集后回用于生产；废活性炭产生量为1.0t/a，属于危险废物，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾产生量为3.0t/a，交由环卫部门统一处理。 四、现有工程存在的主要环境问题 现有工程废气、噪声均达标排放；废水、固废均合理处置。现企业积极响应国家号召，减少无组织排放，将原有无组织破碎颗粒物通过水喷淋装置处理后，由15m高排气筒有组织排放。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 项目位于河北省定州市周村镇南宣村东北120米处定州市信达鞋厂厂区内，地理坐标为：东经114°53'20.94"、北纬38°25'32.33"。项目西侧和东侧均为塑料制品厂，北侧和南侧均为农田。距离本项目最近的环境敏感目标为西南侧120m的周村镇南宣村。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数砂丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。 3、气象气候 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表5。 表5 区域多年气象要素一览表 序号 项目 单位 数值 序号 项目 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 13.1 7 多年最小降雨量 mm 291.9 2 极端最高气温 ℃ 41 8 多年平均相对湿度 % 63.0 3 极端最低气温 ℃ -18.2 9 多年平均蒸发量 mm 1634.38 4 多年平均气压 hpa 1010.2 10 多年平均日照时数 h 2417.4 5 多年平均降雨量 mm 481.79 11 多年平均风速 m/s 2.0 6 多年最大降雨量 mm 779.6 12 多年最大风速 m/s 21.7 4、水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 5、地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、砂河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 本项目附近地表水为南侧1360m的沙河，本项目生产、生活废水经园区排水管网排入定州市绿源污水处理有限公司处理后回用于园区生产，不会对地表水体产生影响。 6、植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。 表6 区域空气质量现状评价一览表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 70 35 200% 超标 PM10 年平均质量浓度 133 70 190% 超标 SO2 年平均质量浓度 28 60 46.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 46 40 115% 超标 CO 百分位数日平均 质量浓度 3200 4000 80% 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 195 160 121.9% 超标 上表结果表明，本项目所在区域 PM10、PM2.5和 NO2年平均浓度及 O3日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及修改单（生态环境部公告 2018 年 第 29 号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为 PM10、PM2.5、NO2、O3。 2、地下水环境质量现状 项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。 3、声环境质量现状 项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地5号路5号，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表7。 表7 环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 名称 坐标/° 保护 对象 保护内容 方位 环境功能区 距厂界最近距离（m） 保护级别 经度 纬度 环境 空气 南宣村 114°53'9.12" 38°25'25.96" 居住区 人群 SW 二类区 120 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求 陵南村 114°53'41.72" 38°25'47.74" 居住区 人群 NE 二类区 400 陵北村 114°53'26.27" 38°26'15.40" 居住区 人群 N 二类区 1050 侯家洼村 114°52′33.43″ 38°26′5.20″ 居住区 人群 NW 二类区 1170 声环境 厂界外1米 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准 地下水 区域地下水及周边水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准；地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 以上各标准的标准值见表8。 表8 环境质量标准 环境要素 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 60 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 TSP 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 地下水 pH 6.5~8.5 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 耗氧量 ≤3.0 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 总硬度 ≤450 氨氮 ≤0.50 硝酸盐 ≤20.0 亚硝酸盐 ≤1.00 氰化物 ≤0.05 氟化物 ≤1.0 挥发性酚类 ≤0.002 声环境 等效连续 A声级 昼间 60 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目运营期破碎工序有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值要求。 表9 大气污染物排放标准一览表 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放标准 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 周界外浓度最高点1.0 mg/m3 废水 本次技改项目无生产用水，项目劳动定员不变，生活废水产生。 3、噪声 运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表10 噪声排放标准一览表 时段 标准值 单位 标准来源 昼间 夜间 运营期 60 50 dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N。 本项目无生产用热，生产废气排放污染物中不涉及SO2、NOX，因此，废气主要污染物总量控制目标值：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 本项目无废水外排。因此，废水主要污染物总量控制目标值：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 综上所述，本评价建议项目总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本次技改项目仅对破碎工序产生的颗粒物处理设备进行升级，施工期不存在土建施工，施工期主要为简单的功能分区及生产设备安装，主要影响有设备安装噪声、施工人员的生活废水和生活垃圾、设备的包装材料等。 本项目施工期施工人员生活污水使用旱厕处理；合理安排施工进度，禁止夜间作业；生活垃圾和废包装材料由环卫部门收集处理。 本项目的施工期较短，环境影响范围和影响程度都较小，在施工期结束后相关影响也将消失。因此，不再对施工期环境影响作详细分析。 2、运营期 本项目仅对破碎工序产生的颗粒物进行处理设施升级改造，不改变现有工艺流程。 图4 技改项目工艺流程图及排污节点图 工艺流程简述： 将原有无组织破碎工序产生的颗粒物通过集气罩收集后经水喷淋装置处理，由15m高排气筒有组织排放。

主要污染工序： 营运期： （1）废气：本项目废气主要为破碎工序产生的颗粒物。 （2）废水：本项目无废水产生及外排。 （3）噪声：本项目噪声主要为水喷淋装置风机运行过程中产生的噪声。 （4）固废：本项目产生的固体废物主要为水喷淋装置中的污泥。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序排气筒 | 颗粒物 | 0.06mg/m3，0.19kg/a | 0.02mg/m3，0.05kg/a |
|  | 生产车间 | 无组织颗粒物 | 0.01kg/a | 0.01kg/a |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 水喷淋装置 | 污泥 | 0.14kg/a | 0kg/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为水喷淋装置风机在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为70dB（A）。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次技改项目仅对破碎工序产生的颗粒物处理设备进行升级，施工期不存在土建施工，施工期主要为简单的功能分区及生产设备安装，主要影响有设备安装噪声、施工人员的生活废水和生活垃圾、设备的包装材料等。 本项目施工期施工人员生活污水使用旱厕处理；合理安排施工进度，禁止夜间作业；生活垃圾和废包装材料由环卫部门收集处理。 本项目的施工期较短，环境影响范围和影响程度都较小，在施工期结束后相关影响也将消失。因此，不再对施工期环境影响作详细分析。

运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）大气污染源源强分析 本项目废气主要是破碎工序产生的粉尘颗粒物。 本项目破碎工序产生的粉尘颗粒物由集气罩收集+水喷淋装置处理后，由1根15m高排气筒排放。参照《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册（试用版）》。 表11 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业排污系数表 原料名称 产品名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污系数 治理技术名称 末端治理技术去除效率% 废PVC 再生塑料粒子 破碎 所有规模 颗粒物 克/吨-原料 450 袋式除尘 95 参照上表，本项目破碎工序颗粒物产生量为0.45kg/吨原料，本项目破碎时间为600h/a，破碎工序原料用量为0.4吨/年，因此颗粒物的产生量均为0.2kg/a。集气罩收集效率为95%，水喷淋装置处理效率为75%，设计风量为5000m3/h，则本项目有组织颗粒物产生量为0.19kg/a，产生速率为0.0003kg/h，产生浓度为0.06mg/m3；经处理后，有组织颗粒物排放量为0.05kg/a，排放速率为0.8×10-4kg/h，排放浓度为0.02mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 未被收集部分无组织排放，产生量为0.01kg/a，则无组织颗粒物排放量为0.01kg/a，排放速率为0.2×10-4kg/h。 （2）环境影响预测 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表12的分级判据进行划分。 表12 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax <1% ①废气污染源参数 废气污染源估算计算参数见表13、14。 表13 废气污染源参数一览表（点源） 点源 名称 点源坐标/° 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度m 排气筒内径m 烟气流速m/s 烟气温度℃ 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 破碎工序排气筒 114.889190 38.425946 61 15 0.4 11.05 25 600 连续 PM10 0.8×10-4 表14 废气污染源无组织排放参数一览表（面源） 编 号 名称 面源中心坐标/° 面源海拔 高度 /m 面源长度 /m 面源宽度 /m 有效排 放高度 /m 年排放小时数/h 污染物排 放速率/ （kg/h） 经度 纬度 TSP 1 生产车间 114.889118 38.426075 61 14 64 8 7200 0.2×10-4 ②估算模型参数 项目估算模型参数见表15。 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度/℃ 41 最低环境温度/℃ -18.2 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ③估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表16。 表16 估算模型计算结果一览表 污染源 类型 评价因子 Coi （μg/m3） Cmax （μg/m3） Pmax （%） D10% （m） 破碎工序排气筒 点源 PM10 450.0 0.0078 0.0017 -- 生产车间 面源 TSP 900.0 0.0251 0.0028 -- ④评价等级确定 由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为面源排放的TSP，Pmax值均为0.0028%，Cmax为0.0251ug/m3，Pmax<1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ⑤评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），本项目为三级评价，评价范围为厂区中心为中心，边长5km的矩形区域，面积25km2。 ⑥环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离 根据以上预测计算结果可知，本项目无组织源计算结果为无超标点，即本项目厂界无组织监控点浓度及附近区域环境空气质量均能达到相应评价标准要求，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目应设定卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3; L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。 按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。 表17 卫生防护距离计算结果 生产单元 预测 因子 Qc （kg/h） Cm （mg/m3） A B C D 卫生防护距离计算值（m） 备注 车间 颗粒物 0.2×10-4 0.3×10-4 400 0.01 1.85 0.78 0.0001 本区年平均风速1.8m/s 由计算结果，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m。距离本项目最近敏感目标为西南侧120m的周村镇南宣村，因此，选址满足卫生防护距离要求。 （5）大气环境影响评价结论 综上所述，本项目运营期可有效控制污染物的排放，大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 表18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（TSP） 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格 模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（PM10、TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10、TSP） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.00006）t/a VOCs：（0）t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 综上所述，本项目大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 2、水环境影响分析 本次技改项目生产用水为水喷淋装置循环用水；劳动定员不变，无新增生活用水；因此，本项目无废水外排。因此，本项目对区域水环境质量产生影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为水喷淋装置风机在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为70dB(A)。本项目采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值以叠加背景值后的预测值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源强见表19。 表19 本项目主要噪声设备源强参数一览表 位置 噪声源 数量 噪声源强 [dB(A)] 降噪措施 治理后噪声源强 [dB(A)] 生产车间 风机 1套 70 基础减振、厂房隔声 50 （2）预测模式的确定 根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，R=Sɑ/（1-ɑ），S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 c.计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构倍频带的隔声量，dB； d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，（即按面声源处理）； 当时，（即按线声源处理）； 当时，（即按点声源处理）； ③计算总声压级 计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为： （3）噪声预测点位 噪声预测点以四周厂界为预测点。 （4）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献声级值，预测结果见表20。 表20 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点 预测结果 贡献值 现状值 预测值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 20.3 / / / / 60 50 达标 南厂界 23.3 54 46 54 46 60 50 达标 西厂界 25.7 / / / / 60 50 达标 北厂界 23.5 56 46 56 46 60 50 达标 注：由于企业东厂界与西厂界紧邻两个企业，没有监测条件，因此只有南厂界与北厂界的现状监测值。现状值取各厂界监测值的最大值。 由上表可知，本项目投产后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废物主要为水喷淋装置中的污泥。污泥产生量为0.14kg/a，集中收集后外售综合利用。 通过以上分析，本项目所产生的固废得到了妥善处理，不会对环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“其他行业”项目，土壤环境影响评价类别判定为“IV类”。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①机构设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1人，负责全厂的环保工作。 ②环境管理机构的基本职责 a组织实施全厂的环境保护规划和计划，贯彻环保法规；贯彻执行国家和地方环保法规、方针政策和环境标准； b组织有关部门做好环保设施的检修和维护； c领导和组织本企业制定应急防范措施，防治污染事故的发生； d组织调查、处理污染事故； e组织环保专业技术交流和技术培训。 （2）环境监测计划 根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定公司的监测计划。具体内容见表21～23。 表21 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 破碎工序排气筒 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 表22 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界上风向及下风向 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值 表23 噪声监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m Leq（A） 1次/季度 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 7、排污口规范化 根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发【1999】24号）等文件的要求，提出以下排放口规范化措施。 （1）噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）固体废物规范化要求 工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，并采取防止二次污染的措施。 （3）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 表24 排污口图形标志一览表 序号 提示图形符号 警告图形标志 名称 功能 1 废气 排放口 表示废气向 大气环境排放 2 噪声 排放源 表示噪声向 外环境排放 3 一般 固体废物 表示一般固 体废物贮存、 处置场

8、污染物排放三本账 表25 项目改扩建前后污染物排放变化一览表 单位：t/a 类型 污染物 名称 原有排放总量 技改工程 “以新带老”削减量 改扩建后排放总量 排放增减量 产生量 削减量 排放量 废气 破碎颗粒物 0.0002 0 0 0 0.00014 0.00006 -0.00014 注塑工序 0.6 0 0 0 0 0.6 0 混料工序 微量 0 0 0 0 微量 0 废水 COD 0 0 0 0 0 0 0 SS 0 0 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 0 0 固废 边角料 0 0 0 0 0 0 0 污泥 0 0 0 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 0 0 污泥 0 0.00014 0.00014 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+水喷淋装置+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 水喷淋装置 | 污泥 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为风机在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为70dB（A）。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 （1）项目概况 定州市信达鞋厂位于河北省定州市周村镇南宣村东北120米处，企业投资2万元，建设定州市信达鞋厂升级改造项目。 本项目劳动定员20人，三班工作制，每班8小时，年工作日为300天。 全厂总占地面积844.2m2，本次技改项目在原有厂区进行，不新增土地。项目地理坐标为：东经114°53'20.94"、北纬38°25'32.33"。项目西侧和东侧均为塑料制品厂，北侧和南侧均为农田。距离本项目最近的环境敏感目标为西南侧120m的周村镇南宣村；其余敏感点为东北侧400m的陵南村，北侧1050m的陵北村，西北侧1170m处的侯家洼村。 （2）项目衔接 ①给排水 本次技改项目用水为喷淋塔循环水，新增用水量为5.5m3/d（1650m3/a），其中，新水用量为0.5m3d（150m3/a），循环用水量为5m3/d（1500m3/a）；劳动定员不变，无新增生活用水。 ②排水：本次技改项目无废水外排。 ③供电 本次技改项目依托原有工程供电设施，可满足项目用电需求。 ④供热 本次技改项目无生产用热。 2、选址合理性分析结论 技改项目位于河北省定州市周村镇南宣村东北120米处定州市信达鞋厂厂区内，地理坐标为：东经114°53'20.94"、北纬38°25'32.33"。项目西侧和东侧均为塑料制品厂，北侧和南侧均为农田。距离本项目最近的环境敏感目标为西南侧120m的周村镇南宣村；厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。本项目产生废气均得到相应处理，可达标排放，不会对大气环境产生明显影响；本项目无新增废水；采取治理措施后厂界噪声达标；固体废物全部妥善处置或综合利用。 因此，项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 本项目属于“N7722大气污染治理项目”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，亦不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列项目的建设，符合国家及地方产业政策。 4、区域环境质量现状 （1）大气环境 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，6项基本评价指标达标因子为SO2、CO，不达标因子为PM2.5、PM10、NO2、O3。项目区域环境空气质量为不达标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）水环境 区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （3）声环境 声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目破碎工序废气采用集气罩收集后由一套水喷淋装置处理后由15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。 （2）水环境影响分析 本次技改项目生产用水为水喷淋装置循环用水；劳动定员不变，无新增生活用水；因此，本项目无废水外排。因此，本项目对区域水环境质量产生影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要为水喷淋装置风机在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为70dB（A）。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物对环境影响 本项目产生的固体废物主要为水喷淋装置污泥，收集后外售综合利用。 综上，项目产生的固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行，不会对周围环境产生影响。 4、总量控制 本项目污染物根据标准值核算总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 6、工程可行性结论 综上所述，项目符合国家产业政策，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 1、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 三、建设项目“三同时”工程验收 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表26。 表26 本项目“三同时”污染防治设施验收表 类别 污染工序 污染因子 治理措施 验收指标 验收标准 投资 万元 废气 破碎工序 有组织颗粒物 集气罩+水喷淋装置15m高排气筒 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 2 无组织颗粒物 车间密闭 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值 废水 —— —— —— —— —— —— 噪声 机械噪声 Leq 设备减震、厂房隔声 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 —— 固废 污泥 收集后外售综合利用 合理处置 合理处置 —— 合计 2万元

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 园区用地布局规划图 附图5 项目与生态保护红线相对位置图 附件1 营业执照 附件2 项目备案 附件3 规划选址证明 附件4 园区规划批复 附件5 污水接纳协议 附件6 无环境违法情况说明 附件7 委托书 附件8 建设单位承诺书 附件9 编制单位承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

破碎工序颗粒物

15m排气筒

水喷淋装置

C   A