建设项目环境影响报告表

项目名称:定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网

工程项目

建设单位:   石家庄昆仑新奥燃气有限公司（盖章）

编制日期：二〇二〇年十一月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 石家庄昆仑新奥燃气有限公司 |
| 法人代表 | 韩继深 | 联系人 | 韩纪宾 |
| 通讯地址 | 河北省石家庄市新华区九中街16号石家庄昆仑新奥燃气有限公司 |
| 联系电话 | 18032119055 | 传真 |  | 邮政编码 | 071000 |
| 建设地点 | 河北省定州界木佃村南，终为李辛庄村南定州末站 |
| 立项审批 部门 | 定州市行政审批局 | 批准文号 | 定行审项目[2020]261号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 天然气生产和供应业 D4511 |
| 占地面积 （平方米） | 永久占地7.99亩，临时占地279亩 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 4398.06 | 其中环保投资 （万元） | 102.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年2月 |
| 工程内容及规模： 天然气作为一种清洁优质的能源，具有使用方便、热值高、污染低等特点，是理想的城市及乡镇绿色能源，采用清洁的天然气来代替燃煤或燃油，是当前降低城市及乡镇污染的重要途径。随着环保要求不断提高，燃气工程在不断深入推进，清洁能源的需求旺盛。目前定州市天然气利用事业正在快速发展，天然气的利用率不断增加，已经取得了良好的社会效益、经济效益和环境效益。 定州市经济的不断增长使得区域能源需求量剧增。为进一步深化污染传输通道污染综合治理，满足定州周边地区村庄对清洁能源的需求，石家庄昆仑新奥燃气有限公司拟投资4398.06万元建设定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程项目。项目建成后，供气能力为3.6×108Nm3/a。 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于七、石油、天然气类“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，为鼓励类建设项目。对照河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号），不属于其中新增限制和淘汰类产业目录范围内。定州市行政审批局关于本项目出具了核准的批复（文号：定行审项目[2020]261号）。2020年5月27日定州市自然资源和规划局出具了关于本项目选址意见，项目已列入《河北省天然气发展十三五规划》，详见附件。项目建设符合国家和地方产业政策。 1、项目名称 定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程项目 2、建设单位 石家庄昆仑新奥燃气有限公司 3、建设性质 新建 4、项目投资 项目总投资4398.06万元，其中环保投资102.5万元，占总投资的2.33%。 5、建设地点及线路走向 项目管道线路起点为子位镇木佃村南1600米，终点至高蓬镇李辛庄村南约1000米。输气管道起点坐标：东经115°8'45.70"，北纬38°15'4.83"；终点坐标：东经115°3'47.99"，北纬38°20'19.04"；定州末站站场坐标东经115°3'47.99"，北纬38°20'19.04"。输气管道线路总长12km，输气管道：管道设计压力3.9MPa，管径406.4×7.1mm。项目输气管线铺设200米范围不涉及村庄，定州末站站场四至均为农田。定州末站站场距离最近的敏感点为北1000m处的李辛庄村。项目地理位置见附图1，周围关系与线路布置图见附图2。 6、项目占地 本项目永久占用耕地7.99亩，临时占地279亩，输线管道占地均为一般农田，定州末站占地为建设用地。项目占地不涉及地面构建筑物。 7、建设内容及规模 本项目主要建设内容及建设规模为：本工程为定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程，气源来自深泽北分输站，深泽北分输站上游气源来自鄂安沧管道留村阀室和陕京二线北羊阀室（29#阀室）。该项目由输气管道和定州末站两部分组成。线路总长12km，输气管道：管道设计压力3.9MPa，管径406.4mm。管线起点为深泽与定州界木佃村南，终为李辛庄村南定州末站。定州末站：站场位于李辛庄村南，占地约7.99亩，供气能力为3.6×108Nm3/a。主要建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 类别 工程组成 工程内容 主体 工程 线路工程 线路起点为定州木佃村南，终点至李辛庄村定州末站，线路总长度12km。管径406.4mm，管线采用直缝埋弧焊钢管（PSL2系列），材质L360M，设计压力3.9MPa。 站场工程 新建站场1座，即定州末站，主要包括站房、办公室、门卫等构筑物。接收上游来气后经计量后，经加热、调压后，输往定州市区。 辅助 工程 防腐工程 包括站外管线外防腐及阴极保护以及站场内管道防腐及阴极保护 自动控制系统 采用SCADA系统对定州末站站场进行监控、调度 沿线设置 沿线设置包括线路标志桩和警示牌 干扰防护 阴极保护措施的埋地管道。 施工临时道路 整修施工便道1km。 公用工程 给水 项目用水主要为定州末站职工生活用水，由站内自备水源井提供 供电 定州门站在辅助用房内设配电间，电源就近引自站内箱式变电站，额定电压：380/220V，TN-S接地系统。 供暖 定州末站预留天然气工艺加热接口；综合值班、综合设备间采用空调采暖。 环保工程 废气 正常工况下，管线部分无污染物排放；定州末站站场工艺设备运行过程中会有少量非甲烷总烃无组织逸散。定州末站设有一个放空区，用于非正常工况下天然气放空。 废水 主要为站场职工盥洗废水，用于场内抑尘或绿化；站场设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥；检修设备清洗废液流入排污池内暂存，定期交有资质单位处理。 固废 危险废物：包括过滤废渣及分离液、废滤芯、工艺设备清洗废液，送有资质单位处置； 站场生活垃圾，集中收集送环卫部门处理 噪声 站场设备选用低噪设备，并设置减振、消声等措施 生态 施工结束后，对管道沿线进行生态恢复，对定州末站进行绿化。 依托工程 深泽北分输站 深泽北分输站年下气能力为6.2亿m3，出站压力为3.9MPa，出站温度为18℃ 8、建设规模与技术指标 表2 主要工程量及技术经济指标 序号 项目名称 规格参数 单位 数量 深泽定州界—定州末站（D406.4） 1 输气管道线路长度 1.1 输气管道线路长度 D406.4×7.1直缝埋弧焊钢管 PSL2系列 材质L360M km 12.0 2 管道组装、焊接 2.1 管道组装、焊接 D406.4 m 11523 2.2 冷弯管制作、安装 D406.4×7.1 个 39 2.3 热煨弯管安装 D406.4×7.1 个 21 2.4 全焊接直埋阀门 406.4 座 1 3 管道穿跨越 / 3.1 穿越定深路 顶钢筋混凝土套管 m/处 60/1 3.2 穿越水泥路 顶钢筋混凝土套管 m/处 50/2 3.3 穿越砂石路 开挖加盖板或套管 m/处 460/23 3.4 穿越地下管道 / 处 96 3.5 穿越地下（电）光缆 / 处 115 4 线路附属设施 / / 4.1 道路工程 / 整修施工便道 / km 1 4.2 水工保护工程 / / 浆砌石 / m3 / 4.3 地面标志 / / / 标志桩 / 个 68 警示牌 / 个 43 4.4 标识带 / km 12.0 4.5 混凝土压重块 / 块 / 4.6 补口 / / 1236 4.7 无损检测 / / / X射线检测 / / 1236 超声波检测 / / 1236 5 土石方量 / / / 土方（Ⅱ） / m3 72732 6 占地 / / / 6.1 临时占地 施工作业带 m2 165200 其它 m2 20800 6.2 永久征地 / m2 110.4 7 赔偿 / / / 7.1 农田 / m2 165200 7.2 坟墓拆迁 / 座 16 7.3 房屋拆迁 / 处 0 8、线路工程 本项目气源拟接深泽北分输站，深泽北分输站上游气源来自鄂安沧管道留村阀室和陕京二线北羊阀室（29#阀室）。定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程：线路起点为定州木佃村南，终点至李李辛庄村南定州末站。管径DN400，设计压力3.9MPa。 （1）管道敷设 1）敷设方式 根据本项目区域的地形、地貌、气象条件，线路采用沟埋敷设方式。 2）管道埋深 管顶埋设深度要考虑管线所经过地区的最大冻土层深度以及地面植被等根系深度，地面荷载等对管道刚度的影响以及管道稳定要求，本项目管道最小覆土厚度为1.5m。 3）管沟开挖及回填 ①管沟底宽度 按照《输气管道工程设计规范》GB50251-2015，本项目管沟深度在5m以内时，沟底加宽裕量取0.7m。当管沟沟深超过5m时，应根据土壤类别及物理力学性质确定底宽，并将边坡适当放缓或加筑平台。 ②管沟边坡 根据地质条件，按照《输气管道工程设计规范》GB50251-2015确定。机械开挖时，管沟边坡土壤结构不得被搅动或破坏。当管沟挖深超过5m时，应放缓边坡或加筑平台。 ③管沟挖深 考虑到管道沿线的地形地貌，耕作条件、以及冻土深度等因素，对于管顶埋深和管道挖深要求如下： 管道管顶埋深≥1.5m； 土方地段管沟挖深≥管顶最小埋深+管道外径； 石方、卵石、碎石地段管沟挖深≥管顶最小埋深+管道外径+0.3m（超挖部分）。 ④管沟开挖与回填 开挖管沟时在可耕植地开挖，应将表层耕植土和下层土分别堆放。管沟回填土应高出地面0.3m，在可耕植地回填时，需先回填下层土，后回填表层耕植土；管道的出土端及弯头两侧应分层回填夯实；管沟回填后应立即进行恢复地貌。 ⑤管道转向 管道的水平和竖向转变，可分别采用弹性敷设、冷弯管和热煨弯管来处理。 管道弹性敷设曲率半径应满足管道强度要求，且不得小于钢管外直径的1000倍。弹性敷设不得使用在管道平面和竖向同时发生变向处。 采用冷弯管敷设时，冷弯管的曲率半径（Rc）应为40倍的管道外直径。冷弯管的制造环境温度不得低于0℃，弯管时管内要求加胎具。冷弯弯管的任何部位不得有裂纹和其它机械损伤，其两端的椭圆度应小于或等于0.6％D；其它部位的椭圆度不应大于1.0％D。冷弯弯管的两端应有不小于1m长的直管段。单根直管弯制冷弯弯管的最大角度为15℃，此角度还应根据机具现场试弯的条件而定。 当管线确实受到地形限制，冷弯弯管无法敷设或角度超过15°时，可采用热煨弯头转向。采用热煨弯管敷设时，热煨弯管的曲率半径（Rh）应为6倍的管道外直径。热煨弯头全部采用与管线同钢级的钢管在厂内加工煨制，制作标准选用《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257-2012。全焊接直埋阀门1座，其他阀门不涉及。 ⑥施工作业带 本项目管径为406.4mm，施工作业带宽18m。管道中线两侧如何分布以施工单位堆土和焊管（以沟上焊考虑）的方便为准，由施工单位根据现场情况布置。 4）管道穿跨越 ①公路穿越 定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程，管道起点位于定州木佃村南。顶管穿越定深路1次，穿越长度为60m；开挖穿越乡村道路23次，长度为250m。 管道穿越等级公路、路面较宽和车流量较大的道路等采取顶管的方式穿越，套管顶距路面垂直距离大于1.2m，套管长度伸出路堤坡脚、边沟外边缘不小于2m。 ②管道与其它建（构）筑物的交叉 本项目在下一步设计中将深入调查管道与电力、通讯电缆及其它管道的交叉情况。穿越方式按照规范的要求在其下部通过，垂直净距符合《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014的相关要求，并对穿越的电（光）缆和管道采取妥善的保护措施，主要要求如下： 1）与管道交叉时，两管间净距不小于0.3m；当小于0.3m时，两管间应设置坚固的绝缘隔离物；管道在交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷； 2）与电（光）缆交叉时，管道与电（光）缆垂直净距不小于0.5m，还要对电（光）缆采取保护措施，如用角钢围裹住电（光）缆，在电（光）缆上方铺一层砖等；交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷。 5）线路附属设施 ①管道标志及警示的设置 管道沿线应设置以下标志： a.里程桩：管道每公里设置1 个，一般与阴极保护测试桩合用。 b.转角桩：在管道水平方向改变位置，应设置转角桩，转角桩上要标明管道里程、转角角度等。 c.穿越桩：管道穿越大中型河流两岸应设置穿越桩；三级以上公路应在两侧设置穿越桩，穿越桩应标明管道名称、公路或河流的名称，线路里程，穿越长度，有套管的应注明套管长度、规格和材质等。 d.交叉桩：凡是与地下管道、电（光）缆交叉的位置，应设置交叉桩。交叉桩上应注明线路里程、交叉物名称、与交叉物的关系等。 e.管道通过学校等人群聚集的公共场所及穿越处应设警示牌，管道靠近人口集中居住区、工业建设地段等需加强管道安全保护的地方设警示牌（设置地点应优先考虑道路穿越处附近）、规划区及距村庄近的管道沿线设加密桩。 ②绝缘接头和绝缘测试桩的设置 a.绝缘接头：为了防止阴极保护电流流失和杂散电流的干扰影响，应在站场进出站位置设绝缘装置，并对绝缘装置做保护。为便于测试桩检测，应采用跨接电缆将两绝缘装置的外侧跨接起来，通过测试桩上方接线柱进行检测。 b.绝缘测试桩：为了检测管道沿线的阴极保护电位和电流等阴极保护参数，在出站位置安装一组测试桩。 6）管道焊接与检验 依照《输气管道工程设计规范》GB50251-2015的有关要求以及结合本项目的实际情况，设计推荐所有环形焊缝均采用100%的射线照相检验+100%的超声波探伤。 射线探伤检验和超声波探伤检验，应符合《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2013的规定，Ⅱ级及以上为合格。 7）清管、测径 在进行分段试压前必须采用清管器进行分段清管，清管次数不少于3次，以开口端不再排出杂物为合格。 清管时，清管器运行速度宜控制在4～5km/h为宜，工作压力宜为0.05～0.2MPa，如遇阻可提高其工作压力，但最大压力不得超过管道设计压力。 清管器使用前，应检查清管器的外型尺寸变化、划伤程度，对磨损较大的应更换。清管过程中，开口端不再排出杂物为清管合格，停止清管。清管合格后，按规定做好记录，监理签字确认合格。 清管合格后，要用带有铝质测径板的清管器进行管道变形测径，测径板的直径大于等于该管段内径的92.5％并小于该段热煨弯头内径的95％。测径板的尺寸应经监理的认可，测径板应安装在刚性清管器上以保证在整个运行期间测径板始终处于管道的中心线上。 测径板通过管道后，无变形、褶皱为合格，如果测径板显示有破损，承包商应找出原因并进行必要的修补。 9、气源概况 （1）气源概况 本工程气源来自深泽北分输站，深泽北分输站接自鄂安沧管道深泽输气站和陕京二线北羊阀室（29#阀室），设计供气规模为3.6×108Nm3/a。陕京二线北羊阀室（29#阀室）做为远期接口接入。 陕京二线输气管道途经陕西省、内蒙古自治区、山西省、河北省，东达北京市大兴区采育镇。管线经过毛乌素沙漠东南边缘、晋陕黄土高原、吕梁山、太行山脉和华北平原，全线总长935km，管径1016mm，设计压力10MPa，设计输气量120×108Nm3/a。 陕京三线输气管道工程，西起陕西省长庆榆林首站，东至河北省永清县永清分输站。管线全长820km，管径1016mm，设计压力10MPa，设计输气量150×108Nm3/a。 目前陕京三线的阀室与陕京二线阀室已经连通，统一通过陕京二线分输站给各地区输送天然气。陕京四线将联通中俄东线与陕京二、三线，中俄东线投运后永清站2025年设计输气规模将达到185.9×108Nm3/a。 陕京二线北羊阀室（29#阀室）位于深泽县留村乡北羊村东南，距周家庄阀室（28#阀室）约19km、距南娄底阀室（30#阀室）约15km，距下游深泽北分输站约200m。 （2）气源性质 本项目气源为中石化鄂安沧管道及陕京二、三线（含中俄东线）来气。 中石化鄂安沧管道气源组分见表3。 表3 中石化鄂安沧管道天然气组分 组分 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 O2 N2 CO2 组分比例 92.022 3.694 0.694 0.124 0.132 0.059 0.027 0.254 1.48 1.514 依据《陕京三线可行性研究报告V5 版》，2011年～2020年陕京二、三线管输天然气组份见表4。 表4 陕京线天然气组分表（mol，%） 组分名称 CO2 N2 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 nC5 组分比例 0.983 0.990 95.615 1.63 0.391 0.107 0.161 0.058 0.065 进口俄罗斯天然气主要来自科维克金和恰扬金气田，组分见表5。 表5 中俄东线天然气组分 组分 C1 C2 C3 C4 C5 N2 C02 He H2 Mol% 91.41 4.93 0.96 0.41 0.24 1.63 0.06 0.29 0.07 （3）供气分析 根据对供气市场情况分析，本项目市场需求量见表6，各气源供气情况见表7。 表6 市场需求量表（108Nm3/a） 下游市场 2020 2021 2022 2023 2024 2025 定州市 3.27 3.59 3.92 4.31 4.69 5.08 表7 气源供气情况一览表（108Nm3/a） 气源 现状供 气规模 气源设计 供气能力 2025年需求量 未来缺口量 及分配情况 定 州 市 陕京二线和鄂安沧/河北中石油昆仑天然气有限公司深泽北分输站/定州末站 0 6.0 3.6 3.6 京邯线 1.0 1.4 1.4 1.4 根据对供气市场情况进行分析。本项目采用以销定供的原则确定本项目的供气规模，本项目市场供需平衡情况见表8。 表8 市场供需平衡表（108Nm3/a） 下游市场 现状 2020 2021 2022 2023 2024 2025 定州市 0.26 0.72 1.44 2.16 2.88 3.6 定州气源只有京邯线，无其他竞争气源，除去京邯线最大供气能力，剩余部分均通过本项目来供应本项目有效供气规模见表4.2-4。 表9 供气区域有效年供气表（108m3/a） 下游市场 2020 2021 2022 2023 2024 2025 定州市 0.26 0.72 1.44 2.16 2.88 3.6 10、公用工程 （1）给水 项目运营期主要用水为站场生活用水。定州末站站场为有人值守站，站场定员为16人，生活用水定额按40L/人•d计，则生活用水量为0.64m3/d。定州末站每年进行1次装置设备检修，在检修过程中对工艺设备进行清洗，清洗用水量2m3/次，不涉及清洗剂，为新鲜水。 项目定州末站以自备水源井为水源。 （2）排水 定州末站无工艺废水产生，废水主要为职工的盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，则盥洗废水产生量为0.51m3/d，水质简单，产生量较小，直接用于站场抑尘和绿化，不外排；定州末站设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥。定州末站工艺设备清洗废液产生量为2m3/a，为危险废物，排入站场内排污池内暂存，定期交有资质单位处理。 （2）供电 定州门站在辅助用房内设配电间，电源就近引自站内箱式变电站，额定电压：380/220V，TN-S接地系统。 10、劳动定员及工作制度 定州末站为有人值守站，站场定员设置为16人。工作制度采用三班连续工作制，年工作时间为365天。 11、施工进度 项目预计2021年2月竣工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处北纬38°14′至38°40′，东经114°48′至115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 项目管道线路起点为定州木佃村南，终点至李辛庄村定州末站。线路总长12km，输气管道：管道设计压力3.9MPa，管径406.4×7.1mm。项目输气管线铺设涉及油味村、大召庄村、市庄村、东丁庄村、南内堡村。项目地理位置见附图1，周围关系与线路布置图见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4-0.7‰。 3、气候条件 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表3。 表3 区域多年气象要素一览表 序号 项目 单位 数值 序号 项目 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 13.1 7 多年最小降雨量 mm 291.9 2 极端最高气温 ℃ 41 8 多年平均相对湿度 % 63.0 3 极端最低气温 ℃ -18.2 9 多年平均蒸发量 mm 1634.38 4 多年平均气压 hpa 1010.2 10 多年平均日照时数 h 2417.4 5 多年平均 降雨量 mm 481.79 11 多年平均风速 m/s 2.0 6 多年最大 降雨量 mm 779.6 12 多年最大风速 m/s 21.7 4、地表水系 (1)沙河：沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 (2)孟良河：孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自疃、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 (3)唐河：唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性河流。 5、水文地质条件 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140m以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中沙为主。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中沙、粗沙为主。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气 根据《2018年河北省生态环境状况公报》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断，具体见表4。 表4 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 67 35 191.4% 超标 PM10 年平均质量浓度 114 70 162.8% 超标 SO2 年平均质量浓度 21 60 35% 达标 NO2 年平均质量浓度 47 40 117.5% 超标 CO 百分位数日平均质量浓度 2400 4000 60% 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 210 160 131.2% 超标 根据质量公告，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 2、地下水 本项目所在区域地下水水质基本可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 本项目所在区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤环境 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，因此，不开展土壤环境影响评价，不需要进行现状监测。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 由现场调查可知，本项目区域内没有珍稀动植物资源、重点文物、饮用水源保护区、自然保护区等重点保护目标；根据工程性质及周围环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见表5。 环境保护目标及保护级别见下表。 表5 施工期环境保护目标及保护级别 环境 要素 名称 坐标/° 保护 对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离(m) 保护级别 N E 环境 空气 不涉及 居住区 人群 二类区 -- -- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 地 下 水 区域地下水 Ⅲ 类 区 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 管线两侧外延200m范围内 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 表6 运营期环境保护目标及保护级别 环境 要素 名称 坐标/° 保护 对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离(m) 保护级别 N E 环境 空气 李辛庄村 115.059604 38.349650 居住区 人群 二类区 N 1000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准 留宿村 115.070607 38.348922 居住区 人群 二类区 NE 1300 南太平庄村 115.078119 38.342706 居住区 人群 二类区 NE 1200 李亲顾村 115.094382 38.342045 居住区 人群 二类区 NE 2200 油味村 115.081965 38.319913 居住区 人群 二类区 SE 1990 保合庄村 115.053055 38.322284 居住区 人群 二类区 SW 1720 益合庄村 115.052810 38.315387 居住区 人群 二类区 SW 2490 李家庄村 115.031905 38.333731 居住区 人群 二类区 SW 2690 孙家庄村 115.024817 38.340046 居住区 人群 二类区 W 3070 七堡村 115.049398 38.353371 居住区 人群 二类区 NW 1700 位村 115.038867 38.354582 居住区 人群 二类区 NW 2520 南王家庄村 115.033134 38.350333 居住区 人群 二类区 NW 2600 地 下 水 区域地下水 Ⅲ 类 区 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 站场厂界1m外 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 以上各标准的标准值具体见表6。 表6 环境质量标准一览表 环境要素 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 地下水 pH 6.5~8.5 无量纲 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 耗氧量 ≤3.0 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 总硬度 ≤450 氨氮 ≤0.50 硝酸盐 ≤20.0 亚硝酸盐 ≤1.00 氯化物 ≤250 硫酸盐 ≤250 氰化物 ≤0.05 氟化物 ≤1.0 声环境 等效连续 A声级 昼间 60 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目施工期大气污染物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放限值。挥发性有机物排放执行《河北省地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016)表2标准。 表7 大气污染物排放标准一览表 污染源 污染物名称 标准限值 标准来源 施工期 颗粒物 PM10≤80μg/m3，达标判定依据≤2次/天 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934- 2019)表1中扬尘排放浓度限值 注：施工扬尘排放浓度限值指监测点PM10小时平均浓度为实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 运营期 非甲烷总烃 无组织排放监控浓度2.0mg/m3 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016) 表2标准 2、噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 3、固体废物：施工期一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废弃物存放、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单(2013年)相关标准要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N。 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，本项目主要环境影响因素为施工期的生态环境影响和运营期的声环境影响，项目在建设期及运营期废气排放无重点污染物指标，废水排放无重点污染物指标。因此，本项目总量控制建议指标为： SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 1、管道施工工艺 本工程管道全线拟采用地埋敷设方式，管道总体施工工艺流程为：测量放线→施工作业带清理、施工便道修建→管材准备→管沟开挖及穿越工程→下管→管沟回填→清管、测径→试压→阴极保护→埋设三桩一牌→地表恢复。 （1）测量放线 首先对施工图纸进行现场核对，根据施工图纸进行放线，打百米桩及转角桩，并撒白灰线，以便指导后序施工。桩上注明桩号、里程、高程。转角桩注明角度，当敷设管线与地下构筑物或其它隐敝工程交叉时，放线时在交叉范围作出明显标志。 （2）施工作业带清理、施工便道修建 施工前，需对施工作业带占地进行清理、平整。本工程开挖管道施工作业带一般地段宽度为12m，林地段宽度为10m。此范围内影响施工机械通行及施工作业的石块、杂草、树木、农作物等将予以清理。 通过表层植被浓郁的山地时，施工作业带开拓在满足施工需要的前提下要尽量减少对原始地貌的改变，减少植被的损坏。 为保证车辆、人员进出现场通畅，所需物资能及时运至现场，需修建施工便道。本工程施工便道应尽可能利用已建道路和施工作业带；项目共整修0.8km施工便道，主要位于北石门村北侧为缓坡段，闲置工厂北侧通过的林区段进出车辆及人员尽量利用已有道路及施工作业带。施工便道做法为推土机铲平，并回填素土压实（密实度达到90%以上）。 本工序污染物主要为施工作业带清理过程中产生的施工扬尘，施工机械及运输车辆尾气；施工机械噪声；施工作业带清理产生的建筑垃圾。 (3)管材准备 将管材防腐绝缘后运到施工现场，按照施工规范，进行布管、组装焊接、无损探伤。管道直管段防腐及弯管防腐均在管道制造厂内完成，现场不需再防腐；管道焊接及检验按照《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）进行。 管材准备过程中主要污染物包括施工扬尘；运输车辆噪声。 (4)管沟开挖 按照规范要求，采取开挖方式；对于管线经过河流、道路的地段，采取相应施工方案穿越。一般地段管沟采取机械开挖，部分特殊地段采用人工开挖。管沟开挖前应先确定地下设施分布情况。经确认无其他地下设施，且有足够操作空间可采用机械开挖；若存在地下设施，其两侧5m范围内应采用人工开挖。对于重要设施，开挖前应征得其管理方的同意，并应在其监督下开挖管沟。 依设计开挖界定的开挖范围、设计开挖深度及坡度开挖管沟，并根据开挖地段坡度进行放坡。开挖时留出表层厚度150～300mm的土层，人工清理至设计标高，开挖出土方置于开挖管线一侧临时存储（另一侧拟布管）。须将表层熟土与底层土分别堆放（底层土堆放于靠近管沟一侧），以便于分层回填。堆置土方与管沟边缘距离不小于0.5m，堆置高度不超过1.5m。 对本项目道路穿越处，乡间水泥路采取顶管的方式，乡间土路采取开挖+盖板的方式。 本工序污染物主要包括管沟开挖及土方堆存过程产生的扬尘；施工机械噪声。 （5）下管、管沟回填 对于一般地段，管沟开挖基础工程完成后，采用专用起吊工具将完成焊接、防腐的管材起吊、轻放至开挖好的管沟并回填土方，对于耕地区域回填时应先填下层土，后填表层耕植土。对于林区段，在下管后采取沟下焊接的方式。管沟开挖与下沟回填应紧密结合，分段施工、分段回填。 本工序污染物主要包括管沟回填过程产生的扬尘，施工机械噪声。 （6）清管、测径 管沟回填后，对管道进行清管、测径。本工程采用测径清管器，由若干片支撑板、密封板、皮碗、隔离板及1片测径板组成。清管测径期间并应设置警示装置。清管测径之前，将临时收发、球装置安装到位，管道首端安装发球筒、末端安装收球筒。后将测径清管器置于发球筒中，用空压机将空气介质从发球端注入空气，测径清管器在两侧空气压差作用下移动并推动管内杂质，最终杂质及清管器由管道末端（设有收球筒）推出。当测径清管器到达末端后，测径板无明显的压痕、弯曲或大的划痕，测径作业合格。 工程清管采用测径清管器，无清管废水产生，主要污染物为清管废渣（粉尘和氧化铁粉末）。 （7）试压、干燥 清管后，需进行试压试验，内容为管道强度试压试验和严密性试压试验。本工程采用清洁水作为试压介质，试压设备和试压管线50m范围内在升压过程中为试压禁区，管段试压前设立警示防护带，并用采旗标明，设专人把守，非试压人员不得进入。 试压过程为：首先连通上水流程向管线内注水，注水点选在管道的较低端，管道的高端放气；注满水后，关闭放空阀门，接高压泵车开始进行水压试验，先缓慢升至1.5倍设计压力，稳压4小时，压降值不大于0.1MPa强度试验合格；之后，缓慢降压至设计压力，进行严密性试验，稳压24小时压降值不大于0.063MPa为合格；严密性试验合格后，将管道两端放空阀打开进行放空，管道内压力降为常压。水压试验如不符合设计要求，将管道两端放空阀门打开进行放空，修补漏点后重新进行试压。本工程管线较短，在阀室及分输站之间无另外节点，进行管道整体试压，试压废水用于周边农田灌溉。 管道试压合格后，将试压水放出，在管道两端安装收发球筒，重复清管步骤，多次清扫管道内积水，直到管道内无游离水为止。清管后，采用预干燥压缩空气对管道进行干燥吹扫，直至管道内排出的空气露点低于-15℃，即为合格。 本工序主要污染物为试压废水。 （8）阴极保护、埋设三桩一牌 阴极保护工程施工与主管道施工同步进行。管道主体工程完毕后，埋设三桩一牌。线路三桩一牌，包括里程桩、阴保测试桩、标志桩(转角桩)、警示牌。 （9）地表恢复 最后，清理施工作业现场、恢复地貌、恢复地表植被或绿化。地貌恢复要把作业带、通行道路和其它土壤曾经被破坏的、与项目有关的地区恢复到其原来的地貌和坡度，保护水资源和土壤，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。耕地段需进行土地平整。 图1 管道施工工艺及排污节点图 2、顶管施工工艺 顶管是一种非开挖施工方法，主要在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计坡度顶入地层中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两坑（工作坑、接受坑）之间。 图2 顶管施工工艺示意图 顶管施工方式主要工艺流程为：工作井建设→顶进设备安装→下管→顶进→管节循环顶进→顶进结束。 (1)工作井的建设 ①工作井构造 工作井是顶管施工时在现场设置的临时性设施，包括顶进井及接收井。顶进井：是安放所有顶进设备的场所，也是顶管掘进机始发场所，供工具管出洞、下管节、挖掘土砂运出、材料设备吊装、操纵人员上下等使用。在顶进井内，布置主顶千斤顶、顶铁、基坑导轨、后座以及照明装置和井内排水设备等。在顶进井的地面上，布置行车或其他类型的起吊运输设备。接收井：仅是接收工具管的场所，无其他功能，接收井只需在井上部地面布置行车或其他类型的起吊运输设备用于提吊工具管。因此，与工作井相比，接收井布置比较简单。顶进工作井内部构造见图3 图3 顶进井布置示意图 基坑导轨：导轨设置在基础之上，其作用是引导管子按照设计的中心线和坡度顶进，保证管子在即将顶进土层前位置正确。 千斤顶：是掘进顶管的主要设备，目前多采用液压千斤顶。 顶铁：位于千斤顶及待顶管节之间，其作用是将千斤顶合力通过顶铁比较均匀的分布在管端；同时也是调节千斤顶与管端之间距离，起到伸长千斤顶活塞的作用。 后背、后座墙：后背与后座墙是千斤顶的支撑结构，在管子顶进过程中所受到的全部阻力，可通过千斤顶传递给后背及后背墙。为了使顶力均匀地传递给后背墙，在千斤顶与后背墙之间设置木板、方木等传力构件，称为后背。 ②工作井建设 工作顶进井是顶进线路的起点，其建设顺序是：开挖工作井→安装导轨→建设后背墙→顶进设备入井→顶进设备安装。用机械或人工在选定的地点、按设计尺寸开挖工作井，坑底用混凝土铺设垫层和基础；之后，根据顶管路线确定导轨安放位置、方向、角度，安装导轨，建设后背墙；在井上部地面布置行车或其他类型的起吊运输设备（用于提吊工具管、预顶钢管、顶进设备、运出土方）；工作接收井是顶进线路的终点，其结构简单，主要施工内容：用机械或人工在选定的地点、按设计尺寸开挖工作接收井，并在井上部地面布置行车或其他类型的起吊运输设备（用于提吊工具管）。 （2）顶进设备安装、下管 将千斤顶、顶铁等顶进设备吊入顶进井并进行安装。将预顶入的混凝土套管吊入工作顶进井，将套管与后方顶铁、千斤顶相连，顶进准备工作完毕。 （3）顶进 管道顶进过程包括挖土、顶进、测量、纠偏等工序。顶进过程：管节顶入土层，管节前端的工具管在前方导入，管节在千斤顶的作用下，逐步顶进，顶进过程中“先挖后顶、边挖边顶”。 ①挖土 本工程采用人工或机械掘进法挖掘管节前的土壤，顶管时把管节导入设计位置，起到定向纠偏和埋设管节的作用。在掘进时，挖掘出来的土方，由螺旋输送机水平运输送至工作顶进井内的小车，由小车垂直提升吊离出工作顶进井。 ②顶管 前方土层挖出一段距离后，管节在顶进设备作用下推进土中一段距离。 ③测量、纠偏 为使管节按设计方向顶进，需要通过测量保证顶进全过程控制工具管的前进方向。测量时，采用水准仪、经纬仪、激光经纬仪等设备。在管道顶进过程中，及时对顶进方向进行测量，应对工具管的中心和高程进行测量。当发现顶进方向偏离后及时纠偏。 ④注浆 工程拟在顶进管与外围土层间注入泥浆，使管周外壁形成泥浆润滑套，以降低顶进摩阻力。 （4）管节循环顶进 一节混凝土套管顶进土层后，将下节套管吊入顶进井内，采用与上节相同工序将管节循环顶入土层，直至结束。 （5）顶进结束 全部管节顶进后，工具管由工作接收井接收，吊离工作井；顶进设备从工作顶进井吊离。施工结束后，工作井被改造为日常检查井。套管顶进完成后，将钢管敷设其中。 图4 顶管施工工艺流程图 顶管穿越工程在工作井开挖、顶进挖掘过程中有弃土方产生；顶管施工过程无废水产生；废气主要为施工过程和物料运输、物料堆放等产生的扬尘及运输车辆、施工机械尾气。 3、站场施工工艺 （1）场地平整 场地地面未硬化，项目将地面进行清理、平整，清理的建筑垃圾按当地管理部门要求送至指定地点统一处置。 （2）土方开挖 场地平整后，采用挖掘机进行土方开挖，挖掘出土方不能随意抛弃、转移和扩散，回填用于调蓄水池地上部分边坡，若有剩余，按当地管理部门要求送至指定地点统一处置。 （3）站场修建 根据项目图纸进行站场的建设，建设完成后对墙面进行防水处理。 具体施工过程见图5 图5 站场施工工艺流程及排污节点图 二、运营期 本项目气源引自深泽北分输站；本项目的末站为定州末站，同时实现向定州市区输气功能。 工艺流程 （a）主体工艺 上游气源进站后，通过进站截断阀后经过交接计量、加热后进行调压至1.6MPa，再经调压至0.4MPa，将1.6MPa、0.4MPa两个压力等级均经计量后出站输往下游定州区域。其中，次高压6.0×104Nm3/a，中压8.0×104Nm3/a。 站内工艺装置区设置站内自用气橇，供站内燃气热水锅炉和厨房用气，燃气热水锅炉系统用气压力2~3kPa，用气规模80Nm3/h。厨房系统用气压力2~3kPa，用气规模0.8Nm3/h。 （b）放空系统 站内手动放空、紧急放空均接入新建放空总管。站内设置集中放散工艺，将设备检修和进、出口管路上事故天然气集中至放散区进行放散。放散立管规格为DN200（H=15m）。 （c）排污系统 站内过滤器和汇管上设有排污阀，天然气中杂质通过排污管道排入排污池，排污管线采用双阀串连，前端为手动球阀，后端为排污阀。 （d）安全生产控制系统 站内设置进出站紧急切断阀和紧急放空阀，用于场站紧急事故放空。 项目运营期内污染源主要表现为定州末站站场产生的废气、废水、噪声、固废等。

主要污染工序： 一、施工期 1、施工扬尘：主要包括施工作业带清理、施工便道修建、管沟开挖等产生的施工扬尘，运输车辆及施工机械尾气等。 2、施工噪声：主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声。 3、废水：主要包括试压废水及施工人员生活污水。 4、固废：主要包括建筑垃圾、清管废渣（粉尘和氧化铁粉末）、废弃泥浆、施工人员生活垃圾等。 5、生态：本工程施工期生态环境的影响主要表现在沟槽开挖、管道施工过程中临时占用土地、破坏土壤结构和土壤环境、破坏地表植被等。 二、营运期 1、废气：运营期定州末站工艺设备运行过程产生的非甲烷总烃。 2、废水：本项目为员工生活污水。 3、噪声：主要噪声源是计量系统、过滤分离器、放空系统等，声源源强在65～15dB(A)之间。 4、固废：天然气经过滤产生的过滤废渣及分离液、过滤分离器滤芯更换产生的废滤芯、工艺设备清洗废液、清洗废渣等，以及员工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 污染物 | 施工期施工 | 颗粒物 | -- | ＜80mg/m3，随施工期结束而消失 |
|  |  | 运营期 | 非甲烷总烃 | --，0.175t/a | --，0.175t/a |
|  | 水污 染物 | 施工期 | 试压废水 | SS | -- | 沉淀池沉淀后泼洒抑尘 |
|  |  |  | 生活盥洗废水 | SS COD NH3-N | -- | 设防渗旱厕，定期清掏用于农肥，盥洗废水经沉淀池处理后泼洒抑尘。 |
|  |  | 运营期 | 生活盥洗 废水 | SS COD NH3-N | -- | 设防渗旱厕，定期清掏用于农肥 |
|  | 噪声 | 施工 机械 | 噪声 | 80～95dB（A） | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 固体 废物 | 施工期 | 施工 作业 | 建筑垃圾 | -- | 及时清理，定期运至市政指定地点堆存 |
|  |  |  |  | 废弃 泥浆 | -- | 存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋 |
|  |  |  | 焊接过程 | 边角料 | -- | 统一收集后交由环卫部门处理 |
|  |  |  | 清管过程 | 杂物 |  |  |
|  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | -- |  |
|  |  | 运营期 | 过滤废渣 | 3kg/a | -- |
|  |  |  | 分离液 | 2m3/a | 送有资质单位处理 |
|  |  |  | 过滤分离器废滤芯 | 20kg/a |  |
|  |  |  | 工艺设备清洗废液 | 2m3/a |  |
|  |  |  | 清洗废渣 | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 职工生活垃圾 | 2.92t/a | 由环卫部门统一收集处理 |
| 运营期 | 噪声 | 施工期 | 本项目施工期噪声主要为运输车辆、设备等噪声，噪声源强为80~110dB(A)。项目施工期间控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。 |
|  |  | 运营期 | 本项目运营期产生噪声影响的主要是定州末站场噪声，主要噪声源是计量系统、过滤分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生，噪声值为65~105dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减震、放空管设置小孔消声器等措施，场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要的生态影响： 本项目主要生态影响是铺设管道施工期对植被损失的环境影响，对土壤环境的影响，对景观影响。项目管线选址时不涉及居民拆迁安置问题。项目施工完毕后，做好现场清理、恢复工作；对于施工破坏的植被及时恢复，同时管线两侧5m范围内禁止种植深根植物 。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期间对周围环境造成影响的因素主要是废气、废水、建筑垃圾、噪声和生态影响。 1、施工期大气环境影响分析 本项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、车辆机械尾气。 施工扬尘主要为管道敷设过程中产生的扬尘，施工扬尘能使区域局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近居民的生活和工作。 施工扬尘主要与施工管理情况以及施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关，难以量化。为有效控制施工期间的扬尘影响，减轻间断性引起的二次扬尘对施工场地环境的影响，将不利影响降至最小，根据本项目具体情况，结合《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、河北省省住房和城乡建设厅《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》，冀建安[2017]9号、河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)要求和《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）要求，同时根据类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求和建议： 1）建立健全施工扬尘治理管控体系，确保在施工过程中做到“六个百分之百”，即工地周边100%围挡、裸露土地和细颗粒建筑材料100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场道路100%硬化、拆除和土方作业100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输； 2）施工单位在投标文件中应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘防治工作目标、扬尘防治技术措施、责任人等； 3）减轻间断性引起的二次扬尘对施工场地环境的影响，将不利影响降至最小。 4）车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源。 施工期间扬尘满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值，对周围环境不会产生明显影响。 施工期间，运输工具及大型机械施工中，会产生机械尾气，主要污染物为NOx、TCH等。由于废气量较小，且施工现场在野外，有利于空气的扩散，同时该类污染具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。但施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，以确保废气排放满足国家有关标准的规定。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水和试压废水。生活污水为盥洗废水，水量较少可直接泼洒地面，施工期采用临时防渗旱厕，清淘用于农肥。管道试验废水为清净下水，用于施工场地泼洒抑尘，废水不外排，不会对当地水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据该项目的施工特点，门站主要产噪施工机械有装载机、推土机等，铺设管道主要产噪施工机械有挖掘机、吊管机、推土机、起重机、顶管机、发电机组等。大多属于高噪声设备，由于施工期噪声来自不同的施工阶段，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此施工期管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为减少施工期噪声对周围敏感点的影响，拟建项目采取如下措施： ①合理安排施工时间：施工单位应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，工程管线除顶管采用24小时连续施工外，其余的工程严禁在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工； ②建设单位与施工单位签订合同的同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ③合理布置站场施工现场，尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高，位置相对稳定的高噪声设备尽可能布置在施工场地的中部； ④尽可能利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备移至距离敏感点相对较远的地方，同时对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作； ⑤运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣。 此外施工噪声将随着施工的结束而停止，影响持续的时间是短期的。 4、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员进驻产生的生活垃圾，铺设管道定向钻产生的泥浆，清管产生的杂物、施工人员生活垃圾，均属一般固体废物。 本项目施工期产生的建筑垃圾包括废混凝土、废弃材料等，施工废料中可回收利用的尽量回收利用，不可回收利用的按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置；施工人员产生的生活垃圾依托当地民用设施与居民生活垃圾一并处置。定向钻施工时产生的废弃泥浆，存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。清管过程排出的少量杂物，属于一般固废，统一收集后交由环卫部门处理。 综上，项目施工期产生固废均能做到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态影响分析 本项目施工期主要为铺设管道施工期对生态环境影响的分析。 （1）永久占地影响分析 工程永久占地主要包括定州末站站场占地，其用地类型当前全部为建设用地。定州末站站场的建设未改变土地利用功能。工程永久性占地就沿线区域而言，占地面积较小，工程建成后，站场周围进行绿化建设，可在一定程度上提高站场区域的植被覆盖率。因此本工程永久占地对沿线地区的现有土地利用状况影响很小。 （2）临时占地影响分析 从管道工程占用土地的时期来看，主要是施工期间的临时占地。在管线的施工过程中，施工作业带、施工便道等在施工期间内需临时占用土地，一般仅在施工阶段造成沿线土地利用性质的暂时改变，在施工结束土方回填后，经1～3年的恢复治理，占地范围原有土地利用类型可基本得以恢复。 工程在施工期间作好临时占地的恢复工作，加强工程防护以及绿化措施，防止水土流失及地质灾害的发生。施工完毕后，可通过拆除临时设施、地貌恢复、平整土地、将表层土用于复耕、复植等，恢复到原来土地使用功能水平。在采取以上措施后，临时占地不会对生态环境评价范围的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。 总的来看，本项目建设仅对管道沿线较小范围内土地利用性质和功能、以及土壤理化性质造成一定时段的影响，这也是管线建设不可避免的。但从项目生态环境评价范围来看，工程占地对土地利用影响较小。 （3）工程占用农田影响分析 在管道施工期间，施工作业带及施工便道范围内当季无法种植农作物，而且将破坏施工作业面已有的农作物，造成一定的经济损失。本工程永久占地不占用耕地，仅临时占地占用部分一般农田，且占地范围内不含基本农田。在施工结束后，可恢复原有土地利用性质或使用功能，虽然在短期内对农田利用产生不利影响，但在施工结束后，土地利用性质很快可以得到恢复。 （4）对植被损失的环境影响分析 本项目铺设管道管线施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区的植被全部遭到毁灭性破坏，管线两侧其它区域的植被则受到不同程度的破坏和影响。 管线主要采用埋地敷设，施工占地范围为中心线两侧各18m，进行管道施工时，管沟挖掘以及机械、车辆的辗压，将使占地范围内的景观植被遭到破坏，施工期对植被影响见表8。 表8 施工期对植被影响 序号 作业内容 影响原因 影响范围 1 人工开挖 直接破坏开挖带的现有植被 管沟两侧3m 2 机械作业 辗压管沟两侧的植被 管沟两侧10m 3 下管作业 辗压管沟两侧的植被 管沟两侧10m 4 回填土 若违反回填程序，将造成表层土壤损失 / 5 机械存放临时场地 短期局部临时占地，破坏植被 局部 由上表可知，施工期植被将遭到一定程度破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；在管沟两侧3m范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，造成植被的破坏较为严重；管沟两侧3~10m范围内，由于机械、车辆、人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。 管沟两侧3~10m范围内，由于表土被碾压、践踏程度重，不但破坏了地表植被，也破坏了植物的浅根系，因此，施工作业对管沟两侧10m范围内自然植被的影响较大。 按照生态学理论，管道沿线的植被破坏具有暂时性，一般随施工结束而终止。按照管线所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。 （5）对景观影响的分析 从景观生态现状调查评价得出，沿线区域景观主导性比较明显，受到人类活动干扰和控制的程度较强。管线经过地区，几乎都有人类长期的生产活动干扰过的痕迹，并且扰动范围与方式已成固定形式，所以系统现状处于相对稳定状态。当外界产生干扰时，人工生态系统在人为推动下恢复平衡的能力较强，自然生态系统维持平衡的能力需根据具体扰动强度而定。 管道施工期间会直接影响到该地段的各类景观。由于管道施工对景观的影响是短暂的，因此景观整体生态格局没有发生大的变化。 拟建工程施工对景观的影响也比较大，但这些影响同样会随着施工的结束而消失，且工程建成后全部隐蔽于地下，沿线居民视野内生态景观没有变化。 （6）生态保护措施及恢复 1）土地及农业生态保护措施 ①项目管线选址时不涉及居民拆迁安置问题。但施工过程中要临时占用道路两侧用地等，在部分管段需要穿越公路等，这些给生态环境带来一定影响。因此对于施工过程中临时占地造成的两侧景观植被损失，应给予适当补偿，同时工程施工完成后尽快恢复原有土地利用功能；对于永久性占地应按照相关规定给征地对象以合理补偿。 ②在土壤肥沃的地段建设时，要保护利用好表层土。在施工前，应首先把表层土推到施工场地一侧，待施工结束后，使其得到充分、有效利用。 ③施工完毕后，做好现场清理、恢复工作，包括行道树木、护堤植被等水利设施等； ④由于管线两侧5m范围内禁止种植深根植物，对于施工破坏的行道树木及护堤树木，需改种浅根植物。管线两侧5m之外范围可恢复行道树木及护堤树木等原有物种。 2）水土保持及植被恢复 ①合理选择施工时间，避开雨季和大风天气，在沟渠施工时要避开汛期。施工要分段进行，做到随挖、随运、随铺、随压，不留或尽可能少留疏松地面。 ②管道顶管施工时，要规范施工，严格管理，在管沟旁边设置临时防渗坑，用于存放顶管过程产生的泥浆，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。施工结束及时平整场地，不会对周围环境产生影响。 ③施工结束后要进行植被恢复工作。管道施工采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。施工结束后，对管道沿线开挖处和站场进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。管道沿线恢复植被时应限制深根植物，以防止植物根茎穿破管线防护层。 为确保水土保持和植被恢复措施的顺利实施，本评价要求建设单位留下足够的人员和资金进行此项工作，并接受相关主管部门的监督和管理。 6、社会影响分析 （1）扰民影响 施工将引起道路交通拥挤和堵塞，产生的噪声、扬尘对施工地居民正常生活带来诸多不便，施工过程中需及时通知周边居民，严格控制施工时间，严禁夜间施工等方式减少对居民的影响。 （2）对交通的影响 施工期对交通的影响主要表现在三个方面：施工阻碍交通；土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；运输车辆的增加将使道路上的车流量增大，可通过疏导交通、及时通知周边居民绕行路线等方式降低对交通的影响。另外，本工程施工期周期较短，施工结束后对交通的影响随之消失。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源 定州末站站场工艺设备运行过程中，不可避免地将会有天然气逸散，使少量的非甲烷总烃以无组织形式逸散。采取加强工艺设备气密性，定期维护以及站场周围绿化等措施以减少非甲烷总烃的排放及对周围环境的影响。依据原环境保护部下发的《关于印发<石化行业VOCs污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办[2015]104号）的相关要求，无组织排放量按照阀件平均排放系数法计算。 表9 石油炼制和石油化工组件平均排放系数a 所在 单元 设备类型 介质 石油炼制排放系数 （千克/小时/排放源）b 石油化工排放系数 （千克/小时/排放源）c 数量 定州末站 阀 气体 0.0268 0.00597 41 法兰、连接件 气体 0.00025 0.00183 40 注：a：摘自EPA，1995b。 b：石油炼制排放系数用于非甲烷有机化合物排放速率。 c：石油化工排放系数用于TOC（包括甲烷）排放速率。 本次评价根据石油化工排放系数进行计算，根据设计单位提供的组件数量，本工程天然气无组织排放速率约为0.31kg/h。依据可研报告提供的天然气的组分计算，本工程气源中非甲烷总烃的百分比约为6.4%，据此计算，定州末站站场非甲烷总烃最大排放速率约为0.02kg/h（0.175 t/a）。经预测，厂界非甲烷总烃贡献浓度≤2.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016) 表2标准。 （2）环境影响预测 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面质量浓度占标率Pi定义公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②估算模型参数 本项目估算模型参数详见表10。 表10 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/℃ 41 最低环境温度/℃ -18.2 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 海岸线方向/o -- ③污染源参数 本项目废气污染源排放参数详见表11。 表11 废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 海拔高度(m) 矩形面源(m) 污染物 名称 排放速率 (kg/h) 长度 宽度 有效高度 定州末站站场 43 62 25 3 非甲烷总烃 0.02 ④估算模型计算结果 本项目污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果详见表12。 表12 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 定州末站站场 非甲烷总烃 2000.0 86.9 4.34 / ⑤评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），将大气环境评价工作等级按下表的分级判据进行划分。 表13 评价工作级别 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 综合以上分析，本项目定州末站站场排放的非甲烷总烃Pmax值为4.34%，D10%为未出现，Cmax为86.9μg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ⑥环境空气评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目环境空气评价范围：以厂界为中心，边长5km的矩形区域，面积25km2 。 ⑦预测结果及分析 采用AERSCREEN估算模型预测的污染物浓度扩散结果见表14。 表14 主要污染源估算模型计算结果一览表(面源) 下方向距离(m) 定州末站站场（面源） 非甲烷总烃 预测质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0591 2.95 25 0.0751 3.76 44 0.0869 4.34 50 0.0843 4.22 75 0.0711 3.55 100 0.0615 3.08 125 0.0525 2.62 150 0.0450 2.25 175 0.0389 1.94 200 0.0340 1.7 225 0.0300 1.5 250 0.0268 1.34 275 0.0240 1.2 300 0.0218 1.09 325 0.0198 0.99 350 0.0182 0.91 375 0.0167 0.84 400 0.0155 0.77 425 0.0143 0.72 450 0.0134 0.67 475 0.0125 0.63 500 0.0117 0.59 525 0.0110 0.55 550 0.0104 0.52 575 0.0098 0.49 600 0.0093 0.47 625 0.0089 0.44 650 0.0084 0.42 … / / 25000 0.0003 0.02 下风向最大质量浓度及占标率 0.0869 (44m) 4.34 D10%最远距离 / / 由表14预测可知：定州末站非甲烷总烃最大占标率Pmax值为4.34%，Cmax为86.9μg/m3。 估算模型已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 （3）无组织排放厂界贡献浓度预测 利用估算模式计算无组织排放源对东、南、西、北厂界浓度监控点的贡献浓度，计算结果见表15。 表15 无组织排放源厂界浓度监控点浓度贡献值 污染物 监控点 浓度贡献值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 达标情况 非甲烷总烃 东厂界 24.59 2000 达标 南厂界 25.17 达标 西厂界 22.23 达标 北厂界 25.13 达标 根据估算结果可以看出，本项目非甲烷总烃无组织排放厂界贡献浓度为2.248~2.571μg/m3，可满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016) 表2标准要求，达标排放。 （4）大气环境防护距离 根据估算结果可知，本项目无组织源计算结果为无超标点，即本项目厂界无组织监控点浓度及附近区域环境空气质量均能达到相应评价标准要求，无需设置大气环境防护距离。 （5）污染物排放量核算 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，确定本项目的评价等级为二级。根据导则相关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①无组织排放量核算 表16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 定州末站站场 工艺设备运行 非甲烷总烃 加强工艺设备气密性，定期维护以及站场周围绿化等措施 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016) 表2标准 2.0 0.175 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.175 ③大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E年排放 —项目年排放量，t/a； Mi有组织 —第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织 —第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织 —第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织 —第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.175 （5）大气环境影响评价结论 综上所述，本项目运营期可有效控制污染物的排放，大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 表18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a 评价因子 基本污染物(SO2、NO2、PM10、细PM2.5、CO、O3) 包括二次PM2.5□ 其他污染物（非甲烷总烃） 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准√ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格 模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:(0)t/a NOx:(0)t/a 颗粒物:(0)t/a VOCs:(0.175)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、地下水环境影响评价 （1）地表水环境影响分析 拟建工程各站场运营期废水主要为职工的盥洗废水，全部用于站场泼洒抑尘和绿化，不外排；定州末站站场检修时工艺设备清洗废液产生量为2m3/a，排入站场排污池内（做防渗处理）暂存，定期交由资质单位处理。不会对地表水环境产生明显影响。因此，项目属于间接排放，评价等级为三级B，不进行地表水环境影响预测，仅进行简要分析。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，地下水环境影响评价属于“F石油、天然气，41石油、天然气、成品油管线项目（不含城市天然气管线）-其他”，项目类别均为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 （1）噪声源参数的确定 本项目运营期产生噪声影响的主要是定州末站场噪声，主要噪声源是计量系统、过滤分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。定州末站的主要噪声源及其防治措施见表19。 表19 噪声污染源及其防治措施 序号 设备名称 数量 声级[dB(A)] 治理措施 治理后声级[dB(A)] 1 计量系统 1套 65~75 选用低噪声设备、优化设备安装工艺 60 2 分离过滤器 2台（1用1备） 65~75 选用低噪声设备、基础减震 60 3 放空系统 1套 95～105 小孔消声器 90 （2）预测模式的确定 根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 ①室内声源预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 b、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： c、计算出室外靠近围护结构处的声压级： d、将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)，Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 各声源对预测点的贡献值按下式计算： LA（r）=LAref（ro）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexe） 式中：LA（r）—距声源r处的A声压级，LAref（ro）—参考位置ro处的A声压级，Adiv—声波几何发散引起的，Abar—声屏障引起的A声压级衰减量，Aatm—空气吸收引起的A声压级衰减量，Aexe—附加衰减量。 （4）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算本项目投产后昼间对四周厂界的贡献声级值，噪声预测结果详见表20。 表20 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 31.5 30.1 60 50 达标 达标 南厂界 33.1 30.6 60 50 达标 达标 西厂界 36.8 32.1 60 50 达标 达标 北厂界 33.7 33.3 60 50 达标 达标 由表20可知，本项目运营期厂界噪声昼间、夜间预测值为30.6~36.8dB(A)，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，达标排放。 因此，本项目运营期对周围声环境质量影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废物主要为定州末站站场内天然气经过滤产生的过滤废渣及分离液、过滤分离器滤芯更换产生的废滤芯、工艺设备清洗废液、清洗废渣等，以及员工生活垃圾。 其中过滤废渣及分离液、废滤芯、工艺设备清洗废液、清洗废渣为危险废物。本项目不设危废间，产生的危废不再场区储存，直接由有资质单位处理。 定州末站过滤分离器过滤段过滤废渣产生量与天然气的处理量及质量有关，结合本工程各工艺参数，过滤废渣产生量约3kg/a，主要成分为粉尘和氧化铁粉末。管道正常运行过程中，天然气在站场经过滤分离后产生少量含油废水，即分离液，主要污染物为重烃和石油类产生量约为2m3/a。当过滤分离器进出口压差达到0.1MPa时，应更换滤芯，产生的废滤芯量为20kg/a。定州末站每年进行1次装置设备检修，检修时设备清洗废液产生量为2m3/a。清洗废渣产生量为0.5t/a。 过滤废渣及分离液、工艺设备清洗废液、清洗废渣排入排污池暂存，定期交由有资质单位处理；废滤芯产生后直接送有资质单位处理。站场设置40m3排污池，排污池加盖板，池体进行防渗，首先铺设20cm砂石层，砂石层上采用抗渗混凝土，混凝土强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm；混凝土层表面铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层(等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s)。并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，同时设防雨、防晒、防风设施。 上述过滤废渣、分离液、废滤芯以及工艺设备清洗废液、清洗废渣均属于危险废物。其中过滤废渣及分离液、工艺设备清洗废液、清洗废渣排入排污池暂存，定期交由有资质单位处理；废滤芯产生后直接送有资质单位处理。清洗废渣交由有资质单位处理。 定州末站站场员工生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则生活垃圾产生量为2.92t/a，由环卫部门统一收集处理。 项目固体废物产生量及处置措施见表21。 表21 固体废物产生量与处置措施 序号 项目 产生量 固废类别 主要成分 处置措施 1 过滤废渣 3kg/a 危险废物 粉尘、氧化铁粉末 送有资质单位处理 2 分离液 2m3/a 危险废物 重烃和石油类 3 过滤分离器废滤芯 20kg/a 危险废物 重烃和石油类 4 工艺设备清洗废液 2m3/a 危险废物 石油类 5 清洗废渣 0.5t/a 危险废物 石油类 6 职工生活垃圾 2.92t/a 生活垃圾 生活垃圾 由环卫部门统一收集处理 项目危险废物详细信息表见表22。 表22 项目危险废物详细信息表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 工序 形态 主要 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 过滤废渣 HW09 900-007-09 3kg/a 过滤 固态 粉尘、氧化铁粉末 1次/年 T 排污池暂存，送有资质单位处理 分离液 HW09 900-007-09 2m3/a 过滤 液态 重烃和石油类 1次/年 T 工艺设备清洗废液 HW09 900-007-09 2m3/a 设备维护 液态 石油类 1次/年 T 废滤芯 HW49 900-041-49 20 kg/a 过滤 固态 重烃和石油类 1次/年 T 直接送有资质单位处理 综上所述，本工程运营期产生的固体废物均得到合理有效处置，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，因此，不开展土壤环境影响评价。 6、风险影响分析 （1）评价依据 本项目建成后管道输送的天然气属于易燃易爆物品，管道发生泄漏时，会存在一定的火灾、爆炸等风险。 1）天然气理化性质 天然气理化、危险、毒性情况如下表9。 表9 天然气危险特性表 名称 物化性质 危险性 毒性 天然气 主要成分：甲烷等；相对分子量：40；无色气体；熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。 危险类别：易燃气体；爆炸特性：爆炸极限5%~14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。 -- 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 本项目不新建天然气门站，铺设管道中天然气管道输送过程中存在环境风险。本次风险分析，对管道天然气进行分析，分析天然气输送过程中可能诱发的环境风险，并针对潜在环境风险，提出相应预防措施。 天然气在标准状况（标准大气压，25℃）下密度为0.729kg/Nm3，根据立项气体状态方程： PV=nRT 式中：P—气体压力，Pa； V—气体体积，m3； n—气体物质的量，mol； R—比例常数； T—绝对温度，K。 根据理想气体状态方程可算出，本项目天燃气输送压力为3.9MPa，则此压力下，天然气密度为2.916kg/m3。本项目中压输送管道内径为160mm段长度为13.6km、内径为90mm段长度为12km，则项目管道天然气最大存在量为0.958t，天然气添加四氢噻吩，有刺激性气味，一旦发生泄漏，会很快发现并关闭截断阀。 突发环境事件风险物质及临界量见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目突发环境风险物质数量与其临界量比值见表10。 表10 项目突发环境风险物质数量与其临界量比值一览表 序号 风险单元 危险物质 单元内最大存在量t 临界量t q/Q值 Σq/Q值 1 铺设管道 天然气 0.958 10 0.096 0.096 由上表可知，本项目突发环境风险物质数量与其临界量比值Q=0.096，即Q＜1，则该项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价等级的确定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体等级划分依据见表12。 表12 环境风险评价工作等级划分依据表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录A。 根据上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围可知，本项目环境风险为简单分析，无评价范围要求。 （2）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。 本项目风险物质主要为天然气，属于易燃易爆物质，存在一定的环境风险。造成事故的原因主要有：管道阀门、法兰、接头数量多，且部分管线由于老化、腐蚀、穿孔、破裂等都会出现泄漏；如由气质问题（硫化氢含量和水含量超标）所导致的设备等腐蚀、穿孔、破裂等都会出现泄漏。 违反操作规程和安全技术规章，人为破坏，雷击、地震等自然灾害，引起设备、管道泄漏，遇到明火发生的爆炸等。 （3）环境风险分析与评价 1）天然气泄漏对环境影响分析 ①泄漏天然气对人群健康危害影响 事故泄漏天然气中主要成分为甲烷，甲烷的密度比空气的一半，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷浓度下降非常快，泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物造成的影响是局部的，经分析，事故状态下，不会造成人员窒息现象。 ②对生态系统的影响 如果管道发生事故，泄漏天然气可能引发火灾，造成生态系统的严重破坏，甚至是彻底性的毁灭。事故发生后，生态系统采用人工植树种草进行重建，再加上生物演替过程，草本层2~3年即可恢复，灌木层3~5年方可恢复，乔木层则需要长达10~15年才能恢复。 2）火灾或爆炸事故次生污染物对环境的影响 在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为CO2和H2O，仅在事故刚发生时有少量甲烷、乙烷等释放，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量。事故时天然气燃烧主要采用二氧化碳或干粉灭火器等进行灭火。若引发大面积火灾时会产生一定的消防水，但该类消防水不含有有毒有害物质，对项目拟建地周围环境不会造成较大污染。 （4）环境风险防范措施 本项目管道建设位于盐山县境内，中压输气管网干线环状布置，环内管网采用枝状布置，周围无自然保护区、风景名胜区等敏感点。 本项目在集输系统运行期间，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期对管线进行检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时天然气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。 本项目对铺设管道的施工期要求： ①严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。 ②集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。 ③在集输管线的敷设线路上应设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。 ④按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止天然气泄漏事故的发生。 ⑤加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。 ⑥为减轻集气管线内外腐蚀，外部可采取防腐涂层如沥青玻璃纤维布，内壁也可采用涂层或定期加注缓蚀防腐剂，还可采用电极保护。 ⑦定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。严禁在管线两侧各50m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物。 ⑧加强对集输管线沿线重点敏感地段的环保管理，定期进行环境监测。发生管道泄漏或断裂等安全事故时，应第一时间疏散管道两侧附近的人群。 （5）结论与建议 本项目所涉及到的危险物质天然气属于易燃易爆物质，项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级划分为简单分析。 本项目定期对管线进行巡视、检查，及时更换安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时天然气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。 综上所述，当落实本评价所列出的各项安全防范措施的前提下，本项目环境风险可接受。 建设项目环境风险简单分析内容见表13。 表13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程项目 建设地点 河北省 定州市 -- -- 地理坐标 经度 -- 纬度 -- 主要危险物质及分布 天然气，位于输送管道内 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水） 管道发生泄漏时，会存在一定的火灾、爆炸等风险，污染周围水环境。 风险防范措施要求 管道施工期：严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收；并按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止天然气泄漏事故的发生。 集输系统运行期间，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期对管线进行检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时天然气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度 6、生态影响分析 营运期管道所经地区地表植被、农作物将逐渐恢复正常生长。据类比调查分析，管道完工后1~3年内，地下敷设管道的区域，地表植被恢复较好，景观破坏程度降低。 管道沿线近侧不能种植深根植物，但项目区现状植被类型主要为农作物及灌草植被，均属于浅根系植物，因此项目管道对区域内植被类型影响较小。管道工程完工后，随着植被的恢复，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，由管道施工造成的对动物活动的影响消失。 运行期定州末站站场内及场界周围种植花草树木进行绿化，搞好树种配置，提高植被系统自身调节的能力和抵御污染的能力，绿化带具有吸尘滞土、隔音降噪的作用，能够减轻污染物排放对生态环境带来的不利影响。 7、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 项目位于定州界，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、通讯、输变电等重要基础设施。 本项目管道施工采用埋地敷设方式，以顶管穿越为主，开槽施工为辅。项目管道采用埋地敷设，穿越区以顶管穿越为主，顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。本项目所在区域不处于定州市生态红线之内，满足生态保护红线要求。。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目对施工期和运营期产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。 本项目所在区域的环境质量底线分别为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；区域地下水环境质量目标《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 本项目营运期无废气、废水、固废产生，噪声经治理后对环境污染较小，采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。环评应依据有关资源利用上线，对实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目营运期不需要消耗水、电等，符合资源利用上线要求。 8、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测；建设单位需严格排污许可证中环境管理台账记录要求记录的相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。将排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等作为开展可能产生的建设项目环境影响后评价的重要依据。 （2）排污口规范化管理 排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立排污口标志牌。 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置，排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 （3）环境监测计划 环境监测使环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运营后主要影响为废气和噪声，项目监测计划如下： 表23 环境监测工作计划 时段 项目 污染源 监测因子 监测位置 监测频率 施工期 废气 施工扬尘 颗粒物 场界下风向 自动监测 噪声 场界噪声 等效连续A声级 施工场界外1m处 自动监测 运营期 噪声 泵类噪声 等效连续A声级 厂界外1m外 1次/季度 废气 工艺设备运行 非甲烷总烃 厂界 1次/ 1年 9、污染物排放清单 本项目污染物主要排放清单详见表24。 表24 污染物排放清单 项目 内容 工程组成 线路工程 线路起点为定州木佃村南，终点至李辛庄村定州末站，线路总长度12km。管径406.4mm，管线采用直缝埋弧焊钢管（PSL2系列），材质L360M，设计压力3.9MPa。 站场工程 新建站场1座，即定州末站，主要包括站房、办公室、门卫等构筑物。接收上游来气后经计量后，经加热、调压后，输往定州市区。 防腐工程 包括站外管线外防腐及阴极保护以及站场内管道防腐及阴极保护 自动控制系统 采用SCADA系统对定州末站站场进行监控、调度 沿线设置 沿线设置包括线路标志桩和警示牌 干扰防护 阴极保护措施的埋地管道。 施工临时道路 整修施工便道1km。 项目 污染源 污染物 排放浓度 排放量t/a 环保措施 排污口信息 废气 施工期 施工扬尘 颗粒物 <80μg/m3 -- 对临时堆放的土方加盖保护网、喷淋保湿 -- 运营期 站场装置 非甲烷总烃 -- 0.175 加强工艺设备气密性、定期维护以及站场周围绿化 / 废水 施工期 生活污水 盥洗废水 -- -- 泼洒抑尘、采用临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥 -- 试压废水 -- -- 沉淀池沉淀后泼洒抑尘 -- 运营期 生活污水 盥洗废水 / / 设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥 / 固废 施工期 施工过程 建筑垃圾 -- -- 按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置 -- 定向钻 过程 废弃泥浆 -- -- 存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋 -- 焊接过程 边角料 -- -- 统一收集后交由环卫部门处理 -- 清管过程 杂物 -- -- -- 职工生活 生活垃圾 -- -- 暂时堆存，待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置 -- 运营期 运营过程 过滤废渣 -- 0 暂存于危废间，定期由有资质单位处理 -- 分离液 -- 0 -- 过滤分离器废滤芯 -- 0 -- 工艺设备清洗废液 -- 0 -- 清洗废渣 -- 0 -- 职工生活 生活垃圾 -- -- 交由环卫部门处理 -- 噪声 施工期 本项目施工期噪声主要为运输车辆、设备等噪声，噪声源强为80~110dB(A)。项目施工期间控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。 运营期 项目本项目运营期产生噪声影响的主要是定州末站场噪声，主要噪声源是计量系统、过滤分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生，噪声值为65~105dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减震、放空管设置小孔消声器等措施，场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 生态 施工期 本项目主要生态影响是铺设管道施工期对制备损失的环境影响，对土壤环境的影响，对景观影响。项目施工站场及管线选址时尽量避开或远离村庄，不涉及居民拆迁安置问题；施工完毕后，做好现场清理、恢复工作。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 设置施工围挡，对临时堆放的土方加盖保护网、喷淋保湿，随施工期结束而消失 | 满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放限值 |
|  |  | 车辆及机械尾气 | NOx、THC | 选用尾气达标车辆、设备，自然通风等措施降低污染物浓度 | -- |
|  | 运营期 | 工艺设备运行 | 非甲烷总烃 | 加强工艺设备气密性、定期维护以及站场周围绿化 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016) 表2标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 盥洗废水 | 泼洒抑尘，采用临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥 | 不外排 |
|  |  | 管道试压 | 试压废水 | 沉淀池沉淀后泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 盥洗废水 | 泼洒抑尘，采用临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置 | 合理处置 |
|  |  | 定向钻 过程 | 废弃泥浆 | 存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋 |  |
|  |  | 焊接过程 | 边角料 | 统一收集后交由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  |  | 清管过程 | 杂物 |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 暂时堆存，待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 过滤废渣 | 送有资质单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 分离液 |  |  |
|  |  | 过滤分离器废滤芯 |  |  |
|  |  | 工艺设备清洗废液 |  |  |
|  |  | 清洗废渣 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 本项目施工期噪声主要为运输车辆、设备等噪声，噪声源强为80~110dB(A)。项目施工期间控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。 |
|  | 运营期 | 本项目运营期产生噪声影响的主要是定州末站场噪声，主要噪声源是计量系统、过滤分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生，噪声值为65~105dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减震、放空管设置小孔消声器等措施，场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目主要生态影响是铺设管道施工期对植被损失的环境影响，对土壤环境的影响，对景观影响。项目管线选址时不涉及居民拆迁安置问题。项目施工完毕后，做好现场清理、恢复工作；对于施工破坏的植被及时恢复，同时管线两侧5m范围内禁止种植深根植物 。 |

# 结论与建议

结论： （一）建设项目概况 1、项目概况 石家庄昆仑新奥燃气有限公司拟投资4398.06万元建设定州木佃村南至李辛庄村定州末站天然气管网工程项目。项目建成后，供气能力为3.6×108Nm3/a。 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于七、石油、天然气类“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，为鼓励类建设项目。对照河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号），不属于其中新增限制和淘汰类产业目录范围内。定州市行政审批局关于本项目出具了核准的批复（文号：定行审项目[2020]261号）。2020年5月27日定州市自然资源和规划局出具了关于本项目选址意见，项目已列入《河北省天然气发展十三五规划》，详见附件。项目建设符合国家和地方产业政策。 （二）区域环境质量现状 （1）环境空气 根据质量公告，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 （2）地下水 本项目所在区域地下水水质基本可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本项目所在区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （三）环境影响评价结论 （1）施工期环境影响 ①大气环境影响结论 本项目施工期废气主要为施工扬尘、机械尾气等。施工期通过对临时堆放的土方加盖保护网、喷淋保湿，扬尘排放满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放限值；选用尾气达标车辆、设备，自然通风等措施降低污染物浓度。 ②水环境影响结论 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，水量较少可直接泼洒地面，废水不外排，施工期采用临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥，不会对地表水环境产生影响。 ③声环境影响结论 本项目施工期噪声主要为运输车辆、设备等噪声，噪声源强为80~110dB(A)。项目施工期间控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输等措施，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。 ④固体废物环境影响结论 本项目施工期产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工期管线定向钻产生的泥浆，管线焊接产生的边角料、清管产生的杂物。建筑垃圾按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置；生活垃圾、杂物、边角料待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置；定向钻产生的泥浆存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋。固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 ④生态环境影响结论 本项目主要生态影响是铺设管道施工期对植被损失的环境影响，对土壤环境的影响，对景观影响。项目施工管线选址时远离村庄，不涉及居民拆迁安置问题；项目施工完毕后，做好现场清理、恢复工作。 （2）运营期环境影响 ①大气环境影响结论 定州末站站场工艺设备运行过程中，不可避免地将会有天然气逸散，使少量的非甲烷总烃以无组织形式逸散。采取加强工艺设备气密性，定期维护以及站场周围绿化等措施以减少非甲烷总烃的排放及对周围环境的影响。经预测，厂界非甲烷总烃贡献浓度≤2.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016)表2标准。 ②水环境影响结论 项目运营期废水主要为定州末站站场职工的盥洗废水，全部用于站场泼洒抑尘和绿化，不外排；站场设备检修清洗废液产生量为2m3/a，排入站场排污池（做防渗处理）暂存，定期交有资质单位处理。 ③声环境影响结论 本项目运营期产生噪声影响的主要是定州末站场噪声，主要噪声源是计量系统、过滤分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生，噪声值为65~105dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减震、放空管设置小孔消声器等措施，场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目运营期对周围环境的噪声影响很小。 ④固体废物影响结论 项目产生的固体废物主要是过滤除尘器产生的过滤废渣及分离液、滤芯更换产生的废滤芯、工艺设备清洗废液、清洗废渣和工作人员产生的生活垃圾。 过滤废渣、分离液、废滤芯以及工艺设备清洗废液均属于危险废物。其中过滤废渣及分离液、工艺设备清洗废液、清洗废渣排入排污池暂存，定期交由有资质单位处理；废滤芯产生后直接送有资质单位处理。站场设置40m3排污池，排污池加盖板，池体采取防渗措施。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会对区域环境产生影响。 ⑤土壤环境影响结论 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目行业类别属于其他行业，项目类别为IV类，因此，不开展土壤环境影响评价。 ⑥生态环境影响结论 本项目运营期为管线的巡检，防止第三方破坏管道等，不会对管道周围动植物生长产生影响，项目运营期对周围生态环境影响较小。 3、总量控制 项目污染物排放总量建议指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 （四）工程可行性结论 综上所述，项目符合国家产业政策；项目选址符合园区规划；区域环境质量良好；项目施工期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、项目施工期间应加强管理，合理安排施工时间，尽量减少对他人的影响。建筑垃圾要及时处理。 2、建设单位应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确各岗位人员职责，建立健全各项规章制度。 3、严格执行“三同时”制度，使环保设施的建设和使用落到实处。 三、建设项目“三同时”工程验收 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见下表； 表25 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收指标 验收标准 环保投资 (万元) 施工期 废气 施工扬尘 对临时堆放的土方加盖保护网、喷淋保湿 PM10≤80μg/m3，达标判定依据≤2次/天 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放限值 20 车辆及机械尾气 选用尾气达标车辆、设备，自然通风等措施降低污染物浓度 -- -- 废水 生活污水 泼洒抑尘，采用临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用于农肥 不外排 -- 2 试压废水 沉淀池沉淀后泼洒抑尘 噪声 运输车辆、设备 控制车速、禁止鸣笛，合理安排作业时间、合理布置施工现场、运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 10 固体废物 施工过程 建筑垃圾按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置 合理处置 -- 28 定向钻 过程 废弃泥浆存放于临时防渗坑中，定期将泥浆运至泥浆处理公司进行自然脱水或添加化学成分进行脱水，成为固态泥浆后拉运到垃圾处理场地实施深埋 焊接过程 边角料、杂物统一收集后交由环卫部门处理 合理处置 -- 清管过程 职工生活 生活垃圾暂时堆存，待施工完毕后集中运往当地环卫部门指定地点处置 合理处置 -- 生态 施工完毕后，做好现场清理、恢复工作；对于施工破坏的植被及时恢复。 25 运营期 废气 工艺设备运行产生的无组织非甲烷总烃 加强工艺设备气密性，定期维护以及站场周围绿化 厂界浓度≤2.0mg/m3 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/322-2016) 表2 标准 1 废水 职工生活污水 设防渗旱厕，定期清淘，职工盥洗废水场地泼洒级绿化 -- 不外排 0.5 噪声 站场噪声 选用低噪设备、基础减震、 放空系统加装小孔消音器 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 15 固废 分离废渣及分离液、设备清洗废液、清洗废水 站场设置40m3排污池，送有资质单位处置 不外排 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求中的相关规定 1 生活垃圾 由环卫部门统一收集处理 不外排 -- -- 合计 102.5

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目管线走向图 附图3 项目定州末站工程周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

G、N

图例：G废气、W废水、N噪声、S固废

场地平整

土方开挖

站场修建

G、N、S

G、N、S、W

S

G、N、S

建筑材料堆放、运输

绿化