建设项目环境影响报告表

项目名称:定州市胜安汽车配件制造有限公司焊接生产线技术改造项目

建设单位(盖章):    定州市胜安汽车配件制造有限公司

编制日期：2021年1月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市胜安汽车配件制造有限公司焊接生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定州市胜安汽车配件制造有限公司 |
| 法人代表 | 吴志芬 | 联系人 | 王少强 |
| 通讯地址 | 定州市董庄子村 |
| 联系电话 | 13833481266 | 传真 | —— | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 定州市经济开发区宏业大道13号 |
| 立项审批 部门 | 定州市科学技术局 | 批准文号 | 定州工信技改备字[2020]70号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ | 行业类别 及代码 | 汽车零部件及配件制造业C3670 |
| 占地面积 (平方米) | 20990.98 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 535 | 其中环保 投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 0.93% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模： 定州市胜安汽车配件制造有限公司于2011年在定州市经济开发区宏业大道13号投资建设了定州市胜安汽车配件制造有限公司年产980万件冲压焊接件项目，该项目已于2011年5月26日通过了定州市环境保护局审批（定环表[2011]45号），并于2020年3月24日组织专家进行了项目竣工自主验收，出具了专家意见。 目前，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。汽车零部件的发展与汽车业的发展息息相关。在国内，随着中国汽车工业的快速发展，汽车零部件制造行业也实现了较快发展。鉴于巨大的市场潜力，定州市胜安汽车配件制造有限公司拟投资535万元在原厂区内建设定州市胜安汽车配件制造有限公司焊接生产线技术改造项目。项目建成后，新增年产1000万件汽车零部件。 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类或淘汰类项目，为允许类；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目。同时，项目已于2020年11月20日在定州市科学技术局备案（定州工信技改备字[2020]70号），见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“三十三、汽车制造业36--71、汽车零部件及配件制造367--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。定州市胜安汽车配件制造有限公司委托我公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》相关要求，编制完成该项目环境影响报告表。 一、现有工程基本情况 1、现有工程建设内容 定州市胜安汽车配件制造有限公司位于定州市经济开发区宏业大道13号，厂区总占地面积20990.98m2，建设1#生产车间4419.16平方米，2#生产车间3930.31平方米，3#生产车间3896.11平方米，4#生产车间540.38平方米，1#办公楼994.80平方米，2#办公楼371.24平方米，门卫18.05平方米，形成年产冲压焊接件980万件的生产能力。 2、现有工程组成 现有工程主要建设内容详见表1。 表1 现有工程主要建设内容一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 1#生产车间 占地面积4419.16m2，建筑面积4419.16m2，轻钢结构 2#生产车间 占地面积3930.31m2，建筑面积3930.31m2，轻钢结构 3#生产车间 占地面积3896.11m2，建筑面积3896.11m2，轻钢结构 4#生产车间 占地面积540.38m2，建筑面积540.38m2，轻钢结构 2 辅助工程 1#办公楼 3F，建筑面积994.80m2，框架结构 2#办公楼 2F，建筑面积742.48m2，框架结构 门卫 占地面积18.05m2，建筑面积18.05m2，框架结构 3 公用工程 供水 由当地供水管网提供 供电 由当地供电系统提供 供热 生产不用热，生活供热由园区内供热管网提供 4 环保工程 废气 焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放 废水 生产过程不产生废水，生活污水、绿化用水、未预见用水排入化粪池后，经园区污水管网排入铁西污水处理厂 噪声 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机进出口软连接+减震垫 固废 生活垃圾由专人负责收集后运至环卫部门指定收集站集中处置；废润滑油暂存危废间，定期交由石家庄翔宇环保技术服务中心处理；边角料、焊渣、除尘灰集中收集后外售综合利用 现有工程主要设备情况详见表2。 表2 现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位（台/套） 1 液压机 630T 1 台 2 液压机 500T 2 台 3 液压机 315T 2 台 4 液压机 160T 1 台 5 液压机 100T 1 台 6 气动冲床 160T 1 台 7 | 气动冲床 125T 2 台 8 气动冲床 80T 2 台 9 冲床 125T 1 台 10 冲床 40T 4 台 11 冲床 25T 1 台 12 剪板机 -- 2 台 13 点焊机 -- 4 台 14 焊接机器人 -- 1 台 15 CO2保护焊机 -- 5 台 16 悬点焊机 -- 2 台 17 叉车 -- 1 台 18 冲压模具 -- 1 套 19 相关盛具 -- 1 套 现有工程产品方案及原辅材料消耗情况见表3、表4。 表3 现有工程产品方案一览表 序号 产品名称 单件重（kg） 年产量（万件） 1 减震器安装托架（左右） 1.8 36 2 后地板封板 1.933 20 3 车体安装前吊件（左右） 0.4 36 4 前门外蒙皮加强件（左右） 0.56 41 5 背门立柱下脚撑板（左右） 1.2 5 6 翼子板保险杠托架（左右） 0.263 40 7 后纵梁撑板 0.15 40 8 背门高位制动灯加强件 0.02 10 9 中门加强件连接件 0.131 46 10 大立柱焊接组件 1.031 12 11 前立柱上铰链座（左右） 0.6 12 12 前立柱下铰链座（左右） 0.7 12 13 限位器加强件总成 0.097 12 14 车厢支座 0.42 40 15 顶盖（左右） 0.073 22 16 保险杠托架总成（左右） 0.66 12 17 保险杠中间托架总成 0.09 12 18 支座焊接组件 0.54 12 19 举升板加强板（左右） 0.058 30 20 举升板加强筋（1.2-3.4） 0.03 60 21 举升板尖夹片 0.01 120 22 滤清器托架 0.047 22 23 货箱安装支架1 0.48 8 24 小齿轮托架 0.163 20 25 齿条侧托架 0.177 20 26 后排座固定座 0.04 40 27 举升板（左右） 1.55 30 28 头枕板 0.26 20 29 滑门槛侧加强内板右 0.92 20 30 保险杠侧支架（左右） 0.15 20 31 三人座椅前支撑件 0.141 20 32 第三排座椅固定板 0.333 10 33 第二排座椅安全带下加强板 0.03 40 34 翼子板托架 0.05 20 35 中控箱支架 0.15 20 36 暖风机支架 0.04 20 37 比例阀撑条 0.256 20 表4 现有工程原辅材料消耗一览表 序号 名称 用量 单位 来源 1 冷板、热板、花纹钢板、不锈钢板、铝板、花纹铝板 2800 t/a 外购 2 焊丝 3 t/a 外购 3 润滑油 0.2 t/a 外购 4 电 53.25 万kWh/a 由当地供电系统提供 5 新鲜水 6516 m3/a 由当地供水管网提供 3、现有公用工程 （1）给排水 给水：现有工程用水由当地供水管网提供。无生产用水，用水主要为职工生活用水、绿化用水、未预见用水量，总用水量为19.744（6516 m3/a）。 根据调查企业现有工程，生活用水量为12.572m3/d（4149m3/a）；绿化用水量为6.03m3/d（1990m3/a）；未预见用水量为1.142m3/d（377m3/a）。 排水：现有工程无生产废水；仅为生活污水排放，生活污水排放量为10.058m3/d（3319m3/a）。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入定州市铁西污水处理厂。 （2）供热 现有工程生产不用热，生活供热由园区一座热电厂的供热管网提供，装机容量600MW。 （3）供电 现有工程用电由当地供电系统提供，年用电量为53.25万kWh。 4、现有劳动定员及工作制度 现有工程厂区现有职工135人，年生产330天，实行三班制，每班工作8小时。 二、拟建项目基本情况 1、项目名称 定州市胜安汽车配件制造有限公司焊接生产线技术改造项目。 2、建设单位 定州市胜安汽车配件制造有限公司。 3、建设性质 改扩建。 4、项目投资 项目总投资535万元，其中环保投资5万元，占总投资的0.93%。 5、建设地点 本项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，厂址中心地理坐标为北纬38°32′30.97″，东经114°54′39.35″。项目厂区东侧为宏业大道；西侧为光明汽车配件有限公司；北侧为定州市海丰纸制品有限公司；南侧为澳普利发定州门窗科技有限公司。本项目距厂区最近的环境敏感点为南侧350m处新民庄村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 6、项目占地 本项目位于河北定州经济开发区，厂区占地面积为20990.98m2；项目在原厂区内进行扩建，在现有1#生产车间新增生产设备，不新增占地，具体选址意见详见附件3。因此，本项目厂区占地符合用地要求。 7、建设内容及规模 本项目在现有厂区内进行扩建，原有占地面积20990.98平方米，在现有1#生产车间新增生产设备，新增液压机、焊接机器人、搬运机器人、CO2保护焊机、悬点焊机及其他配套设备。项目建成后，新增年产1000万件汽车零部件。 8、项目组成及工程内容 本扩建项目主要组成及工程内容详见表5。 表5 扩建项目组成及工程内容一览表 工程类别 项目名称 建设内容 备注 主体工程 1#生产车间 用现有1#生产车间新增生产设备及配套设施，建筑面积4419.16m2，轻钢结构，新增焊接设备、液压机、搬运机器人等 利旧 公用工程 供热 本项目生产不用热，生活供热由园区内供热管网提供 依托原有 供电 本项目用电由当地供电系统提供 依托原有 环保工程 废气 焊接废气：移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放 -- 废水 本项无生产废水产生及排放；无新增生活污水产生及排放 -- 噪声 基础减振、厂房隔声 -- 固废 边角料、焊渣、除尘灰集中收集，外售综合利用；废润滑油、废液压油、废油桶采用专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 -- 9、主要生产设施 本项目主要生产设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注 1 气动冲床 160T 1 台 利旧 2 气动冲床 125T 2 台 利旧 3 气动冲床 80T 2 台 利旧 4 冲床 125T 1 台 利旧 5 冲床 40T 4 台 利旧 6 冲床 25T 1 台 利旧 7 剪板机 -- 2 台 利旧 8 叉车 -- 1 台 利旧 9 冲压模具 -- 1 套 利旧 10 相关盛具 -- 1 套 利旧 11 液压机 1250T 1 台 新增 12 液压机 800T 1 台 新增 13 焊接机器人 -- 4 台 新增 14 搬运机器人 -- 10 台 新增 15 CO2保护焊机 -- 2 台 新增 16 悬点焊机 -- 6 台 新增 10、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表7。 表7 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称 消耗量 单位 备注 冷板、热板、花纹钢板、不锈钢板、铝板、花纹铝板 3000 t/a 外购，新增 焊丝 5 t/a 外购，新增 液压油 1 t/a 外购，新增 润滑油 0.5 t/a 外购，新增 电 60万 kWh/a 由当地供电系统提供 11、平面布置 本项目位于河北定州经济开发区，在现有厂区内进行扩建，利用现有厂房新增生产设备，既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局合理，项目厂区具体平面布置见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 本项目无生产用水；扩建工程不新增职工，无新增生活用水。 本项目无废水产生及外排。 （2）供电 本项目新增用电量为60万kWh/a，由当地供电系统提供，满足用电需求。 （3）供热 本项目生产不用热，生活供热由园区内供热管网提供。 13、劳动定员及工作制度 现有劳动定员135人，本项目不新增劳动定员，由厂区现有职工内部调剂，本项目年生产330天，实行三班制，每工作8小时。 14、施工进度 项目预计于2021年3月建成投产。 15、“三线一单″符合性分析 表8 “三线一单”符合性分析一览表 序号 分析内容 该企业情况 评估 结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，项目厂区东侧为宏业大道；西侧为光明汽车配件有限公司；北侧为定州市海丰纸制品有限公司；南侧为澳普利发定州门窗科技有限公司。本项目距厂区最近的环境敏感点为南侧350m处新民庄村。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求 符合 续表8 “三线一单”符合性分析一览表 序号 分析内容 该企业情况 评估 结果 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目产生废气为颗粒物，污染物经收集处理后，可达标排放；项目无废水产生及外排；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足排放标准，符合区域环境功能区划要求 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板″。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中消耗一定量的电源：项目新增用电量为60万kWh/a等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，不属于禁止、限制发展的产业类型，不在该功能区的负面清单内 符合 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目生产工艺及产污环节 定州市胜安汽车配件制造有限公司现有生产能力为年产冲压焊接件980万件，其生产工艺流程和产污环节如图2所示： 图例：G-废气、N-噪声、S-固废 图2 现有工程建筑垃圾破碎工艺流程及排污节点图 2、现有项目污染物排放情况 现有工程主要污染物为废气、废水、噪声和固废。 （1）废气 现有工程废气主要为焊接过程中产生的颗粒物。 根据现有工程监测报告可知，厂界无组织颗粒物最大浓度为0.541mg/m3，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 根据现有工程环评预测数据可知，现有工程颗粒物实际排放量为0.012t/a。 现有工程污染物指总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 （2）废水 现有工程无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入定州市铁西污水处理厂。 根据现有工程验收监测报告可知，废水外排COD浓度最大为177mg/L，总磷浓度最大为1.43mg/L，悬浮物浓度最大为55mg/L，氨氮浓度最大为10.2mg/L，pH范围为7.06-7.13，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足铁西污水处理厂进水水质的要求。 根据现有工程验收监测报告可知，COD实际排放量为0.242t/a，NH3-N实际排放量为0.014t/a。 现有工程污染物指总量控制指标为： COD：0.929t/a、NH3-N：0.046t/a。 （3）噪声 现有工程噪声主要为冲床、液压机、剪板机、开平机等设备运行时产生的噪声，各主要生产工艺设备均采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，再经距离衰减后排放，根据现有工程监测报告可知，厂界昼间噪声范围为57.4~61.9dB（A），厂界夜间噪声范围为51.4~53.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 现有工程污水中的沉淀物主要为生活垃圾、边角料、焊渣、除尘灰和废润滑油。 边角料产生量约为360t/a，焊烟净化器收集的除尘灰产生量为0.04t/a，焊渣产生量为0.12t/a，外售综合利用；生活垃圾量约为29t/a，产生的生活垃圾定点放置，由当地环卫部门清运。废润滑油产生量为0.2t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由石家庄翔宇环保技术服务中心处理。 3、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 现有工程已通过环境保护竣工验收，废气、废水、噪声达标排放，固废得到合理处置。现有工程建成生产以来无事故造成突发环境污染事件发生，环保设施运行状况良好。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市地处北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，厂址中心地理坐标为北纬38°32′30.97″，东经114°54′39.35″。项目厂区东侧为宏业大道；西侧为光明汽车配件有限公司；北侧为定州市海丰纸制品有限公司；南侧为澳普利发定州门窗科技有限公司。本项目距厂区最近的环境敏感点为南侧350m处新民庄村。本项目地理位置图见附图1，周围关系情况详见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 本项目厂址所在区域地势平坦开阔。 3、气候特征 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素具体见表9。 表9 区域多年气象要素一览表 序号 项目 单位 数值 序号 项目 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 13.1 7 多年最小降雨量 mm 291.9 2 极端最高气温 ℃ 41 8 多年平均相对湿度 % 63.0 3 极端最低气温 ℃ -18.2 9 多年平均蒸发量 mm 1634.38 4 多年平均气压 hpa 1010.2 10 多年平均日照时数 h 2417.4 5 多年平均降雨量 mm 481.79 11 多年平均风速 m/s 2.0 6 多年最大降雨量 mm 79.6 2 多年最大风速 m/s 21.7 4、地表水系 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵丘县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 5、水文地质 ①地下水 该区地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～8200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 6、项目所在区域环境功能区划 （1）大气环境功能区划 本项目处于环境空气质量功能区分类中二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （2）水环境功能区划 区域地下水主要用于集中式生活饮用水源及工、农业用水，区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 （3）声环境功能区划 本项目处于声环境质量功能区分类中3类区，适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）土壤环境功能区划 本项目执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 7、河北定州经济开发区总体规划简介 河北定州经济开发区始建于2002年，是河北省省级经济开发区、高新技术产业开发区、省十二五时期重点打造的14个超千亿元开发区之一，省开发区协会理事单位。2013年被授予军民结合产业省级示范园区、中国十大最具发展潜力园区，2014年被确定为河北承接京津功能疏解和产业转移的重点平台。 河北定州经济开发区前身为定州市唐河循环经济产业园区，成立于2007年。2008年“定州市唐河循环经济产业园区”经省政府常务会议研究确定，正式成为省级产业聚集区。定州市人民政府于2010年委托北京清华城市规划设计研究院编制了《定州市唐河循环经济产业园区总体规划（2010-2020）》，规划面积为52.91平方公里，该规划结合当地主导产业和原《定州市城市总体规划（2008－2020）》，确定规划主导产业为汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业，同年进行了规划的环境影响评价工作，并以冀环评函[2010]668号文通过了河北省环境保护厅的审查。 2014年河北省人民政府以冀政函[2014]14号文下发了《关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知》，将“定州市唐河循环经济产业园区”更名为河北定州经济开发区，纳入省级开发区管理序列。 2016年定州市人民政府对定州市开发区（园区）进行优化整合，2016年8月15日，河北省人民政府以冀政字[2016]42号文下发了《关于定州市开发区优化整合方案的批复》，保留河北定州经济开发区，开发区名称和规划面积不变。 2019年，根据《定州市唐河循环经济产业园区总体规划环境影响报告书》要求及审查意见要求，开发区的建设开展了《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，2019年6月26日，河北省生态环境厅以冀环环评函[2019]780号文下发了《关于转送河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价结论的函》。 （1）规划范围 产业园区位于定州市西南部，规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环。规划范围52.91平方公里。 （2）规划年限 2013年-2020年。 （3）园区定位 河北定州经济开发区是省级经济开发区和省级高新技术产业开发区，是省军民结合产业示范园区和河北省承接京津功能疏解及产业转移的重点平台。重点发展以汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业为主的现代化新型产业聚集区；以发展循环经济为典范的生态友好型产业园区。 （4）产业规划 ①汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 ②能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化”三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 ③食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 ④现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 （5）规划布局 规划形成由“一轴一带二心五片”的空间结构。 园区发展主轴：沿定曲线、学院西路形成园区发展主轴，串联园区综合服务中心和产业服务中心。 园区综合服务带：园区东部，靠近中心城区形成集行政、文体、医疗、商贸、居住等为一体的园区综合服务带。 二心：指位于东部生活服务带的综合服务中心，以及位于定曲路中段的产业服务中心。 五片：形成三个生活服务片区和两个产业发展片区。 （6）市政公用工程 ①给水工程规划 规划产业园区生活、生产、消防用水采用统一供水，逐步取消现状自备井，对水质有特殊要求的企业自行处理。园区建设水厂设计规模4万吨/日。水源主要南水北调地表水、市区地下水、中水。规划产业园区由南水北调水厂供水12万吨/日，园区工业水厂供水4万吨/日，规划中水厂提供中水6万吨/日，该三部分总供水量22万吨/日，可满足产业区用水需求。 本项目无生产用水；扩建工程不新增职工，无新增生活用水。 （2）排水工程规划 铁西污水处理厂规模4万吨/日；规划在唐河南岸新建一座污水厂，规模7万吨/日，占地10公顷，含中水厂用地。规划产业区污水由定曲路分南北两部分排放，分别排至两座污水厂集中处理，部分深度处理后回用，其中铁西污水处理厂中水全部回用，优先回用于园区，多余回用于定州电厂；新建污水处理厂污水除回用外，剩余出水排至唐河。加强污水系统工程建设，严禁污水未经处理直接排入河道，尤其严禁污水排至南水北调输水干渠：沙河干渠、王快干渠。 现有工程生活污水排放量为10.058m3/d（3319m3/a），经化粪池处理后经园区污水管网排入定州市铁西污水处理厂，铁西污水处理厂处理规模可满足现有工程排水需求。本改扩建项目无新增废水排放。 （3）雨水工程规划 雨水利用应实现非汛期雨水尽量不进行外排，全部在区内消纳利用，汛期雨水量超过区内消纳能力时通过排涝设施进行有效外排。 （4）供热工程规划 规划产业园区采用集中供热的方式，取缔低效的小型燃煤锅炉，发展热电联产，以达到节约能源、改善环境质量的目的。规划产业园区供热总负荷约1000t/h。规划产业园区新建一座热电厂。为产业区集中采暖热源，装机容量600MW，占地36公顷。 （5）供气工程规划 陕—京天然气长输管线设计压力为6.4兆帕，设计输气能力为15亿立方米/年。规划产业园区采用该气源。规划保留产业园区现状天然气分输站与高中压调压站。 （6）供电工程规划 规划在产业园区西北部新建定州北220kV变电站，容量3x180兆伏安，占地1.5公顷；规划在园区西南部新建一座220kV变电站，容量3x180兆伏安，占地1.5公顷。搬迁新建客车厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安，占地0.5公顷；增容焦化厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；新建4座110千伏变电站，容量均为3x50兆伏安，每座占地0.5公顷。根据定州实际情况，近期可新建35千伏变电站向园区供电，远期改建为110千伏变电站。规划园区高压线路沿城区外围防护绿地或道路绿化带架设。 本项目用电量为60万kWh/a，目前园区供电设施可满足本项目用电需求。 8、定州市铁西污水处理厂概况 定州市铁西污水处理厂位于赵村乡大寺头村村南，该污水处理厂处理规模一期为2万吨/日，二期为4万吨/日，主体采用“CASS”处理工艺，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，处理达标后的废水作为国华定州电厂工艺用水，项目一期已于2009年12月建成投入试运行。铁西污水处理厂进、出水水质要求具体见表10。 表10 铁西污水处理厂进、出水水质 污染物 进水水质（mg/L） 出水水质（mg/L） pH 6~9 6~9 COD 350 50 BOD5 200 10 SS 180 10 氨氮 20 5（8） TP 4 0.5 TN 30 15

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据定州市生态环境局2018年环境质量报告中的数据，项目区域空气质量达标判定中相关数据进行判定。 表11 区域环境空气质量现状评价表 评价 因子 评价指标 单位 现状浓度 （μg/m3） 标准值 占标率 （%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 28 60 46.7 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 53 40 132.5 不达标 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 133 70 190 不达标 CO 日平均质量浓度第95百分位数 mg/m3 3200 4000 80 达标 O3 8小时平均质量浓度第90百分位数 μg/m3 168 160 105 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 70 35 200 不达标 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。 2、水环境质量现状 区域地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、声环境质量现状 项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、土壤环境质量现状 本项目执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表12。 表12 环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 名称 坐标/° 保护 对象 保护内容 方位 环境功能区 距厂界最近距离（m） 保护级别 经度 纬度 环境 空气 新合 庄村 114.892315 38.541643 居住区 人群 SW 二类区 1390 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求 西甘 德村 114.933901 38.550616 居住区 人群 NE 二类区 1150 新民 庄村 114.909738 38.537115 居住区 人群 S 二类区 350 堡自疃 114.906391 38.536622 居住区 人群 SW 二类区 1150 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 地下水 区域地下水 -- III类 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤环境 占地范围内 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。 2、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 4、土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 以上各标准标准值具体见表13。 表13 环境质量标准 环境要素 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时 平均 160 μg/m3 1小时平均 200 续表13 环境质量标准 环境要素 污染物 名称 取值时间 标准值 单位 标准来源 地下水 pH 6.5~8.5 — 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 耗氧量 ≤3.0 | mg/L 溶解性 总固体 ≤1000 总硬度 ≤450 氨氮 ≤0.5 硝酸盐 ≤20 亚硝酸盐 ≤1.0 氯化物 ≤250 硫酸盐 ≤250 氰化物 ≤0.05 氟化物 ≤1.0 挥发酚 ≤0.002 汞 ≤0.001 砷 ≤0.01 镉 ≤0.005 铬(六价) ≤0.05 铅 ≤0.01 铁 ≤0.3 锰 ≤0.005 总大肠菌群 ≤3.0 CFU/100mL 细菌总数 ≤100 CFU/mL 声环境 等效连续A声级 昼间 65 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 夜间 55 土壤 环境 砷 60 mg/kg 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 镉 65 铬（六价） 5.7 铜 18000 铅 800 汞 38 续表13 环境质量标准 环境要素 污染物名称 标准限值 单位 标准来源 土壤 环境 镍 900 mg/kg 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 四氯化碳 2.8 氯仿 0.9 氯甲烷 37 1,1-二氯乙烷 9 1,2-二氯乙烷 5 1,1-二氯乙烯 66 顺-1,2-二氯乙烯 596 反-1,2-二氯乙烯 54 二氯甲烷 616 1,2-二氯丙烷 5 1,1,1,2-四氯乙烷 10 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 四氯乙烯 53 1,1,1-三氯乙烷 840 1,1,2-三氯乙烷 2.8 三氯乙烯 2.8 1,2,3-三氯丙烷 0.5 氯乙烯 0.43 苯 4 氯苯 270 1,2-二氯苯 560 1,4-二氯苯 20 乙苯 28 苯乙烯 1290 甲苯 1200 间-二甲苯+对-二甲苯 570 邻-二甲苯 640 硝基苯 76 苯胺 260 2-氯酚 2256 苯并[a]蒽 15 苯并[a]芘 1.5 苯并[b]荧蒽 15 苯并[k]荧蒽 151 䓛 1293 二苯并[a,h]蒽 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘 15 萘 70 石油烃 4500 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 运营期焊接废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。 表14 污染物排放标准 类别 污染源 污染物 标准值 单位 标准来源 废气 厂界无组织废气 颗粒物 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表15 噪声排放标准一览表 污染源 标准值 单位 标准来源 昼间 夜间 运营期 厂界 65 55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 3、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013年)相关标准要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年)相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，总量控制因子确定为SO2、NOX、COD、NH3-N。 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合项目的排污特点，确定污染物总量控制因子为SO2、NOX、COD、NH3-N。 （1）废水 本项目无新增废水排放，废水重点污染物总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 （2）废气 本项目不涉及SO2、NOX排放，废气重点污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a。 综上，本项目污染物指总量控制指标为：SO2:0t/a、NOX:0t/a、COD:0t/a、NH3-N:0t/a；现有工程污染物指总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0.929t/a、NH3-N：0.046t/a；扩建后全厂污染物指总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0.929t/a、NH3-N：0.046t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 本项目在现有厂区内进行扩建，在现有1#生产车间新增生产设备，通过进行简单的功能分区并安装生产设备，即可满足生产及办公要求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 2、运营期 本项目为响应国家政策及节能环保要求，提高产品质量和生产自动化程度，建成后提高厂区的劳动生产率、增加产能、提升产品的标准水平。扩建工程原料、产品规格均与现有工程原料、产品规格一致，工艺流程图及排污节点见下图。 图例：G-废气、N-噪声、S-固废 图3 本项目生产工艺流程及排污节点图 本项目生产工艺流程简述： 本项目开平工序、分裁工序、冲压落料工序均依托现有工程。 原料冲压后采用液压机进行压制成型，成型后采用焊接机器人/CO2保护焊机/悬点焊机进行焊接，焊接完成后即为成品，入库待售。生产线运输工序由新增搬运机器人完成，大大节约了人员劳动力。 本项目生产工序产生的主要污染物为焊接废气G，设备噪声N，边角料、焊渣、除尘灰S，废润滑油、废液压油、废油桶S。

主要污染工序： 施工期： 本项目在现有厂区内进行扩建，在现有1#生产车间新增生产设备，通过进行简单的功能分区并安装生产设备，即可满足生产及办公要求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 营运期： （1）废气：本项目废气主要为焊接废气。 （2）废水：本项目无生产用水；扩建工程不新增职工，无新增生活用水。 （3）噪声：本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的设备噪声。 （4）固废：本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物。一般固体废物为边角料、焊渣、除尘灰；危险废物为废润滑油、废液压油、废油桶。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接废气 | 颗粒物 | 厂界浓度最高点≤1.0mg/m3，0.08t/a | 厂界浓度最高点≤1.0mg/m3，0.017t/a |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 焊接工序 | 焊渣 | 0.2t/a | 外售综合利用 |
|  | 移动式焊烟净化器 | 除尘灰 | 0.063t/a |  |
|  | 生产工序 | 边角料 | 20t/a |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 0.5t/a | 收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置 |
|  |  | 废液压油 | 1t/a |  |
|  |  | 废油桶 | 0.01t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～85dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 他 | 无。 |
| 主要生态影响： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在现有厂区内进行扩建，在现有1#生产车间新增生产设备，无需土建施工。施工期主要为简单的功能分区及设备安装，主要影响有设备安装噪声、施工人员生活盥洗废水以及生活垃圾、设备废包装材料等。 本项目施工期施工人员盥洗废水用于厂区泼洒抑尘；设备安装噪声采取合理安排施工进度，禁止夜间作业，以减小噪声对周围环境的影响；生活垃圾和废包装材料由环卫部门统一收集处理。 本项目施工期较短，影响范围和影响程度都较小，在施工期结束后相关影响也将消失。因此，不再对施工期环境影响作详细分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接废气。 （1）焊接废气 本项目焊接过程会产生焊接烟尘，本项目焊接方式主要采用焊接机器人、CO2保护焊机、悬点焊机，焊丝年用量为5t/a，年生产时间为2640h。参照《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡主编）中焊接材料发尘量数据可知，焊接工序发尘量为11～16g/kg，本评价取值16g/kg，则焊接烟尘产生量为0.08t/a，产生速率为0.030kg/h。移动式焊烟除尘器废气收集效率为80%，处理效率为99%，即处理的焊接烟尘量为0.063t/a，烟尘经移动式焊烟除尘器处理后连同未被收集的烟尘于车间内无组织排放，焊接工序无组织颗粒物的排放量约为0.017t/a，排放速率为0.002kg/h。 （2）环境影响预测 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率″），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 ①评价等级 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表16的分级判据进行划分。 表16 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②废气污染源参数 废气污染源估算计算参数见表17。 表17 废气污染源参数一览表（面源） 名称 坐标/° 海拔 高度 /m 长度 /m 宽度 /m 与正北向夹角/° 有效排放高度 /m 初始垂向扩散 参数/m 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 1#生产车间 114.910273 38.542203 62 112.30 39.35 14.90 10 4.65 正常 TSP 0.002 ③估算模型参数 项目估算模型参数见表18。 表18 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/℃ 41 最低环境温度/℃ -18.2 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ④估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表19。 表19 估算模型计算结果一览表 污染源 类型 评价因子 Ci （μg/m3） Coi （μg/m3） Pi （%） D10% （m） 1#生产车间 面源 TSP 1.1808 900 0.1312 -- ⑤评价等级确定 由估算结果可知，本项目1#生产车间无组织废气中的TSP，Pmax值为0.1312%，Cmax为1.1808μg/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ⑥评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），本项目不需设置大气环境影响评价范围。 ⑦环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算的结果进行环境影响预测，项目污染源估算结果见表20。 表20 无组织废气估算结果 下风向距离D(m) 1#生产车间无组织废气 TSP 浓度(μg/m3) 占标率(%) 1.0 0.6939 0.0771 25.0 0.8007 0.0890 50.0 1.0522 0.1169 79.0 1.1808 0.1312 100.0 1.0933 0.1215 200.0 0.6647 0.0739 300.0 0.5036 0.056 400.0 0.419 0.0466 500.0 0.367 0.0408 600.0 0.3464 0.0385 700.0 0.3295 0.0366 800.0 0.3145 0.0349 900.0 0.3011 0.0335 1000.0 0.2891 0.0321 1100.0 0.2781 0.0309 1200.0 0.2698 0.03 1300.0 0.26 0.0289 1400.0 0.2508 0.0279 1500.0 0.2423 0.0269 1600.0 0.2342 0.026 1700.0 0.2267 0.0252 1800.0 0.2195 0.0244 1900.0 0.2128 0.0236 2000.0 0.2064 0.0229 2100.0 0.2004 0.0223 2200.0 0.1947 0.0216 2300.0 0.1893 0.021 2400.0 0.1841 0.0205 2500.0 0.1792 0.0199 Pmax 1.1808 0.1312 Pmax距离(m) 79.0 D10% 未出现 由估算结果可知，无组织污染物生产车间废气中TSP最大占标率为，Pmax值为0.1312%，Cmax为1.1808μg/m3。 利用估算模式计算无组织排放源对四周厂界浓度监控点的贡献浓度，本项目颗粒物无组织排放厂界最大贡献浓度为0.001mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，达标排放。 估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，污染源计算结果均无超标点，污染物占标率较小，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目排放的颗粒物一次贡献浓度均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （4）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （μg/m3） 1 1#生产车间 焊接工序 颗粒物 移动式焊烟净化器；车间密闭 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 1000 0.017 ②大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E年排放 —项目年排放量，t/a； Mi有组织 —第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织 —第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织 —第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织 —第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表22 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.017 （5）大气环境影响评价结论 综上所述，本项目运营期可有效控制污染物的排放，大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 本项目大气环境影响评价自查表具体见表23。 表23 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a 评价因子 基本污染物(SO2、NO2、PM10、细PM2.5、CO、O3) 包括二次PM2.5□ 其他污染物（） 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格 模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.017)t/a VOCs:( 0 )t/a 注：“□″，填“√″；“（ ）″为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）废水处理措施 本项目无生产废水产生及外排；不新增员工，无生活废水产生及排放。 （2）地表水环境影响分析 本项目运营期无新增废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中对地表水环境影响评价工作分级的要求，确定地表水评价等级为三级B，因此，不再进行地表水环境评价范围划定及评价。 本项目无废水外排，不会对地表水环境造成不利影响。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于“K、机械、电子--73、汽车、摩托车制造--其他”类别，属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》及项目所在区域包气带防污性能分级，确定本项目危废暂存间为重点防渗区，生产车间其他区域为一般防渗区。 ①重点防渗区：危废间已建成。危废间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关要求建设，并通过竣工验收。本项目生产过程中无新增废水排放，在采取以上防渗措施后不会对地下水造成影响。 ②一般防渗区：生产车间其他区域的建设已进行基础防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 综上所述，本项目运营期无生产废水产生及外排，对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～85dB(A)。本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界声级贡献值叠加现状值后的预测值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源强见表24。 表24 本项目主要噪声设备源强参数一览表 噪声源 数量（台） 噪声源强 [dB(A)] 降噪措施 治理后噪声源强 [dB(A)] 液压机 1 80~85 基础减振、厂房隔声 60~65 液压机 1 80~85 基础减振、厂房隔声 60~65 焊接机器人 4 80~85 基础减振、厂房隔声 60~65 搬运机器人 10 80~85 基础减振、厂房隔声 60~65 CO2保护焊机 2 80~85 基础减振、厂房隔声 60~65 悬点焊机 6 80~85 基础减振、厂房隔声 60~65 （2）预测模式的确定 根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 c.计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构倍频带的隔声量，dB； d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； ③计算总声压级 计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为: （3）噪声预测点位 噪声预测点以四周厂界为预测点。 （4）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界声级贡献值叠加现状值后的预测值，预测结果见表25。 表25 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点 预测结果 -- 贡献值 现状值 预测值 标准值 达标分析 东厂界 昼间 47.2 61.9 62.04 65 达标 夜间 47.2 53.2 54.17 55 达标 南厂界 昼间 44.9 57.9 58.11 65 达标 夜间 44.9 51.6 52.44 55 达标 西厂界 昼间 47.3 58.4 58.72 65 达标 夜间 47.3 52.5 53.65 55 达标 北厂界 昼间 47.5 59.3 59.58 65 达标 夜间 47.5 52.3 53.54 55 达标 由表25可知，本项目投产后，厂区噪声源厂界噪声昼间预测值为58.11～62.04dB(A)，厂界噪声昼间预测值为52.44～54.17dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物对环境影响 本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物。一般固体废物为边角料、焊渣、除尘灰；危险废物为废润滑油、废液压油、废油桶。 （1）一般工业固废 根据工程分析计算，移动焊烟净化器收集的除尘灰产生量为0.063t/a，收集后外售综合利用；根据企业提供的固废产生量经验值，边角料产生量约为20t/a，收集后外售综合利用；本项目焊接过程会产生少量焊渣，根据湖北大学资源环境学院论文《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》经验系数中，焊渣产生量可按焊条用量的4%计，则焊渣产生量约为0.2t/a，统一收集后外售综合利用。 （2）危险废物 本项目生产设备需定期维护，更换的废润滑油、废液压油及废油桶均属于危险废物，其中废润滑油的产量约为0.5t/a，废液压油的产生量约为1t/a，废油桶的产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2016年）》可知，其中废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中（900-217-08）类危险废物，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中（900-200-08）类危险废物，废油桶属于“HW49其他废物”中（900-041-49）类危险废物。因此，本项目废润滑油、废液压油及废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置。 本项目危险废物产生及处置情况见表26、表27。 表26 危险废物的产生、处置情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润 滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.5 设备维护 液态 矿物油 矿物油 每年 T，I 收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置 2 废液 压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 1 液态 矿物油 矿物油 每年 T，I 3 废油桶 HW49其他 废物 900-041-49 0.01 固态 废油桶 矿物油 每年 T，In 表27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 废润 滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 1#生产车间北侧 5m2 密闭 容器 3t/a 每年 废液压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-200-08 密闭 容器 每年 废油桶 HW49其他 废物 900-041-49 普通 容器 每年 企业现有工程已在1#生产车间北侧设置1座危废暂存间，占地面积为5m2，设计最大贮存量为3t/a，现有工程废润滑油贮存量为0.2t/a，本项目依托现有危废暂存间贮存危险废物，现有危废间贮存能力可满足危险废物暂存需求。为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(2013年)相关标准要求，本评价针对危废间建设要求如下： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，危险废物分类收集，不得混合收集。收集后暂存于危废间内，危废间按危废类型分区储存，各大区域设置隔离堤并设置导流槽，各大区域内根据储存的危废种类设置不同的小区域，小区域内设置隔板。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生量及处置记录。 ②危废间地面及四周进行防渗，车间地面采取三合土铺底，并在上层铺设10～15cm的耐酸碱水泥进行硬化，应在此防渗基础上进一步采用环氧树脂地坪漆进行防腐、防渗处理，保证渗透系数小于1×10-10cm/s。 ③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 ④危险废物的处置应委托具有危废处置资质的单位处置，转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它相关规定的要求。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。 5、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本次土壤环境影响评价工作等级。 ①土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“制造业，设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造”中“其他”类项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”。 ②占地规模 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为20990.98m2，属于小型规模。 ③土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表28。 表28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于河北定州经济开发区，在现有厂区内进行扩建，不新增占地，本项目厂区东侧为宏业大道；西侧为光明汽车配件有限公司；北侧为定州市海丰纸制品有限公司；南侧为澳普利发定州门窗科技有限公司。因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。 ④评价等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表29。 表29 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I II III 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—″表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据以上分析可知，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、贮存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为废润滑油、废液压油，属于附录B中油类物质。本项目废润滑油最大存在量为0.5吨、废液压油最大存在量为1吨。 ②环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)： Q＝ 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时候，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为废润滑油最大存在量为0.5吨、废液压油最大存在量为1吨。废润滑油、废液压油属于附录B中油类物质，临界量为2500t。 表30 建设项目危险物质Q值确定表 危险物质名称 最大存在量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 废润滑油 0.5 2500 0.0002 废液压油 1 2500 0.0004 项目Q值∑ 0.0006 由上表可知，项目物质与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为I。 ③评价等级及评价范围 环境风险评价工作等级划分如下。 表31 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据判定，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 （2）环境敏感目标概况 根据现场调查，本项目周围无集中式饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据本工程建设特征和所在区域的生态环境的特点，确定居民聚居区为主要环境保护目标。本项目周围500m范围内环境风险保护目标分布情况见下表。 表32 环境风险保护目标一览表 保护目标 方位 与风险源距离(m) 新民庄村 S 350 （3）环境风险识别 ①主要危险物质及分布情况 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为废润滑油、废液压油，属于附录B中油类物质。本项目废润滑油最大储存量为0.5t，废液压油最大存在量为1吨，在贮存、转运过程中存在一定危险性。 ②可能影响环境的途径 根据以往同类装置及事故调查分析，事故触发因素主要为生产过程操作失误，废润滑油、废液压油容器破损等引起物料漏洒进而引发土壤、大气、水体污染等环境事故。 （4）环境风险影响分析 ①泄漏事故影响分析 本项目油类物质在储存、转运过程中，存储装置破损或使用不当会发生泄漏事故，可能对地下水和土壤造成污染。本项目危废间及车间地面进行了防渗处理，泄漏后可及时发现，基本不会对地下水、土壤产生影响。 ②火灾伴生/次生大气环境影响分析 本项目废润滑油、废液压油遇明火、高热发生火灾、爆炸过程引发的伴生/次生污染主要为油类物质燃烧时产生的烟气和携带的少量油类物质泄漏产生的挥发性烃类物质。火灾产生的烟气中主要有毒有害的污染物易受气象等条件的影响，发生不同程度的扩散，尤其对下风向的环境空气及人群健康产生不同程度的影响。 （5）环境风险防范措施 为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施： a.本项目危险废物主要为废润滑油、废液压油，设立危险废物暂存间，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。 b.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。 c.上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。 d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。 （6）风险事故应急预案 为了防范事故和减少危害，项目根据要求制定应急预案。发生事故时，采取相应的应急措施，必要时请求社会应急援助，以控制事故危害，减少对环境造成的影响。本报告根据工程实际情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关要求，提出以下环境风险事故应急预案框架，以供企业在制定事故应急预案时参考。本项目环境风险事故应急预案框架见下表。 表33 环境风险事故应急预案框架 序号 项目 内容与要求 1 应急计划区 事故相邻区域 2 应急组织机构、人员 成立以总经理为组长的环境风险事故应急处置救援指挥领导小组，负责环境风险事故的应急处置、救援工作的组织与指挥 3 预案分级响应条件 发生事故后，厂内应急处置救援指挥领导小组组长，应尽快到达事故现场，组织与指挥应急处置、救援工作，启动应急预案 4 应急救援保障 配置事故处置、救援人员所需的防毒面具、防护服装等；准备充足的处置、救援消防器材 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等 6 应急环境监测、抢险、救援与控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急防范措施、清除泄漏措施 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离与疏散计划 事故发生后应立即隔离事故现场，撤离与疏散可能受危害人员，及时对受影响人员进行救援，必要时送医院医治 9 事故应急救援关闭程序和恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时应安排人员进行培训和演练 11 公众教育和信息 对危险源附近的人员进行教育、培训和发布有关信息 （7）环境风险评价结论 本项目涉及的风险物质为废润滑油、废液压油，风险源为危险废物暂存间，上述风险源存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表34。 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 定州市胜安汽车配件制造有限公司焊接生产线技术改造项目 建设地点 （河北）省 （保定）市 （/）区 （定州）市 （河北定州经济开发区）园区 地理坐标 经度 114°54′39.35″ 纬度 38°32′30.97″ 主要危险物质及分布 废润滑油、废液压油（位于危废暂存间） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 油类物质在储存、转运过程中，存储装置破损或使用不当会发生泄漏事故，可能对地下水和土壤造成污染。废润滑油、废液压油遇明火、高热发生火灾、爆炸过程引发的伴生/次生污染主要为油类物质燃烧时产生的烟气和携带的少量油类物质泄漏产生的挥发性烃类物质 风险防范措施要求 a.本项目危险废物主要为废润滑油、废液压油，设立危险废物暂存间，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。 b.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。 c.上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。 d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及的危险物质为废润滑油、废液压油，危险物质存在量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析，在落实各项风险防范措施后，对周围环境影响很小。 7、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目。同时，项目已于2020年11月20日在定州市科学技术局备案（定州工信技改备字[2020]70号），见附件2。 8、选址可行性分析 本项目位于河北定州经济开发区，厂区占地面积为20990.98m2；项目在原厂区内进行扩建，利用现有1#生产车间新增生产设备，不新增占地，具体选址意见详见附件3。 经调查，项目附近无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源、集中式饮用水水源保护地等重点保护目标。 综上，项目选址可行。 9、环境监测计划 （1）环境管理 ①机构设置 为切实加强环境保护工作，搞好污染源的监控，环境保护管理采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1人，负责站区的环保工作。 ②环境管理机构的基本职责 a组织实施站区的环境保护规划和计划，贯彻环保法规；贯彻执行国家和地方环保法规、方针政策和环境标准； b组织有关部门做好环保设施的检修和维护； c领导和组织本企业制定应急防范措施，防治污染事故的发生； d组织调查、处理污染事故； e组织环保专业技术交流和技术培训。 ③企业应加强生产车间、厂界无组织排放监测；并对废气治理设施安装分表计电装置，加强日常监管和监测，确保治理设施稳定运行以及废气达标排放。 （2）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定公司运营期监测计划。具体内容见表35。 表35 监测方案 类别 污染源 监测因子 监测点位 监测频率 废气 厂界无组织 颗粒物 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点 每年一次 噪声 设备噪声 Leq(A) 厂界外1m处 每季度一次 （3）环保验收监测方案 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，编制竣工环境保护验收报告。建设单位自主验收过程应按照以下管理规定进行： ①验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。 ②建设单位应组织成立验收工作组，验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 ③验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。 ④建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。 ⑤建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 （4）企业环境信息公开 本项目不属于重点排污企业，根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，重点排污单位之外的企业事业单位可参照第九条、第十条和第十一条规定公开其环境信息。 ①信息公开内容 本项目环境信息公开应包括以下内容： 1)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3)防治污染设施的建设和运行情况； 4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5)其他应当公开的环境信息，如日常监测方案等内容。 ②信息公开渠道 本项目环境信息公开可通过以下渠道： 1)公布信息公开服务热线电话； 2)在企业设置资料索取点。 公众可以拨打信息公开服务热线电话索取环境信息公开的内容和资料；也可以直接去厂区索取环境信息资料。 10、排污口规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合定州市环境监测部门的有关要求。 （1）在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。 （2）如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 （3）将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （4）按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 （5）排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。 （6）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 环境保护图形标志在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表36。 表36 项目环境保护图形符号一览表 噪声排放源 废气排放口 一般固体废物 危废暂存间 噪声排放源 废气排放口 一般固体废物 危废暂存间 11、污染物排放清单 表37 项目废气污染物排放清单 序号 污染源 污染物 环保措施 排放量(t/a) 去除效率 排污口编号 排污口 信息 执行标准 1 厂界 颗粒物 移动式焊烟净化器；车间封闭 0.017 / / / 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 表38 项目废水污染物排放清单 序号 污染源 污染物 环保措施 排放量 去除效率 排污口编号 执行标准 1 / / / / / / / 表39 项目固废产生及处置情况 序号 产生设施 污染物 产生量 分类 处置方式 1 焊接工序 焊渣 0.2t/a 一般固废 外售综合利用 2 移动式焊烟净化器 除尘灰 0.063t/a 一般固废 3 生产工序 边角料 20t/a 一般固废 4 设备维护 废润滑油 0.5t/a 危险废物 收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置 5 设备维护 废液压油 1t/a 危险废物 6 设备维护 废油桶 0.01t/a 危险废物 12、污染物排放“三本账” 本项目扩建完成后相关污染物变化情况详见表40。 表40 项目扩建前后污染物排放变化一览表 单位：t/a 类型 污染物 名称 现有排放总量 扩建工程 排放量 “以新带老”削减量 扩建后排放总量 排放增减量 废气 SO2 0 0 0 0 0 NOX 0 0 0 0 0 颗粒物 0.012 0.017 0 0.029 +0.017 废水 COD 0.242 0 0 0.242 0 NH3-N 0.014 0 0 0.014 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器；车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 焊接工序 | 焊渣 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013年)相关标准要求 |
|  | 移动式焊烟净化器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 生产工序 | 边角料 |  |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年)相关规定 |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～85dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 他 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目基本情况 （1）项目概况 定州市胜安汽车配件制造有限公司投资535万元在定州市经济开发区宏业大道13号建设定州市胜安汽车配件制造有限公司焊接生产线技术改造项目。 项目位于定州市经济开发区宏业大道13号，占地面积为20990.98m2。厂址中心地理坐标为北纬38°32′30.97″，东经114°54′39.35″。项目厂区东侧为宏业大道；西侧为光明汽车配件有限公司；北侧为定州市海丰纸制品有限公司；南侧为澳普利发定州门窗科技有限公司。本项目距厂区最近的环境敏感点为南侧350m处新民庄村。 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类或淘汰类项目，为允许类；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目。同时，项目已于2020年11月20日在定州市科学技术局备案（定州工信技改备字[2020]70号），见附件2。 （2）项目衔接 ①给排水 本项目无生产用水；扩建工程不新增职工，无新增生活用水。 本项目无废水产生及外排。 ②供电 本项目新增用电量为60万kWh/a，由当地供电系统提供，满足用电需求。 ③供暖 本项目生产不用热。 2、区域环境质量现状 （1）大气环境 根据河北省环境保护厅于2019年5月发布的《2018年河北省生态环境状况公报》中保定市相关数据进行判定，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、O3、PM2.5。 （2）水环境 区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （3）声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 （4）土壤环境 本项目执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接废气。 本项目焊接过程会产生焊接烟尘，烟尘经移动式焊烟除尘器处理后连同未被收集的烟尘于车间内无组织排放。利用估算模式计算无组织排放源对四周厂界浓度监控点的贡献浓度，本项目颗粒物无组织排放厂界最大贡献浓度为0.001mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，达标排放。 （2）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生及外排；不新增员工，无生活废水产生及排放。 本项目运营期无废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中对地表水环境影响评价工作分级的要求，确定地表水评价等级为三级B，因此，不再进行地表水环境评价范围划定及评价。 本项目无废水外排，不会对地表水环境造成不利影响 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于“K、机械、电子--73、汽车、摩托车制造--其他”类别，属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 （4）声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在80~85dB（A），采用基础减震、厂房隔声，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （5）固体废物对环境影响 本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物。一般固体废物为边角料、焊渣、除尘灰；危险废物为废润滑油、废液压油、废油桶。 项目移动焊烟净化器收集的除尘灰、焊接过程产生的焊渣、生产加工产生的边角料，收集后外售综合利用；废润滑油、废液压油、废油桶均属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置，企业已在1#生产车间北侧设置了1座危废暂存间，占地面积为5m2，设计最大贮存量为3t/a，可满足本项目危险废物暂存需求。 （6）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目土壤环境影响评价类别判定为“III类”，占地规模属于小型规模，土壤环境敏感程度为“不敏感”，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4、总量控制 本项目污染物总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 5、项目建设的可行性结论 项目建设符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量较好；各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 1、认真执行“三同时″制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 三、建设项目“三同时″工程验收 建设项目环境保护“三同时″验收一览表见表41。 表41 建设项目“三同时″工程验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收指标 验收标准 投资 （万元） 废气 厂界无组织废气 移动式焊烟净化器；车间密闭 颗粒物≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 4 废水 -- -- -- -- -- 噪声 工艺设备 基础减振+厂房隔声+距离衰减 3类 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 0.5 固废 焊接工序 焊渣、除尘灰、边角料外售综合利用 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013年)相关标准要求 -- 移动式焊烟净化器 生产工序 设备维护 废润滑油、废液压油、废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置 合理处置 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年)相关规定 0.5 合计 5

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 园区规划图 附件1 营业执照 附件2 备案证明 附件3 原验收专家意见 附件4 原选址意见 附件5 其他与环评相关的文件 附件6 委托书 附件7 承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

分裁（依托原有）

入库

焊接

分裁

成型

19.744

生活用水-2.514

开平（依托原有）

开平

原料

化粪池

新鲜水

图1    现有工程给排水水平衡图     单位：m3/d

N

原料

成型

冲压落料（依托原有）

G、N、S

N

S、N

S、N

冲压落料

G、N、S

N

S、N

S、N

N

入库

焊接

绿化用水-6.03

未预见用水-1.142

铁西污水处理厂

12.572

6.03

1.142

10.058

10.058