建设项目环境影响报告表

项目名称：        河北景畅门窗有限公司

30万平米门窗及交通标识制造项目

建设单位（盖章）： 河北景畅门窗有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的行政审批主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北景畅门窗有限公司30万平米门窗及交通标识制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北景畅门窗有限公司 |
| 法人代表 | 倪耀刚 | 联系人 | 倪耀刚 |
| 通讯地址 | 定州市中兴路南侧(世纪花园写字楼东侧5层) |
| 联系电话 | 15931945596 | 传真 | / | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 河北省保定市定州市体品工业园区西侧 |
| 立项审批 部门 | 定州市行政审批局 | 批准文号 | 定行审[2020]669号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 金属门窗制造C3312交通及公共管理用金属标牌制造C3394 |
| 占地面积 （平方米） | 13332（合计20亩） | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保 投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 0.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模: 一、项目建设背景 随着社会的发展，高楼大厦不断的建设，对门窗的需求量也是越来越大。为了顺应市场的需求，河北景畅门窗有限公司拟投资3000万元，在河北省保定市定州市体品工业园区西侧建设“河北景畅门窗有限公司30万平米门窗及交通标识制造项目”；项目占地面积20亩，总建筑面积12300平方米，主要建设办公区建筑面积1000平方米，厂房建筑面积8000平方米，配送区建筑面积2500平方米，职工住宿区建筑面积800平方米。断桥铝门窗加工设备生产线两条，塑钢门窗加工设备生产线两条，交通标识牌生产线两条。形成年产30万平米门窗及交通标识生产规模。该项目已于2020年11月12日在定州市行政审批局备案（定行审[2020]669号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规的要求，该项目需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十、金属制品业-66结构性金属制品制造-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，河北景畅门窗有限公司委托我单位承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。经过现场踏勘和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》等要求编制完成该建设项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称：河北景畅门窗有限公司30万平米门窗及交通标识制造项目； 2、建设单位：河北景畅门窗有限公司； 3、建设性质：新建； 4、工程投资：本项目总投资3000万元，其中环保投资20万元，占总投资比例0.67%； 5、建设地点：本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，厂址中心地理坐标为北纬38°33'51.64"，东经114°57'20.13"，项目北侧、东侧、南侧均为空地，西侧为闲置厂房。距离项目最近敏感点为东侧350m处的大奇连村住户。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 6、建设内容及生产规模：项目占地面积20亩，总建筑面积12300m2，主要建设厂房、办公区、配送区、职工住宿区等建筑物，购置断桥铝门窗加工设备生产线两条，塑钢门窗加工设备生产线两条，交通标识牌生产线两条，形成年产30万平米门窗及交通标识生产规模； 7、项目占地：本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，总占地面积为13332m2（合20亩）；定州市自然资源和规划局为河北景畅门窗有限公司出具了证明，该企业占地属于建设用地（详见附件）； 8、劳动定员及工作制度：本项目劳动定员60人，实行2班工作制，每班8小时，全年工作时间310天。 二、主要工程内容及平面布置 1、主要工程内容 本项目占地面积13332m2（合20亩），总建筑面积12300m2。项目主要建设内容见表1，项目主要建(构)筑物见表2。 表1 项目主要建设内容一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 加工车间：建筑面积8000m2，钢结构，用于原料存放及产品生产。 配送车间：建筑面积2500m2，钢结构，用于成品装卸。 2 辅助工程 办公室：建筑面积1000m2，用于职工办公。 职工宿舍：建筑面积800m2，用于职工临时休息。 4 公用工程 给水：项目用水由园区供水管网提供，满足生产生活需求。 排水：职工盥洗废水经化粪池处理后，排至定州市城市污水处理厂进一步处理。 供电：项目用电由当地供电局供给，满足生产生活需求。 供热及制冷：项目生产用热采用电加热；办公室冬季取暖和夏季制冷由单体空调提供，不设锅炉。 5 环保工程 废气：断料、切玻璃压条工序产生的颗粒物经集气罩引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放；机加工、抛光工序产生的颗粒物经集气罩收集后引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P2）排放；喷塑工序产生的颗粒物经集气罩引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P3）排放；喷漆工序在密闭喷漆房内，产生的废气经水帘与烘干、丝网印刷工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，由1根15m高排气筒（P4）排放。 废水：水帘用水循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置；职工盥洗废水经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理。 噪声：采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。 固废：生活垃圾、废含油抹布交由环卫部门统一处理；金属边角料、金属屑、抛光、切割除尘灰收集后外售；喷塑除尘灰收集后回用于生产；废胶桶、废漆桶、废油墨桶、废活性炭暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 2、项目平面布置 项目厂区南侧为加工车间，厂区西北侧为办公室和职工休息室，厂区东北侧为配送车间，大门位于厂区东侧。项目平面布置见附图3。 表2 本项目主要建(构)筑物设施一览表 序号 名称 占地面积 建筑面积 备注 1 加工车间 8000m2 8000m2 钢结构，用于原料存放及产品生产 2 配送车间 2500m2 2500m2 钢结构，用于成品装卸 3 办公楼 1000m2 1000m2 用于职工办公 4 职工宿舍 800m2 800m2 用于职工休息 合计 12300m2 12300m2 / 三、项目主要生产设备 项目主要设备情况见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 大包围高速光纤激光切割机 XQL-3015P 台 1 / 2 剪板机 QC12Y-4*4000 台 1 / 3 刨槽机 PG03K-1220/4000 台 1 / 4 折弯机 WC67P-100/4000 台 2 / 5 等离子切割机 DF-LM2580LM3080 台 1 / 6 吸塑机 PGX-2016P 台 2 / 7 自动弯字机 WC67K 台 2 / 8 全自动丝网丝印机 QC8-500PS 台 2 / 9 PAIKE数控切割锯 A8-500 台 2 / 10 铝角码数控切割机 LJMJ-500PS 台 2 / 11 铝型材任意角数控切割机 A8-D650 台 2 / 12 铝型材自动端面铣床 LDXB-200 台 2 / 13 铝型材冲床 LC-80 台 2 / 15 铝门窗铰链打孔机 LJLKZ-800 台 2 / 16 铝型材仿形3孔钻床 LFZ3 台 2 / 17 高档彩塑四位无缝焊机 FHW480 台 2 / 18 中空玻璃自动化生产线 IGV8 台 1 / 合计 台 29 / 四、项目产品方案、原辅材料及能源消耗情况 1、产品方案 本项目产品为塑钢门窗、断桥铝门窗、交通标识牌、商业标识牌等，产品具体方案见表4。 表4 项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量 单位 1 塑钢门窗 8 万m2/年 2 断桥铝门窗 21 万m2/年 3 交通标识牌 5000 m2/年 4 商业标识牌 5000 m2/年 2、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原材料及能源消耗情况见表5。 表5 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 类别 名称 单位 消耗量 备注 1 原辅 材料 断桥铝 t/a 500 外购 2 塑钢 t/a 300 3 硅酮胶 t/a 5 4 不锈钢 t/a 100 5 焊条 t/a 1 6 亚克力板 t/a 20 7 喷涂粉末 t/a 1 8 铝板 t/a 20 9 水性油漆 t/a 0.5 10 水性油墨 t/a 0.5 11 玻璃原片 t/a 150 12 能源 新鲜水 m3/a 372 由园区供水管网提供 13 电 万kW·h/a 30 由当地电力局提供 水性丙烯酸漆：以丙烯酸为主要原料，其优点是耐水、耐候性能好，是水性漆生产企业推向市场的主要产品。 表6 水性丙烯酸漆性能指标一览表 参数项目 参数指标 固体份，% ≥45 表干时间，min 12 实干时间，h 2 细度 ≤30um 附着力 1级 耐水性 72小时不起泡、不脱落 耐乙醇擦拭性 100次无变化 耐候性（人工气候老化） 300小时 水性油墨：简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。 硅酮胶：是有机硅产品的一种。硅酮密封胶分为两种，单组份和双组份，主要用于中空玻璃密封。双组份硅酮密封胶是以室温硫化硅橡胶107和甲基硅油201的材料为主剂，以金属氧化物为硫化剂的室温硫化的双组份密封胶，该胶固化后，具有优异的耐候性和抗紫外线的性能，具有耐高低温和耐老化性；具有高粘的接强度；对玻璃和铝合金有良好的粘结性。 物料平衡 项目喷漆工作在喷漆房内进行，水性丙烯酸漆用量共计为0.5t。 项目喷漆过程中将会产生漆雾和挥发性有机废气（非甲烷总烃）。喷漆中挥发的气体约为15%，固体成分为85%，固体成分附着率约为75%，即有25%的固态油漆形成漆雾并需要处理。 项目喷漆房设水帘除去漆雾中的颗粒物，除去率达90%，但对但对挥发性有机废气去除率几乎为0，二级活性炭处理效率为70%，由1根15m高排气筒排放。 根据项目的物料消耗情况及处理方式，参考建设单位提供的资料，进行项目废气的源强和物料平衡分析。 表7 水性漆物料平衡一览表 投入 产出 序号 物料名称 消耗量 序号 物料名称 消耗量 1 水性丙烯酸漆 0.5 1 固体成分0.425t/a 漆膜，附着在工件表面 0.31875t/a 漆雾0.10625t/a 水帘处理0.095625t/a 有组织排放量0.010625t/a 2 挥发分0.075t/a 二级活性炭处理量0.0525t/a 有组织废气排放量0.0225t/a 合计 0.5t/a / 0.5t/a 0.5t/a 五、公用工程 1、给排水 ①给水：项目用水主要为水帘用水和职工生活用水，用水由园区供水管网提供，水帘补充水量为0.1m3/d，循环水量为1.0m3/d；职工生活用水量根据《河北省用水定额（生活用水）》（DB13/T1161.3-2016），用水按20L/人·d计，项目劳动定员为60人，则项目生活用水量为1.2m3/d。 ②排水：项目水帘用水循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置。废水全部为职工盥洗废水。职工盥洗废水产生量按用水量的80%计，为0.96m3/d，经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理。 项目给排水平衡表见表8，项目给排水平衡图见图1。 表8 项目给排水平衡表 单位：m3/d 序号 项目 总用水量 新鲜水量 循环量 损耗量 废水量 废水去向 1 职工生活用水 1.2 1.2 0 0.24 0.96 定州市城市污水处理厂 2 水帘用水 1.1 0.1 1.0 0.1 0 循环使用 合计 1.2 1.2 0.24 0.96 / 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 2、供电：项目用电由当地供电局供给，年耗电量约30万kW·h。 3、供热及制冷：项目生产用热由电提供，办公区供暖及制冷采用单体空调。 六、项目选址 本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，定州市自然资源和规划局为河北景畅门窗有限公司出具了证明（详见附件），该企业占地属于建设用地，项目选址符合园区土地利用规划。本项目卫生防护距离为100m，距离项目最近的敏感点为东侧350m处的大奇连村住户，满足卫生防护距离要求。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述，从基础条件、环境条件分析，厂址选择可行。 七、产业政策符合性 本项目为金属门窗和标识牌制造生产项目，不属于国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工节［2012］第14号）；根据《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中相关目录的规定，本项目不属于禁止类建设项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于新增限制类与淘汰类。同时，本项目已在定州市行政审批局备案（定行审[2020]669号）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 八、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 定州市生态保护红线区面积为17.20km2，占定州市国土面积的1.34%。红线区为定州市行政区内的的南水北调中线主干渠饮用水水源地保护区的一级区、大沙河及唐河河滨岸带。 本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，厂址中心地理坐标为北纬38°33'51.64"，东经114°57'20.13"。根据河北省政府印发的《河北省生态保护红线》，并对照河北省生态保护红线分布图，本项目所在地不在拟划定生态保护红线区范围内，符合河北省生态保护红线划定方案。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气，水和土壤环境质量目标，也是改善环境基准线，项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 该评价区域环境质量底线分别为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值要求。 根据定州市生态环境局2019年环境质量报告中结论，SO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，O3、NO2、PM2.5、PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。定州市人民政府已制定相关大气污染治理工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁止焚烧等治理措施，可进一步改善区域环境空气质量。 （3）资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水由园区供水管网提供，用水量小，因此，满足区域水资源利用上线要求；项目占地为建设用地，不占用基本农田或耕地，未突破土地资源利用上线；项目办公采暖方式为空调，生产用热采用电加热，满足区域资源利用上线要求。 （4）负面清单符合性分析 利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目属于金属门窗和标识牌制造项目，不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制和淘汰类项目；该项目于定州市行政审批局备案（定行审[2020]669号）。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策，不在负面清单内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处北纬38°14′至38°40′，东经114°48′至115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，厂址中心地理坐标为北纬38°33'51.64"，东经114°57'20.13"，项目北侧、东侧、南侧均为空地，西侧为闲置厂房。距离项目最近敏感点为东侧350m处的大奇连村住户。具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4～71.4m，东南地面高程33.2～36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。 本项目占地区域地势平坦。 3、水文地质 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140m以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中沙为主。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中沙、粗沙为主。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南。 本项目所在地地势较平坦，浅层地下水类型为潜水，水位变化主要受大气降水影响。 4、地表水系 （1）沙河：沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 （2）孟良河：孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自疃、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 （3）唐河：唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性河流。 本项目废水为职工盥洗废水，职工盥洗废水经化粪池处理后，排入定州市城市污水处理厂进一步处理，不会对地表水体产生影响。 5、气候气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表9。 表9 区域多年气象要素一览表 序号 项目 单位 数值 序号 项目 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 13.1 7 多年最小降雨量 mm 291.9 2 极端最高气温 ℃ 41 8 多年平均相对湿度 % 63.0 3 极端最低气温 ℃ -18.2 9 多年平均蒸发量 mm 1634.38 4 多年平均气压 hpa 1010.2 10 多年平均日照时数 h 2417.4 5 多年平均降雨量 mm 481.79 11 多年平均风速 m/s 2.0 6 多年最大降雨量 mm 779.6 12 多年最大风速 m/s 21.7 6、环境功能区划 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求；区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，水质良好；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区划分，区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准。 7、园区介绍 （1）规划范围 河北定州经济开发区（原唐河循环经济产业园区）规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环。规划范围52.91平方公里。园区规划环评于2010年10月通过河北省环保厅审查，园区环境影响跟踪评价于2019年6月通过河北省生态环境厅审查。 （2）规划年限 近期：2010年-2015年；远期：2016年-2020年。 （3）园区定位 河北定州经济开发区是省级经济开发区和省级高新技术产业开发区，是省军民结合产业示范园区和河北省承接京津功能疏解及产业转移的重点平台。重点发展以汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业为主的现代化新型产业聚集区；以发展循环经济为典范的生态友好型产业园区。 （4）产业规划 ①汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 ②能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化”三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 ③食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 ④现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 （5）规划布局 规划形成由“一轴一带二心五片”的空间结构。 园区发展主轴：沿定曲路、学院西路形成园区发展主轴，串联园区综合服务中心和产业服务中心。 园区综合服务带：园区东部，靠近中心城区形成集行政、文体、医疗、商贸、居住等为一体的园区综合服务带。 二心：指位于东部生活服务带的综合服务中心，以及位于定曲路中段的产业服务中心。 五片：形成三个生活服务片区和两个产业发展片区。 （6）市政公用工程 ①给水工程规划 定州市东方供水有限公司原有地下水井4眼，目前南水北调已经通水，原有地下水井已经关闭，现状供水调整为南水北调作为水源，设计供水规模5万立方米/日，服务范围为开发区内园区企业用水及周边居民生活用水，配套管网48.5km，配套管线选择PVC管，管道压力等级为0.6MPa。目前东方供水公司实际日供水量为5万立方米/日，实际供水范围为园区内企业生产用水和西甘德村居民生活用水。根据对现有企业资料统计分析及管理委员会提供的资料，开发区现有企业新鲜水总用水量约1.54万m3/d，现有供水设施可满足园区内企业的用水需求。 本项目用水由园区供水管网提供，可满足用水需求。 ②排水工程规划 规划园区定曲路以南区域排水进入铁西污水处理厂，以北区域排水进入规划建设的经济开发区污水处理厂。在综合考虑铁西污水处理厂和规划建设的污水处理厂处理能力与预测园区废水量的配套，原环评建议调整经济开发区污水处理厂处理能力由原规划7万m3/d调至5万m3/d，目前北片区污水暂排入定州市城市污水处理厂（铁路以东）进一步处理，该污水处理厂设计处理能力7万m3/d，已投入运行，原规划实施初期实际进水量3.5万m3/d，尚有能力接收园区北片区的污水。待北片区入区工业发展一定规模后，再建设拟规划的经济开发区污水处理厂进一步处理北片区产生的废水。铁西污水处理厂和规划的经济开发区污水处理厂总规模为11万m3/d，可以满足园区废水（7.4万m3/d）全部收集处理的要求。 本项目位于北片区，废水经化粪池处理后，排入定州市城市污水处理厂。定州市城市污水处理厂始建于2008年5月，厂址位于定州市区东南部，高速公路以东、尹家庄村河龙公路北侧。污水处理厂工艺采用“CAST+V滤+消毒”处理工艺，近、中、远期规模分别为4万m3/d、7万m3/d和10万m3/d，一期设计规模为4万m3/d，目前，定州市城市污水处理厂二期工程已经建设完毕投入使用，建设规模：扩建日处理能力3万m3/d。出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 定州市城市污水处理厂进、出水水质要求见表10。 表10 定州市城市污水处理厂进水、出水参数及排水水质标准 污染物 进水水质 出水水质 pH 6-9 6~9 COD 350mg/L 50mg/L BOD5 200mg/L 10mg/L SS 200mg/L 10mg/L 氨氮 40mg/L 5mg/L TP 6mg/L 0.5mg/L ③供热规划 规划产业园区采用集中供热的方式，取缔低效的小型燃煤锅炉，发展热电联产，以达到节约能源、改善环境质量的目的。规划产业园区供热总负荷约1000t/h。规划产业园区新建一座热电厂，为产业区集中采暖热源，装机容量600MW，占地36公顷。 扩建项目生产用热采用电加热，办公室冬季取暖夏季制冷均采用空调。 ④燃气规划 规划产业园区年用气量约为2600万立方米。陕—京天然气长输管线途径河北，由涿州向南至石家庄敷设一条DN500天然气长输管线，沿途经高碑店、保定、定州，并于2002年完成。该长输管线设计压力为6.4兆帕，设计输气能力为15亿立方米/年。 本项目生产用热采用电加热，办公室冬季取暖夏季制冷均采用空调。 ⑤供电规划 规划在园区西北部新建定州北220kV变电站，容量3x180兆伏安；在园区西南部新建一座220kV变电站，容量3x180兆伏安。搬迁新建客车厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；增容焦化厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；新建4座110千伏变电站，容量均为3x50兆伏安。根据定州实际情况，近期可新建35千伏变电站向园区供电，远期改建为110千伏变电站。 规划园区高压线路沿城区外围防护绿地或道路绿化带架设，规划保留现状500千伏高压走廊，宽度控制在60～75m左右；规划新建220千伏高压走廊宽度控制在30～40m；规划新建110kV高压走廊宽度控制在15～25m。规划10千伏中压配电线路可采用架空与埋地相结合的敷设方式。目前产业园区现有2座110kW变电站，均为保定电业局所辖。 ⑥园区准入条件 河北定州经济开发区产业禁止和限制准入清单见表11。 表11 河北定州经济开发区产业禁止和限制准入清单 类别 行业清单 工艺清单 产品清单 指定依据 禁止、限制准入类 / 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》明确禁止建设的项目 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》、《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》、《产业结构调整指导目录》明确禁止建设的项目 《定州市大气污染防治实施办法的通知》、《2018年定州市土壤污染防治工作实施方案》明确禁止建设的项目 开采地下水的建设项目 不符合开发区产业发展方向或上下游产业发展的项目 污染物排放、新鲜水用水指标劣于评价指标的建设项目 不能满足落实颗粒物和氮氧化物2倍总量替代削减的建设项目，不能满足落实NH3和H2S总量替代削减的项目 风险防控措施不满足环境风险管理要求的建设项目 续表11 河北定州经济开发区产业禁止和限制准入清单 类别 行业清单 工艺清单 产品清单 指定依据 禁止、限制准入类 能源化工 禁止新建和扩建炼焦行业 / 在城市规划区边界外2公里（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，生态环境承载力较弱的近岸海域暗线（大型钢铁生产企业厂区内配套项目除外）、主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1公里以内，依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以饮用水水源保护区内，不得建设焦化企业。已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。未达到焦化行业准入条件要求的热回收焦炉（2012年）；顶装焦炉炭化室高度＜6.0米、捣固焦炉炭化室高度＜5.5米，100万吨/年以下焦化项目，热回收焦炉的项目，单炉7.5万吨/年以下、每组30万吨/年以下、总年产60万吨以下的半焦（兰炭）项目 《焦化行业准入条件》（2014年修订）、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》（2015年本）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 汽车制造 禁止含电镀工艺行业 等量置换除外 含氰电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺，暂缓淘汰）；含氰沉锌工艺 河北省新增限制和淘汰类产业项目》（2015年本）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于金属门窗和标识牌制造生产项目，不属于《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等文件明确禁止建设的项目；项目所采用的生产设备、工艺及产品不再《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限值类和淘汰类产业目录（2015年版）>的通知》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类、淘汰类之列；本项目不开采地下水；污染物达标排放；本项目已在定州市行政审批局进行了备案，未列入河北定州经济开发区产业禁止和限制准入清单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 评价区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO及O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 根据定州市生态环境局2019年环境质量报告中的数据，项目区域空气质量达标判定中相关数据进行判定。 表12 区域空气质量现状评价一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 118 70 169 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177 不达标 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 年平均质量浓度 42 40 105 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 3200 4000 80 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 202 160 191 不达标 经与标准值进行对比可知，SO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，O3、NO2、PM2.5、PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。定州市人民政府已制定相关大气污染治理工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁止焚烧等治理措施，可进一步改善区域环境空气质量。 2、地下水质量现状 本项目所在区域水质较好，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 声环境质量现状 项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 土壤环境质量现状 项目土壤环境质量现状监测引用《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》的现状环境质量监测报告，土壤现状环境质量监测报告分别为河北标科环境检测技术有限公司检测报告（标科（环）字【2018】第11001号）、河北谱尼测试技术有限公司检测报告（JMB2UYWC77042002Z）； （1）河北标科环境检测技术有限公司土壤检测报告 ①监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、总铬、锌、铜、镍 ②监测点位：西坂幸福新村西侧农田、东甘德村农田、董庄子村农田、奇连屯东侧农田。 ③监测时间及频率：取样一次。 ④采样和分析方法 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行监测采样和分析。 ⑤测数据统计结果 监测数据统计结果见下表。 表13 土壤监测结果一览表 序号 检测项目 单位 检测点位及检测结果 西坂幸福新村西侧农田 东甘德村农田 董庄子村农田 奇连屯东侧农田 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 1 pH -- 8.0 8.0 8.4 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 2 隔 mg/kg 0.424 0.411 0.411 0.371 0.305 0.290 0.374 0.381 3 汞 mg/kg 0.100 0.115 0.139 0.114 0.118 0.119 0.108 0.107 4 砷 mg/kg 6.02 6.13 6.54 6.85 5.84 5.59 5.29 4.80 5 铜 mg/kg 23 25 23 29 24 20 18 20 6 铅 mg/kg 21.4 21.0 20.4 22.5 22.3 21.7 19.1 18.6 7 锌 mg/kg 82.0 82.8 74.3 86.0 77.2 70.1 61.4 63.3 8 铬 mg/kg 88 91 86 96 93 90 91 98 9 镍 mg/kg 22.5 19.8 20.0 20.2 19.8 19.4 16.2 16.6 （2）河北谱尼测试技术有限公司检测报告 ①监测因子 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 ②监测点位 西坂幸福新村西侧农田、东甘德村农田、董庄子村农田、奇连屯东侧农田。 ③监测时间及频率：取样一次。 ④采样和分析方法 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行监测采样和分析。 ⑤测数据统计结果 监测数据统计结果见下表。 表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 1#西坂幸福新村西侧农田（0-0.20m） 1#西坂幸福新村西侧农田（0.20-0.60m） 1#西坂幸福新村西侧农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 0.5 0.3 0.2 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 0.5 0.4 0.2 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 2#西坂幸福新村西侧农田（0-0.20m） 2#西坂幸福新村西侧农田（0.20-0.60m） 2#西坂幸福新村西侧农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 0.2 ＜0.1 ＜0.1 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 3#东甘德村农田（0-0.20m） 3#东甘德村农田（0.20-0.60m） 3#东甘德村农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 4#东甘德村农田（0-0.20m） 4#东甘德村农田（0.20-0.60m） 4#东甘德村农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 0.2 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 0.4 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 0.4 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 5#董庄子村农田（0-0.20m） 5#董庄子村农田0.20-0.60m） 5#董庄子村农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 6#董庄子村农田（0-0.20m） 6#董庄子村农田0.20-0.60m） 6#董庄子村农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 7#奇连屯东侧农田（0-0.20m） 7#奇连屯东侧农田（0.20-0.60m） 7#奇连屯东侧农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 续表14 土壤环境质量表层现状监测结果一览表 序号 检测项目 单位 标准值① 检测点位 8#奇连屯东侧农田（0-0.20m） 8#奇连屯东侧农田（0.20-0.60m） 8#奇连屯东侧农田（0.60-1.00m） 1 四氯化碳 mg/kg 2.8 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 2 氯仿 μg/kg 0.9 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 3 氯甲烷 mg/kg 37 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 4 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 5 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 6 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 7 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 8 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 9 二氯甲烷 mg/kg 616 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 10 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 11 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 12 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 13 四氯乙烯 mg/kg 53 ＜0.0014 ＜0.0014 ＜0.0014 14 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 15 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 16 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 17 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 18 氯乙烯 mg/kg 0.43 ＜0.0010 ＜0.0010 ＜0.0010 19 苯 mg/kg 4 ＜0.0019 ＜0.0019 ＜0.0019 20 氯苯 mg/kg 270 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 21 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 22 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 23 乙苯 mg/kg 28 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 24 苯乙烯 mg/kg 1290 ＜0.0011 ＜0.0011 ＜0.0011 25 甲苯 mg/kg 1200 ＜0.0013 ＜0.0013 ＜0.0013 26 间,对二甲苯 mg/kg 570 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 27 邻二甲苯 mg/kg 640 ＜0.0012 ＜0.0012 ＜0.0012 28 硝基苯 mg/kg 260 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 29 苯胺 mg/kg 76 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 30 2-氯苯酚 mg/kg 2256 ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 31 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 32 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 33 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 34 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 35 䓛 mg/kg 1293 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 36 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 1.5 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 37 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 38 萘 mg/kg 70 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 （2）土壤环境质量现状评价 由表14可知，各监测点位的重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。由此可见，项目所处区域土壤环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家重点保护濒临珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据项目特点及周围环境特征，确定厂址周围居民点为大气环境保护对象；项目厂址区域地下水为地下水环境保护目标；项目厂界外1m设为声环境保护目标。本项目的具体保护目标及保护级别见表15、表16。 表15 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大奇连村 460 0 居民 环境空气 二类功能区 E 350 大屯村 2400 -1680 居民 环境空气 二类功能区 SE 2873 小屯村 1750 -1610 居民 环境空气 二类功能区 SE 2420 支白土村 660 -1420 居民 环境空气 二类功能区 SE 1590 郝白土村 0 -1370 居民 环境空气 二类功能区 S 1370 庞白土村 -300 -1830 居民 环境空气 二类功能区 SW 1840 辛庄子村 -1330 -1160 居民 环境空气 二类功能区 SW 1810 东甘德村 -2000 -1760 居民 环境空气 二类功能区 SW 2540 西甘德村 -2000 -1300 居民 环境空气 二类功能区 SW 2420 东坂村 100 1920 居民 环境空气 二类功能区 NE 1960 注：敏感点坐标以厂区西南角为坐标原点，坐标：东经114°57'39.84"，北纬38°33'50.66"。 表16 环境保护目标（声环境、地下水环境和土壤环境） 环境要素 保护目标名称 相对厂址方位 相对厂界距离/m 保护级别 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 地表水 唐河 N 1470 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 地下水 区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 土壤环境 建设项目厂区及周边0.05km范围内 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染物风险筛选值第二类用地基本项目标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准要求。 表17 环境质量标准一览表 环境 要素 执行标准及类别 项目 标准值 单位 数值 环境 空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求 PM10 24小时平均 µg/m3 150 SO2 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 µg/m3 160 1小时平均 200 PM2.5 年平均 µg/m3 35 24小时平均 75 TSP 年平均 µg/m3 200 24小时平均 300 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准要求 非甲烷总烃 1小时平均 mg/m3 2.0 2、水环境：地表水唐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表18 环境质量标准一览表 环境 要素 执行标准及类别 项目 标准值 单位 数值 地表水 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)IV类标准 pH 无量纲 6~8 高锰酸盐指数 mg/L 10 COD 30 BOD5 6 氨氮 1.5 总磷 0.3 总氮 1.5 地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）)Ⅲ类 pH 无量纲 6.5~8.5 总硬度 mg/L 450 溶解性总固体 1000 耗氧量（CODMn法，以O2计） 3.0 氨氮 0.5 硝酸盐 20 亚硝酸盐 1.00 总大肠菌群 MPN/100mL 3.0 细菌总数 CFU/mL 100 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表19 环境质量标准一览表 环境 要素 执行标准及类别 项目 标准值 单位 数值 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 Leq 昼间 dB(A) 65 夜间 55 4、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染物风险筛选值第二类用地基本项目标准。 表20 环境质量标准一览表 环境 要素 执行标准及类别 项目 标准值 单位 数值 土壤 环境 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染物风险筛选值第二类用地基本项目标准 重金属和无机物 砷 60 mg/kg 镉 65 mg/kg 铬（六价） 5.7 mg/kg 铜 18000 mg/kg 铅 800 mg/kg 汞 33 mg/kg 镍 600 mg/kg 挥发性有机物 四氯化碳 2.8 mg/kg 氯仿 0.9 mg/kg 氯甲烷 37 mg/kg 1,1-二氯乙烷 9 mg/kg 1,2-二氯乙烷 5 mg/kg 1,1-二氯乙烯 66 mg/kg 顺-1,2-二氯乙烯 596 mg/kg 反-1,2-二氯乙烯 54 mg/kg 二氯甲烷 616 mg/kg 1,2-二氯丙烷 5 mg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 10 mg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 mg/kg 四氯乙烯 53 mg/kg 1,1,1-三氯乙烷 840 mg/kg 1,1,2-三氯乙烷 2.8 mg/kg 三氯乙烯 2.8 mg/kg 续表20 环境质量标准一览表 环境 要素 执行标准及类别 项目 标准值 单位 数值 土壤 环境 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染物风险筛选值第二类用地基本项目标准 挥发性有机物 1,2,3-三氯丙烷 0.5 mg/kg 氯乙烯 0.43 mg/kg 苯 4 mg/kg 氯苯 270 mg/kg 1,2-二氯苯 560 mg/kg 1,4-二氯苯 20 mg/kg 乙苯 28 mg/kg 苯乙烯 1290 mg/kg 甲苯 1200 mg/kg 间二甲苯+对二甲苯 570 mg/kg 邻二甲苯 640 mg/kg 半挥发性有机物 硝基苯 76 mg/kg 苯胺 260 mg/kg 2-氯酚 2256 mg/kg 苯并[a]蒽 15 mg/kg 苯并[a]芘 1.5 mg/kg 苯并[b]荧蒽 15 mg/kg 苯并[k]荧蒽 151 mg/kg 䓛 1293 mg/kg 二苯并[a,b]蒽 1.5 mg/kg 茚并[1,2,3-cd]芘 15 mg/kg 荼 70 mg/kg |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期施工场地扬尘执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1监测点浓度限值要求；运营期断料、切玻璃压条、机加工、抛光工序废气中颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；喷塑、喷漆工序废气中颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准；组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷废气中非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值、表3生产设备或生产设备边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织特别排放限值要求。 表21 项目废气排放执行标准一览表 项目 因子 污染物排放限值 标准 废气 施工期 颗粒物 80μg/m3 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019） 运营期 断料、切玻璃压条、机加工、抛光工序 颗粒物 120mg/m3 3.5kg/h 排气筒高15m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 喷塑、喷漆工序 颗粒物 18mg/m3 0.51kg/h 排气筒高15m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 非甲烷总烃 60mg/m3 去除效率70％ 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值 生产车间 颗粒物 周界外浓度最高点1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放特别限值要求 2、废水 生活盥洗废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时执行定州市城市污水处理厂进水水质要求。 表22 项目废水污染物排放执行标准一览表 污染物种类（单位：mg/L） 标准来源 pH COD BOD5 SS 氨氮 6-9 500 300 400 -- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6-9 350 200 200 40 定州市城市污水处理厂进水水质要求 6-9 350 200 200 40 本项目执行标准 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表23 项目噪声污染物排放执行标准一览表 项目 评价时期 标准限值 来源 噪声 施工期 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 厂界 昼间65dB（A）夜间55dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 结合当地的环境质量现状及本项目污染物排放特征、具体排放情况，确定本项目实行的总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃。 本项目废水为水帘用水循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置；职工盥洗废水经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理，故涉及COD和NH3-N的排放。项目生产用热由电提供，办公室冬季取暖、夏季制冷采用空调，故不涉及SO2、NOX的排放。项目特征因子为颗粒物、非甲烷总烃。具体总量控制指标计算如下分析： 废水： COD排放量=297.6m3/a×350mg/L×10-6=0.104t/a； 氨氮排放量=297.6m3/a×40mg/L×10-6=0.012t/a； 废气： 断料、切玻璃压条颗粒物排放量=120mg/m3×5000m3/h×1240h/a×10-9＝0.744t/a； 机加工、抛光工序颗粒物排放量=120mg/m3×5000m3/h×1240h/a×10-9＝0.744t/a； 喷塑颗粒物排放量=18mg/m3×2000m3/h×1240h/a×10-9＝0.044t/a； 喷漆颗粒物排放量=18mg/m3×2000m3/h×1240h/a×10-9＝0.044t/a； 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷非甲烷总烃排放量=60mg/m3×5000m3/h×1240h/a×10-9＝0.372t/a； 因此，本评价项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0.104t/a、NH3-N：0.012t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：1.576t/a、非甲烷总烃：0.372t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目产品为塑钢门窗、断桥铝门窗、交通标识牌，各产品生产工艺简述如下： 1、塑钢门窗（平开式） 图例：G废气 N噪声 S固废 图2 塑钢门窗（平开式）生产工艺流程及排污节点图 （1）断料：将外购塑钢桶过切割机按照门窗尺寸进行下料。同一批次相同尺寸的断料；第一支料复核两次，确认尺寸无误后，才能开始断料。并在同一尺寸批量断料中工件尺寸进行抽查，核对断料是否有误差。 该工序污染物为切割过程产生的废气G1、机械噪声N、金属边角料S1。 （2）铣口：外框中柱需要铣缺，铣榫。铣缺、铣榫时，先用同型号废铝或者断一条短料试样，确认中柱铣缺、铣榫后与外框角缝严密咬合。 该工序污染物为铣口运行产生的机械噪声N。 （3）开孔：铣平开门锁孔高度离地面垂直距离950-1150mm；铣平开窗锁孔高度，离地面垂直距离1500-1600mm；平开窗锁孔离型材边一致，误差不得超过1mm。锁孔高度与相邻窗的锁孔高度一致。悬窗锁孔开孔位置居中铣削。 该工序污染物为钻孔过程产生的金属屑S2和机械噪声N。 （4）切玻璃压条 利用切割机将玻璃压条切割至所需尺寸。 该工序污染物为切割过程产生的废气G2、机械噪声N、金属边角料S3。 （5）组角 先将门窗装入密封胶条，将切割好的型材进行组角工艺。拼接榫口、榫头采用弹性机械连接，连件件与型材间缝必须注胶密封，榫接逢需用高级榫口胶密封，不存在渗漏点。组角缝采用注胶组角工艺。组角前型材截面涂抹该硅酮胶，组角定位片采用不锈钢材质，组角码与型材间缝高压注胶填充，不能有松动现象。 该工序污染物为涂胶运行产生的废气G3、机械噪声N及废胶桶S4。 （6）检验 检验合格后即为成品。 2、塑钢门窗（推拉式） 图例：G废气 N噪声 S固废 图3 塑钢门窗（推拉式）生产工艺流程及排污节点图 （1）断料：将外购塑钢桶过切割机按照门窗尺寸进行下料。同一批次相同尺寸的断料；第一支料复核两次，确认尺寸无误后，才能开始断料。并在同一尺寸批量断料中工件尺寸进行抽查，核对断料是否有误差。 该工序污染物为切割过程产生的废气G1、机械噪声N、金属边角料S1。 （2）铣口：外框中柱需要铣缺，铣榫。铣缺、铣榫时，先用同型号废铝或者断一条短料试样，确认中柱铣缺、铣榫后与外框角缝严密咬合。 该工序污染物为铣口运行产生的机械噪声N。 （3）开孔：铣平开门锁孔高度离地面垂直距离950-1150mm；铣平开窗锁孔高度，离地面垂直距离1500-1600mm；平开窗锁孔离型材边一致，误差不得超过1mm。锁孔高度与相邻窗的锁孔高度一致。悬窗锁孔开孔位置居中铣削。 该工序污染物为钻孔过程产生的金属屑S2和机械噪声N。 （4）切玻璃压条：利用切割机将玻璃压条切割至所需尺寸。 该工序污染物为切割过程产生的废气G2、机械噪声N、金属边角料S3。 （5）装滑轮：在外框上装入滑轮，下滑滑轮茎条铣缺作为排水孔时，其长度不超过20mm，两端头长度应一致。 （6）组角：先将门窗装入密封胶条，将切割好的型材进行组角工艺。拼接榫口、榫头必须采用弹性机械连接，连件件与型材间缝必须注胶密封，榫接逢需用高级榫口胶密封，不存在渗漏点。组角缝采用注胶组角工艺。组角前型材截面涂抹该硅酮胶，组角定位片必须采用不锈钢材质，组角码与型材间缝高压注胶填充，不得有松动现象。 该工序污染物为涂胶运行产生的废气G3、机械噪声N及废胶桶S4。 （7）检验 检验合格后即为成品。 3、断桥铝门窗（平开式） 图例：G废气 N噪声 S固废 图4 断桥铝门窗（平开式）生产工艺流程及排污节点图 本项目断桥铝门窗（平开式）生产工艺流程及排污节点与塑钢门窗（平开式）一样，只是原料不一样，不再叙述。 4、断桥铝门窗（推拉式） 图例：G废气 N噪声 S固废 图5 断桥铝门窗（推拉式）生产工艺流程及排污节点图 本项目断桥铝门窗（推拉式）生产工艺流程及排污节点与塑钢门窗（推拉式）一样，只是原料不一样，不再叙述。 5、标识标牌 图例：G废气 N噪声 S固废 图6 标识标牌生产工艺流程及排污节点图 （1）机加工 将外购的亚克力板、铝板按照客户需求尺寸裁好，在通过冲床、铣床等设备加工成型。 该工序污染物为下料过程产生的废气G4、机械噪声N及金属边角料S1。 （2）除油 标识标牌为了使铝板表面对印刷涂料有一定的亲合性，要把板材表面的油污除去，封装油污可先用细软锯末揩除，再用稀料去油。 该工序污染物为除油过程产生的废含油抹布S5。 （3）抛光 板材表面有划痕，为使其平滑，对板材进行机械抛光。 该工序污染物为除油过程产生的废气G5、机械噪声N及除尘灰S6。 （4）喷漆、晾干或喷塑、烘干 根据客户需求，悬着喷漆或喷塑工艺，喷漆工艺：抛光后的工件在水帘式喷漆房内喷漆，用喷枪将水性漆喷至工件表面，喷漆厚度为80μm，本项目喷漆时间为4h/d，1240h/a；本项目用漆晾干速度较快，4h即可晾干，本项目晾漆时间以4h/d计，为1240h/a。项目为生产便利，拟于上午4h喷漆，下午4h晾漆，可满足生产需求。 喷塑工艺：喷塑工件采用人工挂在架子上，运送至喷涂房内进行静电喷涂，静电喷涂时，工件与喷枪之间被感应而产生一个静电力场，而喷嘴粉末粒子被喷粉枪电场强迫充电，并且由喷嘴的雾化空气及静电的排斥雾化，使粉末粒子达到良好雾化的效果；带负电荷的粉末粒子，随着电力场的吸引奔向被涂工件的表面，且环抱于被涂工件正反面，产生良好涂覆效果。输送到喷粉工位的压缩空气压力：0.5-0.7Mpa。将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间，使之熔化、流平、固化，从而得到工件表面效果；加热采用电进行加热，加热温度在（180℃-200℃），烘烤时间约为15-20分钟，工件受热烘干的同时，附着至表面的塑粉更加均匀，使工件表面平整光滑。 该工序污染物为喷塑过程产生的废气G6，喷漆、烘干过程产生的废气G7、机械噪声N及废漆桶S7。 （5）丝网印刷 印刷标牌面板的总体要求是：图文位置准确清晰、字线边缘整齐、墨迹牢固。根据字体线条的粗细选择不同目数的丝网。绷网角度是22.5度时，可使字线下墨面积大，字线边缘整齐。 该工序污染物为丝网印刷过程产生的废气G6、机械噪声N及废油墨桶S8。 （6）包装入库 工件打包后即为成品。 表24 项目排污节点一览表 项目 序号 污染源 污染 因子 产生 特征 治理措施 废气 G1 断料 颗粒物 间断 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）排放 G2 切玻璃压条 颗粒物 G3 组角 非甲烷总烃 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（P4） G4 机加工 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）排放 G5 抛光 颗粒物 G6 喷塑 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P3）排放 G7 喷漆、晾干、烘干 非甲烷总烃 集气罩+水帘+二级活性炭+15m高排气筒（P4） G8 丝网印刷 废水 W1 职工盥洗废水 COD BOD5 SS 氨氮 间断 经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理。 W2 水帘柜 SS 间断 循环利用，定期更换，更换废水作为危险废物处置。 噪声 N 生产设备 噪声 连续 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 固废 S1 断料、机加工 金属边角料 间断 收集后外售 S2 开孔 金属屑 S3 切玻璃压条 金属边角料 S4 组角 废胶桶 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 S5 除油 废含油抹布 交由环卫部门统一处理 续表24 项目排污节点一览表 项目 序号 污染源 污染 因子 产生 特征 治理措施 固废 S6 抛光 除尘灰 间断 收集后外售 S7 喷漆 废漆桶 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 S8 丝网印刷 废油墨桶 S9 活性炭吸附装置 废活性炭 S10 喷塑 除尘灰 收集后回用于生产

主要污染工序： 施工期污染工序 废气：建筑垃圾和建筑原材料堆放、施工、运输过程中产生的扬尘及施工机械尾气； 废水：施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮； 噪声：施工期噪声源主要有建筑施工机械设备及运输施工建筑物品的车辆等； 固废：施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 运营期污染工序 废气：本项目废气主要为断料、切玻璃压条、机加工、抛光、喷塑产生的颗粒物；喷漆工序产生的漆雾；组角、喷漆、烘干、丝网印刷工序产生的非甲烷总烃； 废水：本项目废水为职工盥洗废水； 噪声：本项目噪声为生产设备及风机噪声； 固废：本项目产生的固体废物主要为金属边角料、金属屑、废胶桶、废含油抹布、废漆桶、废油墨桶、废活性炭、除尘灰及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 断料、切玻璃压条 | 颗粒物 | 129mg/m3，0.8t/a | 1.3mg/m3，0.008t/a |
|  | 机加工、抛光工序 | 颗粒物 | 70.9mg/m3，0.44t/a | 0.7mg/m3，0.0042t/a |
|  | 喷塑 | 颗粒物 | 40.32mg/m3，0.1t/a | 0.4mg/m3，0.001t/a |
|  | 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 | 颗粒物 | 16.12mg/m3，0.1t/a | 1.6mg/m3，0.01t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 22.35mg/m3，0.1386t/a | 6.45mg/m3，0.04t/a |
|  | 生产车间（无组织） | 颗粒物 | 0.0098kg/h | 0.0098kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0056kg/h | 0.0056kg/h |
| 水 污 染 物 | 职工盥洗废水 （297.6m3/a） | COD | 500mg/L，0.149t/a | 200mg/L，0.06t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.074t/a | 164mg/L，0.049t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.089t/a | 56mg/L，0.017t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.012t/a | 24mg/L，0.007t/a |
| 固 体 废 物 | 断料、机加工、切玻璃压条 | 金属边角料 | 5t/a | 0t/a |
|  | 开孔工序 | 金属屑 | 0.5t/a |  |
|  | 组角工序 | 废胶桶 | 0.1t/a |  |
|  | 除油工序 | 废含油抹布 | 0.1t/a |  |
|  | 抛光、切割除尘器 | 除尘灰 | 1.0t/a |  |
|  | 喷塑除尘器 | 除尘灰 | 0.1t/a |  |
|  | 喷漆 | 废漆桶 | 0.1t/a |  |
|  | 丝网印刷 | 废油墨桶 | 0.1t/a |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.3t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.3t/a |  |
| 噪 声 | 本项目运营期产生的噪声主要为生产设备及风机噪声，其设备噪声值为80～90dB(A)，项目采取选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目施工期影响环境空气质量的主要因素是施工扬尘、机械废气及车辆尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要来源于以下三个方面：土方填挖扬尘、物料堆场扬尘和物料运输扬尘，其扬尘产生量和浓度与施工文明程度、施工方式、物料和气候等因素有关。 1）土方填挖扬尘：主要与施工作业面土壤的干燥程度及自然风速有关，参照有关施工期间施工场地TSP监测结果类比可知，50m处TSP浓度一般＜1.00mg/m3，到150m已基本无影响。 2）施工堆场物料堆积也会产生扬尘：据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料。若用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10%。 3）物料运输扬尘：主要包括施工车辆驶过引起的道路扬尘和粉状物料遗洒扬尘，各式运输车辆的行驶以及粉状材料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及汽车运行速度等因素有关。据国外测定的资料：当运输车以4.0m/s速度行驶时，汽车经过的路面空气中粉尘量约为10~15mg/m3。拟建项目施工道路产生的扬尘亦将对施工及沿途区域及敏感区的环境空气质量造成一定程度的影响，因此应严格控制施工车辆行驶速度＜15km/h，控制扬尘产生量＜15mg/m3，以降低施工扬尘影响。 经上述分析并结合本项目区域周围的特点，建设单位在施工过程中将按照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（2013年9月6日）、《河北省大气污染防治条例》（2016年3月1日）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条>的通知》（冀建安[2016]27号）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安[2017]9号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》（2018年11月1日）、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日）等的相关规定进行施工，本项目施工过程中采取以下措施来降低扬尘污染。 1）施工期间，施工单位按照要求设置标志牌； 2）施工现场必须连续设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于1.8米； 3）对施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面按规定进行硬化处理； 4）在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，建立冲洗制度并设专人管理，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； 5）施工现场易产生扬尘的建筑材料采取密闭储存等防尘措施，建筑垃圾必须设置垃圾存放点并及时清运，施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露； 6）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； 7）施工现场建立洒水清扫抑尘制度，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间； 8）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚； 9）施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装远程视频监控系统，对施工扬尘实时监控； 10）现场进行破碎或者截桩等易产生扬尘的施工作业时，应当采取洒水等防尘措施； 11）结合季节特点、不同施工阶段，制定并实施相应的施工扬尘污染防治专项方案，并进行动态调整； 12）划分物料区域和道路界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁。 通过加强施工现场管理，切实落实以上控制措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，施工期扬尘可满足河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值（监测点浓度限值PM10≤80μg/m3）。施工期扬尘污染属于短期污染，会随着施工结束而消失，重点做好防护措施后，不会对环境造成大的影响。 （2）运输车辆尾气及机械废气 运输车辆、施工机械与设备在运行过程中会产生汽车尾气和机械废气，主要污染因子为：CO、SO2、NOX和CmHn；施工期运输车辆出入及动力设备使用频率较高，车辆及设备排放的废气对环境空气有一定的污染，但一般仅局限于施工区域，受影响的主要是施工人员，而对施工区域以外的环境空气影响较小。 施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。要求施工方在做好扬尘防治措施的同时，处理好与周边居民的关系，设立投诉电话，并将施工作业进程、作业安排定时张贴并告知周边居民。要求施工方运输车辆要保证在国五排放标准及以上，施工机械和运输车辆使用清洁燃油，尽量减少对大气环境的不良影响。一旦施工结束，影响也随之消失。 2、水环境影响分析 本项目施工期对水环境产生影响的主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水来源于一些机械设备的冲洗，主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的石油类，废水中SS浓度约5000mg/L，废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，废水经临时管道通入临时沉淀池经沉淀处理后回用于道路抑尘，不向外界排放。 施工期生活污水为施工人员盥洗用水。主要污染因子是COD、BOD5、SS和氨氮。由于水质简单且日产生量较小，废水全部用于场地泼洒抑尘。施工区设置临时防渗旱厕，定期清理拉去做农肥。所有生活污水不外排，不会对区域水环境产生影响。 综上所述，工程建设对周边水环境影响不明显。 3、声环境影响分析 噪声源主要为施工作业机械，根据类比调查和资料分析，本项目拟采用的各类建筑施工机械产噪值如下： 表25 施工机械产噪值一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 1 装载机 80/5 5 打桩机 85/2 2 挖掘机 83/5 6 运输车辆 82/3 3 推土机 85/5 7 压路机 90/5 4 电钻 92/5 8 电锯 95/5 采用点源衰减模式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果如下。 表26 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号 机械 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] 施工阶段 10m 20m 30m 40m 60m 100m 1 装载机 75 73 70 67 63 61 土石方 2 挖掘机 74 72 69 66 62 58 3 推土机 75 74 71 68 64 60 4 打桩机 78 76 73 71 66 63 5 运输卡车 62 70 67 64 60 56 物料运输 为减轻项目施工期间噪声对周围环境的影响，本项目提出如下噪声污染防治措施： （1）强噪声机械的降噪措施：施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术等。 （2）控制作业时间：禁止在12:00～14:00、22:00~次日6:00期间作业；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的需在施工前三日内到定州市生态环境局备案，经环保主管部门同意后方可施工。项目施工期应避开中高考时期。 （3）人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 （4）加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向定州市生态环境局申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期(土石方阶段、打桩阶段、结构阶段、装修阶段)可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过定州市生态环境局审查备案后方可开工。 （5）建立“公众参与”的监督制度。 （6）合理布设施工场地及设备，通过距离衰减和围挡隔声，确保施工噪声厂界符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 项目施工会对周围声环境产生一定的影响，但施工期的噪声影响是暂时的，伴随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以该项目施工期对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾。本项目施工人数高峰期为30人，生活垃圾按人均产生量0.1kg/d计，施工期约为180天，则施工期生活垃圾的产生量为0.54t；施工期建筑垃圾的产生量约为5.5t。 生活垃圾及建筑垃圾应存放厂区指定地点，由工作人员及时清运处理。 采取上述措施后，固体废物不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，施工期中的污染物采取有效的措施后，均达标排放。施工结束后，上述影响即消失。

运营期环境影响分析 一、环境空气影响分析 1、污染物及防治措施分析 （1）断料、切玻璃压条废气 本项目断料、切玻璃压条工序主要为切割过程产生的颗粒物。 根据《湖北大学学报（自然科学版）》中《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》可知，切割产生的烟尘量约为钢材使用量的0.1%，本项目断桥铝、塑钢用量为800t/a,则颗粒物的产生量为0.8t/a。 断料、切玻璃压条工序产生的颗粒物经集气罩引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为5000m3/h，年工作时间为2480h，则颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率为0.0032kg/h，排放浓度为0.65mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 未被收集的颗粒物经车间密闭后无组织排放，颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率为0.003kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 （2）机加工、抛光工序废气 根据《湖北大学学报（自然科学版）》中《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》可知，切割产生的烟尘量约为原料使用量的0.1%，本项目亚克力板、铝板量为40t/a，则颗粒物的产生量为0.04t/a。 根据《工业污染源产排污系数手册》可知，抛光工序粉尘产生量按1%原料计算，本项目亚克力板、铝板量为40t/a，则颗粒物的产生量为0.4t/a。 综上，颗粒物的产生量为0.44t/a。机加工、抛光工序产生的颗粒物经集气罩收集后引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P2）排放。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为5000m3/h，年工作时间为2480h，则颗粒物排放量为0.0042t/a，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为0.35mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 未被收集的颗粒物经车间密闭后无组织排放，颗粒物排放量为0.0044t/a，排放速率为0.0015kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 （3）喷塑废气 喷塑工序喷塑时会产生少量的塑粉，经集气罩引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P3）排放。塑粉的总体利用率在90%以上，本项目使用塑粉1t/a，则颗粒物产生量为0.1t/a。未利用的塑粉收集效率为95%，配套的引风机风量为2000m3/h，年喷涂时间为2480h，布袋除尘器的处理效率为99%，处理后由15m高排气筒（P3）排放。则有组织颗粒物排放量为0.001t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准。 未被收集的喷涂产生的颗粒物量为0.001t/a，经车间密闭无组织排放，排放速率为0.0004kg/h。 （4）组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷废气 ①喷漆废气源强 喷漆工序位于密闭生产车间内的密闭喷漆房内进行，根据水性漆物料平衡可知，喷漆过程产生的漆雾约为0.1t/a，喷漆、晾干工序产生的非甲烷总烃产生量为0.075t/a。 ②烘干废气源强 项目升温固化阶段，由于塑粉加热而产生非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，非甲烷总烃的排放系数为3.6kg/t原料，塑粉使用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0036t/a。 ③丝网印刷废气源强 根据项目工艺流程分析可知，项目丝网印刷采用的水性油墨，具有挥发性，项目印字一般再常温下进行，本评价考虑水性油墨中的有机溶剂（按2%计）完全挥发，挥发性气体按非甲烷总烃计，项目年用水性油墨0.5t，则项目产生的非甲烷总烃为0.01t/a。 ④组角废气源强 根据项目工艺流程分析可知，项目组角过程采用的硅酮胶，具有挥发性，本评价考虑硅酮胶的有机溶剂（按1%计）完全挥发，挥发性气体按非甲烷总烃计，项目年用硅酮胶5t，则项目产生的非甲烷总烃为0.05t/a。 ⑤组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷废气 综上，组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷产生的颗粒物为0.1t/a，非甲烷总烃为0.1386t/a。喷漆工序在密闭喷漆房内，产生的废气经水帘与烘干、丝网印刷工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，由1根15m高排气筒（P4）排放。水帘处理效率为90%，二级活性炭处理效率为70%，集气罩收集效率为95%，年工作时间2480h，风机风量为5000m3/h。则颗粒物排放量为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准；非甲烷总烃排放量为0.04t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为3.2mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值。 未被收集的非甲烷总烃量为0.007t/a，经二次密闭后无组织排放，排放速率为0.0028kg/h。 2、大气环境影响评价等级 根据项目污染源初步调查结果，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式ARESCREEN模型对项目主要大气污染物的最大地面浓度及占标率进行计算。根据源强和排放方式分析，项目估算有组织排放污染源选取有组织废气，无组织排放污染源选取加工车间无组织废气，计算各污染物在简单平坦地形、气象组合情况下的最大地面质量浓度Ci及其占标率Pi。 表27 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41 最低环境温度/℃ -18.2 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表28 项目有组织废气排放参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标 海拔 高度 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气流速 烟气温度 年运行小时数 污染物 排放速率 纬度 经度 P1 114°57'20.10" 38°33'51.60" 67m 15m 0.4m 11.05m/s 12℃ 2480h 颗粒物0.0032kg/h P2 114°57'20.12" 38°33'51.61" 67m 15m 0.4m 11.05m/s 12℃ 2480h 颗粒物0.0017kg/h P3 114°57'20.14" 38°33'51.62" 67m 15m 0.4m 7.42 m/s 12℃ 2480h 颗粒物0.0004kg/h P4 114°57'20.15" 38°33'51.63" 67m 15m 0.4m 11.05m/s 12℃ 2480h 颗粒物0.004kg/h 非甲烷总烃0.016kg/h 表29 项目无组织废气排放参数一览表 污染源名称 面源起点坐标 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 面源有效排放高度 污染物 排放速率 纬度 经度 生产车间 114°57'20.14" 38°33'51.62" 67m 200m 40m 10m 颗粒物0.0049kg/h 非甲烷总烃0.0028kg/h 表30 项目颗粒物废气排放估算结果一览表 项目 最大预测质量浓度(μg/m3) 最大占标率(%) Pmax距离(m) D10% P1 颗粒物 0.449745 0.10 167 0 P2 颗粒物 0.238885 0.05 167 0 P3 颗粒物 0.056205 0.02 167 0 P4 颗粒物 0.56205 0.12 167 0 非甲烷总烃 2.248325 0.11 167 0 生产车间 颗粒物 3.45 0.39 140 0 非甲烷总烃 1.97143 0.1 140 0 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行划分，分级判据见表32。 表31 大气评价工作等级判别一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 根据估算结果数据分析：Pmax=0.39%＜1%；且本项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，故确定大气环境影响评价等级为三级。 3、大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气评价级别为三级时，项目不再进行进一步预测与评价。三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 4、本项目污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表32 大气污染物有组织排放量核算一览表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 P1 颗粒物 0.65 0.0032 0.008 2 P2 颗粒物 0.35 0.0017 0.0042 3 P3 颗粒物 0.2 0.0004 0.001 4 P4 颗粒物 0.8 0.004 0.01 非甲烷总烃 3.2 0.016 0.04 一般排放口合计 颗粒物 0.0232 非甲烷总烃 0.04 （2）无组织排放量核算 表33 大气污染物无组织排放量核算表 排放口 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 生产车间 断料、切玻璃压条、组角、喷漆、烘干、丝网印刷工序 颗粒物 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3 0.0134 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 2.0mg/m3 0.007 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 4.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放特别限值要求 监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0134 非甲烷总烃 0.007 （3）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E 年排放—项目年排放量，t/a； Mi 有组织—第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi 有组织—第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj 无组织—第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj 无组织—第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表34 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0366 2 非甲烷总烃 0.047 （4）建设项目大气环境影响评价自查表 表35 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物(TSP、PM10) 其他污染物(非甲烷总烃) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准√ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 □ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子(TSP、PM10) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大标率＞30%□ 续表35 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 大气环境影响预测与评价 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（0）t/a NOx:（0）t/a 颗粒物:（0.0232）t/a VOCs:（0.04）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 5、防护距离 本项目加工车间存在无组织排放，污染物为颗粒物、非甲烷总烃。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—《环境空气质量 颗粒物限值》(DB13/1577-2012)二级标准，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表36。 表36 卫生防护距离计算参数选取及计算结果一览表 污染源 污染物 Qc(kg/h) S(m2) A B C D L(m) 卫生防护距离（m） 生产车间 颗粒物 0.0049 8000 470 0.021 1.85 0.84 3.429 0.046 非甲烷总烃 0.0028 8000 470 0.021 1.85 0.84 0.009 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，结合项目特点和周围环境特征，综合考虑，该项目主要污染物为颗粒物，则项目卫生防护距离为100m，距离项目最近敏感点为东侧350m处的大奇连村住户，满足卫生防护距离要求。本次环评报告要求防护距离内不得新建住宅、学校、办公等人员集中活动场所。 综上所述，该项目实施后不会对周围环境敏感点大气环境产生明显不利影响。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 ①评价等级 项目运营过程中废水为职工盥洗废水，经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和定州市城市污水处理厂进水水质要求。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目废水为职工盥洗废水，经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理，项目职工盥洗废水排放量为0.96m3/d（297.6m3/a），污水中各污染物COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为500mg/L、250mg/L、300mg/L、40mg/L，污染物中COD、BOD5、SS、氨氮的产生量分别为0.149t/a、0.074t/a、0.089t/a、0.012t/a；处理后废水中各污染物COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为200mg/L、164mg/L、56mg/L、24mg/L，污染物中COD、BOD5、SS、氨氮的排放量分别为0.06t/a、0.049t/a、0.017t/a、0.007t/a。废水中污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和定州市城市污水处理厂进水水质要求，因此，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。 ③依托污水处理设施的环境可行性评价 项目职工盥洗废水产生量为为0.96m3/d（297.6m3/a），经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理。 定州市城市污水处理厂位于定州市区东南部，高速公路以东、尹家庄村河龙公路北侧，处理规模为7万m3/d，远期扩建至10万m3/d。污水处理工艺采用“CAST+V滤+消毒”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准。 项目位于定州市城市污水处理厂收水范围内，可接纳项目废水，不会对污水处理厂处理能力造成冲击，且污水管网已铺设至厂区位置，同意接收项目废水。 综合以上分析，项目职工盥洗废水经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理；同时，在事故状况下，均采取有效的处置措施，防止事故废水直接外排，因此项目实施后不会对周围地表水环境产生明显影响。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目为“I金属制品-53、金属加工制品制造-有电镀或喷漆工艺的”，属于报告表Ⅲ类。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表37。 表37 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区之外的其它地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合现场调查及区域水文地质资料，项目所在场地地下水环境敏感程度为“较敏感”。 本项目地下水环境影响评价类别为“Ⅲ类”项目，建设项目地下水环境敏感程度定为“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2评价工作等级分级表（见表38），项目地下水评价等级定为“三级” 表38 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目采用查表法确定了本次工作地下水环境影响评价范围：以项目潜水层流向西北至东南向为长轴，厂区及其西北1km（上游）、东南2km（下游），侧向各1km，评价面积6km2。 1）区域地质及水文地质概况 本次勘察最大深度为25m，主要地层由第四系冲洪积成因的粉质粘土、粉土及砂土等构成，地层层位比较稳定，按其工程地质特性，共划分为7层，柱状图见图6.3-3和图6.3-4剖面图见图6.3-5，自上而下分述如下： 第1层素填土：黄褐色，松散，稍湿，以粉土、细砂为主，含植物根系，层底深度0.50m-1.60m，层底标高48.31m-49.39m 层厚0.50m-1.60m。 第2层细砂：浅黄色，松散，稍湿，含云母，主要矿物成分为长石、石英，显见暗色矿物，层底深度3.10m-4.50m，层底标高45.62m-47.35m，层厚1.60m-3.20m。 第3层粉土：褐黄色，中密-密实，湿，含云母，偶见氧化铁纹理，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，局部夹粉质粘土薄层，层底深度6.30m-8.50m，层底标高41.25m-43.89m 层厚2.00m-7.70m。 第4层细砂：浅黄-灰白色，稍密-中密，稍湿，含云母小砾石，主要矿物成分为长石、石英，显见暗色矿物，层底深度8.70m-10.30m，层底标高9.76m-41.46m，层厚1.30m-3.80m。 第5层中砂：灰白色，中密，稍湿，含云母、砾石、卵石，主要矿物成分为长石、石英，显见暗色矿物，层底深度12.90m-13.80m，层底标高36.13m-37.36m，层厚3.10m-4.20m。 第6层粗砂：灰白色，中密-密实，稍湿，含云母、卵石，主要矿物成分为长石、石英，显见暗色矿物，层底深度18.00m-19.10m，层底标高30.95m-32.36m，层厚4.80m5.50m。 第7层粉质粘土：褐黄色，可塑硬塑，湿，含云母、小姜石，偶见氧化铁纹理，无摇振反应，切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，本次勘察25米深度范围内未揭穿此层。 根据本次勘查结果，厂区范围本项目勘察范围内包气带以细砂、粉质粘土为主，隔水性一般，单层厚度均在1m以上，且分布连续、稳定。根据现场试验可知，本项目表层包气带的渗透系数在10-4cm/s级别。因此本项目所在区域的包气带防污性能分级为弱。 2）评价区水文地质特征 ①第Ⅰ+Ⅱ含水层组 本次项目区位于唐河冲洪积扇水文地质区，该区位于唐河冲洪积扇的南翼，分布于大奇连村以北，东坂村以南，小奇连村以西。第Ⅰ含水层组岩性为细中砂为主。第Ⅱ含水层介质粒径大者大于300mm，一般在10mm左右，分选差，含砾石、砂。含水组厚度自西向东，由30m渐增至60m。单井出水量一般在3000－5000m3/d。西只东村、西坂村以西主要为粗砂及中砂含砾分布地区，分选性及富水性较好。颗粒由西向东逐渐变细，含水组厚度由50m渐增至大于70m。单井出水量一般在5000－8000m3/d。地下水流向自西北向东南。总之，该区变化规律为：自西向东，含水组颗粒由粗变细，层数由少到多，厚度逐渐增厚，单井出水量由大到小。矿化度一般为0.38~0.45g/L，水化学类型一般为HCO3·SO4—Ca型水为主。该含水层组主要用于农业灌溉。 ②第Ⅲ含水层组 本含水层水属于属承压水，根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状将深层地下水分为上、下两段。 上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120m。受沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h·m。该含水层为居民饮用水。 此次野外勘察期间，评价区稳定水位埋深介于25m~31m之间，属潜水类型，赋存在中、粗砂及以下地层中。单井抽水量在5000-6000m3/d。地下水的补给源主要是大气降水和唐河补给，并以地下径流为其主要排泄方式，水位变化受季节影响较大，丰水期水位略有上升，枯水期水位略有下降。地下水位年变化幅度为1.0m左右。评价区水文地质平面图见图7，浅层含水层上部水文地质剖面图见图8。 图7 评价区水文地质平面图 图8 评价区浅层水文地质剖面图 3）包气带岩性 包气带的岩性结构主要受第四纪沉积物的成因类型制约，其厚度则由潜水水位埋深控制。调查评价区包气带岩性粉土、细砂为主，局部夹有粉质粘土层。通过项目组成员实地调查可知，调查评价区域内浅层地下水中淡水广泛分布。目前农业多开采第二层含水组，开采利用程度较高，故包气带埋深变化幅度较小，埋藏深度由西北向东南逐渐变大，具体埋深为25～31m。调查评价区包气带分区见图9。 图9 评价区包气带岩性分区图 4）地下水补给、径流、排泄 地下水的补给、径流、排泄条件取决于含水层成因类型、埋藏条件、人工开采等因素的综合作用。特别是开采量的大小直接影响着地下水的补径排特征，对地下水流场的变化起主导作用。 评价区深层地下水补给以侧向径流补给和上覆水体的越流为主。经调查，项目周边地下水由西北向东南流动。深层水的排泄主要是人工开采和侧向流出。 5）地下水保护措施 根据地下水污染防渗分区参照表，结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区进行防渗处理。 表39 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带 防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 重点污染区为危废暂存间。危废暂存间采用涂刷防渗漆或者铺设2mm厚高密度聚乙烯或其它人工防渗材料，使渗透系数小于1.0×10-10cm/s，达到防渗要求，可以有效防止污染物对地下水的影响。 一般污染区包括生产车间、化粪池。生产车间地面、化粪池已进行了水泥硬化，防渗性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，达到防渗要求，可以有效防止对地下水的影响。 非污染防治区采取“非硬即绿”的原则，厂区不见黄土。 6）地下水影响结论 综上所述，在严格按照相关规范及本次评价所建议采取的防渗措施后，从环境保护角度讲，该项目建设对地下水环境影响可以接受。 综上所述，本项目废水可以达标排放，项目的建设对周围水环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目运营期产生的噪声主要为生产设备及风机噪声，据同类设备类比调查，其设备噪声值为80～90dB（A）。项目采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为20~25dB(A)。项目主要噪声源源强及控制措施见表40。 表40 主要噪声源及防治措施情况一览表 序号 设备名称 数量（台） dB(A) 防治措施 降噪效果[dB(A)] 1 大包围高速光纤激光切割机 1 85 基础减振、厂房隔声 20 2 剪板机 1 90 基础减振、厂房隔声 20 3 刨槽机 1 80 基础减振、厂房隔声 20 4 折弯机 2 85 基础减振、厂房隔声 20 5 等离子切割机 1 85 基础减振、厂房隔声 20 6 吸塑机 2 90 基础减振、厂房隔声 20 7 自动弯字机 2 85 基础减振、厂房隔声 20 8 全自动丝网丝印机 2 90 基础减振、厂房隔声 20 9 PAIKE数控切割锯 2 80 基础减振、厂房隔声 20 10 铝角码数控切割机 2 85 基础减振、厂房隔声 20 11 铝型材任意角数控切割机 2 85 基础减振、厂房隔声 20 12 铝型材自动端面铣床 2 90 基础减振、厂房隔声 20 13 铝型材冲床 2 85 基础减振、厂房隔声 20 14 铝门窗铰链打孔机 2 90 基础减振、厂房隔声 20 15 铝型材仿形3孔钻床 2 80 基础减振、厂房隔声 20 16 高档彩塑四位无缝焊机 2 85 基础减振、厂房隔声 20 17 中空玻璃自动化生产线 1 85 基础减振、厂房隔声 20 18 大包围高速光纤激光切割机 1 90 基础减振、厂房隔声 20 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算项目噪声对环境的影响。公式如下： Lp=LWA-20lgr-△L 式中：Lp—距声源r处的声压级（dB）； LWA——声源的声功率级（dB）； r—声源距预测点的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 按照噪声预测模式及选取参数，结合噪声源到各预测点距离，计算项目实施后对四周厂界及敏感目标的噪声贡献值，见表40。 表41 厂界噪声贡献值 预测点 时间 贡献值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间贡献值dB（A） 56.6 59.9 58.7 59.3 评价标准dB（A） 65 65 65 65 夜间贡献值dB（A） 46.5 49.3 45.1 49.2 评价标准dB（A） 55 55 55 55 评价结果 达标 达标 达标 达标 通过上表预测结果表明，噪声源对厂界四周昼间贡献值为56.6～59.9dB（A），夜间贡献值为45.1~49.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 为确保厂界噪声不会超标，尽量减少项目噪声对周围环境的影响，本次评价建议企业采取以下噪声防治措施： ①合理布局，降低企业总体噪声水平，建设项目总体布置时，将噪声大的噪声源调整放置于生产车间中间位置，尽可能远离厂界。 ②平时生产中应加强对各设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 因此，项目产生的噪声通过采取有效措施后，不会对周围声环境产生影响。 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为断料、机加工、切玻璃压条产生的金属边角料、开孔工序产生的金属屑、组角工序产生的废胶桶、除油工序产生的废含油抹布、抛光、切割除尘器收集的除尘灰、喷塑除尘器收集的除尘灰、喷漆产生的废漆桶、丝网印刷产生的废油墨桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭及职工产生的生活垃圾。 职工生活垃圾产生量为9.3t/a，废含油抹布产生量为0.1t/a，交由环卫部门统一处理。 项目金属边角料产生量为5t/a，金属屑产生量为0.5t/a，抛光、切割除尘灰产生量为1.0t/a，收集后外售。 项目喷塑除尘灰产生量为0.1t/a，收集后回用于生产。 项目废胶桶（HW49，900-041-49）产生量为0.1t/a，废漆桶（HW49，900-041-49）产生量约为0.1t/a，废油墨桶（HW49，900-041-49）产生量为0.1t/a，废活性炭（HW49，900-041-49）产生量为0.3t/a，暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 本项目产生的固体废物能够妥善处理或综合利用，措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 为防止危废暂存过程中对环境产生污染影响，本项目拟在生产车间内设置危废暂存间，危废暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设，并且在危险废物运输过程中，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)及《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，以实现固体废物的资源化、减量化、无害化。具体要求如下： （1）危险废物的贮存 •危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 •危废暂存间设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理，暂存间应封闭、防风、防雨、防日晒。 •不同废物分区存放，每个存放区设防漏裙脚，危险废物装入专用容器密闭储存。 （2）危废暂存间标识按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)要求进行设置。具体要求见表41。 （3）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任，做到双人双锁。 （4）转移危险废物按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请，未经批准不得转移。运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 （5）危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。 （6）危险废物的最终处置。 危险废物危废暂存间内临时贮存，定期送有资质单位处置。 综上所述，项目产生的固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境产生污染影响。 表42 危废间及储存容器标签示例 场合 样式 要求 室外 （粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所 粘贴于危险废物储存容器 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 项目设立专门的危险废物暂存间，应符合如下要求：建设单位应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 危废间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行基础防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚。渗透系数低于10-10cm/s。地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。同时危废间需采用双人双锁管理，建立健全标志标识。防护措施可有效防腐防渗，防止泄露物料对地下水的污染。 ①危废间建设方案 建设1间10m2危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，结合项目具体情况，确定项目危废间建设。方案如下： a、危废间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c、危废间设置倒排沟和渗滤液收集井等预防事故性溢漏的防护系统； d、危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； e、危废间应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； f、危废间内外均需设置危险废物标识。 ②危险废物外运管理要求在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，在网上申请联单。固体废物管理处审查危险废物产生单位提出的申请。符合办理要求的，予以批准，并发放联单编号；获得批准后，打印联单，转移危险废物；未获批准的，按照审批意见进行修改，重新申请。危险废物运输单位按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写、运行和保存联单。固体废物管理处对联单办理、运行、接受情况进行确认，有关数据存入数据库。危险废物接受单位对所接收的危险废物处置完成后，将处置情况反馈至固体废物管理处。 ③危险废物接收、运输可行性目前，河北省危险废物经营单位较多，可接收项目产生的危险废物。因此，项目危险废物交有资质单位处理可行。综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 五、土壤环境影响分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。 （1）评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤环境影响评价等级的划分。 ①建设项目行业类别 项目为河北景畅门窗有限公司30万平米门窗及交通标识制造项目，属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a中的有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”，项目类别为污染影响型Ⅰ类。 ②建设项目规模类型 全厂占地面积1.3332hm2<5hm2，属于小型项目。 ③土壤环境敏感程度分级 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3污染影响型敏感程度分级表。建设项目所在周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，建设项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，项目北侧、东侧、南侧均为空地，西侧为闲置厂房，所以敏感程度为“不敏感”。土壤环境敏感程度分级表见表43。 表43 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 判定类型 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 不敏感 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 ④建设项目评价工作等级确定 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4评价工作等级划分表确定，本项目土壤环境影响评价等级为“二级”。工作等级划分表见表44。 表44 工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 （2）影响分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中规定的预测方法进行土壤分析预测。 ①预测评价范围 厂区占地及厂界外0.2km范围区域。 ②预测评价时段 运营期。 ③情景设置 建设项目土壤环境影响类型与影响途径见表45。 表45 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 — — — — — — — — 运营期 — — √ — — — — — 服务期满后 — — — — — — — — 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 ④预测与评价因子 项目废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，不涉及GB15618及GB36600中的因子。具体见表46。 表46 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 化粪池 —— 垂直入渗 COD、BOD5、SS、氨氮 —— —— 危废间 —— 垂直入渗 石油类 —— —— ⑤影响分析 评价区土壤环境质量监测结果见表13，建设用地中土壤监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，土壤污染风险低，区域土壤环境现状良好，未受污染。 根据调查，项目对土壤可能产生的影响途径主要为原辅料运输和贮存过程未采取土壤保护措施或措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。由于项目加工车间地面、化粪池、危废间均采取严格的防水、防腐蚀、防渗漏措施，能够起到良好的防渗效果，日常运输严格管理，严禁“跑、冒、滴、漏”，以防下渗污染土壤。固体废物分类收集，不得露天堆放，降低污水泄漏造成的土壤污染风险。 本环评建议建设单位做好各个细节的防渗堵漏措施和土壤污染事故应急设施，定期派专人多次巡查，做好设备运行记录和防渗检查记录，避免生产车间、化粪池、危废间等构筑物发生裂缝渗漏，导致废水渗漏进入土壤。 河北景畅门窗有限公司防渗区采取的防渗措施，具体见表47。 表47 厂区防渗措施一览表 序号 类别 名称 防渗技术要求 建议防渗措施 1 一般防渗区 生产车间、化粪池 渗透系数小于1.0×10-7cm/s 先用0.30m三合土（黄土、石灰和沙子混合）夯实，底部及池壁铺设一层10~15cm水泥硬化，使渗透系数小于1.0×10-7cm/s 2 重点防渗区 危废间 渗透系数小于1.0×10-10cm/s 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s 根据土壤环境质量现状监测结果可知，项目所在区域土壤环境现状监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值要求。项目生产车间、化粪池、危废间等构筑物均采取严格的防水、防腐蚀、防渗漏措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区内及其周边土壤环境影响较小。 表48 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ — 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；未利用地□ 土地利用类型图 占地规模 （1.3332）hm2 — 敏感目标信息 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） — 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） — 全部污染物 COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 — 特征因子 — — 所属土壤环境影响评价项目类别 I类(；II类□；III类□；IV类□ — 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感( — 评价工作等级 一级□；二级(；三级□ — 现状调查内容 资料收集 a)(；b)□；c)□；d)□ — 理化特性 — — 现状监测点位 — 占地范围内 占地范围外 深度 点位 布置图 表层样点数 / / / 柱状样点数 / / / 现状监测因子 GB15618-2018、GB36600-2018中45项因子 — 现状评价 评价因子 GB15618-2018、GB36600-2018中45项因子 — 评价标准 GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□ — 现状评价结论 达标 — 影响预测 预测因子 — — 预测方法 附录E□；附录F□；其他（类比） — 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） — 预测结论 达标结论：a)☑；b）□；c)□ 不达标结论：a)□；b）□；c)□ — 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ） — 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 — — — — — 信息公开指标 — — — — 评价结论 项目对土壤污染影响较小。 — 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 ⑥土壤污染防治对策和措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目土壤环境评价等级为二级，评价范围为厂址边界外延0.2km。 根据土壤现状监测数据可知，建设项目占地范围内的土壤环境质量不存在超标点位。 土壤环境影响防控措施： （1）加强清洁生产意识 在项目的生产管理过程中，加强员工的清洁生产意识，减少对土壤环境的影响。 （2）执行建设项目的“三同时”管理 认真执行建设项目相关的防治土壤污染和破坏的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。 （3）源头控制措施 为了防止本项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对加工车间地面、化粪池等采取防渗措施，①本项目加工车间进行水泥硬化处理，防渗系数≤10-7cm/s。②化粪池底部三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，防渗系数≤10-7cm/s。③危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （4）过程防控 建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。 项目占地范围内加强厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，并对地面进行硬化，车间采取密闭，以防止土壤环境污染。 （5）加强土壤环境的监测和管理 建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行。 ①完善监测制度：定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测。 ②加强事故或灾害风险的及时监测：制定事故灾害风险发生的应急措施。 7、清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调与发展的环境策略，是将综合预防的环境策略应用于生产过程和产品中，以便减少对人类的危害，推动经济方式的转变和总量控制目标的实现。本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）生产工艺与装备要求 本项目引进的生产设备较为先进，原料利用率高，工艺技术流程短、污染物产生率很小，且便于工人操作，极大的提高了产品的质量。 （2）资源能源利用指标 本项目原材料购进渠道普遍，产生的工业固体废物全部综合利用，项目生产过程不用热，很大程度上减少了大气污染物的排放。 （3）产品指标 本项目产品可满足相应标准要求，在其销售、使用过程无二次污染，报废后有回收价值，因此其销售、使用以及报废后不会对环境产生明显影响。 （4）污染物产生指标 生产过程中产生废气、噪声均达标排放，固体废物符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求，全部妥善处理或综合利用。因此本项目产生的污染物对环境影响不大。 （5）废物回收利用指标 本项目职工生活垃圾、废含油抹布交由环卫部门统一处理；金属边角料、金属屑、抛光、切割除尘灰收集后外售；喷塑除尘灰收集后回用于生产；废胶桶、废漆桶、废油墨桶、废活性炭暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 项目固体废物分别采取适当的处置措施，实现综合利用。 （6）环境管理要求 本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。 本项目从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等六方面分析，建设项目选择的是国内先进的生产工艺，采用国内外的先进设备，对资源进行最大限度的回收加以综合利用，既减少了资源浪费，又降低了排污量，又创造了经济效益，充分体现了清洁生产的要求，项目清洁生产属于国内先进水平。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 加强环境管理，目的是为了贯彻执行国家环保法律法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定，对项目产生的“三废”排放情况实行监控，确保建设项目区域的社会经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。 （2）环境管理机构设置 厂内设有专门或者兼职环保机构，机构中设置主抓环保工作的职工一名，负责环保设施的运行监督及其操作人员的管理。 各项治理设备要做到建制齐全，设专门维修人员。 （3）运营期环境管理要求 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ③掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； ④检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生环境风险应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； ⑤负责对职工进行环保宣传教育，检查、监督各单位环保制度执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑦建立环境管理台账，明确各项环境保护措施的建设运行维护费用。 （4）环境保护措施运行保障 ①企业应对环保员工培训，定期对环保设备检查维护，保证设备正常运行； ②企业应设置专门环保资金用于环保设备运行及维护，专人管理，专款专用，保证环保设施正常运行。 ③每年对环保设备进行检修。 （5）污染源监控措施 ①废气： 保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设置排污口标识牌。 ②固废： 固废贮存场所均采取防淋、防渗措施，按环保管理部门要求设立标志牌。 （6）污染源排放口规范化 根据项目的工艺特征和污染物排放情况，项目需规范化的排污口为废气排放口，具体规范化设置内容如下： 1）废气排放口规范化设置 ①排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口。 ②有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定。 ③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点。 ④排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。 2）固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置 工业固体废物在处置前暂存在车间内。固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 （7）排放口管理 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 ③建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 ④本项目废水为职工盥洗废水及水帘废水，其中水帘用水循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置；职工盥洗废水经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理。 生产过程中需排放的污染物为废气、噪声、固废。 废气：保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。 固废：固废贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 各排放口设置标志牌如下： 表49 排放口标志牌示例 排放口名称 编号示例 图形标志 排气筒 FQ-01 废水排放口 WS-01 噪声源 ZS-01 固废堆放场所 GF-01 环境监测计划是为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。 根据项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 （2）定期向生态环境局上报监测结果。 （3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇到特殊情况应随时监测。 废气、噪声可委托当地有资质环境监测站进行监测。监测类别、监测位置、监测因子及监测频率详见表50。 表50 污染源监测工作计划 类别 监测 因子 监测 点位 监测 频率 执行标准 废气监测点 断料、切玻璃压条 颗粒物 排气筒P1出口 1次/1年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 机加工、抛光工序 颗粒物 排气筒P2出口 1次/1年 喷塑 颗粒物 排气筒P3出口 1次/1年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 颗粒物 排气筒P4出口 1次/1年 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值 厂界无组织排放 颗粒物 厂界 1次/1年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放特别限值要求 废水监测点 COD、SS、BOD5、氨氮 污水排放口 1次/1年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时执行定州市城市污水处理厂进水水质要求 噪声监测点 等效连续A声级 厂界设4个厂界噪声监测点 1次/1季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 9、总量控制 根据区域要求，将项目达标排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，即本评价项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0.104t/a、NH3-N：0.012t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：1.576t/a、非甲烷总烃：0.372t/a。 10、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，本公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： （1）项目基础信息 主要内容见下表。 表51 企业基础信息一览表 序号 项目 内容 1 单位名称 河北景畅门窗有限公司 2 统一社会信用代码 91130682MA08TBHD7J 3 法定代表人 倪耀刚 4 地址 河北省保定市定州市体品工业园区西侧 5 联系人及联系方式 倪耀刚 15931945596 6 项目主要建设内容 项目占地面积20亩，总建筑面积12300平方米，主要建设办公区建筑面积1000平方米，厂房建筑面积8000平方米，配送去建筑面积2500平方米，职工住宿区建筑面积800平方米。断桥铝门窗加工设备生产线两条，塑钢门窗加工设备生产线两条，交通标识牌生产线两条 7 产品及规模 年产塑钢门窗8万平米门、断料铝门窗21万平方米、交通标识牌5000平方米、商业标识牌5000平方米 （2）排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排污口数量及分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ④其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有更新时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 断料、切玻璃压条 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 |
|  | 机加工、抛光 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）排放 |  |
|  | 喷塑 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P3）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准 |
|  | 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 | 颗粒物 | 喷漆工序在密闭喷漆房内，产生的废气经水帘与烘干、丝网印刷工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，由1根15m高排气筒（P4）排放 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值 |
|  | 加工车间 （无组织） | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放特别限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工盥洗废水 | pH COD BOD5 氨氮 | 经化粪池处理后，排入定州市城市污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时执行定州市城市污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 断料、机加工、切玻璃压条 | 金属边角料 | 收集后外售 | 全部妥善处置或综合利用 |
|  | 开孔工序 | 金属屑 |  |  |
|  | 组角工序 | 废胶桶 | 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 除油工序 | 废含油抹布 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 抛光、切割除尘器 | 除尘灰 | 收集后外售 |  |
|  | 喷塑除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 喷漆 | 废漆桶 | 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 丝网印刷 | 废油墨桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 本项目运营期产生的噪声主要为生产设备及风机运行噪声，噪声值为80～90dB(A)，项目采取选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声声级值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：河北景畅门窗有限公司30万平米门窗及交通标识制造项目； （2）建设单位：河北景畅门窗有限公司； （3）建设性质：新建； （4）工程投资：本项目总投资3000万元，其中环保投资20万元，占总投资比例0.67%； （5）建设地点：本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，厂址中心地理坐标为北纬38°33'51.64"，东经114°57'20.13"，项目北侧、东侧、南侧均为空地，西侧为闲置厂房。距离项目最近敏感点为东侧350m处的大奇连村住户。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2； （6）建设内容及生产规模：项目占地面积20亩，总建筑面积12300m2，主要建设厂房、办公区、配送区、职工住宿区等建筑物，购置断桥铝门窗加工设备生产线两条，塑钢门窗加工设备生产线两条，交通标识牌生产线两条，形成年产塑钢门窗8万平米门、断料铝门窗21万平方米、交通标识牌5000平方米、商业标识牌5000平方米的生产规模； （7）项目占地：本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，总占地面积为13332m2（合20亩）；定州市自然资源和规划局为河北景畅门窗有限公司出具了证明，该企业占地属于建设用地（详见附件）； （8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员60人，实行2班工作制，每班8小时，全年工作时间310天。 2、项目选址 本项目位于河北省保定市定州市体品工业园区西侧，总占地面积为13332m2（合20亩），定州市自然资源和规划局为河北景畅门窗有限公司出具了证明（详见附件），该企业占地属于建设用地，本项目卫生防护距离为100m，距离项目最近敏感点为东侧350m处的大奇连村住户，满足卫生防护距离要求。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述，从基础条件、环境条件分析，厂址选择可行。 3、产业政策符合性 本项目为金属门窗和标识牌制造生产项目，不属于国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工节［2012］第14号）；根据《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中相关目录的规定，本项目不属于禁止类建设项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于新增限制类与淘汰类。同时，本项目已在定州市行政审批局备案（定行审[2020]669号）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 4、公用工程 （1）供电：项目用电由当地供电局供给，年耗电量约30万kW·h。 （2）供热及制冷：项目生产用热由电提供，办公区供暖及制冷采用单体空调。 （3）给排水 ①给水：项目用水主要为水帘用水和职工生活用水，新鲜水总用水量为1.3m3/d。项目供水由园区供水管网提供。 ②排水：项目无生产废水产生，废水为职工盥洗废水和水帘用水。水帘用水循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置。废水全部为职工盥洗废水，经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理。 5、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及修改单要求。 （2）环境质量现状 项目区域地下水质量现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）土壤环境质量现状 项目厂区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染物风险筛选值第二类用地基本项目标准。 6、环境影响分析结论 （1）废气 1）有组织废气 本项目废气主要为断料、切玻璃压、机加工、抛光、喷塑工序产生的颗粒物，组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷工序产生的颗粒物、非甲烷总烃。 断料、切玻璃压条工序产生的颗粒物经集气罩引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；机加工、抛光工序产生的颗粒物经集气罩收集后引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P2）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；喷塑工序产生的颗粒物经集气罩引至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（P3）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准；喷漆工序在密闭喷漆房内，产生的废气经水帘与烘干、丝网印刷工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，由1根15m高排气筒（P4）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值。 2）生产车间无组织废气 项目无组织废气主要为未经集气罩收集的废气。经预测，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值、表3生产设备或生产设备边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织特别排放限值要求。 （2）废水 本项目水帘用水循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置；职工盥洗废水经化粪池处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理，经预测，污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和定州市城市污水处理厂进水水质要求。 综上可得，本项目无废水外排，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要为生产设备及风机噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，经预测，噪声源对厂界四周贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废物处理措施 项目固废全部得到妥善处置与综合利用，不会对区域环境产生影响。项目生产车间及厂区道路地面硬化；化粪池底部三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，防渗系数≤10-7cm/s；危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （5）土壤环境影响分析结论 项目生产车间地面、化粪池、危废间等构筑物均采取严格的防水、防腐蚀、防渗漏措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区内及其周边土壤环境影响较小。 7、总量控制 根据区域要求，将项目达标排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，即本评价项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0.104t/a、NH3-N：0.012t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：1.576t/a、非甲烷总烃：0.372t/a。 8、污染源排放清单 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，需要给出该项目的污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。具体排放清单见下表。 表52 污染物排放清单-主体工程 序号 生产区域 主要设备 1 加工车间 大包围高速光纤激光切割机1台、剪板机1台、刨槽机1台、折弯机2台、等离子切割机1台、吸塑机2台、自动弯字机2台、全自动丝网丝印机2台、PAIKE数控切割锯2台、铝角码数控切割机2台、铝型材任意角数控切割机2台、铝型材自动端面铣床2台、铝型材冲床2台、铝型材冲床2台、铝门窗铰链打孔机2台、铝型材仿形3孔钻床2台、高档彩塑四位无缝焊机2台、中空玻璃自动化生产线1套。 表53 污染物排放清单-环保设施及排污口 车间 生产设施 环保措施 风量(m3/h) 排污口编号 排污口信息 加工车间 断料、切玻璃压条 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）排放 5000 排气筒P1 H=15m Φ=0.4m 机加工、抛光 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）排放 5000 排气筒P2 H=15m Φ=0.4m 喷塑 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P3）排放 2000 排气筒P3 H=15m Φ=0.4m 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 喷漆工序在密闭喷漆房内，产生的废气经水帘与烘干、丝网印刷工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，由1根15m高排气筒（P4）排放 5000 排气筒P4 H=15m Φ=0.4m 表54 污染物排放清单-执行标准 类型 污染源 污染物 排放限值 单位 标准来源 废气 断料、切玻璃压条、机加工、抛光工序 颗粒物 120 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 3.5 kg/h 喷塑、喷漆工序 颗粒物 18 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准 0.51 kg/h 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 非甲烷总烃 60 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值 70 % 生产车间 颗粒物 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 4.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放特别限值要求 废水 生活废水 COD 350 mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时执行定州市城市污水处理厂进水水质要求 BOD5 200 mg/L SS 200 mg/L 氨氮 40 mg/L 噪声 运营期厂界噪声 等效连续A声级 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 65dB(A) 55dB(A) 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求 其他 厂区道路和加工车间地面硬化，化粪池底部三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，防渗系数≤10-7cm/s；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 总量指标 COD：0.104t/a、NH3-N：0.012t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：1.576t/a、非甲烷总烃：0.372t/a 9、项目可行性结论 综上所述，河北景畅门窗有限公司30万平米门窗及交通标识制造项目的建设符合国家和地方产业政策，各项污染物防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 为了最大限度减轻本项目外排污染源对周围环境的影响，本评价提出如下建议： （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处； （2）加强厂区的卫生管理，对道路、办公室等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。 （3）加强环境管理，定时洒水。 三、建设项目竣工环保验收内容 本项目环保设施“三同时”验收一览表见表54。 表55 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 项目 处理 对象 污染物 污染防治措施 投资 (万元) 治理效果 验收标准 废气 断料、切玻璃压条 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1）排放 10 120mg/m3 3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求 机加工、抛光 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2）排放 喷塑 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P3）排放 18mg/m3 0.51kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准 组角、喷漆、晾干、烘干、丝网印刷 颗粒物 喷漆工序在密闭喷漆房内，产生的废气经水帘与烘干、丝网印刷工序产生的废气经集气罩+二级活性炭处理后，由1根15m高排气筒（P4）排放 非甲烷总烃 60mg/m3 去除效率70％ 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值 加工车间 （无组织） 颗粒物 车间密闭 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放特别限值要求 废水 职工盥洗废水 pH 经化粪池处理后，排入定州市城市污水处理厂进一步处理 1 6-9mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时执行定州市城市污水处理厂进水水质要求 COD 350mg/L BOD5 200mg/L 氨氮 40mg/L SS 200mg/L 续表55 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 项目 处理 对象 污染物 污染防治措施 投资 (万元) 治理效果 验收标准 废水 水帘废水 SS 循环使用，定期更换，更换废水作为危险废物处置 1 / 不外排 噪声 设备噪声 噪声 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 1 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物 断料、机加工、切玻璃压条 金属边角料 收集后外售 2 综合利用或妥善处置 开孔工序 金属屑 组角工序 废胶桶 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 除油工序 废含油抹布 交由环卫部门统一处理 抛光、切割除尘器 除尘灰 收集后外售 喷塑除尘器 除尘灰 收集后回用于生产 喷漆 废漆桶 暂存危废间，定期交由有资质单位处置 丝网印刷 废油墨桶 活性炭吸附装置 废活性炭 职工生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 其他 厂区道路和加工车间地面硬化，化粪池底部三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，防渗系数≤10-7cm/s；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 5 / / 合计 环保投资20万元

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级行政审批主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.8

道路泼洒抑尘

损耗0.06

0.2

1

损耗1

0.24

软化水循环冷却水

挤出机循环冷却软化水

0.3

新鲜水1.5

职工生活

9

0.24

1.2

0.96

1.3

定州市城市污水处理厂

生活用水

0.1

0.1

新鲜水

水帘用水

1

水箱

筒库

库房

计量

N2

N3

混凝土车运至用户

商品混凝土

泵

计量

N1、G1、S1

绞笼

计量

搅    拌    机

配料斗

进料

添加剂箱

原料（塑钢）

断料

铣口

开孔

切玻璃压条

组角

检验

包装、入库

N

G1、N、S1

N、S2

G2、N、S3

G3、N、S4

装滑轮

组角

原料（塑钢）

断料

开孔

G2、N、S3

切玻璃压条

G1、N、S1

检验

铣口

N、S2

包装、入库

G3、N、S4

N、S2

G1、N、S1

N

原料（断桥铝）

开孔

铣口

断料

G3、N、S4

G2、N、S3

包装、入库

检验

组角

切玻璃压条

装滑轮

组角

原料（塑钢）

断料

开孔

G2、N、S3

切玻璃压条

G1、N、S1

检验

铣口

N、S2

包装、入库

G3、N、S4

除油

G4、N、S1

抛光

机加工

原料（亚克力板、铝板）

S5

G5、N、S6

G6、G7、N、S7

G8、N、S8

包装、入库

丝网印刷

喷漆或喷塑、烘干