# 建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市兴源灶具厂技术改造项目

建设单位:     定州市兴源灶具厂（盖章）

编制日期：2021年1月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的行政审批部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市兴源灶具厂技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定州市兴源灶具厂 |
| 法人代表 | 张占利 | 联系人 | 张占利 |
| 通讯地址 | 定州市叮咛店镇新城村 |
| 联系电话 | 13831267580 | 传真 | / | 邮政编码 | 073008 |
| 建设地点 | 定州市叮咛店镇新城村 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ | 行业类别及代码 | C3391黑色金属铸造 |
| 占地面积 （平方米） | 1666.5 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 3.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产 日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 定州市兴源灶具厂位于定州市叮咛店镇新城村，始建于2008年，主要从事灶具生产加工。定州市兴源灶具厂2008年补办环评《定州市兴源灶具厂灶具加工项目》，于2008年11月13日取得定州市环境保护局审批意见（定环表[2008]70号），2013年12月编制了《定州市兴源灶具厂年产5000吨灶具改扩建项目》（定环表[2013]第156号），于2013年12月10日取得了定州市环境保护局的审批意见（定环验[2018]16号），并于2018年6月6日取得了定州市环境保护局的验收意见。 为了提高生产效率以及产品质量，定州市兴源灶具厂拟投资300万元，在定州市叮咛店镇新城村（现有厂区内）建设“定州市兴源灶具厂技术改造项目”，本项目通过技术改造，产品种类、产品产量不变，提高生产效率及产品质量。建设内容：本项目新增喷涂烘干线，粘土砂生产线，覆膜生产线，壳芯机，清砂机，砂轮机等设备，并购置环保设备，共44台（套）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院令第682号）有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“三十、金属制品业68铸造及其他金属制品制造-其他（仅分割、焊接、组装的除外）”类，应编制环境影响报告表。为此，定州市兴源灶具厂委托我公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。经过现场踏勘和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》等要求编制完成该建设项目环境影响报告表。 一、现有工程概况 1、现有工程基本情况 定州市兴源灶具厂厂址位于定州市叮咛店镇新城村，总占地面积1666.5m2，总建筑面积4200m2，厂址中心坐标为北纬：115°1′12.43″，东经：38°26′53.46″。主要从事灶具生产加工，年产灶具5000吨。现有工程劳动定员50人，采取每日1班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。 2、现有工程建设内容 现有工程主要建设内容一览表见表1。 表1 现有工程主要建设内容一览表 序号 建设内容 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 浇铸区 500 彩钢结构，位于生产车间南侧 2 造型区 500 彩钢结构，位于生产车间北侧 3 清砂区 250 彩钢结构，位于浇铸区西侧 4 组装区 250 彩钢结构，位于造型区西侧 5 成品区 950 彩钢结构，位于生产车间西侧 6 办公室 200 砖混结构，位于大门北侧 3、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 1 KGS中频电炉 1t/h 2 2 清砂机 -- 1 3 混砂机 -- 2 4 壳芯机 -- 10 5 螺旋式空压机 -- 3 6 钻铣床 -- 1 7 车床 -- 1 8 台式钻床 -- 10 9 砂轮机 -- 1 10 布袋除尘器 -- 2 11 鼓风机 -- 1 4、现有工程主要原材料及能源消耗 现有工程主要原材料及能源消耗情况见表3。 表3 现有工程主要原材料及能源消耗情况一览表 序号 原料名称 年消耗量 单位 备注 1 生铁 6000 t/a 外购 2 型砂 150 t/a 外购 3 膨润土 60 t/a 外购 8 新鲜水 3750 t/a 由自备井提供 9 电 244 万kwh/a 由附近变电站提供 5、现有工程公用工程 （1）供配电：项目年用电量244万kWh，由附近变电站提供，能够满足生产生活需要。 （2）供热及制冷：现有工程生产用热由电提供，冬季生活采暖由电暖空调供暖。 （3）给排水： 给水：现有工程用水由自备井提供。总用水量为212.5m3/d，其中新水用量为12.5m3/d，循环水用量为200m3/d，水的循环利用率为98%。 新水主要用于型砂制模用水、中频电炉冷却系统补水和职工生活用水，型砂制模用水量为6m3/d，中频电炉循环冷却用水量为4m3/d；项目劳动定员为50人，员工生活用水按每人50L/d计算，本项目员工生活用水量为2.5m3/d。循环水主要用于中频电炉冷却系统。 排水：现有工程排水主要包括中频电炉循环冷却系统排水，废水产生量为1m3/d。生活污水为员工生活盥洗废水，排水量按用水量的80%计算，排水量为2m3/d。因此现有工程废水产生总量为3m3/d，全部用于泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 图1 现有工程水平衡图 6、现有工程工艺流程 现有工程工艺流程及排污节点见图2。 图例：G-废气、N-噪声、S-固废 图2 现有工程生产工艺流程及排污节点图 各工段排污节点见表4。 表4 现有工程各工段排污节点一览表 项目 工序 序号 污染物 治理措施 废气 熔化、造型、浇铸 G1 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒 混砂 G2 颗粒物 车间密闭，车间无组织排放 清砂 G3 颗粒物 自带布袋除尘器+1根15m排气筒 生产车间 -- 颗粒物 车间密闭 废水 中频电炉 W1 COD、SS、氨氮 用于泼洒抑尘；厂区内设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排 生活盥洗废水 -- 噪声 中频电炉 N1 噪声 基础减振、厂房隔声 清砂机 N2 噪声 基础减振、厂房隔声 固废 中频电炉 S1 熔化渣 收集后外售 脱模 S2 废型砂 重复利用 布袋除尘器 S3 除尘灰 收集后外售 检验 S4 不合格产品 回用于电炉 职工生活 -- 生活垃圾 集中收集后，由环卫部门统一处理 二、技改工程项目概况 1、项目基本情况 项目名称：定州市兴源灶具厂技术改造项目。 建设单位：定州市兴源灶具厂。 项目性质：技改。 建设地点：技改项目位于定州市叮咛店镇新城村，厂址中心坐标为北纬：115°1′12.43″，东经：38°26′53.46″，技改项目北侧为新城村，西侧为乡村路，东侧为农田，南侧为工厂，距离本项目最近的，敏感点为项目北侧紧邻的新城村。项目地理位置见附图1。 项目占地：技改项目在现有厂区内建设，不新增占地，技改项目平面布置见附图3。 项目投资及环保投资：技改项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.33%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员依托现有工程，进行内部调剂，不新增职工，采取每日1班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。 建设内容和建设规模：本项目通过技术改造，产品种类、产品产量不变，提高生产效率及产品质量。建设内容：本项目新增喷涂烘干线，粘土砂生产线，覆膜生产线，壳芯机，清砂机，砂轮机等设备，并购置环保设备，共44台（套）。 技改项目主要建设内容见表5。 表5 技改项目主要建设内容一览表 项目组成 工程名称 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 1层，彩钢结构，建筑面积1500m2，内设浇铸区、造型区、清砂区、组装区。 利旧 喷涂烘干线区 1层，彩钢结构，建筑面积200m2，喷涂烘干线1条 新增 辅助工程 仓库 1层，彩钢结构，建筑面积950m2，主要用于暂存原料和成品 利旧 办公室 1层，砖混结构，建筑面积200m2，主要用于职工日常办公及临时休息 利旧 公用工程 供水 本项目用水由当地供水管网提供 利旧 供电 本项目用电由当地电网提供 利旧 供热 本项目生产用热有电提供，职工冬季采暖使用空调 利旧 环保工程 废水 不新增生产废水和生活废水 -- 废气 浇铸、造型工序产生的颗粒物和非甲烷总烃经集气罩收集后，通过2套“布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”处理，最后经1根15m高排气筒（P1）排放（利旧）；清砂工序颗粒物经自带的布袋除尘器处理后，经1根15m排气筒（P2）排放；喷塑、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经集气罩收集后，通过1套“滤芯除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”处理，最后经1根15m高排气筒（P2）（利旧）排放；切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器（新增）处理，最后经1根15m高排气筒（P2）（利旧）排放 新增 噪声 基础减振、厂房隔声 -- 固废 生产工序产生的废覆膜砂重复利用；布袋除尘器处理后产生的除尘灰，收集后外售；废活性炭、废UV灯管暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置 新增 2、主要生产设备 技改项目主要生产设备详见表6。技改完成后全厂主要设备一览表见表7。 表6 技改项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/条） 备注 1 壳芯机 10 新增 2 清砂机 1 新增 3 喷涂烘干线 1 新增 4 粘土砂生产线 1 5 覆膜生产线 1 6 钻铣床 1 7 车床 1 8 台式钻床 10 9 砂轮机 1 10 电焊机 2 11 等离子切割机 2 12 砂轮式切割机 1 13 布袋除尘器 2 14 滤芯除尘器 1 15 UV光氧净化器 3 16 活性炭吸附装置 3 17 螺旋式空压机 1 18 发电机组 1 19 升降机 1 表7 技改后全厂主要设备一览表 序号 设备名称 现有数量（台/套） 本项目新增数量（台/套） 合计（台/套） 1 KGS中频电炉 2 0 2 2 清砂机 1 1 2 3 混砂机 2 0 2 4 壳芯机 10 10 20 5 螺旋式空压机 3 1 4 6 钻铣床 1 1 2 7 车床 1 1 2 8 台式钻床 10 10 20 9 砂轮机 1 1 2 10 喷涂烘干线 0 1 1 11 粘土砂生产线 0 1 1 12 覆膜生产线 0 1 1 13 电焊机 0 2 2 14 等离子切割机 0 2 2 15 砂轮式切割机 0 1 1 16 布袋除尘器 0 2 2 17 滤芯除尘器 0 1 1 18 UV光氧净化器 0 3 3 19 活性炭吸附装置 0 3 3 20 发电机组 0 1 1 21 升降机 0 1 1 3、项目选址 技改项目位于定州市叮咛店镇新城村（现有厂区内），项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 4、主要建筑物 技改项目建筑物依托现有工程，技改项目完成后全厂主要构筑物一览表见表8。 表8 技改后全厂主要构筑物一览表 序号 建设内容 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 浇铸区 500 利旧，彩钢结构，位于生产车间南侧 2 造型区 500 利旧，彩钢结构，位于生产车间北侧 3 清砂区 250 利旧，彩钢结构，位于浇铸区西侧 4 组装区 250 利旧，彩钢结构，位于造型区西侧 5 喷涂烘干线区 200 新增，彩钢结构，位于大门南侧 6 成品区 950 利旧，彩钢结构，位于生产车间西侧 7 办公室 200 利旧，砖混结构，位于大门北侧 5、主要原辅材料及能源消耗情况 技改项目产能保持不变，仍为灶具5000吨，技改项目完成后全厂原辅材料及能源消耗情况见表9。 表9 技改后全厂原辅材料及能源消耗一览表 项目 序号 名称 用量 单位 备注 原材料 1 生铁 6000 t/a 外购，依托现有 2 型砂 150 t/a 外购，依托现有 3 膨润土 60 t/a 外购，依托现有 4 覆膜砂 2000 t/a 外购，新增 5 粘土砂 300 t/a 外购，新增 能源 1 新鲜水 0 t/a 不新增，依托现有厂区供水管网 2 电 10 万kwh/a 新增，依托现有厂区供电系统 6、公用工程 （1）给排水 ①给水：技改项目依托现有工程给水系统，用水主要为生活用水； 生活用水：技改项目职工由厂区内部进行调剂，不新增劳动定员，故无新增生活用水； 生产用水：技改项目生产过程不用水，故无新增生产用水。 技改后全厂水平衡图见图3。 图3 技改后全厂水量平衡图 单位m3/d （2）供配电：技改项目新增用电量10万kWh，用电仍由附近变电站提供。 （3）供热：技改项目完成后，冬季生活采暖仍由电暖空调供暖。 7、厂区平面布置 技改项目在定州市兴源灶具厂现有厂区内建设，技改项目完成后厂区平面布置未发生变化：大门位于厂区西侧，生产车间位于厂区东侧，成品区位于生产车间西侧，办公室位于大门北侧，喷涂烘干线区位于大门南侧。具体平面布置见附图3。 8、选址可行性 技改项目在定州市兴源灶具厂现有厂区内建设，不新增占地，项目选址符合定州市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护规划、水资源利用规划等各项规划，项目排污点不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域内。 因此，项目选址可行。 9、产业政策符合性分析 技改项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目，属允许建设项目。 技改项目不属于河北省人民政府办公厅颁布《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；项目不在《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函（2019）308号）中限制、禁止类项目；属于允许建设项目。 因此，技改项目符合国家产业政策及地方产业政策。 10、“三线一单”符合性分析 表10 “三线一单″符合性分析一览表 序号 分析内容 该企业情况 评估 结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于定州市叮咛店镇新城村，厂址中心坐标为北纬：115°1′12.43″，东经：38°26′53.46″，技改项目北侧为新城村，西侧为乡村路，东侧为农田，南侧为工厂，距离本项目最近的，敏感点为项目北侧紧邻的新城村。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目产生废气为非甲烷总烃、颗粒物，污染物经收集处理后，可达标排放；项目无生产废水产生，不新增生活污水；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足排放标准，符合区域环境功能区划要求 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板″。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于定州市叮咛店镇新城村，不属于禁止、限制发展的产业类型，不在该功能区的负面清单内 符合 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 定州市兴源灶具厂位于定州市叮咛店镇新城村，始建于2008年，主要从事灶具生产加工。定州市兴源灶具厂2008年补办环评《年产300吨灶具》，于2008年11月13日取得定州市环境保护局审批意见（定环表[2008]70号），2013年12月编制了《定州市兴源灶具厂年产5000吨灶具开扩建项目》（定环表[2013]第156号），于2013年12月10日取得了定州市环境保护局的审批意见（定环验[2018]16号），并于2018年6月6日取得了定州市环境保护局的验收意见。 主要污染源及其实际排放情况： 废气 现有工程废气污染源主要为电炉熔化、浇铸、造型、清砂工序产生的颗粒物。 根据河北雄伟环境科技有限公司出具的检测报告（XW2018110610）可知，电炉熔化、浇铸、造型、清砂工序产生的颗粒物排放浓度最大值为8.9mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1其他炉窑及《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2二级排放标准限值；无组织颗粒物排放浓度最大值为0.388mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 废水 现有工程排水主要包括中频电炉循环冷却系统排水，废水产生量为1m3/d。生活污水为员工生活盥洗废水，排水量按用水量的80%计算，排水量为2m3/d。因此现有工程废水产生总量为3m3/d，全部用于泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 噪声 现有工程噪声主要为中频电炉、清砂机等生产设备产生的机械噪声，源强约为75~90dB(A)，各设备经基础减震、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，可综合降噪20dB(A)以上。根据河北雄伟环境科技有限公司出具的检测报告（XW2018110610）可知，昼间厂界噪声为55.3dB(A)~58.3dB(A)，夜间厂界噪声为45.9dB(A)~48.4dB(A)噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固体废物 现有项目产生的固体废物主要为中频电炉产生的熔化渣，收集后外售，脱模工序产生的废型砂，重复利用，布袋除尘器产生的除尘灰收集后外售，检验工序产生的不合格品，回用于电炉，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。 3、主要环境问题及整改措施 存在的主要问题：现有工程混砂机混砂工序和砂轮机打磨工序产生的颗粒物未进行收集，不满足国家相关环保标准要求。 整改措施：在混砂机、砂轮机区域设置集气罩对粉尘进行收集，然后经布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放（P2，利旧）。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 技改项目位于定州市叮咛店镇新城村，厂址中心坐标为北纬：115°1′12.43″，东经：38°26′53.46″，技改项目北侧为新城村，西侧为乡村路，东侧为农田，南侧为工厂，距离本项目最近的，敏感点为项目北侧紧邻的新城村。具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数砂丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。 3、气象气候 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表11。 表11 区域多年气象要素一览表 序号 项目 单位 数值 序号 项目 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 13.1 7 多年最小降雨量 mm 291.9 2 极端最高气温 ℃ 41 8 多年平均相对湿度 % 63.0 3 极端最低气温 ℃ -18.2 9 多年平均蒸发量 mm 1634.38 4 多年平均气压 hpa 1010.2 10 多年平均日照时数 h 2417.4 5 多年平均降雨量 mm 481.79 11 多年平均风速 m/s 2.0 6 多年最大降雨量 mm 779.6 12 多年最大风速 m/s 21.7 4、水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 5、地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、砂河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 6、植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气质量达标区判定 根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。 表12 区域空气质量现状评价一览表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 70 35 200% 超标 PM10 年平均质量浓度 133 70 190% 超标 SO2 年平均质量浓度 28 60 46.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 46 40 115% 超标 CO 百分位数日平均质量浓度 3200 4000 80% 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 195 160 121.9% 超标 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 项目所在地区严格贯彻实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）等措施，将持续改善区域环境空气质量。 2、地下水质量现状 区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； 3、声环境质量现状 （1）项目位于定州市叮咛店镇新城村，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）厂界周边声环境质量：新城村距离本项目较近，为了解本次技改对该敏感目标声环境的影响，我单位委托了河北持正环境科技有限公司对其进行了声环境质量监测，并出具了检测报告（持环检（环）字[2020]第11126号）。监测时间为2020年11月13日~14日，共2天，昼夜各一次，检测结果见下表： 表13 厂界噪声检测结果一览表 单位：dB（A） 监测因子 时段 监测时间 标准值 单位 是否达标 2020.11.13 2020.11.14 东厂界N1 昼间 50.7 51.5 60 dB（A） 达标 夜间 42.8 40.3 50 dB（A） 达标 南厂界N2 昼间 51.6 51.7 60 dB（A） 达标 夜间 40.9 37.0 50 dB（A） 达标 西厂界N3 昼间 52.2 52.6 60 dB（A） 达标 夜间 40.9 39.6 50 dB（A） 达标 北厂界N4 昼间 51.6 51.3 60 dB（A） 达标 夜间 41.7 38.5 50 dB（A） 达标 监测数据表明，厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，表面其声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 技改项目位于定州市叮咛店镇新城村，厂址中心坐标为北纬：115°1′12.43″，东经：38°26′53.46″，技改项目北侧为新城村，西侧为乡村路，东侧为农田，南侧为工厂，距离本项目最近的，敏感点为项目北侧紧邻的新城村。评价区域内无重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、革命历史古迹等特殊环境敏感点。根据技改项目性质及周围环境特征，确定技改项目环境保护目标及保护级别见表14。 表14 技改项目环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 坐标（°） 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境 空气 115.019699 38.448396 新城村 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求 N 紧邻 115.020676 38.450161 新城屯村 居民 N 330 115.021105 38.458529 石家佐村 居民 N 1160 115.034323 38.454799 北平谷村 居民 NE 1440 115.034280 38.448245 中平谷村 居民 E 1170 115.041103 38.447203 西双屯村 居民 E 1775 115.045438 38.446329 东双屯村 居民 E 2140 115.034237 38.439439 南平谷村 居民 SE 1485 115.009775 38.447102 东车寄村 居民 SW 885 115.018015 38.447875 黄家庄村 居民 SW 225 地下水 区域地下水环境 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 -- -- 声环境 厂界声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值 -- -- 土壤环境 区域土壤环境 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准 -- --

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境：SO2、PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5、土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 表15 环境质量标准 环境要素 项目 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 µg/m3 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 µg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 µg/m3 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 二级标准 续表15 环境质量标准 环境要素 污染物 名称 取值时间 标准值 单位 标准来源 地下水 pH 6.5~8.5 — 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 耗氧量 ≤3.0 mg/L 溶解性 总固体 ≤1000 总硬度 ≤450 氨氮 ≤0.2 硝酸盐 ≤20 亚硝酸盐 ≤0.02 氯化物 ≤250 硫酸盐 ≤250 氰化物 ≤0.05 氟化物 ≤1.0 挥发酚 ≤0.002 汞 ≤0.001 砷 ≤0.05 镉 ≤0.005 铬(六价) ≤0.05 铅 ≤0.05 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 总大肠菌群 ≤3.0 CFU/100mL 细菌总数 ≤100 CFU/mL 地表水 pH 6～9(无量纲) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 COD ≤30mg/L BOD5 ≤6mg/L 氨氮 ≤1.5mg/L 声环境 厂界 等效连续A声级 昼间 60 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 夜间 50 土壤 环境 砷 60 mg/kg 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 镉 65 铬（六价） 5.7 铜 18000 铅 800 汞 38 续表15 环境质量标准 环境要素 污染物名称 标准限值 单位 标准来源 土壤 环境 镍 900 mg/kg 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 四氯化碳 2.8 氯仿 0.9 氯甲烷 37 1,1-二氯乙烷 9 1,2-二氯乙烷 5 1,1-二氯乙烯 66 顺-1,2-二氯乙烯 596 反-1,2-二氯乙烯 54 二氯甲烷 616 1,2-二氯丙烷 5 1,1,1,2-四氯乙烷 10 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 四氯乙烯 53 1,1,1-三氯乙烷 840 1,1,2-三氯乙烷 2.8 三氯乙烯 2.8 1,2,3-三氯丙烷 0.5 氯乙烯 0.43 苯 4 氯苯 270 1,2-二氯苯 560 1,4-二氯苯 20 乙苯 28 苯乙烯 1290 甲苯 1200 间-二甲苯+对-二甲苯 570 邻-二甲苯 640 硝基苯 76 苯胺 260 2-氯酚 2256 苯并[a]蒽 15 苯并[a]芘 1.5 苯并[b]荧蒽 15 苯并[k]荧蒽 151 䓛 1293 二苯并[a,h]蒽 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘 15 萘 70 石油烃 4500 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 清砂、喷塑、固化、切割、焊接、打磨工序产生的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级排放限值，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；喷塑、固化工序产生的有组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表面涂装业排放限值，无组织排放企业边界浓度执行表2中其他企业边界浓度限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 浇铸、造型工序产生的颗粒物与现有工程中频电炉熔化工序颗粒物经一根排气筒排放，从严执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值，无组织排放厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃的有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放浓度限值，无组织排放企业边界浓度执行表2中其他企业边界浓度限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年)相关规定。 表16 污染物排放标准一览表 类别 污染源 污染物 标准值 单位 标准来源 废气 有组织废气 浇铸、造型工序 非甲烷总烃 排气筒 15 m 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值 浓度限值 80 mg/m3 颗粒物 浓度限值 50 mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值 喷塑、固化工序 非甲烷总烃 排气筒 15 m 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值 浓度限值 60 mg/m3 去除效率 70 % 喷塑、固化、切割、焊接、打磨工序 颗粒物 排气筒 15 m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 浓度限值 120 mg/m3 排放速率 3.5 kg/h 厂区内无组织废气 非甲烷总烃 监控点处1h平均浓度值 6 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 监控点处任意一次浓度值 20 mg/m3 厂界无组织废气 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值 颗粒物 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 噪声 生产 设备 Leq 昼间 60 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 夜间 50 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《定州市兴源灶具厂技术改造项目》环境影响报告表及排污许可证可知，现有项目污染物排放量为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 结合技改项目特点及排污特征，确定技改项目污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。技改项目依托现有工程在现有厂区内建设，技改项目废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及SO2、NOX排放；技改项目无生产废水产生，技改项目无新增劳动定员，故无新增生活污水，故不涉及废水污染物COD和氨氮排放。 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283 号)的规定，本次评价以污染物达标排放量作为污染物总量控制指标。 浇铸、造型工序颗粒物（P1）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值；喷塑、固化、切割、焊接、打磨工序颗粒物（P2）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放限值；浇铸、造型工序非甲烷总烃（P1）执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值；喷塑、固化工序非甲烷总烃（P2）执行表1表面涂装业排放限值。 P1颗粒物=5000m3/h×2400h/a×50mg/m3×10-9=0.6t/a； P2颗粒物=5000m3/h×2400h/a×120mg/m3×10-9=1.44t/a； P1非甲烷总烃=5000m3/h×2400h/a×80mg/m3×10-9=0.96t/a； P2非甲烷总烃=5000m3/h×2400h/a×60mg/m3×10-9=0.72t/a； 因此，项目完成后，全厂污染物排放总量控制建议指标如下：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物：2.04t/a、非甲烷总烃：1.68t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 技改项目施工期主要为设备的安装调试，不涉及土建工程，因此无施工期工艺。技改项目运营期工艺流程及排污节点见图及表19。 2、运营期 图例：G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 工艺流程简述： 本项目是将外购的生铁熔化为铁水后用模具浇铸成型，根据业主要求制造相应规格的铸件。本项目生产的产品为毛坯件，浸漆等后续工序为外协。其主要生产工序为熔化，主要设备为中频电炉，工艺原理为中频电炉通电后，电源经降压变频后，供给中频电炉的水冷感应线圈，在电炉内产生交变电磁场，在交变电磁力作用下产生感应电动势，形成感应电流，生产原料由于自身电阻和电流作用产生热量，逐渐升温熔化。熔化完成后即可进行浇铸，具体流程如下： (1)原料准备 所用原材料均由汽车运输进厂，在仓库分类暂存。 (2)熔化 生铁称量后，运至中频电炉溶化，熔化后倒入铁水包内，准备浇铸。 (3)造型(芯) 造型(芯)采用型砂、粘土砂和覆膜砂，生产时将型砂从仓库运至生产车间的制芯区，制成模具；项目部分产品造型时需要加膨润土，增加模具粘度，人工将膨润土和水加入混砂机，混合均匀后添加至型砂中。 （4）浇铸 铁水包运至造型线的浇铸工序后进行连续浇铸。铁水通过浇口进入制作好的型砂内，完成后，在厂房内自然冷却。 (5)脱模清砂、打磨 冷却后沙箱回收利用：落砂后的铸件用清砂机、砂轮机等设备去除表面残留废沙，切下的浇冒口和不合格铸件返回熔化工序。 （6）焊接、切割 将半成品进行焊接、切割成客户需要的尺寸型号。 （7）喷涂烘干 将焊接、切割好的半成品进行喷塑、烘干一体生产线后，即为成品，放入指定位置等待外售。其中检验不合格的产品进入中频电炉后回用于生产。 表17 技改项目主要排污节点一览表 污染物类型 排污节点 主要污染物 产生 特征 治理措施 废气 造型、浇铸工序 颗粒物、非甲烷总烃 间断 集气罩+2套“布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）+1根15m高排气筒（P1）（利旧） 清砂工序 颗粒物 间断 自带布袋除尘器 +1根15m高排气筒（P2）（利旧） 喷塑、固化工序 颗粒物、非甲烷总烃 间断 集气罩+1套“滤芯除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增） 打磨、切割、焊接工序’ 颗粒物 间断 集气罩+1套布袋除尘器（新增 生产车间未被收集的废气 颗粒物、非甲烷总烃 间断 车间密闭 废水 -- -- -- -- 噪声 壳芯机、清砂机、混砂机、砂轮机、等离子切割机等 噪声 间断 基础减振、厂房隔声等 固废 布袋除尘器 除尘灰 间断 集中收集后外售 生产工序 废覆膜砂 间断 重复利用 不合格产品 间断 回用于生产 废气治理 废活性炭 间断 暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置 废UV灯管 间断

主要污染工序： 1、废气：技改项目废气主要为浇铸、造型工序产生的颗粒物和非甲烷总烃；清砂工序产生的颗粒物；打磨、切割、焊接工序产生的颗粒物；喷塑、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃以及生产车间未被收集的颗粒物、非甲烷总烃。 2、废水：技改项目无生产废水及生活污水产生。 3、噪声：技改项目噪声主要为壳芯机、清砂机、混砂机、砂轮机、等离子切割机等设备噪声，声级值为80dB(A)。 4、固废：技改项目固体废物主要为生产工序产生的废覆膜砂、不合格产品；布袋除尘器产生的除尘灰，有机废气治理设施产生的废活性炭、废UV灯管。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排 放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 浇铸、造型工序 | 颗粒物 | 137.625mg/m3，1.652t/a | 6.881mg/m3，0.083t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 93.750mg/m3，1.152t/a | 6.938mg/m3，0.083t/a |
|  |  | 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序 | 颗粒物 | 456.813mg/m3，5.482t/a | 22.826mg/m3，0.274t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.5mg/m3，0.054t/a | 0.333mg/m3，0.004t/a |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 0.037t/a，0.012kg/h | 0.037t/a，0.012kg/h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.031t/a，0.013kg/h | 0.031t/a，0.013kg/h |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 浇铸、造型、清砂工序 | 除尘灰 | 6.777t/a | 集中收集后外售 |
|  | 生产工序 | 废覆膜砂 | 2000t/a | 重复利用 |
|  |  | 不合格产品 | 5t/a | 回用于生产 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 0.05t/a | 暂存于危废间定期交由有资质的单位处理 |
|  |  | 废UV灯管 | 0.02t/a |  |
| 噪 声 | 主要噪声源为壳芯机、清砂机、混砂机、砂轮机、等离子切割机等设备的运行，噪声值约为80~85dB(A)。通过采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 技改项目施工期主要为设备的安装调试，不涉及土建工程，所以无施工期污染。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 技改项目废气主要为浇铸、造型工序产生的颗粒物和非甲烷总烃；清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃以及生产车间未被收集的颗粒物和非甲烷总烃。 （1）污染源分析及其治理措施 有组织废气 浇铸、造型工序废气 技改项目利用覆膜砂进行造型、浇铸，该过程会产生颗粒物和非甲烷总烃，根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》33金属制品业行业产排污系数表，覆膜砂造型、浇铸时，颗粒物产污系数0.367kg/t-产品，挥发性有机物产污系数0.250kg/t-产品（以非甲烷总烃表征），本项目年产灶具5000吨，经计算，可知颗粒物产生量1.835t/a，非甲烷总烃产生量1.25t/a。本项目在造型、浇铸工序上方设集气罩，废气经引风机引至布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）处理，最后经1根15m高排气筒（P1）排放（利旧）。集气罩收集效率按90%，年工作时间2400h，有组织颗粒物产生量1.652t/a，产生速率0.688kg/h，产生浓度137.625mg/m3。布袋除尘器处理效率为95%，则处理后颗粒物排放量为0.083t/a，排放速率0.034kg/h，排放浓度6.881mg/m3。排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值。UV光催化氧化处理装置+活性炭吸附装置综合处理效率为92.6%，则处理后非甲烷总烃排放量为0.083t/a，排放速率0.035kg/h，排放浓度6.938mg/m3。排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值。 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序废气 本项目新增清砂机一台，清砂机自带布袋除尘器，清砂工序产生的颗粒物经管道收集至自带布袋除尘器进行处理，打磨、切割、焊接工序产生的颗粒物经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，喷塑、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经集气罩收集后，通过1套“布袋除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”后，与清砂、打磨、切割、焊接工序废气一同经一根15m排气筒排放（P2）。根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》33金属制品业行业产排污系数表，清砂、打磨、切割、焊接工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本次技改工程，处理灶具2500吨，因此，可得颗粒物产生量为5.475t/a，风机风量为5000m3/h，项目年工作时间2400h，则颗粒物有组织产生量为5.475t/a，产生速率2.281kg/h，产生浓度456.25mg/m3。布袋除尘器处理效率为95%，则处理后颗粒物排放量为0.274t/a，排放速率0.114kg/h，排放浓度22.813mg/m3。喷塑工序产污系数为300kg/t-原料，技改项目塑粉使用量为50t，经计算，喷塑工序颗粒物产生量0.0075t/a，集气罩收集效率按90%，年工作时间2400h，有组织颗粒物产生量0.007t/a，产生速率0.003kg/h，产生浓度0.563mg/m3。布袋除尘器处理效率为95%，则处理后颗粒物排放量为0.0003t/a，排放速率0.00007kg/h，排放浓度0.014mg/m3。固化工序产污系数为1.2kg/t-原料，经计算，非甲烷总烃产生量为0.06t/a，集气罩收集效率为90%，有组织非甲烷总烃产生量0.054t/a，产生速率0.023kg/h，产生浓度4.5mg/m3。UV光催化氧化处理装置+活性炭吸附装置综合处理效率为92.6%，则处理后非甲烷总烃排放量为0.004t/a，排放速率0.002kg/h，排放浓度0.333mg/m3。排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值。综上所述，合计有组织颗粒物排放量0.274t/a，排放速率0.114kg/h，排放浓度22.826mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放限值。 无组织废气 生产车间无组织废气 技改项目未被收集的颗粒物以无组织形式排放，通过泼洒抑尘，车间密闭等措施，可减少80%的无组织废气产生，因此，生产车间无颗粒物排放量排放速率为0.03t/a，0.012kg/h，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃排放量为0.031t/a，排放速率为0.013kg/h；排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 （2）主要污染源源强及环境空气影响预测分析 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D10%。其中Pi定义如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 本项目估算模型参数详见表11。 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表13的分级判据进行划分。 表18 评价工作级别 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②废气污染源参数 废气污染源估算计算参数见表19和表20。 表19 废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 浇铸、造型工序废气（P1） 115.01447 38.447348 47.00 15.00 0.40 25.00 11.06 PM10 0.034 kg/h PM2.5 0.017 kg/h NMHC 0.035 kg/h 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序废气（P2） 115.01398 38.447404 47.00 60.00 5.00 141.85 11.00 PM10 0.114 kg/h PM2.5 0.057 kg/h NMHC 0.002 kg/h 表20 废气污染源参数一览表(面源) 名称 坐标/° 海拔 高度 /m 长度 /m 宽度 /m 有效排放高度 /m 初始垂向扩散 参数/m 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 TSP NMHC 生产车间 115.013542 38.447727 47.00 80.00 35.00 10.00 4.65 0.012 0.01 ③估算模型参数 项目估算模型参数见表21。 表21 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/℃ 41.0 最低环境温度/℃ -18.2 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ④估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表22。 表22 估算模型计算结果一览表 污染源 类型 评价因子 Ci （μg/m3） Coi （μg/m3） Pi （%） D10% （m） 浇铸、造型工序废气（P1） 点源 PM10 450.0 3.3998 0.7555 / PM2.5 225.0 1.6999 0.7555 / NMHC 2000.0 3.4998 0.1750 / 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序废气（P2） 点源 PM10 450.0 0.0756 0.0168 / PM2.5 225.0 0.0378 0.0168 / NMHC 2000.0 0.0013 0.0001 / 生产车间 面源 TSP 900.0 8.2021 0.9113 / NMHC 2000 6.8351 0.3418 / ⑤评价等级确定 由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织的TSP，Pmax最大值为0.9113%，D10%未出现，Cmax为8.2021mg/m3。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ⑥评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）主要污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算表见表23、无组织排放量核算表见表24，大气年排放量核算表见表25。 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 P1 颗粒物 6.881 0.034 0.083 2 非甲烷总烃 6.938 0.035 0.083 3 P2 颗粒物 22.826 0.114 0.274 4 非甲烷总烃 0.333 0.002 0.004 一般排放口合计 颗粒物 0.357 非甲烷总烃 0.087 有组织排放口总计 有组织排放总计 颗粒物 0.357 非甲烷总烃 0.087 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序 号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年 排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 / 生产车间 颗粒物 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值 1.0 0.037 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值 2.0 0.031 厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 监控点处1h平均浓度值≤6 mg/m3监控点处任意一次浓度值≤20 mg/m3 无组织排放口总计 颗粒物 0.037 非甲烷总烃 0.031 ③大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E年排放 —项目年排放量，t/a； Mi有组织 —第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织 —第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织 —第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织 —第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表25 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.094 2 非甲烷总烃 0.118 （4）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表26。 表26 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a 评价因子 基本污染物(PM10) 包括二次PM2.5□ 其他污染物（TSP、NMHC） 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据□ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格 模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受(  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.094)t/a VOCs:(0.118)t/a 注：“□″，填“√″；“（ ）″为内容填写项 （5）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，依据本项目各无组织排放源相关参数计算其卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，见表27。 表27 卫生防护距离计算系数选取 污染源 污染物 Qc(kg/h) S(m2) A B C D L(m) 卫生防护距离 生产车间 颗粒物 0.016 1200 470 0.021 1.85 0.84 0.0235 50 非甲烷总烃 0.008 1200 470 0.021 1.85 0.84 0.0089 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中相关规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 综合考虑，确定本项目卫生防护距离为100m。根据现场踏勘，本项目厂界距最近敏感点为北侧的新城村，满足本项目卫生防护距离的要求。 综上所述，项目实施后不会对周围环境敏感点大气环境产生明显不利影响。 2、水环境影响分析 技改项目无生产废水产生，职工由厂区内部进行调剂，不新增劳动定员，无新增生活废水。 3、声环境影响分析 项目建成运营后，主要噪声源为壳芯机、清砂机、混砂机、砂轮机、等离子切割机等设备的运行，噪声值约为80~85dB(A)，项目采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。项目主要噪声源及治理措施见表28。 表28 主要噪声源及防治措施情况一览表 序号 设备名称 dB(A) 防治措施 降噪效果[dB(A)] 1 壳芯机 80 基础减振、厂房隔声 20 2 清砂机 85 基础减振、厂房隔声 20 3 钻铣床 80 基础减振、厂房隔声 20 4 车床 85 基础减振、厂房隔声 20 5 台式钻床 80 基础减振、厂房隔声 20 6 砂轮机 85 基础减振、厂房隔声 20 7 电焊机 80 基础减振、厂房隔声 20 8 等离子切割机 85 基础减振、厂房隔声 20 9 砂轮式切割机 85 基础减振、厂房隔声 20 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对项目厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 经过预测得出厂界噪声贡献值结果见表29。 表29 厂界噪声贡献值 预测点 时间 贡献值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值dB（A） 41.6 39.1 42.5 41.8 现状值dB（A） 56.6 56.3 56.1 56.7 预测值dB（A） 57.3 56.9 57.0 56.8 昼间评价标准dB（A） 60 60 60 60 评价结果 达标 达标 达标 达标 由上表可以看出，通过采取一系列防治措施及距离衰减后各厂界各预测点的贡献值范围为39.1～42.5dB（A），通过采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 因此，生产过程中产生的噪声通过采取有效措施后，不会对周围声环境产生影响。 4、固体废物环境影响分析 技改项目固体废物主要为生产工序产生的废覆膜砂产生量为2000t/a，重复利用；不合格品产生量5t/a，回用于生产；布袋除尘器处理后产生的除尘灰，产生量为6.777t/a，收集后外售；危险废物为废活性炭、废UV灯管，产生量分别为0.05t/a和0.02t/a，暂存于危废间，定期交由有处理资质的单位处置。 项目危险废物情况汇总见下表。 表30 工程分析中危险废物汇总样表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治 措施 废活 性炭 HW49其他废物 900-041-49 0.05 活性炭吸附装置 固态 过滤 介质 有机物 半年 T，I 暂存于危废间定期交由有资质的单位处理 废UV灯管 HW29含汞废物 900-023-29 0.02 UV光氧处理装置 固态 过滤 介质 使用过程中产生的废含汞荧光灯管 半年 T，I 暂存于危废间定期交由有资质的单位处理 表31 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 废活 性炭 HW49其他废物 900-041-49 喷涂烘干线区东侧 5m2 密闭 容器 1t/a 半年 2 废UV灯管 HW29含汞废物 900-023-29 本项目在生产车间内已设置1座危废间，占地面积约为5m2，设计最大贮存量为0.1t/a，可满足危险废物暂存需求。为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(2013年)相关标准要求，本评价针对危废间建设要求如下： 1）按照危险废物贮存污染控制标准要求，废活性炭采用专用桶分类收集后，暂存于危废间。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 2）危废间的基础必须进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3）对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 4）危险废物的处置应委托具有危废处置资质的单位处置，转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。 因此，技改项目不会对周围环境产生不良影响。 5、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本次土壤环境影响评价工作等级。 （1）土壤环境影响评价工作等级的确定 ①土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”。 ②占地规模 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为1666.5m2，属于小型规模。 ③土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表32。 表32 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于定州市叮咛店镇新城村，项目厂区北侧紧邻新城村，因此，本项目土壤环境敏感程度为“敏感”。 ④评价等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表33。 表33 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I II III 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地为1666.5m2，小于5hm2，因此项目属于小型项目，依据污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 （2）调查评价范围 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中相关要求，调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求，项目评价工作等级为三级，属于污染影响型，调查评价范围为项目占地范围外0.05km。 （3）土壤调查 ①土地利用历史情况 本项目厂区所有地面均已进行防渗硬化，项目生产不会对土壤产生不利的环境影响且没有发生过土壤污染事件。 ②土壤现状及规划 建设项目用地为建设用地，本项目已建成，不再进行土建施工。 土壤影响源 根据现场调查，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产废气的主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及重金属污染因子，故本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；项目无生产废水产生，职工生活污水水质简单、水量小，用于泼洒厂区抑尘，故本次评价不考虑地面漫流对土壤环境的影响途径。 （4）现状监测 根据2020年8月10日部长信箱“关于土壤破坏性监测问题的回复：根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因”。 经现场踏勘，厂房已全厂范围内进行防渗硬化，不具备采样条件，故无法进行土壤现状监测。 （5）土壤环境影响评价 ①土壤污染源分析 土壤的组成成分、功能结构特性以及土壤在环境生态系统中的特殊作用和地位，使得土壤污染既不同于水体污染和大气污染，相比而言，土壤污染更为复杂。污染物在土壤中迁移的过程，实际上就是污染物溶质在土壤中的入渗过程。土壤入渗过程受到多种因素的影响，主要包括土壤质地、土壤构造、土壤供水方式与强度、土壤温度场、污染物在土壤中的化学物理过程等，其中化学物理过程又包括吸附解吸和离子交换过程、水解和络合过程、溶解和沉淀过程、氧化还原过程、生物化学过程、挥发过程、植物根系吸收。 总而言之，影响污染物在土壤中迁移转化的因素和过程有：污染物质的种类、边界和初始条件、土壤孔隙的结构和分布、污染物的释放方式、污染源的几何形状和数量、对流、水动力弥散、降解挥发、地球生物化学反应、生物降解和放射性衰变。污染物在土壤中迁移浓度的时空分布，在较多情况下是上述各种因素和过程综合作用的结果。 ②土壤污染途径分析 土壤层是一个分布广泛且十分复杂的天然降解系统，研究土壤中污染物的迁移转化规律。首先需要了解土壤的结构，其次需要确定污染物的种类，不同的污染物在土壤中的迁移转化规律不同，再者需要重点了解影响污染物在土壤中迁移转化的因素。由于土壤中地下水的存在，以及存在着大量的有机和无机胶体、土壤动植物、微生物，使土壤中的污染物通过土壤的化学、物理和生物等过程，不断地被迁移、转化、吸附、和分解。 由于土壤是由粘土矿物、腐殖质和复杂的有机、无机复合体组成的胶体体系，有巨大的比表面积，带有电荷，能吸附、吸着各种阳离子、阴离子和某些分子，对一些污染物质能进行蓄积储存。从外界环境进入土壤的各种污染物质，通过在土壤中迁移、留存、吸附、离子交换和大量土壤生物对农药、重金属及其他有机、无机毒物的吸收、富集、拮抗、降解、转化等复杂过程，有的有毒物质转化为无害物质。特别由于土壤中生活着各种各样的微生物，对外界进入的污染物能进行分解和转化，因此土壤不仅是污染物质的载体，也是污染物质的净化剂。 就本项目而言，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产废气的主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及重金属污染因子，故本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；项目无生产废水产生，职工生活污水水质简单、水量小，用于泼洒厂区抑尘，故本次评价不考虑地面漫流对土壤环境的影响途径。因此，本次评价对可能造成土壤环境污染的污染物进行定性分析。 ◆正常状况下，本项目厂区进行分区防渗处理，各污染防治区分别满足不同等级的防渗技术要求，可有效阻止污染物下渗。因此，本次土壤污染主要发生在非正常状况情况下。 ◆非正常状况，根据同类型企业的实际情况分析，如果厂区地面防渗层破损，建设单位必将及时采取修复措施，不可能任由物料漫流渗入土壤。因此，只有当地下非可视部位发生破损，才有可能造成污染物持续渗入土壤并对土壤环境造成一定污染。 ③土壤环境影响防控措施 ◆加强清洁生产意识 在项目的生产管理过程中，加强员工的清洁生产意识，减少对土壤环境的影响。 ◆执行建设项目的“三同时”管理 认真执行建设项目相关的防治土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。 ◆源头控制措施 为了防止本项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对污水管网、生产车间地面等采取防渗措施。防止对地下水造成影响。 ◆过程防控 建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。 ◆加强土壤环境的监测和管理 建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行。 A.完善监测制度：定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测。 B.加强事故或灾害风险的及时监测：制定事故灾害风险发生的应急措施。 ④评价结论 综上所述，考虑到场地内地面已全部进行防渗硬化，受降雨影响及地面漫流影响较小，降低了污染物的迁移速度。且厂区内做了严格的防渗措施。在非正常状况发生后，厂方应及时采取应急措施，及时对污染源进行防渗层修复处理，减少污染源的扩散，使此状况对土壤环境的影响降至最小。定期对厂区防渗层等进行检查，及时发现腐朽老化现象，杜绝非正常状况的发生。综合考虑，在严格执行相关环保措施的情况下，对场地土壤环境造成污染的可能性不大，建设项目对场地土壤环境的影响是可接受的。 6、环境风险影响分析 经比对《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，工程生产过程涉及的主要风险物质如下。 本项目主要涉及风险物质为危废间废活性炭。 （1）评价等级划分 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表30确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分依据详见表34。 表34 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）Q值确定 危险物质数量与临界量比值（Q） 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目， 按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质涉及废活性炭、废UV灯管。详见表34建设项目Q值确定表。 表35 危险化学品的临界量 序号 物质名称 CAS 号 存在量（t） 临界量（t） 1 废活性炭 -- 0.05 / 2 废UV灯管 -- 0.02 / 项目Q值 0 由上表可知，叠加后的Q值为0，因此本项目Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （3）环境风险评价 环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目环境风险达到可接受水平。 工程实施后，废活性炭、废UV灯管物质在储存及使用过程中均存在着相应的环境风险事故。本次环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产过程及物料储存运输中的风险困素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)等文件的相关要求，提出相应的预防措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。 危废间风险防范措施 定期巡回检查危废容器、地面、围堰等设施的完好性；按时巡检，巡检过程中发现环境突发事件立即电话上报预警。 ①日常加强对危险废物的管理，防治危险废物的丢失。 ②如危险废物进入厂内污水管网后，首先切断污染源，根据泄漏点区域及时收集，如水量较大则将其引入厂区事故水池内，进行后续处理。 ③危险废物随雨水流失，污染土壤，进而影响地下水，应急处理人员戴自吸式防尘口罩、穿耐酸工作服、防护面具、橡皮围裙和手套，长筒胶靴等劳保防护用具对其进行收集，并不要直接接触泄漏物。 ④如有有毒气体逸散，立刻发出警报，迅速通知下风向的相关单位，紧急撤离到安全区域，防治事故进一步恶化。 （4）风险事故应急预案 为了防范事故和减少危害，项目应根据要求制定应急预案。发生事故时，采取相应的应急措施，必要时请求社会应急援助，以控制事故危害，减少对环境造成的影响。本报告根据工程实际情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关要求，提出以下环境风险事故应急预案框架，以供企业在制定事故应急预案时参考。本项目环境风险事故应急预案框架见下表。 表36 环境风险事故应急预案框架 序号 项目 内容与要求 1 应急计划区 事故相邻区域 2 应急组织机构、人员 成立以总经理为组长的环境风险事故应急处置救援指挥领导 小组，负责环境风险事故的应急处置、救援工作的组织与指挥 3 预案分级响应条件 发生事故后，厂内应急处置救援指挥领导小组组长，应尽快到 达事故现场，组织与指挥应急处置、救援工作，启动应急预案 4 应急救援保障 配置事故处置、救援人员所需的防毒面具、防护服装等；准备 充足的处置、救援消防器材 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 等 6 应急环境监测、抢险、 救援与控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后 果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急防范措施、清除 泄漏措施 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和消除污染措施及 相应设备 8 人员紧急撤离与疏散 计划 事故发生后应立即隔离事故现场，撤离与疏散可能受危害人 员，及时对受影响人员进行救援，必要时送医院医治 9 事故应急救援关闭程 序和恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近 区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时应安排人员进行培训和演练 11 公众教育和信息 对危险源附近的人员进行教育、培训和发布有关信息 （5）环境风险评价结论 本项目涉及的风险物质为废活性炭、废UV灯管，风险源为危险废物暂存间等，上述风险源存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。 7、总量控制指标 根据技改项目污染物排放特征及环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的规定核算，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定。 因此，项目完成后，全厂污染物排放总量控制建议指标如下：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物：2.04t/a、非甲烷总烃：1.68t/a。 7、选址可行性分析 本项目选址位于定州市叮咛店镇新城村（现有厂区内），项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上，项目符合定州市土地利用规划和城镇发展规划。 8、污染物排放清单 表37 污染物排放信息一览表 类别 污染源名称 废气量Nm3/h 主要污染因子 源强mg/m3 治理 措施 治理效果 年排放量t/a 排放 浓度mg/m3 排放 速率 kg/h 废气 浇铸、造型工序废气 5000 颗粒物 137.625 集气罩+2套“布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”+1根15m高排气筒（P1）（利旧） 6.881 0.034 0.083 非甲烷总烃 93.7505 6.938 0.035 0.083 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序废气 5000 颗粒物 456.813 集气罩+1套“布袋除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”+1根15m高排气筒（P2）+（利旧） 22.826 0.114 0.274 非甲烷总烃 4.5 0.333 0.002 0.004 无组织废气 -- 颗粒物 -- 车间密闭 -- 0.012 0.037 -- 非甲烷总烃 -- -- 0.01 0.031 类别 污染源名称 废水量m3/d 主要污染因子 源强mg/L 治理 措施 治理效果 年排放量t/a 排放浓度mg/L 废水 -- -- -- -- -- -- -- 类别 污染源名称 固废量t/a 主要污染因子 源强t/a 治理 措施 治理效果 年排放量t/a 排放量t/a 固废 生产工序 5 不合格产品 -- 回用于生产 不外排 0 2000 废覆膜砂 -- 重复利用 不外排 0 废气治理 6.777 集尘灰 -- 集中收集后外售 不外排 0 0.05 废活性炭 -- 暂存于危废间定期交由有资质的单位处理 不外排 0 0.02 废UV灯管 -- 不外排 0 9、“三本账”分析 技改项目完成后全厂污染物排放“三本账”分析见表38。 表38 重点污染物排放量“三本账”分析 污染物 现有工程 排放量t/a 技改项目 排放量t/a “以新带老”削减量t/a 技改后 全厂排放量t/a 污染物变化量t/a SO2 0 0 0 0 0 NOX 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 颗粒物 0.098 0.094 0 0.192 +0.094 非甲烷总烃 0 0.118 0 0.118 +0.118 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 ②环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 ③环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施投资处于企业可接受范围。项目营运期主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 （2）监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。企业应安装挥发性有机物有组织和无组织超标报警仪。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ89-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划。项目监测计划见表39。 表39 本项目环境监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 浇铸、造型工序废气排气筒出口 颗粒物 浓度限值≤50mg/m3 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值 非甲烷总烃 浓度限值≤80mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序废气排气筒出口 颗粒物 浓度限值≤120mg/m3 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放限值 排放速率≤3.5kg/h 非甲烷总烃 浓度限值≤60mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值 去除效率≤70% 厂界 颗粒物 ≤1.0mg/m3 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值 非甲烷总烃 ≤2.0mg/m3 1次/年 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求 车间外 非甲烷总烃 非甲烷总烃车间外监控点平均1h浓度限值：6mg/m3；监控点任意一次浓度限值：20mg/m3 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求 厂界四周 （厂界外1m） 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 1次/季度 《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 11、排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。应参照《山东省排污口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）要求规范排污口的建设。 （1）排污口标志及管理 ①废气排放口和噪声排放源图形标志 废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 ②固体废物贮存（处置）场图形标志 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。以上标志见下表。 表40 图形标志 序号 提示图像符号 警告图像符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气排放 2 噪声源 表示噪声向外环境排放 3 一般固体废物贮存 表示固废储存处置场所 危废暂存间 表示危险废物暂存处置场所 （2）排污口立标 ①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。 ②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 （3）排污口管理 ①管理原则 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： A.项目污染物的排放口必须规范化。 B.列入总量控制的污染物、污染源列为管理的重点。 C.如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 D.废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔，设置应符合《污染源监测技术规范》。 E.固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废堆放场地采取防渗漏措施。 ②排放源建档 A.应使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 B.根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）环境保护图形标志的形状及颜色 环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表41 环境保护图形标志的形状及颜色 项目 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 （5）有机废气排污口监测 根据《河北省环保厅关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》(冀环办字函〔2017〕544号)的要求，排气筒VOCs排放量≥60000m3/h或排放速率＞2.5kg/h的固定排放源，安装VOCs在线检测设施，对未达到上述条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置；车间及厂界无组织排放情况安装超标报警装置。 12、企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，定州市兴源灶具厂应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息，主要内容见表42。 表42 企业基础信息一览表 序号 项目 内容 1 单位名称 定州市兴源灶具厂 2 统一社会信用代码 92130682MA0AYHYF7T 3 法定代表人 张占利 4 地址 定州市叮咛店镇新城村 5 联系人及联系方式 张占利 13831267580 6 项目的主要内容 本项目新增喷涂烘干线，粘土砂生产线，覆膜生产线，壳芯机，清砂机，砂轮机等设备，并购置环保设备，共44台（套）。 7 产品及规模 灶具5000吨 ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 13、分表计电 根据《河北省涉气工业企业分表计电系统建设指导性意见》相关要求，涉气工业企业分表计电系统通过对生产设施和污染防治设施电量等监测数据的采集、传输和系统平台分析、报警、交办，时限有效防范企业擅自停运污染防治设施、来按要求落实差別化管控和重污染天气应急减排措施等行为。 （1）主要功能 对企业生产设施、污染防治设施运行状态实行24小时不间断监测分析，可有效发现企业污染防治设施闲置、差别化管控和重污染天气应急响应措施落实不到位等问题，助力环境执法监管提升科技化水平。 对于具有污染源自动监控的企业，分表计电监测数据应与污染源自动监控系统实现数据衔接，能够发现生产负荷波动时排放强度恒定不变或与生产负荷相一致的变化趋势等异常线索，实现治污过程和治污结果的同时监管。 （2）监测点位的选取 技术单位要通过实地现场勘查，全面掌握企业生产设施与污染防治设施及其相对应关系，与企业共同确定监测点位、基础数据嵌入种类及数值，并报当地生态环境部门备案。 （3）监测设备及安装 选用并安装符合要求的监测设备。 （4）基础数据嵌入 收集并嵌入生产设施、污染防治设施关键装置设备的额定值、实际运行值，并于能够明确显示在监控平台同一界面。 （5）数据传输 前端设备与监控平台之间的传输必须符合《污染物在线监控（监测）系统传输标准》（HJ212-2017）或《电力用户用电信息采集系统通信协议》（Q/GDW1376.1-2013）。同时，必须保证数据传输质量，确保数据实时、不间断传输。 （6）监控平台 监控平台兼容《污染物在线监控（监测）系统传输标准》（HJ212-2017）或《电力用户用电信息采集系统通信协议》（Q/GDW1376.1-2013）。监控平台应具备灵活的扩展性，具备兼容除电量参数以外的其他非电量参数监测功能。监控平台至少保持一年以上的数据存储。 （7）数据分析 监控平台应具备如下功能： 区分生产设施、污染防治设施正常生产工况、差别化管控工况，能够正确识别污染防治设施是否闲置、是否落实差别化管控要求，并针对异常情况设定报警值，一旦触发报警值，准确报警并通过手机APP、短信等信息告知环境执法监管人员。 支持可依据区域、行业、独立企业配置差別化管控要求，支持依据电量、用电时长、监测设备数量（生产线数）灵活配置差別化管控要求，支持差別化管控措施的过程监测。 具备数据的统计、分析、报警提醒功能，可以提供污染防治设施和生产设施的运行状态、用电情况、报警情况的日报、月报、年报查珣和下载功能，可以査看报警情况的处理状态，便于人性化管理。 通过采集大量监测数据，分折发现生产设施与污染防治设施潜在规律，对企业污染防治流程设定预警值，对可能出现的污染防治设施不正常运行提供预装管理。 （8）信息管理 同一企业的监测点名称不能重复。系统平台对各级用户、点位自动设罝编号管理。平台可清晰展示生产设施和污染防治设施的从属关系，以及生产设施间、污染防治设施间的对应关系。 本项目废气为颗粒物、非甲烷总烃，需按《河北省涉气工业企业分表计电系统建设指导性意见》安装分表计电系统。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浇铸、造型工序 | 颗粒物 | 集气罩+2套“布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”+1根15m高排气筒（P1）（利旧） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016) 表1其他行业排放限值 |
|  | 清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序 | 颗粒物 | 集气罩+1套“布袋除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”+1根15m高排气筒（P2）+（利旧） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值 |
|  | 生产车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准）GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 |
| 水污 染物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后外售 | 合理处置 |
|  | 生产工序 | 废覆膜砂 | 重复利用 | 合理处置 |
|  |  | 不合格产品 | 回用于生产 | 合理处置 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置 | 合理处置 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为壳芯机、清砂机、混砂机、砂轮机、等离子切割机等设备噪声，声级值为80dB(A)，通过采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 营运期做好“三废”防治措施，使之达标排放，同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。 |

# 结论与建议

一、结论 （一）、建设项目概况 1、项目名称：定州市兴源灶具厂技术改造项目。 2、建设单位：定州市兴源灶具厂。 3、项目性质：技改。 4、建设地点：技改项目位于定州市叮咛店镇新城村，厂址中心坐标为北纬：115°1′12.43″，东经：38°26′53.46″，技改项目北侧为新城村，西侧为乡村路，东侧为农田，南侧为工厂，距离本项目最近的，敏感点为项目北侧紧邻的新城村。项目地理位置见附图1。 5、项目占地：项目在现有厂区内建设，不新增占地，占地面积为1666.5m2。 6、项目投资及环保投资：项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.33%。 7、劳动定员及工作制度：项目劳动定员依托现有工程，进行内部调剂，不新增职工，采取每日一班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。 8、建设内容：本项目新增喷涂烘干线，粘土砂生产线，覆膜生产线，壳芯机，清砂机，砂轮机等设备，并购置环保设备，共44台（套）。 9、给排水：技改项目无生产废水和生活废水产生。 10、供配电：技改项目用电由附近变电站提供，新增耗电量10万kW·h。 11、供暖：技改项目废气治理项目，不涉及用热。 （二）、选址可行性结论 技改项目在定州市兴源灶具厂现有厂区内建设，不新增占地，项目选址符合定州市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护规划、水资源利用规划等各项规划，项目排污点不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域内。 因此，该技改项目选址可行。 （三）产业政策符合性结论 技改项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类项目，属允许建设项目。 技改项目不属于河北省人民政府办公厅颁布《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；项目不在《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函（2019）308号）中限制、禁止类项目；属于允许建设项目。 因此，项目的建设符合当前国家和地方产业政策要求。 （四）环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 项目所在地区严格贯彻实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）等措施，将持续改善区域环境空气质量。 （2）区域地下水环境质量现状 区域地下水质量现状满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 （4）土壤环境质量现状 区域土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准。 （五）环境影响分析结论 （1）水环境 技改项目无生产废水产生，职工由厂区内部进行调剂，不新增劳动定员，无新增生活废水。 因此，不会对周围水环境产生明显不利影响。 （2）废气 技改项目废气主要为浇铸、造型工序产生的颗粒物和非甲烷总烃；清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃以及生产车间未被收集的颗粒物和非甲烷总烃。 ①造型、浇铸工序产生的废气 技改项目利用覆膜砂进行造型、浇铸，该过程会产生颗粒物和非甲烷总烃，本项目在造型、浇铸工序上方设集气罩，废气经引风机引至布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）处理，最后经1根15m高排气筒（P1）排放（利旧）。处理后颗粒物排放量为0.083t/a，排放速率0.034kg/h，排放浓度6.881mg/m3。排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值。UV光催化氧化处理装置+活性炭吸附装置综合处理效率为92.6%，则处理后非甲烷总烃排放量为0.083t/a，排放速率0.035kg/h，排放浓度6.938mg/m3。排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值。 ②清砂、打磨、切割、焊接、喷塑、固化工序废气 本项目新增清砂机一台，清砂机自带布袋除尘器，清砂工序产生的颗粒物经管道收集至自带布袋除尘器进行处理，喷塑、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经集气罩收集后，通过1套“布袋除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”后，与清砂工序废气一同经一根15m排气筒排放（P2）。处理后非甲烷总烃排放量为0.004t/a，排放速率0.002kg/h，排放浓度0.333mg/m3。排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值。有组织颗粒物排放量0.274t/a，排放速率0.114kg/h，排放浓度22.826mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放限值。 ③无组织废气 技改项目未被收集的颗粒物以无组织形式排放，通过泼洒抑尘，车间密闭等措施，可减少80%的无组织废气产生，因此，生产车间无颗粒物排放量排放速率为0.03t/a，0.012kg/h，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃排放量为0.031t/a，排放速率为0.013kg/h；排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 因此，该技改项目废气得到合理处置，不会对周围大气环境产生明显不利影响。 （3）噪声 技改项目主要噪声源为壳芯机、清砂机、混砂机、砂轮机、等离子切割机等设备的运行，噪声值约为80~85dB(A)，通过采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 因此，技改项目产生的噪声通过采取有效措施后，不会对周围声环境产生影响。 （4）固废 技改项目固体废物主要为生产工序产生的废覆膜砂产生量为2000t/a，重复利用；布袋除尘器处理后产生的除尘灰，产生量为6.777t/a，收集后外售；危险废物为废活性炭、废UV灯管，产生量分别为0.05t/a和0.02t/a，暂存于危废间，定期交由有处理资质的单位处置。 （5）环境风险分析 在采取以上防范措施的情况下，可保证环境风险水平降至最低，项目环境风险可控。 （六）总量控制 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283 号)的规定，本次评价以污染物达标排放量作为污染物总量控制指标。 项目完成后，全厂污染物排放总量控制建议指标如下：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物：2.04t/a、非甲烷总烃：1.68t/a。。 （七）项目可行性结论 综上所述，定州市兴源灶具厂技术改造项目选址符合要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，厂区的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本环评提出以下建议； 1、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 3、加强项目绿化工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表43。 表43 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 验收项目 环保措施 环保投资（万元） 验收指标 验收标准 废气 浇铸、造型工序废气 颗粒物 集气罩+2套“布袋除尘器（1台利旧）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”+1根15m高（P1）排气筒（利旧） 5 浓度限值≤50mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值 非甲烷总烃 浓度限值≤80mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值 喷塑、固化、打磨、切割、焊接工序废气 颗粒物 集气罩+1套“布袋除尘器（新增）+UV光催化氧化处理装置（新增）+活性炭吸附（新增）”+1根15m高排气筒（P2）（利旧） 最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 非甲烷总烃 浓度限值≤60mg/m3 去除效率≤70% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值 厂界无组织 颗粒物 车间 密闭 ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值 非甲烷总烃 ≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值 车间外监控点平均1h浓度限值：6mg/m3；车间外监控点任意一次浓度限值：20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 噪声 设备 噪声 基础减振、厂房隔声等 2 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类区标准 废水 -- -- -- -- 固废 除尘灰 集中收集后外售 3 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单内容 生产工序 废覆膜砂 重复利用利用 不合格产品 回用于生产 废活性炭 暂存于危废间，定期交由有处理资质的单位处置 不外排 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年)相关规定 废UV灯管 总计 环保总投资10万元

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 审批意见 附件3 验收意见 附件4 监测报告 附件5 委托书 附件6 承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图4    技改工程污染物治理工艺流程图