# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称: | 河北华奥鞋业有限公司电表箱生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位: | 河北华奥鞋业有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二一年六月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北华奥鞋业有限公司电表箱生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-130682-89-02-537650 |
| 建设单位联系人 | 李会 | 联系方式 | 13732585625 |
| 建设地点 | 定州市明月店镇陵南村 |
| 地理坐标 | （114度53分20.401秒，38度25分48.115秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33：67金属表面处理及热处理加工；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 定州市科学技术局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定州工信技改备字〔2021〕24号 |
| 总投资（万元） | 104 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 19.2 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”），分析如下。 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 定州市生态保护红线总面积为18.33km2，占定州市国土面积的1.43%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。主要分布在市域北部唐河、南部沙河、东南部木刀沟沿线和西北部南水北调工程沿线。北部唐河河湖滨岸带红线由王村、丁村、苏泉村至齐堡村、泉邱二村，大致呈东西走向的带状分布。南部沙河河湖滨岸带红线由西牛村、钮店村向东至留宿村、李亲顾村后，分为南北两线：北线至南大定村，南线至子位二村。东南部木刀沟河湖滨岸带红线呈两条东北-西南走向的线状分布，均由七级村经东内堡村至寨里村。西北部南水北调工程红线由清辛庄村经悟村、北古山村至北渠河村，呈东北-西南走向的线状分布。 本项目位于定州市明月店镇陵南村，本项目未建设在生态红线范围内，评价区域内无自然保护区、风景名胜区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目对工程产生的废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理措施，在一定程度上减少了污染物排放，经预测，污染物均可达标排放，对区域环境影响较小，项目建设不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中消耗一定的新鲜水及电能，项目供电、供水等能源利用均在区域供电、供水负荷范围内，本项目利用现有车间进行扩建，不新增土地，因此本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目未列入国家环境准入负面清单，目前本项目所在区域尚未出台“环境准入负面清单”。 （2）本项目与其他环境政策符合性分析 项目对照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）、《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》（工信部联节〔2016〕217号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《河北省水污染防治工作方案》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》（冀政发〔2017〕3号）等相关要求。具体分析情况见下表。 表1-1 项目与国家及地方产业政策相符性分析 环境保护政策 项目状况 对比结果 名称 环境管理要求 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号） 加强工业企业大气污染综合治理。加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，推进挥发性有机物污染治理。采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。 （1）本项目有机废气由集气罩+两级活性炭吸附处理后排放； 本项目采取车间密闭、加强操作管理，以减少废气无组织排放，通过安装高效治理设施，完成后能够保证废气达标排放，符合通知相关要求。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号） 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 符合 《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》（工信部联节〔2016〕217号 鼓励企业实施生产过程密闭化、连续化自动化技术改造，建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行。采取密闭式作业，并配备高效的溶剂回收和废气降解系统。 符合 《河北省大气污染防治行动计划实施方案 加大工业企业治理力度，减少污染物排放。全面整顿燃煤小锅炉。加快重点行业脱硫、脱硝和除尘改造。推进挥发性有机物污染治理。采用先进适用清洁生产技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。 符合 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号） 完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。选择对水环境质量有突出影响的总氮、总磷、重金属等污染物，研究纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标系。 项目无生产废水产生，无新增生活污水 符合 《河北省水污染防治工作方案》 选择对水环境质量有突出影响的总氮、总磷、重金属等污染物，研究纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。 符合 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号） 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 项目厂区采取了分区防渗措施。 符合 《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》（冀政发〔2017〕3号） 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 符合 综上所述，项目符合“三线一单”相应要求。 二、产业政策符合性分析 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类、淘汰类，为允许类，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）中限制和淘汰类项目。本项目已在定州市科学技术局对该项目进行备案，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 因此，本项目符合当前国家和地方相关产业政策要求。 三、厂址选择可行性分析 （1）厂址选择符合性 本项目位于定州市明月店镇陵南村。根据定州市明月镇陵南村人民政府出具规划选址证明，证明本项目符合明月镇土地利用规划和总体发展规划，同意选址建设。 建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域。因此，本项目建设选址合理。 （2）环境相容性 本项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。本项目选址周围无公园、学校、风景名胜区等，与周围环境协调一致。 定州市环境管控单元 本项目位于定州市明月店镇陵南村，根据定州市环境管控单元，本项目属于“定州市中部重点管控单元”。具体分析情况见下表。 表1-2 定州市环境管控单元生态环境准入清单 环境要素类别 维度 准入要求 本项目情况 水环境农业源重点管控区、大气环境布局敏感区 空间布局约束 新建项目进入相应园区。 本项目为扩建项目 污染物排放管控 1、推进种植业清洁生产，开展化肥、农药使用量零增长行动，实施地膜回收利用工程，实现废弃农膜基本回收利用，推进重点区域农田退水治理。 2、加强塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 3、国华热电实施超低排放改造后，加强环境管理，确保污染物长期稳定达标排放。 4、对标行业先进水平，积极推进塑料、铸造行业升级改造。 本项目为金属表面处理及热加工处理行业，符合准入要求 环境风险防控 1、加强农村垃圾治理。沿河1000米范围内村庄垃圾全部收集处理。2021年底前，基本实现农村生化垃圾资源化、减量化、无害化处理全覆盖。 2、强化农村生活污水治理。优先推进沿河1000米范围内农村生活污水治理，2022年底前实现入淀河流沿线村庄生活污水全部有效治理，确保农村生活污水不直排入河。到2025年全面建立完善农村生活污水治理长效运维管理机制。 3、推动农业面源治理。规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，综合利用率达到75%以上；强化对畜禽散养户的管控，对入淀河流沿河1000米范围内的散养户畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用，禁止未综合利用的畜禽养殖粪便、废水入河。2022年规模化畜禽养殖场达到绿色养殖标准要求，散养户畜禽粪便污水有效管控。提高秸秆、农残膜等农业废弃物资源化利用水平，2022年入淀河流沿河1000米范围内农药利用率达到60%以上。 4、严禁露天焚烧秸秆和垃圾，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设，基本实现涉农区域全覆盖。强化农业氨排放管控，推进种植业、养殖业大气氨减排，探索建立大气氨规范化排放清单，摸清重点排放源。加强源头防控，调整氮肥结构，逐步降低碳酸氢铵施用比例。 资源利用效率 1、新建燃煤发电机组供电煤耗应低于300克标准煤/千瓦时。 2、河北国华定州发电有限责任公司亚临界机组能效逐步提高至270gce/（kW·h），超临界机组能效逐步提升至270gce/（kW·h）。 3、推进农业节水建设，调整农业种植结构，加强现有高效节水工程管理、推广农艺节水技术、巩固压采成效的基础上，大力推广节水先进经验，积极推行水肥一体化，依托高标准农田建设项目，实施喷微灌和高标准管灌工程。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、厂区现有项目基本建设 项目年产150万双塑料拖鞋。 表2-1 项目建设内容及组成一览表 分类 建设内容 工程内容和规模 主体工程 破碎搅拌车间 一层，位于厂区东部，布置搅拌机、破碎机，用于原料混合搅拌及边角料、不合格品的破碎 注塑车间 一层，位于厂区南部，布置注塑机，用于塑料拖鞋生产。 涂胶烘干车间 一层，位于厂区西南部，布置2条涂胶烘干生产线，用于塑胶拖鞋的涂胶烘干及包装。 成品库 一层，位于厂区西部，用于成品存储。 辅助工程 办公室 一层，位于厂区北侧，主要用于日常办公。 原料库 一层，位于厂区东部，主要用于存放原辅材料。 增塑剂储罐 位于原料库南侧，用于存储增塑剂（二丁酯、二辛酯）。 储运 工程 危废间 位于厂区北部，砖混结构，建筑面积5m2，用于危险废物、废活性炭的临时存储。 公用 工程 供电 由定州市供电公司供给，年用电量40万KWh。 供水 由陵南村供水管网提供。 供热 本项目生活用热采用空调，生产用热采用电加热。 环保工程 废气 搅拌过程产生的粉尘 集气罩+1台现有布袋除尘器 共经1根15m高排气筒排放 破碎过程产生的粉尘 注塑过程产生的非甲烷总烃 集气罩+1台低温等离子装置+活性炭装置 涂胶、烘干过程产生的非甲烷总烃 废水 生活污水全部为盥洗废水，水质简单厂区设置一体化污水处理设施，经处理满足标准后用于厂区绿化。项目生产废水循环利用。全厂无废水外排。 噪声 选用低噪声设备、安装减震装置、车间合理布局、厂房隔音、距离衰减等措施。 固废 职工生活垃圾：收集后定期送至环卫部门指定地点集中处理； 边角料、不合格产品：回收后破碎，作为原料回用于生产拖鞋。 原材料包装废物：经收集后外售。 废活性炭：危废暂存间暂存，定期交资质部门处理。 二、扩建项目建设内容及规模概况 本项目总用地面积约0.75亩（500m2），利用原有库房进行电表箱生产加工，建设生产线条，总建筑面积约500平方米。项目新增激光切割机、数控折弯机、数控转塔冲床、电焊机、喷粉回收机、高温电烤箱共15台（套）。项目建成后，可实现年加工电表箱3万台。 表2-2 项目建设内容及组成一览表 序号 工程类别 单项工程 建设内容 备注 1 主体工程 生产车间 1层，钢结构，占地面积500m2。购置激光切割机、数控折弯机、数控转塔冲床、电焊机、喷粉回收机、高温电烤箱 依托原有库房建设 2 辅助工程 办公楼 钢混结构，用于职工日常办公和职工休息 依托原有 危废间 占地面积10m2，用于储存危险废物 依托原有 3 公用工程 供水 当地供水管网提供 / 供电 当地供电网提供，年用电量新增10万kWh / 供热 生产采用电加热；生产车间不设取暖措施，办公室冬季取暖采用空调 / 排水 项目生产过程无新增生产废水，生活污水无新增 / 4 环保工程 废气 烘干废气：集气管道+两级活性炭吸附15m排气筒DA002； 喷粉废气：集气管道+粉末回收设备回收+布袋除尘器+15m排气筒DA002；切割废气：集气罩+布袋除尘器（与喷粉共用一套处理设施）+15m排气筒DA002 焊接废气经焊烟净化器处理后无组织排放； 未被收集的废气车间内无组织排放，车间密闭； / 废水 项目生产过程无新增生产废水，生活污水无新增 / 噪声 厂房隔声、基础减振 新增 固体废物 废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；除尘灰收集后回用；金属屑、焊渣、废边角料、废焊丝、废包装袋收集后外售 新增 5 依托工程 项目依托现有库房建设，无新增占地 / 二、产品生产规模 具体产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 现有项目产量 扩建项目产量 扩建后全厂项目产量 1 电表箱 0 3万台 3万台 2 塑料拖鞋 150万双 0 150万双 三、主要生产单元、主要工艺及生产设施 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施情况见下表。 表2-4 项目主要生产单元、主要工艺及生产设施 序号 主要生产单元 主要工艺 生产设施 名称 数量 1 金属表面处理系统 喷塑生产线 喷塑线 1条 表2-5 项目主要生产设施参数表 序号 设备名称 规格及型号 现有数量（台、套） 扩建数量（台、套） 扩建后全厂数量（台、套） 1 注塑机 / 10 0 10 2 搅拌机 / 7 0 7 3 破碎机 / 2 0 2 4 烘干机 / 2 0 2 5 空压机 V-1.05-12.5 2 0 2 6 循环冷却塔 / 1 0 1 7 全自动数控转塔冲床 / 0 1 1 8 激光切割机 / 0 2 2 9 数控折弯机 WC67Y-63T2500 0 2 2 10 液压摆式剪板机 QC12Y-4X2500 0 1 1 11 电焊机 WS-250 0 3 3 12 静电喷塑设备 / 0 1 1 13 烤箱 / 0 1 1 14 粉末回收设备 STC25A 0 2 2 15 空气压缩机 LG7BZ/1703480B ROTARY 0 1 1 16 行车 / 0 1 1 四、主要原材料和能源 本项目主要原材料均为外购，主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 现有项目 扩建项目 扩建后全厂 备注 原辅材料 1 PVC聚氯乙烯树脂 115t/a 0 115t/a 现有 2 EVA树脂 75t/a 0 75t/a 3 钡锌稳定剂 7.5t/a 0 7.5t/a 4 增塑剂（主要为二丁酯、二辛酯） 60t/a 0 60t/a 5 色母 4t/a 0 4t/a 6 无苯胶水 0.3t/a 0 0.3t/a 7 钢板 0 300t/a 300t/a 新增 8 塑粉 0 10.5t/a 10.5t/a 9 焊丝 0 1.7t/a 1.7t/a 10 元件 0 2t/a 2t/a 11 包装材料 0 3t/a 3t/a 能源消耗 1 新鲜水 192m3/a 0 192m3/a 供水管网提供 电 40万kWh/a 10万kWh/a 50万kWh/a 供电网提供 理化性质： 塑粉：酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。苯酚与甲醛缩聚而得。它包括：线型酚醛树脂、热固性酚醛树脂和油溶性酚醛树脂。主要用于生产压塑粉、层压塑料；制造清漆或绝缘、耐腐蚀涂料；制造日用品、装饰品；制造隔音、隔热材料等。常见的高压电插座、家具塑料把手等等phenolic resin,简称PF.酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离分子而呈微红色，比重1.25~1.30，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。苯酚－甲醛树脂是最早工业化的合成树脂。 五、项目定员及工作制度 本项目无新增劳动定员，需要5名劳动人员，人员为厂内调剂，实行3班8小时工作制，全年工作120天。 六、厂区平面布置 项目所在厂区南北长、东西宽，厂区入口位于厂区北侧。厂区北侧自西向东依次为办公室、成品库、涂胶烘干车间、危废间、配电室、原料库、破碎搅拌车间、注塑车间，车间内进行功能区划分。本扩建项目位于厂区西侧库房内。项目平面布置图见附图3。 七、公用工程 （1）给水：本项目用水由供水管网提供，可满足项目用水需求。本项目无需用水。 （2）供电：项目用电由当地电网提供，新增年用电量为10万kW·h。 （3）供热：项目生产不用热，办公室冬季采暖由空调提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目具体生产工艺流程及排污节点如下： 一、喷粉生产工艺 （1）工艺流程及产排污节点简述 ①下料 项目原料钢板通过汽车运入厂区，入库暂存，使用时根据设计图纸及工艺要求对原材料进行排版划线、号料。采用剪板机按照定额要求的尺寸对材料进行裁剪和切割。 此过程产生的污染物为设备噪声N1、金属屑S1。 ②冲孔、折弯 根据设计工艺要求采用冲床、折弯机对裁切好的原料进行落料、冲孔、折弯（折边）、成型等加工处理，经检验合格后转入焊接工序。 此过程产生的污染物为设备噪声N2、废边角料S2。 ③焊接 加工成型的工件根据设计要求进行焊接，焊接采用采用CO2气体保护焊、直流焊接及交流焊接等进行部件焊接。焊接过程产生少量的焊接烟尘，主要成分为Fe2O3、SiO2与有害气体CO、NOx、O3等，同时焊接过程会产生少量焊渣。 此过程产生的污染物为设备噪声N3、焊渣S4、废焊丝S5焊接废气G1。 ④喷涂 塑粉通过人工密闭运输至喷粉房内进行加料，塑粉运输过程进行密闭遮盖，减少无组织粉尘的排放。 将工件分批次经导轨送至喷粉房内，关闭喷粉房门，在封闭式条件下进行静电喷涂，利用高压静电发生器将塑料粉末啧涂于金属工件表面，在静电作用下，粉末均匀吸附于工件表面，形成粉状的涂层。粉尘经过塑粉回收装置+布袋除尘器处理后经排气筒排放。回收的塑粉回用于生产。 此过程产生的污染物为设备噪声N4、塑粉S6、粉尘G2。 ⑤固化 将喷塑后的工件经导轨送入烘房，在烘房内通过电加热循环热风作用使工件表面塑料粉末实现流平及固化。固化温度为200摄氏度，固化时间为5~10min，烘干固化后的工件采取自然冷却。 此过程产生的污染物为设备噪声N5、有机废气G3。 ⑥组装 将部件组装起来，即为成品；组装好的成品经检验合格即可包装放入成品库待售，项目设备包装均人工包装。 ⑦包装 组装好的成品采用纸箱进行包装，包装完成贴上标签即可。项目产品包装均人工包装。此过程产生的污染物为废包装袋S7。 （2）工艺流程图 图2-1 生产工艺流程及排污节点图 表2-7项目主要排污节点汇总一览表固废 类型 序号 污染源 污染物 产生特征 治理措施 废气 G 喷塑车间 喷粉废气 颗粒物 间断 集气管道+喷粉回收设备+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） 烘干废气 非甲烷总烃 集气管道+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） 焊接废气 颗粒物 焊烟净化器处理车间密闭后后无组织排放 切割废气 颗粒物 集气罩+布袋除尘器（与喷粉共用一套治理设施）+15m排气筒 车间无组织 车间密闭 噪声 N 设备运行时产生的噪声 Leq(A) 间断 选用低噪声设备、基础减振、置于室内、厂房隔声 固废 S 废活性炭 危险废物 间断 暂存危废间，由有资质的单位处置 废边角料、焊渣、金属屑、废焊丝、废包装袋 一般固体废物 间断 收集后外售 除尘灰 间断 收集后回用 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 环保手续 本项目于2013年7月编制完成《定州市华源鞋厂年产15万双拖鞋项目》，并于2013年8月12日取得定州市环境保护局批复（定环表（2013）79号），于2017年1月9日取得了验收意见（定环验（2017）12号）。河北安亿环境科技有限公司于2019年05月编制完成了《河北华奥鞋业有限公司塑料拖鞋扩建项目环境影响报告表》，并于2019年12月17日通过了定州市环境保护局的审批，审批文号为定环表【2019】136号。于2020年7月4日通过专家组竣工环境保护验收。 企业于2020年4月26日取得国家版排污许可证91130682MA08MC0E11001X。 现有工程污染物实际排放总量 （1）废气 根据河北亘盛环境科技有限公司（编号：GS-WT2020061307）出具的检测报告可知： 经监测，该企业破碎、搅拌、注塑、涂胶、烘干工序废气经处理后颗粒物最高排放浓度为2.0mg/m3，排放速率为0.009kg/h；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级（碳黑尘、染料尘）标准限值（颗粒物：18mg/m3、排放速率：0.51kg/h）；非甲烷总烃最高排放浓度为1.36mg/m3，最低去除效率为59%，苯未检出，甲苯与二甲苯合计最高排放浓度为0.146mg/m3，最高排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业限值标准（非甲烷总烃：80mg/m3、苯：4mg/m3、甲苯与二甲苯合计：30mg/m3）；因非甲烷总烃最低去除效率低于有机化工业90%去除率要求，故增加生产车间边界无组织监测点位，车间口非甲烷总烃最高排放浓度为1.60mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3），均为达标排放。 经监测，该企业厂界无组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，厂界无组织非甲烷总烃最高排放浓度为1.03mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：2.0mg/m3、苯：0.1mg/m3、甲苯：0.6mg/m3、二甲苯：0.2mg/m3）；厂界无组织颗粒物最高排放浓度为0.355mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3），均为达标排放。 根据检测报告结果可知，本项目污染物实际排放量为：非甲烷总烃：0.016t/a，甲苯与二甲苯合计：0.002t/a，颗粒物：0.022t/a。 （2）废水 项目无废水外排。 （3）噪声 经监测，该企业厂界四周噪声监测点位昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 （4）固废 职工生活垃圾：收集后定期送至环卫部门指定地点集中处理；边角料、不合格产品：回收后破碎，作为原料回用于生产拖鞋。原材料包装废物：经收集后外售。废活性炭：危废暂存间暂存，定期交资质部门处理。 现有项目存在的问题与整改措施 （1）现有问题 危废间未进行标识牌张贴。 整改措施 张贴标识牌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量现状 ①项目所在区域达标判断 按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本评价选取2019年保定市监测数据作为环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表3-1。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 标准值（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 70 100 142.9 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 58 165.7 不达标 SO2 年平均质量浓度 60 14 23.33 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 4000 2300 57.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 160 203 126.9 不达标 根据上表结果，本项目所在区域除SO2年均值、CO24小时平均第 95 百分位数、NO2年均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求外，其余指标均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求。 ②基本污染物环境空气质量现状评价 根据上表结果，本项目所在区域除SO2 年均值、CO24小时平均第95百分位数、NO2年均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求外，其余指标均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求。 项目所在区域正在稳步实施落实《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》（保政发[2018]28号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 ③其他污染物环境空气质量现状监测与评价 本项目特征污染因子为TSP、非甲烷总烃，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价对征污染因子TSP、非甲烷总烃进行环境质量现状监测；TSP、非甲烷总烃由建设单位委托河北中寰检测服务有限公司进行监测（监测点位位于项目南侧500m，为评价季主导风向下风向）（监测报告编号：HBZH-H-20210061，见附件）。 监测点位和监测因子见表3-2。 表11 环境空气监测点位及监测因子一览表 监测点名称 监测点与厂界距离 监测因子 方位 距离(m) 陵南村 S 500 TSP24小时平均浓度 非甲烷总烃1小时平均浓度 A、监测时间及频率 TSP和非甲烷总烃监测时间为：2021年7月3日-7月5日，连续监测3天。TSP24小时平均浓度和非甲烷总烃监测1小时平均浓度每天采样4次，每次采样时间不少于45分钟，具体时间为：2:00、8:00、14:00、20:00。 B、监测及分析方法 监测分析方法及检出限见表3-3。 表3-3 环境空气现状监测分析方法一览表 监测项目 检测方法 单位 检出限 TSP 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995） mg/m3 0.001 非甲烷总烃 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 mg/m3 0.07 C、其他污染物现状评价 a、评价方法 采用占标准百分比，计算公式为： ×100% 式中：Pi——i评价因子占标准百分比(%)； Ci——i评价因子监测浓度，mg/m3； Coi——i评价因子评价标准，mg/m3。 b、评价标准 TSP和非甲烷总烃执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 c、现状评价结果 根据监测数据，其他污染物环境质量现状评价结果见表3-4。 表3-4TSP和非甲烷总烃浓度值现状监测结果 单位：mg/m3 监测 点位 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标 倍数 超标率/% 达标情况 陵南村 TSP 24小时平均 0.3 0.096～0.192 64 0 0 达标 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 0.25～0.55 27.5 0 0 达标 由表13可知，TSP24小时平均浓度和非甲烷总烃监测1小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。 2、地表水质量现状 本项目位于定州市明月店镇陵南村，区域内无地表水环境。 3、声环境质量现状 区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 生态环境质量现状 本项目不涉及生态环境影响。 5、电磁辐射质量现状 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 在正常工况下，地面经防渗处理，项目无生产废水产生，无生活污水新增。污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。因此正常工况下，本项目不会对区内地下水水质产生影响，故不会对地下水环境造成影响，不会造成地面漫流影响。本项目营运期排放的废气不会沉降到土壤中，不会对土壤造成污染。项目原辅材料密封贮存并做好防渗处理，故不考虑垂直入渗对土壤的影响。不会造成土壤酸化、碱化、盐化。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于定州市明月店镇陵南村。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和其它特别需要保护的敏感目标。 环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 114°53′24.89″ 37°26′17.94″ 陵北村 村民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 N 500m 114°53′43.43″ 37°25′47.11″ 陵南村 村民 E 288m 114°53′5.11″ 37°26′14.28″ 南宣村 村民 S 500m 地下水 项目所在区域 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 厂界外500m 声环境 声环境质量不受明显影响 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 四周厂界外50m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准；喷粉有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求（染料尘）；切割、焊接有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求。 无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值、表3生产车间或生产设备边界限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1要求；喷粉、切割、焊接无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 表3-6 大气污染物排放标准值 污染源 评价因子 标准值 执行标准 有组织废气 烘干废气 非甲烷总烃 排放浓度60mg/m3 最低去除效率70% 排气筒高度15m 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准 喷粉废气 颗粒物 排放浓度：18mg/m3；排放速率为0.51kg/h 排气筒高度15m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求（染料尘） 切割、焊接 颗粒物 排放浓度：120mg/m3；排放速率为3.5kg/h 排气筒高度15m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求 厂界无组织废气 非甲烷总烃 厂界浓度2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2浓度限值 车间口浓度4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表3浓度限值 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1要求 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 喷粉颗粒物 肉眼不可见 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 切割、焊接颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 二、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-7 污染物排放标准一览表 类别 污染物名称 标准限值 来源 噪声 厂界 等效A声级 昼间 60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 夜间 50dB(A) 三、固废排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（环境保护部公告2013年第36号）中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、大气污染物排放总量控制目标 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283 号）的规定，核算过程如表3-8。 表3-8 大气污染物排放总量控制目标核算过程 污染源 项目 污染物浓度标准限值（mg/m3） 排气量（m3/h） 运行时间 污染物总量（t/a） 烘干废气 非甲烷总烃 60 5000 2880 0.864 核算公式 污染物排放总量（t/a）=标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 核算结果 主要废气污染物排放总量为：SO2：0t/a；NOX： 0t/a；VOCs：0.864t/a。 因此，根据相关文件要求，本评价建议废气主要污染物SO2、NOX、VOCs总量控制目标值：SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs0.864t/a。 全厂废气主要污染物SO2、NOX、VOCs总量控制目标值：SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs0.894t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目依托现有库房进行扩建，现场仅进行设备的安装与调试，施工内容主要包括生产设备的安装与调试、废气净化设施等的安装与调试。在施工期间将产生废水、噪声和建筑垃圾等。此外，设备运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气污染源强估算 本项目产生的废气主要为烘干废气、喷粉废气、焊接废气、切割废气。项目废气污染治理措施情况见下表。 表4-1 项目废气污染治理措施情况一览表 序 号 污染源 污染因子 治理措施 是否为 可行技术 运行 时间 措施名称 风量 m3/h 收集 效率% 去除 效率% 1 烘干废气 非甲烷总烃 集气管道+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） 5000 99 90 是 2880 2 喷粉废气 颗粒物 集气管道+喷粉回收设备+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） 5000 99 99 是 2880 3 焊接废气 颗粒物 焊烟净化器处理后无组织排放 / 75 95 是 2880 4 切割废气 颗粒物 集气罩+布袋除尘器（与喷粉共用一套处理设施）+15m排气筒（DA002） 5000 99 99 是 2880 本项目主要废气污染源情况见下表。 表4-2 主要废气污染源分析情况一览表 序 号 污染源 名称 污染物种类 排放形式 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率kg/h 1 排气筒DA002 烘干废气 非甲烷总烃 有组织 0.012 0.868 0.0013 0.087 0.00045 2 排气筒DA002 喷粉废气 颗粒物 3.12 216.67 0.312 21.67 0.108 3 切割废气 颗粒物 1.35 93.75 0.013 0.938 0.0045 4 非甲烷总烃 无组织 0.0001 / 0.0001 / 0.00003 5 切割、焊接、喷粉颗粒物 0.256 / 0.256 / 0.089 源强核算过程说明： （1）废气 ①烘干废气：烘干产生的废气主要为挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。集气管道集气效率为99%，两级活性炭吸附装置去除效率为90%，工作时间均为2880h。 风机总风量为5000m3/h，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册-涂装核算环节，塑粉烘干产污系数为1.2kg/t-原料，原料用量为10.5t/a。 非甲烷总烃产生量为0.013t/a，则有组织非甲烷总烃产生量为0.012t/a，产生速率为0.0043kg/h，产生浓度为0.868mg/m3；排放量为0.0013t/a，排放速率为0.00045kg/h，排放浓度为0.087mg/m3。未被收集的废气车间内无组织排放，无组织非甲烷总烃产生量为0.0001t/a，产生速率为0.00003kg/h。 ②喷粉废气：集气管道集气效率为99%，喷粉回收装置去除效率为99%，工作时间均为2880h。 风机总风量为5000m3/h，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册-涂装核算环节，塑粉喷粉产污系数为300kg/t-原料，原料用量为10.5t/a。 颗粒物产生量为3.15t/a，则有组织颗粒物产生量为3.12t/a，产生速率为1.083kg/h，产生浓度为216.67mg/m3；排放量为0.312t/a，排放速率为0.108kg/h，排放浓度为21.67mg/m3。未被收集的废气车间内无组织排放，无组织颗粒物产生量为0.03t/a，产生速率为0.01kg/h。 （3）焊接过程产生的焊接烟尘 企业共3个焊接工位，距离比较近。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-机械系数手册》中的技术参数，焊接烟尘产污系数约为20.2kg/吨-原料。项目年用焊条量为1.7t，则焊接烟尘产生量为0.034t/a，焊接烟尘经集气罩（采用冷态吸风+车间密闭）收集后，经焊烟净化器处理后，无组织排放。 项目收集效率为75%，经计算颗粒物有组织产生量为0.026t/a，产生速率为0.087kg/h，产生浓度为17.33mg/m3。 项目处理效率为95%，年运行时间为300h，处理能力为5000m3/h，经计算，颗粒物排放量为0.0013t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.866mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 切割废气 企业使用切割机过程产生大颗粒金属，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-机械系数手册》中的技术参数，切割废气产污系数约为5.30kg/吨-原料。项目年用钢材量为300t，颗粒物产生量为1.59t/a。集气罩集气效率为85%，布袋除尘器去除效率为99%，工作时间均为2880h。风机总风量为5000m3/h，则有组织颗粒物产生量为1.35t/a，产生速率为0.469kg/h，产生浓度为93.75mg/m3；排放量为0.013t/a，排放速率为0.0045kg/h，排放浓度为0.938mg/m3。未被收集的废气车间内无组织排放，无组织颗粒物产生量为0.24t/a，产生速率为0.083kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织排放监控浓度限值。 本项目主要废气污染物排放口基本情况见表4-3。 表4-3 主要废气污染物排放口基本情况一览表 序号 污染源名称 排气筒底部中心 排气筒底部海拔高度（m） 烟气量（m3/h） 排气筒 出口烟气温度（℃） 排放因子 排放口类型 X Y 内径（m） 高度（m） 1 烘干废气排气筒DA002 63 44 57.996 5000 0.3 15 25 非甲烷总烃 一般排放口 2 喷粉、切割废气排气筒DA002 5000 颗粒物 3、污染物排放达标判定分析 本项目烘干废气非甲烷总烃有组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准。喷粉废气颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求（染料尘）。切割废气颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求。焊接废气颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 无组织废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求。车间无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 4、非正常排放 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放、停电时备用发电机运转产生的污染物排放等。本项目非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化，可分为以下几种情况： ①开停车污染物排放分析 开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。 在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、仪表、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。 由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行，可有效控制开停车对环境的影响。 ②设备故障时污染物排放分析 当生产设备发生故障，需要停车维修时，停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产。 ③环保设施故障时污染物排放分析 废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后再进行正常生产，避免废气直接排放至环境空气中形成污染。 根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定项目非正常工况为“两级活性炭吸附”、“喷粉回收”装置出现异常，导致工艺废气未经处理直接排放，由此核算非正常工况下污染物排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况有机废气排放情况一览表 污染源名称 主要污染物 频次 持续时间 排放量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 最低去除效率（%） 排放标准（mg/m3） 达标情况 措施 烘干废气 非甲烷总烃 1次/a 1h/次 5000 0.412 0 60 达标 停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产 喷粉废气 颗粒物 1次/a 1h/次 5000 103.125 0 18 不达标 由表4-4可知，非正常工况下，项目有机废气非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准。项目颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求（染料尘）。为降低污染物排放，故项目在日常生产运营过程中，建设单位应加强各种废气处理设备的管理，一旦发现异常立即停止生产活动，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修。 5、废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）：有机废气收集治理措施包括：焚烧、吸附、催化分解、其他；其他废气收集处理设施包括：活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他。 本项目采用两级活性炭吸附装置处理有机废气，采用喷粉回收装置处理颗粒物，因此废气污染防治措施为可行技术。根据源强核算：项目污染物排放可达到相应的排放标准；同时废气污染物的排放量较小，排放方式为有组织排放，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境的影响较小。 6、大气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表4-5。 表4-5 大气环境监测计划一览表 序号 监测项目 监测因子 采样位置 监测频率 执行排放标准 1 烘干废气 非甲烷总烃 排气筒DA002采样口 每年一次 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准 2 喷粉、切割废气 颗粒物 排气筒DA002采样口 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求 3 厂界 颗粒物 厂界 半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 4 非甲烷总烃 半年一次 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中浓度限值 5 车间口 车间口 半年一次 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中浓度限值 6 厂区内 厂区内 半年一次 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1要求 二、废水 项目无生产废水产生，无新增生活污水。因此，项目不会对地表水环境产生影响。 三、噪声 本项目位于定州市明月店镇陵南村，按照环境质量功能区划，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 1、噪声源强及降噪措施 本项目运营期产生的噪声主要为生产设备工作时产生的噪声，噪声值约为75~90dB（A）。生产设备均放置于生产车间内，钢结构厂房、门窗密闭，综合隔声量可达15dB(A)以上；废气处理风机车间内，风机外安装隔声罩，下方加装减振垫，隔声量可达15dB(A)。噪声源源强及治理措施见下表。 表4-6 主要设备噪声源强以及采取的措施 工序/生产线 装置 噪声源 声源类型（频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间/h 核算方法 噪声值dB(A) 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值dB(A) 生产线 喷粉生产线 喷粉生产线 频发 类比法 70~85 厂房隔声、基础减振、消声 15dB(A) 类比法 55~60 2880 风机 风机 频发 80~90 65~75 2880 电焊机 电焊机 频发 70~85 55~60 2880 空压机 空压机 频发 70~85 55~60 2880 切割机 切割机 频发 80~90 65~75 2880 2、噪声影响及达标分析 本评价对项目运行后的噪声影响进行昼间噪声预测。考虑噪声向外传播过程中，可近似地认为在半自由场中扩散，根据导则《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，选取点声源半自由场传播模式： Lp=Lw-20Lgr-8-Abar 式中：Lp — 预测点声压级，dB(A)； Lw — 声源的声功率级，dB(A)； r — 声源与预测点的距离，m； Abar — 声障引起的衰减，主要为车间墙体隔声量，dB(A)。 该车间声源由于空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其他效应等引起的衰减量难确定其取值范围，且其引起的衰减量不大，本评价预测计算中只考虑该声源至预测点的距离衰减及墙体、门窗隔音量。 根据工程主要噪声源参数及噪声现状，按上述模式进行噪声影响值预测计算，结果见表4-7。 表4-7 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 贡献值 叠加值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52.4 48.1 55.6 47.6 60 50 达标 达标 南厂界 55.2 48.9 58.2 48.5 60 50 达标 达标 西厂界 53.5 49.6 57.9 48.9 60 50 达标 达标 北厂界 49.0 46.5 54.2 47.6 60 50 达标 达标 由上表可以看出，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，本项目建成投产后对周围声环境影响较小。 3、声环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1121-2020）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划，具体内容见表4-8。 表4-8 噪声监测计划一览表（一期、二期） 序号 项目 名称 监测因子 监测点位 监测频率 1 噪声 厂界噪声 Leq 厂界外1m 每季度一次 四、固体废物 1、固体废物类别及处置措施 本项目产生的一般固废主要是焊渣、金属屑、除尘灰、废焊丝、废包装袋和废边角料。 （1）一般工业固废 焊渣、金属屑、废边角料、废焊丝、废包装袋统一收集后外售。焊渣产生量为0.431t/a，金属屑产生量为1.272t/a，废边角料产生量为0.1t/a，废焊丝产生量为0.01t/a，废包装袋产生量为0.01t/a，。 除尘灰 除尘灰产生量为1.47t/a。 废活性炭 参照《石家庄市VOCs活性炭吸附技术指南》，活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积不小于2.3m2，颗粒活性炭吸附截面积不小于4.6m2。企业风机风量额定风量为5000m3/h。按照标准5000m3/h，应填充1m3的活性炭。企业实际风量为5000m3/h，经计算（1m3÷5000m3/h×5000m3/h=1.0m3），企业实际应填充活性炭填充量为1.0m3。企业活性炭填充量不小于1.0m3。则活性炭产生量为0.5t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，危废代码：900-039-49）。 （4）固体废物利用处置方式 本项目固体废物及危险废物利用与处置方式见表4-9。 表4-9本项目固废处置情况表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物 类别 废物代码 处置量 (t/a) 利用处置方式 焊渣 生产 固体废物 -- -- 0.431 外售 废边角料 生产 -- -- 0.1 外售 金属碎屑 生产 -- -- 1.272 外售 除尘灰 生产 固体废物 -- -- 1.47 回用 废焊丝 生产 固体废物 -- -- 0.01 外售 废包装袋 生产 固体废物 -- -- 0.01 外售 废活性炭 生产 危险废物 HW49 900-039-49 0.5 暂存危废间，由有资质的单位处置 表4-10 危险废物产生及处置措施一览表 工序 装置 固废名称 固废属性 危废特性 物理性状 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 工艺 处置量 生产线 活性炭吸附装置 废活性炭 危险废物 T 固态 产排污系数法 0.5t/a / 0.5t/a 暂存于危废间，交由有资质的单位处理 4-11 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂区北侧 10m2 袋装 0.5t/a 12个月 2、一般工业固体废物环境管理要求 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）中相关要求，本评价要求建设单位采取以下控制措施防止固体废物产生二次污染： ①固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置； ②工业固体废物应分别收集； ③固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ④贮存场应采取防止粉尘污染的措施，采取设置罩棚、地面防渗等措施达到防雨、防渗漏的要求。 3、危险废物环境管理要求 （1）危险废物收集、包装、储存、处置 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）及《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），本项目产生的废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理。 为防止危险固体废物在危废暂存间内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关内容，本评价要求： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各危险废物均采用专用的容器存放，并置于专用贮存间，防止风吹雨淋和日晒。贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 ②危险废物贮存间内不同的危险废物分开存放，并设置隔离间隔段。贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙。 ④对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 ⑤危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 综合以上分析，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，措施可行。 （2）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物采用密闭储存方式，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；同时危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013 年第36 号）的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境的产生影响。 （3）运输过程影响分析 本项目产生的危险废物定期送往有危险废物处置资质单位处理，厂外由危险废物处置单位负责，因此，本项目危险废物仅涉及厂内运输，危险废物内部转运作业应满足如下要求： 1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 4）危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响的进一步扩大。 （4）危险废物委托处置的环境影响分析 本项废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期送有危险废物资质的单位处置。 4、结论 综上，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生不会对周边环境产生明显影响。 五、土壤环境 1、土壤环境评价等级及范围 参照《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，污染影响型建设项目土壤环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目类别、建设项目占地规模、建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度确定，本项目工作等级的依据如下。 （1）建设项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目为属于“制造业-金属制品制造-金属制品表面处理及热处理加工的”，为III类项目。 表 4-13 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 （2）建设项目占地规模 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），项目占地面积500m2≤5hm2，为小型占地规模。 （3）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度 本项目位于定州市明月店镇陵南村，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度按“敏感”。 （4）评价工作等级划分 表 4-14 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目敏感程度为敏感，建设项目类别属于III类项目，占地规模属于小型，根据污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级评价。 由于本项目利用现有库房进行扩建，无新增占地，且库房已进行全部水泥硬化处理，根据生态环境部关于“土壤破坏性监测问题的回复”且本项目无废水产生，营运期排放的废气不会沉降到土壤中，不会对土壤造成污染。项目原辅材料密封贮存并做好防渗处理，故不考虑垂直入渗对土壤的影响。不会造成土壤酸化、碱化、盐化。本项目可不进行土壤监测。 （5）土壤环境污染防控措施 本项目采取了源头控制措施和分区防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了垂向入渗进入土壤的途径。 综合以上分析，本项目对土壤环境的影响可以接受，从土壤环境影响的角度分析，项目的建设是可行的。 六、环境风险评价 （1）评价依据 1）风险调查 本项目在生产过程中使用或产生的危险物质主要为废活性炭，因此，项目涉及的危险物质与临界量的比值（Q）见下表。 表4-15 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 废活性炭 / 0.5 50 0.01 项目Q值∑ 0.01 项目Q=0.01＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.1，本项目风险潜势为I。 2）评价等级 本项目风险潜势为I，无需设置评价等级及评价范围，仅作简单分析。 （2）环境风险识别 根据对项目主要原辅材料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物中物质危险性的识别，主要生产装置、储运设施、公用工程、辅助生产设施和环保设施中危险性的识别，以及危险物质向环境的转移途径分析，本项目风险识别一览表见下表。 表4-16 建设项目环境风险识别表 序号 危险 单元 风险源 主要危险 物质 环境风险类型 环境影响 途径 可能受影响的 环境敏感目标 1 危废间 废活性炭 有机物 毒性 环境空气 / 危险性分析详见下表。 （3）环境风险分析 表4-17 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称 河北华奥鞋业有限公司电表箱生产项目 建设地点 （河北）省 （保定市）市 （/）区 （定州）市 （明月店镇陵南村） 地理坐标 经度 114°53′20.40″ 纬度 38°25′48.11″ 主要危险物质及分布 废活性炭主要分布在危废间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 大气环境：废活性炭泄漏后有机物挥发，部分非甲烷总烃进入大气环境，短期内会对环境空气产生不利影响； 风险防范措施要求 储存及使用：①储存于阴凉、通风的库房。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。②应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。③使用车间配备手提式干粉灭火器（4kg）各2个，防毒面具10套。 2、安全管理措施：①加强监理，禁止明火。②定期检查管道及安全保护系统。③加强教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程。密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 3、制定环境风险管理制度：①加强职工教育，提高环境风险防范意识。②定期对公司各环境风险源进行调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。③建立环境保护监督检查和风险排查体制，制定《环境风险排查及隐患整改制度》。 4、应急措施：应编制突然环境事件应急预案，建立健全应急救援体系，成立应急救援办公室和应急救援队伍，明确应急救援队伍成员职责，制定响应的预防预警、应急响应、应急处置、应急监测、应急物资保障等措施。 5、防渗：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，并对油料储存区设置四周围堰，围堰高度不低于20cm，底部设置托盘，保证物料泄漏后不四处扩散。渗透系数≤10-10cm/s。 填表说明：（列出项目相关信息及评价说明）：本项目可能产生的环境风险事故主要是由于废活性炭在储存过程中有可能发生泄露引起的。该公司具有完善的防渗漏措施，只要员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，正确执行风险防范措施，发生事故后及时启动事故应急预案，泄露事故风险都是可以预防和控制的。 电磁辐射 无。 生态影响 无。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烘干废气排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 集气管道+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准 |
|  | 喷粉废气排气筒DA002 | 颗粒物 | 集气管道+喷粉回收设备+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求（染料尘） |
|  | 焊接废气 | 颗粒物 | 焊烟净化器处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 切割废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器（与喷粉共用一套除尘设施）+15m高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2、表3中浓度限值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1要求 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 不产生生产废水，无新增生活污水 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效A声级 | 厂房隔声、选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；除尘灰收集后回用；金属屑、焊渣、废边角料、废焊丝、废包装袋收集后外售。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗措施： ①危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，并对油料储存区设置四周围堰，围堰高度不低于20cm，底部设置托盘，保证物料泄漏后不四处扩散。渗透系数≤10-10cm/s。 ②车间地面采取以下防渗措施：地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 ③加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 为了确保防渗措施的防渗效果，企业应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | 1、储存及使用：①储存于阴凉、通风的库房。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。②应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。③使用车间配备手提式干粉灭火器（4kg）各2个，防毒面具10套。 2、安全管理措施：①加强监理，禁止明火。②定期检查管道及安全保护系统。③加强教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程。密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 3、制定环境风险管理制度：①加强职工教育，提高环境风险防范意识。②定期对公司各环境风险源进行调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。③建立环境保护监督检查和风险排查体制，制定《环境风险排查及隐患整改制度》。 4、应急措施：应编制突然环境事件应急预案，建立健全应急救援体系，成立应急救援办公室和应急救援队伍，明确应急救援队伍成员职责，制定响应的预防预警、应急响应、应急处置、应急监测、应急物资保障等措施。 5、防渗：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，并对油料储存区设置四周围堰，围堰高度不低于20cm，底部设置托盘，保证物料泄漏后不四处扩散。渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 其他环境管理要求 | 一、排污口规范化 （1）排放口标志牌 ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。 ②辅助标志内容： a、排放口标志名称；b、单位名称；c、编号；d、污染物种类；e、国家生态环境部部监制。 ③标志牌尺寸：480×300mm； ④标志牌材料：标志牌采用1.5-2mm冷轧钢板；表面采用搪瓷或者反光贴膜。 噪声排放标志牌 废气排污口标志牌 一般固体废物标志牌 二、固定源废气监测技术规范关于采样口的具体要求 ①采样位置 a采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 b采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 c测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是排气筒直径的1.5倍。 d对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按b选取。 e必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ②采样口要求 在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ③采样平台要求 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 三、超标报警 根据《河北省环保厅关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知（冀环办字函﹝2017﹞544号）》要求，本项目排气筒非甲烷总烃排放速率小于2.5kg/h，排气量小于60000m3/h，需按文件要求在废气排放口及厂房安装超标报警传感装置，并与环境主管部门联网。 四、分表计电 按照当前生态环境保护要求，本项目需要安装分表记电装置，并与管理部门监管平台联网。 |

# 六、结论

河北华奥鞋业有限公司电表箱生产项目符合国家及地方现行产业政策；符合“三线一单”相关要求；对产生的污染物采取行之有效的环保措施后，可以做到达标排放，在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.016t/a | 0.03 | -- | 0.00048t/a | 0 | 0.0165t/a | +0.00048t/a |
|  | 颗粒物 | 0.022t/a | 0.026 | -- | 0.285t/a | 0 | 0.307t/a | +0.285t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | -- | -- | -- | 0.5t/a |  | -- | +0.5t/a |
| 一般固体废物 | 焊渣 | -- | -- | -- | 0.431t/a |  | -- | +0.431t/a |
|  | 废边角料 | -- | -- | -- | 0.1t/a |  | -- | +0.1t/a |
|  | 金属碎屑 | -- | -- | -- | 1.272t/a |  | -- | +1.272t/a |
|  | 除尘灰 | -- | -- | -- | 1.47t/a |  | -- | +1.47t/a |
|  | 废焊丝 | -- | -- | -- | 0.01t/a |  | -- | +0.01t/a |
|  | 废包装袋 | -- | -- | -- | 0.01t/a |  | -- | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

冲孔、折弯

G2、N4、S5

喷粉

G1、N3、S4

焊接

N2、S2、S3

N1、S1

下料

钢板

G3、N5

包装

组装

固化

占地

规模

评价工作等级