# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北展阔新材料科技有限公司年产2200吨色母粒项目

建设单位（盖章）：   河北展阔新材料科技有限公司

编制日期：                 二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北展阔新材料科技有限公司年产2200吨色母粒项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2012-130689-89-01-814118 |
| 建设单位联系人 | 刘伯广 | 联系方式 | 13180218811 |
| 建设地点 | 定州市北方循环经济示范园区11号路G301号 |
| 地理坐标 | （114度56分29.970秒，38度23分12.365秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目﹝2020﹞722号 |
| 总投资（万元） | 800.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》 审批机关：定州市人民政府 审批文件名称及文号：定州市人民政府关于北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案的批复（定市府批字[2014]20号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》 召集审查机关：定州市生态环境局（原定州市环境保护局） 审查文件名称及文号：定州市环境保护局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函【2018】3号）、定州市生态环境局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函（定环函【2021】1号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》及《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见，北方（定州）再生资源产业基地发展主导产业为再生资源加工业、装配式建材业，配套发展产品交易及现代物流业；再生资源加工业以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，装配式建材业以水泥制品和部件化制品、轻质隔板、外墙隔板及简易房组装配件企业为主。本项目生产色母粒，为塑料制品业项目，位于定州市北方循环经济示范园区11号路G301号，符合《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。本项目已取得定州市行政审批局出具的备案信息，备案信息编号：定行审项目〔2020〕722号。 综上所述，本项目建设符合当前国家及地方产业政策要求。 二、选址可行性分析 本项目位于定州市北方循环经济示范园区11号路G301号。项目购买园区标准厂房进行建设，项目北侧为园区迎宾路，东、西、南面均为园区内企业。距离本项目最近的环境敏感目标为东北侧390m的北方燕府小区。厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。且定州市北方循环经济示范园区（河北瀛源再生资源开发有限公司建设）已开具本项目入园证明（见附件3），符合该园区产业政策；根据该园区用地布局规划图，本项目用地属于二类工业用地（见附图4）。 综上所述，从基础条件、环境条件和该项目对环境的影响分析，项目选址可行。 三、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，定州市环境管控单元主要涉及南水北调中线优先保护单元、唐河河流廊道优先保护单元、定州市饮用水水源地优先保护单元、沙河河流廊道优先保护单元、定州经济开发区重点管控区、北方资源再生基地工业园区重点管控单元、定州市正阳工业园区重点管控单元、北方循环经济园二期重点管控单元、定州市沙河工业园区重点管控单元等。 本项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，属于北方资源再生基地工业园区重点管控单元。项目位于定州市北方循环经济示范园区11号路G301号，占地性质为工业用地，不涉及生态保护红线区。 ②环境质量底线 本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 本项目织颗粒物、非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值。项目建设后空气中SO2、CO仍然达标，不达标因子PM10、PM2.5、NO2、O3不会恶化，区域环境质量整体向好发展，趋势不突破底线。同时企业加强环保措施的管理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。固体废物均采取了妥善的处置措施。 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响较小，不会触及环境质量底线。 ③与资源利用上限分析 本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。 ④与负面清单对照分析 根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，园区环境准入负面清单见表1.1。 表1.1 园区准入条件负面清单 管控类型 准入内容 本项目 产业政策准入 禁止准入类清单 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业 不属于 《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目、《河北省禁止投资的产业目录》中禁止、限制类产业 不属于 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业 不属于 《环境保护综合名录 2017 年版》中“高污染、高风险”产品加工项目 不属于 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019 版）》中淘汰项目 不属于 企业（已颁布相应清洁生产标准要求的）清洁生产水平达不到二级水平的项目 不属于 规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件 不涉及 以废旧橡胶、塑料为原料，通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目 不属于 禁止准入类产业 污染物负面清单 再生资源加工业 禁止新增使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料为原料的建设项目； 不涉及 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的PET再生瓶片类项目； 不涉及 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的废塑料破碎、清洗、分选类项目； 不涉及 禁止新建年废塑料处理能力低于5000吨塑料再生造粒类项目； 不涉及 禁止新建塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料项目； 不涉及 禁止新建综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料PET再生瓶片类项目与废塑料破碎、清洗、分选类项目； 不涉及 禁止新建综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料的塑料再生造粒类项目； 不涉及 禁止新建湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的项目； 不涉及 禁止新建再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的项目； 不涉及 禁止新建、改扩建年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工利用企业； 不涉及 禁止新建废轮胎加工再生橡胶综合能耗高于850 千瓦时/吨的项目； 禁止新建废轮胎加工橡胶粉综合能耗高于350 千瓦时/吨（40 目以上及精细胶粉除外）项目； 禁止新建废轮胎热解加工综合能耗高于300千瓦时/吨项目。 装配式建材业 禁止新建不符合《装配式建筑评价标准》（DB（J）/T8321-2019）要求的装配式建造项目 不涉及 根据上表可知，本项目不在北方（定州）再生资源产业基地园区准入条件负面清单内。 四、与《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于北方资源再生基地工业园区重点管控单元（环境管控单元编码ZH13068220005）。北方资源再生基地工业园区重点管控单元涉及乡镇为周村镇、叮咛店镇，环境要素类别为大气环境重点管控区（高排放重点管控区）、水环境工业污染重点管控区、建设用地土壤污染风险区、浅层地下水禁采区，现状特点为工业园区，主导产业为再生资源加工业，以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主。本项目与北方资源再生基地工业园区重点管控单元符合性分析见下表。 表1.2 全市产业布局总体管控要求 管控类型 管控要求 符合性分析 产业总体布局要求 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 严禁新增铸造产能建设项目。 不属于 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 本项目产生的烟粉尘、挥发性有机物已经进行了总量消减 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 本项目为塑料制品制造，位于定州市北方循环经济示范园区内 项目入园准入要求 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、定州市及对应单元生态环境准入要求。 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 符合 石化化工 全面禁止生产、使用和进出口以下POPs：艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、毒杀芬、多氯联苯、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、五氯苯、六溴联苯、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和溴二苯醚、林丹、硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途除外）、六溴环十二烷（用于建筑物中的发泡聚苯乙烯和挤塑聚苯乙烯的生产、使用及进出口豁免至2021年12月25日）。 严禁新上淘汰类、限制类化工项目，园外化工企业不得新建、扩建化工生产项目等。 不涉及 水泥 环保能效低、不达标的水泥制品企业实施改造升级，确保企业达标排放。 禁止新建和扩建单纯新增水泥制造产能类项目。 不涉及 炼焦 禁止新建和扩建（等量置换除外）炼焦项目，产能置换比例不低于1.25:1。 严格控制焦炭生产能力，压减过剩产能，加快干熄焦改造步伐，强化节能减排，重点推进碳一化学品、焦炉煤气制天然气、煤焦油深加工、粗苯加氢精制工艺装备水平提升和产品升级。 不涉及 汽车制造 优化产业布局，充分发挥长安、长客汽车的配套需求和辐射协同效应，积极推进长安汽车的整车迁入和生产规模的扩大，新建相关配套企业应进入开发区，形成以汽车整车、工程机械、汽车零部件、汽车商贸等为主体内容的汽车产业链。 不涉及 其他要求 主城区及其主导上风向15公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的重点城镇建成区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 进一步加强能源重化工行业规模控制，空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 唐河河流沿岸、燕家佐饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。2022年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。 地下水超采区限制高耗水行业准入。 符合 表1.3定州市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称 准入要求 符合性分析 纬度 准入要求 北方资源再生基地工业园区重点管控单元 空间布局约束 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 不属于 2、严格规划区准入条件，鼓励能耗低、工艺先进、排放废气污染物量较少的企业入园，同时要求入区项目必须实现区域污染物的削减，即在不增加区域颗粒物及氮氧化物排放量的前提下，方可同意项目入园。 本项目产生的烟粉尘、挥发性有机物已经进行了总量消减 3、合理调整工业布局，将重点大气污染源尽量远离居民点。 本项目距离北方燕府小区390米。 4、禁止新增开采地下水的建设项目。 项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。 污染物排放管控 1、对标行业先进标准，加快塑料等传统行业升级改造进度。 满足要求 2、加强塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 本项目熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后达标排放。 3、园区污水处理厂尾水全部综合利用，实现废水零排放。 不涉及 环境风险防控 1、建设公共绿地，在园区和沙河河道管理范围之外设置绿化隔离带。 2、建立有效的突发环境风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 不涉及 资源利用效率 1、废水集中处理率达到100%。 2、工业废气处理达标率100%。 3、落实全市自然资源总体管控要求。 本项目生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理；项目废气经处理后均可达标排放。 与上表对照，本项目符合国家和地方政策要求，废气、废水、噪声经处理后能能满足相应排放标准，固体废物全部合理或妥善处置，符合《定州市环境管控单元生态环境准入清单》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目建设内容 项目建设内容主要包括生产车间、生产研发车间及办公室等，总建筑面积2200m2。项目主要建设内容见表2.1。 表2.1 主要建设内容一览表 项目组成 工程名称 建设内容及规模 主体工程 生产车间 2层钢结构，建筑面积1200m2，二层为全封闭车间，主要为混料、加热、冷却、破碎工序，配置混料机、碎料机等；一层为挤出、冷却、切粒等工序，主要布置有挤出机、冷却槽、切粒机、储料罐、缝包机等生产设备及配套环保设备 生产研发车间 1层，建筑面积800m2，布置实验用注塑机、吹膜机、两棍开炼机、试验混料机、试验碎料机等。 辅助工程 固废间 位于研发车间内部，建筑面积15m2，主要用于固体废物的堆放 危废间 位于研发车间内部，建筑面积15m2，主要用于危险废物的暂存 办公室 1层，建筑面积200m2，主要用于职工日常办公及临时休息 公用工程 供水 本项目用水由园区管网提供 供电 本项目用电由园区电网提供 供热 本项目生产用热为电加热，职工冬季采暖使用空调 环保工程 废水 冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理后由园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 废气 混料、破碎工序产生的粉尘和加热冷却、熔融挤出工序排放的非甲烷总烃废气、实验废气经袋式除尘器+喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放 噪声 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 固废 废包装外售综合利用 边角料、不合格品、布袋收尘灰收集后回用于生产 废催化剂由厂家回收 废导热油、废过滤棉、废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处置 生活垃圾由环卫部门统一清运处理 2、主要产品及产能 项目建成后年产2200吨色母粒。 3、主要生产设备 表2.2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 生产设备 1 混料机 8 台 2 碎料机 8 台 3 挤出机 8 台 4 切粒机 8 台 5 冷却水槽 4 组 6 风冷冷却链 4 条 7 成品上料机 8 台 8 振动筛 4 台 9 吹风机 8 台 10 缝包机 10 台 11 冷却水机 8 台 12 冷却水水箱 8 台 13 空气压缩机 2 台 研发实验设备 1 注塑机 1 台 2 吹膜机 1 台 3 两棍开炼机 1 套 4 试验混料机 1 台 5 试验碎料机 1 台 6 灯箱 1 台 7 烤箱 1 台 8 熔体流动速率仪 1 台 9 电子天平 3 台 4、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况详见表2.3。 表2.3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 聚乙烯 t/a 400 外购 2 聚丙烯 t/a 280 外购 3 高分子蜡 t/a 400 外购 4 颜料 t/a 600 外购 5 钙粉 t/a 500 外购 6 硬脂酸 t/a 15 外购 7 硬脂酸锌 t/a 5 外购 8 包装袋 条/年 80000 外购 9 能源 电 万kWh 25 由园区电网提供 10 新鲜水 m3/a 246 由园区水管网提供 原辅料理化性质： 聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，聚乙烯无臭、无毒，具有良好的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。超高压聚乙烯：由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程塑料使用。 聚丙烯：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为 0.01%，成型性好，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的化学稳定性很好，防腐效果良好。遇高热、明火可燃。 高分子蜡：又称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。 硬脂酸锌：白色黏结的细粉，有滑腻感，微具刺激性气味。密度（g/mL，25/4℃）：1.0953、熔点（℃）：130、自燃点（℃）：900、溶解性：不溶于水、醇和醚。能溶于苯和松节油等有机溶剂。一般用于塑料润滑剂或脱模剂。 硬脂酸：即十八烷酸，分子式 C18H36O2，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。白色或类白色有滑腻感的粉末或结晶性硬块，其剖面有微带光泽的细针状结晶;有类似油脂的微臭，无味。在氯仿或乙醚中易溶，在乙醇中溶解，在水中几乎不溶。凝点不低于 54℃。碘值本品的碘值不大于 4。酸值为203 ~210。硬脂酸易与镁离子和钙离子反应生成硬脂酸镁和硬脂酸钙(白色沉淀)。 5、水平衡分析 本项目用水由园区供水管网提供，主要为喷淋塔用水、造粒冷却水和生活用水。 （1）生活用水：本项目劳动定员15人，不设食堂。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）喷淋塔用水：根据企业提供资料：喷淋塔循环水量为2m3，补充水量按循环水量的1%计，则用水量为0.02m3/d（6m3/a）。 （3）造粒冷却用水：本项目共设有8套造粒机，每个挤出工序后均设有一个冷却水槽，单水槽容积为0.25m3，冷却水循环使用，不外排。冷却槽冷却水采取每日补充，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的10%计，则日需补充新鲜水量0.2m3/d，全年补充水量为60m3/a。 （4）排水：项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目喷淋塔用水定期补充不外排；造粒冷却水循环使用，定期补充，不外排；本项目无生产废水产生。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。项目给排水平衡图见图2.1。 图2.1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 6、劳动定员及工作班制 项目劳动定员15人，三班制，每班8小时工作制，年工作300天。 7、平面布置 项目厂区大门位于厂区东侧，厂区自东向西依次为办公室、生产研发车间、生产车间。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 2.运营期 本项目生产工艺流程： 图2.4 造粒工序生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： ①混料 按照配比将称量好的原料（聚乙烯或聚丙烯、颜料、钙粉、高分子蜡、硬脂酸、硬脂酸锌等）投入混料机内，用电加热升温至160～180℃，搅拌至原料完全熔融并混合均匀后放料，冷却。该工序投料搅拌过程产生粉尘，加热放料冷却过程产生有机废气，生产设备噪声和废弃包装物。 ②破碎 将冷却后的原料投入破碎机中破碎成小块。该工序会产生破碎粉尘和机械噪声。 ③挤出 破碎料从二层车间通过输送管输送至挤出机的进料斗，根据不同产品的特性调整各个区段的温度和螺杆的速度，使得原料在熔融状态下经过螺纹块的剪切混炼充分的混合。 此过程主要是物料的物理混合，通过电加热方式将物料造粒温度控制在160～180℃左右，从而使得塑料碎粒成为熔融状态，并经过挤出工序挤出成条状，在此控制温度下，聚乙烯、聚丙烯不会发生分解反应，熔融工序挥发气体主要为非甲烷总烃，在熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集后送至废气处理装置处理后排放。该过程有少量有机废气（NMHC）、挤出机噪声（N）。 ④冷却成型切粒 原料在单螺杆挤出机经过摸头挤出成条状，再经过冷却槽水冷却，最后进入切粒机切成圆柱状颗粒。此过程中，冷却水是经过循环水箱冷却使用，使水温保持低温，循环冷却水循环使用不排放。色母粒的粒径在3-5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此，不会蓬散到空气中。该过程有切粒机噪声。 ⑤检测 经检测合格后的色母即为成品，通过成品上料机进行上料包装，然后入库待售。不合格产品返回混料工序继续生产。根据客户需要，部分产品需要进行注塑、吹膜等实验来判断不同色母的性能。 3、主要污染工序： （1）废气：本项目混料、破碎过程产生的粉尘，加热放料冷却、熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气和实验废气经袋式除尘器+喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理达标后经15m排气筒排放。 （2）废水：本项目循环冷却水循环使用，定时补充，不外排，生活污水经化粪池预处理后通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。 （3）噪声：本项目噪声主要为碎料机、混料机、挤出机、切粒机、风机等设备运行过程中产生的噪声。 （4）固废：本项目产生的固体废物主要为废包装袋、边角料、不合格品、收尘灰、废催化剂、废过滤棉、废活性炭及职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据定州市常规自动监测站2019年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。 表3.1 区域空气质量现状评价一览表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177% 超标 PM10 年平均质量浓度 118 70 169% 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 32% 达标 NO2 年平均质量浓度 42 40 105% 超标 CO 百分位数日平均 质量浓度 3200 4000 80% 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 202 160 126% 超标 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本次评价非甲烷总烃、TSP引用《河北德龙环境工程股份有限公司检测报告》 （报告编号：H202004002） 检测数据作为环境空气质量现状数据，其布点位于南辛兴村（距本项目650m）。 ①监测布点 表3.2 监测布点一览表 编号 点位名称 功能区 相对方位 相对厂界距离（m） 1 南辛兴村 二类区 NW 650 ②监测因子 非甲烷总烃、TSP。 ③监测时间和频次 《河北德龙环境工程股份有限公司检测报告》 （报告编号：H202004002）环境空气监测时间为2020年4月1日～4月7日，监测频次：每日4次(2:00、8:00、14:00、20:00)，每次不少于45min，TSP监测时间为24小时平均。 ④监测结果与评价 根据现有环境空气现状监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值和《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），通过计算，环境空气现状监测与评价结果见表3.3。 表3.3 环境空气现状监测与评价结果表 监测因子 监测点位 监测时段 标准值 浓度范围 超标率% 最大浓度占标率% 非甲烷总烃 南辛兴村 2020.4.1～4.7 2.0mg/m3 0.41-0.56mg/m3 0 28.0 TSP 300μg/m3 105-232μg/m3 0 77.3 由上表可知：非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准，未出现超标现象；TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值及2018年修改单中规定要求，未出现超标现象。 2、地表水环境 本项目南侧距沙河500m，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127 号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内建设，占地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于定州市北方循环经济示范园区11号路G301号，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表3.4。 表3.4 环境保护目标一览表 环境要素 内容 大气环境 名称 相对厂址方位 相对厂界距离 北方燕府小区 东北 390m 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目位于定州市北方循环经济示范园区11号路G301号，为产业园区内建设项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期有组织排放的废气中，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求，颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值。 无组织排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)表2“其他企业”边界限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求；颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标 准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 表3.5 大气污染物排放标准 类别 适用范围 污染物名称 排放限值 标准来源 废气 有组织 非甲烷总烃 60mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值 0.3kg/t产品 最低去除效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 颗粒物 20mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值 无组织 非甲烷总烃 企业边界浓度限值≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值 车间外监控点平均1h浓度限值≤6.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求 车间外监控点任意一次浓度限值≤20mg/m3 颗粒物 1.0mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标 准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值 2、废水 项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3.6 废水处理后回用标准一览表 单位：mg/L 标准来源 PH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 6～9 500 300 400 — — — 定州绿源污水处理有限公司进水指标要求 -- 450 200 300 35 40 4 本项目废水排放执行标准 6～9 450 200 300 35 40 4 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3.7 噪声排放标准一览表 时段 标准值 单位 标准来源 昼间 夜间 施工期 70 55 dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 65 55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N；特征污染物：非甲烷总烃、颗粒物。 1、废水 项目无生产废水外排，生活污水通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，最终在园区内综合利用。本项目废水总量为0.48m3/d（144m3/a），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L。则废水重点污染物总量控制指标如下： COD：144m3/a×450mg/L×10-6=0.0648t/a； NH3-N：144m3/a×35mg/L×10-6=0.00504t/a。 因此，废水主要污染物总量控制指标值：COD：0.0648t/a、NH3-N：0.00504t/a。 2、废气 本项目不设锅炉，故不产生SO2、NOX，污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值，标准值为60mg/m3；颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值(标准值为20mg/m3)。 本项目非甲烷总烃、颗粒物总量控制情况如下： 非甲烷总烃标准核算值：60mg/m3×30000m3/h×7200h×10-9=12.960t/a； 非甲烷总烃预测排放浓度核算值：0.89mg/m3×30000m3/h×7200h×10-9=0.192t/a。 颗粒物标准核算值：20mg/m3×30000m3/h×7200h×10-9=4.320t/a； 颗粒物预测排放浓度核算值：0.617mg/m3×30000m3/h×7200h×10-9=0.133t/a 综上所述，本项目总量控制指标建议值见下表。 表3.8项目总量控制指标建议值 污染物 控制因子 标准值核算值 预测排放浓度核算值 废水 COD 0.0648t/a / NH3-N 0.00504t/a / 废气 SO2 0t/a / NOX 0t/a / VOCS（非甲烷总烃） 12.960t/a 0.192 t/a 烟粉尘（颗粒物） 4.320t/a 0.133t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目购买园区现有厂房建设，主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。本项目利用现有厂房，施工量较小，施工时间较短，施工过程中产生的粉尘和噪声会对周围环境造成一定影响，这些影响随着施工期的结束而消失，不会对周围环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、项目废气污染物产排及治理情况 本项目产生的废气主要为：混料、破碎过程产生的粉尘，加热放料冷却、熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气和实验室废气，项目废气污染物产排及治理情况见下表。 表4.1 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称 熔融挤出工序 污染物种类 非甲烷总烃 颗粒物 污染物产生情况 污染物产生量(t/a) 10.12 14.025 排放形式 有组织 治理 设施 治理工艺 喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置 袋式除尘 风机风量(m3/h) 30000 收集效率(%) 95 去除率(%) 98 99 是否可行技术 是 污染物排放情况 排放浓度(mg/m3) 0.89 0.617 排放速率(kg/h) 0.0267 0.0185 排放量(t/a) 有组织 0.192 0.133 无组织 0.506 0.701 排放口基本情况 排气筒高度(m) 15 排气筒内径(m) 0.6 温度(℃) 50 编号及名称 DA001 类型 一般排放口 地理坐标 E114.94178699° N38.38658362° 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，废气监测要求见表4-2。 表4.2 本项目废气监测情况一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 混料、破碎、加热放料冷却、挤出、实验废气排气筒（DA001）进、出口 非甲烷总烃 浓度限值≤60mg/m3 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 去除效率≥90% 颗粒物 ≤20mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值 厂界 颗粒物 ≤1.0mg/m3 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标 准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值 非甲烷总烃 ≤2.0mg/m3 1次/年 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求 2、源强核算 （1）混料、破碎过程产生的颗粒物 投料采取人工投料，根据产品批次要求将物料投入混料机中，参照《292 塑料制品行业系数手册》中2922 塑料板、管、型材制造行业系数表。 表4.3 2922 塑料板、管、型材制造行业系数表 原料名称 工艺名称 污染物类别 污染物指标 单位 产污系数 树脂、助剂 配料-混合-挤出 废气 颗粒物 千克/吨-产品 6 本项目建成后年产2200吨色母粒，项目混料过程产生颗粒物为13.2t/a。 项目冷却后的原料投入破碎机中破碎成小块过程中产生颗粒物废气。参照《废弃资源综合利用行业系数手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产污系数，见下表。 表4.4 4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 再生塑料粒子 废PE/PP 干法破碎 所有规模 颗粒物 克/吨-原料 375 项目有2200吨原料需要破碎，破碎过程产生的颗粒物为0.825 t/a。 综上，本项目生产过程产生的颗粒物为14.025t/a，项目混料、破碎工序均位于二层车间，二层车间整体密闭，负压收集产生的废气。项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后进入有机废气处理装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 （2）加热放料冷却、熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气 项目在原料加热放料冷却、熔融挤出工序产生非甲烷总烃废气，参照《292 塑料制品行业系数手册》中2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表。 表4.5 2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 污染物类别 污染物指标 单位 产污系数 改性粒料 树脂、助剂 造粒 废气 挥发性有机物 千克/吨-产品 4.6 本项目建成后年产2200吨色母粒，项目加热放料冷却、熔融挤出工序产生的非甲烷总烃产生量为10.12t/a。非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放。 本项目二层车间整体密闭，负压收集产生的颗粒物和非甲烷总烃废气，熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出产生的非甲烷总烃废气负压收集，废气收集率为95%，风机风量为30000m3/h，颗粒物有组织产生量为13.324t/a，产生速率为1.85kg/h，产生浓度为61.67mg/m3；甲烷总烃有组织产生量为9.614t/a，产生速率为1.335kg/h，产生浓度为44.50mg/m3。 项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后进入喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放；非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。布袋除尘器颗粒物去除效率为99%，喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置对非甲烷总烃的去除效率为98%。所以颗粒物排放量为0.133t/a，排放速率为0.0185kg/h，排放浓度为0.617mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值；非甲烷总烃排放量为0.192t/a，排放速率为0.0267kg/h，排放浓度为0.89mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求。 单位产品非甲烷总烃排放量为0.087kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值（0.3kg/t产品）。 未被收集部分废气无组织排放，无组织颗粒物排放量为0.701t/a，排放速率为0.097kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为0.506t/a，排放速率为0.070kg/h。 3、非正常工况 非正常工况排放指生产中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将各工序废气治理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表4.6 非正常工况废气排放情况表 产排污环节 污染物种类 非正常工况 频次 排放 浓度mg/m3 持续时间 排放量 (kg) 措施 混料、破碎、加热放料冷却、挤出工序、实验废气 非甲烷总烃 废气处理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致废气未经处理直接排放 1次/年 44.50 1h/次 1.335 制定环保设备例行检查制度，加强巡检，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放 颗粒物 61.67 1h/次 1.85 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方可正常运行。 （2）定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 4、污染防治可行性技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2塑料零件及其他塑料制品制造废气可行性技术包括：颗粒物，袋式除尘、滤筒/滤芯除尘；非甲烷总烃，喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理；非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理。因此废气污染防治措施为可行技术。 5、废气环境影响分析 项目混料、破碎过程产生的粉尘，加热放料冷却、熔融挤出工序和实验室产生的非甲烷总烃废气经袋式除尘器+喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。项目污染物排放均可达到相应的排放标准；同时废气污染物的排放量较小，排放方式为有组织排放，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 二、废水 1、项目用水情况 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为喷淋塔用水、冷却用水和生活用水。 （1）生活用水：本项目劳动定员15人，不设食堂。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）喷淋塔用水：根据企业提供资料：喷淋塔循环水量为2m3，补充水量按循环水量的1%计，则用水量为0.02m3/d（6m3/a）。 （3）造粒冷却用水：本项目共设有8套造粒机，每个挤出工序后均设有一个冷却水槽，单水槽容积为0.25m3，冷却水循环使用，不外排。冷却槽冷却水采取每日补充，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的10%计，则日需补充新鲜水量0.2m3/d，全年补充水量为60m3/a。 2、本项目废水污染物产生及排放情况 项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目喷淋塔用水定期补充不外排；造粒冷却水循环使用，定期补充，不外排；本项目无生产废水产生。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），经化粪池预处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为0.48m3/d（144m3/a），全部进入定州绿源污水处理有限公司处理，排放方式为间接排放，类比园区内同类企业，本项目废水产生排放情况见下表。 表4.7 本项目废水污染源产生排放情况一览表 产污工序 排放量（m3/a） 污染物 执行标准 产生浓度 排放浓度 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 144 PH 6～9 6～9 6～9 / 排入定州绿源污水处理有限公司处理 COD 450mg/L 350mg/L 300mg/L 0.043 SS 300mg/L 200mg/L 150mg/L 0.022 氨氮 35mg/L 35mg/L 30mg/L 0.004 BOD5 200mg/L 200mg/L 120mg/L 0.017 由上表可知，本项目废水污染物浓度为PH 6～9、COD：300mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：23mg/L、BOD5 120mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为0.48 m3/d，定州绿源污水处理有限公司处理能力为10000m3/d，目前日处理规模为8100m3/d，尚有1900 m3/d处理能力，完全能够满足本项目要求。 定州绿源污水处理有限公司位于定州市北方（定州）再生资源产业基地南部，服务范围为周村镇规划区内的全部生活污水及园区达到国家综合排放标准的工业污水。本项目位于定州市北方循环经济示范园区11号路G301号，排放生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，建设单位已经与定州绿源污水处理有限公司签订污水接纳处理协议。 综上，本项目废水处理措施可行。 表4.8 项目废水排放情况一览表 废水类别 污染物种类 排放方式 排放去向 排放标准 生活污水 COD、SS、氨氮 间接排放 定州绿源污水处理有限公司 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 表4.9 项目废水排放口基本情况一览表 编号 名称 类型 地理坐标 DW001 生活污水排放口 一般排放口 E：114.9419908 N：38. 38661581 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，废水监测要求见表4-10。 表4.10 项目废水监测要求一览表 废水类别 监测因子 监测点位 监测频次 执行排放标准 生活污水 流量、PH、COD、NH3-N BOD5 DW001 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 三、噪声 本项目噪声主要为混料机、碎料机、挤出机、切粒机、风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70～90dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源在70~90dB（A）之间，本项目主要噪声源源强见下表。 表4.11 本项目主要噪声设备源强参数一览表 位置 噪声源 数量 （台） 噪声源强 [dB(A)] 降噪措施 治理后噪声源强 [dB(A)] 生产车间 混料机 8 75 基础减振、厂房隔声 55 碎料机 8 85 65 挤出机 8 70 50 切粒机 8 75 55 空气压缩机 2 90 70 风机 2 85 65 （2）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献值，预测结果见下表。 表4.12 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点 预测结果 贡献值 标准值（昼间） 标准值（夜间） 达标分析 西厂界 52.3 65 55 达标 北厂界 48.5 65 55 达标 东厂界 46.8 65 55 达标 南厂界 51.2 65 55 达标 由上表可知，本项目投产后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。 表4.13 噪声监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 厂界外1m Leq（A） 1次/季度 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 4、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要是废包装袋、边角料、不合格品、布袋收尘灰、废催化剂等一般工业固体废物，废导热油、废过滤棉、废活性炭等危险废物及职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 根据企业提供资料，项目废包装袋产生量约为4.4t/a，收集后外售综合利用；不合格品产生量约5.0t/a，边角料产生量约2.0t/a，布袋收尘灰产生量约13.2t/a，均收集后回用于生产；废催化剂产生量为0.1t/a，三年更换一次，由厂家回收。 表4.14 项目一般工业固体废物的产生、处置情况 产生 环节 固废名称 属性 代码 物理 性状 产生量（t/a） 贮存 方式 利用处置方式 利用或处置量（t/a） 生产工序 废包装袋 一般固废 292-001-06 固态 4.4 袋装 外售综合利用 4.4 边角料 一般固废 292-001-06 固态 2.0 袋装 回用于生产 2.0 不合格品 一般固废 292-001-06 固态 5.0 袋装 5.0 废气处理 布袋收尘灰 一般固废 292-001-06 固态 13.2 袋装 13.2 废催化剂 一般固废 292-001-99 固态 0.1 袋装 厂家回收 0.1 （2）危险废物 ①废导热油：依据建设单位提供资料，本项目使用优质导热油，导热油最高使用温度在180℃左右，导热油每4年更换一次，每次更换废导热油产生量为0.4t，所以本项目废导热油产生量为0.1t/a，属于危险废物（HW08：900-249-08），用密闭桶收集暂存于危废间，委托有资质单位处理。 ②废过滤棉：项目有机废气进入活性炭吸附前先经过干式过滤箱去除颗粒物，过滤棉定期更换，废过滤棉产生量为0.2 t/a，属于危险废物（HW49：900-041-49），暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ③废活性炭：项目生产过程中会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃，经活性炭吸附浓缩+催化燃烧装罝处理后排放。活性炭碘值应不低于800mg/g，活性炭失活后需要更换，每4年更换一次，每次更换1.6吨。废活性炭产生量约为0.4t/a，属于危险废物（HW49：900-039-49）。废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，委托有资质单位处理。 项目危险废物的产生、处置情况见下表。 表4.15 项目危险废物的产生、处置情况 产生 环节 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 物理 性状 有害成分 产废周期 危险 特性 贮存及处置 方式 电加热混料机 废导热油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.1 液态 石油类 4年 T、I 用密闭桶收集暂存于危废间，委托有资质单位处理 废气处理设施 废活 性炭 HW49其他 废物 900-039-49 0.4 固态 有机物 4年 T 用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 废过滤棉 HW49其他 废物 900-041-49 0.2 固态 有机物 每年 T/In 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 （3）生活垃圾 本项目建成后劳动定员为15人，工作人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为7.5kg/d（2.25t/a），收集后交由环卫部门处理。 （4）固体废物环境管理要求 ①企业应加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。一般工业固体废物储存、处置应符合GB18599的相关要求；危险废物储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行回收处理。 ②企业应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 ③项目危险废物应按照相关规定严格执行危险废物转移联单制度。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 地下水、土壤 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入定州市绿源污水处理有限公司处理。本项目产生的废水不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区。废水沉淀池、危废间属于重点防渗区，具体防渗要求见下表。 表4.16 防渗分区及防渗防腐措施一览表 序号 防渗分区 名称 防渗效果 1 重点防渗区 危废间 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 2 一般防渗区 生产车间 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行 3 简单防渗区 库房、厂内路面 一般地面硬化 以上防渗等措施经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，确保项目产生的废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。通过上述防渗措施，杜绝了厂区污水下渗的途径，可有效避免本项目对地下水、土壤的影响。 生态 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，企业购买现有厂房建设，不涉及生态环境保护目标。 环境风险 项目运营过程中涉及的危险物质主要为废导热油、废过滤棉、废活性炭等危险废物，危废储存间为风险源。危废间严格按照标准进行设计施工，危险固体废物的贮存、处置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒，防渗效果达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求；废导热油、废过滤棉、废活性炭等危险废物按照上述要求贮存处置后，不会对土壤、地下水等周围环境产生影响。 环境风险防范措施： ①定期对危废间进行检查，需经常维护保养，减少事故隐患。 ②项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施。 八、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29、62塑料制品业292 、塑料零件及其他塑料制品制造2929”，属于实施简化管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等排污许可证相关管理要求，在规定时限内进行排污申请取得排污许可证。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 表4.17 排污口图形标志一览表 序号 提示图形符号 警告图形标志 名称 功能 1 废气 排放口 表示废气向 大气环境排放 2 噪声 排放源 表示噪声向 外环境排放 3 一般 固体废物 表示一般固 体废物贮存、 处置场 4 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS 定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混料、破碎、加热放料冷却、挤出、实验废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 混料废气和破碎废气经袋式除尘器处理后加热冷却、挤出废气、实验室废气一并经喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 （无组织） | 车间密闭，加强集气效率 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求 |
|  |  | 颗粒物 (无组织) |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口DW001 | PH、COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 本项目废包装袋外售综合利用；边角料、不合格产品、布袋收尘灰回用于生产；废催化剂由厂家回收处理。废导热油、废过滤棉、废活性炭等危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处理。 生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区，危废间按照重点防渗区要求进行防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目涉及的风险物质为废导热油、废过滤棉、废活性炭等危险废物，风险源为危险废物暂存间。 ①定期对危废间进行检查，需经常维护保养，减少事故隐患。 ②项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化、危废间标识化、安装VOCs超标报警装置。 |

# 六、结论

本项目符合《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求，符合国家和地方产业政策；项目选址符合当地规划要求；项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，对周围环境影响不大；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；项目具有良好的经济和社会效益。 综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.834t/a | / | 0.834t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.698t/a | / | 0.698t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 4.4t/a | / | 4.4t/a | / |
|  | 边角料 | / | / | / | 2.0 t/a | / | 2.0 t/a | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 5.0t/a | / | 5.0t/a | / |
|  | 布袋收尘灰 | / | / | / | 13.2t/a | / | 13.2t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 废导热油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.02

0.02

喷淋塔用水

循环水量2.0

0.2

新鲜水0.82

0.2

造粒冷却水

循环水量2.0

0.12

定州绿源污水处理有限公司处理

0.48

化粪池

0.48

0.6

生活用水

G、N

G、N

G、N、S

G、N

混料

原辅料

冷却

冷却

挤出

破碎

N

装袋入库

检测

储料罐

切粒

图例：G 废气  N噪声  S 固废