# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    定州君卓新材料科技有限公司

年产10000吨矿泉水瓶、油瓶项目

建设单位（盖章）：定州君卓新材料科技有限公司

编制日期：       2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定州君卓新材料科技有限公司年产10000吨矿泉水瓶、油瓶项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-130689-89-01-816362 |
| 建设单位联系人 | 葛磊 | 联系方式 | 18633265310 |
| 建设地点 | 河北省定州市北方循环经济示范园区经六路10号 |
| 地理坐标 | （114度 56 分 17.096 秒， 38 度 23 分 24.128 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项企备〔2021〕032号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2240 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》 审批机关：定州市人民政府 审批文件名称及文号：定州市人民政府关于北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案的批复（定市府批字[2014]20号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》 召集审查机关：定州市生态环境局（原定州市环境保护局） 审查文件名称及文号：定州市环境保护局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函【2018】3号）、定州市生态环境局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函（定环函【2021】1号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》及《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见，北方（定州）再生资源产业基地发展主导产业为再生资源加工业、装配式建材业，配套发展产品交易及现代物流业；再生资源加工业以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，装配式建材业以水泥制品和部件化制品、轻质隔板、外墙隔板及简易房组装配件企业为主。 本项目塑料制品项目，位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经六路10号，符合《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德市、张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地高标产业园四号园002号，不涉及生态保护红线区。 ②环境质量底线 本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 本项目吹瓶、注塑、压盖工序废气通过喷淋塔+UV光氧活性炭一体机处理后排放；废水排入园区污水处理厂，噪声通过基础减震、厂房隔声减噪后排放，固体废物合理处理，经过上述污染治理措施处理后，本项目不会对周围环境造成明显影响，不会对环境质量底线造成冲击，符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线分析 本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上线的要求。 ④与负面清单对照分析 根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，园区环境准入负面清单，本项目不在北方（定州）再生资源产业基地园区准入条件负面清单内。 ⑤与定州市《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于北方资源再生基地工业园区重点管控单元（环境管控单元编码ZH13068220005）。根据意见附件4定州市环境管控单元生态环境准入清单，本项目与北方资源再生基地工业园区重点管控单元符合性分析见下表。 表1.1 定州市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称 准入要求 符合性分析 维度 准入要求 全市产业布局总体管控要求 产业总体布局要求 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 严禁新增铸造产能建设项目。 不涉及禁止建设项目 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 本项目不产生二氧化硫、氮氧化物，挥发性有机物按照2倍削减进行替代 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 本项目位于园区 北方资源再生基地工业园区重点管控单元 空间布局约束 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 本项目不属于禁止建设项目 2、严格规划区准入条件，鼓励能耗低、工艺先进、排放废气污染物量较少的企业入园，同时要求入区项目必须实现区域污染物的削减，即在不增加区域颗粒物及氮氧化物排放量的前提下，方可同意项目入园。 本项目能耗低、工艺先进、废气采取了有效的处理措施，可以满足相关排放标准。 3、合理调整工业布局，将重点大气污染源尽量远离居民点。 本项目距离厂界外500m范围内无居民区 4、禁止新增开采地下水的建设项目。 项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。 污染物排放管控 1、对标行业先进标准，加快塑料等传统行业升级改造进度。 满足要求 2、加强塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 本项目针对有组织废气集气罩+喷淋塔+UV光氧活性炭一体机处理后排放，满足排放要求。 3、园区污水处理厂尾水全部综合利用，实现废水零排放。 本项目生产用水采用园区污水处理厂中水 环境风险防控 1、建设公共绿地，在园区和沙河河道管理范围之外设置绿化隔离带。 2、建立有效的突发环境风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 不涉及 资源利用效率 1、废水集中处理率达到100%。 2、工业废气处理达标率100%。 3、落实全市自然资源总体管控要求。 本项目废水通过预处理达标后全部排入园区污水处理入；项目废气经处理后均可达标排放。 由上表可知，本项目符合环境管控单元生态环境准入清单要求。 综上，本项目建设符合“三线一单”管控要求 二、产业政策符合性分析 本项目属于C2926 塑料包装箱及容器制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。本项目已取得定州市行政审批局的备案，备案文号：定行审项企备〔2021〕032号。因此，本项目建设符合产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合当前国家及地方产业政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 本项目建设内容主要包括生产车间、库房及办公室等，总建筑面积1970m2。项目主要建设内容见表2.1。 表2.1 主要建设内容一览表 项目组成 工程 名称 建设内容 主体工程 生产车间 1层，建筑面积1000m2，主要布置有注塑机、压盖机、吹瓶机、干燥机、吸料机等生产设备 辅助工程 库房 1层，建筑面积640m2，主要用于存放原料及产品 危废间 1层，建筑面积10m2，主要用于危险废物暂存 办公室 1层，建筑面积320m2，主要用于职工日常办公及临时休息 公用工程 供水 生活用水由由园区自来水供水管网提供，生产用水由由园区中水供水管网提供。 供电 本项目用电由园区供电电网提供 供热 本项目生产用热为电加热，生活取暖由空调提供 环保工程 废水 项目无生产废水外排；生活污水通过化粪池处理后，经管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 废气 挤出过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，通过喷淋塔+UV光氧活性炭一体机处理后，由15m排气筒排放 噪声 基础减振、厂房隔声 固废 不合格品外售回收公司；废活性炭和废UV灯管暂存于危废间内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理 2、主要生产设备 表2.2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 1 注塑机 10 台 2 压盖机 3 台 3 吹瓶机 3 台 4 干燥机 13 台 5 吸料机 15 台 6 空压机组 8 台 3、产品方案 本项目建成后年产PET、PE、PP矿泉水瓶、油瓶10000吨。 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料消耗及能源消耗情况见表2.3。 表2.3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 PET t/a 7000 -- 2 PE t/a 2000 -- 3 PP t/a 1000 -- 4 新鲜水 m3/d 240 由园区供水管网提供 5 中水 m3/d 720 由园区中水管网提供 6 电 万kWh 240 由园区供电电网提供 PET是聚对苯二甲酸类塑料，是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面光滑而有光泽。抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性。 PP（聚丙烯）是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。 PE（聚乙烯）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 生产用水：本项目生产用水主要是循环冷却水，采用定州绿源污水处理有限公司中水，循环使用不外排，循环水量为2m3/h，小时补水量为循环量的5%，日补水量约为2.4m3； 生活用水：项目劳动定员20人，参照河北省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）中用水定额进行估算，用水标准按照40L/人·d计算，生活用水量为0.8m3/d。用水由园区供水管网提供，可满足项目需求。 ②排水：本项目无生产废水产生；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d，通过化粪池处理后，经污水管网排至定州绿源污水处理有限公司进一步处理。 图2.1 本项目水平衡图 （2）供电 本项目用电由园区供电电网提供，年用电量为240万kWh，可满足项目用电需求。 （3）供热 本项目生产用热为电加热，生活采暖使用空调提供。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，采用三班工作制，每班8小时，年工作日300天。 7、项目平面布置 项目大门位于厂区西侧，紧邻园区道路，便于物料及产品运输；生产车间位于厂区东部，库房位于生产车间西侧，办公室位于大门南侧。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目根据客户需要生产PET、PP、PE瓶和瓶盖，三种材质生产工艺一样，瓶体通过吹瓶工艺生产，瓶盖通过压盖工艺和注塑两种工艺进行生产，本项目工艺流程如下： 1、瓶体生产工艺及产污环节 图2-2 瓶体生产工艺及产污环节 本项目进场塑料颗粒首先通过干燥机进行干燥，干燥温度40℃-50℃，去除原料所带的水分，干燥后的原料通过吸料机吸料，送入吹瓶机，通过吹瓶机自带的加热装置加热至软化状态，之后置于对开模具中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料瓶坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却后脱模，即为成品。 产污环节：吹瓶、冷却工序产生废气，主要污染物是非甲烷总烃，吸料、吹瓶、组装工序生产设备噪声。 2、注塑法瓶盖生产工艺及产污环节 图2-3 注塑法瓶盖生产工艺及产污环节 本项目进厂塑料颗粒首先通过干燥机进行干燥，干燥温度40℃-50℃，去除原料所带的水分，干燥后的原料通过吸料机吸料，送入注塑机，塑料在模具腔内成型，经冷却后脱模，即为成品。 产污环节：注塑、冷却工序产生废气，主要污染物是非甲烷总烃，吸料、注塑工序产生设备噪声。 3、压盖法瓶盖生产工艺及产污环节 图2-4 压盖法瓶盖生产工艺及产污环节 本项目进厂塑料颗粒首先通过干燥机进行干燥，干燥温度40℃-50℃，去除原料所带的水分，干燥后的原料通过吸料机吸料，送入注塑机，塑料在模具腔内成型，经冷却后脱模，即为成品。 产污环节：压盖、冷却工序产生废气，主要污染物是非甲烷总烃，吸料、压盖工序产生设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘情况，本项目购买已建成闲置厂房，目前厂区地面已全部进行了硬化处理。不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据定州市生态环境局2019年环境质量报告中的数据，对项目区域空气质量达标情况进行判定。 表3.1 区域空气质量现状评价一览表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177% 超标 PM10 年平均质量浓度 118 70 169% 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 42 40 105% 超标 CO 百分位数日平均质量浓度 3200 4000 80% 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 202 160 191% 超标 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价非甲烷总烃数据引用《北方（定州）再生资源产业基地总体规环评补充报告环境现状检测报告》 [德普环检字（2020）第H0444号]监测数据，布点位于南辛兴村。 监测布点 表3.2 监测布点一览表 编号 点位名称 功能区 相对方位 相对厂界距离（m） 1 南辛兴村 二类区 N 240 监测因子：非甲烷总烃。 ③监测时间和频次 《北方（定州）再生资源产业基地总体规环评补充报告环境现状检测报告》[德普环检字（2020）第H0444号]环境空气监测时间为2020年9月3日～9月9日，监测频次：每日4次(2:00、8:00、14:00、20:00)，每次不少于45min。 ④监测结果与评价 根据现有环境空气现状监测数据，对比《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），根据监测结果进行分析，环境空气现状监测与评价结果见表3.3。 表3.3 环境空气现状监测与评价结果表 监测因子 监测点位 监测时段 标准值mg/m3 浓度范围mg/m3 超标率% 最大浓度占标率% 非甲烷总烃 南辛兴村 2020.9.3-9.9 2.0 0.42-0.70 0 36.5 注：ND表示未检出 由上表可知：T非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准，未出现超标现象； 2、地表水环境质量现状 本项目南侧距沙河900m，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127 号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。 4、声环境质量现状 项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 评价范围内无自然保护区、风景名胜区、人文景观、历史遗迹等其它环境敏感点，主要环境保护目标为评价范围内居民区，大气保护目标见表3.4。 表3.4 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对方位 相对距离(m) 环境质量标准 北纬 东经 南辛 兴村 114°55'57.76" 38°23'33.40" 居民 二类区 N 240 DB13/1577-2012 2、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于工业园区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求。 表3.5 大气污染物排放标准一览表 污染源 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 标准来源 有组织废气 非甲烷总烃 60 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t-产品 无组织废气 非甲烷总烃 2.0 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2标准 车间外监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3；车间外监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求 2、废水 本项目生活污水通过化粪池处理后经污水管网排至定州绿源污水处理有限公司，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3.6 水污染物排放标准一览表 单位：mg/L 标准来源 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 — — — 定州绿源污水处理有限公司进水指标要求 450 200 300 35 40 4 本项目废水排放执行标准 450 200 300 35 40 4 3、噪声 运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3.7 大气污染物排放标准一览表 时段 标准值 单位 标准来源 昼间 夜间 运营期 65 55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N，特征污染物：非甲烷总烃。 1、废水 项目生活污水通过化粪池处理后，经污水管网排至定州绿源污水处理有限公司，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L。则废水重点污染物总量控制指标如下： COD：192m3/a×450mg/L×10-6=0.0864t/a； NH3-N：192m3/a×35mg/L×10-6=0.00672t/a。 因此，本项目废水主要污染物总量控制指标值：COD：0.0864t/a、0.00672t/a。 2、废气 本项目废气主要为非甲烷总烃，不涉及重点污染物SO2、NOX排放。非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求及河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求（排放标准60mg/m3）。计算过程如下： 以标准计算：非甲烷总烃：60mg/m3×20000m3/h×7200h×10-9=8.640t/a。 以预测浓度计算：非甲烷总烃：17mg/m3×20000m3/h×7200h×10-9=2.448t/a。 综上所述，本项目根据标准值核算总量控制指标为COD：0.0864t/a、NH3-N：0.00672t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，特征污染物非甲烷总烃：8.640t/a（以标准计算），2.448t/a（以预测浓度计算）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。因此，施工期对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 项目注塑、压盖、吹瓶等工序非甲烷总烃产排情况见表4.1。 表4.1 非甲烷总烃产排情况一览表 产排污环节名称 压盖生产线、注塑生产线、吹瓶生产线 污染物种类 非甲烷总烃 污染物产生情况 污染物产生量(t/a) 27 排放形式 有组织 治理 设施 治理工艺 喷淋塔+UV光氧催化活性炭一体机 风机风量(m3/h) 20000 收集效率(%) 90 去除率(%) 90 是否可行技术 是 污染物排 放情况 排放浓度(mg/m3) 17 排放速率(kg/h) 0.34 排放量 (t/a) 有组织 2.43 无组织 2.7 排放口基 本情况 排气筒高度(m) 15 排气筒内径(m) 0.8 温度(℃) 50 编号及名称 DA001 类型 一般排放口 地理坐标 E114°56′17.115″，N38°23′24.215″ 表4.2 本项目废气监测情况一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 注塑、压盖、吹瓶工序废气排气筒（DA001）进、出口 非甲烷总烃 浓度限值≤60mg/m3 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 厂界 非甲烷总烃 ≤2.0mg/m3 1次/年 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求 （2）源强分析 本项目废气主要为压盖生产线、注塑生产线、吹瓶生产线等产生的非甲烷总烃，通过集气罩收集，经“喷淋塔+ UV光氧催化活性炭一体机”处理后，由15m高排气筒排放。本项目废气温度较高，通过喷淋塔降温，喷淋塔无添加剂。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册》- 292 塑料制品行业系数手册-塑料包装箱及容器，挥发性有机物产污系数为2.70kg/吨-产品。本项目年产瓶类产品10000t/a，则非甲烷总烃的产生量为27t/a。项目集气罩收集效率为90%，去除效率为90%，设计风机风量为20000m3/h。因此，有组织非甲烷总烃产生量为24.3t/a，产生速率为3.4 kg/h，产生浓度为170mg/m3；经处理后，有组织非甲烷总烃排放量为2.43t/a，排放速率为0.34kg/h，排放浓度为17mg/m3，单位产量非甲烷总烃排放量0.243kg/t-产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值标准要求。 未被收集部分无组织排放，排放量为2.7t/a，排放速率为0.38kg/h。 （3）非正常工况 非正常工况排放是指生产中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要是废气治理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致污染物直接排放的情况。 拌料工序和上料工序共设置一套废气处理设施，废气处理设施故障计算非正常排放，按照处理效率为0进行计算，则本项目非正常工况下废气排放情况如下： 表4.3 非正常工况废气排放情况表 产排污环节 污染物种类 非正常工况 频次 排放浓度mg/m3 持续时间 排放量 (kg) 措施 有机废气处理设施故障 非甲烷总烃 废气处理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致废气未经处理直接排放 1次/a 170 1h/次 3.4 制定环保设备例行检查制度，加强巡检，确保每班次巡检一次环保设备，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，确保每班次巡检一次环保设备，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 （4）污染防治可行性技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃防治可行技术包括：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；本项目非甲烷总烃设置UV光氧催化活性炭一体机，属于技术规范要求的吸附技术，属于可行技术。 （5）废气环境影响分析 项目废气经过处理后均可达到相应的排放标准；排放方式为有组织排放，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 2、废水 （1）废水产排情况及依托污水处理厂可行性分析 项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目无生产废水排放，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表4.4 本项目废水污染源产生排放情况一览表 产污工序 排放量（m3/a） 污染物 执行标准 产生浓度 排放浓度 排放量 （t/a） 排放去向 生活污水 192 COD 450mg/L 350mg/L 300mg/L 0.0576 经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 BOD5 200mg/L 180mg/L 160mg/L 0.0307 SS 300mg/L 200mg/L 150mg/L 0.0288 氨氮 35mg/L 40mg/L 35mg/L 0.00672 由上表可知，本项目废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为1.296m3/d，定州绿源污水处理有限公司处理能力为10000m3/d，目前日处理规模为8100m3/d，尚有1900 m3/d处理能力，完全能够满足本项目要求。 定州绿源污水处理有限公司位于定州市北方（定州）再生资源产业基地南部，服务范围为周村镇规划区内的全部生活污水及园区达到国家综合排放标准的工业污水。本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经六路10号，排放综合污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，建设单位已经与定州绿源污水处理有限公司签订污水接纳处理协议。 综上，本项目废水处理措施可行。 （2）排放口基本情况 表4.5 废水排放口基本情况一览表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放方式 排放去向 排放规律 经度 纬度 DW001 废水排放口 114°56′ 16.826″ 38°23′ 24.195″ 间接排放 定州绿源污水处理有限公司 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 （3）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，监测计划如下。 表4.6 废水监测计划 监测因子 监测点位 监测频次 执行排放标准 流量、PH、COD、NH3-N、SS DW001 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70～85dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源强在70～85dB（A）之间，本项目主要噪声源源强见表4.7 表4.7 本项目主要噪声设备源强参数一览表 序号 噪声源 数量 （台/套） 产生强度dB（A） 降噪措施 排放强度dB（A） 1 注塑机 10 75 基础减振、厂房隔声 55 2 压盖机 3 80 基础减振、厂房隔声 60 3 吹瓶机 3 75 基础减振、厂房隔声 55 4 吸料机 15 70 基础减振、厂房隔声 50 5 空压机组 8 85 基础减振、厂房隔声 65 （2）预测结果及分析 本项目对四周厂界的贡献声级值预测结果见表4.8。 表4.8 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点 预测结果 贡献值 标准值（昼间） 标准值（夜间） 达标分析 东厂界 36.3 65 55 达标 南厂界 33.5 65 55 达标 西厂界 38.6 65 55 达标 北厂界 40.2 65 55 达标 由表15可知，本项目投产后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 （3）环境监测计划 表4.9 噪声监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m Leq（A） 1次/季度 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要是不合格品、废活性炭、废UV灯管及职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目不合格品、边角料产生量约为20t/a，收集外卖回收公司。 表4.10 项目一般工业固体废物的产生、处置情况 产生 环节 固废名称 属性 代码 物理 性状 产生量（t/a） 贮存 方式 利用处置方式 利用或处置量（t/a） 生产工序 不合格品、边角料 一般固废 292-001-06 固态 20 袋装 外卖回收公司 20 （2）危险废物 废活性炭：项目生产过程中会产生部分有机废气，主要成分为NMHC，经活性炭吸附装罝处理后外排（吸附效率取80%）。以每吨活性炭吸附0.3吨有机废气计算，本项目有机废气去除量为21.87t/a，喷淋+UV光氧装置对NMHC的去除量占总去除量的50%，则活性炭吸附的NMHC的量为10.935t/a，所需活性炭总用量为36.45t/a。废活性炭产生量约为47.385t/a，属于危险废物（HW49：900-039-49）。废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 废UV灯管：项目UV灯管定期更换，废UV灯管产生量为0.01t/a，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 项目危险废物的产生、处置情况见下表。 表4.11 项目危险废物的产生、处置情况 产生 环节 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 物理 性状 有害成分 产废周期 危险 特性 贮存及处置 方式 废气处理设施 废活 性炭 HW49其他废物 900-039-49 47.385 固态 有机物 1月 T 用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 废UV灯管 HW29含汞废物 900-023-29 0.01 固态 汞 每年 T 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 （3）生活垃圾 本项目建成后劳动定员为20人，工作人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为10kg/d（3t/a），收集后交由环卫部门处理。 （4）固体废物环境管理要求 ①企业应加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。一般工业固体废物储存、处置应符合GB18599的相关要求；危险废物储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行回收处理。 ②企业应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 ③项目危险废物应按照相关规定严格执行危险废物转移联单制度。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、地下水、土壤 本项目对地下水、土壤影响主要为沉淀池发生跑、冒、滴、漏等现象，沉淀池、地面防渗措施不到位，导致泄漏的废水下渗，从而污染厂区地下水、土壤环境。 为防止对地下水、土壤环境的污染，厂区按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对各防渗区应分别采取不同等级的防渗方案，采取必要的防渗措施。 厂区采取防渗处理，重点防渗处理单元包括：沉淀池、危废间，评价要求上述设施地表基底防渗层渗透系数不得高于1×10-7cm/s。建议上述场地采用三合土夯实后，上铺一层2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗透膜，膜上采用100mm厚压实粘土作为保护层，然后在粘土层上构筑150～200mm厚的混凝土。生产车间、库房进行一般防渗处理，厂区除绿化用地之外全部进行硬化处理，无裸露土壤。采取以上措施后，对地下水、土壤影响较小。 6、生态 本项目占地为工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，项目的建设对生态环境基本无影响。 7、环境风险 （1）风险物质识别及风险源分布情况 本项目运营过程中涉及的危险物质主要为危险废物：废活性炭、废UV灯管。危废储存间为风险源。 本项目危废间严格按照标准进行设计施工，危险固体废物的贮存、处置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，设施周围应设置围墙，设置安全照明系统，并需达到防风、防雨、防晒，防渗效果达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求；废活性炭、废UV灯管按照危废储存要求贮存，不会对土壤、地下水等周围环境产生影响。 （2）可能影响环境的途径分析 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 大气扩散：废活性炭发生火灾事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 水环境扩散：消防废水在事故状态下通过地表径流，对地表水和地下水环境造成影响。 （3）风险防范措施 本项目危废间严格按照标准进行设计施工，危险固体废物的贮存、处置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，设施周围应设置围墙，设置安全照明系统，并需达到防风、防雨、防晒，防渗效果达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求；废活性炭按照危废储存要求贮存，不会对土壤、地下水等周围环境产生影响。 针对危险间需设置以下风险防范措施：定期对危废间进行检查，需经常维护保养，减少事故隐患；项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施；按照当地环保部门要求编制应急预案并备案。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑、压盖、吹瓶 | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+UV光氧活性炭一体机 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5所有合成树脂特别排放标准限值 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生产用水 | 循环使用不外排 | 不外排 |
|  | 生活废水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 设备减震、厂房隔声 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 边角料、不合格品外卖回收公司。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）规定 |
|  | 危险废物 | 废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理；废UV灯管暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中规定 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。 | -- |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区采取防渗处理，重点防渗处理单元包括：危废间，评价要求上述设施地表基底防渗层渗透系数不得高于1×10-10cm/s。建议上述场地采用三合土夯实后，上铺一层2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗透膜，膜上采用100mm厚压实粘土作为保护层，然后在粘土层上构筑150～200mm厚的混凝土。生产车间、库房进行一般防渗处理，厂区除绿化用地之外全部进行硬化处理，无裸露土壤。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 针对危险间需设置一下风险防范措施： ①定期对危废间进行检查，需经常维护保养，减少事故隐患。 ②项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施。 ③按照当地环保部门要求编制应急预案并备案。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施的基础上，项目污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 2.43t/a | -- | 2.43t/a | +2.43t/a |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0.0576t/a | -- | 0.0576t/a | +0.0576t/a |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0.0307t/a | -- | 0.0307t/a | +0.0307t/a |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.0288t/a | -- | 0.0288t/a | +0.0288t/a |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0.00672t/a | -- | 0.00672t/a | +0.00672t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、不合格品 | -- | -- | -- | 20t/a | -- | 20t/a | +20t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | -- | -- | -- | 47.385t/a | -- | 47.385t/a | +47.385t/a |
|  | 废UV灯管 | -- | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①