# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建单班年产32万吨反刍饲料厂项目

建设单位（盖章）：河北牧泉元兴生物科技有限责任公司

编制日期：    2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建单班年产32万吨反刍饲料厂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-130682-89-01-406007 |
| 建设单位联系人 | 尚鑫鑫 | 联系方式 | 18947126640 |
| 建设地点 | 河北省定州市双天工业园区 |
| 地理坐标 | （东经 115 度 02 分 41.980 秒，北纬 38 度 25 分 31.900 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 15 谷物磨制 131*；饲料加工132* 年加工1万吨及以上的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项企备[2021]051号 |
| 总投资（万元） | 13158.79 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.5% | 施工工期 | 17个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33333.34 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《定州市双天工业园区总体规划（2018-2035）》，定州市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2018年5月，定州市经济开发区管理委员会委托中外建华诚城市建筑规划设计有限公司开展《定州市双天工业园区控制性详细规划（2018-2035）》的编制工作。2018年9月定州市经济开发区管委会委托河北正润环境科技有限公司编制完成了《定州市双天工业园区总体规划环境影响报告书》，2018年10月10日，定州市环境保护局出具了《关于定州市双天工业园区总体规划环境影响报告书审查情况的函》（定环规函[2018]5号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本园区规划内容：定州市人民政府结合定州市区域经济发展的要求和定州市双天工业园区现状产业情况，以市场为导向，以企业为主体，以重点工程为依托，逐步建成区域特色鲜明、功能完善、地位突出、布局合理的产业为农机具及机械零配件制造业、建材加工业及设备制造业。整体园区布局形成“一心、一园、两组团”的空间布局结构。 表1 园区负面准入清单 序号 限制、禁止类项目 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）明确限制、禁止建设的项目； 2 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》）明确禁止建设的项目； 3 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目； 4 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目 5 开采地下水的建设项目； 6 污染严重，破坏自然生态损害人体健康又无治理技术或难治理的项目； 7 不符合园区产业定位且较规划产业污染加重的项目 8 ①新建水泥（熟料）生产线 ②建设水泥粉磨站 ③建设陶瓷砖生产线 9 ①建设100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线 ②建设10万平方米/年以下的加气混凝土生产线 ③建设粘土空心砖生产线 ④建设预应力钢筒混凝土管生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米 ⑤建设单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心切块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线 10 ①涉及电镀工艺生产线 ②铸/煅件酸洗工艺 11 涉及重金属的建设项目 本项目不在园区环境准入负面清单内，符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”符合性分析 按照《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)、《生 态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）、《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》（冀环评函〔2019〕308号）、《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（河北省人民政府，冀政字〔2020〕71号）的相关规定，项目“三线一单”符合性分析如下： 表2 项目“三线一单”符合性分析 项目 文件内容 实际内容 是否 符合 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能项目位于定州经济开发区双天工业园，不在定州市生态保护红线区内必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在 规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 项目位于定州经济开发区双天工业园，不在定州市生态保护红线内。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 ①大气环境质量底线：经查阅有关环境质量现状监测数据，项目所在区域大气环境质量各点位监测因子除O3外其他因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 ②地下水环境质量底线：经查阅有关环境质量现状监测数据，该区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 标准要求。 ③声环境质量底线：项目厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类要求。 ④土壤环境质量底线：项目生产过程中不涉及重金属，不会对厂区土壤产生污染影响，厂区土壤满足土壤环境质量底线的要求。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用 上线是各地区能源、水、土地 等资源消耗不得突破的“天花 板”。相关规划环评应依据有 关资源利用上线，对规划实施 以及规划内项目的资源开发 利用，区分不同行业，从能源 资源开发等量或减量替代、开 采方式和规模控制、利用效率 和保护措施等方面提出建议， 为规划编制和审批决策提供 重要依据 项目占地位于定州经济开发区双天工业园，项目运营过程中主要消耗的能源为电能、水，且项目用水量不大，不属于耗水企业；项目所用原料为产品，实现资源综合利用。 因此，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，满足资源利用上限要求。 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生 态保护红线、环境质量底线和 资源利用上线，以清单方式列 出的禁止、限制等差别化环境 准入条件和要求。要在规划环 评清单式管理试点的基础上， 从布局选址、资源利用效率、 资源配置方式等方面入手，制 定环境准入负面清单，充分发 挥负面清单对产业发展和项 目准入的指导和约束作用。 项目位于定州经济开发区双天工业园，本项目不在其中被规划的限制开发区域和禁止开发区域，目前项目不属于所在区域的环境准入负面清单。 符合 经分析，项目符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”相关要求， 在落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到各项污染物长期稳定达标排放，污染物排放量符合总量控制要求，从环保角度讲，项目建设可行。 环境管理相关政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业名录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中区域限制和淘汰类建设项目；项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工节［2012］第14号。 因此，项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。 3、与定州市生态环境总体管控要求的符合性分析 表3 项目与生态保护红线区总体管控要求符合性分析一览表 属性 管控 类别 管控要求 符合性分析 生态保护红线总体要求 禁止建设开发活动 严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 本项目不属于禁止建设开发项目，符合要求 允许建设开发活动 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中除国家重大战略项目之外，在符合现行法律法规的要求下，可以进行有限人为活动，8类活动包括： 零星的原住民在不扩大建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖； 因国家重大能源资源安全需要开展的战略资源的勘察、公益性自然资源调查和地质勘探； 自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动； 经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集； 经依法批准的考古调查发掘和文物保护； 不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施； 必须且无法避让、符合国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护； 重要的生态修复工程。 符合要求 退出活动 区域内属于生态保护红线区要求的非允许类人类活动，市政府应当建立淘汰退出机制，引导项目进行改造或者产业转型升级，逐步调整为与生态环境不相抵触的适宜用途；生态保护红线范围内的制造类企业，严格排放标准，严格控制建设规模；不能达标排放的，予以关闭或退出。 本项目不在定州市生态保护红线区内，且本项目为允许类建设项目，符合要求 表4 项目与定州市水环境总体管控要求符合性分析一览表 管控类型 管控要求 符合性分析 空间布局约束 河流沿岸、燕家佐饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目建设，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 逐步完成重点涉水企业入园进区，限制以化工等高耗水、高污染行业为主导的产业园区发展，工业废水必须达标后方可排入污水集中处理设施。 在沙河、唐河重要河道设立警示标志，严禁河道非法采砂行为。 对所有新、改、扩建项目，实行“总量指标”和“容量许可”双重控制。 新建企业原则上均应建在工业园区，对建成区内重污染企业或危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。现有企业确实不具备入园条件需原地保留的，要明确保留条件，对于废水直排外环境的企业，在达到所排入水体功能区标准的基础上实行最严格排放标准。 应当加强对入河污染源和排污口的监管，限制审批新增入河排污口，严禁污水直接入河。 本项目非重点行业，本项目位于定州经济开发区双天工业园，符合要求。 污染物排放管控 完成所有向环境水体直接排放的污水处理厂提标改造，达到《大清河流域水污染物排放标准》，污水资源化再生利用率达到35%以上。新设置的入河排污口执行《大清河流域水污染物排放标准》。 逐步提高城市生活垃圾处理率，到2021年，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上；到2022年，建成区生活垃圾无害化处理全覆盖。 全面推进实施城镇雨污分流，新建排水管网全部实现雨污分流，现有合流制排水管网加快推进完成雨污分流改造。2022年底前城市建成区全面实现雨污分流。主城区有序推进雨水收集、调蓄、净化设施建设，减少城镇面源对入淀河流水体的污染。 全面取缔“散乱污”企业，积极采用先进适用技术，加快酿造、制药等行业的清洁化改造和绿色化发展。 梯次推进农村生活污水治理，坚决杜绝农村生活污水直排入河。2022年底前实现入淀河流沿线村庄生活污水全部有效治理，到2025年环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖。加快农村污水处理设施建设和厕所无害化、清洁化改造，实现农村生活污水管控、治理全覆盖。 唐河河道管理范围外延15m内严禁施用化肥、农药；全市提高秸秆、农残膜等农业废弃物资源化利用水平。 规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，综合利用率达到75%以上；强化对畜禽散养户的管控，对入淀河流沿河1000米范围内的散养户畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用，禁止未综合利用的畜禽养殖粪便、废水入河。2022年规模化畜禽养殖场达到绿色养殖标准要求，散养户畜禽粪便污水有效管控。 工业集聚区应当建设相应的污水集中处理设施和配套管网，实现工业污水集中处理，达标排放，有效利用再生水。 符合要求 环境风险防控 加强水污染防治，提高污水处理厂出水水质标准，加大污水管网建设和更新改造力度，城镇污水处理率提高到95%以上。 大力推广干湿分离、沼气化处理，有机复合肥加工、养殖-沼气-种植等畜禽养殖污染防治实用技术和生态养殖模式，进一步加大畜禽粪尿综合利用力度，促进畜牧业的健康持续发展。 / 资源利用效率 极推进工业节水改造，定期开展水平衡测试，对超过用水定额标准的企业，限期完成节水改造。 加快高耗水行业节水改造，加强废水深度处理和达标再利用。 推进现有工业园区节水改造，新建企业和园区推广应用集成优化用水系统。 2022年，全市所有工业园区实现水资源梯级利用、循环利用，最大限度减少废水排放。 本项目用水由园区集中供给， 本项目不属于高耗水企业，符合要求 表5项目与定州市大气环境总体管控要求符合性分析一览表 管控类型 管控要求 空间布局约束 加快重点污染工业企业退城搬迁。以焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 严格执行规划环评及其批复文件规定的环境准入条件。 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 5、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的重点行业企业必须入园。 本项目非重点行业，且项目位于定州经济开发区双天工业园，符合要求。 污染物排放管控 强化无组织排放控制管理。开展建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作。 PM2.5年均浓度不达标地区开展大气污染物特别排放限值改造，化工、有色（不含氧化铝）等行业现有企业和新建项目严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后，现有企业和新建项目按时限要求执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 开展挥发性有机物污染综合治理。开展化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，开展泄漏检测与修复。 开展工业炉窑专项治理。制定工业炉窑综合整治实施方案，开展工业炉窑拉网式排查，分类建立管理清单。严格排放标准要求，加大对不达标工业炉窑的淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快重点行业超低排放改造。加强工业企业污染排放监督管理，深入实施工业企业排放达标计划。河北旭阳能源完成深度治理，达到超低排放标准。 国华电厂、旭阳能源等年货运量150万吨以上的企业，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。 加快体育用品、钢网制造等传统行业升级改造进度。 加强对燃煤、工业、扬尘、农业等大气污染的综合防治，加强与周边地区重点污染物协同控制。 本项目污染物的排放严格执行相关标准，符合要求。 环境风险防控 禁止新建烟花爆竹等存在重大环境安全隐患的民爆类工业项目。 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 本项目不属实重大安全隐患项目，符合要求。 资源开发利用 新建项目清洁生产力争达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。 耗煤项目要实行煤炭减量替代。 新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超临界机组，平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时。 对火电、建材等耗煤行业实施更加严格的能效和排放标准，新增工业产能主要耗能设备能效达到国际先进水平。 符合要求 表6 项目与定州市土壤环境总体管控要求符合性分析一览表 管控类型 管控要求 符合性分析 空间布局约束 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 本项目位于工业园区，周围无居民区、学校、医疗和养老机构等，符合要求。 污染物排放管控 全市重金属排放量不增加。 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励开展城市生活污泥的资源化综合利用。 主城区建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池等行业企业在拆除前，要制定原生产设施设备、构筑物和污染治理设施中残留污染物清理和安全处置方案，出具符合国家标准要求的监测报告，报所在地县级环保、工业和信息化部门备案，并储备必要的应急装备和物资，待生产设施拆除完毕方可拆除污染防治设施。拆除过程中产生的废水、废气、废渣和拆除物，须按照有关规定安全处理处置。 全市农膜回收率达到80%以上，农田残膜“白色污染”得到有效控制。加强畜禽粪污资源化利用，全市畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。 严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2020年底前，全市医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。 对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤，增加后续治理修复成本和难度。 到2022年实现工业固体废物全部规范化处置或综合利用。 本项目不产生重金属，产生的固废全部合理处置，符合要求 环境风险防控 完善全市固体废物动态信息管理平台数据，充分发挥平台的智能化监控水平。推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。全市年产3吨以上危险废物、医疗废物重点产废单位，全部完成安装、联网。 涉及重度污染耕地的县（市、区）应依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品，并制定实施环境风险管控方案。 强化关闭搬迁企业腾退土地土壤污染风险管控，以有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业为重点，严格企业拆除活动的环境监管。 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 本项目位于工业园区，不属于重点涉危企业，符合要求 表7项目与资源利用总体管控要求符合性分析一览表 属性 管控类型 管控要求 水资源 总量和强度要求 到2025年全市用水总量控制在2.73亿立方米，其中，地下水用水量1.94亿立方米，万元GDP用水量较2015年下降46%。 到2035年全市用水总量控制在2.96亿立方米。其中，地下水用水量为1.94亿立方米，万元GDP用水量较2015年下降91%。 上述目标值仅作为我市水资源管理工作参考，不作为约束性指标考核，后续根据河北省下发指标或我市相关规划及时动态更新。 / 管控 要求 严格用水定额管理，对超计划用水的自备井取水户加倍征收水资源税，对公共供水的工业企业和城镇用水户实行累进加价和阶梯水价制度，对超限额的农业灌溉用水征收水资源税。 严格一般超采区、禁采区管理。在地下水一般超采区，应当控制地下水取水许可，按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水总量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给；在地下水禁止开采区，除临时应急供水外，严禁取用地下水，已有的要限期关停。禁止新增地下水取水许可。 合理利用外调水。用好引江、引黄等外调水，增强水源调蓄能力，扩大供水管网覆盖范围，置换城镇、工业和农村集中供水区地下水开采，推进农业水源置换，有效减少地下水开采量。 挖潜非常规水源。加大再生水利用力度，城市绿化、市政环卫、生态景观等优先使用再生水。加强人工增雨（雪）工作，开发利用空中水资源，逐步推进城市雨水收集利用。 推动各部门节水。农业节水：调整农业种植结构，在加强现有高效节水工程管理、推广农艺节水技术、巩固压采成效的基础上，大力推广节水先进经验，积极推行水肥一体化，实施喷微灌和高标准管灌工程。工业节水：积极推进工业节水改造，定期开展水平衡测试，对超过用水定额标准的企业，限期完成节水改造。城镇节水：加快实施供水管网改造建设，降低供水管网漏损率。推进公共领域节水，公共建筑采用节水器具，建设节水型城市。 根据全省河湖补水计划，在保障正常供水的目标前提下，配合做好主要河流生态补水，改善和修复河流生态状况。 本项目用水由园区供水管网提供，符合要求 能源 总量和强度要求 到2025年能源消费总量和煤炭消费量分别为270万吨标准煤和951万吨，单位GDP能耗为0.69吨标煤/万元。 到2035年能源消费总量和煤炭消费量分别为329万吨标准煤和856万吨，单位GDP能耗为0.55吨标煤/万元。 上述目标值仅作为我市能源控制工作参考，不作为约束性指标考核，后续根据河北省下发指标或我市相关规划及时动态更新。 / 管控要求 加快化解过剩产能和淘汰落后产能，对新增耗煤建设项目，严格执行煤炭等（减）量替代，严控煤炭消费总量。 以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能，加强工业领域先进节能工艺和技术推广，开展既有建筑节能改造，新建建筑严格执行75%节能标准，推进大宗货物运输“公转铁”，建设绿色交通运输体系。 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源。 加快发展太阳能、光伏发电、生物质天然气等清洁能源利用，提高非化石能源消费占比。积极推进氢能产业，加快建设加氢站，以氢燃料电池公交车为突破口，逐步扩展氢能应用领域。 积极推进光伏太阳能、光热能、地热等取暖方式，加大城市集中供热管网建设，做到能供尽供。全市域逐步完成生活和冬季取暖散煤替代。 优化新能源汽车推广结构，新增及更换的公交车全部使用新能源车，适当增加邮政车、清扫车、配送车等新能源车比重，配套建设标准化充（换）电站和充电桩。 严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169-2017）标准，生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）地方标准要求。 本项目采用天然气加热，不使用煤炭，符合要求 表8 项目与定州市产业布局总体管控要求符合性分析一览表 管控类型 管控要求 符合性分析 产业总体布局要求 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 严禁新增铸造产能建设项目。 根据《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》，本项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类，属于允许类。本项目不属于《河 北省新增限制和淘汰类产业目 录（2015 年版）》中限制或淘汰类项目。 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 / 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 本项目不属于以化工、铸造等重污染企业，且周围无居民区、学校、医疗和养老机构等，符合要求 项目入园准入要求 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、定州市及对应单元生态环境准入要求。 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 本项目不属于高污染企业，符合要求。 石化化工 全面禁止生产、使用和进出口以下POPs：艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、毒杀芬、多氯联苯、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、五氯苯、六溴联苯、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和溴二苯醚、林丹、硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途除外）、六溴环十二烷（用于建筑物中的发泡聚苯乙烯和挤塑聚苯乙烯的生产、使用及进出口豁免至2021年12月25日）。 严禁新上淘汰类、限制类化工项目，园外化工企业不得新建、扩建化工生产项目等。 本项目不属于化工类项目，符合要求 水泥 环保能效低、不达标的水泥制品企业实施改造升级，确保企业达标排放。 禁止新建和扩建单纯新增水泥制造产能类项目。 / 炼焦 禁止新建和扩建（等量置换除外）炼焦项目，产能置换比例不低于1.25:1。 严格控制焦炭生产能力，压减过剩产能，加快干熄焦改造步伐，强化节能减排，重点推进碳一化学品、焦炉煤气制天然气、煤焦油深加工、粗苯加氢精制工艺装备水平提升和产品升级。 / 汽车制造 优化产业布局，充分发挥长安、长客汽车的配套需求和辐射协同效应，积极推进长安汽车的整车迁入和生产规模的扩大，新建相关配套企业应进入开发区，形成以汽车整车、工程机械、汽车零部件、汽车商贸等为主体内容的汽车产业链。 / 其他要求 主城区及其主导上风向15公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的重点城镇建成区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 进一步加强能源重化工行业规模控制，空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 唐河河流沿岸、燕家佐饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。2022年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。 地下水超采区限制高耗水行业准入。 符合 表9项目与定州市双天工业园区重点管控单元准入要求符合性分析一览表 维度 准入要求 符合性分析 资源利用效率 制定再生水回用方案，入区企业在再生水水质能够满足用水要求的前提下必须利用再生水，减少新水消耗量。 2、落实全市自然资源总体管控要求。 符合 空间布局约束 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目禁止入园。 禁止新增开采地下水的建设项目。 4、与园区产业发展定位不符现状企业，限制其发展规模。 根据《产业结构调整指导目录 （2019 本）》，本项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类，属 于允许类。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》中限制或淘汰类项目，项目已在定州市行政审批局备案：定行审项企备【2021】051 号，本项目较园区规划产业污 染物轻，项目符合园区总体规划。 污染物排放管控 叮咛店镇污水处理厂减少废水外排，向环境水体直接排放污水的出水水质稳定达到《大清河流域水污染物排放标准》重点控制区排放要求。 2、对标行业先进水平，积极推进铸造企业升级改造。 / 环境风险防控 建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展 / 资源利用效率 使用清洁能源，禁止新建燃煤锅炉。 2、废水集中处理率达到100%。 3、工业废气处理达标率100%。 4、落实全市自然资源总体管控要求。 本项目不设燃煤锅炉 4、选址可行性分析 项目位于定州市双天工业园区内，中心地理坐标为东经115°2′41.980″，北纬38°25′31.900″。项目北侧950m为南平谷村，东北侧990m为梁家营村，南侧为道路，东南侧1836m为吴定庄村，北侧1072m为叮咛店镇，西侧1841m为二郎庙村。项目占地符合“三线一单”要求。项目占地为工业用地，符合《定州市城市规划管理技术规定》（见附件5），本项目周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。因此，项目选址是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 表10 主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 生产车间 占地面积5900m2 储运工程 库房 钢结构，占地面积5950m2 卸料棚 钢结构，540m2 编织袋库 砖混结构，200m2 辅助工程 化验室 砖混结构，250m2 化学药品库 砖混结构，47m2 机修车间、备件室、TPM实操室 砖混结构，110m2 叉车库房及充电室 砖混结构，70m2 地磅房、服务大厅 砖混结构，180m2 办公楼 砖混结构，900m2 配电室 砖混结构，200m2 洗衣房、洗澡更衣间 砖混结构，40m2 锅炉房 砖混结构，160m2 职工餐厅 砖混结构，320m2 门卫室 砖混结构，36m2 公用工程 供热 生产车间不供暖，办公楼采用天然气蒸汽锅炉供暖 供水 项目供水由定州双天工业园供水管网提供 排水 项目排水管道接入园区排水管网 供电 本项目用电由园区供电线路提供 环保工程 废气 接受工段 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P1） 清理阶段 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P2) 投料工段 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P3) 粉碎工段 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P4) 混合工段 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P5) 筛分工序 破碎工序 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P6) 包装工序 粉料装车 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P7) 天然气锅炉 采用低氮燃烧器，降低氮氧化物产生量，然后经1根排气筒（P8）达标排放 厨房油烟 油烟净化装置一套 废水 化粪池，防渗混凝土结构，项目排水管道接入园区排水管网 噪声 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。 固废 原料接收和除杂过程中分离出的颗粒杂质由环卫部门清运 粉碎、混合、包装等工序粉尘收集后回用于生产 废离子交换树脂、化验室化验废液、化验室器皿第一次清洗废水属于危废、危废间暂存，委托有危废处置的资质单位处置 生活垃圾收集后由环卫部门处置 2、产品方案及生产规模 表11 产品方案表 序号 产品种类 产能合计（万吨/年） 1 散装成品粉料65.6% 27 2 袋装成品粉料4.7% 3 散装成品颗粒料11.3% 4 袋装成品颗粒料2.8% 7 成品犊牛料（全部袋装）15.6% 5 8 100% 32（含年产5 万吨结构性犊牛料生产线及预留年产12 万吨反刍料生产线设备空间） 3、劳动定员工作制度 本项目定员85 人，全年工作 300 天，实行 1 班工作制，白班制，每班 10小时。 4、主要生产设备 生产设备见下表： 表12 生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套）） 备注 1 原料称重接收与清理工段 1.1 斗式提升机 TDTG60/30 3 1.2 圆筒初清筛 SCY130 1 1.3 永磁滚筒机 TCXD3080 3 1.4 流量秤 SDBY-100 1 1.5 刮板输送机 TGSS32 1 1.6 粉料清理筛 SQLZ125×100×200 1 2 粉碎段 2.1 去石叶轮喂料器 SWLY 60F 2 2.2 粉碎机 SFSP112×60F 2 2.3 斗式提升机 TDTG50/28 2 2.4 自动取样器 TQYQ70 2 3 配料混合工段 3.1 混合机 SDHJ0.5 1 3.2 双轴高效混合机 SSHJ8D 1 3.3 刮板输送机 TGSS32 2 3.4 斗式提升机 TDTG60/33 1 3.5 永磁滚筒机 TCXD3080 1 3.6 螺旋输送机 TLSS50 1 3.7 糖蜜混合机 STMH(定制) 1 4 制粒冷却阶段 4.1 制粒机 SZLH768E 1 4.2 斗式提升机 TDTG50/23 1 4.3 自动取样器 TQYQ70 1 4.4 分级筛 TQLZ180*270 1 5 打包工段 5.1 双斗打包秤 SDBY-P(S 1 5.2 缝口输送机 输送带长度不低于4米 1 5.3 机器人自动码垛机 每小时≥900袋 1 6 散装工段 6.1 散装仓 840m³ 1 7 结构性犊牛工段 7.1 刮板输送机 TGSS20 1 7.2 振动分级筛 SFJZ100 7.3 绞龙输送机 TGSS16 1 7.4 连续式混合机 SLLXH_750L 1 7.5 双斗打包秤 SDBY-P(S) 1 7.6 缝口输送机 输送带长度不低于4米 1 8 辅助工段 8.1 螺杆式空压机 SA-37A/0.85 1 8.2 空气干燥机 C-2.0/0.8 1 8.3 糖蜜存储罐 3吨 1 8.4 犊牛料糖蜜添加系统 E+H电磁流量计 1 合计 43 5、原辅材料 各原辅材料消耗情况如下： 表13 项目原辅材料一览表 序号 原料 年用量（t/a) 包装方式 备注 1 玉米 42130 散装 外购、汽运 2 玉米蛋白粉 453 袋装 外购、汽运 3 豆粕 50826 袋装 外购、汽运 4 棉粕 16600 袋装 外购、汽运 5 棕榈粕 9900 袋装 外购、汽运 6 DDGS 22600 袋装 外购、汽运 7 干谷物 DDGS 33570 袋装 外购、汽运 8 谷物 DDGS 453 袋装 外购、汽运 9 干白酒糟 1024 袋装 外购、汽运 10 喷浆玉米皮 9053 袋装 外购、汽运 11 麸皮 37900 袋装 外购、汽运 12 谷氨酸渣 1072 袋装 外购、汽运 13 NPN 缓释蛋白饲料 1032 袋装 外购、汽运 14 石粉 15131 袋装 外购、汽运 15 磷酸氢钙 2300 袋装 外购、汽运 16 饲料添加剂氯化钠 3355 袋装 外购、汽运 17 碳酸氢钠(小苏打） 11180 袋装 外购、汽运 18 氧化镁 2979 袋装 外购、汽运 19 硫酸镁 272 袋装 外购、汽运 20 氯化铵 64 袋装 外购、汽运 21 膨化大豆 4195 袋装 外购、汽运 22 抗氧化剂 36.8 袋装 外购、汽运 23 霉菌吸附剂 118 袋装 外购、汽运 24 脂肪粉 2950 袋装 外购、汽运 25 阴离子盐（干奶宝/牛围康） 46 袋装 外购、汽运 26 砻糠粉（稻壳粉） 700 袋装 外购、汽运 27 玉米皮 1300 袋装 外购、汽运 28 明微矿（诺伟司)/富矿宝 1960 袋装 外购、汽运 29 酿酒酵母培养物（达农威 XPC） 141 袋装 外购、汽运 30 芝麻粕 750 袋装 外购、汽运 31 甘蔗糖蜜 1300 袋装 外购、汽运 32 调味剂（潘牛乐） 23 袋装 外购、汽运 33 0.2%泌乳牛用复合预混合饲料 YL- 101 260 袋装 外购、汽运 34 0.2%牛用复合预混合饲料 YL-102 20 袋装 外购、汽运 35 0.2%泌乳牛用复合预混合饲料 YLMC-101/YLMC-101 试验料 52 袋装 外购、汽运 36 1%干奶牛用复合预混合饲料 YLMC- 210 120 袋装 外购、汽运 37 1%围产牛用复合预混合饲料 YLMC-211 114 袋装 外购、汽运 38 0.2%泌乳牛复合预混料 M0223 595 袋装 外购、汽运 39 0.2%育成牛复合预混料 M0222 140 袋装 外购、汽运 40 0.2%干奶牛复合预混料 M0225 224 袋装 外购、汽运 41 2.5%奶牛泌乳期复合预混合饲料乳倍优 9825 117 袋装 外购、汽运 42 1%肉牛育肥期复合预混合饲料乳倍优 9101 5 袋装 外购、汽运 43 0.2%泌乳预混料饲料 902(DZ-ZY) 190 袋装 外购、汽运 44 0.2%奶牛育成期复合预混料牧场用 (DC)302 13 袋装 外购、汽运 45 5%奶牛围产期复合预混合饲料（乳倍优 9505） 370 袋装 外购、汽运 46 丙酸铬（0.04%） 12 袋装 外购、汽运 47 奥利欧 24 袋装 外购、汽运 48 产朊假丝酵母蛋白 525 袋装 外购、汽运 49 过瘤胃豆粕 5900 袋装 外购、汽运 50 压片玉米 29900 袋装 外购、汽运 51 次粉 2900 袋装 外购、汽运 52 玉米胚芽粕 1900 袋装 外购、汽运 53 奶粉 490 袋装 外购、汽运 54 MNJS （莫能菌素） 18 袋装 外购、汽运 55 DNYH （犊牛预混料） 700 袋装 外购、汽运 合计 320000 DDGS：DDGS 是 Distillers Dried Grains with Solubles 的简写，汉译为干酒糟及其可溶物。DDGS 是酒糟蛋白饲料的商品名，即含有可溶固形物的干酒糟。在以玉米为原料发酵制取乙醇的过程中，其中的淀粉被转化成乙醇和二氧化碳，其他营养成分(如蛋白质、脂肪和纤维等)均留在酒糟中。同时，由于微生物的作用，酒糟中蛋白质、B 族维生素及氨基酸含量均比玉米高，并含有发酵中生成的未知促生长因子。 6、给排水 （1）给水 本项目生产不用水，项目用水主要为员工生活用水、食堂用水、锅炉补水和化验室用水。用水来市政管网水，水量可满足项目需求。 生活用水：项目建成后工作人员85人，《河北省地方标准用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）并结合企业生产特点，职工按60L（人·天）（含洗衣、食堂用水）计算，则项目用水量5.1m3/d，年用水量为1530m3/a。 软化设备进水：软水设备损耗量及燃气锅炉补水：锅炉用水为软化水，主要为生产过程中使用蒸汽损耗的水量以及锅炉设备的水量损耗。根据锅炉参数，实际蒸汽最大耗水量=【0.9+（3-0.9）*5%】*10=10.05m3/d，其中5%为循环损失量；锅炉排污量为水量 1-5%。取值5%，水量=10.05*5%=0.5m3/d；软水制备设施软水制备率为60%，锅炉补水为 10.55m3/d，则需要新鲜17.58m3/d，5274m3/a。 化验用水：项目设有化验室，检验用水包括各种洗涤水（仪器或器具的润洗液和洗涤废水等），用作冷却及加热用途的水。本项目检验检测用水量约0.05m3/d，15m3/a。 因此，项目总用水量22.73m3/d，6819m3/a。 （2）排水 ①生活污水：本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4.08m3/d，1224m3/a。 ②软水设备排水：软水设备制备效率为 60%，软水设备进水量为 17.58m3/d，则软水设备排放浓水为 7.03m3/d，2109m3/a。 ③锅炉排水：锅炉排污量为水量 1-5%。取值 5%，水量=10.05*5%=0.5m3/d，150m3/a。 ④检验废水：本项目化验室排水量按用水量的90%计，排水量为0.045m3/d，13.5m3/a。 1.02 综上，本项目总排水量3498.5m3/a，项目产生的废水均排入园区污水管网，进入园区污水处理站处理后排入水体。 排 入 园 区 管 网 4.08 11.66 生活用水 5.1 0.005 0.05 0.045 调节PH 0.045 化验室用水 22.73 新鲜水 蒸汽使用 燃气锅炉 10.55 17.58 软水设备 0.5 7.53 7.03 图1 项目水量平衡图 （m3/d） （2）供电 本项目生产、生活用电年耗电量约为10.45万kWh，由附近村庄供电系统供应。 （3）供暖 本项目办公楼用天然气锅炉供暖。 7、厂区平面布置 厂区南侧为门口，门口西侧为办公楼辅助用房，东侧为门卫室；成品库在厂区中间，成品库东侧为筒仓群、卸料棚，成品库北侧依次为联合车间、原料库、化学试剂库和危废间，平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | G5 食盐、膨化玉米、微量元素等 投料 玉米 接收 清理 投料 粉碎 称重混合配料 G1、N1、S1 G2、S2 G3 G4、N2 豆粕 棉粕 接收 清理 投料 粉碎 打包 混合 调质 制粒 冷却 筛分 G5、N3、S3 G6、S4 G7 G8、N4 G9、N5、 G10、N6 N7 N8 N9 破碎 加糖蜜 打包 蒸汽 散装粉料专用车出厂 打包 粉尘、噪声 反刍动物饲料 反刍动物饲料（粉料、含糖蜜） 反刍动物饲料 （粉料） G：废气 S：固废 N：噪声 G11、N10 G12、N11、 G13、N12 图2 项目反刍料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程： ①玉米接收 将外购回厂的玉米倾倒入栅筛中，通过刮板式输送机送至双筒清理筛中，将原料玉米中的大颗粒杂质、细绳、石子及土块等软杂质清理出来(除杂率 99%)，再通过斗式提升机送至玉米筒仓中贮存。 ②豆粕接收 将外购回厂的豆粕倒入栅筛中，通过刮板式输送机送至圆通初清筛中，将豆粕中大颗24粒杂质及麻线等软杂质清理出来(除杂率 99%)，再通过斗式提升机送至豆粕钢板仓中贮存。 ③玉米、豆粕、其他粉状辅料的投料及清理 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和斗式提升机提升至振动分级筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机配料称斗中准备混合使用。 ④玉米及豆粕粉碎 将暂存在待粉仓中的玉米及豆粕送至粉碎机中进行粉碎，粉碎过程为全封闭式，粉碎后的物料进入粉尘沉降室中，通过料封螺旋输送机及斗式提升机将物料送至配料仓中暂存。 粉碎机粉尘沉降室上设置有一个换气口，主要作用是为了使沉降室中的气压平衡，换气口处设置有脉冲式布袋除尘器，粉碎机采用特殊的“U”型二次粉碎结构，可通过调整锤筛间隙实现粗粗粉碎和细粉碎。 ⑤称重配料和混合 将暂存在配料仓中的粉状原料通过料位器计量，按照产品要求进行配料，计量好的物料通过料封螺旋输送机送至出仓机中，由混合机和双轴高效混合机进行混合，充分混合后进入缓冲斗中由刮板式输送机将一部分物料送至打包系统，另一部分物料送至制粒工段中。 ⑥调质和制粒 混合好的粉状反刍饲料送至调质器中，通过加蒸汽可使饲料中的纤维松软，改善制粒效果，温度一般保持低于60℃，使最高含水量保持在12%~13%，调质室（调质室密闭）内需要 30~40S 以上的停留时间。调质后的物料进入到制粒机中，压制出较大直径的颗粒饲料，一般颗粒直径为6mm。 ⑦冷却和筛分 将制粒机中产出的颗粒状饲料通过冷却风网进行冷却，再通过回转分级筛分选将制粒过程中产生的过长粒及粉末从产品中分离出来，将过长粒送至破碎机中将长粒料打断符合产品规格，分离出的粉末重新送回调质工段重新制粒。 ⑧部分粉状料加糖蜜 混合工段的粉状饲料一部分直接由专用车辆运输出厂；另一部分需要打包（其中很少一部分需要添加糖蜜），糖蜜加热使用蒸汽，添加糖蜜使用专用的添加设备，添加比例 5%左右。 ⑨打包 将混合工段的粉状饲料（包含添加糖蜜的粉状饲料）及制粒工段的颗粒饲料送至成品仓中，通过打包系统将成品灌入编制袋中，之后送至缝包机中进行封口。打包系统采用国内先进工艺，编制袋口与出料口结合精密，有效的防制了打包过程中物料的损失。 G：废气 S：固废 N：噪声 蒸汽压片玉米、蒸汽压片大麦、苜蓿草粉 投料 称重 清理、除铁 称重配料 反刍动物饲料（颗粒） 混合 糖蜜喷涂 打包 结构性犊牛料 G12 G13、S5 G14 图3 结构性犊牛料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程：蒸汽压片玉米、蒸汽压片大麦、苜蓿草粉等原料投料，然后称重，清洗再加上反刍动物饲料（颗粒）一起称重配料，再经混合机混合，喷涂糖蜜，打包为结构性犊牛料。 项目各工序排污节点见下表： 表14 排污节点一览表 类别 排污节点 污染因子 措施 废气 接收 颗粒物 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P1） 清理 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P2） 投料 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P3） 粉碎 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P4） 混合 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P5） 筛分 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P6） 破碎 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P7） 打包 锅炉废气 颗粒物、SO2、NOX 经低氮燃烧器处理然后经一根8m高排气筒（P8）排放 废水 职工生活、实验废水、 COD、BOD5、氨氮、TN、TP、动植物油 排入污水管网 噪声 设备噪声 等效A声级 建筑隔声、基础减振和消音器作用，再经距离衰减 固废 职工生活 生活垃圾 定期交环卫部门清运 原料杂物 石子、金属碎屑 废包装 塑料袋和纸箱 外售给废品回收站 除尘器 除尘灰 回用于生产 软水系统 废树脂 定期交由有资质单位处置 设备维护 废机油 化验 化验废液、报废化学试剂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境空气质量现状 根据《2019年定州市环境质量公报》，定州市大气环境质量评价结果见表15。 表15 2019年环境空气质量年均浓度评价 污染物 年评价指标 2020年定州市环境质量公报数值μg/m³ （GB3095-2012）二级标准 μg/m³ 占标率 % 达标情况 PM2.5 年均浓度 62 35 177 超标 PM10 年均浓度 118 70 169 超标 SO2 年均浓度 19 60 31.7 达标 NO2 年均浓度 42 40 105 达标 CO 24小时平均第95百分位数 3.2mg/m³ 4mg/m³ 80 达标 O3 日最大8小时第90百分位数 202 160 191 超标 项目所在区域SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，由于由北方雾霾天气影响，PM10、PM2.5浓度有超标现象，所以判定区域属于不达标区域，且通过实施蓝天保卫战等区域减排措施，环境空气将逐步改善。 地表水质量状况 项目所在地地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 声环境质量状况 项目所在区域东侧、北侧、西侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。 生态环境质量现状 评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 产业园区外无新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 卸料口、清理间、主车间饲料加工等工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。燃气锅炉污染物排放执行河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1大气污染物排放限值。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）要求。 表16 大气污染物排放限值 （GB16297-1996） 污染物 排气筒（m） 最高允许排放速率（kg/h） 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限（mg/m3） 颗粒物 15 3.5 120 1.0（周界外浓度最高点） 表17 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目 燃气锅炉限值 颗粒物 5 二氧化硫 10 氮氧化物 50 烟气黑度 ≤1 表18 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001） 基准灶头 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 3 中 2.0 75 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区区污水处理厂进水水质要求。 表19 废水排放标准 污染因子 标准值 执行标准 pH 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD ≤500mg/L BOD5 ≤300mg/L SS ≤400mg/L 动植物油 ≤100mg/L COD ≤500mg/L 园区进水水质标准 氨氮 ≤45mg/L 总磷 ≤8mg/L 总氮 ≤70mg/L 3、噪声 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相关标准；运营期东侧、北侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家总量控制要求，污染物总量控制指标按照国家或地方污染物排放标准 进行核定，结合本项目的排污特点，本项目污染物排放总量控制因子为 COD、 NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、颗粒物。 项目配有1台炉，所用天然气量为44.1万m3，根据全国第一次污染源普查《工业污染源产排污系数手册》（2010年版），天然气废气产生量按136259.17 m3/万m3天然气计，烟气产生量为948.36万m3/a。根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤50mg/m3），项目所在区SO2达标排放浓度为10mg/m3、NOx达标排放浓度为50mg/m3、颗粒物达标排放浓度为5mg/m3。 SO2达标排放量：948.36万m3/a×10mg/m3×10-9=0.095t/a NOx达标排放量：948.36万m3/a×50mg/m3×10-9=0.475t/a 颗粒物达标排放量：948.36万m3/a×5mg/m3×10-9=0.048t/a 本项目废气污染物总量建议指标按达标排放量计，则项目污染物总量建议指标为 COD 0.150t/a、BOD5 0.525t/a、SS 0.525t/a、NH3-N 0.07t/a、TN 0.122t/a、 VOCs：0t/a、颗粒物：0.814t/a、SO2：0.095t/a、NOx：0.475t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期： 1.1 工程噪声源分析 本项目的噪声来自于施工机械，其噪声强度在 75－90dB(A)之间。降噪措施为：尽可能选用低噪声设备，禁止夜间强噪声施工设备运行。 1.2 声环境影响简要分析 据建设项目工程量，本工程施工机械使用频率较少，大多采用小型的噪声较低的工程机械，对于劳动强度不是很大的工作，一般用人力完成。本建设项目工程所在地的四面均 为工厂企业厂房，距离居民住宅等噪声敏感点较远，施工期间产生噪声的施工机械应尽量 布置在工程地中部位置，禁止强噪声机械夜间施工。通过噪声防治措施，本项目施工期噪声经过距离衰减，可使厂界噪声达标，对区域声环境影响较小。 2 水环境影响分析 施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后回用。 施工单位生活系统产生少量生活污水，产生量以 20 人、20L/天·人计，为 0.4 m3/日。 项目施工期的生活污水可排入厂区现有工程化粪池内进行处理。本项目施工期产生的污水对周围水环境影响较小。 3 固体废弃物的环境影响分析 本工程产生的所有弃土和建筑垃圾全部回填，以调整工程场地标高以及用于厂区绿化， 无外运弃土和建筑垃圾。施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和土渣时，应选择对环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。由于本工程施工期对固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此，本建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。 4 空气环境影响分析 该项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气，装饰工程使用油漆、 涂料产生的废气和水泥开包以及土石方装卸和运输产生的扬尘。根据关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》(冀建安[2016]27号)、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）等相关文件中关于控制建筑施工扬尘的规定，建设单位在施工期拟采取如下控制措施： ①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌。 ②设置施工围挡。施工现场要设置连续、封闭的围挡，实行全封闭施工。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑥施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑦开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 ⑧使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 ⑨施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑩施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，建筑垃圾必须采用装袋清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 ⑫遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填等有可能产生扬尘的作业。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析： 废气 项目产生的废气主要来自生产过程中产生的粉尘，燃气锅炉燃烧过程中产生的锅炉烟气、厨房油烟。 （1）各工序粉尘 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》（试行）中饲料加工行业≥10万吨每年的企业粉尘产生系数为0.043kg/t，本项目粉尘产生系数参照该系数。项目各工序粉尘由集气罩收集经布袋除尘器除尘后，通过高于 15 米的排气筒排放，收集效率为 98%，处置效率为99%，处置后各工序粉尘排放情况如下： 表20 企业工序粉尘产生情况表 污染源名称 原辅料量（t/a） 产生量（t/a） 风机风量（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 排气筒编号 处置措施 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 接收工段 320000 13.76 20000 229.33 P1 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 2.25 0.135 清理工段 320000 13.76 20000 229.33 P2 2.25 0.135 投料工段 320000 13.76 20000 229.33 P3 2.25 0.135 粉碎工段 85126 3.66 10000 122 P4 1.2 0.036 混合工段 320000 13.76 20000 229.33 P5 2.25 0.135 筛分工段（运行时段1000h） 10000 5.59 20000 179.5 P6 2.75 0.055 破碎工段（运行时段1000h） 3000 打包工序 32000 13.76 20000 229.33 P7 2.25 0.135 合计 0.766 由上表可知，项目粉尘排放排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h）。 未被收集的粉尘80%可在车间内沉降，剩余20%以无组织形式逸散，无组织排放量为0.312t/a，排放速率为0.104kg/h。 锅炉烟气 本项目结构性犊牛料生产过程中制粒工序需提供蒸汽，项目拟建1台3t/h燃气锅炉为生产提供蒸汽，锅炉年运行3000小时，根据锅炉设计参数，锅炉每小时燃天然气232Nm3/h，则锅炉年消耗天然气69.6万Nm3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》下册（2010 年）中“4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”，燃气工业锅炉中废气量的排污系数为 136259.17Nm³/万 m³-燃气、SO2产污系数为0.02Skg/万m³天然气（S为收到基含硫量，本项目S=50）、NOx产污系数为18.71kg/万m³天然气，则本项目建成后，锅炉烟气产生量为948.36万Nm3/a，SO2产生量为0.070t/a、产生速率为0.023kg/h，产生浓度为7.38mg/m3，NOx产生量为1.30t/a、产生速率为0.433kg/h、产生浓度为137.08mg/m3，颗粒物排污系数参考《北京环境总体规划研究》中天然气燃烧烟尘产生系数0.45kg/万m³天然气，则颗粒物产生量为0.031t/a，产生速率为0.010kg/h，产生浓度为3.27mg/m3，本采用低氮燃烧器，确保高效燃烧，达到低氮排放的效果，经8m排气筒排放，至少可以减少80%的NOx生成，则NOx排放量不高于0.26t/a，排放浓度不高于27.42mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 燃气锅炉标准要求，颗粒物排放浓度≤5mg/m3，二氧化硫排放浓度≤10mg/m3，氮氧化物排放浓度≤50mg/m3。 厨房油烟 本项目设有食堂，每天为职工提供一餐，就餐人数85人，设有3个灶头（属于中型）。人均食用油量为20 g/人·d，油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，本环评取3%，油烟产生量为51g/d（0.015t/a）。食堂炉灶平均每天使用时间1.5小时，年工作300天。产生的油烟废气通过高效油烟净化器处理，油烟净化器风机风量为3000m3/h，则高峰期该项目油烟产生量为0.03kg/h，油烟净化器去除效率可达85%，产生的油烟经专用烟道由房顶排放，则油烟产生浓度为11.1mg/m3，油烟排放浓度为1.67mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》2.0mg/m3的排放限值要求。 （4）大气污染物核算 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 排气筒P1 PM10 1.4 0.035 0.135 2 排气筒P2 PM10 1.4 0.035 0.135 3 排气筒P3 PM10 1.4 0.035 0.135 4 排气筒P4 PM10 1.47 0.018 0.036 5 排气筒P5 PM10 1.4 0.035 0.135 6 排气筒P6 PM10 2.75 0.055 0.055 7 排气筒P7 PM10 1.4 0.035 0.135 8 排气筒P8 PM10 3.3 0.007 0.031 SO2 7.28 0.015 0.070 NOX 27.46 0.055 0.26 有组织排放总计 PM10 0.797 SO2 0.070 NOX 0.26 表22 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排污 编号 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 车间无组织 颗粒物 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值 1.0 0.312 2、废水 本项目无生产废水产生，项目职工生活污水（包含食堂废水）排放量为1224m3/a，污水中主要污染物为COD、氨氮等，食堂废水经油水分离器后与其他生活污水一同排入园区污水管网；锅炉及配套软化水设备排水2259m3/a，直接排入污水管网；化验室废水经PH调节池中和后排入园区污水管网，排放量13.5m3/a。项目排水通过污水管网进入园区污水处理厂，总排放量3498.5m3/a。主要污染物及其浓度分别为COD300mg/L，1.50t/a；BOD5150mg/L，0.525t/a；SS150mg/L，0.525t/a；NH3-N 20mg/L，0.07t/a；TN35mg/L，0.122t/a；TP5mg/L，0.017t/a；动植物油 15mg/L，0.053t/a项目排放的污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区污水处理厂进水水质标准。 3、噪声 项目建成后，噪声主要来自生产线设备（提升机、粉碎机、混合机等）产生的噪声，以及厂内车辆运输噪声。设备噪声在75～90dB(A)左右。项目主要噪声设备声源见表23。 表23 项目主要噪声设备声源一览表 噪声源 设备名称 噪声源强dB（A） 设备数量（台） 降噪措施 治理后噪声级dB(A) 生产车间 斗式提升机 75 7 选用低噪声设备，厂房隔声、消声、基础减振 65 粉碎机 90 2 70 刮板输送机 75 4 60 混合机 75 3 55 配置专用糖蜜添加 80 2 60 制粒机 85 1 75 永磁滚筒机 80 4 75 缝口输送机 85 1 75 空气干燥机 85 1 75 振动分级筛 85 1 75 螺杆式空压机 80 1 60 （2）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （3）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （4）预测结果及分析 噪声源至预测点距离见表24，经过预测得出厂界噪声贡献值见表25。 表24 噪声源至预测点距离一览表 单位：m 主要噪声源 控制后噪声级dB（A） 噪声源至预测点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间 82.82 70 110 33 60 表25 项目噪声预测情况一览表 单位：dB（A） 序 号 预测点 贡献值（dB（A）） 标准 1 东厂界 45.92 东侧、北侧、西侧执行：昼间65dB（A） 夜间55dB（A） 南侧执行昼间70dB（A） 夜间55dB（A 2 南厂界 41.99 3 西厂界 52.44 4 北厂界 47.26 由预测结果可知，项目投产后东侧、北侧、西侧厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）4类标准。因此，项目建设不会对周边声环境造成明显影响，区域声环境能够保持现状水平。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定本项目噪声自行监测计划，噪声监测计划如下表。 表26 项目噪声监测计划一览表 污染类型 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 厂界外1米 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 本项目采取如下措施降低噪声： （1）声源治理：选用低噪声、低振动、高质量的设备，合理布局，尽量将高噪声设备远离厂区边界。 （2）隔声减振：本项目高噪声设备设置在封闭式厂房内部，可大幅降低设备噪声对环境的影响。 （3）水泵、风机等噪声设备基础采取减震措施，连接处采用软连接。 （4）车辆行驶限速、禁鸣以减小噪声源。 综上，运营期东侧、北侧、西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为生产过程中产生的废包装袋、员工办公生活垃圾和除尘器收集到的粉尘，以及锅炉软化水设备的废树脂。危险废物为废机油、化验室的化验废液、报废试剂。 （1）生活垃圾 员工生活垃圾排放量按照0.5kg/人•日计算，员工85人，年工作300天，本项目生活垃圾产生量12.75t/a，生活垃圾集中收集后清运至垃圾填埋场处理，处理效果100%。 （2）餐余垃圾及废油脂 食堂员工就餐会产生少量餐余垃圾和废油脂，餐余垃圾和废油脂产生量约2t/a，集中收集后清运至垃圾填埋场填埋处理。 （3）原料杂物 在原料除杂，除铁工序会产生少量杂物，主要为石子，金属碎屑等，产生量约为15t/a，收集后交给环卫部门清运。 （4）废包装 项目原料废包装物产生量约20t/a，主要为塑料袋和纸箱等，废包装物集中收集后外售给废品回收站。 （5）除尘器收集的粉尘 项目各个布袋除尘器收集到的粉尘量合计52.63t/a，全部回用于生产。 （6）废树脂 软水处理系统需定期对钠离子交换树脂进行更换，将产生报废树脂0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别：HW13 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素 提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及 工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂 ，危废代码900-015-13。 （7）废机油 项目运营期设备维护保养会产生一些废机油，根据建设单位提供资料，废机油年产生量约0.2t/a，属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08。 （8）化验废液、报废化学试剂 ①化验废液属于《国家危险废物名录》（2021版）中列出的危险废物，危废代码为900-047-49，废液年产生量约为0.1t/a。 ②报废化学试剂属于《国家危险废物名录》（2021版）中列出的危险废物，废物类别为HW49其他废物，危废代码900-999-49。根据同规模行业的资料，报废化学试剂产生量约为0.005t/a。 表27 项目危险废物贮存设施基本情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 废离子交换树脂 HW13 900-015-13 桶装 0.1t 7天 2 废机油 HW08 900-249-08 桶装 0.5t 7天 3 报废化学试剂 HW49 900-999-49 瓶装 0.1t 7天 4 化验废液 HW49 900-047-49 瓶装 0.2t 7天 危险废物暂存设施要求：项目的危废暂存间位于厂区西北角，根据规定应当使用符合标准的容器盛装危险废物；不相容的危险废物不得在同一容器中混装，盛装危险废物的容器要粘贴符合规定的标签；装载危险废物的容器及材料要满足相应的强度要求；装载危险废物容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。危险废物贮存应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物暂存间需有耐腐蚀的硬化地面，而且表面无裂痕，并设有警示标识。厂内暂存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。危险废物最后交由有资质单位进行定期处理，不会对环境造成影响。 实验室废液应按《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行操作和管理： Ⅰ实验废液不得直接倾倒或稀释后倾倒于下水道，分为三类：有机废液、无机废液、用特定的收集装置密闭贮存，贴上标签，注明废水名称、性质、日期，以便于管理。 Ⅱ禁止将不明性质的废液混合存放，二种以上的溶液混合存放应考虑兼容性，以免发生激烈反应、火灾或爆炸、中毒、产生可燃性液体或有害液体、造成容器材质劣化等环境风险影响。 Ⅲ盛装废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器存放化学废液；容器上应有清晰的标签，瓶口密封。 Ⅳ贮存容器应与实验废弃物具有兼容性，贮存容器应保持良好情况，如有严重生锈、损坏或泄漏之虞，应立即更换，所有贮存容器应保持随时密闭状态。 Ⅴ贮存设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求收集后，由有资质单位处理。 本项目对营运期产生的危险废物进行贮存过程中，应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相关要求及规定。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到有效处置，对外界环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 接收工段排气筒P1 | 颗粒物 | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准 |
|  | 清理工段排气筒P2 |  | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 |  |
|  | 投料工段排气筒P3 |  | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 |  |
|  | 粉碎工段排气筒P4 |  | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 |  |
|  | 混合工段排气筒P5 |  | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 |  |
|  | 筛分、破碎工段排气筒P6 |  | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 |  |
|  | 打包工段排气筒P7 |  | 集气罩＋布袋除尘器＋15m高排气筒 |  |
|  | 锅炉（P8） | SO2 | 低氮烧燃器 | 河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 大气污染物排放限值 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 废水总排放口 | COD、BOD5、TP、TN、SS | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区区污水处理厂进水水质要求。 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 运营期东侧、北侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）3类标准；南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）4类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗措施： ①危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角粘贴0.9米高耐酸碱面砖，并与地面防渗层连成整体；危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设300mm厚中粗级配砂石防冻胀层后铺设聚氨酯复合防渗系统（60mm厚C15混凝土垫层、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜、20mm厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光），上部外加不发火混凝土（骨料为石灰石、白云石）60mm（保护层）防渗，并对油料储存区设置排液槽及成品HDPE集液池，排液槽深度不低于20cm，槽壁采用防水混凝土浇筑并粘贴白色瓷砖，末端用不锈钢地漏及304不锈钢排水管通往HDPE集液池。房间内应有0.5%坡度坡向集液槽或地漏，保证物料泄漏后不四处扩散。渗透系数≤10-10cm/s。 ②车间地面采取以下防渗措施：素土夯实，夯实系数≥0.94；100厚C15混凝土垫层；20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层；刷基层处理剂一遍后铺设(4+3)厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）防水层；0.4厚聚乙烯薄膜一层；50厚C25细石混凝土保护层；800mm厚抗渗钢筋混凝土底板，抗渗等级≥P6；50厚C30细石混凝土抹平。渗透系数小于10-7cm/s。 ③加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 为了确保防渗措施的防渗效果，企业应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污口规范化 （1）排放口标志牌 ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。 ②辅助标志内容： a、排放口标志名称；b、单位名称；c、编号；d、污染物种类；e、国家生态环境部部监制。 ③标志牌尺寸：480×300mm； ④标志牌材料：标志牌采用1.5-2mm冷轧钢板；表面采用搪瓷或者反光贴膜。 废气排污口标志牌 一般固体废物标志牌 噪声排放标志牌 二、固定源废气监测技术规范关于采样口的具体要求 ①采样位置 a采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 b采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 c测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是排气筒直径的1.5倍。 d对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按b选取。 e必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ②采样口要求 在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ③采样平台要求 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 |

# 六、结论

项目符合国家及地方现行产业政策；符合“三线一单”相关要求；项目位于定州市双天工业园区重点管控单元，环境管控单元编码，ZH13068220004，符合《定州市人民政府关于加快“三线一单”生态环境分区管控的意见》，对产生的污染物采取行之有效的环保措施后，可以做到达标排放，在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.797 |  | 0.797 | 0.797 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.070 |  | 0.070 | 0.070 |
|  | NOX |  |  |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.26 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.358 |  | 0.358 | 0.358 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.036 |  | 0.036 | 0.036 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | 0.057 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 原料杂物 |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 |
|  | 废包装 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 |
|  | 废树脂 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 52.63 |  | 52.63 | 52.63 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 报废化学试剂 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |
|  | 化验废液 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①