# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建年产5000吨PP、PE废塑料再生造粒项目

建设单位（盖章）：   定州市瑞浩塑料制品厂

编制日期：             二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产5000吨PP、PE废塑料再生造粒项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130689-29-03-000062 |
| 建设单位联系人 | 王乾 | 联系方式 | 13313320366 |
| 建设地点 | 定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号 |
| 地理坐标 | （114度55分39.987秒，38度23分6.820秒） |
| 国民经济 行业类别 | 4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85 非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目﹝2020﹞153号 |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 15.00 |
| 环保投资占比（%） | 3.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》 审批机关：定州市人民政府 审批文件名称及文号：定州市人民政府关于北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案的批复（定市府批字[2014]20号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》 召集审查机关：定州市生态环境局（原定州市环境保护局） 审查文件名称及文号：定州市环境保护局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函【2018】3号）、定州市生态环境局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函（定环函【2021】1号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》及《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见，北方（定州）再生资源产业基地发展主导产业为再生资源加工业、装配式建材业，配套发展产品交易及现代物流业；再生资源加工业以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，装配式建材业以水泥制品和部件化制品、轻质隔板、外墙隔板及简易房组装配件企业为主。本项目为PP、PE废塑料再生造粒项目，位于定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号，符合《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。本项目已取得定州市行政审批局出具的备案信息，备案信息编号：定行审项目〔2020〕153号。 综上所述，本项目建设符合当前国家及地方产业政策要求。 二、项目选址可行性分析 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号，项目厂区中心地理坐标为东经114°55′39.987″，北纬38°23′6.820″。项目东侧为园区3号路，西侧、北侧、南侧均为废旧塑料加工企业。厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。且定州市北方（定州）再生资源产业基地（河北瀛源再生资源开发有限公司建设）已开具本项目入园证明（见附件3），符合该园区产业政策；根据该园区用地布局规划图，本项目用地属于二类工业用地（见附图4）。 综上所述，从基础条件、环境条件分析，项目选址可行。 三、本项目与北方（定州）再生资源产业基地企业准入条件符合性分析 表1.1 项目与北方（定州）再生资源产业基地企业准入条件符合性 产业类型 推荐入区项目 禁止入区项目 本项目情况 判定 再生资源加工业 废塑料综合利用企业 原料收到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装、废弃一次性医疗用塑料制品等塑科类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 本项目原料主要为PP、PE等废塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 符合推荐入园项目要求 采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程自动化水平企业 生产设备在《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类之列 本项目采用先进技术、工艺和装备 符合推荐入园项目要求 综合耗电高于500千瓦时/吨废塑料 本项目综合耗电160千瓦时/吨废塑料 符合推荐入园项目要求 PET再生瓶片类企业 企业年废塑料处理能力不低于30000吨； 综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料 企业年废塑料处理能力低于30000吨 不涉及 / 废塑料破碎、清洗、分选类企业 企业年废塑料处理能力不低于30000吨；综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 企业年废塑料处理能力低于30000吨 本项目为塑料再生造粒类企业，综合新水消耗为0.036吨/吨废塑料 符合推荐入园项目要求 塑料再生造粒类企业 企业年废塑料处理能力不低于5000吨 企业年废塑料处理能力低于5000吨 本项目年废塑料处理能力为5050吨； 符合推荐入园项目要求 四、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德市、张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。 本工程位于定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号，占地性质为工业用地，不涉及生态保护红线区。 ②环境质量底线 本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值要求；生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。固体废物均采取了妥善的处置措施。 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响较小，不会触及环境质量底线。 ③与资源利用上限分析 本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。 ④与负面清单对照分析 根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，园区环境准入负面清单见表1.2。 表1.2 园区准入条件负面清单 管控类型 准入内容 本项目 产业政策准入 禁止准入类清单 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业 不属于 《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目、《河北省禁止投资的产业目录》中禁止、限制类产业 不属于 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业 不属于 《环境保护综合名录 2017 年版》中“高污染、高风险”产品加工项目 不属于 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019 版）》中淘汰项目 不属于 企业（已颁布相应清洁生产标准要求的）清洁生产水平达不到二级水平的项目 不属于 规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件 不涉及 以废旧橡胶、塑料为原料，通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目 不属于 禁止准入类产业 污染物负面清单 再生资源加工业 禁止新增使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料为原料的建设项目； 本项目原料主要PP、PE废塑料 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的PET再生瓶片类项目； 不涉及 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的废塑料破碎、清洗、分选类项目； 本项目为废塑料造粒项目 禁止新建年废塑料处理能力低于5000吨塑料再生造粒类项目； 本项目为废塑料处理能力为5050t/a 禁止新建塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料项目； 本项目塑料再生加工生产环节的综合电耗为160千瓦时/吨废塑料 禁止新建综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料PET再生瓶片类项目与废塑料破碎、清洗、分选类项目； 本项目破碎、清洗消耗中水0.22吨/吨废塑料 禁止新建综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料的塑料再生造粒类项目； 本项目新水消耗0.036吨/吨废塑料 禁止新建湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的项目； 本项目湿法破碎工序用水循环使用、定期排放 禁止新建再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的项目； 本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放 禁止新建、改扩建年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工利用企业； 不涉及 禁止新建废轮胎加工再生橡胶综合能耗高于850 千瓦时/吨的项目； 禁止新建废轮胎加工橡胶粉综合能耗高于350 千瓦时/吨（40 目以上及精细胶粉除外）项目； 禁止新建废轮胎热解加工综合能耗高于300千瓦时/吨项目。 装配式建材业 禁止新建不符合《装配式建筑评价标准》（DB（J）/T8321-2019）要求的装配式建造项目 不涉及 根据上表可知，本项目不在北方（定州）再生资源产业基地园区准入条件负面清单内。 五、与定州市《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于北方资源再生基地工业园区重点管控单元（环境管控单元编码ZH13068220005）。根据意见附件4定州市环境管控单元生态环境准入清单，本项目与北方资源再生基地工业园区重点管控单元符合性分析见下表。 表1.3 全市产业布局总体管控要求 管控类型 管控要求 符合性分析 产业总体布局要求 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 严禁新增铸造产能建设项目。 不属于 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 本项目产生的挥发性有机物已经进行了区域总量削减 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 本项目为废塑料造粒制造，位于定州市北方循环经济示范园区内 项目入园准入要求 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、定州市及对应单元生态环境准入要求。 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 符合 石化化工 全面禁止生产、使用和进出口以下POPs：艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、毒杀芬、多氯联苯、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、五氯苯、六溴联苯、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和溴二苯醚、林丹、硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途除外）、六溴环十二烷（用于建筑物中的发泡聚苯乙烯和挤塑聚苯乙烯的生产、使用及进出口豁免至2021年12月25日）。 严禁新上淘汰类、限制类化工项目，园外化工企业不得新建、扩建化工生产项目等。 不涉及 水泥 环保能效低、不达标的水泥制品企业实施改造升级，确保企业达标排放。 禁止新建和扩建单纯新增水泥制造产能类项目。 不涉及 炼焦 禁止新建和扩建（等量置换除外）炼焦项目，产能置换比例不低于1.25:1。 严格控制焦炭生产能力，压减过剩产能，加快干熄焦改造步伐，强化节能减排，重点推进碳一化学品、焦炉煤气制天然气、煤焦油深加工、粗苯加氢精制工艺装备水平提升和产品升级。 不涉及 汽车制造 优化产业布局，充分发挥长安、长客汽车的配套需求和辐射协同效应，积极推进长安汽车的整车迁入和生产规模的扩大，新建相关配套企业应进入开发区，形成以汽车整车、工程机械、汽车零部件、汽车商贸等为主体内容的汽车产业链。 不涉及 其他要求 主城区及其主导上风向15公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的重点城镇建成区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 进一步加强能源重化工行业规模控制，空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 唐河河流沿岸、燕家佐饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。2022年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。 地下水超采区限制高耗水行业准入。 符合 表1.4 定州市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称 准入要求 符合性分析 维度 准入要求 北方资源再生基地工业园区重点管控单元 空间布局约束 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 不属于 2、严格规划区准入条件，鼓励能耗低、工艺先进、排放废气污染物量较少的企业入园，同时要求入区项目必须实现区域污染物的削减，即在不增加区域颗粒物及氮氧化物排放量的前提下，方可同意项目入园。 本项目能耗低、工艺先进、废气采取了有效的处理措施，可以满足相关排放标准，项目排放的挥发性有机物已经进行了区域削减。 3、合理调整工业布局，将重点大气污染源尽量远离居民点。 本项目距离厂界外500m范围内无居民区 4、禁止新增开采地下水的建设项目。 项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。 污染物排放管控 1、对标行业先进标准，加快塑料等传统行业升级改造进度。 满足要求 2、加强塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 本项目熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，非甲烷总烃经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放。 3、园区污水处理厂尾水全部综合利用，实现废水零排放。 本项目生产用水采用园区污水处理厂中水 环境风险防控 1、建设公共绿地，在园区和沙河河道管理范围之外设置绿化隔离带。 2、建立有效的突发环境风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 不涉及 资源利用效率 1、废水集中处理率达到100%。 2、工业废气处理达标率100%。 3、落实全市自然资源总体管控要求。 本项目废水通过预处理达标后全部排入园区污水处理；项目废气经处理后均可达标排放。 由上表可知，本项目符合《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 六、项目与相关环境保护法规政策符合性 表1.5 与《废旧塑料综合利用行业规范条件》的符合性一览表 《废旧塑料综合利用行业规范条件》具体要求 本项目情况 判定 企业的设立和布局 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 本项目为塑料再生造粒类企业 符合 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目废塑料原料主要为PP、PE等废塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料 符合 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备 本项目用地为定州市北方（定州）再生资源产业基地规划工业用地，符合国家产业政策 符合 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 本项目用地为定州市北方（定州）再生资源产业基地规划工业用地，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内 符合 生产经营规模 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 本项目废塑料处理能力为5050吨 符合 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 本项目用地为定州市北方（定州）再生资源产业基地规划工业用地，占地2000m2 符合 资源综合利用及能耗 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 本项目对收集的废塑料进行充分利用，禁止倾倒、焚烧与填埋 符合 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 本项目综合电耗为160kwh/吨废塑料 符合 PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 本项目为塑料再生造粒类企业，综合新水消耗为0.036吨/吨废塑料 符合 工艺与装备 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本项目为塑料再生造粒类企业，具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备；熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集；废过滤网集中收集后外售综合利用 符合 环境保护 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象 本项目厂区四周建有围墙，地面全部硬化且无明显破损现象 符合 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目配备废塑料分类存放场所。存储场所具有防雨、防风、防渗等功能，无露天堆放现象。企业厂区管网达到“雨污分流”要求 符合 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 企业收集的废塑料入厂后进行人工分拣，清除不能用的塑料、废金属等杂物。对废塑料中夹杂的砂石、泥土等无机杂质进行清洗，分拣废物外售综合利用，沉淀池污泥收集后作为建筑材料综合利用 符合 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 企业废水排至定州绿源污水处理有限公司进一步处理。污水产生量较少 符合 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放 符合 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 加工过程中噪音污染大的设备，采取降噪和隔音措施，企业噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 符合 表1.6 与《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》的符合性一览表 《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》具体要求 本项目情况 判定 回收 1、废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料2、废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。3、废塑料的回收过程中应避免遗撒。 1、本项目回收PP、PE等废塑料，不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。2、本项目原料库位于各自的生产车间内，采用全封闭轻钢结构。3、本项目废塑料在生产车间进行清洗。 符合 包装和运输要求 1、废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。2、废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗撒。3、包装物必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信心。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288.4、不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。 1、本项目收购的废塑料为包装好的废塑料，并由收购站用封闭的货车运输。2、本项目收购的废塑料进入原料库前通过人工检查包装物。3、包装物要求有清晰的回收标志和废塑料种类标志。 符合 储存 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内 2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施 3、废塑料按种类、来源分开存放 本项目已建设专门的贮存场所，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后要求企业按种类、来源分开存放。 符合 预处理 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作； 2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全；3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂；宜采用无磷清洗剂。4、废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应应配有防治粉尘和噪声污染的设备；5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施。 本项目预处理人工分选时配有足够的防护措施来保证人员的健康和安全。本项目塑料清洗过程中不加任何清洗剂。 符合 环境保护要求 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证； 3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址； 4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志； 5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道。 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度；本项目购买北方（定州）再生资源产业基地规划用地建设，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；本项目建立单独的围墙，并将生产区、备料区、原按功能划分区域，并配有明显的界线和标志；本项目划分后的功能区均处于封闭及的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。 符合 污染控制要求 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用；2、企业应有集气装置收集废气；3、其他气体净化装置收集的固废，应按国际危废鉴别标准鉴别；4、预处理和再生利用过程应控制噪声污染；5、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准。 本项目破碎清洗废水循环使用，定期排放，废水排入园区内绿源污水处理有限公司处理。熔融挤出工序设有集气罩，分拣过程产生的固废均按要求进行相应处理，不外排环境；生产设备均选用低噪声设备，并置于室内。 符合 管理 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作；2、企业应对所有工作人员进行环保培训；3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度；4、企业应建立环保监测制度；5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费。 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托有资质单位进行环保监测；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目建设内容 项目建设内容主要包括生产车间、库房及办公室等，总建筑面积1600m2。项目主要建设内容见表2.1。 表2.1 主要建设内容一览表 项目组成 工程名称 建设内容及规模 主体工程 1#生产车间 1层，层高8米，建筑面积600m2，建设1条湿式破碎生产线，6条造粒生产线。主要布置有破碎机、水洗槽、甩干机、提料机、上料机、挤出机、冷却槽、切粒机、储料罐等生产设备 2#生产车间 1层，层高8米，建筑面积200m2，建设1条湿式破碎生产线。主要布置有破碎机、水洗槽、甩干机、提料机等 辅助工程 库房 1层，建筑面积580m2，主要用于原料的临时存放 固废间 1层，建筑面积10m2，主要用于固体废物的堆放 危废间 1层，建筑面积10m2，主要用于危险废物的暂存 办公室 1层，建筑面积200m2，主要用于职工日常办公及临时休息 公用工程 供水 本项目用水由园区管网提供 供电 本项目用电由园区电网提供 供热 本项目生产用热为电加热，职工冬季采暖使用空调 环保工程 废水 破碎、清洗废水经沉淀后循环使用，定期排放；冷却水循环使用，定期补充；生产废水与生活污水一同经园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 废气 熔融挤出工序排放的非甲烷总烃、经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放 噪声 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 固废 分拣废物（废金属等）外售综合利用 沉淀池污泥收集后，作为建筑材料综合利用 挤出废料回用于生产 废滤网集中收集后由厂家回收 废活性炭暂存于危废间，交有资质单位处置 生活垃圾由环卫部门统一清运处理 2、主要产品及产能 项目建成后年产PP、PE塑料再生颗粒5000吨。 3、主要生产设备 表2.2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 1 湿式破碎机 4 台 2 水洗槽 4 台 3 提料机 4 台 4 甩干机 2 台 5 上料机 6 台 6 挤出机 6 套 7 冷却槽 6 台 8 切粒机 6 台 9 储料罐 6 台 4、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况详见表2.3。 表2.3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 PE、PP废塑料 t/a 5050 外购 2 能源 电 万kWh 80 由园区电网提供 3 新鲜水 m3/a 180 由园区水管网提供 4 中水 m3/a 1098 由园区中水管网提供 5、水平衡分析 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为生产用水和生活用水，生产用水由园区中水管网提供，用量为726m3/a，生活用水量为180m3/a。 （1）生活用水：本项目劳动定员15人，不设食堂。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为湿式破碎机喷淋用水、清洗用水、喷淋塔用水、造粒冷却水。 ①破碎喷淋用水：破碎机用水设计最大流量约为0.125m3/h，本项目破碎机工作时间为24小时，每台每天用水量约3.0m3，厂区共有4台湿式破碎机，所以每天的用水量约为12.0m3/d。破碎工序蒸发损耗10%，破碎机喷淋用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放。 ②清洗用水：参照《废弃资源综合利用行业系数手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数，结合项目设计情况进行核算项目原料清洗废水量见表2.4。 表2.4 项目原料清洗废水核算表 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表 项目清洗废水核算 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 对应原料用量（t/a） 核算废水量（t/a） 再生塑料 废PE/PP 清洗 所有规模 工业废水量 吨/吨-原料 1.0 5050 5050 由上表核算得，项目原料清洗废水量为5050m3/a，项目年工作天数为300天，则日废水产生量约为16.8m3，本项目采用逆流漂洗+甩干机，其清洗废水产生量约为给水量的90%，则原料清洗用水量约18.7m3/d。项目沉淀池水量为2.4m3，约10d排放更换一次，项目年工作天数300d，则日废水产生量约为0.24m3/d。 ③喷淋塔用水：根据企业提供资料：喷淋塔循环水量为2m3，补充水量按循环水量的1%计，则用水量为0.02m3/d（6m3/a）； ④造粒冷却用水：本项目共设有6套造粒机，每个挤出工序后均设有一个冷却水槽，单水槽容积为0.25m3，冷却水循环使用，不外排。冷却槽冷却水采取每日补充，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的20%计，则日需补充水量0.3m3/d，全年补充水量为90m3/a。 （3）排水：项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目清洗甩干废水产生量0.24m3/d（72m3/a），由厂区沉淀池处理后经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。项目给排水平衡图见图2.1，给排水平衡表见表2.5。 表2.5 项目用排水量一览表 单位 m3/d 序号 用水工序 新鲜水量 中水用量 循环水量 损耗量 排放量 1 喷淋塔用水 0 0.02 2.0 0.02 0 2 造粒冷却水 0 0.3 1.5 0.3 0 3 破碎工序 0 1.2 12.0 1.2 0.24 4 清洗工序 0 2.14 16.56 1.9 5 生活用水 0.6 0 0 0.12 0.48 合计 0.6 3.66 32.06 3.54 0.72 图2.1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 6、劳动定员及工作班制 项目劳动定员15人，三班制，每班8小时工作制，年工作300天。 7、平面布置 项目厂区大门位于厂区东侧，厂区自东向西依次为办公室、库房、生产车间。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 2.运营期 （1）湿式破碎工序生产工艺流程： 工艺流程简述： 将外购的PP、PE废塑料通过人工分拣后用一套破碎、水洗、甩干一体设备进行破碎、清洗、甩干后备用。破碎为全封闭湿式破碎，不会产生粉尘，污染物主要为破碎喷淋废水、清洗甩干废水、机械噪声和分拣废物。 （2）造粒工序生产工艺流程： 图2.3 造粒工序生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： ①上料 将破碎工序破碎好的片料用上料机提升到熔融挤出机料仓内备用，该工序产生噪声。 ②熔融挤出工序 破碎料由挤出机的进料斗，通过进料输送螺杆稳定地进入熔融机，根据不同产品的特性调整各个区段的温度和螺杆的速度，使得原料在熔融状态下经过螺纹块的剪切混炼充分的混合。挤出机滤网需定期更换，项目采用自动换网器，无需中断生产每1h更换一次滤网，废滤网收集后由厂家回收，滤网上黏连的挤出废料人工铲除并收集后回用于生产。 此过程主要是物料的物理混合，通过电加热方式将物料造粒温度控制在150～160℃左右，从而使得塑料碎粒成为熔融状态，并经过挤出工序挤出成条状，在此控制温度下，聚乙烯、聚丙烯不会发生分解反应，熔融工序挥发气体主要为非甲烷总烃，在熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集后送至废气处理装置处理后排放。该过程有少量有机废气、挤出机噪声。 ③冷却成型切粒 原料在单螺杆挤出机经过摸头挤出成条状，再经过冷却槽水冷却，最后进入切粒机切成圆柱状颗粒。此过程中，冷却水是经过循环水池冷却使用，使水温保持低温，循环冷却水循环使用不排放。再生塑料颗粒的粒径在1.0～2.0mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此，不会蓬散到空气中。该过程有切粒机噪声。 经过上述工艺后将产品称重、打包即为成品出售。 3、主要污染工序： （1）废气：本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理达标后经15m排气筒排放。 （2）废水：本项目生产废水主要为破碎喷淋废水、清洗甩干废水，经沉淀池沉淀后循环使用定期排放，生产废水与生活污水一同通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。 （3）噪声：本项目噪声主要为破碎机、甩干机、挤出机、切粒机、风机等设备运行过程中产生的噪声。 （4）固废：本项目产生的固体废物主要为分拣废物、沉淀池污泥、废滤网、废活性炭及职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据定州市常规自动监测站2019年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。 表3.1 区域空气质量现状评价一览表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177% 超标 PM10 年平均质量浓度 118 70 169% 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 32% 达标 NO2 年平均质量浓度 42 40 105% 超标 CO 百分位数日平均 质量浓度 3200 4000 80% 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 202 160 126% 超标 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本次评价非甲烷总烃引用《河北德龙环境工程股份有限公司检测报告》 （报告编号：H202004002） 检测数据作为环境空气质量现状数据，其布点位于南辛兴村（距本项目970m）。 ①监测布点 表3.2 监测布点一览表 编号 点位名称 功能区 相对方位 相对厂界距离（m） 1 南辛兴村 二类区 NE 970 ②监测因子 非甲烷总烃。 ③监测时间和频次 《河北德龙环境工程股份有限公司检测报告》 （报告编号：H202004002）环境空气监测时间为2020年4月1日～4月7日，监测频次：每日4次(2:00、8:00、14:00、20:00)，每次不少于45min。 ④监测结果与评价 根据现有环境空气现状监测数据，对比《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值和《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），通过计算，环境空气现状监测与评价结果见表3.3。 表3.3 环境空气现状监测与评价结果表 监测因子 监测点位 监测时段 标准值mg/m3 浓度范围mg/m3 超标率% 最大浓度占标率% 非甲烷总烃 南辛兴村 2020.9.3-9.9 2.0 0.41～0.56 0 28.0 由上表可知：非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准，未出现超标现象。 2、地表水环境 本项目南侧距沙河550m，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127 号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内建设，占地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表3.4。 表3.4 环境保护目标一览表 环境要素 内容 大气环境 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村集中地区中人群较集中的区域等保护目标，距离本项目最近的环境敏感目标为东北侧970m的南辛兴村。 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号，为产业园区内建设项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期有组织排放的废气中，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求。 无组织排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)表2“其他企业”边界限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。 表3.5 大气污染物排放标准 类别 适用范围 污染物名称 排放限值 标准来源 废气 有组织 非甲烷总烃 60mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值 0.3kg/t产品 最低去除效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 无组织 非甲烷总烃 企业边界浓度限值≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值 车间外监控点平均1h浓度限值≤6.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求 车间外监控点任意一次浓度限值≤20mg/m3 2、废水 项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3.6 废水处理后回用标准一览表 单位：mg/L 标准来源 PH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 石油类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6～9 500 300 400 — — — 20 定州绿源污水处理有限公司进水指标要求 -- 450 200 300 35 40 4 -- 本项目废水执行标准 6～9 450 200 300 35 40 4 20 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3.7 噪声排放标准一览表 时段 标准值 单位 标准来源 昼间 夜间 施工期 70 55 dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 65 55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N；特征污染物：非甲烷总烃。 1、废水 项目破碎、清洗甩干废水经沉淀后循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一同通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，最终在园区内综合利用。本项目废水总量为0.72m3/d（216m3/a），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L。则废水重点污染物总量控制指标如下： COD：216m3/a×450mg/L×10-6=0.0972t/a； NH3-N：216m3/a×35mg/L×10-6=0.00756t/a。 因此，废水主要污染物总量控制指标值：COD：0.097t/a、NH3-N：0.00756t/a。 2、废气 本项目不设锅炉，故不产生SO2、NOX，污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值，标准值为60mg/m3。 本项目非甲烷总烃总量控制情况如下： 标准核算值：60mg/m3×10000m3/h×7200h×10-9=4.320t/a； 预测排放浓度核算值：2.31mg/m3×10000m3/h×7200h×10-9=0.166t/a。 综上所述，本项目总量控制指标建议值见下表。 表3.8项目总量控制指标建议值 污染物 控制因子 标准值核算值 预测排放浓度核算值 废水 COD 0.0972t/a / NH3-N 0.00756t/a / 废气 SO2 0t/a / NOX 0t/a / VOCS（非甲烷总烃） 4.320t/a 0.166t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目购买园区现有厂房建设，主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。本项目利用现有厂房，施工量较小，施工时间较短，施工过程中产生的粉尘和噪声会对周围环境造成一定影响，这些影响随着施工期的结束而消失，不会对周围环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、项目废气污染物产排及治理情况 本项目产生的废气主要为：熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气，项目废气污染物产排及治理情况见下表。 表4.1 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称 熔融挤出工序 污染物种类 非甲烷总烃 污染物产生情况 污染物产生量(t/a) 1.75 排放形式 有组织 治理 设施 治理工艺 集气罩+碱喷淋+低温等离子+活性炭吸附 风机风量(m3/h) 10000 收集效率(%) 95 去除率(%) 90 是否可行技术 是 污染物排放情况 排放浓度(mg/m3) 2.31 排放速率(kg/h) 0.0231 排放量(t/a) 有组织 0.166 无组织 0.087 排放口基本情况 排气筒高度(m) 15 排气筒内径(m) 0.4 温度(℃) 25 编号及名称 DA001 类型 一般排放口 地理坐标 E114.9277705° N38.38511118° 表4.2 本项目废气监测情况一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 熔融挤出工序废气排气筒（DA001）进、出口 非甲烷总烃 浓度限值≤60mg/m3 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 去除效率≥90% 厂界 非甲烷总烃 ≤2.0mg/m3 1次/年 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求 2、源强核算 本项目废气主要为熔融挤出工序产生的非甲烷总烃。塑料主要由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，熔融挤出工序用电对废旧塑料加热至160-170℃，温度控制在此范围内塑料不会发生裂解，仅为单纯物理变化，故无裂解废气产生。因此，本项目熔融挤出工序产生的废气为少量挥发性有机气体。根据陈坤生研究废旧塑料再生过程中对环境的影响分析《绿色科技》（2012，（7）：207-208），挤出、注塑工艺过程中产生的挥发性有机物主要是NMHC。 参照《废弃资源综合利用行业系数手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产污系数，见下表。 表4.3 非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 再生塑料粒子 废PE/PP 造粒 所有规模 挥发性有机物 克/吨-原料 350 项目进入熔融挤出工序原料用量为PE、PP废塑料5000t/a，则挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量为1.75t/a。本项目拟在熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集，收集率约为95%，集气罩风量为10000m3/h，非甲烷总烃有组织产生量为1.663t/a，产生速率为0.231kg/h，产生浓度为23.1mg/m3，废气经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，处理效率90%，非甲烷总烃排放量为0.166t/a，排放速率为0.0231kg/h，排放浓度为2.31mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求。 单位产品非甲烷总烃排放量为0.033kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值（0.3kg/t产品）。 未被收集部分无组织排放，排放量为0.087t/a，排放速率为0.012kg/h。 3、非正常工况 非正常工况排放指生产中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将各工序废气治理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表4.4 非正常工况废气排放情况表 产排污环节 污染物种类 非正常工况 频次 排放 浓度mg/m3 持续时间 排放量 (kg) 措施 熔融挤出工序 非甲烷总烃 废气处理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致废气未经处理直接排放 1次/年 23.1 1h/次 0.231 制定环保设备例行检查制度，加强巡检，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方可正常运行。 （2）定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 4、污染防治可行性技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A废塑料熔融挤出产生的非甲烷总烃防治可行技术包括：高温焚烧、催化燃烧、活性炭吸附，本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理。因此废气污染防治措施为可行技术。 5、废气环境影响分析 项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。项目污染物排放均可达到相应的排放标准；同时废气污染物的排放量较小，排放方式为有组织排放，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 二、废水 1、项目用水情况 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为生产用水和生活用水，生产用水由园区中水管网提供，用量为726m3/a，生活用水量为180m3/a。 （1）生活用水：本项目劳动定员15人，不设食堂。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为湿式破碎机喷淋用水、清洗用水、喷淋塔用水、造粒冷却水。 ①破碎喷淋用水：破碎机用水设计最大流量约为0.125m3/h，本项目破碎机工作时间为24小时，每台每天用水量约3.0m3，厂区共有4台湿式破碎机，所以每天的用水量约为12.0m3/d。破碎工序蒸发损耗10%，破碎机喷淋用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放。 ②清洗用水：参照《废弃资源综合利用行业系数手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数，结合项目设计情况进行核算项目原料清洗废水量见表2.4。 表4.6 项目原料清洗废水核算表 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表 项目清洗废水核算 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 对应原料用量（t/a） 核算废水量（t/a） 再生塑料 废PE/PP 清洗 所有规模 工业废水量 吨/吨-原料 1.0 5050 5050 由上表核算得，项目原料清洗废水量为5050m3/a，项目年工作天数为300天，则日废水产生量约为16.8m3，本项目采用逆流漂洗+甩干机，其清洗废水产生量约为给水量的90%，则原料清洗用水量约18.7m3/d。项目沉淀池水量为2.4m3，约10d排放更换一次，项目年工作天数300d，则日废水产生量约为0.24m3/d。 ③喷淋塔用水：根据企业提供资料：喷淋塔循环水量为2m3，补充水量按循环水量的1%计，则用水量为0.02m3/d（6m3/a）； ④造粒冷却用水：本项目共设有6套造粒机，每个挤出工序后均设有一个冷却水槽，单水槽容积为0.25m3，冷却水循环使用，不外排。冷却槽冷却水采取每日补充，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的20%计，则日需补充水量0.3m3/d，全年补充水量为90m3/a。 2、本项目废水污染物产生及排放情况 项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目清洗废水产生量0.24m3/d（72m3/a），由厂区沉淀池处理后经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），经化粪池预处理后与生产废水一同经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为0.72m3/d（216m3/a），全部进入定州绿源污水处理有限公司处理，排放方式为间接排放，类比园区内同类企业，本项目废水产生排放情况见下表。 表4.7 本项目废水污染源产生排放情况一览表 产污工序 排放量（m3/a） 污染物 执行标准 产生浓度 排放浓度 排放量 （t/a） 排放去向 清洗甩干 72 PH 6～9 6～9 6～9 / 经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 COD 450mg/L 400mg/L 400mg/L 0.029 SS 300mg/L 600mg/L 250mg/L 0.018 氨氮 35mg/L 5mg/L 5mg/L 0.00036 BOD5 200mg/L 100mg/L 100mg/L 0.0072 石油类 20mg/L 20mg/L 20mg/L 0.0014 生活污水 144 PH 6～9 6～9 6～9 / COD 450mg/L 350mg/L 300mg/L 0.043 SS 300mg/L 200mg/L 150mg/L 0.022 氨氮 35mg/L 40mg/L 35mg/L 0.005 BOD5 200mg/L 200mg/L 120mg/L 0.017 综合废水 216 PH 6～9 / 6～9 / COD 450mg/L / 333mg/L 0.072 SS 300mg/L / 183mg/L 0.040 氨氮 35mg/L / 25mg/L 0.0054 BOD5 200mg/L / 113mg/L 0.024 石油类 20mg/L / 6.7mg/L 0.0014 由上表可知，本项目综合废水污染物浓度为PH 6～9、COD：333mg/L、SS：183mg/L、NH3-N：25mg/L、BOD5 113mg/L、石油类6.7mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为0.72 m3/d，定州绿源污水处理有限公司处理能力为10000m3/d，目前日处理规模为8100m3/d，尚有1900 m3/d处理能力，完全能够满足本项目要求。 定州绿源污水处理有限公司位于定州市北方（定州）再生资源产业基地南部，服务范围为周村镇规划区内的全部生活污水及园区达到国家综合排放标准的工业污水。本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地3号路47号，排放综合污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，建设单位已经与定州绿源污水处理有限公司签订污水接纳处理协议。 综上，本项目废水处理措施可行。 表4.8 项目废水排放情况一览表 废水类别 污染物种类 排放方式 排放去向 排放标准 生产废水 COD、SS、氨氮、BOD5、石油类 间接排放 定州绿源污水处理有限公司 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 生活污水 COD、SS、氨氮、BOD5 表4.9 项目废水排放口基本情况一览表 编号 名称 类型 地理坐标 DW001 厂区综合废水排放口 一般排放口 E：114.9280150 N：38.3851742 表4.10 项目废水监测要求一览表 监测因子 监测点位 监测频次 执行排放标准 流量、PH、COD、NH3-N DW001 1次/月 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 石油类、SS、TP、BOD5 1次/半年 三、噪声 本项目噪声主要为破碎机、甩干机、提料机、挤出机、切粒机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70～90dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源在70~90dB（A）之间，本项目主要噪声源源强见下表。 表4.11 本项目主要噪声设备源强参数一览表 位置 噪声源 数量 （套） 噪声源强 [dB(A)] 降噪措施 治理后噪声源强 [dB(A)] 生产车间 破碎机 1 90 基础减振、厂房隔声 70 甩干机 1 85 65 清洗机 2 85 65 提料机 2 75 55 挤出机 2 70 50 切粒机 2 70 50 风机 1 85 65 （2）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献值，预测结果见下表。 表4.12 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点 预测结果 贡献值 标准值（昼间） 标准值（夜间） 达标分析 西厂界 48.4 65 55 达标 北厂界 46.8 65 55 达标 东厂界 38.1 65 55 达标 南厂界 45.9 65 55 达标 由上表可知，本项目投产后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。 表4.13 噪声监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 厂界外1m Leq（A） 1次/季度 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 4、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要是分拣废物（废金属等）、挤出废料、沉淀池污泥等一般工业固体废物，废活性炭等危险废物及职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①分拣废物（废金属等）：项目废塑料在破碎前需要人工分拣，分拣出废金属等不能使用的废物，产生量约为43.0t/a，收集后外售综合利用。 ②挤出废料：本项目挤出机滤网黏连的挤出废料产生量约为3.6t/a，收集并破碎后回用于生产。 ③废滤网：熔融挤出机每1h更换一次滤网，项目设6条造粒生产线，滤网为不锈钢丝网材质，每个质量约为0.02kg，则项目废滤网产生量为0.864t/a，收集后外售综合利用。 ④沉淀池污泥：通过类比调查，破碎、清洗甩干废水中沉淀物主要为泥沙，本项目沉淀池中污泥产生量为5.25t/a，收集后作为建筑材料综合利用。 表4.14 项目一般工业固体废物的产生、处置情况 产生 环节 固废名称 属性 代码 物理 性状 产生量（t/a） 贮存 方式 利用处置方式 利用或处置量（t/a） 生产工序 挤出废料 一般固废 422-001-06 固态 3.6 袋装 回用生产 3.6 废滤网 一般固废 422-001-06 固态 0.864 袋装 厂家回收 0.864 分拣废物 一般固废 422-001-06 固态 43.0 袋装 收集后 外售综合利用 43.0 废水处理 沉淀池污泥 一般固废 422-001-06 固态 5.25 袋装 5.25 （2）危险废物 废活性炭：项目生产过程中会产生部分有机废气，主要成分为非甲烷总烃，经活性炭吸附装罝处理后外排（吸附效率取80%）。以每吨活性炭吸附0.3吨有机废气计算，本项目有组织非甲烷总烃产生量为1.663t/a，喷淋塔+低温等离子装置对非甲烷总烃的去除效率为50%，则活性炭吸附的非甲烷总烃的量为0.832t/a，所需活性炭总用量为2.773t/a。废活性炭产生量约为3.605t/a，属于危险废物（HW49：900-039-49）。废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 项目危险废物的产生、处置情况见下表。 表4.15 项目危险废物的产生、处置情况 产生 环节 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 物理 性状 有害成分 产废周期 危险 特性 贮存及处置 方式 废气处理设施 废活 性炭 HW49其他 废物 900-039-49 3.605 固态 有机物 半年 T 用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 （3）生活垃圾 本项目建成后劳动定员为15人，工作人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为7.5kg/d（2.25t/a），收集后交由环卫部门处理。 （4）固体废物环境管理要求 ①企业应加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。一般工业固体废物储存、处置应符合GB18599的相关要求；危险废物储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行回收处理。 ②企业应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 ③项目危险废物应按照相关规定严格执行危险废物转移联单制度。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 地下水、土壤 本项目破碎、清洗甩干废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一同经园区管网排入定州市绿源污水处理有限公司处理。本项目产生的废水不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区。废水沉淀池、危废间属于重点防渗区，具体防渗要求见下表。 表4.16 防渗分区及防渗防腐措施一览表 序号 防渗分区 名称 防渗效果 1 重点防渗区 废水沉淀池、危废间 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 2 一般防渗区 生产车间 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行 3 简单防渗区 库房、厂内路面 一般地面硬化 以上防渗等措施经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，确保项目产生的废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。通过上述防渗措施，杜绝了厂区污水下渗的途径，可有效避免本项目对地下水、土壤的影响。 生态 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，企业购买现有厂房建设，不涉及生态环境保护目标。 环境风险 项目运营过程中涉及的危险物质主要为废活性炭，危废储存间为风险源。危废间严格按照标准进行设计施工，危险固体废物的贮存、处置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒，防渗效果达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求；废活性炭按照上述要求贮存处置后，不会对土壤、地下水等周围环境产生影响。 风险防范措施 ①定期对危废间进行检查，需经常维护保养，减少事故隐患。 ②项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔融挤出工序有机废气处理装置排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5所有合成树脂特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“有机化工业”相关要求 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 （无组织） | 车间密闭，加强集气效率 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准要求 |
| 地表水环境 | 厂区综合废水排放口DW001 | PH、COD、SS、 氨氮、BOD5、石油类 | 破碎喷淋、清洗甩干废水经沉淀后循环使用、定期排放，生产废水与生活污水一同经园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 本项目沉淀池中污泥收集后作为建筑材料综合利用；挤出废料回用于生产；分拣废物（废金属等）、废滤网收集后外售综合利用。废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区，废水沉淀池、危废间按照重点防渗区要求进行防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目涉及的风险物质为废活性炭，风险源为危险废物暂存间。 ①定期对危废间进行检查，需经常维护保养，减少事故隐患。 ②项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化、危废间标识化、安装VOCs超标报警装置。 |

# 六、结论

本项目符合《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求，符合国家和地方产业政策；项目选址符合当地规划要求；项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，对周围环境影响不大；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；项目具有良好的经济和社会效益。 综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.253t/a | / | 0.253t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.072 t/a | / | 0.072 t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.040 t/a | / | 0.040 t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0054 t/a | / | 0.0054 t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.024 t/a |  | 0.024 t/a |  |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0014 t/a |  | 0.0014 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废物 | / | / | / | 43.0t/a | / | 43.0t/a | / |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 5.25 t/a | / | 5.25 t/a | / |
|  | 挤出废料 | / | / | / | 3.6 t/a | / | 3.6 t/a | / |
|  | 废滤网 | / | / | / | 0.864 t/a | / | 0.864 t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 3.605t/a | / | 3.605t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.02

0.02

喷淋塔用水

循环水量2.0

0.3

0.3

造粒冷却水

园区中水3.66

循环水量1.5

1.2

循环水量12.0

12.0

破碎喷淋工序

1.2

沉淀池

0.24

1.9

16.8

2.14

清洗甩干工序

定州绿源污水处理有限公司处理

0.72

循环水量16.56

0.48

新鲜水0.6

0.12

化粪池

生活用水

N、W

N、W

N、W

S

甩干

备用

废塑料

水洗

湿法破碎

分拣

图例：N噪声  S 固废  W 废水

图2.2  湿式破碎工序生产工艺及产污节点图

G、N、S

N

N

装袋入库

切粒

冷却

熔融挤出

上料

破碎料

图例：G 废气  N噪声  S 固废