# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建年产5000吨PET、PE、PVC、PP废塑料造粒项目

建设单位（盖章）： 定州市得利塑胶制品厂

编制日期：       2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产5000吨PET、PE、PVC、PP废塑料造粒项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130689-29-03-000114 |
| 建设单位联系人 | 王生木 | 联系方式 | 13785229414 |
| 建设地点 | 定州市北方(定州)再生资源产业基地2号路46号、44号、40号 |
| 地理坐标 | （ 38 度 23 分 8.556 秒， 114 度 55 分 37.749 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85、非金属废料和碎屑加工 处理422 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目[2020]229号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划(2014—2022)》； 2、定州市人民政府； 3、审批文件名称及文号：无。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2018年9月河北正润环境科技有限公司编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》，并取得了定州市环境保护局《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书审查情况的函》（定环规函[2018]3号）。2021年2月河北冀都环保科技有限公司编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，并取得了定州市生态环境局《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函》（定规函[2021]1号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路46号、44号、40号。根据园区规划，项目占地为二类工业用地，位于再生资源加工区，符合园区总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”及“四区一线”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于北方（定州）再生资源产业基地再生资源加工区，属于北方资源再生基地工业园区重点管控单元。 项目与生态保护红线区总体管控要求符合性见表1-2。 表 1-2 生态保护红线区总体管控要求符合性一览表 属性 管控 类别 管控要求 本项目 情况 符合性 生态保护红线总体要求 禁止建设开发活动 严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 本项目位于北方（定州）再生资源产业基地再生资源加工区，不在生态红线保护区内。 符合 允许建设开发活动 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中除国家重大战略项目之外，在符合现行法律法规的要求下，可以进行有限人为活动，8类活动包括：1、零星的原住民在不扩大建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；2、因国家重大能源资源安全需要开展的战略资源的勘察、公益性自然资源调查和地质勘探；3、自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；4、经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集；5、经依法批准的考古调查发掘和文物保护；6、不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施；7、必须且无法避让、符合国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护；8、重要的生态修复工程。 退出活动 区域内属于生态保护红线区要求的非允许类人类活动，市政府应当建立淘汰退出机制，引导项目进行改造或者产业转型升级，逐步调整为与生态环境不相抵触的适宜用途；生态保护红线范围内的制造类企业，严格排放标准，严格控制建设规模；不能达标排放的，予以关闭或退出。 （2）环境质量底线 ①本项目与全市水环境总体管控要求符合性见表1-3。 表1-3 全市水环境总体管控要求一览表 管控类型 管控要求 本项目 情况 符合性 空间布局约束 河流沿岸、燕家佐饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目建设，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 逐步完成重点涉水企业入园进区，限制以化工等高耗水、高污染行业为主导的产业园区发展，工业废水必须达标后方可排入污水集中处理设施。 在沙河、唐河重要河道设立警示标志，严禁河道非法采砂行为。 对所有新、改、扩建项目，实行“总量指标”和“容量许可”双重控制。 新建企业原则上均应建在工业园区，对建成区内重污染企业或危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。现有企业确实不具备入园条件需原地保留的，要明确保留条件，对于废水直排外环境的企业，在达到所排入水体功能区标准的基础上实行最严格排放标准。 应当加强对入河污染源和排污口的监管，限制审批新增入河排污口，严禁污水直接入河。 喷淋塔废水、破碎、甩干废水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理。 符合 污染物排放管控 完成所有向环境水体直接排放的污水处理厂提标改造，达到《大清河流域水污染物排放标准》，污水资源化再生利用率达到35%以上。新设置的入河排污口执行《大清河流域水污染物排放标准》。 逐步提高城市生活垃圾处理率，到2021年，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上；到2022年，建成区生活垃圾无害化处理全覆盖。 全面推进实施城镇雨污分流，新建排水管网全部实现雨污分流，现有合流制排水管网加快推进完成雨污分流改造。2022年底前城市建成区全面实现雨污分流。主城区有序推进雨水收集、调蓄、净化设施建设，减少城镇面源对入淀河流水体的污染。 全面取缔“散乱污”企业，积极采用先进适用技术，加快酿造、制药等行业的清洁化改造和绿色化发展。 梯次推进农村生活污水治理，坚决杜绝农村生活污水直排入河。2022年底前实现入淀河流沿线村庄生活污水全部有效治理，到2025年环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖。加快农村污水处理设施建设和厕所无害化、清洁化改造，实现农村生活污水管控、治理全覆盖。 唐河河道管理范围外延15m内严禁施用化肥、农药；全市提高秸秆、农残膜等农业废弃物资源化利用水平。 规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，综合利用率达到75%以上；强化对畜禽散养户的管控，对入淀河流沿河1000米范围内的散养户畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用，禁止未综合利用的畜禽养殖粪便、废水入河。2022年规模化畜禽养殖场达到绿色养殖标准要求，散养户畜禽粪便污水有效管控。 工业集聚区应当建设相应的污水集中处理设施和配套管网，实现工业污水集中处理，达标排放，有效利用再生水。 环境风险防控 加强水污染防治，提高污水处理厂出水水质标准，加大污水管网建设和更新改造力度，城镇污水处理率提高到95%以上。 大力推广干湿分离、沼气化处理，有机复合肥加工、养殖-沼气-种植等畜禽养殖污染防治实用技术和生态养殖模式，进一步加大畜禽粪尿综合利用力度，促进畜牧业的健康持续发展。 资源利用效率 极推进工业节水改造，定期开展水平衡测试，对超过用水定额标准的企业，限期完成节水改造。 加快高耗水行业节水改造，加强废水深度处理和达标再利用。 推进现有工业园区节水改造，新建企业和园区推广应用集成优化用水系统。 2022年，全市所有工业园区实现水资源梯级利用、循环利用，最大限度减少废水排放。 ②本项目与全市大气环境总体管控要求符合性见表1-4。 表1-4 全市大气环境总体管控要求一览表 管控类型 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局 约束 加快重点污染工业企业退城搬迁。以焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 严格执行规划环评及其批复文件规定的环境准入条件。 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 5、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的重点行业企业必须入园。 本项目位于北方（定州）再生资源产业基地再生资源加工区，属于废旧资源加工行业，废气污染物经处理后能达标排放。 符合 污染物排放管控 强化无组织排放控制管理。开展建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作。 PM2.5年均浓度不达标地区开展大气污染物特别排放限值改造，化工、有色（不含氧化铝）等行业现有企业和新建项目严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后，现有企业和新建项目按时限要求执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 开展挥发性有机物污染综合治理。开展化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，开展泄漏检测与修复。 开展工业炉窑专项治理。制定工业炉窑综合整治实施方案，开展工业炉窑拉网式排查，分类建立管理清单。严格排放标准要求，加大对不达标工业炉窑的淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快重点行业超低排放改造。加强工业企业污染排放监督管理，深入实施工业企业排放达标计划。河北旭阳能源完成深度治理，达到超低排放标准。 国华电厂、旭阳能源等年货运量150万吨以上的企业，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。 加快体育用品、钢网制造等传统行业升级改造进度。 加强对燃煤、工业、扬尘、农业等大气污染的综合防治，加强与周边地区重点污染物协同控制。 环境风险防控 禁止新建烟花爆竹等存在重大环境安全隐患的民爆类工业项目。 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 资源开发利用 新建项目清洁生产力争达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。 耗煤项目要实行煤炭减量替代。 新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超临界机组，平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时。 对火电、建材等耗煤行业实施更加严格的能效和排放标准，新增工业产能主要耗能设备能效达到国际先进水平。 ③本项目与全市土壤环境总体管控要求符合性见表1-5。 表1-5 全市土壤环境总体管控要求一览表 管控类型 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 本项目位于北方（定州）再生资源产业基地再生在采取防腐防渗措施的前提下，不会对土壤环境产生影响。 符合 污染物排放管控 全市重金属排放量不增加。 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励开展城市生活污泥的资源化综合利用。 主城区建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池等行业企业在拆除前，要制定原生产设施设备、构筑物和污染治理设施中残留污染物清理和安全处置方案，出具符合国家标准要求的监测报告，报所在地县级环保、工业和信息化部门备案，并储备必要的应急装备和物资，待生产设施拆除完毕方可拆除污染防治设施。拆除过程中产生的废水、废气、废渣和拆除物，须按照有关规定安全处理处置。 全市农膜回收率达到80%以上，农田残膜“白色污染”得到有效控制。加强畜禽粪污资源化利用，全市畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。 严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2020年底前，全市医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。 对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤，增加后续治理修复成本和难度。 到2022年实现工业固体废物全部规范化处置或综合利用。 环境风险防控 完善全市固体废物动态信息管理平台数据，充分发挥平台的智能化监控水平。推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。全市年产3吨以上危险废物、医疗废物重点产废单位，全部完成安装、联网。 涉及重度污染耕地的县（市、区）应依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品，并制定实施环境风险管控方案。 强化关闭搬迁企业腾退土地土壤污染风险管控，以有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业为重点，严格企业拆除活动的环境监管。 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 （3）资源利用上线 本项目与资源利用总体管控要求符合性见表1-6。 表 1-6 资源利用总体管控要求一览表 属性 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 水 资 源 总量和强度要求 到2025年全市用水总量控制在2.73亿立方米，其中，地下水用水量1.94亿立方米，万元GDP用水量较2015年下降46%。 到2035年全市用水总量控制在2.96亿立方米。其中，地下水用水量为1.94亿立方米，万元GDP用水量较2015年下降91%。 上述目标值仅作为我市水资源管理工作参考，不作为约束性指标考核，后续根据河北省下发指标或我市相关规划及时动态更新。 项目租赁现有闲置厂房，不新占土地资源；项目建成后全厂用电量和用水量相对较少，不突破区域资源总量 符合 管控要求 严格用水定额管理，对超计划用水的自备井取水户加倍征收水资源税，对公共供水的工业企业和城镇用水户实行累进加价和阶梯水价制度，对超限额的农业灌溉用水征收水资源税。 严格一般超采区、禁采区管理。在地下水一般超采区，应当控制地下水取水许可，按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水总量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给；在地下水禁止开采区，除临时应急供水外，严禁取用地下水，已有的要限期关停。禁止新增地下水取水许可。 合理利用外调水。用好引江、引黄等外调水，增强水源调蓄能力，扩大供水管网覆盖范围，置换城镇、工业和农村集中供水区地下水开采，推进农业水源置换，有效减少地下水开采量。 挖潜非常规水源。加大再生水利用力度，城市绿化、市政环卫、生态景观等优先使用再生水。加强人工增雨（雪）工作，开发利用空中水资源，逐步推进城市雨水收集利用。 推动各部门节水。农业节水：调整农业种植结构，在加强现有高效节水工程管理、推广农艺节水技术、巩固压采成效的基础上，大力推广节水先进经验，积极推行水肥一体化，实施喷微灌和高标准管灌工程。工业节水：积极推进工业节水改造，定期开展水平衡测试，对超过用水定额标准的企业，限期完成节水改造。城镇节水：加快实施供水管网改造建设，降低供水管网漏损率。推进公共领域节水，公共建筑采用节水器具，建设节水型城市。 根据全省河湖补水计划，在保障正常供水的目标前提下，配合做好主要河流生态补水，改善和修复河流生态状况。 能 源 总量和强度要求 到2025年能源消费总量和煤炭消费量分别为270万吨标准煤和951万吨，单位GDP能耗为0.69吨标煤/万元。 到2035年能源消费总量和煤炭消费量分别为329万吨标准煤和856万吨，单位GDP能耗为0.55吨标煤/万元。 上述目标值仅作为我市能源控制工作参考，不作为约束性指标考核，后续根据河北省下发指标或我市相关规划及时动态更新。 管控要求 加快化解过剩产能和淘汰落后产能，对新增耗煤建设项目，严格执行煤炭等（减）量替代，严控煤炭消费总量。 以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能，加强工业领域先进节能工艺和技术推广，开展既有建筑节能改造，新建建筑严格执行75%节能标准，推进大宗货物运输“公转铁”，建设绿色交通运输体系。 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源。 加快发展太阳能、光伏发电、生物质天然气等清洁能源利用，提高非化石能源消费占比。积极推进氢能产业，加快建设加氢站，以氢燃料电池公交车为突破口，逐步扩展氢能应用领域。 积极推进光伏太阳能、光热能、地热等取暖方式，加大城市集中供热管网建设，做到能供尽供。全市域逐步完成生活和冬季取暖散煤替代。 优化新能源汽车推广结构，新增及更换的公交车全部使用新能源车，适当增加邮政车、清扫车、配送车等新能源车比重，配套建设标准化充（换）电站和充电桩。 严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169-2017）标准，生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）地方标准要求。 （4）生态环境准入清单 ①项目与全市产业布局总体管控要求符合性见表1-7。 表 1-7 全市产业布局总体管控要求一览表 管控类型 管控要求 本项目情况 符合性 产业总体布局要求 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 严禁新增铸造产能建设项目。 本项目位于北方（定州）再生资源产业基地再生资源加工区，属于废旧资源加工行业，符合管控要求。 符合 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 项目入园准入要求 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、定州市及对应单元生态环境准入要求。 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 其他要求 主城区及其主导上风向15公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的重点城镇建成区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 进一步加强能源重化工行业规模控制，空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 唐河河流沿岸、燕家佐饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。2022年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。 地下水超采区限制高耗水行业准入。 ②本项目与定州市环境管控单元生态环境准入清单符合性见表1-8。 表1-8定州市环境管控单元生态环境准入清单一览表 管控单元名称 管控单元分类 管控单元编码 准入要求 本项目情况 维度 准入要求 北方资源再生基地工业园区重点管控单元 重点管控单元 ZH13068220005 空间布局约束 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 本项目符合国家和地方政策要求，废气、废水、噪声经处理后能满足相应排放标准，固体废物全部合理或妥善处置，符合要求 2、严格规划区准入条件，鼓励能耗低、工艺先进、排放废气污染物量较少的企业入园，同时要求入区项目必须实现区域污染物的削减，即在不增加区域颗粒物及氮氧化物排放量的前提下，方可同意项目入园。 3、合理调整工业布局，将重点大气污染源尽量远离居民点。 4、禁止新增开采地下水的建设项目。 污染物排放管控 1、对标行业先进标准，加快塑料等传统行业升级改造进度。 2、加强塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 3、园区污水处理厂尾水全部综合利用，实现废水零排放。 环境风险防控 1、建设公共绿地，在园区和沙河河道管理范围之外设置绿化隔离带。 2、建立有效的突发环境风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 资源利用效率 1、废水集中处理率达到100%。 2、工业废气处理达标率100%。 3、落实全市自然资源总体管控要求。 ③本项目与园区环境准入条件清单符合性见表1-9。 表1-9 本项目与园区环境准入条件清单符合性一览表 管控类型 管控 单元 准入内容 本项目不位于禁建区，符合国家和地方政策 空间布局约束 居住文教用地 营造良好生活环境，生活区内禁止新建工业类项目 隔离绿化带 根据规划文件要求，绿化带内禁止新建工业类项目 交通廊道 禁止进行与道路管理与维护不相关的开发建设活动 沙河20年治导线 禁止工业企业建设 污染物排放管控 大气环境重点管控区 1. 相关企业满足特别排放限值要求（未规定特别排放限值的行业暂执行业排放标准； 2. PM2.5年均浓度达标之前，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代。 水环境工业污染重点管控区 1. 产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代； 2. 上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的流域区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目。 环境风险防控 建设用地污染风险防控区 建立园区土壤常规监测体系，重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。 资源开发利用 园区 1.单位面积产出符合园区管理要求； 2.执行行业清洁生产标准二级以上； 3.污水处理率100%，再生水回用率100%； 产业政策准入 禁止准入类清单 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业 《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目、《河北省禁止投资的产业目录》中禁止、限制类产业 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业 《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》中淘汰项目 企业（已颁布相应清洁生产标准要求的）清洁生产水平达不到二级水平的项目 规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件 以废旧橡胶、塑料为原料，通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目 续表1-9 本项目与园区环境准入条件清单符合性一览表 产业政策准入 禁止准入类产业 再生资源加工业 禁止新增使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料为原料的建设项目； 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的PET再生瓶片类项目； 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的废塑料破碎、清洗、分选类项目； 禁止新建年废塑料处理能力低于5000吨塑料再生造粒类项目； 禁止新建塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料项目； 禁止新建综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料的PET再生瓶片类项目与废塑料破碎、清洗、分选类项目； 禁止新建综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料的塑料再生造粒类项目； 禁止新建湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的项目； 禁止新建再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的项目； 禁止新建、改扩建年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工利用企业； 禁止新建废轮胎加工再生橡胶综合能耗高于850千瓦时/吨的项目； 禁止新建废轮胎加工橡胶粉综合能耗高于350千瓦时/吨（40目以上及精细胶粉除外）项目； 禁止新建废轮胎热解加工综合能耗高于300千瓦时/吨项目。 本项目处理能力满足产业政策准入条件，不属于负面清单范围 装配式建材业 禁止新建不符合《装配式建筑评价标准》（DB（J）/T8321-2019）要求的装配式建造项目 其他 开采地下水的项目 综上所述，本项目不在生态红线内建设，符合生态红线保护要求；项目实施后各污染物经治理达标后对周围环境影响较小，在采用相应的废气、废水、噪声、固废防治措施后，对周围环境不利影响较小，周围环境不会发生明显变化，项目符合环境质量底线要求；项目营运期水耗和能耗较小，符合资源利用上线；项目未列入国家、地方环境准入负面清单。本项目符合“三线一单”的相关要求。 本项目“四区一线”符合性情况见表1-10。 表1-10 “四区一线”符合性分析 内容 符合性分 是否符合政策要求 自然保护区 本项目所在地不在《河北省自然保护区目录》内 符合 风景名胜区 本项目不在《河北省级风景名胜区名单》 符合 河流湖库管理区 本项目未列入重点河流湖库管理范围内 符合 饮用水水源保护区 本项目未列入饮用水水源地保护区范围内 符合 生态保护红线区 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路46号、44号、40号，不在《河北省生态保护红线分布图》划定的生态保护红线区内。 符合 2、项目选址合理性分析 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路46号、44号、40号。根据园区用地布局规划，项目占地为二类工业用地，符合园区总体规划。评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无其他自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，从环境保护角度，项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 ①项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类，为允许建设项目。 ②本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰类项目。 ③2020年5月21日定州市行政审批局对“新建年产5000吨PET、PE、PVC、PP废塑料造粒项目”备案申请进行了批复（定行审项目[2020]229号）。 综上所述，项目建设符合当前国家和地方产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 （1）项目名称：新建年产5000吨PET、PE、PVC、PP废塑料造粒项目； （2）建设单位：定州市得利塑胶制品厂； （3）建设性质：新建； （4）项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%； （5）项目占地：项目占地面积4000m2，建筑面积为3200m2； （6）项目主要产品及生产规模：项目建成后年产5000吨PET、PE、PVC、PP塑料颗粒。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为15人，采用两班制，每班工作8h，年工作300d。 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-1。 表2-1 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（套） 备注 1 破碎机 3 位于40号（1），湿式破碎 2 液压机 3 3 提料机 2 4 甩干机 2 5 闸刀 3 6 转筛 1 7 提料机 2 位于40号（2），干式破碎、挤出造粒 8 挤出机 2 9 破碎机 2 10 破碎机 3 位于44号，湿式破碎 11 提料机 3 12 甩干机 3 13 闸刀 1 14 泡料机 2 位于46号，干式破碎 15 破碎机 1 16 液压机 1 3、主要建筑物 本项目主要建筑物见表2-2。 表2-2 主要建筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 结构形式 备注 1 生产车间1 360 彩钢 40号（1） 2 库房1 600 彩钢 3 办公室1 160 砖混 4 生产车间2 240 彩钢 40号（2） 5 库房2 300 彩钢 6 办公室2 100 砖混 7 生产车间3 360 彩钢 44号 8 库房3 200 彩钢 9 库房4 200 彩钢 10 办公室3 120 砖混 11 生产车间4 240 彩钢 46号 12 库房5 200 彩钢 13 办公室4 120 砖混 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 类别 名称 消耗量 单位 备注 1 原辅材料 废旧PET塑料 1000 t/a 外购，国内 2 废旧PP塑料 2085 t/a 外购，国内 3 废旧PE塑料 1000 t/a 外购，国内 4 废旧PCV塑料 1000 t/a 外购，国内 1 能源 电 350万 kW·h/a 由园区供电系统提供 2 水 1110 m3/a 由园区供水管网供应 本项目原材料为废旧管材、废塑料垫以及其他废塑料，废旧管材来源于各类工厂、建设单位以及、其他废塑料来源于商务活动、居民生活，主要成分为PE（聚乙烯塑料）、PP（聚丙烯塑料）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PVC（聚氯乙烯塑料），根据《中华人民共和国固体废物污染防治管理规定》、《国家危险废物管理名录》，不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的要求，同时本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。建设单位应严格控制废塑料来源，做好废塑料来源及外售的台账记录。建设单位应建立废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、再生利用时间、再生制品名称、再生制品的数量、再生制品的流向、再生制品的用途、做好月度和年度汇总工作。 建设单位不得回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。 5、公用工程 (1)给水 本项目厂区供水由园区供水管网供给。总用水量为8.3m3/d，其中新鲜水用水量为3.3m3/d，循环水量5.0m3/d，循环水重复利用率为60.2%。 其中，项目生产用水主要为破碎用水、冷却补水、喷淋塔补水，破碎用水量为2.0m3/d；冷却水、喷淋塔用水均循环使用，需定期补水，冷却循环、喷淋循环水量分别为3m3/d、2m3/d，补水量分别为0.6m3/d（180m3/a）、0.5m3/d（150m3/a）。项目生产用水全部为新鲜水。 生活用水：项目劳动定员15人，职工不在厂内食宿，根据《河北省用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）并结合项目基本情况，生活用水量按40L/（人·d）计，则生活用水量为0.60m3/d（180m3/a），为新鲜水。 (2)排水 项目冷却水循环使用，不外排。废水主要为喷淋塔排污水、破碎、甩干废水和生活污水，喷淋塔排污水量为0.2m3/d，破碎、甩干废水量为1.6m3/d，生活污水产生量按用量的80%计，为0.16m3/d，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及北方（定州）再生资源产业基地污水处理厂进水水质要求，进入园区污水管网，排入北方（定州）再生资源产业基地污水处理厂集中处理。项目给排水平衡见图1和表2-4。 表2-4 项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号 用水单元 总用水量 新鲜水 循环水量 损失水 废水量 1 冷却用水 3.6 0.6 3.0 0.6 0 2 喷淋塔用水 2.5 0.5 2.0 0.5 0.2 3 破碎、甩干 2.0 2.0 0 0.4 1.6 4 生活用水 0.60 0.60 0 0.12 0.48 5 合计 8.7 3.7 5.0 1.54 2.28 图1 给排水平衡图（m3/d） （2）供热 本项目生产过程用热为电加热；办公室冬季采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉。 （3）供电 项目用电由园区供电系统提供，项目年用电量350万kW·h/a。可满足项目用电要求。 6、平面布置 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路46号、44号、40号，占地面积4000m2，大门位于厂区西部，生产车间位于厂区东部，库房位于厂区中部，办公室位于厂区西部。厂区平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目原材料主要包括已破碎好的废PET、PE、PVC、PP塑料以及未破碎的废PET、PE、PVC、PP塑料。已破碎好的废PET、PE、PVC、PP塑料直接进入造粒生产线造粒。未破碎的废PET、PE、PVC、PP塑料首先需要经过破碎（湿式破碎）、甩干或破碎（干式破碎）后，再进入造粒生产线。具体工艺流程如下： 人工分拣、切断、破碎：废PET、PE、PVC、PP塑料进厂后，经过简单的挑选、清理，挑选出其中的杂物，再将焦大块废塑料通过闸刀或液压机切断成小块，然后部分进入湿式破碎机进行湿式破碎，破碎过程不会产生粉尘，同时水中破碎可以去除黏附在废PET、PE、PVC、PP塑料表面污渍。为保证破碎用水水质，经沉淀处理后破碎用水小部分外排的同时，补充新鲜水，定期清理废渣；干式破碎会产生颗粒物，破碎机上方设集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 本项目购进的未破碎废PET、PE、PVC、PP塑料表面主要沾有一些尘土、油污等，破碎用水全部为新鲜水，不添加洗涤剂等化学物质。 此工序产生的污染物主要为破碎废气（G1)，破碎废水（W1），闸刀、液压机和破碎机运行噪声（N1），挑拣出的杂物（S1）、沉淀的废渣（S2）。 （2）甩干：湿式破碎后的物料由提升机提升至甩干机内进行脱水，打包运至原料库房存放。 此工序产生的污染物主要为甩干废水（W2）、甩干机运行噪声（N2）。 （3）挤出：人工将物料投入挤出机料口处，废PET、PE、PVC、PP塑料经挤出机进行挤出造粒，物料在挤出机内经历如下几个阶段： 第一阶段为塑化阶段（也称压缩阶段），该过程在挤出机机筒内进行，挤出机加温（加热温度为170℃~220℃），使塑料由固体的颗粒状变成为可塑性的粘流体； 第二阶段为成型阶段：该过程在机头内进行，挤出机螺杆旋转将粘流体推向机头，经过机头的模具，使粘流体成型为所需要的塑料线条；挤出机机头前安装有过滤网，粘流体经滤网过滤，将未熔物料过滤出来，过滤网每2小时更换一次。PET、PE、PVC、PP塑料的热分解温度为85℃~300℃，本项目挤出机的加热温度为170℃~220℃，在此温度条件下，PET、PE、PVC、PP塑料会分解出少量的有机废气，以非甲烷总烃计。 此工序产生的污染物主要为挤出工序产生的非甲烷总烃（G2），挤出机运行噪声（N3），过滤出的塑料渣（S3）、废过滤网（S4）。 （4）冷却：经挤出机挤出的塑料条，通过牵引经过水槽冷却降温。水槽内的水通过循环水池后循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 （5）切粒：经冷却后的塑料线条由切粒机切成绿豆大小的塑料粒，于成品储存罐内储存。 此工序产生的污染物主要为切粒机、提料机运行噪声（N4、N5）。 包装：将成品储罐内的粒料用袋包装即成成品，运至成品库房暂存。 图2 本项目工艺流程及排污节点图 2.2.1.2主要排污节点 本项目主要排污节点见表2-5。 表2-5 项目主要排污节点一览表 项 目 排污节点 主要污染物 排放特点 防治措施或去向 废气 G1 干式破碎机 颗粒物 间歇 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 G2 挤出机 非甲烷总烃、HCl 间歇 集气罩（四周设置软帘围挡）+喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒 废水 W1、W2 湿式破碎、甩干 pH、COD、BOD5、SS、TN、 TP、NH3-N、石油类 间歇 沉淀 通过园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理 W3 职工生活废水 pH、COD、BOD5、SS、TN、 TP、NH3-N 间歇 / 噪声 N1~N5 生产设备、风机 Leq 连续 基础减振、厂房隔声、风机采取软连接 固废 S1 杂物 一般固废 间歇 送环卫部门指定地点处置 S2 废渣 一般固废 间歇 S3 塑料渣 一般固废 间歇 S4 废过滤网 一般固废 间歇 S5 废活性炭 危险废物 间歇 送有危废处置资质单位处置 S6 废灯管 危险废物 间歇 S7 生活垃圾 一般固废 间歇 送当地环卫部门指定地点处置 S8 除尘灰 一般固废 间歇 送环卫部门指定地点处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目目前已建成，经现场踏勘，无存在的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的相关规定，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。依据定州市生态环境局2019年环境质量报告中的数据，对项目所在区域空气质量达标情况进行判定。现状数据详见表3-1。 表3-1 基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物 项目 年评价指标 标准值（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 分项 总体 PM2.5 年平均质量浓度 35 59 168.57 不达标 不达标 PM10 年平均质量浓度 70 115 164.28 不达标 SO2 年平均质量浓度 60 17 28.33 达标 NO2 年平均质量浓度 40 41 102.5 不达标 CO 95% 24h平均质量浓度 4000 3200 80 达标 O3 90% 8h平均质量浓度 160 199 124.38 不达标 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1，“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据上表，项目所在评价区域2019年SO2、CO污染物年评价指标达标，NO2、PM10、PM2.5和O3四项基本污染物年评价指标均不达标，因此，判定项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状监测 非甲烷总烃、HCl引用《河北德龙环境工程股份有限公司检测报告》（报告编号：H202004002）中的数据，监测时间为2020年4月1日至2020年4月7日，监测点位为南辛兴村（距本项目920m）。 ①其他监测因子 非甲烷总烃、HCl。 ②监测点位 项目其它污染物补充监测点位见表3-2。本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（GB2.2-2018）附录D标准。 表3-2 其它污染物监测点位信息表 监测点 名称 监测点 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界 距离/ (m) 经度 纬度 南辛兴村 114°56′22.64″ 38°23′42.01″ 非甲烷总烃 2020.4.1~2020.4.7 NE 920 HCl ③监测时段与频次 监测7天。非甲烷总烃、HCl监测1小时平均浓度。 非甲烷总烃、HCl1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min。 ④其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称 监测点 监测因子 评价标准(μg/m3) 监测浓度范围(μg/m3) 最大浓度占标率% 超标率 % 达标情况 经度 纬度 南辛兴村 114°56′22.64″ 38°23′42.01″ 非甲烷总烃 2000 410~560 28% 0 达标 HCl 50 ND~0.035 0.07% 0 达标 由分析结果可知，非甲烷总烃浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准及修改单中的相关规定，氯化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（GB2.2-2018）附录D标准。 2、地表水环境 园区规划范围最近的河流为沙河，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 3、声环境 项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，所在区域声环境现状质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 4、生态环境 本项目位于产业园区内，不再进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于辐射类项目。不再开展辐射现状调查。 6、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目废水主要为喷淋塔废水、破碎、甩干废水及职工生活废水，喷淋塔废水、破碎、甩干废水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，循环水池进行防渗漏处理，厂区内部地面进行硬化，危废间采取防渗处理，故不存在地下水、土壤污染途径，不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地，根据现场踏勘调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区及其他需要特别保护的敏感目标。项目厂界外500米范围内无环境空气敏感点，不再设置环境空气保护目标，项目厂界50m范围内无声环境敏感点，不再设置声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不再设置地下水环境保护目标；项目位于产业园区内部，不再设置生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放限值。非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCs无组织排放限值要求，厂界非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 表3-7 运营期大气污染物综合排放标准 类别 污染源 污染物名称 标准值 单位 标准来源 废气 有组织 挤出工序 非甲烷总烃 最高允许排放浓度 80 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 去除效率 ≥90% 氯化氢 最高允许排放浓度 100 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 排放速率 （排气筒高度15m） 0.26 kg/h 干式破碎 颗粒物 最高允许排放浓度 120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级标准 排放速率 （排气筒高度15m） 3.5kg/h 无组织 生产车间 非甲烷总烃 厂房外监测点 1h平均浓度值 6 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCs无组织排放限值 任意一次浓度值 20 mg/m3 厂界 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 颗粒物 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 2、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3-8 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH无纲量） 类别 污染物 定州绿源污水处理有限公司 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 本次评价执行标准 外排废水 pH 6.5~9.5 6~9 6.5~9 BOD5 200 300 200 COD 450 500 450 SS 300 400 300 氨氮 35 -- 35 TP 4 -- 4 TN 40 -- 40 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 噪声排放标准一览表 类别 污染源 污染物 标准值 标准来源 噪声 营运期噪声 Leq 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 4、固废 运营期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家和地方要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3），非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准（非甲烷总烃≤80mg/m3）。根据工程分析，颗粒物排放浓度预测值为1.67mg/m3；非甲烷总烃排放浓度预测值为5.02mg/m3。 废气污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/m3)×排气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109 以标准值核算： 颗粒物：120mg/m3×2×2000m3/h×4800h/a×10-9=2.304t/a； 非甲烷总烃：80mg/m3×7000m3/h×4800h/a×10-9=2.688t/a。 以预测值核算： 颗粒物：1.67mg/m3×2×2000m3/h×4800h/a×10-9=0.032t/a； 非甲烷总烃：5.02mg/m3×7000m3/h×4800h/a×10-9=0.169t/a。 项目废水产生量为2.26m3/d，项目破碎、甩干废水与生活废水排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、总磷≤4mg/L、总氮≤40mg/L。根据工程分析，各污染物的预测值为COD380.7mg/L、NH3-N22.1mg/L、总磷1.9mg/L、总氮28.5mg/L。 以标准值核算： COD=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×450mg/L×10-6=0.305t/a； NH3-N=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×35mg/L×10-6=0.024t/a； 总磷=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×4mg/L×10-6=0.003t/a； 总氮=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×40mg/L×10-6=0.027t/a； 以预测值核算： COD=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×380.7mg/L×10-6=0.260t/a； NH3-N=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×22.1mg/L×10-6=0.015t/a； 总磷=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×1.9mg/L×10-6=0.001t/a； 总氮=废水量×排放浓度=2.26m3/d×300d/a×28.5mg/L×10-6=0.019t/a； 本项目按标准核算总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：2.688t/a、颗粒物：2.304t/a、COD：0.305t/a、氨氮：0.024t/a、总磷0.003t/a、总氮0.027t/a；按预测值核算总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0.169t/a、颗粒物：0.032t/a、COD：0.260t/a、氨氮：0.015t/a、总磷0.001t/a、总氮0.019t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目目前已建成，不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 干式破碎工序产生颗粒物，40（2）号厂房及46号厂房干式破碎机上方均设置集气罩，分别通入1套布袋除尘器+15m高排气筒排放。废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参考表中废塑料干式破碎工艺中去除颗粒物的可行性技术包括喷淋降尘，布袋除尘，喷淋降尘+布袋除尘。项目干式破碎量为1500吨，根据《废弃资源综合利用行业系数手册》（2019年），破碎工序颗粒物的产生系数为450克/吨-原料。则破碎工序颗粒物产生量为0.675t/a，集气效率按95%计，有组织颗粒物产生量为0.641t/a，两套设备风机风量均为2000m3/h，年工作时间为4800h，有组织颗粒物产生浓度为33.4mg/m3。参考《废弃资源综合利用行业系数手册》（2019 年），袋式除尘器除尘效率为95%，则处理后全场颗粒物排放浓度均为1.67mg/m3，排放速率为0.007kg/h，总排放量为0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，项目治理措施可行。 挤出工序产生非甲烷总烃和HCl，根据《废弃资源综合利用行业系数手册》（2019年），造粒工序非甲烷总烃的产生系数为350克/吨-原料，本项目挤出物料年用量为5075t，则非甲烷总烃产生量为1.776t/a，参照中国卫生检验杂志2008年4月第18卷第4期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论（实验条件：将25g纯聚氯乙烯粉末250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热），本项目生产过程中氯化氢产生量为10g/t-原料计，本项目PVC颗粒使用量为1000t/a，氯化氢产生量为0.01t/a，本项目在造粒生产线挤出机四周设置全封闭围挡，挤出机出口上方设置集气罩（四周设置软帘），有机废气经集气罩收集后由密闭管道进入1套“喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，最后由一根15m高的排气筒排放。废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参考表中废塑料熔融挤出工艺中去除非甲烷总烃的可行性技术包括高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附。集气罩的收集效率为95%，净化装置的去除非甲烷总烃效率大于90%（按90%计，其中“喷淋塔+光催化氧化”装置净化效率为50%，活性炭吸附装置的净化效率为80%），净化装置的去除氯化氢效率大于70%（按70%计，其中“喷淋塔+光催化氧化”装置净化效率为50%，活性炭吸附装置的净化效率为40%），风机风量为7000m3/h，项目年运行4800h，则有组织非甲烷总烃产生量为1.663t/a、产生浓度为50.22mg/m3，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.169t/a、排放速率为0.035kg/h、排放浓度为5.02mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中有机化工业标准，氯化氢有组织产生量为0.010t/a，产生浓度为0.28mg/m3，排放量为0.003t/a，排放浓度为0.08mg/m3，排放速率为0.0006kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，项目治理措施可行。 无组织颗粒物产生量为0.034t/a，排放速率为0.007kg/h。未被收集的非甲烷总烃无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.089t/a、排放速率为0.019kg/h，未被收集的氯化氢无组织排放，氯化氢排放量为0.001t/a、排放速率为0.0002kg/h。 （1）排放口基本情况 表4-1 排放口基本情况 污染源名称 坐标(o) 海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 挤出废气 114.945754 38.383695 53.00 15.00 0.40 25.00 16.89 非甲烷总烃 0.035 kg/h HCl 0.0006 kg/h 干式破碎废气 114.945831 38.383636 53.00 15.00 0.30 25.00 9.65 颗粒物 0.004 kg/h 干式破碎废气 114.945622 38.383628 53.00 15.00 0.30 25.00 9.65 颗粒物 0.004 kg/h （2）非正常工况及处理措施 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。 在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。 1)开、停车 本项目车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。 因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 2)废气处理设施故障 废气处理设施故障主要指：干式破碎废气、挤出废气处理装置故障造成颗粒物、挥发性有机物去除效率下降至0，外排废气中颗粒物、挥发性有机物和氯化氢排放浓度增加。根据污染源污染物产生浓度核算非正常排放情况见表4-2。 表4-2 非正常排放污染排放源强一览表 污染源 非正常工况 持续时间 (h) 废气量(m3/h) 效率 污染物 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 挤出废气 喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附设备故障 1～2 7000 0 非甲烷总烃 50.22 0.35 HCl 0.28 0.002 干式破碎废气1 布袋除尘器故障 1～2 2000 0 颗粒物 33.4 0.07 干式破碎废气2 布袋除尘器故障 1～2 2000 0 颗粒物 33.4 0.07 非正常排放属短时排放，在及时采取措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。 （3）监测计划 表4-3 本项目废气监测计划一览表 类别 监测位置 监测本项目 监测频率 执行排放标准 废气 挤出工序排气筒 非甲烷总烃 1次/半年 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中有机化工业标准 HCl 1次/年 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级标准 布袋除尘器排气筒 颗粒物 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值 厂房外设置监控点 监控点处1h平均浓度值 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 监控点处任意一次浓度值 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值 2、地表水环境影响分析 项目废水采用雨污分流。废水主要为喷淋塔废水、破碎、甩干废水及职工生活废水。破碎、甩干废水主要污染物为SS、石油类，另外还有COD、NH3-N、TN、TP。各污染物的产生浓度为COD400mg/L、NH3-N20mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L、石油类18mg/L、SS350mg/L。废水在水槽沉淀后，各污染物的排放浓度为：COD400mg/L、NH3-N20mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L、石油类18mg/L、SS280mg/L；喷淋塔废水主要污染物为COD、NH3-N、SS，各污染物的产生浓度分别为COD300mg/L、NH3-N20mg/L、SS100mg/L；生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP，各污染物的产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L、TN35mg/L、TP4mg/L。项目喷淋塔废水、生活污水与破碎、甩干废水一起进入园区污水管网，项目综合废水水质及排放量见表4-4。 表4-4 项目综合废水水质及排放量情况一览表 污染工序 废水量 主要污染物浓度（单位：mg/L、pH无量纲） (m3/d) pH COD BOD5 SS 氨氮 TN TP 石油类 破碎、甩干废水 1.6 6.5~9 400 - 280 20 30 1.5 18 喷淋塔废水 0.2 6.5~9 300 - 100 20 - - - 生活废水 0.48 6.5~9 350 180 200 30 35 4 - 综合废水 2.28 6.5~9 380.7 37.9 247.3 22.1 28.5 1.9 12.6 污染物排放量（t/a） -- 0.260 0.026 0.169 0.015 0.019 0.001 0.009 项目外排综合废水水质中各因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求（COD≤450mg/L，BOD5≤200mg/L，NH3-N≤35mg/L，SS≤300mg/L，TN≤40mg/L，TP≤4mg/L，石油类≤20mg/L）。 定州绿源污水处理有限公司设计处理能力为10000m3/d，实际处理污水2000m3/d，园区现状污水管网已完成铺设，可以接受本项目排放的污水，项目废水排放满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。本项目废水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，不会对周围地表水环境产生污染影响。 表4-5 本项目废水监测计划一览表 类别 监测位置 监测本项目 监测频率 执行排放标准 废水 废水排放口 流量、pH、COD、氨氮 1次/月 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 石油类、BOD5、SS、总磷 1次/半年 3、声环境影响分析 项目实施后噪声主要为生产设备及风机产生的噪声，产噪声级为75～90dB(A)。考虑到产噪设备对周边声环境保护目标的影响，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等噪声防治措施，隔声降噪效果20dB(A)。本项目主要噪声源及源强见表4-6。 表4-6 产噪设备及降噪措施一览表 污染源 数量（台） 治理前dB(A) 治理措施 降噪效果dB(A) 排放方式 破碎机（干式） 3 85 基础减振、厂房隔声 20 间断 破碎机（湿式） 6 80 基础减振、厂房隔声 20 间断 甩干机 5 80 基础减振、厂房隔声 20 间断 挤出机 2 75 基础减振、厂房隔声 20 间断 闸刀 4 75 基础减振、厂房隔声 20 间断 提料机 7 75 基础减振、厂房隔声 20 间断 转筛 1 80 基础减振、厂房隔声 20 间断 泡料机 2 75 基础减振、厂房隔声 20 间断 液压机 4 75 基础减振、厂房隔声 20 间断 风机 3 90 基础减振、软连接 25 间断 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式计算。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 各预测点贡献值预测结果见表4-7。 表4-7 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 46.2 49.1 52.3 48.6 由上表可知，运营期间噪声源对四周厂界贡献值为46.2~52.3dB(A)，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，经距离衰减后，项目运营期不会对厂区周围声环境产生明显影响。 表4-8 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测位置 监测本项目 监测频率 执行排放标准 噪声 厂界外1m 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固废环境影响分析 项目产生的固体废物包括一般固废、危险废物、生活垃圾。 一般固废 项目一般固废主要为挑拣的杂物、废塑料渣、废滤网、沉淀废渣和除尘灰，其中挑拣杂物量为4t/a，废塑料渣产生量为75t/a，废滤网产生量为0.8t/a，沉淀废渣产生量为6t/a，除尘灰产生量为0.6t/a，分类装入塑料袋中，存放在一般固废暂存处，委托具有处理能力的企业处理。 危险废物 项目危险废物为定期更换的废活性炭及光催化氧化装置换下的废灯管，活性炭吸附有机废气的量按照0.35kg/（kg·活性炭）计，则废活性炭产生量为2.362t/a；废灯管产生量为5根/a。在厂区危废间暂存，定期交由有危废处置资质的公司处置。 生活垃圾 本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为0.75t/a，运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。 项目危险废物情况汇总见下表。 表4-9 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 2.362t/a 废气治理 固态 1次/2月 T/In 暂存于危废间内，交有危废处置资质的单位处置 2 废灯管 HW29含汞废物 900-023-29 5根/a 废气治理 固态 1次/6月 T 表4-10 项目危废暂存间基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 40号北侧中部 3m2 袋装 2t 6个月 废灯管 HW29 900-023-29 袋装 10根 6个月 为防止危险废物在临时储存过程中产生二次污染，对周围环境产生影响，本评价提出以下要求： (1)按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危险废物临时存放采用专门贮存装置，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 (2)危险废物暂存间设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响。 (3)贮存设施配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 (4)根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定和《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危险废物的转移处置应严格执行危险废物转移联单制度。 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）地下水 项目废水主要为喷淋塔废水、破碎、甩干废水及职工生活废水，喷淋塔废水、破碎、甩干废水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理。 为了避免污染地下水，提出如下防渗措施： （a）生产车间地面采取防渗处理，采用底层三合土压实，在上层用15~20cm的水泥浇筑，使渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 （b）危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（[2013]第36号）的相关要求，采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 综上所述，通过采取上述防渗措施后，无地下水污染途径，不会对地下水环境造成影响。 （2）土壤 项目生产过程废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及重金属污染因子，本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；项目废水主要为喷淋塔废水、破碎、甩干废水及职工生活废水，喷淋塔废水、破碎、甩干废水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，车间地面以及危废暂存间进行了防渗处理，本次评价不考虑污染物垂直下渗至土壤环境。项目无土壤污染源和污染途径，不会对土壤环境产生，明显影响。 6、生态 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，不新增建设占地。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目不属于产业园区外建设新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，可不开展生态环境影响评价。 7、环境风险分析 风险调查建设项目废气处理过程中光催化氧化装置产生的废灯管和活性炭吸附装置产生的废活性炭为危险废物。危险废物的泄漏，影响地下水环境。危险废物暂存间设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。转移过程中如出现撒落时，应及时扫除。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，无需进行电磁辐射环境影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 挤出 | 非甲烷总烃 | 挤出设备上方均设置集气罩，共同通入1套喷淋设备+光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置处理后，最终由1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中有机化工业标准 |
|  |  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)表2二级标准 |
|  |  | 干式破碎 | 颗粒物 | 干式破碎机上方设置集气罩，分别通入2套布袋除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
|  |  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 破碎、甩干废水 | COD BOD5 SS 氨氮 TP TN 石油类 | 喷淋塔废水、破碎、甩干废水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
|  | 生活废水 |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产 车间 | 设备 噪声 | 基础减振，厂房隔声，风机管道软连接等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 挑拣的杂物 | 委托具有处理能力的企业处理 | 全部综合利用 或妥善处置 |
|  | 生产过程 | 废塑料渣 |  |  |
|  | 生产过程 | 废滤网 |  |  |
|  | 生产过程 | 沉淀废渣 |  |  |
|  | 废气处理 | 除尘灰 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 危废间暂存，定期交由有危废处置资质的公司处置 |  |
|  | 废气处理 | 废灯管 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间渗透系数低于10-10cm/s；车间、库房、厂区地面等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公室及其它公用工程区一般硬化地面 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和地方相关政策的要求；项目生产过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常生产条件下各种污染物能够达标排放，满足防护距离要求，本项目的建设对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.169 |  | 0.169 | 0.169 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.032 |  | 0.032 | 0.032 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.260 |  | 0.260 | 0.260 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 |
| 一般工业 固体废物 | 挑拣的杂物 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 废塑料渣 |  |  |  | 75 |  | 75 | 75 |
|  | 废滤网 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |
|  | 沉淀废渣 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.362 |  | 2.362 | 2.362 |
|  | 废灯管 |  |  |  | 5根 |  | 5根 | 5根 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.6

0.6

冷却用水

3.0

0.5

0.2

0.5

喷淋塔用水

定州绿源污水处理有限公司

新鲜水

3.7

0.4

2.0

2.26

1.6

2.0

污水管网

破碎、甩干

0.12

0.60

0.48

生活用水

废PET、PE、PVC、PP塑料

（未破碎）

废PET、PE、PVC、PP塑料（无需破碎）

S1、N1

W2、N2

W1、N1、S2

人工挑选、切断

上料

甩干

湿式破碎

干式破碎

G1、N1

G1、N3、S3、S4

N4、N5

储存

切粒

冷却

挤出

图例： G-废气 N-噪声 S-固废 W-废水